##### Agrégation Interne 2002

###### Exercices d’induction

###### Corrigé

Exo n°1 :

1. On fournit de l’énergie mécanique, donc le système est un générateur, & la force de Laplace sera résistante. On est dans le cas de Lorentz : . Le vecteur vitesse est suivant Ox, donc le champ électromoteur est dirigé de B vers A. On a : . D’où l’équation électrique :

. Force de Laplace résistante : , dirigée vers les x < 0. D’où l’équation mécanique : .

2. Bilan de puissances : on forme les combinaisons  & . On obtient :

,  &  . Comme le condensateur n’est pas chargé à t = 0, il se charge, & donc : . On élimine le terme de couplage  & on obtient le bilan de puissances sous la forme générale : , où la puissance fournie en régime permanent est nulle (système isolé, apport d’énergie cinétique à t = 0 seulement), la puissance dissipée dans les pertes vaut , & le système stocke de l’énergie cinétique de translation & de l’énergie potentielle électrostatique : .

3. On dérive l’équation électrique pour se débarrasser de q : , & on élimine  avec l’équation mécanique : , avec . Par intégration : . A t = 0, q = 0, & l’équation électrique devient , soit finalement :

. L’équation mécanique donne : . On intègre : . Avec la condition initiale, on obtient : .

4. 1. On fournit de l’énergie électrique, donc le système est un moteur, & la force de Laplace sera motrice, donc dirigée vers les x > 0. D’où l’équation mécanique : .On est dans le cas de Lorentz : . Le vecteur vitesse est suivant Ox, la force a changé de sens & le courant aussi (c’est le courant de décharge du condensateur) donc le champ électromoteur est dirigé de A vers B. Avec la convention générateur, on a une fem négative : . D’où l’équation électrique :

. Le bilan de puissances donne : , .

On a maintenant  (décharge) d’où : . Le bilan a la même forme, le système est toujours isolé, on n’a un apport d’énergie électrique qu’à t = 0 seulement.

En dérivant l’équation électrique : , on élimine , & on obtient :

& l’équation est inchangée, mais pas les conditions initiales.

A t = 0, q = Qo, & l’équation électrique devient : .

L’équation mécanique donne : . On intègre :

. Avec la condition initiale, on obtient : .

Exo n°2 :

1. Cas de Lorentz : ,'porté par NM, orienté de N vers M, comme la fem induite e & le courant induit i (cf figure). Alors :

, donc on a : .

2. La figure donne la direction & le sens du vecteur élémentaire . En module : . On en déduit son moment par rapport à l'axe Oz :  . En module,  & on intègre :

On en déduit que K = K' (obligatoire ! traduit la conversion intégrale de puissance sur le transducteur).

3.1. Fem induite e' : tous les conducteurs portent la même fem induite e en parallèle, donc la fem équivalente à l'ensemble de N fem e en parallèle vaut e' = e.

3.2. Couple résultant ( ' : la source de tension étant la même, le courant I est partagé entre les N conducteurs, en parallèle, donc parcourus par le courant , donc chacun d'eux est soumis au couple . Tous les couples (1 sur les conducteurs agissent dans le même sens, d'où le couple résultant .

4. La machine est évidemment un moteur ! Le moteur comprend N résistances r en parallèle, donc la résistance équivalente vaut : . Le générateur réel (E, R) alimente le récepteur  selon le schéma ci-contre. On en déduit l'équation électrique : , avec .

5. Bilan de puissances : on forme les combinaisons (E).I & (M).(, ce qui donne :

&  , & on élimine le terme de couplage KI(, ce qui conduit à la forme standard du bilan de puissances : , où la puissance fournie en régime permanent vaut EI, la puissance dissipée dans les pertes vaut , & le système stocke de l’énergie cinétique de rotation : .

6. On élimine le courant I entre les équations (E) & (M) : , soit aussi :

, avec  & . En intégrant, compte tenu de la condition initiale  (machine à l'arrêt), on obtient : . L'équation mécanique donne alors :

. On vérifie que pour t = 0, l’équation électrique donne . Pour  & l’équation électrique donne .

Exo n°3 :

1. Pour chacun des solénoïdes, le champ magnétique créé au point O est dirigé suivant l’axe, & vaut :

, où ( est une constante ne dépendant que des paramètres géométriques du solénoïde. Le champ résultant vaut donc : . On associe alors à chaque vecteur plan un nombre complexe, soit : , & on utilise les formules d’Euler pour représenter les sinus, ce qui donne :

On sépare les contributions en  & en , ce qui donne :

. Dans le premier crochet, on reconnaît la somme des racines cubiques de l’unité, qui vaut zéro, d’où : . Il en résulte que le module du champ est constant : , & que l’argument du nombre complexe associé est une fonction affine du temps : on a affaire à un champ tournant autour du point O à la vitesse angulaire constante ( (qui est celle du système de courants triphasés) dans le sens trigonométrique.

2. Comme le champ magnétique créé tourne, l’angle entre sa direction & celle de la normale à la bobine dépend du temps, donc son cosinus & le flux aussi, d’où production d’une fem induite & d’un courant induit, donc de forces de Laplace qui auront un couple moteur entraînant la bobine dans un mouvement de rotation.

3. D’après la figure, on déduit l’angle  à un instant t quelconque : , & donc le flux à travers la bobine vaut :  car le champ magnétique est supposé constant sur la bobine de faibles dimensions. On en déduit la fem induite : , où l’on a posé :

. On constate que la fem induite s’annule si  (pas de mouvement relatif, donc pas de phénomènes d’induction), d’où le nom de moteur asynchrone. On a une fem alternative, donc on se trouve en régime sinusoïdal forcé, & on utilise les notations complexes : , & de même : . La bobine étant un circuit R-L, on a :

, car ici l’on a : , d’où : , d’où l’on déduit que :

, &  car la bobine est un circuit inductif. Il en résulte que : .

4. La bobine étant un petit circuit plongé dans un champ magnétique uniforme peut être assimilée à un dipôle magnétique, donc soumise au couple : , où est le moment magnétique de la bobine. En module, on a donc : , soit en définitive :

. Par analogie avec la définition de la puissance active : , on en déduit la valeur moyenne du couple : , avec , d’où :

.

5. On fait apparaître les grandeurs  &  : .

On a posé : . On calcule la dérivée : . Donc :

- Si  (moteur à l’arrêt) :

avec  comme il se doit pour un rotor bobiné inductif ;

- Si  (synchronisme, le moteur décroche) : . La dérivée vaut :  ;

- Si alors , le couple est maximal & vaut : , valeur indépendante de R. D’où la courbe. Si on diminue le facteur de qualité : la tangente à l’origine s’abaisse, le maximum du couple se déplace vers la droite, en conservant la même valeur.

La puissance est donnée par : . Pour un bon facteur de qualité, le couple n’est important qu’autour de la valeur gm, alors .

Calcul rigoureux : on considère la fonction  qui s’annule en g = 0 & g = 1, donc il existe un maximum entre les deux. On dérive :

, soit :

si  si l’on a la condition Q2 >> 1.

6. En prenant g comme variable : . La quantité (f représente le frottement statique (obtenu à l’arrêt, pour g = 1). La quantité  représente le frottement dynamique (attention ! tous les ( n’ont pas la même dimension !). On discute sur la courbe suivante :

- Le système démarre seul si, à l’arrêt, donc pour g = 1, on a : , ce qui est réalisé pour Q2, mais pas pour Q1.

- Pour faciliter le démarrage : il faut augmenter le couple moteur à l’arrêt, donc augmenter la quantité , donc diminuer le facteur de qualité . La façon la plus simple consiste à augmenter R par adjonction d’un rhéostat de démarrage, ce qui déplace la courbe vers la droite sans modifier les valeurs extrémales du couple moteur .

- En régime permanent : le théorème du moment cinétique donne : , & donc en module :

& on a deux points de fonctionnement P1 & P2 correspondant à l’intersection des courbes. Discussion  de la stabilité :

- Au point P1 : si le moteur accélère, donc si g diminue, le couple résistant l’emporte & on retourne en P1 ; si le moteur ralentit, donc si g augmente, le couple moteur l’emporte & on retourne en P1, qui est donc stable ;

- Au point P2 : si le moteur accélère, donc si g diminue, le couple moteur l’emporte & on s’écarte du point P2 ; si le moteur ralentit, donc si g augmente, le couple résistant l’emporte & on s’écarte de P2, qui est donc instable ;

La vitesse limite correspond donc à la limite entre ces deux types de fonctionnement, donc au sommet de la courbe, donc , & la vitesse limite est donc (.

Exo n°4 :

1. Le câble coaxial présente la symétrie cylindrique forte, donc on calcule le champ magnétique par le théorème de Gauss. On choisit des coordonnées cylindriques . Il y a double invariance par translation le long de Oz, & par rotation autour de Oz, d’où : , donc r est seule variable. Tout plan contenant Oz est plan de symétrie, donc on a : . Les lignes de champ sont donc des cercles d’axe Oz, & le théorème d’Ampère donne :

. On calcule ensuite le flux propre de ce champ à travers le rectangle C reliant les deux armatures du coaxial, de hauteur h (cf figure). , d’où on déduit l’inductance linéique du câble coaxial : .

AN : valeurs raisonnables : a = 0,5 mm, b = 5 mm, & on rappelle que µo = SI, d’où :

, valeur extrêmement faible, car une seule spire.

2. On appelle  les champs magnétiques créés par les deux cylindres. La règle du tire - bouchon montre (cf figure) que les deux champs sont dirigés vers les x < 0. Le champ résultant vaut donc : . On en déduit le flux propre à travers le rectangle C reliant les deux conducteurs, & de hauteur h :

, d’où l’inductance linéique : , car en pratique on a b >> a. AN : valeurs raisonnables : a = 0,5 mm, b = 1 cm, d’où : , du même ordre de grandeur. Le résultat précédent constitue l’inductance extérieure, due au champ à l’extérieur des fils. La contribution intérieure ne peut se calculer que par la méthode énergétique, puisque la notion de flux suppose le circuit filiforme. A l’intérieur d’un fil infini, ou de hauteur h >> a, le théorème d’Ampère donne, en supposant le courant uniformément réparti : , d’où on déduit la densité d’énergie : . On intègre dans le volume du conducteur :

, donc , valeur indépendante du rayon du câble, & donc valable pour un circuit filiforme.

Quand , la contribution intérieure devient négligeable devant la contribution extérieure (cas des circuits filiformes, & donc quand on demande de calculer L, il s’agit en fait de la contribution extérieure).

Exo n°5 :

1. Loi de Lenz : e en opposition sur v(t), loi de Pouillet :   car r = 0, d’où . Loi de Faraday : , .

2. Théorème d’Ampère : , où LC est la ligne de champ moyenne de longueur l. On en déduit : . Circuit R-L : , avec :. Il en résulte que : , avec . Soit en définitive : , avec .

3. Les lois  et  donnent l’équation du cycle d’hystérésis sous forme paramétrique. On en déduit l ‘équation cartésienne :

soit :

.

En réduisant :

, équation d’une ellipse penchée.

4. Aire limitée par la courbe :

, le signe étant dû au fait que dH < 0 si B > 0. Soit : . On fait apparaître la puissance active . est l’énergie active sur une période, &  mesure l’énergie volumique dissipée par les pertes dans la matériau.

Exo n°6 :

1.Sur le primaire, le générateur est u1, alors que sur le secondaire c’est la fem induite , d’où :

,

2. Dans le transformateur parfait, il n’y a aucune perte, donc :  (pas de pertes Joule), pas de pertes magnétiques donc la perméabilité µ du circuit magnétique est infinie, d’où  & les lignes de champ ne sortent pas du matériau, donc le flux à travers une section droite est conservé : . En introduisant les flux à travers les bobinages primaire & secondaire :

& , il reste :

,    , d’où la loi des tensions : . Le théorème d’Ampère sur la ligne de champ moyenne donne :

d’où, avec  H = 0 . On en déduit le rendement de la conversion de puissance : , logique puisqu’il n’y a pas de pertes.

3. L’impédance d’entrée vérifie : , car  impédance de charge du secondaire. Sur la maille primaire : , soit aussi :

. Une impédance ramenée au primaire est donc divisée par m², alors qu’une impédance ramenée au secondaire est multipliée par m².

4. Régime sinusoïdal forcé, avec , & en introduisant les grandeurs complexes  avec le secondaire en court- circuit (u2 = 0) :

,    . En éliminant le courant secondaire :  & on en déduit :

donc : ,

D’après la question précédente :  donc car en principe on a :

car le secondaire est essentiellement inductif. Alors : . Dans le cas du couplage parfait, on a :  car l’inductance est proportionnelle au carré du nombre de spires. Il en résulte que : , & la réactance du primaire est annulée (relèvement du facteur de puissance). La puissance dissipée dans Rm vaut :

, maxi pour ,  condition réalisable avec un auto - transformateur. Alors  d’où le rendement .