##### Agrégation Interne 1999

Corrigé des Exercices d’induction & RT

Exo n°1 :

1. La figure montre que toutes les forces élémentaires  sont colinéaires & de même sens. En supposant que toute la longueur du fil de la bobine est dans l’entrefer, on  a : . On en déduit l’équation mécanique avec la relation fondamentale de la dynamique projetée sur l’axe Ox :

soit :  , le signe + de la force de Laplace traduisant un fonctionnement en moteur.

2. On est dans le cas de Lorentz, d’où calcul par le champ électromoteur : . La figure montre que ce champ est en opposition sur le courant i (conformément au fonctionnement en moteur), puis . On en déduit l’équation électrique par la loi de Pouillet : . On établit le bilan de puissances par la combinaison habituelle :

. On élimine le terme commun de couplage   & on obtient le bilan sous la forme classique :

, donc  car le circuit est alimenté en permanence par le générateur E,  traduisant les pertes électriques par effet Joule & les pertes mécaniques dues aux frottements, &  qui représente l’énergie stockée par le système, sous forme d’énergie cinétique de translation, d’énergie magnétique dans l’inductance & d’énergie potentielle élastique dans le ressort.

3. En régime forcé sinusoïdal : , d’où on déduit, en introduisant les grandeurs complexes    que :   & de même :

. Par élimination de la vitesse, on obtient :

d’où :  en reportant dans l’équation électrique (E). Il en résulte que l’impédance mécanique est donnée par la relation :

,   d’où on déduit que : , & que :

.

4. Avec les notations de l’énoncé, on obtient :   &  , où ( est une fonction de la pulsation (. Il résulte des expressions précédentes que (  est sans dimension, & que A est homogène à une résistance.

5 & 6. Le numérateur de Rm étant constant, cette quantité sera maximale si le dénominateur est minimal donc pour , soit pour ( = (o, pulsation propre correspondant à la résonance. Alors . Si , & si .

Pour . La bande passante est définie, selon l’énoncé, par :

d’où : , où (1 & (2 sont les frontières de la bande passante, ce qui conduit à l’équation du second degré : , avec , dont les racines sont : . Il en résulte que la largeur de la bande passante vaut :

, avec  &  facteur de qualité. On a donc :

, d’où : , d’où les courbes :

7. On a pour le moment la représentation de la courbe décrite par M en coordonnées paramétriques, & il s’agit de passer en coordonnées cartésiennes, donc d’éliminer le paramètre (. Soit :

& on reporte dans X : , d’où :

, équation d’un cercle de rayon   & de centre  appelé cercle de Kennely. On a placé sur la courbe les valeurs remarquables de la pulsation.

Exo n°2 :

1. Force de Laplace élémentaire : . Sur les côtés horizontaux, les deux vecteurs du produit vectoriel sont colinéaires, donc il ne reste que les forces sur les côtés verticaux. Le champ  étant constant, elles ont le même module , & en ce qui concerne leur direction, on se reporte à la figure. On en déduit le sens de rotation du cadre, & on vérifie que le couple résultant  a bien le sens du vecteur unitaire. Les bras de levier sont identiques, donc le couple résultant vaut , & donc on en déduit que :

2. On est dans le cas de Lorentz, & la méthode du champ électromoteur sera plus commode que l’utilisation du flux coupé (car le flux magnétique à travers le cadre est toujours nul !). Soit :

, puis . Les orientations des vitesses sont données par les vecteurs forces de la figure. Il en résulte que : sur les côtés horizontaux, le champ  est orthogonal au cadre, & donc sa circulation est nulle, alors que sur les côtés verticaux,  est porté par le cadre, & de sens opposé au courant i, conformément à la loi de Lenz (car la machine est un moteur). En norme, on a :  , la circulation se réduit aux côtés verticaux, donc : , & donc on obtient : , résultat cohérent avec , traduisant que la conversion d’énergie sur le transducteur est idéale.

3. e est une fcem, d’où l’équation électrique (E) : . Pour un système en rotation, l’équation mécanique est donnée par le théorème du moment cinétique, soit (M) : , le signe traduisant un couple moteur.

4. On élimine le courant : , où l’on a posé  (constante de temps), & (valeur en régime permanent). Compte tenu des conditions initiales, on a , car c’est une grandeur continue, d’où : . En reportant dans (E), on obtient : . Interprétation des valeurs asymptotiques : à  t = 0, ( est nul, donc e aussi, dans le circuit il ne reste que E & R, d’où la valeur initiale du courant. Pour t -> (, ( croit & tend vers E/G, donc e tend vers E, & i tend vers 0.

AN : le RP est atteint à 10-3 près si  avec la même précision, donc si , donc pour : .

5. On effectue les combinaisons homogènes à des puissances (E)*i  &  (M)*(, soit :

& , & on élimine le terme de couplage G(i :

. On reconnaît une équation de la forme : .

Le système reçoit en permanence la puissance E.i, ne peut stocker d’énergie que sous forme cinétique de rotation, & l’effet Joule est la seule cause de pertes.

6. Seule l’équation mécanique est modifiée & devient (M’) : . On élimine encore le courant : , ce qui peut s’écrire aussi : , où l’on a posé :  (le régime transitoire est plus bref, le couple résistant permet d’atteindre le régime permanent plus vite)  &  (la vitesse limite en régime permanent est plus faible, à cause du couple résistant). Avec les mêmes conditions initiales, on aura donc :

loi du même type qu’avant, & pour le courant :

le courant ne s’annule plus en régime permanent, mais tend vers la valeur : , d’où les courbes.

AN : d’après le calcul de la question 4 : .

7. On effectue les combinaisons homogènes à des puissances (E)*i  &  (M’)*(, soit :  & , & on élimine le terme de couplage G(i. Il vient :

. On reconnaît une équation de la forme classique :

, où :  (inchangée),  (inchangée) &

, le second terme correspondant aux pertes mécaniques dues au couple résistant.

8. On retrouve la première équation mécanique (le système est toujours un moteur) (M) :

La nouvelle équation électrique s’écrit (E’) : . On tire i de l’équation mécanique : . Sous forme standard, on obtient :

, ce qui s’écrit aussi : , où l’on a posé : , , & toujours , solution en régime permanent à laquelle s’ajoute la solution en régime transitoire, solution de l’équation homogène associée : .

9. On cherche une solution de la forme , ce qui conduit à l’équation caractéristique classique :

, dont les solutions sont : . Suivant les valeurs relatives de ( & de (o, on obtient les régimes apériodique (( > (o), critique (( = (o), & oscillant amorti (( < (o).

AN : ,  & on est donc dans le cas du régime critique, & la solution s’écrit : . Il faut déterminer les deux constantes d’intégration A & ( par les conditions initiales :  &  (système à l’arrêt). Soit : . On calcule : . A  t = 0, il vient : , d’où la solution définitive : .

Exo n°3 :

1.Sur le primaire, le générateur est u1, alors que sur le secondaire c’est la fem induite , d’où :

,

2. Dans le transformateur parfait, il n’y a aucune perte, donc :  (pas de pertes Joule), pas de pertes magnétiques donc la perméabilité µ du circuit magnétique est infinie, d’où  & les lignes de champ ne sortent pas du matériau, donc le flux à travers une section droite est conservé : . En introduisant les flux à travers les bobinages primaire & secondaire :

& , il reste :

,    , d’où on déduit la loi des tensions :

. Le théorème d’Ampère sur la ligne de champ moyenne donne :

d’où, avec  H = 0 . On en déduit le rendement de la conversion de puissance : , logique puisqu’il n’y a pas de pertes.

3. L’impédance d’entrée vérifie : , car  impédance de charge du secondaire. Sur la maille primaire : , soit aussi : . Une impédance ramenée au primaire est donc divisée par m², alors qu’une impédance ramenée au secondaire est multipliée par m².

4. Régime sinusoïdal forcé, avec , & en introduisant les grandeurs complexes  avec le secondaire en court- circuit (u2 = 0) :

,    . En éliminant le courant secondaire :  & on en déduit :  donc : ,

D’après la question précédente :  donc car en principe on a :

car le secondaire est essentiellement inductif. Alors : . Dans le cas du couplage parfait, on a :  car l’inductance est proportionnelle au carré du nombre de spires. Il en résulte que : , & la réactance du primaire est annulée (relèvement du facteur de puissance). La puissance dissipée dans Rm vaut :

, maxi pour ,  condition réalisable avec un auto - transformateur. Alors  d’où le rendement .

Exo n°4 :

1. Les champs magnétiques sont proportionnels aux courants : , & on associe à chaque vecteur plan (vecteur unitaire ou champ magnétique) un nombre complexe. Les racines cubiques de l’unité correspondent aux vecteurs unitaires, & on exprime les sinus contenus dans les courants au moyen des formules d’Euler, ce qui donne : , soit :

soit aussi :

& on a donc un champ tournant à la vitesse angulaire (, de module constant.

2. Dès qu’on établit le système de courants, le champ  tourne, donc l’angle  dépend du temps, le flux à travers la bobine aussi, d’où création d’une fem induite, d’un courant induit, donc de forces de Laplace motrices qui font tourner la bobine.

3. On a : . On en déduit :

, où ( représente le flux à travers une spire, & où on a posé :  valeur maximale de la fem alternative, qui n’est différente de zéro que si , d’où le nom de moteur asynchrone. Au synchronisme, il n’y a plus de mouvement relatif, donc plus d’induction. En passant en complexes : . La loi d’Ohm donne :

car . Avec , on obtient :

, où l’on a posé .

4. La norme du champ magnétique étant uniforme, on peut écrire, comme pour un dipôle magnétique, que : , soit finalement :

. En utilisant (définition de la puissance active) que , on obtient la valeur moyenne du couple moteur :

en utilisant .

5. On pose  appelé glissement. C’est la vitesse angulaire relative sans dimension, avec g = 0 au synchronisme, & g = 1 à l’arrêt.

On pose aussi , qui est le facteur de qualité (sans dimension) de la bobine à 50 Hz. Le rotor étant essentiellement inductif, on doit avoir  Q² >> 1. Alors on peut écrire :

, où l’on a posé .

* Si , couple moteur à l’arrêt ;

* Si , le couple moteur s’annule au synchronisme ;

* Si , & donc il existe un maximum. On a :  maxi si le dénominateur est mini, donc pour , donc dans le domaine du fonctionnement en moteur. Alors , indépendant de R. La puissance est donnée par :

& donc s’annule pour g = 1 (moteur à l’arrêt) & pour g = 0 (synchronisme) : donc il existe un maximum. Il faut dériver : calcul pénible qui conduit à . Alors .

6.  correspond au frottement statique, &  au frottement dynamique (terme quadratique, comme l’effet Joule, toujours résistant quel que soit le sens de rotation). On a :

, équation d’une parabole dont le sommet correspond à g = 1 (arrêt).

Le système démarre seul si  ; Sinon, on augmente le couple moteur à l’arrêt en diminuant Q, donc en augmentant R au moyen d’un rhéostat de démarrage.

D’après le théorème du moment cinétique :  en régime permanent. Les points de fonctionnement correspondent donc aux deux intersections des courbes  & . Le point de fonctionnement vérifiant  est stable, puisque si le moteur accélère ((’ croit) g diminue, alors le couple résistant est le plus fort & ramène à l’état initial. On montrerait de même que l’autre point de fonctionnement est instable.

La vitesse limite correspond au synchronisme : .

Exo n° 5 :

1. Si  0 < t < (T : K' ouvert, donc E' ne joue pas. K fermé, donc on retrouve E  aux bornes de L, soit :

en appelant Im la valeur initiale de iL. Si IM est la valeur à la fin de la phase, l'ondulation de iL vaut :  .

* Si  (T < t < T : K' fermé, donc L soumise à E - E' : . On a un fonctionnement périodique si la valeur finale en T correspond à la valeur initiale pour t = 0, soit :

.

2. On veut réaliser E' = 2E, donc ( = 0,5 & : .

3. iL (t) étant une loi linéaire, sa valeur moyenne vaut : . Il n'y a pas de puissance consommée dans L & les interrupteurs, donc :

, & avec la valeur minimale de L, on a aussi IM – Im  = 0,2 A. La résolution de ce système conduit à : IM = 4,1 A & Im = 3,9 A. Comme le courant iL ne s'annule pas, on a les fonctionnements suivants :

L'interrupteur fermé est parcouru par le courant iL.  Quand K est ouvert, la tension est nulle aux bornes de K' fermé, donc on a E' aux bornes de K. Quand K' est ouvert la tension est nulle aux bornes de K fermé, donc on retrouve - E' aux bornes de K'. On pourra donc choisir une diode pour représenter K' (caractéristique) & un transistor pour représenter K.

4. R / / C est alimenté par le courant , où I’ représente sa valeur moyenne & i' son ondulation. L'ondulation de la tension US étant très faible, on peut considérer que I’ passe dans R, donc que l’on a : , & que i' passe dans C, donc que :  sur la première phase, puisqu' alors iK’ est nul (K' ouvert). Si  est l'ondulation maximale (donc pour t = (T) de US, on obtient : . Or , d'où : .

Exo n°6 :

I. Etude du différenciateur :

1. Montage du soustracteur : on écrit le théorème de Millmann sur l’entrée -, & le DDT sur l’entrée + :

, . On traduit que l’AO est idéal :

II. Etude du convertisseur tension – courant :

2. Soit Us la tension de sortie de l’AO. DDT : , , puis

, soit : .

III. Etude du capteur de vitesse :

3. Période de rotation du moteur : , correspond à N  impulsions d’où :  .

4. Soit Us1 la tension de sortie de l’AO1. L’AO2 est monté en ampli inverseur : . Il en est de même pour l’AO1 : , avec , ce qui donne :

. En éliminant Us1, on obtient l’équation cherchée : , & on pose : .

5. Résolution de l’équation différentielle :

* Sur la première phase :  : Ud = E, . D’après la figure E6, Ur est une fonction croissante sur cette phase, d’où : . Avec l’hypothèse , avec un DL, on obtient : . Le maximum est atteint en (, d’où : .

* Sur la seconde phase :  : Ud = 0, . D’après la figure E6, Ur est une fonction décroissante sur cette phase, d’où avec la linéarisation : , avec les conditions :

, d’où : . L’ondulation est donc donnée par : . On combine avec : , ce qui donne : , puis : . Avec la condition , il vient : , . Comme on a une loi affine, la valeur moyenne est donnée par :

6. On remplace T . Il vient : .

IV. Etude du système complet :

7. On élimine le courant i entre l’équation mécanique (M) & l’équation électrique (E) :

(M) : ,   (E) : , ce qui donne :

.

8. En régime sinusoïdal forcé : , d’où :  représente la fonction de transfert de la chaîne bouclée, qui correspond à un filtre passe – bas du premier ordre, avec un gain maximal (obtenu pour ) : , & une fréquence de coupure . En boucle ouverte : , donc , on vérifie bien que les chaînes ouverte & bouclée correspondent à des filtres de même type. Pour la boucle ouverte :  & .

On doit vérifier la relation : . On vérifie également la propriété des filtres passe – bas du premier ordre : , conservation du produit gain x bande passante. Le régime permanent est donc atteint plus vite en boucle fermée.