Théorie des quadripôles

- Définition et généralités

Un quadripôle est un circuit qui ne communique vers l’extérieur que par deux paires de bornes

  - Les différents types de quadripôles

    - Les quadripôles actifs

Un quadripôle actif est un quadripôle qui comporte des sources liées à des grandeurs internes

    - Les quadripôles linéaires

    - Les quadripôles passifs

Les quadripôles passifs ne comportent aucuns types de sources. Un quadripôle passif n’est pas forcément linéaire mais s’il l’est, il est dit réciproque

    - Les quadripôles réactifs

    - Les quadripôles symétriques

  - Courants et tensions relatifs à un quadripôle

- Les paramètres d’un quadripôles

  - Paramètres de chaîne directe

  - Paramètres de chaîne inverse

Attention : Matrice de chaîne directe et matrice de chaîne inverse ne sont pas inverses ’une de l’autre.

  - Paramètres impédances

  - Paramètres admittances

  - Paramètres hybrides h

  - Paramètres hybrides g

- Signification physique des paramètres

  - Signification physique des paramètres Z

  - Signification physique des paramètres Y

  - Signification physique des paramètres H

  - Signification physique des paramètres G

- Correspondance entre les différents paramètres

; ; ;

- Quadripôle inséré dans un montage

  - Impédance d’entrée

L’impédance d’entrée du quadripôle est l’impédance vue depuis les bornes d’entrée, lorsque le quadripôle est chargé par ZU.

et

On montre alors que

  - Impédance de sortie

L’impédance de sortie du quadripôle est l’impédance vue depuis les bornes de sortie, lorsque l’entrée est fermée sur l’impédance du générateur ZG seule.

Même méthode.

  - Impédance itérative

L’impédance itérative d’un quadripôle est telle que si on la branche à la sortie, on la mesure à l’entrée.

Si l’impédance d’entrée et l’impédance de sortie sont les mêmes, on dit le système adapté en entrée.

On a . Comme ZU=ZI, on obtient un trinôme du second degré en ZI, avec des racines complexes dont les parties réelles sont forcément positives.

- Cas particulier des quadripôles passifs

Dans le cas de quadripôles passifs et linéaires, on sait qu’on peut appliquer le théorème de réciprocité.

  - Conséquence sur les paramètres de chaîne directe

  - Conséquence sur les paramètres h

  - Quadripôles passifs et symétriques

i

- Association de quadripôles

- Association en chaîne

Multiplication des paramètres de chaînes

- Association en série

Somme des matrices impédances

- Association en parallèle

Somme des paramètres admittances

- Association en série parallèle

Somme des paramètres hybrides h

- Association parallèle série

Somme des paramètres hybrides g