| Classe : | BILAN ENERGETIQUE D’UN LOGEMENT Première approche |
| --- | --- |
| Nom : ……………………….. Prénom : ……………………. Binôme : …………………….. ............................. |  |
| Date : ................................. |  |

|  | CENTRE D’INTERET |
| --- | --- |
|  | CI 1. CONCEPTION, COMPETITIVITE ET CREATIVITE |

| NOTE | OBSERVATIONS |
| --- | --- |

| OBJECTIF DE FORMATION | COMPETENCES ATTENDUE |
| --- | --- |
| O.1 Caractériser des systèmes privilégiant un usage raisonné du point de vue développement durable | CO1.1 : Justifier les choix des matériaux, des structures, d’un système et les énergies mises en œuvre dans une approche de développement durable. |

|  | SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIES : | 1 – Utilisation raisonnée des ressources. Efficacité énergétique d’un système |
| --- | --- | --- |
|  |  PRE-REQUIS : | Aucun |
|  | SUPPORT / RESSOURCES  | Guide de recommandation DPE Logiciel de calcul en ligne Leroy Merlin. |

INTRODUCTION

Ce premier exercice constitue sensibilisation à un Diagnostique de Performance énergétique.

Il s’agira donc ici de relever les éléments entrant en compte dans un DPE ; nous utiliserons un logiciel d’un vendeur de matériaux qui nous donne une première approche qualitative de ce bilan.

Il n’est pas question ici de fournir un « véritable » DPE ; un  calcul avec un logiciel « professionnel » sera fait plus tard

1. DEPERDITIONS THERMIQUES

Compléter le dessin suivant en indiquant dans quelles proportions se font les déperditions dans une maison non isolée

Commenter ce dessin ; vous attendiez vous à ce type de résultats ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Citer un outil capable de visualiser les déperditions thermiques

………………………………………………………………………………………………………………

2. D.P.E

Indiquer ce que signifient les 3 lettres D.P.E

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Indiquer les 3 « ingrédients » d’un DPE

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Quelle est la température que vise un DPE

…………………………………………………………………………………………………………….

Expliquer comment dans un même immeuble des appartements apparemment identiques peuvent avoir des DPE différents

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Indiquer ce que permet de connaître un DPE

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Si on désire acheter un appartement à la date d’aujourd’hui, le DPE est il obligatoire ?

…………………………………………………………………………………………………………….

Indiquer qui réalise un DPE

…………………………………………………………………………………………………………….

Un « mauvais » DPE rend-il les travaux obligatoires ?

…………………………………………………………………………………………………………….

Suivez le technicien dans son parcours : indiquez les points contrôlés

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Indiquer d’après le formulaire DPE les informations repérées ; indiquer aussi les unités quand il y en a.

| Repère | A quoi correspond ce repère ? |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

Indiquer l’unité pour l’étiquette « consommation » ; justifier le choix d’une telle unité

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Indiquer l’unité pour l’étiquette « Emission » ; justifier le choix d’une telle unité

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Indiquer à quoi sert le petit tableau suivant

…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….

# 3. MAISON BASSE CONSOMMATION

Quels sont les critères que doit respecter une maison basse consommation ; expliquer pour chacun comment il intervient dans la consommation

| Critère | Explication |
| --- | --- |

Entre les simulations 1 et 2, on voit que l’on passe de la zone C à B ; d’après le « camembert » obtenu expliquer l’élément qui a permis ce gain ; justifier

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

Indiquer les éléments qui ont permis de faire le choix final

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

# 4. SIMULATION D’UN DPE

#### 4.1. ETUDE DE CAS 1

Nous allons faire une première approche d’un calcul DPE, pour cela nous allons utiliser un petit programme mis en ligne par un vendeur de produits de bricolage.

Ce calcul n’est pas aussi complet que ce que proposent des vrais logiciels professionnels (que nous utiliserons plus tard) dans l’année mais  nous permet une première approche.

Lien à utiliser :

http://www.leroymerlin.fr/big/diagnostic/logiciel_web/logiciel1_web.html

Données :

Maison individuelle indépendante à deux niveaux située à Arles

Année de construction 1975. Construction posée sur « nid d’hérisson »

Surface habitable 115m2

Chauffage : l’énergie utilisée pour le chauffage est le fioul (la chaudière a été changée en 1990) et  une cheminée avec insert.

L’eau chaude est obtenue avec un ballon électrique (changé en 2000)

La hauteur des plafonds est de 2,50m

Un thermostat  d’ambiance (non programmable) permet de régler la température

La température dans la maison en hiver est de 20° lorsque ses occupants sont présents.

La nuit on désire 17° ( de même lorsque les occupants sont absents).

La famille est composée de 4 personnes.

Les parents préfèrent prendre des douches alors que les enfants apprécient les bains.

L’isolation des murs avec du polystyrène.

Les  combles sont chauffés, isolés avec de la laine de verre. Isolation sous le toit

Fenêtres en bois simple vitrage.  Volets en bois. Des grilles permettent la ventilation.

Faire la saisie des informations relatives au cas étudié.

Donner le classement du logement

…………………………………………………………………………………………………………….

Faire une copie d’écran partielle du tableau récapitulatif et du classement énergétique. Imprimer ce document

Indiquer ce que vous pensez du bilan fait de ce logement.

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

4.2. Modifications

Sans modifier tout le calcul, situer cette maison à Lille indiquer comment varie le DPE ; justifier.

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Même question avec cette maison construite à Briançon

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

## Cliquer sur « solution à la carte »

Parmi les solutions proposées, observer celles qui modifient de façon la plus significative le résultat.

Indiquez en 2 ; celles ci vous semblent-elles faciles à réaliser.

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Parmi les solutions proposées, indiquer 3 solutions qui vos semblent réalisables pour améliorer le bilan de cette maison. Expliquer pourquoi

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Indiquer deux solutions qui vous semblent trop compliquées à mettre en œuvre et expliquer pourquoi.

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Parmi les solutions envisageables, on se propose de remplacer le thermostat d’ambiance par un appareil programmable ; choisir l’appareil (cliquer sur « voir produits »).  Justifier le choix.

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Cliquer sur « solution à la carte » Expliquez quel genre de modification ou travaux nous sont proposées quand on choisit un critère efficacité ou un critère écologique

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

4.3. DPE de votre domicile :

Calculer le bilan de votre domicile en  joignant  les éléments de calcul du travail préparatoire.

Imprimer le tableau récapitulatif et le graphe.

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Commenter ce résultat

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Indiquer sur quel élément vous pourriez améliorer les performances de votre logement. Expliquer les raisons de ce choix.

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Proposer une modification ; évaluer le nouveau DPE

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

La solution a  elle été probante ? Conclure

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

#### 5. POUR ALLER PLUS LOIN…NOTIONS DE THERMIQUE

A partir du document : « guide de recommandation DPE », Donner les définitions de :

5.1 Conductivité thermique :

Expliquer ce que signifie ce terme

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Indiquer par quelle lettre on caractérise la conductivité thermique.

………………………………………………………………………………………………………………

Donner l’unité de la conductivité thermique

………………………………………………………………………………………………………………

Détailler cette unité ; Cette unité est constitué de plusieurs paramètres ; expliquez lesquels.

………………………………………………………………………………………………………………

Pour un matériau thermiquement isolant, indiquer si ce terme doit être petit ou grand

………………………………………………………………………………………………………………

Page 65 à 67 du guide de recommandations, donner la conductivité  thermique du polystyrène et de l’aluminium.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

5.2. Résistance thermique :

Expliquer ce que signifie ce terme

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Indiquer comment s’obtient la résistance thermique

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pour une bonne performance thermique, indiquer si ce terme doit être petit ou grand

………………………………………………………………………………………………………………

Indiquer par quelle lettre on caractérise la conductivité thermique.

………………………………………………………………………………………………………………

Donner l’unité de la résistance thermique

………………………………………………………………………………………………………………

Détailler cette unité ; Cette unité est constitué de plusieurs paramètres ; expliquez lesquels.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Page 18. Donner la résistance thermique de l’isolant laine minérale de roche pour une épaisseur de 24 cm. Page 40. Pour une toiture comble non isolée de 60m², estimer le coût (TTC) pour l’isoler.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

# 5.3. Coefficient de transmission thermique :

Donner la définition de ce terme

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pour éviter les déperditions, indiquer si ce terme doit être petit ou grand

………………………………………………………………………………………………………………

Indiquer par quelle lettre on caractérise la transmission thermique.

………………………………………………………………………………………………………………

Donner l’unité de la transmission thermique

………………………………………………………………………………………………………………

Détailler cette unité ; Cette unité est constitué de plusieurs paramètres ; expliquez lesquels.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Page 21. Donner le coefficient de transmission thermique pour une fenêtre double vitrage 4/12/4 si elle est en bois, en PVC, en aluminium ; comparer ces valeurs.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Page 21. Donner le coefficient de transmission thermique pour une aluminium 4/16/4 avec rupture de pont thermique et sans rupture de pont thermique. Expliquer cette différence ; expliquer notamment ce qu’est un pont thermique et une rupture de pont thermique.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….