.		LE HACHEUR SERIE

.A	CHARGE RESISTIVE

. I	 Généralités

Un hacheur est un convertisseur statique qui permet d’alimenter une charge sous tension unidirectionnelle de valeur moyenne réglable à partir d’une source de tension constante, avec un très bon rendement.

Un hacheur série est donc un convertisseur statique CONTINU - CONTINU.

Principe du hacheur série

La tension aux bornes de la charge est notée			uc (t)

L’intensité du courant dans la charge est notée			ic (t)

. II	 Etude du montage

. a	Pré requis

L’interrupteur électronique, H, est réalisé à l’aide un transistor ou d’un thyristor. Un transistor est saturé lorsqu’un courant le traverse, il est bloqué dans le cas contraire. Un thyristor est lui passant ou non passant.

Dans les deux cas, le thyristor ou le transistor sont considérés comme parfaits. Lorsqu’ils laissent passer un courant, ils sont assimilables à un fil, sinon, à un interrupteur ouvert dans le cas inverse.

La commande des interrupteurs électroniques n’est pas étudiée dans ce chapitre.

Il est important de noter qu’un interrupteur fermé possède une tension nulle à ses bornes, sinon, c’est souvent la loi des mailles qui permet d’en évaluer la valeur.

. b	Montage

La tension aux bornes de l’interrupteur est notée		UH  (t)

. c	Etude du circuit

- Lorsque l’interrupteur H est fermé

L’interrupteur électronique est remplacé par un interrupteur fermé.

  - La tension aux bornes de la charge 			uc (t)	= Vo

  - La tension aux bornes de l’interrupteur 		uH (t)	 = O V

  - L’intensité du courant dans la charge	 	ic (t)	=

- Lorsque l’interrupteur H est ouvert

  - L’intensité du courant dans la charge	 	ic (t)	= O A

  - La tension aux bornes de la charge 			uc (t)	= O V

  - La tension aux bornes de l’interrupteur 		uH (t)	 = Vo

. d	Courbes :

L’interrupteur H est

- Fermé entre les instants 0 et t1

- Ouvert sur le reste de la période,

Nous pouvons compléter les courbes suivantes :

. e	Rapport cyclique

Le rapport cyclique est le rapport entre le temps de conduction de l’interrupteur, et, la période du signal, dans l’exemple proposé il s’agit du rapport entre t1 et T. C’est un nombre sans dimension, noté , compris entre 0 et 1.

 =

Dans l’exemple qui suit, évaluons le rapport cyclique.

La période est de 7 carreaux et l’interrupteur reste fermé sur 4 carreaux

Le rapport cyclique est :

 =

. f	Valeur moyenne de la tension

- Calcul de la valeur moyenne

Pour évaluer la valeur moyenne de la tension uc (t), tracer la courbe correspondant à cette fonction. Placer une droite de façon aléatoire, elle représente la valeur moyenne. L‘aire définie par la fonction sur une période doit être égale à l’aire définie par la valeur moyenne sur la même période.

Pour calculer la valeur moyenne de la tension aux bornes de la charge :

- En rouge 		L’aire définie par la fonction sur la période T 		[A] =	T.Vo

- En bleu		L’aire définie par la valeur moyenne sur la période T	[B] =T.

- Egalisons les deux aires	[A] = [B] 			 =  = = .Vo

= .Vo

En application, vérifier que la valeur moyenne de l’exemple proposé page 3 est bien  = 16 V

- Réglage de la valeur moyenne

La valeur moyenne de uc (t) peut varier en agissant sur le rapport cyclique

- = O 		 = 0 V

- = 1 		 = Vo

- Entre ces deux valeurs extrêmes  peut être réglée entre 0 et Vo

- Type de conversion

La conversion « continue fixe ; continue réglable » s’explique par le fait que la  valeur moyenne de la tension aux bornes d’une charge peut être réglée entre 0 V et Vo à partir d’une alimentation continue, constante et égale à Vo.

. g	Exercice d’application

Sachant que Vo est une tension fixée à 20 V et R une résistance de 10 ,

- Calculer la valeur moyenne de l’intensité du courant ic, si  = 0,25.

- Calculer la valeur moyenne de la tension aux bornes de l’interrupteur.

- Calculer la valeur du rapport cyclique pour que = 0,8 A.

- Quelles sont les valeurs extrêmes de  ?

Réponses

= 500 mA

= 15 V

= 0,4

min = 0 A

max = 2 A

.B	CHARGE INDUCTIVE

. I	 Généralités

Le circuit est le même que précédemment avec en plus, en série avec la résistance, une inductance L, et en parallèle avec ces deux éléments une diode D. Cette diode, comme l’interrupteur électronique H, sera considérée comme parfaite.

. II	 Etude du montage

. a	Montage

La tension aux bornes de la charge est notée			uc (t)

La tension aux bornes de l’interrupteur est notée			uH (t)

La tension aux bornes de la diode est notée				uD (t)

L’intensité du courant dans la charge est notée			ic (t)

L’intensité du courant dans l’interrupteur est notée		iH (t)

L’intensité du courant dans la diode est notée			iD (t)

. b	L’interrupteur H est fermé

  - La tension aux bornes de la charge 			uc (t)	= Vo

  - La tension aux bornes de l’interrupteur 		uH (t)	 = O V

  - La tension aux bornes de la diode 			uD (t)	 = - Vo

  - L’intensité du courant dans l’interrupteur 	iH (t)	= ic (t)

  - L’intensité du courant dans la diode 		iD (t)	= 0 A

. c	L’interrupteur H est ouvert

  - La tension aux bornes de la charge 			uc (t)	= O V

  - La tension aux bornes de l’interrupteur 		uH (t)	 = Vo

  - La tension aux bornes de la diode 			uD (t)	 = O V

  - L’intensité du courant dans l’interrupteur 	iH (t)	= 0 A

  - L’intensité du courant dans la diode 		iD (t)	= ic (t)

. d	Représentation des tensions

L’interrupteur H est

- Fermé entre les instants 0 et t1

- Ouvert sur le reste de la période,

Nous pouvons compléter les courbes suivantes :

. e	Valeurs moyennes des tensions

La tension aux bornes de la charge n’a pas changé, sa valeur moyenne se calcule donc comme précédemment.

= .Vo

La valeur moyenne  de la tension aux bornes de l’interrupteur uH (t) se calcule en utilisant la même méthode que celle du chapitre précédent, ainsi

= (1 - Vo

. f	Représentation des courants

L’intensité du courant ic (t) qui circule dans la charge est donnée en concordance des temps avec la tension uc (t) sur le schéma suivant

Nous avons vu précédemment que

- Lorsque l’interrupteur H est fermé

  - L’intensité du courant dans l’interrupteur 	iH (t)	= ic (t)

  - L’intensité du courant dans la diode 		iD (t)	= 0 A

- Lorsque l’interrupteur H est ouvert

  - L’intensité du courant dans l’interrupteur 	iH (t)	= 0 A

  - L’intensité du courant dans la diode 		iD (t)	= ic (t)

Nous pouvons donc compléter le document suivant :

. g	Valeurs moyennes des courants

Pour calculer la valeur moyenne de l’intensité du courant ic (t) dans la charge, nous utiliserons le fait que ce courant est porté par des segments de droites, la valeur moyenne s’obtient donc en calculant directement la moyenne entre les deux extremums.

Pour calculer la valeur moyenne du courant dans l’interrupteur électronique H et la valeur moyenne du courant dans la diode D, nous utiliserons la même méthode des aires que celle utilisée pour calculer la valeur moyenne de la tension uc (t), vérifier que l’on obtient ainsi :

.

(1 – ).

. h	Ondulation  du courant

La charge est réalisée par un moteur M placé en série avec une inductance L. Nous négligeons la résistance interne du moteur.

La tension uc (t) aux bornes de la charge ainsi que l’intensité du courant ic (t) qui la traverse sont les mêmes que pour une charge inductive classique, ainsi :

- Entre 0 et  t1 :

L’intensité du courant ic (t) passe de sa valeur minimale Icmin à sa valeur maximale Icmax

La tension uc (t) aux bornes de la charge peut s ‘exprimer de la façon suivante :

L’interrupteur est fermé sur cet intervalle de temps donc : uc (t) = Vo

La dérivée de l’intensité ic (t) par rapport au temps peut être remplacée par le rapport entre la variation de l’intensité du courant sur ce segment et la variation temporelle.

La valeur crête à crête ∆ic (t) est donc de la forme :

Sachant que :

- ∆t = t1= T

- E = = Vo car = 0

- f = T-1 :

Pour diminuer les variations de l’intensité du courant dans la charge :

- La valeur de l’inductance doit être augmentée

- La valeur de la fréquence de hachage doit être augmentée

. i	Variation de fréquence de rotation d’un moteur à courant continu

Un moteur à courant continu est  placé en série avec une bobine de forte inductance. La charge ainsi constituée, est traversée par un courant d’intensité constante.

Le cas sera étudié sous forme d’un exemple

Le moteur est l’association en série d’une résistance et d’une f.e.m E, liée à la fréquence de rotation du moteur par la relation,

E = 0,2.n      avec n en tr/min

Sachant que :

- R = 1 

- ic (t) =  = 20 A

- Vo = 240 V

Nous pouvons étudier la tension aux bornes de la charge :

La valeur moyenne de la tension aux bornes de l’inductance pure L est nulle donc :

n = 1200. -100

n = f () avec n en tr/min

Sur la courbe de n en fonction de , la fréquence de rotation ne peut prendre de valeurs  négatives, c’est pourquoi cette dernière reste nulle tant que la tension à ses bornes n’a pas vaincu les forces résistantes l’empêchant de tourner.

. j	Exercice d’application

Le montage est le même que précédemment :

Sachant que :

- Vo est une tension fixée à 220 V

- R une résistance  de 1  

- E la f e m d’un moteur à courant continu telle que E = 0,153.n (avec n en tr/min).

La tension aux bornes de la charge est donnée ci-après, ainsi que l’image du courant.

En utilisant ces représentations graphiques :

- Calculer graphiquement la valeur du rapport cyclique.

- Calculer la fréquence de hachage.

- Compléter les chronogrammes ci-dessus.

- Calculer les variations de l’intensité du courant.

- Calculer la valeur moyenne du courant dans la charge

- Tracer la fréquence de rotation en fonction du rapport cyclique.

- Calculer la valeur de l’inductance L, si la résistance R est négligée.

# Text boxes

uM(t)

Modèle équivalent

D’un moteur à courant continu

Montage complet

ic (t)

Ric (t)

E

Icmax

Icmin

Vo

t [ms]

L

Vo

uc(t)

uM (t)

H

D

t [ms]

Fermé

Fermé

Interrupteur

Ouvert

ic (t)  [A]

uc (t)  [V]

ic (t)	 L’ondulation de l’intensité du courant ic (t) en ampères [A]

Vo	 	La tension d’alimentation en volts [V]

	 	Le rapport cyclique [sans unité]

L	 	La valeur de l’inductance en henry [H]

f		La  fréquence de hachage en hertz [Hz]

t [ms]

uc (t)  [V]

Vo

ic (t)

D

L

H

E

iD (t)  [A]

Icmin

Icmax

Icmin

t [ms]

ic (t)  [A]

La valeur moyenne de l’intensité du courant iH (t) en ampères [A]

	Le rapport cyclique [sans unité]

La valeur moyenne de l’intensité du courant ic (t) en ampères [A]

La valeur moyenne de l’intensité du courant ic (t) en ampères [A]

ICmax	La valeur maximale de l’intensité du courant ic (t) en ampères [A]

ICmax	La valeur minimale de l’intensité du courant ic (t) en ampères [A]

iH (t)  [A]

La valeur moyenne de l’intensité du courant iD (t) en ampères [A]

	Le rapport cyclique [sans unité]

La valeur moyenne de l’intensité du courant ic (t) en ampères [A]

Icmax

0

T

t1

t [ms]

t [ms]

Icmax

Icmax

Fermé

Fermé

Interrupteur

Ouvert

t [ms]

Icmin

Icmax

Vo

ic (t)  [A]

uc (t)

Icmin

Ouvert

Fermé

Fermé

Interrupteur

Vo

0

t [ms]

ic (t)

Icmin

H

ic (t)  [A]

t [ms]

Vo

uc (t)  [V]

La valeur moyenne de la tension uH (t) en volts [V]

	Le rapport cyclique [sans unité]

Vo	La tension d’alimentation en volts [V]

La valeur moyenne de la tension uc (t) en volts [V]

	Le rapport cyclique [sans unité]

Vo	La tension d’alimentation en volts [V]

0

T = 10 ms

iD (t)  [A]

iH (t)  [A]

t [ms]

T

t [ms]

t [ms]

0

iD(t)

iD(t)

D

iD (t)

R

Vo

uc (t)

Vo

ic (t)

UH  (t)

R

Vo

uD (t)

uc (t)

t [ms]

Ouvert

0

T

UH  (t)

H

ic (t)

uc (t)  [V]

UH  (t)

ic (t)

uc  (t)

26 A

16 A

Vo

t [ms]

Vo

uH (t)  [V]

t [ms]

Vo

uc (t)  [V]

uD (t)

ic (t)

D

L

H

R

uc (t)

Vo

D

uD (t)

iH (t)

L

H

R

H

Vo

R

uc (t)

L

iH (t)

T

Vo

La valeur moyenne de la tension uc (t) en volts [V]

	Le rapport cyclique [sans unité]

Vo	La tension d’alimentation en volts [V]

	Le rapport cyclique [sans unité]

t1	Le temps de conduction de l’interrupteur en secondes [s]

T	La période de hachage en seconde [s]

[B]

[A]

Fermé

Fermé

Interrupteur

Uc

iH (t)

UH  (t)

UH  (t)

ic (t)

uc (t)

ic (t)

14

t [ms]

uc (t)  [V]

Vo

Vo

0

T

t1

t [ms]

t [ms]

t [ms]

Fermé

Fermé

Interrupteur

Ouvert

ic (t)  [A]

uH (t)  [V]

uc (t)  [V]

0

uc (t)

H

R

UH  (t)