EXEMPLE  DE  PLAN  D'EXPERIENCES

Analyse d'une réaction chimique

La connaissance de la réaction a conduit au choix des 8 facteurs qui semblent pouvoir avoir une influence sur le rendement de la réaction

X1 : Concentration de soude

X2 : Température

X3 : Nature du catalyseur

X4 : Vitesse d'agitation

X5 : Temps de réaction

X6 : Volume de solvant organique

X7 : Volume de soude

X8 : Rapport substrat / soude

Y : Rendement de la réaction (%)

Détermination des facteurs les plus influents pour améliorer le rendement de la réaction.

Le domaine expérimental non donne :

| Facteurs | Unités | Niveau (-1) | Niveau (+1) |
| --- | --- | --- | --- |
| X1 | % | 40 | 50 |
| X2 | °C | 80 | 110 |
| X3 |  | TBAB | Cétyl-TMA |
| X4 |  | Sans agitation | Avec agitation |
| X5 | h, mn | 1h30mn | 3h30mn |
| X6 | cm3 | 100 | 200 |
| X7 | cm3 | 30 | 60 |
| X8 | Mol/cm3 | 0,5.10-3 | 1.10-3 |

Recherche des facteurs significatifs avec la table d'HADAMARD

k = 8 facteurs

On veut connaître les 9 coefficients b0 à b8  (sachant que b0 représente la moyenne des résultats obtenus)

N ≥ k+1

N ≥ 9 et multiple de 4 ( N = 12 expériences

Le modèle mathématique sera donc :

Y = b0 + b1.X1 + b2.X2 + b3.X3 + b4.X4 + b5.X5 + b6.X6 + b7.X7 + b8.X8

Les colonnes X9, X10 et X11 de la matrice initiale donnée par la littérature ont été supprimées car l'étude ne comporte que 8 facteurs.

| EXP | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | 42 |
| 2 | + | - | + | + | - | + | + | + | - | 3 |
| 3 | + | + | - | + | + | - | + | + | + | 57 |
| 4 | + | - | + | - | + | + | - | + | + | 38 |
| 5 | + | - | - | + | - | + | + | - | + | 37 |
| 6 | + | - | - | - | + | - | + | + | - | 74 |
| 7 | + | + | - | - | - | + | - | + | + | 54 |
| 8 | + | + | + | - | - | - | + | - | + | 56 |
| 9 | + | + | + | + | - | - | - | + | - | 64 |
| 10 | + | - | + | + | + | - | - | - | + | 65 |
| 11 | + | + | - | + | + | + | - | - | - | 59 |
| 12 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |

L'expérience N°7 a été reproduite une deuxième fois pour obtenir l'erreur expérimentale :

1er résultat : 54 %

( Variance expérimentale (erreur) = 7%

2ème résultat : 61 %

Toute modification du rendement inférieure à 7% n'est donc pas significative

La résolution de la matrice donne les bi, en affectant les valeurs Yi des signes de chaque colonne Xi divisés par 12

b0 = 42+3+57+38+37+74+54+56+64+65+59+15 / 12 = 47

b1 = 42-3+57-38-37-74+54+56+64-65+59-15 / 12 = 8.33

…

| b0 = 47 | b5 = -8.2 |
| --- | --- |
| b1 = 8.3 | b6 = -2.2 |
| b2 = -2.3 | b7 = 1.3 |
| b3 = 0.5 | b8 = 4.2 |
| b4 = 8.8 |  |

La valeur de bi représente la ½ variation du résultat étudié quand le paramètre Xi passe

de la modalité "-1" à "+1"

Etude des coefficients pour détermination des facteurs significatifs :

Facteur X1 2*|8.3| =16.6 >> 7 (X1 est un paramètre significatif

X2 : non significatif

X3 : non significatif

X4 : significatif positif

X5 : significatif négatif

X6 : non significatif

X7 : non significatif

X8 : à la limite du significatif, à étudier plus en détail

Il apparaît que X1, X4 et X5 sont les seuls facteurs significatifs. Le plan factoriel complet portera sur l'étude de ces 3 facteurs et de leurs interactions

Les autres facteurs seront placés aux valeurs les plus significatives pour la réponse Y ou engendrant des coûts moindres.

Le modèle mathématique sera du type

Y = b0 + b1X1 + b4X4 + b5X5 + b14X14 + b15X15 + b45X45 + b145X145

La matrice d'expériences pour 3 facteurs sera donc de 23 expériences.

La matrice est construite selon la méthode vue en cours

| N | X1 | X4 | X5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |
| 2 | + | - | - |
| 3 | - | + | - |
| 4 | + | + | - |
| 5 | - | - | + |
| 6 | + | - | + |
| 7 | - | + | + |
| 8 | + | + | + |

La matrice se voit affectée la colonne X0 constituée de "+" uniquement

Les colonnes d'interactions sont rajoutées à la suite et leurs signes correspondent au produit des signes des facteurs en interaction

Enfin la colonne des réponses "Y" termine la matrice

| N | X0 | X1 | X4 | X5 | X14 | X15 | X45 | X145 | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | + | - | - | - | + | + | + | - | 81.5 |
| 2 | + | + | - | - | - | - | + | + | 78.5 |
| 3 | + | - | + | - | - | + | - | + | 65 |
| 4 | + | + | + | - | + | - | - | - | 76.5 |
| 5 | + | - | - | + | + | - | - | + | 82.5 |
| 6 | + | + | - | + | - | + | - | - | 68.5 |
| 7 | + | - | + | + | - | - | + | - | 73.5 |
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | 71.5 |

L'expérience N° 3 a été répétée et  a donné Y = 62%, d'où la variance expérimentale = 3%

La résolution de cette matrice selon la même méthode que pour la matrice d'HADAMARD donne :

| b0 = 75 | b14 = 3.3 |
| --- | --- |
| b1 = -0.9 | b15 = -3.1 |
| b4 = -3 | b45 = 1.6 |
| b5 = -0.8 | b145 = -0.4 |

A l'issue de cette étude, seul b4 est un facteur significatif de façon négative sur la réponse. De plus les interactions de X1 sur X4 et de X1 sur X5 sont significatives. L'interaction de X4 sur X5 est à la limite du significatif, elle sera à étudier plus en détail.

De plus, quand une interaction Xij est à prendre en compte, l'étude de l'influence des paramètres Xi et Xj pris indépendamment l'un de l'autre, n'est par conséquent pas abordée

L'étude des interactions donne :

L'analyse de l'interaction entre X1 et X5 donne 2 possibilités :

- X5 à "+1" et X1 à "-1"

- X5 à "-1" et X1 à "+1"

Le rapprochement avec l'interaction entre X1 et X4 fait ressortir que la deuxième possibilité  (X1 à "+1") n'est pas la meilleure.

Le meilleur compromis pour Y correspond donc à :

X1 à "-1"  ;  X4 à "-1"  ;  X5 à "+1"

# Text boxes

73.5

74

82

69.3

+1

-1

X1

X4

+1

-1

= 76.5 + 71.5 / 2

(Moyenne des "Y" pour les lignes où X1 vaut "+" et X4 vaut "+"

-1

+1

X5

X1

-1

+1

78

73.3

70

77.5

Le rendement (réponse Y) est le plus fort lorsque X1 est à "-1" (40%) et X4 à "-1" aussi (sans agitation)

Il faudra éviter les conditions où X4 est à "+1" et X1 à "-1"

X15

X14