L'architecture  des  RESEAUX TCP/IP

Services, utilisations, implémentation, administration, sécurité

8 octobre 2002

Jacques PHILIPP

TABLE  DES  MATIERES

1.	Architecture et normalisation des systèmes distribués	11

1.1	Définitions et concepts de base	11

1.1.1	Activités	11

1.1.2	Schéma de base	13

1.1.3	Compléments de Théorie du signal	13

1.1.4	Modulation	14

1.1.5	Transmission	17

1.1.6	Supports physique	18

1.1.7	Types de liaison	18

1.1.8	Topologie des réseaux	19

1.1.9	Gestion des erreurs de transmission	21

1.2	Principes de base des systèmes de communications et normalisation	22

1.2.1	Principes généraux de conception des couches	23

1.2.2	Fonctions de transport et de traitement	24

1.2.3	Couche physique	24

1.2.4	Couche liaison	24

1.2.5	Couche réseau	25

1.2.6	Couche transport	26

1.2.7	Couches hautes	28

1.2.8	Encapsulation des données	30

1.3	Modèle serveur-client	30

1.3.1	Le problème des accès concurrents	31

1.3.2	Le modèle des lecteurs et des rédacteurs	32

1.3.3	Méthodes de verrouillage d'accès	33

2.	Réseaux locaux	34

2.1	Généralités sur les réseaux locaux	34

2.1.1	Généralités	34

2.1.2	Services rendus par les réseaux locaux	35

2.1.3	Classification des réseaux locaux	36

Topologie des réseaux locaux	37

2.1.4	Réseaux en étoile	37

2.1.5	Réseaux en boucle : le réseau Token Ring	37

2.1.6	Réseaux en bus : le réseau Ethernet à 10 Mbits/s	40

2.2	Premiers réseaux de PC	43

2.3	Contraintes d'exploitation des réseaux locaux	43

2.4	Normalisation des réseaux locaux	44

2.5	Installation d'un réseau local	45

2.6	Interconnexions de réseaux locaux aux niveaux 1 et 2	45

2.6.1	Nom, adresse, route	45

2.6.2	Répéteurs	46

2.6.3	Ponts	47

2.7	Interconnexion de réseaux distants	50

2.7.1	Généralités sur les Wan	50

2.7.2	Techniques de commutation	50

2.7.3	X25 et le réseau Transpac	52

2.7.4	Le RNIS	52

2.7.5	ATM	54

2.7.6	Le relais de trames	55

2.8	Conclusions sur les réseaux locaux	56

2.9	Bibliographie du présent chapitre	56

3.	SERVICES RESEAUX traditionnels dans le monde TCP/IP	57

3.1	Historique	57

3.2	Présentation des services traditionnels	57

3.2.1	Services de la DARPA	57

3.2.2	Services BSD (Berkeley)	60

3.2.3	Services répartis et distribués	60

3.2.4	Services traditionnels basés sur des protocoles de communication asynchrones	62

3.2.5	Autres services Berkeley	62

3.2.6	Service de noms	63

3.2.7	Autres services réseau	63

3.2.8	Contraintes de sécurité	64

3.3	Le réseau Internet	65

3.3.1	Historique et architecture	65

3.3.2	Philosophie de l'Internet	65

3.3.3	Les services disponibles	65

3.3.4	World Wide Web	66

3.3.5	Le service des news	67

3.4	Commandes usuelles	68

3.4.1	Notions sur la Base de données réseau	68

3.4.2	Services DARPA (ftp-telnet/ssh)	69

3.4.3	Services BSD (r-commandes)	71

3.4.4	Impression distante	72

3.5	Communication entre utilisateurs	73

3.5.1	Validation de la réception de messages	73

3.5.2	Dialogue interractif	73

3.6	Messagerie	74

3.6.1	Graphe de fonctionnement de la messagerie	75

3.6.2	Convention d'adressage et types de stations	75

3.6.3	Agents utilisateurs	76

3.6.4	Fichiers de configuration de la messagerie électronique	78

3.7	Services répartis et distribués	80

3.7.1	NFS	80

3.7.2	NIS	81

3.7.3	Informations générales sur l'état du réseau	82

3.8	L'interface graphique XWindow	83

3.8.1	Généralités sur XWindow	83

3.8.2	Historique	83

3.8.3	Architecture de XWindow	84

3.8.4	L'interface homme-machine (IHM)	84

3.8.5	Les boites à outils	85

3.8.6	La bibliothèque Xlib	85

3.8.7	Les applications X	85

3.8.8	Les gestionnaires de fenêtres	87

3.8.9	Lancement de X11	88

3.9	Réseaux bureautiques	88

3.9.1	Connexion PC-TCP/IP	88

3.9.2	Le monde McIntosh	89

3.9.3	L'architecture Novell	89

3.10	L'architecture client-serveur et les bases de données	90

3.10.1	Historique	90

3.10.2	Serveur	91

3.10.3	Normes	91

3.10.4	Le moteur	91

3.10.5	Les SGBDOO	92

3.10.6	Les clients	92

3.10.7	DCE	93

3.10.8	Tuxedo	93

3.10.9	Encina	94

3.10.10	Conclusions	95

3.11	Graphe récapitulatif des services réseaux	96

3.12	Etudes de cas	96

3.12.1	Réseaux	96

3.12.2	Services	97

3.13	Exercices	97

3.13.1	Services DARPA-BSD	97

3.13.2	Outils de communication divers	98

3.13.3	Exercices sur l'utilisation de XWindow	99

3.14	Bibliographie du présent chapitre	99

4.	L'architecture du système de communication TCP/IP dans le monde Unix	101

4.1	Le système de communications BSD	101

4.2	évolutions système V	101

4.3	Architecture du système de communications BSD	102

4.4	La Couche socket et ses API	103

4.4.1	Définition d'un socket	103

4.4.2	Type, domaines de communication et famille de protocoles	103

4.4.3	Création	105

4.4.4	Dialogue en mode connecté	105

4.4.5	Dialogue en mode non connecté	106

4.4.6	Graphe d'état d'un socket	107

4.5	Implémentation SYSTEM V	107

4.5.1	Généralités sur les streams	107

4.5.2	Streams et flots	108

4.5.3	Modules	109

4.5.4	Message	110

4.5.5	Services d'un module	111

4.5.6	Appels système	111

4.5.7	Ordonnancement	112

4.5.8	Multiplexage de modules	113

4.5.9	Fichiers de configuration	114

4.5.10	Flots et API	114

4.6	Implémentation BSD	115

4.6.1	Structures mbuf	115

4.6.2	Cluster	115

4.6.3	Tampons d'émission et de réception	116

4.6.4	Interface socket protocoles	116

4.6.5	Structure ifnet	116

4.6.6	Traitement d'une trame Ethernet	117

4.7	Bibliographie du présent chapitre	118

5.	La famille des pROTOCOLES tcp/ip	119

5.1	Introduction	119

5.2	Protocoles de niveau réseau IP et ICMP	119

5.2.1	Le protocole IP	119

5.2.2	L'adresse IP	122

5.2.3	Le protocole ICMP	124

5.3	Principes de base du routage IP	125

5.3.1	Routage Ethernet	125

5.3.2	Routage Internet	125

5.3.3	Protocoles de résolution d'adresse	126

5.3.4	Routeurs	127

5.3.5	Routage statique et routage dynamique	127

5.3.6	Routage direct ou indirect	127

5.3.7	Sous réseau	129

5.4	Protocoles de routage	130

5.4.1	Généralités	130

5.4.2	Système autonome	130

5.4.3	Les protocoles IGP et EGP	131

5.5	Protocoles de routage IGP de type vecteur de distance	131

5.5.1	Définition	131

5.5.2	Le protocole RIP	132

5.5.3	Le protocole IGRP	134

5.6	Protocoles de routage IGP de type SPF	134

5.6.1	Le protocole OSPF	134

5.6.2	Le protocole HELLO	135

5.6.3	Implémentation des différents protocoles	135

5.6.4	Passerelles IP et X25	135

5.7	Evolutions de l'adresse IP	136

5.8	Le protocole DHCP	137

5.9	Protocoles de Transport	138

5.9.1	Le protocole UDP	138

5.9.2	Le protocole TCP	139

5.10	protocole SNMP d'administration de réseau	144

5.10.1	Généralités sur l'administration de réseau	144

5.10.2	Origines	145

5.10.3	Serveurs et clients SNMP	146

5.10.4	Structure des objets de la MIB	147

5.10.5	Accès et statut	148

5.10.6	Protocole de transport utilisé par SNMP	148

5.10.7	Primitives du protocole SNMP	149

5.10.8	Communauté et authentification	150

5.10.9	Autorisation	150

5.11	Protocoles de niveau de niveau session et présentation	151

5.11.1	Le protocole de niveau session RPC	151

5.11.2	Le protocole de niveau présentation XDR	153

5.12	Le protocole Samba	156

5.12.1	Rappels sur le protocole netbios et les api netbeui	156

5.12.2	Les blocs de messages de serveur (SMB)	156

5.12.3	Limites de l'architecture netbios-netbeui-smb	157

5.12.4	Présentation de Samba	157

5.12.5	Installation	157

5.13	Bibliographie du présent chapitre	158

5.14	Exercices	158

5.14.1	Adressage IP et protocoles associés	158

5.14.2	Routage	159

5.14.3	Protocoles de transport	160

5.14.4	Protocoles de haut niveau	160

5.14.5	Protocoles d'administration de réseau	161

6.	MISE EN OEUVRE des SERVICES	162

6.1	La base de données réseau	162

6.1.1	Généralités	162

6.1.2	Le fichier hosts	162

6.1.3	Le fichier networks	163

6.1.4	Le fichier hosts.equiv	163

6.1.5	Le fichier ethers	164

6.1.6	Le fichier protocols	164

6.1.7	Le processus démon serveur inetd	164

6.1.8	Le fichier des services clients services	165

6.1.9	Le fichier netcroup	166

6.1.10	Procédures associées à la base de données réseau.	166

6.2	Services DARPA et Berkeley	167

6.3	NFS	168

6.3.1	Protocoles RPC et XDR	168

6.3.2	Mise en place des services NFS	168

6.3.3	La commande mount	169

6.3.4	Mise à jour du fichier exports	171

6.3.5	Un problème lié à NFS	171

6.4	NIS	171

6.4.1	Domaine	171

6.4.2	Serveur maître et serveur esclave	172

6.4.3	Mise à jour d'une liste	172

6.4.4	Fichiers de constitution des listes	173

6.4.5	Commandes d'administration associées	174

6.4.6	Problèmes de sécurité	174

6.4.7	Groupes de stations	175

6.5	Service d'impression distante SYSTEM V	176

6.5.1	Lancement de l'exécution d'une impression distante	176

6.5.2	Généralités sur le service RLP	176

6.5.3	Fonctionnement du service RLP	177

6.5.4	Service d'impression distante sous BSD	178

6.6	Messagerie	178

6.6.1	Architecture générale du système de messagerie	179

6.6.2	Agents de transport	179

6.6.3	Le processus démon sendmail	180

6.6.4	Boites aux lettres publiques	182

6.6.5	Autres fichiers de la messagerie	182

6.6.6	Fichiers de configuration d'un utilisateur de la messagerie électronique	182

6.7	Service de noms	183

6.7.1	Le protocole DNS	183

6.7.2	Agents utilisateurs associés au service DNS	184

6.7.3	Serveurs de noms	184

6.7.4	Résolveur et résolveur inverse	186

6.7.5	Commandes associées et fichiers de configuration	187

6.7.6	Format interne des fichiers du DNS	188

6.7.7	Syntaxe associée aux fichiers	189

6.7.8	Formats selon le type d'enregistrement	189

6.7.9	Configuration des serveurs	191

6.7.10	Configuration des clients	194

6.7.11	Administration du processus démon named	194

6.8	Mise en place des routeurs	195

6.8.1	Routage statique	195

6.8.2	Routage dynamique : le protocole RIP et le démon routed	196

6.8.3	Routage dynamique : le protocole HELLO et le démon gated	197

6.9	Configuration de ftp anonyme	198

6.10	Accès concurrents et NFS	199

6.10.1	Rappels sur les méthodes de verrouillage sous UNIX	199

6.10.2	Verrous SYSTEM V	200

6.10.3	Verrous BSD	200

6.10.4	NFS et les verrous	200

6.11	Le protocole bootp	201

6.12	Exercices sur la mise en place des services	203

6.12.1	Base de données réseau	203

6.12.2	NFS et NIS	204

6.12.3	Messagerie	205

7.	Installation D'UNE STATION	206

7.1	Connexion d'une station à un réseau	206

7.1.1	Configuration des contrôleurs	206

7.1.2	Démarrage des processus démons	208

7.1.3	Configuration d'un serveur de fichiers	208

7.1.4	Configuration d'un client	209

7.1.5	Protocoles de gestion des stations sans disque et des terminaux X	209

7.1.6	Station sans disque	210

7.2	Optimisation du noyau	212

7.2.1	Noyau SYSTEM V	212

7.2.2	Noyau BSD	213

7.3	Installation des terminaux X	216

7.3.1	Le fichier xdm-config	216

7.3.2	Autres fichiers de configuration de xdm	217

7.3.3	Terminal X ou station sans disque	218

7.4	RFC	218

7.5	Exercices	219

8.	Commandes traditionnelles d'administration dans le monde TCP/IP	220

8.1	Introduction	220

8.2	Commandes d'administration du réseau	220

8.2.1	Commandes standards TCP/IP	220

8.2.2	La commande netstat	223

8.2.3	Commandes spécifiques SUN	227

8.3	Fichiers associés au protocole snmp	229

8.3.1	Démarrage d'un agent SNMP	229

8.3.2	Le fichier /etc/snmpd.conf	229

8.3.3	Le fichier /etc/snmpd.comm	229

8.3.4	Le fichier /etc/snmpd.trap	230

8.4	Commandes associées au protocole snmp	230

8.4.1	getid	231

8.4.2	getone	231

8.4.3	getnext	231

8.4.4	getmany	232

8.4.5	getroute	232

8.4.6	setany	232

8.4.7	snmpstat	233

8.4.8	trap_rece	233

8.4.9	trap_send	234

8.5	Suivi d'exécution du protocole snmp	234

8.6	Bibliographie du présent chapitre	234

9.	Les protocoles sur ports séries et le service uucp	235

9.1	Les protocoles SLIP et ppp	235

9.1.1	Le protocole SLIP	235

9.1.2	Le protocole PPP	235

9.2	Généralités sur le service uucp	237

9.2.1	Implémentation	237

9.2.2	Définition du réseau uucp	237

9.3	Agents utilisateurs	238

9.3.1	uucp	238

9.3.2	cu	239

9.4	Fichiers associés au service uucp	240

9.4.1	Répertoires	240

9.4.2	Commandes d'administration	241

9.4.3	Processus démons	241

9.4.4	Relations entre les fichiers uucp	242

9.4.5	Le fichier Systems	242

9.4.6	Le fichier Devices	242

9.4.7	Le fichier Permissions	244

9.4.8	Le fichier Dialers	244

9.5	Graphe d'état d'une connexion uucp	245

10.	Principes élémentaires de Sécurité dans les réseaux TCP/IP	246

10.1	Contraintes sur les protocoles de bas niveau	246

10.1.1	Rappels sur les protocoles TCP/IP	246

10.1.2	Techniques d'attaque	247

10.1.3	Attaques par recherches d'informations	247

10.1.4	Techniques de protections contre les attaques	249

10.2	Sécurité et Internet	250

10.3	Contraintes sur les protocoles de haut niveau et les applicatifs	252

10.3.1	Mot de passe unique ou mots de passes multiples	252

10.3.2	Sécurisation et NFS	253

10.3.3	Systèmes equivalents	254

10.3.4	Services TCP	254

10.3.5	Montage distant de systèmes de fichiers	254

10.3.6	Station sans disque	255

10.3.7	Ordre de démarrage des stations	255

10.3.8	Messagerie	256

10.3.9	Charge du réseau	256

10.3.10	Démarrage	256

10.3.11	Fichiers systèmes	256

10.3.12	Serveur horaire	256

10.3.13	Contrôle des accès extérieurs	256

11.	Présentation d'un système sécurisé de haut niveau d'administration de reseau	257

11.1	Introduction à Kerberos	257

11.1.1	Contrôle centralisée des services distribués	257

11.1.2	Privilèges et contrôle d'accès aux services	258

11.1.3	Service d'enregistrement	258

11.1.4	Authentification mutuelle	258

11.1.5	Intégrité et pérennité des informations transportées	258

11.1.6	Confidentialité, chiffrement et clés	258

11.1.7	Principes et architecture de Kerberos	260

11.2	L'Authentification	261

11.2.1	Les trois étapes de l'authentification	261

11.2.2	Le ticket initial	262

11.2.3	La clé de session	262

11.2.4	L'authentificateur	263

11.2.5	Demande et obtention du ticket de service	263

11.3	La base de donnée de Kerberos	264

11.3.1	Principauté	265

11.3.2	Principal	265

11.3.3	Contenu de la base de données Kerberos	265

11.3.4	Serveur maître	266

11.3.5	Serveur esclave	266

11.3.6	Espace de nommage de Kerberos	266

11.3.7	Déclaration d'un principal	267

11.4	Conséquences de l'utilisation de Kerberos	267

11.4.1	Interface programmeur	267

11.4.2	Administration	267

11.5	Le service d'enregistrement	268

12.	Bibliographie	269

Index	270

# Architecture et normalisation des systèmes distribués

## Définitions et concepts de base

La téléinformatique résulte de la synergie vers 1960 entre deux industries : celle de l'informatique (1948) et des télécommunications (1850). Les techniques informatiques commencent à être utilisées dans le monde des télécommunications et les techniques des télécommunications permettent d'accéder aux ressources informatique distantes. A partir de 1980, apparaît l'informatique distribuée : l'utilisateur accède de façon transparente à des ressources informatiques qui peuvent se trouver sur d'autres systèmes (homogène ou hétérogène).

L'objectif est la transmission de l'information. Les contraintes d'exploitation sont la rapidité et la fiabilité de la transmission.

### Activités

Activités classiques de la téléinformatique

- Temps partagé, traitement par lot à distance (Remote Batch), transferts de fichiers quelque soit son type (texte, binaire, exécutable).

- Transactionnel (carte de paiement type CP8).

- Bureautique.

- Concentration de terminaux.

- Réseau Numérique à Intégration de Services (R.N.I.S.).

- Connexion depuis un système sur des systèmes distants (Remote Login).

- Gestion des bases de données réparties. Le problème fondamental est la mise au point d'algorithme de gestion correcte des transactions (gestion des accès concurrents, gestion des ruptures de communication, gestion d'événements imprévus, etc.).

Informatique distribuée

Les possibilités nouvelles sont la possibilité de réunir les ressources de différentes stations soit :

- pour créer une station virtuelle unique,

- pour utiliser des ressources distantes quand elles ne sont pas disponibles localement (pagination sur le réseau par exemple).

On peut, depuis un poste de travail multi-fenêtres ouvrir des terminaux virtuels sur des systèmes extérieur. Par exemple, la station S3 permet de visualiser les accès aux stations S1 et S2.

Les différents types de réseaux

On distingue les types de réseaux suivants :

- un réseau public est un service public de transport des informations digitales (réseau TRANSPAC en France),

- un réseau homogène est un réseau constitué d'une gamme d'ordinateurs d'un même constructeur,

- un réseau hétérogène est un réseau constitué d'une gamme hétérogène d'ordinateurs de différents constructeurs,

- un réseau local (Local Area Network ou LAN) est un réseau d'ordinateurs situés à une petite distance (de l'ordre du km) les uns des autres (Exemples : Token Ring, Ethernet).

- un réseau métropolitain (Metropolitan Area Network ou MAN) est constitué de plusieurs réseaux locaux interconnectés sur un même site.

- un réseau local longue distance (Wide Area Network ou WAN) est constitué de plusieurs MAN interconnectés sur de grandes distances.

Réseau multimédia

Toutes les données étant représentables sous une forme digitale, les réseaux permettent de transmettre simultanément tous les types de données sur un même support à savoir :

- données binaires classiques (instructions, données numériques et alphanumérique),

- archivage

- télécopie,

- son, image, texte.

Ce type de réseau a l'architecture suivante :

### Schéma de base

L'ETTD est l'équipement terminal de traitement de données. C'est le terminal ou l'ordinateur muni de son contrôleur de communications dont la fonction est l'émission et la réception des informations ainsi que le contrôle des erreurs de transmission. Ce sont les couples (émetteur, contrôleur) et (contrôleur, récepteur).

Le circuit de données est le réseau de télécommunications utilisé pour transporter l'information. L'ETCD est son équipement terminal. Il assure l'interface entre le circuit de données et l'équipement informatique permettant l'accès de l'ETTD au circuit de données par l'adaptation du signal électrique émis. C'est le modem.

Les éléments informatiques sont l'émetteur et le récepteur des données. Les contrôleurs de communications sont les élément de télécommunications qui leur sont associés.

### Compléments de Théorie du signal

Le signal assure le transport d'un message codé par une modulation. Il utilise un support de transmission caractérisé par sa bande passante qui est la bande (l'intervalle) de fréquences où les signaux émis sont correctement reçus.

Exemple : la bande passante du téléphone est l'intervalle [300, 3400 Hz]

Soient :

PE la puissance du signal à l'émission,

PS la puissance du signal à la réception.

L'idéal serait que PS et PE soient identiques. Mais dans le réalité, il y a toujours des pertes. On a donc toujours :

à cause du bruit de la ligne (résistance interne, longueur de la ligne, etc.).

Le rapport se mesure en décibels par la formule :

10  -n dB

Exemple : pour n = -3 dB, on obtient :

-0.3  -log10 (2)

D'où :

Si n = -30 dB, on obtient :

-3  -log10 (210)

D'où :

Un support physique supportant de telles contraintes est beaucoup plus coûteux que dans le cas précédent.

### Modulation

La modulation transforme le signal digital initial pour émission sous une forme analogique. Elle est réalisée par un modem qui est un convertisseur digital/analogique, analogique/digital.

L'opérateur de modulation est défini par la relation :

s(t) = M e(t)

Comme il est nécessaire de moduler le signal pour l'émettre puis de le démoduler à la réception pour l'interpréter, on a le schéma :

Le modem est le modulateur/démodulateur. Sur l'ETTD, le signal est digital. A la sortie de l'ETCD, il est soit digital, soit analogique.

Les types de modulation

Il existe plusieurs types de modulation, chacun avec ses caractéristiques physiques propres.

Modulation bande de base

C'est la technique la plus simple car le signal de sortie est pratiquement identique au signal d'entrée. Les systèmes de codage les plus fréquents sont les codages Manchester, et Manchester différentiel.

Modulation téléphonique

Le signal de sortie est analogique. Le transport de l'information est assuré par une onde porteuse de la forme :

y(t) = A sin(t + )

Il existe trois modulations possibles avec ce type de signaux : la modulation d'amplitude, la modulation de fréquence, la modulation de phase.

Modulation par impulsion codée

La modulation par impulsion codée (MIC) ou PCM (Pulse Code Modulation) utilise un signal échantillonné qui est une discrétisation (approximation à partir d'un nombre important de signaux discrets) du signal continu. Le théorème d'échantillonnage de Shannon permet de définir une borne inférieure de la fréquence d'échantillonnage F d'approximation du signal continu par des impulsions. Elle est telle que :

F =

avec B la largeur de bande du signal. Le respect de cette borne inférieure garantit une bonne approximation du signal continu.

Le débit d'une ligne s'exprime en bits par seconde. La rapidité de modulation est l'inverse de la période de modulation. Elle s'exprime en baud.

Relation entre bit et baud

Soit T la période du signal à la sortie de l'ETTD et  celle du signal à la sortie de l'ETCD. On suppose qu'il y a un bit émis par période par l'ETTD et p bits par période par l'ETCD.

La valence q du signal s(t) est son nombre d'états. Soit p le nombre de bit émis à chaque modulation. Alors

q = 2P  p = log2 q

Exemple : p=3  q = 8

L'avis V27 du CCITT décrit les modems à modulation de phase octovalente avec les relations suivantes.

angle	tribits correspondant

0	001

45	000

90	010

135	011

180	111

etc.

On obtient, en appliquant la loi de conservation du débit, la relation :

Application : AVIS V27 du CCITT avec R = 1600 bauds, q = 8 et p = 3.

D = 3*1600 bauds = 4800 bits/s

Il y a identité entre bit et baud si le signal est bivalent (cas de la modulation bande de base).

Formule de Shannon

La formule de Shannon indique une borne supérieure du débit théorique maximal d'une ligne par la relation :

avec S la puissance du signal, B le bruit de la ligne, W sa bande passante.

Exemple : réseau téléphonique (commuté).

W = 3000 Hz

D'où

3000log2 ( 1 + 1000)  3000 log2 (210)  30.000 bits/s

Le débit réel maximum est de 19200 bits/s.

Remarque

Si le bruit tend vers l'infini, le débit tend vers zéro car :

### Transmission

La transmission peut être unidirectionnelle (simplex), bidirectionnelle à l'alternat (half duplex), bidirectionnelle simultanée (full duplex).

Il y a plusieurs types de transmission :

Transmission série

Le support de transmission est unique. Les bits y sont transmis en série. Les bits start stop sont des signaux de synchronisation pour le récepteur.

Transmission parallèle

Chacun des bits du caractère à émettre est émis simultanément sur n lignes.

Exemple : interface parallèle d'une imprimante, échange d'informations entre le processeur et la mémoire centrale.

La synchronisation de l'émetteur et du récepteur est nécessaire car il existe un délai entre l'émission et la réception du signal du au temps de propagation.

Le protocole assure la gestion du dialogue entre l'émetteur et le récepteur. Il en existe deux types : les protocoles synchrones et les protocoles asynchrones.

Transmission asynchrone

L'émetteur et le récepteur se synchronisent au début de la communication de la façon suivante : l'émetteur émet un signal de début d'émission ce qui permet au récepteur de se synchroniser. En toute rigueur, une émission asynchrone est synchrone à partir du moment ou l'émetteur et le récepteur se sont synchronisés.

Exemple : transmission de caractère avec les protocoles XON/XOFF, DTR, KERMIT utilisé pour les terminaux asynchrones et les imprimantes séries.

La synchronisation est assurée par les bits START/STOP (signal de début et de fin d'émission).

Transmission synchrone

L'émetteur et le récepteur sont synchronisés en permanence suivant une base de temps commune.

Exemple : protocoles TCP/IP, HDLC (OSI), BSC (IBM).

### Supports physique

Il existe plusieurs types de supports de transmission : les câbles, les faisceaux hertziens.

Les câbles

Le fil téléphonique est appelé paire métallique. Le problème est l'affaiblissement du signal sur la ligne ce qui nécessite une régénération du signal tous les 1830 m.

Les débits usuels sont les suivants :

D  9600 bits/s (liaison 4 fils qualité supérieure)

D  72 kbits/s (d  10km)

D  500 Mbits/s.

La paire torsadée blindée est un fil téléphonique blindé qui peut supporter un débit de 100 Mbits/s.

Le câble coaxial est en cuivre blindé. Il est utilisé pour l'élimination de bruits parasites. C'est un des supports utilisé pour la réalisation du réseau local Ethernet.

Les débits usuels sont les suivants :

D  25 Mbits/s si d  10 km

D  10 Mbits/s si d  1 km.

La fibre optique est la technologie de l'avenir. L'atténuation est faible (amplification tous les 40/80 km) et le débit est tel que :

D  140 Mbits/s

Les réseaux en fibre optique sont en voie de normalisation (FDDI - Fiber Distributed Data Interface).

Onde Hertzienne

Il n'y a pas de support matériel. L'utilisation dépend de la fréquence d'émission.

### Types de liaison

Une liaison assure la connexion de différents équipements informatiques.

Une liaison point à point assure la connexion directe de deux équipements.

Une liaison multipoints permet à de multiples équipements de dialoguer entre eux.

Une liaison bouclée réalise un anneau logique.

### Topologie des réseaux

Différentes architectures sont possibles : boucle, anneau, bus. Les types de réseaux associés sont définis par leur protocole, leur câble, et leur méthodes d'accès.

Réseau en étoile

Exemple : le réseau Starlan utilise le protocole CSMA/CD. Son support physique est la paire torsadée blindée.

Réseau en anneau

Exemple

Le réseau Token ring (IBM) fonctionnant avec le protocole de l'anneau à jeton, dont le support physique est le câble ICS (IBM Cabling System).

Réseau en bus

- Exemple

Le réseau local Ethernet, utilise avec le protocole CSMA/CD. Son support physique est le câble coaxial (thick Ethernet (10base5) ou thin Ethernet (10base2)), la paire torsadée blindée (10baseT, 100baseT).

Réseaux arborescents

Réseau maillé

- Exemple

réseau Transpac, réseau Internet.

### Gestion des erreurs de transmission

Pour corriger les erreurs de transmissions, plusieurs techniques de protection sont utilisées.

Bits de parité

Parité simple

Un bit de contrôle est ajouté au caractère transmis. Il est déterminé tel que la somme des bits soit paire (parité paire) ou impaire (parité impaire). Il permet la détection d'une erreur simple.

Parité croisée

On considère deux bits de contrôle : le bit de contrôle longitudinal LRC (Longitudinal Redunduncy Check) et le bit de contrôle vertical VRC (Vertical Redunduncy Check).

Une erreur détectée est corrigée. Deux erreurs détectées ne sont pas corrigées.

Protection par Polynôme cyclique (Cyclic Redunduncy Check- CRC)

Principe simplifié : la chaîne de bits à émettre est assimilée à un polynôme de degré n P(x). Un polynôme de référence admettant peu de multiples D(x) est choisi à priori.

Avant émission, le modem réalise la division :

Le modem émet ensuite les polynômes P(x) et R(x). A la réception, on obtient une suite P'(x) R'(x). Les polynômes multiples de D(x) sont connus. On connaît donc G(x) D(x). La somme G(x) D(x) + R'(x) est calculée et comparée avec P'(x).

Le taux d'erreurs est le rapport du nombre de bit erronés transmis sur le nombre total de bits transmis.

- Exemple

Le polynôme D(x) de degré 16 est normalisé par l'ISO. Il est utilisé dans la plupart des modems.

D(x) = x16 +x12 + x5 + 1

Le niveau de protection d'un CRC à 16 bits est de l'ordre de 10-8. Celui d'un CRC à 80 bits est de l'ordre de 10-27.

Le taux d'utilisation de la ligne se calcule comme suit : supposons que l'on ait 800 bits à transmettre.

t = 10-8  n = 16  F = = 98%

t = 10-27  n = 80  F = = 90%

## Principes de base des systèmes de communications et normalisation

Les objectifs des systèmes de communications sont :

- la constitution de réseaux téléinformatique permettant une intégration de la plus grande variété de systèmes informatiques,

- l'indépendance des applications des contraintes apportées par le réseau de transmission,

- la définition de règles de communication universelles, indépendantes des moyens de transfert,

- l'indépendance de l'application vis-à-vis des terminaux,

- l'adaptation du réseau à tous les types de réseaux existants.

Il existe deux types d'activités :

- les activités d'allocation de ressources,

- les activités consommatrices de ressources.

Comme dans les systèmes d'exploitation, il est nécessaire de résoudre les problèmes classiques d'allocation de ressources :

- gestion de l'asynchronisme des demandes d'où la création et la gestion de files d'attente avec stratégie de demande,

- gestion de l'interblocage et des congestions.

Définitions

- Les protocoles sont les conventions de gestion des relations entre les activités distantes.

- Une couche regroupe les activités de même nature et offre des services aux couches adjacentes.

- Un service définit les fonctionnalités de la couche.

- Une requête issue de l'émetteur utilise les services de la couche application qui utilise elle-même les services de la couche de niveau inférieur. La définition est récursive. Les couches de même niveau, dites couches homologues, dialoguent en utilisant les protocoles de ce niveau.

Activités en cascade

En général, Pi-1,i = Pi,i+1 pour tout i mais cela n'est pas obligatoire.

### Principes généraux de conception des couches

Les couches sont conçues suivant les principes suivants :

- le nombre de couches est peu important pour simplifier la description et l'intégration de l'ensemble,

- les couches sont distinctes pour prendre en charge des fonctions qui diffèrent manifestement par le traitement effectué ou par la technologie mise en jeu,

- les fonctions similaires sont regroupées dans une même couche,

- une frontière de couche est crée à un endroit où la description des services est concise et le nombre d'interactions à travers cette frontière réduit au minimum,

- chaque couche n'a de frontières qu'avec les couches adjacentes,

- les fonctions d'une couche sont définies de telle sorte que sa conception puisse être entièrement revue et ses protocoles modifiés sans avoir à modifier les services fournis ou attendus des couches adjacentes,

- une couche est présente quand il est nécessaire de distinguer un niveau d'abstraction de manipulation de données : par exemple syntaxique ou sémantique.

Il existe plusieurs modèles en couches : celui d'IBM (architecture SNA devenue architecture AUA), celui des organismes de normalisation (modèle OSI), celui qui est utilisé dans le monde TCP/IP.

### Fonctions de transport et de traitement

Le modèle présenté ici est le modèle OSI. Il nous permet de mettre en évidence les fonctions universelles des systèmes de communications. Les couches sont nettement délimitées ce qui permet d'en dégager les concepts fondamentaux.

Il y a séparation des fonctions de transport (couches basses) et des fonctions de traitement des données (couches hautes) car le transport est une fonction élémentaire spécialisée alors que le traitement est un ensemble infini de fonctions.

Les développements ces deux fonctionnalités sont effectués indépendamment. Les reprises d'erreurs de transmission sont simples en transport, impossibles en traitement.

Services assurés par la fonction transport

- Mémorisation de blocs de longueur finie.

- Acheminement des blocs d'informations en temps réel si possible avec un taux d'erreurs négligeable. On distingue à ce niveau deux fonctionnalités :

- le contrôle des réseaux : c'est la couche réseau,

- le contrôle du transport : c'est la couche transport.

### Couche physique

Elle assure l'interface entre les systèmes informatiques et les supports physiques ainsi que le relais des éléments binaires transmis et l'interconnexion des circuits de données.

Exemple : câble Ethernet (norme ISO 8802.3).

### Couche liaison

Son rôle est le suivant :

- établissement de la liaison pour fournir les procédures et les moyens fonctionnels nécessaires pour l'établissement, le maintien et la libération des connexions de liaison de données,

- identification des connexions qui utilisent les connexions physiques,

- réglementation de la ressource commune pour éviter les verrous mortels,

- synchronisation de l'envoi des informations (invitation à émettre ou à recevoir),

- reprise sur erreurs de liaison ou interruption de la liaison,

- contrôle de l'acheminement sans erreurs des blocs d'informations sur le support physique,

- définition d'un bloc ou d'une trame pour le découpage de l'information,

- gestion des caractères de synchronisation,

- contrôle d'erreurs (méthodes VRC, LRC, CRC).

Exemple : contrôleur de tramme Ethernet (norme ISO 8802.2).

### Couche réseau

Elle assure le relais, le routage, le multiplexage logique des paquets. Elle dispose de mécanisme de contrôle d'erreurs et de contrôle de flux. Elle doit permettre l'adaptation dynamique du réseau et la récupération des pannes de ligne.

Un routeur (on dit aussi abusivement passerelle) assure l'interface entre deux réseaux.

Les types de réseaux sont :

- les réseaux à commutation de circuits,

- les réseaux à commutation de paquets, avec les services de circuit virtuel ou de datagrammes.

Routage et adressage

L'adresse est l'identificateur relatif à la couche d'utilisation. Par exemple l'adresse Internet (adresse réseau) est différente de l'adresse Ethernet (numéro du contrôleur). La portée d'une adresse peut être globale (universelle) ou locale (portée limitée à un réseau local).

La fonction d'adressage détermine le chemin suivant lequel les informations transiteront. Il en existe deux types :

- l'adressage global distribué : c'est long à gérer.

- les adressages en cascade : chaque routeur détermine le chemin ultérieur ce qui définit des conventions locales d'adressage.

Contrôle de flux

Sa nécessité est due à l'effondrement possible du réseau en fonction de la charge du trafic. Il est possible soit au niveau réseau soit au niveau transport. Les méthodes de contrôle de flux sont :

Les politique à seuil : le nombre de paquets qui transitent sur le réseau est limité à priori dans sa totalité.

Inconvénient : sous utilisation possible des équipements,

Avantage : simple à mettre en oeuvre.

Les politiques de pré allocation : les ressources nécessaires au transport des paquets sont réservées préalablement au transport. Les inconvénients sont la durée du traitement et son coût en ressources ce qui conduit à une sous-utilisation du réseau.

L'auto-contrôle de congestion

- le système garde des mémoires en réserve (réseau ARPANET),

- les paquets ont des durées de vie limitées et s'autodétruisent en cas de dépassement (protocole IP).

Mécanismes associés au contrôle de flux

- Contrôle du trafic : c'est un protocole de dialogue entre le processus émetteur et le processus récepteur tel que le récepteur puisse inviter l'émetteur à cesser temporairement d'émettre en cas de nécessité, puis à réémettre quand c'est possible.

- Contrôle en cascade : la quantité totale d'information en transit est inconnue.

- Contrôles de bout en bout : il y a un contrôle permanent entre l'émetteur et la récepteur. Les délais de transmission imposent une durée très longue.

Mécanismes de fragmentation et de réassemblage

Fragmentation

Les paquets à transporter sont fragmentés pour s'adapter au réseau de transport. Ils sont numérotés pour regroupement ultérieur. Ils n'ont pas toujours la même taille, selon les caractéristiques des équipements intermédiaires.

Séquencement des paquets

Ce problème est traité par les procédures de liaison.

Transparence des informations transportées

Toute configuration binaire doit pouvoir utiliser le réseau.

Acheminement

Le routage dynamique de chemins nécessite leur adaptation et un adressage indépendant des conventions des autres couches.

Exemple : couche IP (Internet Protocol).

### Couche transport

Cette couche assure le transport des informations de bout en bout. Elle assure :

- le contrôle et la reprise sur erreurs de transmission,

- le contrôle et l'optimisation de bout en bout du transport des données,

- la sélection d'une qualité de services.

Erreurs possibles

- Erreur sur le contenu : il y a retransmission du paquet/datagramme erroné.

- Perte d'un paquet/datagramme détectée par la numérotation des paquets. Il y a retransmission du paquet perdu.

- Duplication d'un paquet/datagramme : il faut l'ignorer.

- Erreur du destinataire : à éviter.

Les contrôles sont réalisés par une cascade de contrôles intermédiaires. Le protocole de transport est dit de bout en bout. L'objectif est la communication de deux utilisateurs situés dans différents systèmes indépendamment des caractéristiques du réseau.

Qualité de services

La qualité de service est définie par :

- le délai d'établissement de la connexion,

- la probabilité d'échec de cet établissement,

- le délai entre l'émission et la réception,

- le taux d'erreur résiduel non détecté,

- la probabilité d'une panne (arrêt de déconnexion),

- le délai de déconnexion,

- la protection des connexions (sécurité et confidentialité de l'acheminement).

Classes de protocoles

La prise en compte ou non des différents mécanismes possibles amène à définir cinq classes de protocoles (au niveau OSI). La classe minimale (classe 0) ne prend en compte que les fonctions dites "de base" à savoir : ouverture de la connexion, transfert de données, segmentation, déconnexion.

Sans entrer dans le détail, on peut considérer que les différentes classes comportent les mécanismes suivants :

Classes de protocole

Mécanismes	0	1	2	3	4

Concaténation	non	oui	oui	oui	oui

Contrôle de flux	non	non	oui	oui	oui

Numérotation des paquets	non	oui	oui	oui	oui

Multiplexage	non	non	oui	oui	oui

Données exprès	non	oui	oui	oui	oui

Reprise sur erreur ou resynchronisation	non	oui	non	oui	oui

Détection d'erreur	non	non	non	non	oui

Eclatement	non	non	non	non	oui

Segmentation	oui	oui	oui	oui	oui

Les classes de protocoles sont définies par les propriétés suivantes :

Classe O : classe simple

- pas de correction ni reprise sur erreurs,

- compatibilité avec l'avis S70 du CCITT (telex).

Classe 1 : classe de base avec correction d'erreurs (Flew control)

- pas de multiplexage,

- récupération des erreurs signalées par le réseau.

Classe 2 : classe avec multiplexage

- avec ou sans multiplexage sur une même connexion de réseau,

- contrôle de flux optionnel,

- pas de reprise sur erreur.

Classe 3 : classe avec correction d'erreurs

- multiplexage avec ou sans contrôle de flux,

- reprise sur erreur signalées par le réseau.

Classe 4 : classe avec détection et correction d'erreurs

- multiplexage avec ou sans contrôle de flux,

- reprise sur erreurs signalées par le réseau,

- reprise sur erreurs non signalées par le réseau.

Types de réseaux

A ces classes de protocoles correspondent des types de réseaux : plus la qualité du transport est bonne, moins il est nécessaire que la qualité du réseau le soit et réciproquement.

Réseau de type A : bon réseau pour les applications courantes

Il y a un taux acceptable d'incidents signalées par le service réseau et d'erreurs résiduelles non signalées par le service réseau.

Réseau de type B : réseau de qualité moyenne

Il y a un taux acceptable d'erreurs résiduelles non signalées et un taux inacceptable d'erreurs signalées. Les mécanismes de détection et de correction sont nécessaires. D'où une qualité de transport de classe 1 ou 3.

Réseau de type C : réseau de mauvaise qualité

Il y a un taux inacceptable d'erreurs signalées et non signalées. D'où la nécessité de compenser par un service de transport de classe 4.

Exemple : la transmission de données par satellite nécessite un protocole de transport de classe 4.

### Couches hautes

La couche session

Cette couche est la première du modèle qui ne concerne pas la transmission des données. C'est l'interface entre le système d'exploitation et les réseaux de transmission. Elle fournit aux entités de présentation coopérantes les moyens nécessaires pour organiser et synchroniser leurs dialogue et pour gérer leur échange de données. Elle a les propriétés suivantes :

- offre des outils communs aux différents utilisateurs,

- utilise le service de transport sans chercher à l'améliorer,

- les fonctions de session ne concernent que le traitement,

- aujourd'hui, communications point à point en mode connexion.

Cette couche assure les fonctions suivantes :

- support du dialogue entre le processus émetteur et le processus récepteur,

- initialisation, synchronisation, terminaison du dialogue.

Exemple : couche RPC (Remote Procedure Call) de Sun.

Couche Présentation

Elle assure la prise en charge des problèmes associés à la représentation des données et informations que les applications doivent échanger.

Exemple : couche XDR (eXternal Data Representation) de Sun.

Couche Application

C'est une fenêtre d'accès aux services réseau pour le processus d'application. Elle assure les services suivants :

- identification et authentification des partenaires susceptibles d'entrer en communication,

- détermination de leur disponibilité,

- délivrance de l'autorisation de communiquer,

- agrément des mécanismes de préservation du secret.

Exemple

La commande mount s'appuie sur le protocole NFS (Networked File System).

La couche application a deux modes de fonctionnement :

- le mode connecté : le traitement est synchrone,

- le mode non connecté : le traitement est différé.

Exemple d'applications en mode connecté et non connecté

En mode non connecté la messagerie, en mode connecté la gestion des transactions, l'interrogation de bases de données, le traitement en temps partagé, la soumission de travaux sur une station distante, le transfert de fichiers.

### Encapsulation des données

Chaque protocole gère des unités de données de protocole (Protocol Data Unit) qui sont encapsulées puis transmises à la couche de niveau inférieure.

Exemple

- Couche liaison : trame Ethernet ,

- Couche réseau : datagramme IP,

- Couche transport : segment TCP ou UDP.

Le segment (TCP ou UDP) est complété par un en-tête. L'ensemble est transmis à la couche IP sous forme d'un datagramme, lui même complété par un en-tête, transmis au contrôleur Ethernet qui émet la trame sur le support physique.

## Modèle serveur-client

Le modèle serveur-client est le modèle théorique utilisé pour réaliser des communications entre processus distants.

Un processus client s'exécutant sur une station A fait des requêtes de services à un processus serveur s'exécutant sur une station B. Le processus serveur détient la ressource demandée et le processus client émet des requêtes sur cette ressource.

On distingue donc deux types de stations fonctionnant en réseau : le serveur et le client. Le serveur met à la disposition du client des services réseau, définis à partir de nombreux fichiers de configuration.

La relation serveur-client est asymétrique : le processus client est actif, le processus serveur est passif. Le dialogue serveur-client se déroule de la façon suivante :

Processus serveur

Le processus serveur est endormi, en attente des requêtes de service de la part des processus clients. Il doit idenpifier le processus client pour l'authentifier. Il exécute alors le traitement de la requête par la création du processus approprié. Il assure ensuite l'émission des données.

Processus client

- Localise le processus serveur (adresse, numéro de port, liaison).

- Etablit la liaison vers le processus serveur (nom du serveur).

- Etablit la transaction (sur la couche socket).

- Reçoit les résultats du traitement.

- Exemple

Sous UNIX, un processus démon est verrouillé en mémoire, prêt à répondre immédiatement à d'éventuelles requêtes. Par exemple, avec UNIX BSD, le processus serveur d'impression lpd s'exécute à la suite de la requête de service lpr. Soit lp l'étiquette logique d'une imprimante. L'exécution de la commande

lpr -Plp fichier

provoque la création du fichier /usr/spool/lp/fichier, imprimé par la suite par le processus lpd dont l'algorithme de fonctionnement, basé sur le modèle du producteur et du consommateur, permet l'impression effective d'un fichier une et une seule fois.

Le modèle client-serveur se généralise à des processus s'exécutant sur des stations distantes permettant la réalisation des réseaux locaux.

Exemple : 	station A (Client)	station B (serveur)

ftp	ftpd	(démon)

rlogin	rlogind	(démon)

telnet	telnetd	(démon)

### Le problème des accès concurrents

- Soit une base de données accessible depuis plusieurs postes de travail. Une transaction est une opération complète d'entrées/sortie sur un élément (enregistrement logique, ou champ) de cette base, par exemple la consultation ou le retrait d'argent d'un compte bancaire. Plusieurs transactions simultanées sur le même objet définissent des accès concurrents. Comme nous allons le voir, des précautions d'utilisation sont nécessaires.

- Une ressource critique est une ressource dont le partage entre plusieurs processus entraîne une incohérence.

- Exemples

- Soit une imprimante unique et P,Q deux processus produisant simultanément des données à éditer. Quand P est en impression, il faut que Q soit en attente, faute de quoi les résultats de P et Q seraient mélangés. Dans ce cas, l'imprimante est une ressource critique à un seul point d'accès.

- Soit l'application distribuée définie par la suite d'instructions suivantes :

LIRE X

ADD 1	/* additionner 1 à X */

ECR X	/* écrire X sur un fichier */

On suppose que deux processus différents P1 et P2 l'exécutent simultanément. C'est le cas classique de deux transactions bancaires simultanées sur le même compte. Supposons qu'aucune hypothèse ne soit faite sur l'ordre dans lequel doivent être exécutées les instructions suivantes :

Processus P1	Processus P2

a) LIRE X	d) LIRE X

b) ADD 1	e) ADD 1

c) ECR X	f) ECR X

L'utilisation d'un algorithme de gestion des processus en temps partagé peut conduire à une séquence aléatoire d'instructions, par exemple :

S1 = (a,b,c,d,e,f)

ou bien la séquence

S2 = (a,b,d,c,e,f).

Le résultat de l'exécution est différent suivant la séquence exécutée :

Séquence S1 : la valeur ((X+1)+1) est écrite sur le fichier,

Séquence S2 : la valeur X+1 est écrite sur le fichier.

Dans le cas S2, une des transactions a été perdue alors que les deux transactions ont été comptabilisées dans le cas S1. L'ensemble de la transaction doit donc être protégé puisque l'exécution d'une transaction rend impossible l'exécution simultanée d'une autre transaction. Chaque transaction doit s'effectuer en exclusion mutuelle d'une autre transaction.

### Le modèle des lecteurs et des rédacteurs

Le problème des accès concurrents est modélisé de la façon suivante : plusieurs processus font simultanément des requêtes d'accès en lecture (processus lecteurs) ou en écriture (processus rédacteurs) à une ressource partageable (fichier, enregistrement logique, zone mémoire...). L'algorithme est le suivant :

LECTEURS

Début

demande de lecture

si les conditions d'accès sont satisfaites

alors

lecture

fin de lecture

sinon

mise en attente

is

Fin

REDACTEURS

Début

demande d'écriture

si les conditions d'accès sont satisfaites

alors

écriture exclusive

fin d'écriture

sinon

mise en attente

is

Fin

Les conditions d'accès concurrents sont :

Processus lecteur

A un instant donné, n processus lecteurs ( n 1) peuvent accéder à l'information à condition qu'aucun processus rédacteur ne la modifie (accès partagé).

Processus rédacteur

A un instant donné, l'accès exclusif de l'information à un processus rédacteur est garanti.

La gestion des accès en écriture ou en lecture est une opération complexe dans un environnement distribué. Le modèle des lecteurs et des rédacteurs permet de modéliser les différents cas et de mettre en évidence les sections critiques en écriture.

Exercice

1°) Ecrire les conditions d'accès concurrents avec des sémaphores binaires.

2°) On considère quatre stratégies de gestion des priorités des processus lecteurs et rédacteurs. Quels en sont les inconvénients et les avantages ?

a) Un processus rédacteur n'est jamais mis en attente sauf si un processus lecteur est actif.

b) La requête d'un processus rédacteur est satisfaite dès que les processus lecteurs actifs au moment de la requête sont terminés. Tous les nouveaux processus lecteurs sont alors mis en attente.

c) Aucune catégorie de processus n'est prioritaire. Quand un processus lecteur est actif, toute requête d'un nouveau processus lecteur est satisfaite jusqu'à l'émission d'une requête d'un processus rédacteur. A partir de ce moment, tous les processus arrivants attendent sans distinction de catégorie. Quand le processus rédacteur est terminé, il réveille le premier processus (inconnu) en attente.

d) Les processus lecteurs sont prioritaires sur les processus rédacteurs si et seulement un processus lecteur est actif. Dans le cas contraire, les processus lecteurs et rédacteurs ont la même priorité.

3°) On cherche un algorithme au cas 2a. Soient les sémaphores mutex et wrt et la variable entière readcount définis de la façon suivante :

- readcount est le compteur associé au nombre de processus lecteurs simultanés de l'objet partagé,

- mutex est un sémaphore d'exclusion mutuelle associé à la variable d'état readcount,

- wrt est le sémaphore d'exclusion mutuelle associé soit à la phase d'écriture des processus rédacteurs soit à la phase de lecture des processus lecteurs.

a) Quelles sont les valeurs initiales de readcount, mutex, et wrt.

b) A partir des variables que l'on vient de définir, proposer un algorithme suivi par un processus lecteur.

Indication : wrt est utilisé par le premier et le dernier des processus lecteurs dans la phase d'écriture.

c) Même question pour un processus rédacteur.

### Méthodes de verrouillage d'accès

Une solution au problème des accès concurrents est la pose d'un verrou d'accès lors d'une transaction suivant l'algorithme :

structure verrou lock

lock = faux

/* requête de transaction */

si lock == faux alors

lock = vrai

exécution de la transaction

lock =faux

réveil du processus en attente du verrou

sinon

mise en attente de la requête

is

Il est possible de définir un verrou sur un fichier, un enregistrement logique ou un champ d'un enregistrement. C'est la granularité du verrou.

Verrou consultatif

Un verrou est consultatif (advisory locking) s'il n'a pas d'influence sur les primitives d'entrée/sortie. Un verrou consultatif n'empêche pas un processus ayant les droits d'accès convenables d'écrire sur un fichier verrouillé par un autre processus.

Verrou impératif

Un verrou est impératif (mandatory locking) s'il peut modifier le fonctionnement habituel d'une primitive d'entrée/sortie. Par exemple, en contrôlant la phase d'écriture en la rendant bloquante ou en l'empêchant. Ce type de verrou garantit le meilleur niveau de sécurité.

Verrou partagé et verrou exclusif

Un verrou partagé en lecture garantit à plusieurs processus lecteurs l'accès à un fichier en empêchant la pose d'un verrou exclusif en écriture.

# Réseaux locaux

## Généralités sur les réseaux locaux

### Généralités

- Introduction

Les réseaux locaux sont apparus avec la naissance de l'informatique distribuée, au début des années 1970. Réservés tout d'abord à la l'interconnexion de quelques ordinateurs, l'évolution de la technologie a permis d'en accroître les performances et d'en réduire les coûts, ce qui explique la très forte expansion actuelle de ce marché.

Si l'on peut dire que le premier réseau local fut le réseau DCS (Distributed Computer System) de l'université d'IRVINE en Californie, il faut surtout retenir les dates de 1973 pour le dépôt du brevet du protocole CSMA/CD et de 1980 pour la commercialisation du réseau Ethernet, le premier à utiliser ce principe.

Un réseau local est un moyen de transport de l'information (données, texte, image, voix) sur un même site (une pièce, un étage, un immeuble, un groupe de bâtiments) avec un débit pouvant varier de 1 à 150 Mbits/s, permettant de raccorder des systèmes informatiques homogènes ou hétérogènes. La distance d'utilisation peut varier de quelques mètres à quelques kilomètres.

- Fonctionnalités

Les principales caractéristiques que doit offrir un réseau local sont :

- fiabilité (24h/24h),

- simplicité d'utilisation,

- support de types de données hétérogènes (texte, voix, image),

- ouverture sur les réseaux extérieurs,

- débits de 1 à 150 Mbits/s,

- adaptable en permanence donc souple d'utilisation,

- permettant de nombreux raccordements (1 à 6000),

- supportant différents types de matériels,

- coût ne devant pas dépasser 10 % du coût du poste raccordé.

Norme et standard

Un matériel est conforme à une norme internationale si ses spécifications techniques respectent les fonctionnalités décrites dans les normes des organismes correspondants (ISO, CCITT).

Un standard du marché est un produit d'un constructeur, qui s'est imposé par ses qualités intrinsèques et que les autres constructeurs se doivent d'offrir; les produits peuvent alors être différents sur les diverses implémentations.

Compte tenu de la diversité des matériels et des logiciels, le raccordement doit être conforme à un standard ou à une norme.

### Services rendus par les réseaux locaux

Partage de ressources

L'idée est de mettre en commun des ressources situées géographiquement sur un autre système informatique : ce sont des disques, des fichiers, des imprimantes, des passerelles de connexions vers des ordinateurs centraux, et vers d'autres réseaux locaux.

Transparence des ressources distantes

L'accès aux ressources distantes doit être transparent pour l'utilisateur ce qui pose un grand nombre de problèmes techniques :

- transparence du système d'exploitation : par exemple accéder depuis un PC, fonctionnant sous MS/DOS à une imprimante piloté par un serveur UNIX sachant que la syntaxe des commandes d'accès est différente sur chacun des systèmes,

- transparence des jeux de caractères : sur un PC sous DOS et un serveur sous UNIX, les jeux de caractères peuvent être différents. Comment utiliser depuis le PC l'imprimante du serveur UNIX,

- transparence de la représentation des informations : on peut utiliser un serveur de fichiers sous UNIX pour y stocker des fichiers DOS. Or, les systèmes de fichiers sont implémentés différemment sous UNIX et MS/DOS.

Outils divers

- transfert de fichiers entre système homogènes ou hétérogènes,

- connexion depuis un poste vers d'autre postes de travail (remote login),

- intégration des services dans l'environnement de travail standard : par exemple l'accès depuis une fenêtre sous Windows3 à une station sous UNIX ce qui implique la possibilité depuis Windows3 d'ouvrir des fenêtres sur des postes de travail distants,

- fonction de messagerie pour émettre et recevoir du courrier et éventuellement l'archiver. Par exemple, la messagerie du réseau FNET, sous UNIX permet à plusieurs millions d'utilisateurs d'échanger des informations.

### Classification des réseaux locaux

La classification des réseaux locaux est faite suivant le type de modulation utilisé (bande de base ou bande large), de la topologie (bus, boucle ou étoile), du protocole de transmission.

Réseau bande de base

- L'opération de modulation sur un réseau bande de base est élémentaire. La liaison est de courte distance avec des débits faibles. Le coût du raccordement au réseau de télécommunication est peu élevé.

- Les digits 0 et 1 sont respectivement représentés par une tension de 0 et 5V.

- Le codage Manchester à deux états est utilisé.

- Principe : il y a toujours une transition du signal par période d'émission de l'élément binaire. Avant la transition, le signal est le complément du bit, après c'est la valeur non complimentée.

- Dans le codage Manchester différentiel, la valeur du bit précédent est utilisée pour déterminer celle du bit suivant. Le bit 0 est caractérisé par un changement de polarité en début de bit, le bit 1 par l'absence de ce changement.

Réseaux à bande large

Le coût de la transmission est plus élevé car il y a une modulation (modulation de fréquence ou de phase). Le bit 0 est représenté par la fréquence f0+f1, le bit 1 par la fréquence f0-f1 avec :

f0 la fréquence porteuse,

f1 la fréquence de modulation associée.

Avantages

- Le multiplexage permet de transmettre plusieurs canaux simultanés sur le même câble d'où plusieurs ondes porteuses.

- La couverture géographique est importante.

- Le modem est coûteux car la bande passante est plus large (de l'ordre de 400 MHhz).

## Topologie des réseaux locaux

### Réseaux en étoile

- Ces réseaux utilisent la classique et obsolète architecture du nœud central de communication (informatique centralisée).

- Les inconvénients de ce système sont bien connus : en cas de panne commutateur central, tout le réseau est arrêté. Le rendement est faible car le système est dimensionné pour des performances moyennes. Cependant, il est nécessaire de présenter cette architecture car elle a permis aux fabricants de réseaux téléphoniques de s'introduire dans le marché des réseaux informatiques. Les autocommutateurs numériques (PABX) offrent simultanément des communications informatiques et vocales. Ces autocommutateurs étant des ordinateurs à part entière, certains constructeurs proposent des logiciels de traitement de pexte, de courrier électronique et d'archivage offrant ainsi des systèmes bureautique complets.

### Réseaux en boucle : le réseau Token Ring

- Les stations y sont reliées par une liaison point à point monodirectionnelle.

- Le support de transmission peut être la paire torsadée, le câble coaxial ou la fibre optique.

- Les protocoles utilisés sont le protocole du jeton et le celui de la tranche vide.

- Protocole du jeton

- Le jeton est un droit d'émettre logiciel qu'une unique station du réseau doit détenir à un instant donné. Chaque station qui veut émettre doit donc attendre de recevoir le jeton qu'elle transmet après émission à la station suivante sur la boucle.

- Le protocole doit prendre en compte les probhèmes suivants :

le partage équitable du jeton entre les stations : deux stations ne doivent pas le monopoliser,

la perte du jeton : en cas de panne d'une station, il faut en régénérer un et un seul pour éviter sa duplication éventuelle.

Une seule station pouvant émettre à un instant donné, les autres stations doivent attendre le jeton avant de pouvoir émettre ce qui diminue d'autant plus le débit effectif que la nombre de stations est élevé.

Voici un problème amusant, de E. Dijkstra (1974) qui met en évidence ces différents aspects. C'est le problème des Sioux et des signaux de fumée.

Imaginons que nous soyons au Far West. Une caravane composée de visages pâles, rangée circulairement est attaquée par des indiens Sioux. Comme chacun le sait, les combats cessent pendant la nuit. Toutefois, les sioux veulent être surs de retrouver leur proie le lendemain matin. Leur culte leur imposant d'invoquer périodiquement le Grand Manitou durant la nuit, il leur faut empêcher les visages pâles de s'enfuir pendant la prière.

Comme ce sont d'excellents logiciens, ils décident pendant leur guet d'invoquer le Grand Manitou selon le rituel suivant :

- ils constituent un anneau virtuel circulaire, leurs yeux perçants leur permettant de communiquer entre eux. Soit l'ensemble S = {S1, S2,..., Sn} de n guetteurs en attente, ordonné de telle sorte que chaque guetteur Sk voit uniquement son voisin de gauche ou prédécesseur Sk-1. Cette chaîne est bouclée car S1 a pour voisin de gauche Sn.

- à un instant donné, un sioux au plus doit prier, et sa prière dure un temps fini quelconque, éventuellement nul.

Pour mettre en oeuvre ce rituel, ils adoptent le protocole suivant :

Chaque sioux Sk de l'ensemble {S2,...,Sn} peut commencer à invoquer le grand Manitou si son voisin Sk-1 a son feu allumé alors que lui-même a son feu éteint ou l'inverse. Il allume ou éteint son feu (selon que le feu est déjà éteint ou allumé) dès qu'il cesse sa prière.

Le sioux S1 peut recommencer à prier si le feu de Sn et le sien sont simultanément soit allumés soit éteints. Pour cesser de prier, il allume ou éteint son feu selon qu'il est éteint ou allumé.

Au départ, tous les feux sont éteints.

S1 initialise le processus à sa convenance. Il peut prier dès qu'il le souhaite et allume un feu dès qu'il terminé ses évocations. Le sioux S2 peut alors constater qu'il détient le droit de prier, invoquer le Grand Manitou à sa convenance, allumer un feu dès qu'il a terminé, cédant ainsi le droit de prier au guetteur suivant. Le procédé est itératif jusqu'à ce que les n feux soient allumés. Le processus reprend par une suite d'extinctions de feux jusqu'à ce qu'ils soient tous éteints et ainsi de suite. Imaginez la terreur des visages pâles voyant ce spectacle insolite...

1°) Le rituel précédemment décrit est-il respecté par ce protocole ? Justifier la réponse.

2°) Un sioux est-il obligé d'observer en permanence son voisin pour pouvoir prier ? (justifier la réponse). Quels sont les conséquences de cette observation ?

3°) Déterminer les instants les plus adaptés durant lesquels les visages pâles peuvent s'enfuir ?

4°) Que se passe-t-il si un des sioux tarde à prier ? Peut-on améliorer l'algorithme ? Le temps de prière doit-il-être borné ?

5°) Que se passe-t-il si un des guetteurs est tué ? Proposer une modification de l'algorithme pour y remédier selon les deux stratégies :

le chef décide d'une solution à partir du moment où il réalise que le droit de prier ne circule plus,

les guetteurs mettent automatiquement en place une solution (à définir) à partir du moment où l'un d'entre eux réalise que le droit de prier ne circule plus (comment peut-il le réaliser ?).

6°) Que se passe-t-il si le chef est tué ? Proposer et discuter des avantages et des inconvénients d'au moins deux stratégies de remplacement du chef, l'une basée sur le remplacement automatique du chef par un guetteur (le premier ?, un au hasard), l'autre basée sur l'élection d'un nouveau chef.

7°) Démontrer que le temps d'attente du droit de prier est borné. Conclusion ?

8°) Que pensez-vous de l'efficacité de cet algorithme ? Justifier la réponse.

9°) Que se passe si un sioux est mécréant et refuse de prier ?

10°) Le chef peut-il être aidé dans sa tâche par un sous-chef ? Préciser son rôle et ses droits, en particulier si le chef est tué.

11°) Que se passe-t-il si deux guetteurs sont tués simultanément ? Indiquer deux remèdes différents.

12°) Peut-on imaginer une modification de l'algorithme qui permette à deux sioux de prier simultanément ?

12°) Existe-t-il des applications de ce type d'algorithme ? Si oui, lesquelles ?

13°) Pour s'enfuir, les visages pâles sont prêt à tout, y compris à essayer de se faire passer pour un sioux.

a) Le présent algorithme garantit-il l'authentification mutuelle du couple de sioux (Sk,Sk+1). Justifier la réponse.

b) Proposer un algorithme qui garantisse cette mutuelle authentification. On distinguera le cas particulier du chef.

- Réseau Token Ring

Le protocole du jeton a été retenu par IBM avec le réseau Token Ring.

Caractéristiques techniques

Méthode d'accès : anneau à jeton,

Débit : 4 ou 16 Mbits/s,

Codage Manchester en bande de base,

Diamètre maximum de l'anneau : 700 m,

Interconnexion des boucles,

Support : paire torsadée blindée à 4 Mbits/s,

Câble ICS (IBM CABLING SYSTEM),

Mécanisme de priorité pour accès synchrone,

Station pilote du réseau,

Unité de raccordement MAU (Multiple access unit) 8228,

96 stations par anneau an maximum,

Distance du PC à l'unité 8228 (lobe) : 100 m maximum.

- Conclusions

Les topologies en boucle ont les inconvénients des liaisons séries :

- fiabilité et facilité de mise en oeuvre moyennes,

- temps de réponse dépendant du nombre de stations raccordées ce qui limite les possibilités d'extension du réseau.

Les protocoles utilisés (jeton) étant déterministes, ces réseaux peuvent être utilisés pour tous les types d'applications : contrôle industriel ou bureautique.

### Réseaux en bus : le réseau Ethernet à 10 Mbits/s

Les réseaux en boucles sont constitués d'ordinateurs branchés en série. Les réseaux à bus, sont constitués d'ordinateurs branchés en parallèle, et permettent d'en corriger les principaux inconvénients.

Principe

Les échanges d'informations sont réalisé par diffusion sur le support de transmission.

Avantages

- la fiabilité est améliorée car les messages sont lus directement sur le bus,

- il n'y a pas de problème matériel ou logiciel de fonctionnement en cas de panne d'une station,

- le temps de réponse ne dépend plus du nombre de stations, puisque le message sur le bus est reçu par toutes les stations en même temps, au temps de propagation près.

La topologie du réseau étant différente, les protocoles CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) et CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection), ayant un rendement meilleur que les précédents, ont été développés.

Exemples : les réseaux ethernet.

Il existe deux types d'architecture :

- les réseaux à bus monodirectionnel, constitués d'un support séparé pour l'émission et la réception.

- les réseaux à bus bidirectionnel constitués d'un support unique de transmission sur lequel s'effectuent l'émission et la réception.

- Protocole CSMA/CD

Ce protocole a été conçu pour obtenir un meilleur rendement des réseaux à bus par une minimisation du temps d'attente d'une station faisant une requête d'émission. Le premier principe du protocole CSMA/CD est que chaque station peut émettre sans autorisation, après une écoute préalable pour détecter l'émission éventuelle simultanée d'une autre station et une attente que le câble soit libre avant d'émettre à son tour dans ce cas. C'est la partie CSMA.

Plusieurs stations risquant d'émettre simultanément dès que le câble est libre, il y a risque de collisions. Plutôt que de laisser les stations émettre après une collision (messages entachés d'erreurs), les stations détectent les collisions quand elles se produisent (au début de l'émission) et arrêtent d'émettre ce qui libère le câble et permet à d'autres stations d'émettre. La détection des collisions permet de maximiser la période de transfert d'informations sans erreurs donc d'accroître le rendement.

Cependant, il reste le problème des stations qui ont provoqué une première collision. Pour minimiser la probabilité de collisions répétées, chaque station génère une attente aléatoire de retransmission dont la probabilité qu'elles soient toutes différentes est très élevée, ce qui va les empêcher de réémettre simultanément, donc de provoquer de nouvelles collisions.

Par sa conception, le protocole CSMA/CD permet d'obtenir un très bon rendement. Cependant, quand trop de stations émettent simultanément, les collisions, malgré les intervalles de retransmissions aléatoires peuvent saturer le réseau et en dégrader fortement le rendement.

Un autre inconvénient de l'utilisation de nombres aléatoires est que le protocole CSMA/CD est probabiliste et non déterministe. On ne peut modéliser son fonctionnement que 95% du temps. En cas de surcharge, son comportement n'est pas déterminé contrairement au protocole du jeton. Son utilisation peut donc être envisagée sans problèmes dans la bureautique et les réseaux locaux traditionnels, mais avec précaution dans les processus de contrôle industriel.

- Réseau Ethernet à 10 Mbits/s

C'est le premier réseau local à utiliser le protocole CSMA/CD et à être normalisé internationalement (IEEE 802.3 aux USA et ECMA 80, 81, 82 en Europe) à quelques variations près.

Rôle du répéteur

- répéter les données pour resynchroniser et ajuster le préambule de la trame,

- détecter les collisions sur un autre segment et émission d'un signal jam dans ce cas,

- répéter le signal jam,

- segmenter les messages si la collision est permanente (contrôle de flux par interdiction de communication).

Rôle du transceiver

Il assure :

- le transfert bidirectionnel des données,

- la détection des collisions,

- la transmission du signal jam au serveur.

- Il dispose de la fonction jabber permettant à une station de tester son propre signal de collision.

- Le câble transceiver a une longueur maximum de 30 m.

- La position du transceiver sur le bus est déterminé. La pose doit être réalisée par un spécialiste.

- Tous les transceivers ne sont pas compatibles entre eux.

- Il est possible d'ajouter de nouvelles stations sans interrompre le fonctionnement du réseau.

Caractéristiques d'un réseau Ethernet à 10 Mbits/s

- protocole CSMA/CD,

- câble de 50 ,

- segment de câble de 500 mètres maximum,

- 100 stations maximum par segment,

- interconnexion des segments par des répéteurs,

- distance maximum entre deux stations limitée à 1,5 km,

- 1024 stations maximum sur l'ensemble du réseau,

- vitesse de transmission de 10 Méga bits/s,

- débit effectif de 3Mbits/s,

- codage Manchester,

- quand il y a plus de 1024 stations, plusieurs réseaux Ethernet interconnectés sont nécessaires,

- les extensions possibles maximum du réseau suivent la règle : 2500 m par 5 segments et 4 répéteurs.

Le principal inconvénient de ce protocole est son faible rendement, défini par le rapport entre le débit effectif du transfert d'informations entre deux stations (3 Méga bits/s) et la vitesse de transmission sur la liaison entre les deux stations (10 Méga bits/s), soit environ 30%.

Normalisation

La norme IEEE 802.3 est supportée par l'ensemble des constructeurs informatiques.

- Conclusions

Les réseaux à bus présentent une meilleure fiabilité, des conditions d'utilisation plus simples (introduction ou retrait d'une station sans arrêter le fonctionnement du réseau), et une grande capacité à supporter un nombre important de stations.

Le protocole CSMA/CD permet d'avoir de très bonnes performances de débit, mais avec des restrictions en cas de surcharge (charge supérieure à 70% de sa capacité; par exemple à partir de débit instantané supérieur à 7 Méga bits/s sur Ethernet).

## Premiers réseaux de PC

- Le réseau PC-NET des années 80

Le réseau PC-NET d'IBM a été conçu avec le même objectif que le réseau starlan : réduction du coût de raccordement par rapport à l'architecture ethernet. Le protocole CSMA/CD est utilisé avec un débit de 2 Méga bits/s. C'est une modulation large bande dont le coût du contrôleur est voisin de celui d'un contrôleur Ethernet.

Le réseau PC-NET permettait de connecter jusqu'à 72 PC dans un rayon de 300 mètres. Il n'a pas été commercialisé.

Le protocole netbios, développé par IBM à cette occasion, repris aujourd'hui par microsoft, est devenu un des standards actuels dans le monde des réseaux locaux. Il est supporté sur des architectures ethernet, token ring. Il est intégré aux environnements microsoft MS/DOS, Windows 9.x, Windows NT, OS/2, UNIX, Netware.

- Autres protocoles de réseaux locaux dans les PC des années 85-95

- Le protocole IPX/Netbios ainsi que les protocoles IPX/SPX, développé par Novell,

- le protocole XNS, développé par Xerox.

- Les réseaux actuels

Ce sont surtout des réseaux basés sur l'utilisation des protocoles TCP/IP devenus le standard du marché.

## Contraintes d'exploitation des réseaux locaux

Administration

L'administrateur d'un réseau définit son architecture, ses fonctionnalités, les services qu'il doit rendre, vérifie la compatibilité techniques de ses différents constituants.

Il installe les différentes ressources (matérielles, logicielles) soit en local, soit en réseau, suivant les besoins.

Logiciels installés en local

Deux cas :

- ils ne fonctionnent pas dans un environnement réseau,

- ils sont dédiés à un unique poste de travail.

Logiciels installés en réseau

Un logiciel installé en réseau est accessible depuis n'importe quel poste de travail, pourvu que l'usager ait les privilèges nécessaires. Cela permet un gain important de place sur un disque (gain de n-1 installations pour un logiciel pouvant avoir n utilisateurs simultanés)

Gestion distribuée des ressources

L'administrateur du réseau doit garantir l'accès aux différentes ressources avec un niveau de sécurité et de convivialité convenable.

Contraintes culturelles

Un utilisateur d'un réseau doit recevoir une formation adéquate lui permettant de connaître les services disponibles ainsi que les contraintes d'exploitations locales : règle d'utilisation des mots de passe, mode d'utilisation et d'installation des logiciels, etc.

Il doit se conformer à certaines règles de vie communes dans la mesure où il n'est pas seul à utiliser les services disponibles.

## Normalisation des réseaux locaux

La normalisation des réseaux locaux se situe essentiellement au niveau des couches 1 et 2 du modèle ISO. La couche physique spécifie le support de transmission (paire torsadée, câble coaxial, fibre optique) et son interface d'accès. La couche liaison spécifie le protocole (jeton, CSMA/CD, etc.) ainsi que le format des messages échangés.

Les fonctionnalités à normaliser sont :

- l'interface avec le support physique,

- le protocole de liaison,

- la politique d'accès au support,

- l'interface avec l'utilisateur.

- La couche liaison est divisée en deux sous couches : la couche LLC et la couche MAC

Les principales normes de réseaux locaux sont les suivantes :

ISO 8802.1	Mac

ISO 8802.2	LLC

ISO 8802.3	Ethernet

ISO 8802.4	Map (bus à jeton)

ISO 8802.5	Token Ring (anneau à jeton)

ISO 8802.6	Map (Non adopté)

ISO 8802.7	Map Broadband (support physiqqe uniquement)

ISO 8802.8	Standard fibra optiqua

ISO 8802.9	ISDN (RNIS)

CCITT I430	Interface S

ANSI XT39	FDDI

CCITT X25	RESEAU X25

## Installation d'un réseau local

Le support de transmission

Le premier travail consiste à poser le support de transmission. C'est une étape où il faut prendre beaucoup de précautions pour éviter les pannes par coupure ou les taux d'erreurs importants dus à des radiations électromagnétiques mal éliminées. Puis vient l'installation des interfaces proprement dits. On distingue deux types d'équipements :

- les raccordements en mode natif,

- les raccordements par "boîte noire".

Raccordements directs

Ce sont les raccordements pour lesquels il existe un contrôleur de communications spécialement adapté à la station à raccorder au réseau. Ils sont disponibles chez presque tous les constructeurs pour le réseau Ethernet. L'intérêt d'un raccordement en mode natif est de pouvoir utiliser au maximum toutes les possibilités offertes par le réseau.

Raccordement "boîte noire"

Pour combler les manques chez certains constructeurs, des sociétés se sont spécialisées dans le développement de boîtes de raccordements aux réseaux locaux, appelées "boîtes noires". Elles permettent d'adapter les différents équipements entre eux en offrant des interfaces standards (RS 232-C, X 25, BSC, IEEE 488 ..) vers les ordinateurs ou les terminaux et gèrent complètement les protocoles de transmission et d'accès au réseau local ce qui permet de composer facilement des réseaux constitués de matériels hétérogènes.

Cependant, elles ne peuvent offrir à chaque station raccordée le service maximum. Un autre intérêt des "boîtes noires" est d'offrir des outils d'interconnexion de réseaux locaux : interconnexion par réseau X 25 (TRANSPAC en France) ou interconnexion par réseau large bande (surtout utilisée aux U.S.A.).

## Interconnexions de réseaux locaux aux niveaux 1 et 2

Pour interconnecter des réseaux, il est nécessaire de définir les notions de nom, d'adresse du réseau, et de route.

### Nom, adresse, route

- Le nom du réseau permet d'y accéder. Il dépend du site ou son définies des règles de nommage.

- Son adresse indique sa position géographique. Elle doit être valide quel que soit l'endroit où se trouve la station de travail.

- La route décrit le chemin d'accès à une station.

Ces notions sont relatives à chacune des couches du modèle. Ainsi, une adresse de niveau liaison (par exemple Ethernet) est différente d'une adresse de niveau réseau (par exemple IP).

On distingue trois types d'unités matérielles d'interconnexion de réseau :

- les répéteurs au niveau de la couche physique,

- les ponts au niveau de la couche liaison,

- les routeurs au niveau de la couche réseau.

### Répéteurs

La fonction essentielle du répéteur est d'assurer la régénération du préambule et la resynchronisation du signal entre deux segments de même nature (par exemple Ethernet) d'un réseau permettant son extension géographique.

Sa nature dépend à la fois de l'architecture du réseau ainsi que du type de support physique utilisé. Un répéteur n'étant pas reconnu des stations du réseau est transparent.

Il existe des répéteurs pour les réseaux Ethernet, Token Ring ou Arcnet.

Un répéteur multimédia permet l'interconnexion de segments de réseau de même type sur des supports physiques différents (paire torsadée, fibre optique...).

Un répéteur permet d'isoler un segment altéré par des collisions ou des erreurs.

Répéteur Ethernet 10 Mbits/s

Ce sont des répéteurs multimédia qui permettent une extension du réseau sur plusieurs segments en suivant la règle 5 - 4 - 3 à savoir :

- 5 segments maximum entre deux stations (dont deux libres),

- 4 répéteurs maximum entre deux stations,

- 3 segments habités entre deux stations.

Ces règles ne s'appliquent pas si un des segments est en fibre optique car le temps de propagation est alors trop rapide et le retour de l'écho est immédiat.

Ils transmettent 96 bits au minimum ce qui permet une détection aisée des fragments de collision.

Ils permettent également d'isoler un segment dont le trafic serait altéré par trop de collisions successives.

Il existe des répéteurs multiports pour paire torsadée en 10baseT.

- Répéteur Fast Ethernet classe 1

- un seul répéteur par segment (domaine de collision).

- la distance totale de bout en bout est limitée à 200m

- Répéteur Fast Ethernet classe 2

- 2 répéteurs autorisés par domaine de collision, hub ou répéteur.

- la distance de bout en bout est de 205 m (100m par segment, 5m entre deux hubs).

Répéteur Token-Ring

Il permet d'augmenter la distance MAU/station. Les contraintes de distances doivent être rigoureusement respectées.

### Ponts

Un pont permet d'étendre la portée géographique des réseaux en créant un unique réseau virtuel à partir de plusieurs (sous) réseaux physiques de même nature ou de nature différente, permettant ainsi une extension des possibilités initiales des réseaux locaux.

Caractéristiques

- Ils ne sont pas connus par les stations du réseau. Ils sont donc passifs.

- Chacun des réseaux connectés doit respecter ses limites techniques spécifiques.

- Ils permettent de garantir la tolérance de panne grâce à la redondance possible des chemins.

- Ils permettent de filtrer les adresses ou les unités de protocoles.

- Ils peuvent assurer la collecte de données pour un contrôle de performances ou pour l'élaboration de statistiques.

Un pont local interconnecte directement deux réseaux locaux.

Un demi-pont interconnecte deux réseaux à distance, par exemple en utilisant une liaison spécialisée. France-Télécom offre ainsi les possibilités du réseau TRANSFIX.

On distingue cinq types de ponts :

- les ponts à routage statique ou Simple Bridge,

- les ponts à auto-apprentissage ou Learning Bridge,

- les ponts Source Routing.

- les ponts Spanning Tree,

- les ponts translationnels,

Les fonctionnalités qu'ils peuvent intégrer sont les suivantes :

- multiprotocoles,

- locaux ou distants,

- filtrants,

- administrables

Ponts à routage statique

Les tables d'adressage sont statiques. Les avantages de l'utilisation de ces ponts sont la simplicité et la rapidité d'installation. L'inconvénient majeur est la limitation due à l'inflexibilité de la technique. Cette technique interdit le maillage des réseaux restreignant la topologie du réseau à une arborescence stricte.

Ponts filtrants

Ils assurent le filtrage des adresses de destination selon les critères suivants :

- type de protocole autorisé,

- filtrages de collision,

- filtrage de trames en mode broadcast ou multicast.

Un pont filtrant permet le filtrage des trames au niveau des adresses Ethernet ou au niveau des protocoles (IP, Novell...).

Ponts à auto-apprentissage et filtrage

Ce type de pont est utilisé sur les réseaux Ethernet. Ils sont performants pour éliminer les goulets d'étranglement (12000 à 15000 paquets par seconde).

Chaque pont observe le traffic et apprend à reconnaître le chemin d'accès de chaque station du réseau qu'il intègre à sa base de données de filtrage.

- Ponts Spanning Tree

- L'algorithme de routage/pontage utilisé est normalisé par l'ISO sous le nom d'algorithme Spanning Tree.

- Cet algorithme induit un trafic sur le réseau tout en évitant le bouclage des informations qui conduirait à un verrou mortel.

- Il modifie le réseau maillé en un réseau logique suivant une topologie arborescente et permet donc de  définir une arborescence des ponts.

- Il évite les possibilités de duplication de trame dans les réseaux maillés par suppression des liaisons redondantes.

Le routage est réalisé selon l'algorithme suivant :

- Le pont qui a la plus haute priorité devient la racine de l'arborescence.

- Le coût d'acheminement le plus faible est validé. Tous les autres chemins sont bloqués.

- Le Spanning Tree reste effectif jusqu'à ce qu'il y ait un changement dans la topologie.

L'adresse est déterminée de la façon suivante :

- Cas 1 : adresse de destination connue donc émission directe.

- Cas 2 : adresse de destination inconnue donc émission sur tous les réseaux attachés de trames STE (Spanning Tree Explorer Frame) et attente de réponse par la station destinataire pour mise à jour des tables de routage.

- Cas 3 : adresse de destination identique à l'adresse du réseau d'origine. La trame est supprimée pour éviter l'écho.

L'apprentissage des adresses est réalisé selon l'algorithme suivant :

- Cas 1 : adresse de la source connue d'où mise à jour de la direction et des horloges de synchronisation.

- Cas 2 : adresse de la source inconnue d'où ajout à la base de données.

Certains ponts assurent également une répartition de la charge en utilisant des algorithmes de load balancing.

Pont Source Routing

Cette technique a été définie par IBM pour la constitution de ponts entre des réseaux Token-Ring (norme ISO 8802.5). Le principe de base de cet algorithme est l'acquisition puis le traitement du champ "Routing Information" de la trame ce qui élimine la nécessité pour le pont de mémoriser des tables de routage.

Son principe est la mémorisation progressive des adresses des stations des réseaux qui y sont attachés : la station émettrice déclenche un processus de recherche du meilleur chemin vers la station destinataire. Une première trame de test permet d'étendre la recherche de la station destinataire sur l'ensemble des réseaux interconnectés.

Le rôle du pont est réduit à partir du moment où le meilleur chemin a été déterminé.

L'algorithme de recherche du meilleur chemin est le suivant :

- émission d'un jeton sur tous les chemins possibles,

- la station destinataire choisi le "meilleur" et renvoie l'information vers la station émettrice,

- elle peut aussi tout renvoyer vers la station émettrice qui choisit alors le meilleur chemin.

L'inconvénient de cette approche est que le choix du meilleur chemin est fait exclusivement en fonction du nombre de sauts. Le débit réel de la ligne n'est pas pris en compte.

Supposons n anneaux Token Ring, chacun interconnecté avec son successeur par trois ponts.

Le nombre de chemins potentiels est de 3n-1. C'est le reproche fondamental fait à cet algorithme exponentiel qu'il est impossible de modifier car ses données sont contenues dans la trame. Le nombre de ponts en série est donc limité à 7.

Ponts multiprotocoles Ethernet-Token Ring

Ces ponts permettent d'interconnecter des réseaux de nature différente à la condition expresse que les normes d'adressage soient strictement respectées de part et d'autre. Le problème est la gestion des pseudo-adresses car une station Ethernet (resp Token Ring) ne peut dialoguer qu'avec une autre station Ethernet (resp Token Ring). La station émettrice Ethernet (resp Token Ring) croit donc que la station destinataire a une pseudo adresse Ethernet (resp Token Ring). Le pont doit donc effectuer les conversions d'adresse de part et d'autre par modification des champs adresses des trames émises. Sa présence doit être transparente pour les stations, y compris au niveau des performances.

## Interconnexion de réseaux distants

### Généralités sur les Wan

L'interconnexion de réseaux locaux à travers des liaisons longues distances impose quelques précautions :

- évaluation des besoins (bande passante, durée de fonctionnement, protocoles d'interconnexion).

- gestion des performances et des goulots d'étranglement.

- facturation à la durée ou au volume.

- connexions ponctuelles (utilisation du réseau commuté) ou permanentes avec des liaisons spécialisées.

- gestion de la sécurité.

- gestion des services en fonction des différentes offres.

Le choix des protocoles à interconnecter peut être fonction des applicatifs.

### Techniques de commutation

Un système téléinformatique est un graphe dont les équipements informatiques sont les noeuds de commutation ou systèmes intermédiaires et les liaisons de données sont les arcs.

Fonctions des systèmes intermédiaires

Ils doivent disposer de capacités de mise en mémoire, de traitements des attentes, de reprise sur erreurs et de procédures de surveillance. Les différentes liaisons de données peuvent fonctionner en parallèle permettant le recouvrement des transmissions ce qui permet une meilleure utilisation du réseau.

Un bloc est le découpage physique de l'information à transmettre. Le message est le découpage logique de l'information lié à l'application. Pour l'émission, le message est découpé en paquets, ensembles de n bits tel que :

500  n  2000.

Le paquet émis transite par un noeud de commutation qui le conserve temporairement, puis détermine la liaison suivante. C'est la fonction de routage. L'acheminement peut être dynamique donc adaptatif.

Les ressources nécessaires à la transmission ne sont allouées que pour la transmission d'un paquet. Elles sont donc utilisables par plusieurs conversations simultanées.

Les techniques de commutations sont les suivantes :

Commutation de message

Le message est transmis de bout en bout de commutateur en commutateur.

Commutation de circuit (Time Division Multiplexing)

- Un lien à 2 Mbits/s est découpés en 32 intervalles de temps (IT), chacun fournissant un débit effectif de 64 Kbits/s.

- La technique est transparente au protocole, efficace en temps de commutations.

- Inconvénient : les IT inutilisées sont perdues.

Commutation de paquet en mode connecté

Le message est découpé en paquets avant la transmission. Deux techiques sont utilisée : le circuit virtuel et le datagramme.

- La communication est établie suivant un chemin fixe, appelé circuit virtuel, que suivent tous les paquets.

- L'échange est bidirectionnel simultané.

- L'ordre d'émission des paquets est conservé.

- Le mécanisme de contrôle de flux est simple.

- Un utilisateur peut utiliser l'intégralité des ressources disponibles

- Exemple : réseau X25

La complexité du protocole et les contrôles effectués aux niveaux deux et trois ne permettent pas à X25 de gérer des hauts débits.

- Commutation de paquet en mode non connecté

Chaque paquet est découpé en datagramme dont chacun peut suivre un chemin spécifique, indépendant de celui des autres. Il n'y pas de séquentialité pendant le transfert et il n'est pas nécessaire d'établir unne communication préalable.

- Exemple : TCP/IP.

### X25 et le réseau Transpac

La norme X.25 de CCITT décrit une réalisation possible des couches 2 et 3 de l'architecture OSI. A la différence du RNIS, les réseaux X25 sont basés sur la notion de circuit virtuel.

Dans un circuit virtuel, l'émetteur envoie un flux d'octets à une cadence variable, comprise à chaque instant entre 0 et un maximum fixé. Le récepteur reçoit ces octets avec un retard variable.

Le circuit virtuel est adapté aux applications informatiques telles que le transfert de fichiers, où les données sont envoyées de manière irrégulière, et où un retard imprévisible de quelques secondes ne constitue pas un problème sérieux. Les réseaux conformes à la norme X25 assurent la retransmission des données erronées ce que le RNIS ne peut pas faire.

Le protocole X25 est utilisé pour des connexions fréquentes, géographiquement réparties, de longue durée.

- Le réseau Transpac

Actuellement, chaque pays industrialisé possède au moins un réseau national conforme à la norme X25, interconnectés avec les autres réseaux nationaux X25.

Rappelons que le réseau français s'appelle Transpac et qu'il est utilisé par les services Minitel.

L'offre Transpac est la suivante :

- facturation basée sur les volumes d'informations, le débit, et la durée de la connexion.

- gamme de vitesse de 9600 bps à 1920 Kbps.

- accès possibles par le réseau téléphonique commuté ou les liaisons spécialisées.

### Le RNIS

Le téléphone et le RNIS

Les transmissions numériques offrent plusieurs avantages par rapport aux transmissions analogiques. Elles permettent en particulier l'utilisation de fibres optiques et peuvent être réalisées de façon à ne causer aucune dégradation au signal transmis. En conséquence le réseau téléphonique des pays industrialisés est devenu en grand partie numérique. En France, seul le combiné téléphonique et la ligne le reliant au central transmettent encore le son de façon analogique. Les centraux et les lignes qui les relient entre eux sont numériques. Le signal analogique issu du téléphone est converti en numérique dès qu'il entre dans le central, puis est reconverti en analogique juste avant son envoi vers le téléphone du correspondant.

Ce système transmet très bien la parole, mais n'est pas adapté aux communications de données à cause de l'existence d'éléments analogiques. On a donc introduit un système de téléphonie entièrement numérique, le RNIS (réseau numérique à intégration de services) dont le nom commercial en France du RNIS est Numéris (l'équivalent anglais est ISDN : Integrated Services Digital Network). Le sigle RNIS ne fait pas référence au mot téléphone : c'est pour souligner qu'il n'est pas limité à cet outil. C'est une évolution du réseau téléphonique avec la téléphonie comme application principale.

Le RNIS et la normalisation

Divers systèmes de téléphonie numérique incompatibles ont été développés dans le monde. Par exemple en Europe, on échantillonne le son à une cadence de 8000 échantillons par seconde, et les valeurs obtenues sont codées sous forme de nombres de 8 bits ce qui impose un débit de 64 Kbits/s sur une liaison téléphonique numérique. En Amérique, le débit est de 56 Kbits/s. Selon les pays, on ne code pas de la même manière les différents événements qui se produisent au cours d'une communication (sonnerie, décrochage du téléphone, numérotation). Ces disparités constituent un obstacle sérieux au développement du téléphone numérique, car un tel équipement ne peut être conçu que pour un usage international.

Le RNIS repose sur un ensemble de normes internationales, édités par le CCITT, décrivant en détail une manière unique de mettre en œuvre la téléphonie numérique. Le respect de ces normes permet à un équipement de fonctionner dans n'importe quel pays du monde de façon identique.

Aspects pratiques

L'abonné reçoit une ligne électrique pouvant transporter deux canaux de données et un canal de signalisation. Les trois canaux sont bidirectionnels en mode full duplex. Chacun des canaux de données fonctionne à 64 Kbits/s et le canal de signalisation fonctionne à 16 Kbits/s. Il échange avec le central téléphonique local des informations de contrôle (numéros appelés, appel en cours, etc.).

Chez l'abonné, une boîte spéciale connecte la ligne électrique au bus S, une liaison multipoints conforme aux normes de CCITT. Sur ce bus, on peut connecter des appareils divers, notamment des ordinateurs et des téléphones numériques. Grâce à l'existence de deux voies de données, une installation d'abonné peut comporter deux conversations (téléphoniques ou données) à la fois. Les abonnements RNIS sont donc vendus par paire.

Une configuration sur une ligne d'un débit de  64 Kbits/s peut comporter jusqu'à 30 canaux de données.

Particularités du RNIS

Le RNIS est un réseau téléphonique modernisé et omniprésent. Les lignes téléphoniques analogiques ont été utilisées dans les connexions numériques RNIS ce qui est une réussite technique et économique importante.

Le RNIS permet d'établir exclusivement des circuits temps réel, où l'émetteur émet et reçoit, avec un certain retard, des bits à une cadence fixe (64 Kbits/s). Il n'y a donc pas ici de notion de paquet, remplacée par celle d'un flux continu de bits.

L'expression temps réel provient du fait que chaque bit est transmis en un temps fixé à l'avance, sans que des délais inhabituels puissent apparaître. Ce type de connexion est parfaitement adapté à la téléphonie, où l'on souhaite entendre immédiatement, sans retard variable, les paroles du correspondant. Le circuit temps réel n'est pas, en revanche, parfaitement adapté à l'informatique, quand les besoins de transmission sont irréguliers.

En cas d'erreur, un circuit temps réel ne permet pas la retransmission des données manquantes les données retransmises arriverant forcément en retard, à un instant où le récepteur attend déjà les bits suivants. Lorsqu'une communication RNIS est utilisée en informatique, elle correspond donc forcément à la couche 1 du modèle OSI, la retransmission des données erronées étant prise en charge par une couche de niveau supérieur.

- Caractéristiques du réseau Numéris

- le coût est fonction de la durée et l'abonnement peut couteux.

- les débits autorisés vont de 64 Kb/s à 2 Mb/s par palier de 64 Kb/s.

- le débit est garanti avec une allocation à la demande.

Le réseau Numéris est utilisé pour :

- des besoins ponctuels de bande passante,

- interconnecter un grand nombre de correspondants,

- une répartition géographique très diversifiées.

### ATM

ATM (Asynchronous Transfer Mode, transmission en mode asynchrone) est un type de réseau, concurrent du RNIS, d'X25 et d'Internet, destiné à réaliser des interconnexions à très haut débits et supportant des applications multimédia qui exigent une qualité de service.

Ses objectifs sont très ambitieux :

- débits de 25 Mb/s à 1 Gbit/s.

- réseau polyvalent, supportant simultanément des circuits virtuels à débit variable (similaires à ceux de X.25 ou d'Internet) et des circuits temps réel (similaires à ceux du RNIS).

Les débits élevés et la polyvalence d'ATM devraient permettre à ce réseau de prendre en charge toutes les catégories de trafic de l'information, y compris la télévision haute définition.

ATM a été conçu pour remplacer à terme tous les autres réseaux de transmission d'information, tels que les réseaux informatiques existants, le téléphone ou la télévision par câble.

ATM fonctionne selon le principe de transmission asynchrone. Ce principe est issu de celui du circuit virtuel, mais comporte les améliorations nécessaires pour réaliser des circuits temps réel et pour obtenir des débits très élevés. Dans les paragraphes qui suivent, nous présentons brièvement deux aspects de la transmission asynchrone : la réservation des ressources et la simplicité des protocoles utilisés.

- Réservation de ressources

Les réseaux X.25 ne peuvent réaliser des connexions temps réel compte tenu du retard imprévisible que peut prendre la transmission d'un paquet lorsque les ressources du réseau sont utilisées d'une manière trop intense. Par exemple, lorsque l'on essaye de transmettre un flux de paquets de 70 Kbits/s en moyenne par une ligne à 64 Kbits/s, il se crée une file d'attente de paquets à transmettre, qui s'allonge progressivement ce qui provoque le retard cumulé de tous les paquets de la file. Pour les éviter, un réseau ATM doit disposer en permanence de suffisamment de ressources pour satisfaire tous ses circuits. Plus précisément, un nouveau circuit ne peut être ouvert que si le gestionnaire du réseau détermine qu'il y a assez de ressources pour satisfaire à la fois le nouveau circuit et tous les circuits préexistants.

La règle ci-dessus est applicable aux circuits temps réel, dont le débit est déterministe. Elle est n'est pas applicable aux circuits virtuels, dont le débit est aléatoire. Pour ces derniers, l'utilisateur déclare le débit qui lui paraît le plus probable. Il peut ensuite le dépasser à tout moment, mais le réseau s'autorise alors à détruire éventuellement les paquets surnuméraires. Une telle destruction aura lieu à chaque fois que le traitement normal de ces paquets risquerait de consommer trop de ressources et de compromettre ainsi la transmission rapide d'autres paquets. Conformément aux principes qui gouvernent les circuits virtuels, la destruction est acceptable car les paquets détruits pourront être retransmis ultérieurement.

- Simplicité des protocoles

Les protocoles utilisés par ATM sont simples : tous les paquets sont de longueur fixe (48 octets de données utilisateur, 5 octets de service). Cette simplicité est essentielle car la réalisation de débits élevés nécessite une manipulation efficace des paquets.

La détection des erreurs de transmission n'est pas prévue. On considère en effet que dans ce domaine, les besoins de chaque utilisateur sont différents. Chacun doit donc choisir sa propre méthode de détection d'erreurs. Par exemple, dans un circuit téléphonique on peut choisir d'ignorer les erreurs, celles-ci se traduisant simplement par des "cracs" audibles. Dans une application de transfert de fichiers, il faut au contraire détecter toutes les erreurs, et provoquer la retransmission des données mal reçues. Sous ATM, cette tâche incombe à un logiciel spécifique ne faisant ne fait pas partie du protocole.

### Le relais de trames

L'objectif est de connecter toujours plus rapidement des réseaux locaux à longues distances en offrant des débits toujours plus importants, avec une excellente qualité de service.

L'idée des réseaux à relais de trame (frame relay) est d'intégrer des éléments raccordés "intelligents" pour qu'ils puissent en particulier gérer les erreurs en effectuant la commutation au niveau 2 ce qui permet d'alléger considérablement le niveau 3.

Le protocole du frame relay intègre les fonctions suivantes :

- reprises sur erreur,

- application supportant des délais variables sur des liaisons de bonne qualité.

- Techniques de base

Elles sont dérivées à la fois des protocoles HDLC (niveau 2) et de X25 (niveau 3).

La commutation de type relais de trame intègre à la fois le concept de commutation de circuits et celui de commutation de paquets de la façon suivante :

- temps de commutation réduits par appauvrissement fonctions de contrôle des niveaux 2 et 3.

- circuit virtuel maintenu pour utiliser en totaliter la bande passante disponible si nécessaire.

- Algorithme du relais de trame

Phase 1

- vérification de l'intégrité de la trame.

- si problème,abandon immédiat de la trame.

Phase 2

- comparaison de l'identificateur de connexion logique avec les éléments d'une table interne.

- si problème,abandon immédiat de la trame.

Phase 3

- relayage de la trame vers la porte indiquée.

- Conséquences

- Pas de mécanisme de garantie d'un débit minimum.

- Existence d'éventuel problème de congestion sur le réseau.

## Conclusions sur les réseaux locaux

Les solutions techniques sont déterminées en fonction de la quantité et du type de données à transmettre.

Si les besoins d'une entreprise sont "voix et données faible débit", la solution PABX semble la plus appropriée.

S'il y a un impératif de données à haut débit, il faut alors envisager un réseau en bande de base (jeton ou CSMA/CD en fonction du type d'utilisation).

Enfin, s'il y a un impératif de plusieurs canaux simultanés, seuls les réseaux à large bande peuvent y répondre.

On trouve également des solutions hétérogènes :

- un PABX et un réseau bande de base,

- un réseau large bande et des réseaux bande de base.

Dans ces solutions mixtes, on distingue trois niveaux de communication :

- niveau micro : 64 K-bits/s à 100 Méga bits/s,

- niveau mini : 2 à 10 Méga bits/s,

- niveau mainframe : 10 à 100 Méga bits/s.

Une solution normalisée est le standard FDDI.

Les réseaux locaux ont terminé leur période de démarrage. Après une quinzaine d'années où tous les types de solutions ont été proposés, la normalisation et l'expression des besoins exacts des utilisateurs a permis l'émergence d'un ensemble de produits fiables, supportés par la plupart des constructeurs.

L'accroissement très rapide du nombre de sites installés montre que l'ère de l'utilisation massive des réseaux locaux est commencée.

Le souci aujourd'hui est de garantir la transparence ainsi que la pérennité des solutions proposées. En particulier, la notion de système ouvert devient impérative : on veut pouvoir, sur un même poste de travail, accéder à des fichiers sur des sites différents, faire du couper-coller entre les fenêtres, quelque soit le système d'exploitation utilisé (Dos, UNIX, OS/2, Mac Intosh, etc.).

## Bibliographie du présent chapitre

Interconnections : bridges and routers

Radia Perlman, éditeur : Addison-Wesley

Téléinformatique

C.MACCHI, JF GUILBERT, éditeur : Dunod

Réseaux : architecture, protocoles, applications

Andrew Tanenbaum, éditeur : InterEditions

Communications for Cooperating Systems OSI, SNA, and TCP/IP

R.J. Cypser, éditeur : Addison-Wesley

Modern Operating Systems

Andrew Tanenbaum, éditeur : Prentice Hall

# SERVICES RESEAUX traditionnels dans le monde TCP/IP

## Historique

Historiquement, les services réseau du monde TCP/IP ont été définis et développés sous UNIX. Les services réseaux ont été définis progressivement et ils évoluent encore aujourd'hui.

Dans l’ordre historique, on distingue les services suivants :

- les services DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency),

- les services développés à l'Université de Berkeley,

- les services complémentaires aux précédents,

- les services basés sur l'utilisation simultanée du réseau téléphonique commuté et de modem,

- les services répartis et distribués, développés par la société SUN MICRO-SYSTEM comme NFS et NIS,

- les services graphiques distribués dans des environnements hétérogènes basés sur le protocole XWindow,

- les services d'administration de réseaux hétérogènes basés sur les protocoles SNMP, SNMP2,

- les services permettant d'utiliser le réseau Internet (navigateur, moteurs de recherche, service d'annuaire, gestion du format hypertext (HTML).

- les services définis par OSF/DCE.

## Présentation des services traditionnels

- Le modèle serveur-client

C'est le modèle théorique utilisé pour l'implémentation de tous les services et protocoles réseau du monde TCP/IP.

### Services de la DARPA

- L'ensemble des protocoles Internet, dont les plus connus sont TCP et IP, a été développé pour permettre à des ordinateurs de communiquer entre eux et de pouvoir partager des ressources dans un réseau.

- Les recherches financées par la DARPA ont permis de définir les protocoles TCP, UDP, IP utilisés pour la mise en place du réseau, des services de transfert de fichier et de terminal virtuel dans des environnements homogènes ou hétérogènes.

- Le réseau ARPANET (1979) est le plus connu des réseaux fonctionnant avec les protocoles TCP/IP. Le réseau INTERNET regroupe le réseau ARPANET, le réseau NSFNET, ainsi qu'un grand nombre de réseaux locaux d'établissements universitaires ou de centres de recherches.

- Les protocoles

On distingue :

- les protocoles de bas niveau (TCP, IP),

- les protocoles de haut niveau (ftp, SMTP), utilisés pour le transfert de fichiers ou la messagerie.

- Les protocoles de bas niveau

- Les protocoles de bas niveau, mis au point dans les années 1975, utilisent des mécanismes classiques d'adressage, de nommage, de contrôle de flux simples, fiables, et efficaces permettant une implémentation aisée sur différents systèmes.

- Très rapidement, de nombreux ordinateurs des universités américaines s'y sont connectés permettant aux chercheurs d'échanger des informations. Cette ouverture a été fondamentale dans le succès d'UNIX.

- Le protocole de contrôle de la transmission TCP (Transmission Control Protocol) découpe les messages d'informations sous la forme de segmentss, entités indépendantes émises sur le réseau, les réassemble et les réordonne à l'autre extrémité. Il contrôle leur arrivée et émet des requête de réémission des datagrammes manquants. C'est un protocole de niveau transport, en mode datagramme, d'une qualité de service de classe 4. Ses versions les plus récentes intègrent les fonctions de niveau transport définies dans le modèle OSI (Interface TLI : Transport Layer Interface).

- UDP (User Data Protocol) est un protocole de niveau transport, intégrant un minimum de fonctionnalités, utilisé dans des réseaux locaux où la qualité du service de transport offerte par le protocole TCP n'est pas nécessaire.

- IP (Internet Protocol) est un protocole de niveau réseau, à la base du réseau INTERNET, utilisé par les protocoles TCP ou UDP. Il assure la fragmentation et le routage des datagrammes, qui peut, sur de grands réseaux être une opération très complexe.

- L'interface entre les protocoles TCP et IP est très simple : c'est un datagramme muni de son adresse de destination. Le protocole TCP ignore la façon dont le protocole IP assure le transport du paquet à sa destination.

- Une application basée sur les protocoles TCP/IP utilise au moins 4 couches de logiciels :

- la couche application, par exemple ftp,

- la couche transport telle TCP qui met à la disposition de l'application les services de niveau transport,

- la couche réseau qui assure le routage des datagrammes à leur destination,

- la couche liaison telle ETHERNET.

Les protocoles TCP/IP sont basés sur les principes suivants :

- des réseaux indépendants sont connectés par des routeurs. L'utilisateur doit pouvoir accéder aux ordinateurs ou aux ressources informatiques de n'importe lequel d'entre eux.

- Le routage utilisé est transparent à l'utilisateur.

- Une connexion est une conversation entre deux systèmes distants, en mode connecté ou non connecté.

- Les atouts des protocoles TCP/IP

- Les spécifications de ces protocoles ouverts, développés indépendamment du matériel et du système d'exploitation utilisé, sont disponibles gratuitement.

- Ils fonctionnent sur différents types de réseau : ethernet, anneau à jeton, réseau téléphonique commuté, X25, etc.

- La plupart des informations les concernant sont publiées sous la forme de RFC (Requests For Comments).

- Les protocoles TCP/IP sont devenus en 1995 le standard de communication dans les réseaux hétérogènes.

- Les couches TCP/IP sont économes de ressources mémoire.

- Avec quelques millions de noeuds, le réseau Internet est le premier réseau TCP/IP du monde.

- Services traditionnels de la DARPA

Les services traditionnels sont basés essentiellement sur les protocoles TCP/IP.

- ftp (file transfert protocol) est un utilitaire de transfert de fichiers, utilisable sur des systèmes hétérogènes (UNIX, MS/DOS, etc.), interactivement ou en batch. Très puissant, il utilise des directives pour transférer des fichiers sur différents systèmes. Il contrôle les droits d'accès, les mots de passe et effectue les éventuelles conversions de format entre systèmes hétérogènes.

- telnet est un utilitaire d'émulation de terminaux assurant le service de terminal virtuel dans un environnement hétérogène.

- tftp est un utilitaire de transfert de fichiers simplifié utilisé pour le démarrage de station sans disque ou de terminaux X.

### Services BSD (Berkeley)

- La couche socket

Les services réseaux développés par l'Université des Berkeley ont offerts aux utilisateurs du monde UNIX l'ouverture sur le monde extérieur. Ils offrent une interface de programmation (Application Programming Interface ou API) : la couche socket, permettant d'accéder directement aux services offerts par les protocoles TCP/IP depuis un processus applicatif. Le terme socket peut être traduit par prises de communication.

- Services traditionnels (remote commande ou commandes déportées)

Les services réseaux rlogin, rcp, rsh permettent les communications entre des stations distantes dans un environnement homogène. Les commandes précédentes sont paramétrables à partir des fichiers systèmes de gestion de réseau permettant d'assurer une transparence totale, ou très surveillée des accès aux différents services.

- rlogin (remote login) assure le service de terminal virtuel dans un environnement (UNIX/PC) hétérogène. De nombreuses fonctions de contrôle sont disponibles (mot de passe, droits d'accès à la station, etc.).

- rcp (remote copy) est l'extension de la commande UNIX cp à un environnement de réseau homogène.

- rsh (remote shell) permet de lancer l'exécution d'un travail sur un système UNIX distant.

### Services répartis et distribués

La compagnie SUN Microsystem a eu une contribution décisive dans le monde des réseaux grâce aux services définis par les protocoles NFS et NIS dont les objectifs sont la transparence de l'accès d'un utilisateur aux stations d'un réseau local (protocole (distribué) NIS) ainsi que la transparence de la localisation des fichiers au niveau applicatif (protocole (réparti) NFS). C'est l'informatique répartie et distribuée.

Les protocoles de niveau application NFS et NIS utilisent les protocoles RPC (niveau session), et XDR (niveau présentation). Ces derniers utilisent les services fournis par la couche transport et les protocoles TCP et UDP.

- Les protocoles

Le protocole RPC (Remote Procedure Call), de niveau session, assure l'exécution (transparente localement) de procédures sur une station distante.

Le protocole XDR (eXternal Data Representation), de niveau présentation assure la conversion transparente des données entre différentes architectures de stations (par exemple les microprocesseurs Motorola ou Sparc des stations de travail SUN et les microprocesseurs Intel des PC utilisent des représentations internes de données différentes, appelées big endian et little endian).

- Les services

Le protocole de niveau application NFS (Networked File System), assure de façon transparente et fiable le partage de certaines ressources entre différentes stations d'un réseau local (fichiers, disques, imprimantes, etc.). Il généralise la notion de montage local d'un système de fichiers au réseau dans un environnement homogène ou hétérogène. Tous les constructeurs ont aujourd'hui la licence NFS, standard du marché.

Le protocole NIS (Network Information Service), anciennement Yellow Page, gère de bases de données distribuées (la base de données réseau) qui assurent les services distribués d'administration de réseau suivants :

gestion des utilisateurs et des groupes réseau,

gestions des services réseau,

gestions des nom symboliques IP,

gestion des sous réseaux.

- Les Interfaces Applicatives (API)

Comme pour la couche socket, il est possible d'utiliser des primitives permettant d'accéder aux services RPC et XDR.

### Services traditionnels basés sur des protocoles de communication asynchrones

Les services suivants peuvent fonctionner en mode asynchrone sur des liaisons séries. Ils ne nécessitent pas de modification du système d'exploitation alors que les services précédents sont intégrés dans le noyau UNIX. Ils sont encore (très peu) utilisés quand aucune autre solution n'est possible.

cu (Connection to UNIX)

Service similaire à celui offert par la commande rlogin par connexion directe du terminal vers la station distante à 9600 bits/s (UNIX SYSTEM V) et à 2400 bits/s (UNIX 4.2 BSD) sans nécessité d'un logiciel particulier.

uucp (UNIX to UNIX copy)

- réseau virtuel fonctionnant quelque soit le type de communication,

- un noeud actif permet d'effectuer les liaisons avec toutes les stations prévues du réseau,

- convient aussi bien au réseau local qu'au réseau distant,

- exécution de tâches distantes, pouvant mettre en jeu des ressources de plusieurs stations,

- très haut niveau de sécurité entre les différentes stations,

- fonction de mailing possible,

- automatisation complète de tâches de liaison (dialup, protocoles, files d'attente),

- transfert de données par messages avec contrôle de validité à la réception et retransmission en cas d'erreur,

- aucune contrainte sur le contenu des fichiers (ASCII, binaire..),

- syntaxe d'emploi agréable et usuelle, non totalement transparente.

kermit

- utilitaire de transfert de fichiers entre systèmes homogènes ou hétérogènes,

- facilité de portage et programme du domaine public,

- liaison point à point sur ports asynchrones,

- convient pour des transferts occasionnels,

- possibilité réduite de remote login,

- simplicité de mise en oeuvre.

### Autres services Berkeley

Téléphone

Les commandes write ou talk permettent le dialogue interactif entre utilisateurs d'un même réseau TCP/IP.

Liste des utilisateurs connectés

Les commandes rwho et rusers permettent de connaître les statistiques d'utilisation du réseau (autres utilisateurs, charge, etc.).

Serveur horaire

Le protocole timed est un serveur horaire permettant de garantir l'unicité de l'heure sur les différentes stations d'un réseau.

Messagerie électronique

Elle est basée sur le protocole SMTP : Send Mail Transfert Protocol,

Impression distante

Le protocole d'impression distante lpd est implémenté dans le processus démon lpd.

### Service de noms

- Avec la croissance du nombre de stations, il devient impossible qu'un fichier contienne la liste de tous les noms des autres stations du monde Internet.

- Le service de noms a été défini par le protocole DNS (Domain Name Service) pour accéder à des stations distantes, externes au domaine local.

Il retourne des adresses IP, des noms symboliques IP, des noms de stations relais d'un réseau donné.

Il permet de maintenir une base de données distribuées des tables de routage par utilisation de serveurs de noms.

Il est utilisé sur le réseau INTERNET.

Grâce au service de noms, un organisme peut gérer de façon interne la topologie de ses systèmes et en autoriser une visibilité partielle ou totale.

### Autres services réseau

Multi-fenêtrage distribué

Les système multi-fenêtres tels XWindow.

Administration centralisée

Le protocole SNMP permet d'assurer l'administration de réseau dans un environnement hétérogène.

Services serveur/clients dans un environnement hétérogène

L'accès à des services fournis par un serveur UNIX à des requêtes clientes issues de systèmes fonctionnant dans le monde PC par exemple SQLnet dans les SGBD, l'émulation d'un terminal X sous Windows 3.x, 9x, NT, 2000.

Utilisation du réseau téléphonique commuté

Deux protocoles permettent d'accéder au réseau Internet en utilisant une liaison téléphonique. Ce sont les protocoles SLIP (Serial Line IP) ou PPP (Point to Point Protocol).

- Le premier utilise le protocole UDP et convient aux stations connectées par modem.

- Le protocole PPP garantit une transmission fiable en assurant des services de niveau liaison.

Accès à l'Internet

La croissance de l'utilisation du réseau Internet à conduit à la définition d'interface homme machine conviviales permettant d'en banaliser l'accès.

L'architecture DCE

L'architecture DCE (Distributed Computing Environnement), définie par l'OSF, intègre les services suivants :

- service de nommage homogène ou hétérogène et accès à la messagerie X400 et X500,

- implémentation des services précédents et utilisation du concept d'activité multiple d'un processus (multithread) pour l'implémentation,

- modification du protocole RPC pour intégrer la sécurisation des transactions,

- authentification des requêtes par utilisation du protocole Kerberos,

- gestion des systèmes de fichiers distribués conforme au modèle lecteur/rédacteur par une modification importante de NFS.

### Contraintes de sécurité

Il est fondamental de pouvoir garantir le bon fonctionnement d'un réseau. La sécurité en est un élément important. On en distingue plusieurs domaines d'utilisation :

- surveillance de la charge du réseau,

- états des logiciels distribués,

- comptabilité et audit,

- administration centralisée,

- souplesse,

- service d'intégrité,

- surveillance des systèmes,

- privilèges et contrôle d'accès aux services,

- service d'enregistrement,

- authentification,

- intégrité des données,

- confidentialité des informations transportées.

## Le réseau Internet

### Historique et architecture

Plusieurs millions de machines sont connectées au réseau mondial Internet. L'ensemble des services disponibles et la gestion des ressources associées est architecturé selon le modèle client serveur.

- Les RFC

Internet est un réseau créé à l'initiative du ministère de la défense américain (DoD, Department of Defense). Il est décrit dans une série de documents qui, bien qu'ils constituent des normes, portent le nom de Requests For Comments (RFCs, demandes d'avis). Internet correspond approximativement aux couches 3-4 de l'architecture OSI; d'autres protocoles et logiciels décrits dans les RFCs correspondent aux couches 5-7.

- Les couche réseau et transport

L'architecture du routage et du transport de l'Internet est organisée en deux couches. La couche basse correspond au protocole Internet Protocol (IP), la couche haute correspond au Transport Control Protocol (TCP).

Internet n'est pas basé sur la notion de circuit, mais sur celle de mode non connecté. Dans ce mode, n'importe quelle station peut émettre un paquet sans établissement préalable d'une connexion. Les concepts de circuit temps réel et de circuit virtuel ne sont pas utilisés.

### Philosophie de l'Internet

Chacun des membres de l'Internet met gratuitement à la disposition des autres utilisateurs un certain nombre de services.

Bien sûr, cela implique une éthique de fonctionnement car l'objectif n'est pas de saturer le réseau ou de détruire des données, ou encore de faire circuler des virus. En outre, les aspects commerciaux, en croissance permanente, représentent une part croissante du trafic grand public (plus de 50%).

### Les services disponibles

On distingue les services suivants :

- Les services traditionnels de la Darpa (téléchargement (dowload) ou transfert de fichiers entre systèmes hétérogènes, connexion sur des sites distants, messagerie électronique et utilisation implicite ou explicite du service de nom (DNS).

- Les navigateurs sont des outils d'exploration de la toile. Deux produits s'affrontent : Netscape (netscape) et Internet Exploreur (microsoft).

- Les serveurs Web (World Wide Web ou Toile d'Araignée Mondiale) permettent aux internautes d'accéder aux informations qu'ils contiennent, représenté sous le format HTML ou dans un format dérivé (XML).

- Les moteurs de recherche permettent de localiser des sites Web en fonction de critères définis par l'utilisateur.

- Le service de nouvelles (news).

- La gestion de bases de données.

- L'émission de fax et de communications téléphoniques.

- Les divers modes de connexion avec les protocoles SLIP, PPP, RNIS, RTC, UUCP.

Dans ce qui suit, nous présentons rapidement ces différents services.

### World Wide Web

- Le service World Wide Web (littéralement traduit par toile d'araignée mondiale) est le plus récent des services de l'Internet. Appelé également le service WWW (ou encore W3), il a pour objectif l'organisation des informations de l'Internet et leur diffusion.

- Les informations sont accessibles avec une interface graphique disponible sur un navigateur.

- Chaque page d'écran contient des liens vers d'autres pages d'écran.

- Il utilise le concept d'hypertexte dont le principe simplifié est le suivant : à partir d'un menu, certains mots apparaissent soulignés, d'une autre couleur, en surbrillance...Il suffit de sélectionner l'un d'eux pour voir apparaître un nouvel écran d'aide contextuelle qui lui correspond. On peut itérer le procédé à l'infini. Il est également possible de rappeler des écrans précédents comme dans les bases de données navigationnelles.

- Interface homme machine

Les pages d'écran sont accessibles par l'intermédiaire de browser (afficheur) dont les plus connus, Netscape et Internet Exploreur, sont orientés multimédia et peuvent accéder à des fichiers de toute nature (image, son, données, etc.) ce qui permet de créer des documents sonores et même des animations. On peut également utiliser le système multimédia de l'ordinateur comme téléphone, voire comme poste de télévision interractive.

Des modules additionnels (plug in) peuvent être téléchargé pour intégrer des fonctionnalités nouvelles.

- Adresse d'un document

Chaque document est accessible par un URL (Uniform Ressource Locator) indiquant son site et son type selon la syntaxe :

file://[nom_utilisateur@]nom_serveur/chemin_d'accès

- Exemple

ftp://enpc.fr/pub

http://www.larc.nasa.gov/

ftp://ftp@foo.bar.edu

- Page d'accueil

Un utilisateur peut créer son propre site Web et y créer ses propres pages d'accueil, par utilisation du protocole de représentation html.

Un portail permet d'accéder à d'autres sites Web grâce aux liens hypertextes qu'il contient.

### Le service des news

Le service des news est l'équivalent sur l'Internet de groupes de discussion, de tableau d'affichage (BBS), de forum télématiques.

- Principes du système

- Les nouvelles (news) sont organisées par thème d'intérêt appelés newsgroups, organisés de façon hiérarchique.

- Il existe actuellement près de 5000 serveurs de News.

- De nombreuses applications clientes lecteur de news sont disponibles.

- Les articles accessibles sur le site local sont stockés dans le répertoire /usr/spool/news.

- Le service des news le plus important est constitué par le réseau Usenet, organisé en 7 grandes catégories :

comp	informatique, architecture matérielle et logicielle,

news	problèmes réseau et logiciels,

rec	loisirs, arts,

sci	activités de recherche et développement,

soc	problèmes sociaux,

talk	forum de débats,

misc	tout ce qui ne rentre pas dans les catégories précédentes.

- Fonctionnalités d'un lecteur de news

Les principales fonctionnalités sont les suivantes :

- navigation dans les groupes de news,

- sauvegarde et contrôle des articles lus,

- abonnement et désabonnement à un groupe de news,

- sélection automatique et suppression d'un groupe,

- mise en forme, émission, réponse à des articles.

## Commandes usuelles

- Nous présentons dans le présent paragraphe la syntaxe des commandes (DARPA et Berkeley) les plus usuelles ainsi que quelques commandes de statistiques d'état du réseau.

- Rappelons que l'internaute utilise implicitement ou explicitement toutes ces notions.

### Notions sur la Base de données réseau

De nombreux fichiers, constituant la base de données réseau, sont nécessaires pour l'utilisation des services réseau. Nous présentons ici ceux que l'utilisateur doit connaître.

- /etc/hosts

Toute station d'un réseau local sous ethernet est définie par

- son adresse physique (adresse ethernet ou modem),

- son nom symbolique,

- son adresse réseau (adresse IP).

Le fichier /etc/hosts assure la correspondance entre le nom symbolique et son adresse IP.

- Adresse IP

Elle est représentée sur 4 octets, en notation décimale pointée : 192.5.6.18. Elle contient deux informations : l'adresse IP du réseau et le numéro du poste de travail dans le réseau.

adresse IP	nom symbolique IP

non arbitraire	arbitraire

alloué par le NIC	choisi par l’administrateur du site

Rappelons que NIC signifie Network Informations Center. Elle est retrouvée par un serveur de noms (DNS) si nécessaire.

Le 1er octet permet de distinguer :

les "gros réseaux (classe A)"			0 < 	<127

les "réseaux  moyens (classe B)"  		128 (    (191

les "petits réseaux  (classe C)"			192 (     (223

les réseaux "inaccessibles"  (recherche, militaire, etc.).

Les adresses suivantes sont réservées au protocole IP lui même :

0		poste de travail qui ignore sont adresse

127	poste en boucle fermée (test le protocole lui même)

255	adresse de "diffusion".

### Services DARPA (ftp-telnet/ssh)

- telnet

Synopsis : telnet [nom_symbolique_IP (hostname)]

Synopsis : telnet [adresse_IP_destinataire]

Description

Lancement de l'application telnet (ou ssh dans un environnement sécurisé) avec ouverture éventuelle d'une fenêtre de login sur le site hostname.

- ftp

- La commande ftp s'utilise en général en mode interactif. Elle est sécurisée en ce sens qu'elle ne fonctionne que si l'utilisateur s'authentifie par son mot de passe sur la station distante.

- Elle est utilisée en permanence par les navigateurs sur internet (concept de téléchargement ou encore downloading).

- Elle permet de faire des requêtes de transfert de fichiers (binaire ou texte), entre les deux stations.

- Il est également possible de se déplacer dans l'arborescence locale ou distante ou d'appeler localement l'interprète de commandes.

- C'est l'outil de transfert de fichiers par excellence entre des systèmes hétérogènes.

Elle est accessible en mode texte sous la syntaxe suivante :

Synopsis : ftp [-v] [-d] [-i] [-n] [-g] [host]

Description : transfert de fichiers entre stations distantes.

Options

v	mode verbose : affichage des statistiques de transfert,

n	suppression du login automatique,

i	pas de prompt automatique sur transfert de plusieurs fichiers,

g	les caractères particuliers dans les noms de fichiers ne sont pas traités,

d	option débugging,

host	identificateur de la station distante.

- La commande ftp s'exécute surtout en mode interactif.

- Elle utilise les directives suivantes :

![commande]	exécution locale de la commande ou appel de l'interprète,

append fl fd	ajoute le fichier local au fichier distant,

ascii	transfert de fichier source (format ASCII),

bell	sonnerie après chaque transfert de fichier terminé,

binary, image	transfert de fichier binaire,

bye, quit	sortie de la commande ftp,

cd rep	changement de répertoire sur la station distante,

chown	modification des attributs de sécurité d'un fichier distant,

close	fin de la connexion sans sortie de ftp,

delete	suppression d'un fichier distant,

dir, ls	liste (courte ou longue) du répertoire (courant par défaut),

get, recv	copie sur la station locale d'un fichier distant,

put, send	copie sur la station distante d'un fichier local,

glob	métacaractère d'extension des noms de fichiers validé ou non,

hash	affichage du caractère # à chaque bloc transféré,

help, ?	aide en ligne,

lcd	changement de répertoire local,

mdelete	destruction de plusieurs fichiers distants,

mget	transfert de plusieurs fichiers depuis la station distante,

mput	transfert de plusieurs fichiers depuis la station locale,

mdir	identique à la directive dir avec une méta-liste de fichiers,

mkdir	création d'un répertoire sur la station distante,

newer	transfert d'un fichier depuis la station distante s'il est plus récent,

status	affichage de l'état de ftp,

user	définition du nom de l'utilisateur sur la station distante.

- Règles de fonctionnement

- Par défaut, le nom du fichier destinataire est identique à celui d'origine.

- Le caractère représente l'entrée ou la sortie standard.

- Traitement différé

- Il est possible d'utiliser la commande ftp non interactivement par l'utilisation du fichier .netrc de la façon suivante :

- Le fichier .netrc contient les informations nécessaires à la connexion sur la station distante. Il est dans le répertoire de travail de l'utilisateur et doit avoir les droits rw-------. Les mots clés, optionnels, séparés par des espaces, des caractères de tabulation ou des lignes, sont les suivants :

machine	identificateur de la station distante,

default	toute station est accessible,

login	identificateur de l'usager sur la station distante,

password	mot de passe en clair de l'usager sur la station distante.

- Exemple

machine junon  login user3 passwd rom456

Un fichier texte, contenant les directives de la commande ftp est nécessaire, par exemple directive. La commande est exécutée de la façon suivante :

ftp < directive

- Exemple de fichier directive

open ...

get...

close

Si, sur la machine distante existe un utilisateur ftp, sans mot de passe, il permet d'exécuter un ftp anonyme sur un répertoire déterminé.

### Services BSD (r-commandes)

- /etc/hosts.equiv et stations équivalentes

- Deux stations, dont le nom symbolique figure dans leur fichier /etc/hosts.equiv respectifs sont équivalentes.

- Les droit d'utilisation des commandes rlogin, rsh, rcp sont définis de la façon suivante : un utilisateur, dont le nom figure dans les deux fichiers /etc/passwd, même avec des identificateurs (uid et gid) différents, peut utiliser les commandes précédentes sans contrôle du mot de passe, à l'exception du super utilisateur.

- Le fichier /etc/hosts.equiv est complété par le fichier ~/.rhosts, définit par n'importe quel utilisateur dans son répertoire de travail sous la même forme que le fichier hosts.equiv. Ce fichier décrit les noms des utilisateurs pouvant se connecter depuis des stations extérieures, sans avoir à donner de mot de passe. En cas de conflit entre les deux fichiers, le fichier ~/.rhosts est pris en compte.C'est une faille de sécurité car la définition des droits d'accès contenus dans le fichier .rhosts est indépendante de l'administrateur du système.

- rcp

Synopsis : rcp [-r] f1 f2

Description

Les règles de nommage des fichiers sont les suivantes :

[rname@][rhost:]chemin_d'accès

avec

rhost	le nom de la station distante,

rname	le nom de l'utilisateur distant (par défaut l'utilisateur courant),

chemin_d'accès	le chemin d'accès du fichier (relatif s'il ne commence pas par /).

- L'utilisation de l'option r permet la copie récursive.

- La commande rcp ne vérifiant pas les mots de passe, l'utilisateur doit être référencé simultanément sur les différents systèmes serveur et client, qui doivent être équivalents.

- rlogin

- Synopsis : rlogin rhost [options]

Description

Cette commande est équivalente à la commande telnet avec les possibilités suivantes :

- connexion automatique,

- limité au monde UNIX et PC.

- contrôle de flux (Xon/Xoff).

Les options sont :

rhost	le nom de la station distante

l user	nom de login distant, par défaut celui de l'utilisateur qui exécute la commande, impératif si les stations ne sont pas équivalentes.

La déconnexion distante est réalisée par le signal CTRL D.

- rsh

Quelquefois rshell, remshell, remote sur certaines implémentations des protocoles TCP/IP.

Synopsis : rsh rhost [-l username] commande_distante

Description

Exécution sur la station distante de la commande (distante), l'affichage s'effectuant sur la sortie standard locale. L'option l est nécessaire si les stations ne sont pas équivalentes ou quand l'utilisateur de la commande souhaite changer d'identité sur la station distante.

### Impression distante

- Ce service est transparent d'utilisation.

- Les commandes d'utilisation d'une imprimantes sont :

BSD	ATT

lpc	lpstatus	contrôle de l'état de l'imprimante,

lpq	lpstat	état des files d'attente d'impression,

lprm	cancel	suppression d'un travail en attente d'impression,

lpr	lp	requête d'impression.

- Exemple

lpr fichier	requête d'impression

lpq		état de la file d'attente de l'imprimante par défaut.

## Communication entre utilisateurs

Il est possible de communiquer en mode interactif ou différé par émission de messages ou de courrier électronique.

### Validation de la réception de messages

- mesg

La commande mesg autorise (option y (yes)) ou interdit (option n (no)) la réception de messages envoyés par les autres utilisateurs. Sans argument, elle indique son mode courant de fonctionnement.

- Exemple

- Dans ce qui suit, le caractère $ représente l'invitation à saisir une commande de l'interprète.

$mesg

is y

$mesg n

$mesg

is n

### Dialogue interractif

- write

La commande write envoie un message à un utilisateur donné. Si ce dernier utilise plusieurs terminaux virtuels, il faut en préciser le destinataire. Le caractère de fin de texte Ctrl D termine le message.

L’acceptation des messages doit être validée chez le destinataire et les deux utilisateurs doivent utiliser le même interprète de commandes.

Synopsis

write utilisateur [terminal_virtuel]

- Exemple

write dupond

Comment ça va ?

^D

Le message suivant apparaît sur le terminal de l’utilisateur dupond

Message from philipp on ttyp4 at 14:59....

Comment ça va ?

EOF

- wall

La commande wall, en principe réservée aux administrateurs, permet l’envoi d’un message à tous les utilisateurs connectés.

- Exemple

Broadcast Message from root (ttyp7) on soc  Juin 30 17:36 1995...

Il fait beau

- talk

La commande talk permet un dialogue interactif, local ou sur une autre station du réseau, avec d’autres utilisateurs. La fenêtre destinataire se sépare en deux parties, l’une utilisée pour l’émission, l’autre pour la réception.

Le message s’affiche caractère par caractère. La communication, est terminée par le caractère Ctrl C.

L’acceptation des messages doit être validée chez le destinataire (mesg y).

- Exemple

L’utilisateur albert veuille dialoguer avec l’utilisateur franck sur la station venus.

talk franck@venus

L’écran d’albert se sépare en deux et reste en attente. Sur l’écran de franck, le message suivant apparaît:

Message from Talk-Deamon @ > soc at 16:02

talk: Connection requested by albert@soc

talk: Respond with: talk albert@soc

Pour initialiser le dialogue, franck répond

talk albert@soc

L’écran de franck se sépare à son tour en deux et le dialogue s’établit.

Le caractère Ctrl C assure la fermeture de la session.

## Messagerie

La messagerie électronique permet l'émission et la lecture de messages entre utilisateurs du monde TCP/IP ou d'autres réseaux (bitnet par exemple).

Le système de messagerie que nous allons présenter est basé sur celui d’UNIX BSD 4.3. Il permet à un utilisateur d’envoyer un message à un autre. Le destinataire pourra ultérieurement consulter son courrier dans sa boite à lettres (mailbox).

- Agent utilisateur

- L'agent utilisateur est l'interface permettant à un utilisateur d'accéder à sa boite aux lettres.

- Ses fonctionnalités sont similaires sur tous, qu'ils fonctionnent en mode texte (mail, mailx), ou en mode graphique (xmail, Outlook, Eudora, Netscape Communicator, etc.). Ce sont les suivantes :

- écriture du courrier éléctronique,

- définition de son objet,

- choix du destinataire dans une liste éventuelle (carnet d'adresses),

- possibilité de joindre au courrier électronique des documents autres, appelé souvent pièces jointes,

- lecture, archivage, diffusion, suppression de courrier reçu.

### Graphe de fonctionnement de la messagerie

### Convention d'adressage et types de stations

Chaque station connecté aux services de la messagerie doit avoir un identificateur unique.

- Normes internationales d'adressage

- Dans chaque protocole d'adressage existe une hiérarchie entre les noeuds du domaine (master host station), interface entre le monde extérieur et les stations du réseau local (stations secondaires) qui constituent un domaine unique dans le monde uucp. L'écriture de la hiérarchie se lit de droite à gauche.

- Le nom du domaine apparaît à la droite du caractère @. Il décrit le site géographique de localisation de la station et comprend généralement son nom symbolique (hostname), un département (optionnel), le nom de l'organisation ou le pays destinataire. Il faut noter que le nom de domaine identifie l'adresse de la station, mais en aucun cas le chemin d'accès à cette station. Les conventions suivantes d'adressage des domaines sont utilisées :

hostname.sous_domaine.domaine_supérieur[...]

ou encore

hostname.domaine_local.sous_domaine.domaine_supérieur

- Domaine supérieur

Le domaine_supérieur (top level domain) est un nom officiellement enregistré décrivant l'organisme ou un code associé avec un pays.

- Exemple

Aux Etats Unis, les domaines supérieurs du réseau Internet sont :

com	institutions commerciales,

code	code du pays,

edu	enseignement et recherche,

gov	institutions gouvernementales,

net	réseau,

org	organisation (générique),

uucp	domaine non enregistré uucp.

- sous_domaine

C'est le nom officiel d'un département, d'une compagnie.

- Domaine_local

Un nom significatif à l'intérieur de l'organisation seulement.

- Exemple

enpc.fr (station master host de l'enpc).

- Accès à un utilisateur

La syntaxe d'adressage d'un utilisateur d'une station d'un domaine donné est fournie par :

nom_utilisateur@adresse

- Exemple

mail francoise ou mail francoise@jupiter.ibm.fr

Emission d'un message à l'utilisateur local francoise, ou à l'utilisateur distant francoise de la station jupiter du domaine ibm en France.

### Agents utilisateurs

Nous présentons ci-dessous une interface en mode texte traditionnelle d'Unix.

Toutes les interfaces graphiques (X11-Motif, Outlook, Netscape Communicator, Eudora, etc…utilisent des principes tout à fait similaires.

- L'Agent Utilisateur donne l'accès au service de la messagerie electronique en permettant à l'utilisateur d'envoyer du courrier, de lire, d'éditer, d'archiver les messages reçus.

- Deux agents utilisateurs en mode texte sont disponibles : un sous UNIX SYSTEM V, un sous UNIX BSD.

- SYSTEM V

- La commande /usr/bin/mailx, offre des fonctionnalités similaires à celles offertes par l'Agent Utilisateur des versions BSD /usr/ucb/mail. L'utilisateur pour l'utiliser doit créer dans son répertoire de travail le fichier .mailrc contenant la ligne :

set sendmail=/usr/libits/sendmail.

- BSD

L'Agent Utilisateur est la commande /usr/ucb/mail qui, outre les services SYSTEM V, permet d'envoyer du courrier à des utilisateurs de stations d'un réseau local Ethernet en utilisant les protocoles TCP/IP.

Les règles d'utilisation en sont les suivantes :

- Emission

mail(x) user1[@station1] [user2[@station2] ...usern[@stationn]]

La commande lit le texte frappé au clavier jusqu'au caractère CTRL D ou jusqu'à une ligne composé de l'unique caractère . (point). Le texte ainsi saisi est envoyé à la liste des utilisateurs muni d'un en-tête précisant le nom de l'expéditeur et la date de l'envoi.

- Réception

mail [-option] [nom]

Un message reçu se compose de deux parties : son en tête et le message.

L'agent utilisateur affiche la liste des messages reçus et attend une directive de l'utilisateur.

- Options d'appel de la commande mail(x)

e	pas d'affichage de la liste des messages,

p	affichage de tout courrier sans attendre de requête de l'utilisateur,

q	sortie du mail si interruption,

r	affichage dans l'ordre inverse des messages en attente,

fichier	lecture du courrier dans le fichier précisé au lieu de la boite aux lettres habituelle,

t	ajout à l'en tête de l'utilisateur la liste de tous les destinataires.

- Les directives de la commande mail(x)

&	prompt de la messagerie électronique,

?	aide en ligne,

cd (directory)	changement de répertoire,

d	suppression du message courant et passage au message suivant

d (message list)	destruction d'une liste de message,

e (message list)	passage du message sous un éditeur de texte,

f (message list)	affichage de l'objet du message sélectionné,

h	affichage de l'en tête du message,

m (user list)	émission d'un message à un ensemble d'utilisateurs,

n	(next) affichage du message suivant,

RETURN	idem cas précédent,

p	(print) affichage du message courant,

q	sortie du gestionnaire des messages avec sauvegarde du courrier non détruit dans la boite aux lettres privée,

r (message list)	réponse (reply) à un utilisateur unique,

R (message list)	réponse (reply) à une liste d'utilisateurs,

t (message list)	idem commande p,

s (message list) file	sauvegarde dans un fichier (~mbox par défaut),

top (message list)	positionnement en début d'un message,

u (message list)	récupération (undelete) d'un message détruit,

w (message list)	idem s, sans l'enregistrement de l'en-tête du message,

x	sortie du gestionnaire des messages sans modification de la boite aux lettres publique,

z (-)	affichage de l'en tête (header) s'il a plus de 24 lignes,

!	exécution d'une commande de l'interprète sans sortie du gestionnaire des messages,

sh	exécution d'un shell script sans sortie du gestionnaire des messages.

### Fichiers de configuration de la messagerie électronique

- mbox

C'est la boite aux lettres privée de l'utilisateur. Les messages qui ont été lus de la boite aux lettres publique peuvent y être archivés.

- .mailrc

Ce fichier peut contenir les directives suivantes :

- set hold

indique au postier (programme /bin/mail) de conserver les messages dans la boite aux lettres publique au lieu de les transférer dans la boite aux lettres privée de l'utilisateur. L'option par défaut est nohold.

- set askcc

indique au postier d'afficher la question CC : à la fin de chaque saisie d'un message pour pouvoir envoyer des copies à d'autres utilisateurs. L'option par défaut est noask.

- set crt=24

indique au postier le nombre de lignes affichés à partir duquel la commande more s'exécute (tube).

- set autoprint

valide l'affichage automatique du message suivant dans la file d'attente au moment de la lecture d'un message. L'option par défaut est noautoprint.

- set record=/usr/users/luis/envoi

indique au postier d'effectuer une copie de tous les messages envoyés par l'utilisateur dans le fichier précité. L'option par défaut est invalide.

- Exemple1 : émission d'un message

mail  user@station

Subject : < Objet du message>

Texte du message

...

EOF

Il est également possible d'envoyer un message dont le texte est dans un fichier en utilisant le principe de la redirection.

mail -s "Objet du message"< fichier nom_utilisateur

- Exemple 2

mail  philipp@soc  guy@chef

Subject : essai

Il fait beau.

..

EOF

- Dans cet exemple, le message envoyé par dupond va transiter sur le réseau et ira renseigner les boites aux lettres de philipp et guy qui se trouvent respectivement sur les stations soc et chef.

- Lors de la connexion d'un utilisateur, le système lui notifie l'instance d'un courrier par le message :

You have mail

- Exemple 3 : réception

Pour lire un courrier électronique en instance, il suffit d'exécuter la commande mail(x) sans argument. L'agent utilisateur affiche alors :

Mail version SMI 3.0 Tue Nov 10 10 :10 PST 1987 Type ? for help

From dupond@soc Mon may 27 14 :59 15/280 Essai

&

Pour lire le contenu du message, il suffit alors de taper RETURN

Message1 :

from dupond@soc. Mon May 27 14 :59 :59 1990

Return-Path : <dupond@soc>

Received : from soc.fl.com by soc.fl.com (4.0/SMI-4.0)

id AA08265; Mon 27 May 90 15 :00 :00 +0200

Received : by soc.fl.com (3.2/SMl-3.2)

id AA22480; Mon 27 May 90 15/xxxxx

Date : Mon, 27 May 90 15 :01 :02 +0200

From : dupond@soc (Donald)

Message-Id : <9005281 338.AA22480@soc.fl.com >

To : philipp@soc, guy@chef

Subject :

Il fait beau.

&

## Services répartis et distribués

Nous présentons ci-dessous les services offerts par les protocoles NFS et NIS.

### NFS

- NFS est un protocole de niveau application qui permet à des serveurs d'exporter des systèmes de fichiers à travers le réseau. Il est indépendant du système d'exploitation en fournissant un accès transparent aux fichiers dans un environnement hétérogène. Les accès distants utilisant la même syntaxe que les accès locaux, ils sont généralement transparents pour les utilisateurs et les processus d'application. Toutefois, la sémantique étant différente, cela peut quelquefois poser des problèmes.

- Les performances sont raisonnables car le temps d'accès à un fichier via NFS est de l'ordre de 80 % de celui du temps d'accès à un fichier local. Le protocole NFS est un des standards du marché.

- Les systèmes de fichiers exportables par un serveur de fichiers NFS à des stations clientes sont définis dans le fichier /etc/exports. La commande de montage d'un système de fichiers mount est étendue aux systèmes de fichiers distants via NFS. Un client monte (mount) ou démonte (umount) un système de fichiers exportable d'un serveur. Un point de montage sur une station serveur peut se trouver n'importe où dans l'arborescence du client. Les systèmes de fichiers distants sont montés sur des répertoires locaux et un répertoire distant est alors accessible comme s'il s'agissait d'un répertoire local.

Exemple : soit la configuration suivante avant le montage :

Soit les commandes de montage suivantes :

station A

mount -t  NFS  B:/usr/users/src  /usr2/proj1/src

station B

mount -t  NFS  A:/usr2/divers  /usr/divers

station C

mount -t  NFS  A:/usr2  /usr2

mount -t  NFS  A:/usr/bin  /usr/bin

mount -t  NFS  B:/usr/users  /usr/users

On obtient la configuration logique :

- Architecture de NFS

- Les systèmes de fichiers sont gérés comme des protocoles réseaux en utilisant une architecture en couche.

- L'idée est de faire toutes les opérations d'entrée/sortie sur un système de fichiers virtuel, interfacé avec le système de fichiers réel, masqué à l'application.

- La couche correspondante est la structure VNODE.

### NIS

Les services distribués sont accessibles par une clé d'accès appelée liste ou quelquefois carte (traduction du mot map). Un domaine définit la portée d'un ensemble de listes et chaque station du réseau appartient à un domaine unique.

- Exemples

- Les droits d'accès d'un utilisateur sur une station sont définis dans le fichier /etc/passwd local par son identificateur (User ID UID ) et son numéro de groupe (Group ID GID ) qui peuvent être étendues au réseau grâce aux listes passwd et group.

- Un utilisateur a alors une identité unique sur toute station du réseau sauf s'il y est redéfini dans son fichier /etc/passwd local.

- La liste passwd contient la liste des noms des utilisateurs du réseau. Pour des raisons de sécurité l'utilisateur root d'une station devient l'utilisateur nobody sur une station distant.

- La liste hosts contient les noms symboliques des stations et leur adresse IP. Elles constituent un domaine définit dans le fichier /etc/hosts du serveur NIS maître.

- Quand les listes ne sont pas installées, toute recherche d'une adresse IP nécessite la lecture du fichier local /etc/hosts.

- L'ajout d'une nouvelle station sur le réseau nécessite la modification d'un de ces fichiers sur chaque station du réseau.

- Quand les listes sont installées, un programme qui veut lire le fichier /etc/hosts ou le fichier /etc/networks consulte les listes correspondantes pour obtenir l'information.

- La mise à jour d'une liste est le plus souvent faite par l'administrateur.

- Pour des raisons historiques, les nom de l'ensemble des commandes NIS commence par yp.

### Informations générales sur l'état du réseau

- df

liste des systèmes de fichiers montés en local et en réseau, affichage de l'espace disque disponible.

- Exemple

Filesystem	kbytes	used	avail	capacity	Mounted on

pss:/export/root/sparc2	121599	112413	6754	94%	/

pss:/export/exec	121599	112413	6754	94%	/usr

swap	6740	4	6736	0%	/tmp

...

pss:/usr/spool/mail	72335	59090	6011	91%	/var/spool/mail

pss:/usr2/prof	175791	141659	16552	90%	/usr2/prof

pss:/usr2/etudiants	157231	137245	16841	89%	/usr2/etudiants

- hostname, uname -a

nom symbolique de la station en cours d'utilisation.

- ps

état des processus actifs sur le poste de travail.

- Exemple

ps -ealf

USER	PID	%CPU	%MEM	SZ	RSS	TT	STAT	START	TIME	COMMAND

philipp	1965	3.9	1.5	28	108	p0	S	15:07	0:00	/bin/sh

philipp	1951	0.0	4.8	128	344	co	S	15:04	0:00	xload

...

- rup et ruptime

Affichage de la charge des stations du réseau. La commande rup utilise le protocole RPC et la commande ruptime le processus démon rwhod.

- rwho et rusers

Affichage, à partir du démon rwhod de l'état approximatif des utilisateurs du réseau (à trois minutes près). Ce démon consomme beaucoup de CPU. Il est donc conseillé de ne pas l'utiliser et d'utiliser rusers.

- ypcat nom_liste : affichage du contenu d'une liste.

- yppasswd

- Permet à un utilisateur d'un domaine de changer son mot de passe dans tout le domaine depuis n'importe quelle station la commande passwd n'étant pas adaptée car elle modifie le fichier local /etc/passwd. La version 4.1.1 de SUNOS remplace la commande yppasswd par une commande passwd généralisée au réseau.

- Les contraintes classiques de sécurité augmentent sur un réseau car il est plus difficile d'en contrôler les accès.

## L'interface graphique XWindow

### Généralités sur XWindow

- Une des applications les plus spectaculaires des services TCP/IP est la gestion de l'environnement multi-fenêtres.

- Le succès d'UNIX provient incontestablement des possibilités graphiques des stations de travail. Equipées d'un processeur puissant, d'un écran bitmap, elles permettent de disposer d'outils graphiques très performants : écran de 14 à 21 pouces, avec des définitions graphiques de l'ordre de 1600*1200 pixels.

- Le plus connu des environnements multi-fenêtres sous UNIX est XWindow. Il a un tel succès que des terminaux adaptés à son utilisation ont été commercialisés : les Terminaux X. Ils sont moins coûteux qu'une station de travail, mais ne permettent de travailler qu'avec un environnement s'appuyant sur les bibliothèque X11 (par exemple MOTIF de l'OSF ou OPENWINDOW de SUN).

### Historique

- L'informatique a intégré la notion d'ergonomie pour simplifier l'accès aux services système. Cette approche s'est concrétisée par la définition de la notion d'interface homme-machine : une souris, un écran graphique, une interface conviviale.

- Le premier système de fenêtrage est du à XEROX. Apple l'a intégré dans le système LISA, puis a commercialisé le McIntosh, avec le succès que l'on connaît. Cette notion a été reprise dans le monde PC avec Windows (3.xx, 9x, NT, 2000, XP), dans le monde UNIX avec XWindow.

- Le système XWindow est issu du projet ATHENA, développé au MIT. L'objectif était de développer des protocoles et une interface permettant le partage de ressources graphiques dans un environnement hétérogène.

- On distingue les versions suivantes :

1982	Etude du système W par P.Asente,

1984	Premier système X,

1988	X11 R3, première version stabilisée,

1991	X11 R5, encore très utilisée,

1994	X11 R6, base des versions actuelles.

- XWindow est un produit du domaine public, portable, écrit en C, indépendant de toute architecture matérielle. Il s'interface également avec les programmes LISP ou ADA.

- Le consortium X, crée en 1988 permet de contrôler le développement et l'évolution des produits dérivés. Il incite les constructeurs et les éditeurs de logiciels à développer des systèmes d'interface standards dans un environnement X.

- L'environnement commun en 2002 est basée sur CDE (HP, SUN, IBM, CALDERA) ou KDE (Linux).

### Architecture de XWindow

Le système de multi-fenêtrage XWindow offre des services de haut niveau (applications fonctionnant dans un environnement multi-fenêtres) et des services de bas niveau (possibilité de développer ses propres applications en langage C à partir de la bibliothèque Xlib ou des boites à outils (XToolkit). Le protocole de dialogue entre des applications distantes s'appuie sur les couches réseaux des protocoles TCP/IP ce qui permet à des systèmes hétérogènes de fonctionner dans un environnement multi-fenêtres réparti. Certaines applications peuvent fonctionner simultanément sur plusieurs stations, suivant le modèle serveur-client.

L'architecture de X11 est constituée des couches suivantes :

- couche application (application X),

- couche présentation (interface homme-machine par exemple MOTIF),

- couche boite à outils (Tool Kit),

- couche XtIntrinsics, description des objets de base,

- couche Xlib,

- couche protocole X,

- couches de transport (TCP/IP et/ou DECNET).

### L'interface homme-machine (IHM)

- Cette couche permet l'intégration et l'utilisation des services et applications X11. L'interface normalisée utilise des techniques d'origine DEC, HP et IBM.

- Il existe d'autres interfaces similaires. L'intérêt de cette approche est l'utilisation du langage Postscript pour la gestion de l'affichage, très performante.

- Le système Linux offre les interface graphiques Win9x, gnome, kde, motif, X11, etc.

### Les boites à outils

- Les boites à outils (toolkits) sont des bibliothèques de haut niveau s'appuyant sur la bibliothèque Xlib. Elles implémentent un ensemble d'interfaces utilisateur de gestion des fenêtres appelés widgets, acronyme de window gadget.

- Les boites à outils rapprochent la programmation d'applications sous X11 de la programmation orientée objet et tendent à en normaliser l'interface utilisateur.

Une boite à outils est constituée par :

- des fonctions intrinsèques de construction de widgets,

- des interfaces utilisateurs tels la gestion des boutons, des menus déroulants, des boites de dialogue, la création de ses propres widgets.

- La couche Xt Intrinsic intègre la description des objets de base utilisés par les boites à outils.

Plusieurs boites à outils ont développées par OSF, HP, DEC, SUN, ATT. Elles offrent des fonctionnalités similaires, quelquefois incompatibles.

### La bibliothèque Xlib

- Les répertoires standards utilisé par XWindow sont accessibles à partir du répertoire /usr/local/X11.

- La Xlib est une bibliothèque de primitives de bas niveau écrites en C du système XWindow. Elle est constituée de fonctions pour :

- créer des fenêtres,

- faire des dessins,

- prendre en compte des événements,

- réaliser des connexions à un serveur donné.

- Les appels à la Xlib sont identiques sur toutes les stations et représentent le premier niveau de compatibilité totale.

- Ils sont convertis dans le protocole X qui utilise les services fournis par les protocoles TCP/IP ce qui assure la complète transparence des protocoles réseau de niveau inférieur. Il est ainsi possible d'exécuter une application sur une station et de l'afficher sur une autre, même d'architecture différente.

### Les applications X

- Les applications X constituent une couche de logiciels qui s'appuient directement sur la couche Xlib, la couche Tool Kit, ou les deux.

- Elles peuvent être développées dans un quelconque langage de programmation. Un grand nombre d'applications clientes sont fournies avec la distribution X11 : xclock, xload, xbiff, xman, etc.

- L'environnement X est indépendant d'un constructeur et les applications X sont portables.

- Elles s'appuient sur un réseau TCP/IP ou DECNET de façon transparente et peuvent communiquer avec tous les serveurs X d'un réseau. Une application X s'exécutant sur un processeur peut accéder à toute station ou terminal X.

- Le système d'affichage gère des applications locales ou s'exécutant sur d'autres processeurs ce qui permet un affichage sur le même ou sur un autre processeur, sur plusieurs stations de travail ou terminaux X.

- Exemples

bitmap	édition d'un fichier bitmap,

xbiff	affichage de l'arrivée d'un courrier,

xcalc	calculatrice,

xclock	affichage d'une horloge,

xdbx	débogueur symbolique sous X11,

xdpr	recopie immédiate d'une fenêtre sur l'imprimante,

xdpyinfo	information relative à un serveur X donné,

xedit	éditeur de texte graphique multi-fenêtres,

xeyes	affichage d'une paire d'yeux suivant la souris dans son mouvement,

xfd	visualisation d'une police de caractères,

xfed	éditeur graphique de police de caractères,

xfontsel	sélection d'une police de caractères,

xhost	autorisation d'affichage d'applications clientes s'exécutant sur d'autres stations,

xkill	destruction d'une application cliente,

xload	affichage de la charge de la station,

xlogo	affichage du logo X11,

xlsfonts	affichage de la liste des polices de caractères (fonte) disponibles,

xman	utilisation de la documentation en ligne sous X11,

xmodmap	modification des tables de transcodage associées au clavier,

xmore	similaire à la commande UNIX more,

xpr	mise en forme d'un fichier produit par xwd pour impression,

xprop	affichage des propriétés des fenêtres et des polices d'un serveur X,

xrefresh	rafraîchissement de l'écran,

xset	préférence de l'utilisateur pour le display associé au serveur X,

xsetroot	modification de l'apparence de la fenêtre racine,

xterm	ouverture d'une fenêtre d'émulation vt100,

xwd	recopie d'une fenêtre X dans un fichier bitmap,

xwinfo	information sur les différentes fenêtres X11 actives,

xwud	visualisation dans une fenêtre d'un fichier crée par l'application xwd.

### Les gestionnaires de fenêtres

- Généralités

- Les gestionnaires de fenêtres (Window Manager) sont des applications clientes exécutées en mode différé (background), une seule à la fois.

- Ils permettent à l'utilisateur d'organiser et de gérer les fenêtres par l'utilisation de menus déroulants. Les opérations sur les fenêtres sont le déplacement, la modification de la taille, la suppression, l'iconification, le recouvrement. Les utilisateurs peuvent modifier les menus par modification de shell scripts avec un éditeur.

- Display et screen

- Display : c'est le triplet {écran virtuel, clavier, souris}, représentant l'adresse logique de l'affichage de l'application.

- Screen : c'est le moniteur (écran réel).

Un display peut être composé de plusieurs screens.

Un screen peut contenir plusieurs displays :

- une fenêtre en noir et blanc est le display 0,

- une fenêtre en couleur est le display 1.

- Serveur X

Un serveur X s'exécute sur des systèmes supportant des displays (stations ou terminaux X). Il assure les fonctionnalités suivantes :

- établissement des liens entre le logiciel et le matériel,

- gestion des événements issus de différentes applications clientes,

- traduction de ces événements en requêtes pour les pilotes de périphériques,

- répartition des événements et réponses aux applications clientes,

- exécution des requêtes issues d'un ou plusieurs displays d'applications clientes s'exécutant sur des stations différentes.

Le serveur et le client sont donc découplés. La syntaxe d'affichage est :

hostname:serveur.screen

- Evénement

La transmission d'informations entre le client et le serveur est réalisée suite à un événement : par exemple "cliquer" sur la souris dans une fenêtre. L'application cliente transmet ces informations au serveur X pour leur prise en compte.

- Déroulement d'une application X

- connexion avec le serveur X,

- création de fenêtre(s),

- boucle de traitement des événements en provenance du serveur X et emission de requêtes,

- fermeture de la connexion avec le serveur ce qui provoque la libération de l'ensemble des ressources allouées pour l'application.

- Terminal X

Un terminal X est un constitué d'un clavier, d'un écran et d'un souris. Il comporte un processeur et des ressources mémoire permettant de charger et d'exécuter le programme serveur X. Il dialogue avec un serveur CPU par l'utilisation des protocoles bootp ou tftp et du protocole X.

### Lancement de X11

Deux possibilités se présentent lors du démarrage d'une session X :

- le serveur X est inopérant. Il faut donc le lancer préalablement à toute exécution d'une application X,

- un gestionnaire de session est actif ainsi qu'un serveur X. Dans ce cas, une fenêtre X d'identification est active et l'utilisateur accède directement à l'environnement X11.

- Serveur opérant

C'est le cas par exemple des terminaux X : le programme xdm substitue au programme login une fenêtre proposant des fonctionnalités similaires à celles d'un terminal fonctionnant en mode caractère : gestion du login et du mot de passe dans l'environnement X11.

- Serveur inopérant

Le programme xinit initialise le serveur X ainsi que la première application cliente, indispensable si l'utilisateur veut reprendre la main à la terminaison de sa session X11. Il est ensuite nécessaire de lancer un gestionnaire de fenêtres.

## Réseaux bureautiques

### Connexion PC-TCP/IP

- Port série

Des micro-ordinateurs peuvent être interconnecté avec les protocoles TCP/IP à partir d'un port série et d'un logiciel de communication tel kermit,  pc-nfs, (débit historiquement limité à 9600 bits/s) ou d'un modem ce qui leur permet d'accéder au réseau Internet.

- Réseau local

Le protocole NFS est un standard du marché et permet à des PC ou à des McIntosh d'accéder aux services NFS avec un logiciel de communication sur un réseau ethernet.

Ce type de logiciel rend les services suivants :

- accès transparent depuis un PC sur des ordinateurs partageant des ressources avec le protocole NFS,

- accès partagé aux données des serveurs NFS et utilisation de ces derniers comme disque dur virtuel du PC (de e: à z:) avec possibilité de stocker du binaire au format interne PC (fat 16, fat 32, NTFS) sur des systèmes de fichiers virtuels,

- utilitaires de conversion des fichiers ASCII issus du monde PC vers le monde UNIX et réciproquement,

- accès aux imprimantes du réseau,

- configuration d'imprimantes distantes,

- service d'impression sur des imprimantes distantes (protocole lpd),

- transfert de fichiers avec le service ftp,

- accès aux listes NIS,

- statistiques d'utilisation du réseau,

- service client telnet.

- Protocoles de démarrage des PC

Les protocoles DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) et bootp permettent de résoudre les contraintes de l'installation ou de la mise à jour d'une station sur un réseau. Ils permettent en particulier à un PC de démarrer et de se connecter automatiquement au réseau par téléchargement des paramètres nécessaires.

### Le monde McIntosh

Il est possible d'intégrer des McIntosh sur un réseau ethernet. Il suffit d'utiliser la couche Mac-TCP. Sur le serveur UNIX, un logiciel tel ethershare permet à la station McIntosh de voir la station UNIX comme une autre station McIntosh et de partager des ressources avec le serveur UNIX.

### L'architecture Novell

- Historique

Le système d'exploitation multitâches Netware, développé pour intégrer des PC dans des réseaux hétérogènes fut développé par Novell en 1986. Ses différentes versions sont les suivantes :

- Netware LITE permet de gérer de 2 à 25 postes (entrée de gamme),

- Netware 2.x permet de gérer jusqu'à 100 postes de travail,

- Netware 3.x permet de gérer jusqu'à 250 postes de travail,

- Netware 4.x est utilisé sur les sites multi-serveurs,

- Netware for UNIX.

- Services

Il offre les services suivants:

- interconnexion de tout les types de réseaux sur n'importe quel type de support,

- courrier électronique,

- administration,

- gestion de la sécurité.

- Parts de marché

Novell a une part de marché de l'ordre de 40% des réseaux locaux d'entreprise.

Le système Netware est doté des fonctionnalités suivantes : serveur de fichiers, d'applications, et d'imprimantes pour les applications clientes.

- Netware 3.11

- Netware est un système d'exploitation multitâches orienté télécommunications. Il gère des clients hétérogènes DOS, OS/2, UNIX, Windows 3.x, Windows 9x. Les postes clients voient les fichiers du serveur mais la réciproque n'est pas vraie.

- Le serveur Netware est une station dédiée qui peut coopérer avec un serveur UNIX.

- La couche ODI permet de s'interfacer de façon transparente avec les couches hautes du modèle OSI.

- Les protocoles de niveau réseau sont IPX et SPX, propres à Novell. Ils s'interfacent avec les mondes TCP/IP, SNA, AppleTalk, OSI.

- Les communications avec le monde UNIX sont aujourd'hui réalisée soit par TCP/IP, soit par IPX/SPX.

- Netware 4.0

Gère la messagerie X400, le service d'annuaire X500, les interfaces graphiques OSF/MOTIF et Open Look, jusqu'à 1000 utilisateurs.

- Netware For UNIX

Netware 3.11 a été portée sur UNIX par IBM (RS/6000 et DPX/20) ce qui permet à une station UNIX de devenir serveur Netware sur architecture RISC.

- Unixware

Unixware est un système d'exploitation UNIX qui permet à une station UNIX d'être serveur ou client Netware.

## L'architecture client-serveur et les bases de données

### Historique

Dans les années 70, les systèmes d'informations étaient centralisés (architecture en étoile). UNIX est arrivé, avec le C, la portabilité, les réseaux, les stations de travail, les principes d'interopérabilité, les interfaces graphiques multi-fenêtres, les micro-ordinateurs ce qui a rendu les systèmes centralisés obsolètes.

- La philosophie de l'architecture client-serveur

- Le serveur gère la base de données (la plus générale possible),

- Le client gère l'interface utilisateur. Il est doté de plus en plus de ressources lui permettant d'exécuter des traitements locaux de plus en plus complexes.

- Le principe est que le serveur et le client doivent coopérer en utilisant un réseau ce qui pose des problèmes de synchronisation, de répartition de charges (load balancing), de gestion de la fiabilité des transactions entre les serveurs et les clients. L'objectif est de déplacer les processus clients s'exécutant sur le poste serveur vers le poste client de telle sorte que la station cliente soit capable localement d'exécuter la "plus grande partie du traitement possible".

### Serveur

- Le système d'exploitation du serveur est le système UNIX dans 95% des cas.

- Le SGBD relationnel est constitué d'une interface homme-machine (L4G), d'un langage de requêtes (SQL), d'un moteur.

### Normes

Il existe trois groupes de normes

- SQL

- Trois normes : SQL1 (1989) constituée des niveaux 1 et 2, SQL2 (1992) constituée des niveaux entry, intermediate, full, SQL3, pour les bases de données orientées objet.

- Tous les éditeurs de base de données sont regroupés au sein du SQL Access Group (SAG), fondé en 1989.

- RDA

Le RDA (Remote Data Access), crée par le SAG, permet l'échange de données entre bases hétérogènes. Il introduit la notion d'acquittement à deux phases ou encore commit à deux phases pour résoudre le problème de la cohérence de la distribution des données, alors que la norme SQL ne permet que d'en formaliser l'accès.

CLI

Un pré compilateur, dépendant du SGBD, est nécessaire pour interpréter des instructions SQL dans un programme. La norme CLI (Call Level Interface) permet de disposer d'instructions SQL, indépendantes du SGBD. C'est un ensemble d'API normalisé permettant d'appeler directement des instructions SQL, implémentées sous forme de pilotes vers le SGBD, depuis un programme C ou C++. Le fournisseur du SGBD se contente de fournir le pilote adéquat (Pro*C avec Oracle, ODBC avec Microsoft...).

Il existe aujourd'hui essentiellement deux types de SGBG :

- les SGBD relationnels (SGBDR),

- les SGBD orientés objets (SGBDOO).

### Le moteur

Le moteur constitue l'élément essentiel du SGBDR dans sa partie serveur.

- Moteur multithreads

Certains constructeurs ont implémenté des serveurs multithreads permettant de gérer simultanément plusieurs flots de données dans une même unité d'exécution. Leur implémentation dépend de celle du système d'exploitation car elle peut être basé soit sur un noyau multithreads (mono ou multiprocesseurs), soit sur un moteur multithreads (par exemple ORACLE); dans ce cas, la gestion de l'activité multiple, que le noyau du système d'exploitation ne "voit" pas, est reléguée au niveau applicatif, doté de son propre ordonnanceur.

- Moteur multivoies

Plusieurs copies du moteur sont chargées en mémoire, chacune pouvant gérer une flot de données. Un répartiteur de charge en assure l'optimisation.

- Moteurs transactionnels

Dans un architecture client-serveur, la validation d'une transaction distribuée est plus complexe. Il a donc fallu définir la notion de commit à deux phases et de rollback (retour arrière).

### Les SGBDOO

Les déclarations et les structures des données de base sont fournies sous forme objet. On y trouve les notions de :

- objet, objet complexe,

- classe, type, méthode,

- encapsulation, instanciation,

- héritage,

- polymorphisme

- résolution tardive (late binding).

L'intégration entre le langage de programmation et la base de données est très forte car son but est d'uniformiser les trois composantes d'une application client-serveur à savoir :

- l'Interface Homme Machine,

- le langage de programmation,

- le système de base des données en le rendant objet.

L'architecture est alors intégralement orientée objet ce qui permet au développeur de disposer d'une représentation unique des objets.

Aux états Unis, deux groupes de normalisation : l'OMG (Objet Management Group) et l'ANSI.

Dans le monde objet, le langage SQL devient le langage OQL.

### Les clients

- Interface Homme-machine

Windows et/ou XWindow : Windows est un des standards du marché sur les PC, XWindow est la norme du monde UNIX qui fonctionne sans problème dans les environnements Windows.

- Les générateurs d'interface graphique et de requêtes SQL

Deux types de produits : les interprétés et les compilés.

- les interprétés génèrent des ordres SQL encapsulés. Ils permettent la programmation événementielle. Ils ne sont pas tous orientés objets.

- les compilés génèrent une interface graphique avec le langage C ou C++ ce qui permet au programmeur d'ajouter ses propres traitements.

- La norme ODBC (Microsoft)

ODBC (Open Data Base Connectivity) est une interface d'accès aux systèmes de gestion de bases de données relationnelles ou non dans des environnement hétérogènes, disponible depuis 1992 permettant à un même client d'accéder simultanément à plusieurs serveurs de bases de données. C'est un standard du marché, supporté par de nombreux éditeurs de logiciels.

### DCE

L'environnement DCE (Distributed Computing Environnement) fait apparaître un réseau de machines de différents constructeurs comme un unique ensemble de ressources partageables sur une même machine virtuelle. Les technologies de base utilisées par DCE sont :

- le service RPC,

- le service de noms,

- le système de sécurité dérivé de Kerberos

- la gestion de l'activité multiple au niveau applicatif (Pthreads),

- la gestion distribuée de l'heure,

- un système de fichiers distribués.

DCE est utile dans les applications où il est nécessaire :

- de gérer des ressources distribuées,

- d'une optimisation des ressources,

- d'applications portables.

DCE est complexe d'utilisation. Il est puissant pour aider à résoudre des problèmes de répartition des données utilisant des algorithmes complexes sur ces données.

### Tuxedo

Les SGBD permettent de faire des requêtes SQL à travers le réseau sur plusieurs bases de données simultanément. Il est possible également de distribuer des transactions dans un réseau.

Tuxedo est un moniteur transactionnel ouvert, portable, et indépendant du SGBD, développé par USL. Ses propriétés sont les suivantes (ACID) :

- atomicité : une transaction doit être insécable,

- consistante : les mises à jour doivent toujours rester cohérentes sur les différentes stations,

- isolation : le résultat d'une transaction ne doit pas dépendre d'autres traitements en cours,

- durabilité : une transaction doit être fiable, même en cas d'incident.

- Architecture

L'application cliente fait la saisie sur la station cliente.

Sur la station serveur, il y a :

- le SGBD,

- le moniteur transactionnel (TM ou Transaction Manager),

- l'application serveur.

L'application cliente et l'application serveur peuvent être des stations quelconques du réseau.

Les relations entre l'application cliente et le moniteur transactionnel sont réalisées selon le protocole ATMI.

Les dialogues entre l'application serveur et le SGBD utilisent le langage SQL.

Le moniteur transactionnel utilise l'interface XA pour gérer le commit à deux phases et le roolback.

Il peut y avoir plusieurs moniteurs transactionnels. Toutefois, le poste client n'en verra qu'un seul, même si des transactions sont réparties sur plusieurs sites.

Les services de Tuxedo sont répertoriés dans le Bulletin Board, qui est le moniteur de l'ensemble des transactions et qui contient en outre l'état des services ainsi que des statistiques. Il assure également le service de nommage.

- Avantages de Tuxedo

- gestion d'un grand nombre d'utilisateurs,

- optimisation de la gestion des ressources,

- gestion de l'intégrité des données par l'interface XA,

- haute disponibilité car les transactions pouvant être présentes sur des serveurs différents.

- Connectivité avec les gros systèmes traditionnels (main-frames)

Tuxedo permet d'accéder aux bases de données sur gros systèmes (CICS, DB2...).

### Encina

Ce produit s'appuie entièrement sur l'architecture DCE. Sur la station serveur, les couches suivantes sont nécessaires :

- UNIX et DCE,

- Encina Base,

- Encina Serveur (ou Encina Toolkit),

- Encina Moniteur.

Sur le client, on n'utilise que les couches :

- UNIX et DCE,

- Encina Base.

La couche Encina serveur

Elle assure les fonctions suivantes : loging, journalisation, verrouillage de ressources, interface XA.

Trois modules de services assurent en outres les fonctions suivantes

- SPF permet de gérer des fichiers de type C-ISAM, X-ISAM, VSAM

- PPC gère la distribution des données dans le réseau local avec TCP/IP,

- PPC est une passerelle avec le monde SNA.

- Le module Encina Moniteur

Ce module gère les fonctions transactionnelles proprement dites. Il utilise le module RPC pour la gestion des requêtes distantes et le module Directory Service pour la localisation des ressources. La sécurité est assurée par le module Kerberos.

### Conclusions

- Tuxedo

- Tuxedo permet de choisir un SGBD et d'en interroger plusieurs. Il assure une meilleure gestion des ressources grâce à un équilibrage automatique des charges (load balancing).

- Il garantit l'indépendance des applications clientes et serveurs qui peuvent s'exécuter sur n'importe quelles stations du réseau. Le dialogue entre serveurs est assuré par le moniteur transactionnel, qui identifie les transactions en cours ainsi que les serveurs sur lesquelles elles s'exécutent. Une transaction peut également être dupliquée sur plusieurs serveurs.

- Encina

- Encina est basé sur les normes et les standards utilisés dans le monde des systèmes ouverts. Les développements sont réalisés en langage C.

- Les organisme ISO et X-OPEN travaillent à la normalisation du monde du transactionnel sur le modèle DTP (Distributed Transaction Processing).

- Moniteur transactionnel ou SGBD

Le choix est fonction de l'importance de la base et du nombre d'utilisateurs.

- Dans le cas d'une simple base avec peu d'utilisateur, le SGBD est suffisant.

- Si le nombre d'utilisateurs augmente, le moniteur transactionnel assure de bien meilleures performances sauf si le SGBD est multithreads.

- Si on utilise plusieurs bases réparties sur plusieurs serveurs, le moniteur transactionnel est beaucoup mieux adapté.

- Règles de conception des SGBD en architecture client-serveur

- Le serveur fonctionne sous UNIX.

- Le moteur du SGBD doit être multithreads

- Le SGBD doit fournir aux postes clients des pilotes ODBC.

- Le générateur d'interfaces est un interprète acceptant la norme ODBC.

- Le poste client fonctionne sous Windows, Windows/Motif, ou OS/2.

- Le protocole réseau de base est TCP/IP.

- Le SGBD doit être conforme à la norme RDA ce qui permet de garantir l'intégrité des données.

- Il faut respecter les standards pour gagner la liberté de changer de moteur ou de client sans remettre en cause l'ensemble des investissements.

## Graphe récapitulatif des services réseaux

## Etudes de cas

Nous présentons ici deux architectures de réseau différentes.

- Réseaux UNIX/PC

Les services que l'on peut ainsi assurer sont les suivants : assurer sur les même postes de travail à la fois des utilisations orientées bureautique PC (Windows 9x, NT...) et des utilisations utilisant l'environnement UNIX (utilisation, administration, ou développement) dans l'environnement XWindow.

### Réseaux

Le réseau de l'Enseignement de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, se compose des stations suivantes :

- 4 serveurs UNIX Sun,

- 80 postes de travail sous Linux/NT.

Les stations sont réparties à Paris et à Noisy-le-Grand dans deux salles de travaux pratiques.

La philosophie du réseau est la suivante :

- Les serveurs SPARC

Ils assurent les services suivants : serveurs de disques, d'imprimantes, du réseau de télécommunications, de façon transparente pour les utilisateurs. Ainsi, l'intégralité des fichiers utilisateurs se trouve sur les serveurs.

### Services

Les services offerts sont les suivants :

- Partage de ressources

NFS permet le partage des ressources quelque soit la station utilisée.

- Accès indifférencié à toutes les stations

Un utilisateur est identifié, de façon unique, sur n'importe quelle station du réseau. Cette gestion est assurée par le service NIS.

- Interconnexion entre toutes les stations du réseau

On peut se connecter depuis Paris sur les stations de Noisy et réciproquement. On peut ouvrir, sur une station, des "fenêtres" sur les autres stations du réseau et faire des transferts de fichier entre les différentes stations fonctionnant sous UNIX.

- Autres services

L'ensemble des services réseau sous UNIX est disponible. Chaque station du réseau a son identité (hostname).

## Exercices

### Services DARPA-BSD

1°) A partir de la commande hostname ou de la commande uname, identifiez le nom symbolique de votre station. Cet identificateur est-il arbitraire ?

2°) A partir du fichier /etc/hosts, identifiez l'adresse IP de votre station. Est-elle arbitraire ?

3°) Dans certains sites, le fichier /etc/hosts ne contient pas cette information. Essayer la commande

ypcat hosts

4°) A partir des fichiers /etc/hosts et éventuellement /etc/networks, dressez une cartographie des stations du réseau.

5°) A partir de la commande telnet (ou encore ssh), connectez vous sur une station

a) à partir de son adresse IP,

b) à partir de son nom symbolique.

Vous noterez (selon la station sur laquelle vous travaillez) que la commande telnet (ssh) peut être exécutée depuis un poste client sous UNIX, Windows.

c) Sur certains sites, la commande telnet est remplacée par la commande sécurisée ssh que l'on testera comme dans les cas a) et b).

6°) A partir de la commande ftp, faire un transfert de fichiers entre deux stations. Essayer d'utiliser la commande ftp dans deux situations différentes :

a) Vous n'avez pas de mot de passe sur le serveur ftp,

b) Vous avez un mot de passe sur le serveur ftp.

7°) Essayer d'écrire un shell script de transfert de fichiers entre deux stations en utilisant la commande ftp.

8°) A partir de la commande crontab, essayer de lancer ce shell script périodiquement.

9°) Même question que la question n°5 avec la commande rlogin.

10°) A partir de la commande rcp, faire un transfert de fichiers entre deux stations du réseau. Décrire son comportement en fonction du contenu du fichiers hosts.equiv.

11°) Même question en utilisant le fichier .rhosts

12°) A partir des commandes tar, rsh et dd, imaginez une séquence qui permettent de faire une sauvegarde sur une station distante contenant un support magnétique.

13°) Etablir une statistique de la charge du réseau à partir des commandes rup ou ruptime (quand elles fonctionnent).

14°) Quels sont les systèmes de fichiers montés par NFS. Comment pouvez vous y accéder ? A partir des commandes mount, df, et du contenu du fichier /etc/exports, déterminer les droits des stations clientes en lecture et en écriture.

15°) ftp anonyme

- Intérêt

- Principes de fonctionnement.

16°) Tester la commande nmap si elle est disponible.

### Outils de communication divers

1°) Etablir un dialogue avec votre voisin en utilisant les commandes talk, write et mesg.

2°) Se protéger d'intrusions intempestives à partir de la commande mesg.

3°) Essayer d'utiliser la commande wall pour envoyer un même message à tous les utilisateurs présents.

4°) Envoyer un courrier électronique à un ou plusieurs voisins. Essayer de lire les messages que vous avez reçus. Les archiver ou les détruire. Vous pouvez également vous constituer un carnet d'adresses, un fichier d'alias et essayer de réacheminer votre courrier.

### Exercices sur l'utilisation de XWindow

1°) A partir de la commande shell echo, établir l'adresse d'affichage de l'écran virtuel associé à votre poste de travail.

2°) Lancer des applications X simples (xload, xterm, xclock, xlogo, xcalc, etc.)

3°) Si impossible directement, essayer, à partir de la commande find d'identifier leur répertoire public d'utilisation. Après modification de la variable PATH, exécutez à nouveau la question 2.

4°) Essayez d'afficher le résultat d'exécution d'une application X chez un voisin. Pour cela, il doit vous donner son accord en exécutant la commande xhost +.

5°) Parmi tous les processus actifs, identifier les processus clients X et le processus serveur X.

6°) Recherchez l'application X qui vous permette de changer le fond de votre écran.

7°) Vous voulez utiliser une imprimante laser pour éditer une fenêtre. Indiquer les applications X vous permettant de le faire. Quelle séquence allez vous utiliser ?

8°) Si vous travaillez dans un environnement Windows, changer de gestionnaire de fenêtres. Conclusion.

## Bibliographie du présent chapitre

Internetworking with TCP/IP

D.COMER

Editeur : Prentice Hall

Les réseaux sous UNIX

Jacques PHILIPP

Editeur : Presses des Ponts et Chaussées

Le monde Internet - guide et ressources

Ed Krol, Editeur : O'Reilly International Thompson

Bibliographie sur XWindows

X Protocol Reference Manual : volume 0

Xlib Programming Manuel : volume 1

Xlib Reference Manuel : volume 2

X Window System User's Guide : volume 3

X Toolkit Intrinsics Programming Manuel : volume 4

X Toolkit Intrinsics Reference Manuel : volume 5

XView Programming Manual : volume 7

Tous ces ouvrages sont écrits par Valérie Quercia et Tim O'Reilly et sont publiés chez O'Reilly & Associates, Inc.

En français :

PratiX : utiliser et programmer X

Renaud Dumeur, Jean-Alain Le Borgne, Marc Bassini

Edition C2V : 82 Bd Haussmann 75008 PARIS

# L'architecture du système de communication TCP/IP dans le monde Unix

## Le système de communications BSD

Evolution des communications inter processus avant BSD 4.3

Les seuls mécanismes de communication inter processus existants (le tube ou le fichier), fonctionnent sur une même station. Il sont rudimentaires et lents d'utilisation.

Il y a alors création d'outils de type processus tels cu et uucp. Ces extensions sont dépendantes du système d'exploitation, du système de gestion de fichiers, de l'espace de nommage, de l'implémentation. Ils fonctionnent en mode asynchrone avec des performances très faible. Il devient nécessaire de concevoir des mécanismes de communications inter-processus plus performants. Des mécanismes complémentaires, intégrés dans le noyau, apparaissent progressivement :

UNIX BSD 4.2	les sockets (1979),

UNIX SYSTEM III	la gestion des accès concurrents (1982),

Objectifs du système communications inter processus de la version 4.2 BSD

- extension des mécanismes de communications inter-processus pour permettre le développement de systèmes répartis, tout en restant dans la philosophie UNIX,

- définition d'un cadre d'implémentation de protocoles de communication très général (normes américaines ou normes ISO),

- masquage de la gestion des mécanismes spécifiquement système pour décharger au maximum les développeurs de protocoles,

- définition d'une structuration solide, indépendante si possible du système d'exploitation,

- grande facilité d'utilisation,

- mise à disposition d'un espace de nommage étendu aux divers réseaux existants,

- masquage des couches de bas niveau,

- transparence de l'accès au réseau,

- possibilité de communiquer dans des environnements hétérogènes multi-protocoles.

## évolutions système V

Les apports des versions UNIX SYSTEM V permettent de compléter puis de réimplémenter les mécanismes précédents :

- UNIX SYSTEM V R2	les IPC (mémoire partagée, messages, sémaphores),

- UNIX SYSTEM V R3	les streams.

Nous présentons dans le présent chapitre les sockets et les streams. Pour les autres mécanismes, une présentation plus complète est réalisée dans l'ouvrage "UNIX : mécanismes internes" du même auteur.

## Architecture du système de communications BSD

Les outils de type processus étant lents et peu performants, la couche socket ainsi que les couches TCP/IP ont été intégrées dans le noyau.

On décompose le système de communications en trois couches de logiciels :

- l'interface utilisateur, appelée la couche socket,

- l'interface socket-protocole,

- l'interface protocole matériel.

## La Couche socket et ses API

### Définition d'un socket

- L'entité abstraite utilisée pour la transmission de messages entre processus locaux ou distants est la prise, ou, plus usuellement, le socket qui représente un canal logique de communication entre deux processus distants.

- L'interface socket, est accessible par des appels système constituant les API (Application Programming Interface) du système de communications.

- Un processus peut donc émettre ou recevoir des informations par l'intermédiaire d'un socket qui sera identifié par un descripteur de même nature que celui des fichiers. Cette propriété est fondamentale car elle permet d'utiliser la redirection des fichiers d'entrées/sorties sur le socket et réciproquement assurant ainsi la communication entre processus distants. Tout processus fils hérite des descripteurs du socket du processus père.

Propriétés sémantiques d'un socket sont les suivantes :

- la transmission est fiable car aucune donnée transmise n'est perdue,

- les données sont ordonnées car elles arrivent dans l'ordre où elles ont été émises,

- les données sont non dupliquées car une occurrence unique d'une donnée arrive à destination,

- la communication est orientée connexion car une connexion préalable est établie,

- les limites de messages émis sont préservées car retrouvées à la destination,

- les données expresses  (out of band data) sont supportées.

Définitions

- Une paire (peer) du socket est le couple {socket serveur, socket client}.

- Des données expresses sont émises et délivrées au processus destinataire indépendamment du flot normal de données.

- Une connexion est un mécanisme utilisé pour éviter de devoir transmettre l'identité de l'émetteur avec chaque paquet de données. L'idée est de transmettre l'adresse de chaque point de communication avant l'émission effective et de la conserver de part et d'autre pendant toute la durée de la communication.

- Il existe deux modes de dialogue : le mode connecté et le mode non connecté.

- Le dialogue en mode connecté est dissymétrique. Le processus client a l'initiative du dialogue et émet des requêtes de services au processus serveur. La connexion est de type stream.

- Le dialogue en mode non connecté est symétrique. L'initiative du dialogue provient indifféremment du processus client ou du processus serveur et la connexion est de type datagramme.

### Type, domaines de communication et famille de protocoles

Un socket se caractérise par son mode d'utilisation, son domaine de communication et le protocole utilisé.

Mode d'utilisation

- Un socket utilisé en mode datagramme représente un flot bidirectionnel de données non ordonné, non dupliquées pour des communications en mode non connecté. Les limites de messages sont transmises. Le processus peut assurer lui même la gestion des séquencements et de la duplication.

- Un socket utilisé en mode stream représente une communication fiable en mode connecté qui supporte l'émission de données expresses. C'est un flot bidirectionnel ordonné d'octets non dupliquées et sans limite d'enregistrement comme un tube.

- Un socket utilisé en mode raw permet l'accès direct, depuis l'application, aux protocoles de niveau inférieur. Ce type de sockets n'est pas conçu pour l'usage commun mais seulement comme une aide au développeur de nouveaux protocoles ce qui permet à des systèmes hétérogènes de dialoguer entre eux.

- Un socket utilisé en mode paquet séquentiel est utilisé pour la commutation par paquets.

Domaine de communication

Le domaine de communication représente le monde informatique dans lequel le socket est utilisée, par exemple le monde UNIX local, le réseau Internet, ou le réseau Xerox. C'est l'abstraction introduite pour lier les propriétés communes aux processus communiquant à travers les sockets. C'est un des domaines :

- AF_UNIX	communications locales (nouvelle implémentation des tubes par Exemple),

- AF_INET	Internet : TCP, IP, UDP, etc.,

- ...

- AF_APPLETALK	Réseau Appletalk.

Famille de protocoles

A chaque domaine de communication est associée une famille de protocoles (protocol family) :

- PF_UNIX	communications locales

- PF_INET	TCP, IP, UDP, etc.,

- ...

- PF_APPLETALK	Réseau Appletalk

Chaque famille de protocoles est constituée d'un ou de plusieurs protocoles. Par Exemple, les protocoles du domaine de communications Internet sont l'un des suivants :

- IPPROTO_ICMP	le protocole ICMP,

- IPPROTO_GGP	gestion des routeurs (désuet),

- IPPROTO_TCP	le protocole TCP,

- IPPROTO_PUP	le protocole PUP,

- IPPROTO_UDP	le protocole UDP,

- IPPROTO_RAW	gestion des paquets en mode raw,

- IPPROTO_MAX	limite du nombre de protocoles.

### Création

Appel système socket

- L'appel système socket crée mais ne permet pas d'utiliser le socket. Même créé, aucun processus ne peut le référencer tel quel et aucun message ne peut lui parvenir.

- L'appel système bind associe une adresse à un socket. La création d'une connexion entre deux sockets distants nécessite la connaissance par les processus serveur et client de l'adresse du socket du processus destinataire.

### Dialogue en mode connecté

Un processus associé à un socket nommé par l'appel système bind peut donner un rendez-vous à un processus distant. Cette opération, généralement asymétrique se déroule selon le modèle client/serveur :

- le processus serveur crée un socket, le nomme puis attend une requête de connexion du client (appel système accept),

- le processus client crée un socket, le nomme puis émet au serveur une requête d'initialisation de la connexion (appel système connect).

Etablissement du dialogue : l'appel système connect

Si le socket du processus client n'est pas nommé lors de l'appel système connect, le noyau du système client réalise l'association (descripteur, adresse distante).

Attente de connexion : l'appel système listen

Acceptation de connexion : l'appel système accept

L'appel système accept retourne le descripteur associé au nouveau socket avec lequel s'effectuera le dialogue. L'ancien socket sert exclusivement pour le traitement immédiat de l'ensemble des requêtes de connexion.

Rejet d'une connexion

L'appel système reject effectue le rejet d'une requête de connexion.

Echange d'informations

- Les entrées/sorties sur des sockets sont bloquantes (état par défaut). Cela implique qu'un appel système d'entrées/sorties est bloqué jusqu'à sa terminaison ou sur erreur.

- Les appels systèmes classiques de lecture/écriture (read, write) sont utilisables. Les appels systèmes send et recv ont une fonction similaire. Ils sont plus précis.

### Dialogue en mode non connecté

La création et le nommage des sockets s'effectuent comme en mode connecté.

Emission : l'appel système sendto

Réception : l'appel système recvfrom

Fermeture d'une connexion

- L'appel système close assure la fermeture d'une connexion.

- Un socket de type stream continue d'émettre pendant un certain temps, mêma après la rupture d'une connexion. L'appel système close devant opérer une remise fiable des messages, les données à émettre sont conservées dans le tampon d'émission pendant une durée limitée jusqu'à leur destruction en cas d'insuccès de la requête.

- L'appel système shutdown provoque la destruction des données sur l'ensemble des files d'attente concernées. Il est utilisé s'il n'est plus nécessaire de traiter des données en attente. L'utilisateur peut l'exécuter avant l'appel système close.

### Graphe d'état d'un socket

## Implémentation SYSTEM V

La version UNIX SYSTEM V Release 3.2 utilise le mécanisme des streams, que nous présentons très sommairement ci-dessous pour implémenter les sockets. Une présentation plus complète est réalisée dans l'ouvrage "UNIX : mécanismes internes".

### Généralités sur les streams

- Les gestionnaires des périphériques utilisent souvent les mêmes fonctions, quelquefois de façon différentes.

- Les flots d'entrée/sortie ou Streams, ont été introduits par Dennis Ritchie dans la version d'UNIX V8 des Bell Labs.

- Cette approche révolutionnaire permet de réimplémenter l'ensemble des mécanismes de communications inter-processus (tubes, tubes nommés, IPC SV R2, sockets) de façon modulaire ce qui permet par Exemple de considérer le système de communications BSD comme un empilement de protocoles.

- Les streams sont disponibles depuis UNIX SYSTEM V release 3. Ils sont aujourd'hui présents dans pratiquement toutes les implémentations du système.

Objectifs : évolution et ouverture du système d'entrée/sortie

- structuration modulaire et en couches dans le noyau,

- masquage des couches de niveau inférieur,

- souplesse d'utilisation grâce à l'évolution dynamique des différents modules,

- transparence des média,

- partage possible du code d'un protocole par plusieurs contrôleurs de communication,

- portage aisé des applications.

Dans le présent paragraphe sont définis les termes spécifiques associés aux streams.

### Streams et flots

Le terme stream est employé également dans la couche socket. Pour éviter toute ambiguïté, dans tout ce qui suit, les streams de Dennis Ritchie seront nommés streams ou flots d'entrées/sortie ou plus simplement flots.

Flot

Un flot est un gestionnaire de périphériques constitué d'une chaîne de procédures de traitement (Stream Module) opérant sur deux flux de données bidirectionnels entre un processus et un pilote dans le noyau dans un mode full duplex (stream message).

Extrémités

Les deux extrémités d'un flot sont nécessaires. Elles sont définies :

- du côté processus en mode utilisateur,

- du coté pilote en mode noyau.

Flux de données

On distingue le flux des données descendantes, du processus utilisateur vers le pilote et le flux des données montantes, du pilote vers le processus utilisateur. Les variables d'état de chacun des flux ainsi que les files de messages associées sont gérées par une file (Stream Queue). La file des messages montants (upstream queue) est aussi appelée file en lecture (read queue) ou encore messages entrants. La file des messages descendants (downstream queue) est aussi appelée file d'écriture ou encore messages sortants.

### Modules

Stream Module

- Un module stream ou module assure un traitement, éventuellement optionnel sur les flux de données.

- Il est constitué d'un allocateur de mémoire privé, des deux flux de données, de procédures internes, appelées services stream ou services, lui permettant d'exécuter des opérations sur ces files.

- Les services sont implémentés sous forme de primitives de bas niveau du noyau. Ils constituent un filtre bidirectionnel.

- Les deux flux de données étant full-duplex, les opérations de traitement peuvent être simultanées.

- Chaque module s'exécute dans son propre contexte d'exécution, son espace d'adressage étant intégré dans celui du noyau.

Module de Tête

Ce module, appelé également Tête du Flot (Stream Head) est l'interface de dialogue entre le processus utilisateur et les autres modules dans le noyau ce qui permet au processus utilisateur d'y transmettre des paramètres.

Module Terminal

- Ce module, également appelé Pied du Flot (Stream End) est un pilote-stream (Stream driver) ou un pseudo-pilote (stream).

- Un pilote-stream est un pilote adapté pour devenir un module stream. Même s'il ne fait rien, sa présence est nécessaire pour supporter la chaîne des modules.

Tables systèmes

- Tout pilote est accessible par l'une des tables bdevsw ou cdevsw.

- Tout module est identifiable par la table système fmodsw accessible à partir de l'appel système ioctl. Elle est compatible avec les tables cdevsw et bdevsw. Les concepts classiques (inode, utilisation des appels système d'entrée/sortie) restent vrais. Un pilote stream a un point d'entrée dans le répertoire /dev puisque c'est un pilote. Un module stream n'en a pas.

Chaîne de modules

- Une chaîne de modules ou chaîne est l'ensemble des modules permettant de constituer un flot.

- Elle se compose d'un module de tête et d'un module terminal au moins. Dans ce cas, la chaîne de modules internes est vide et aucune opération de filtrage n'est réalisée sur les flux de données.

- Tous les modules ont une interface standard permettant leur interconnexion.

- La chaîne des modules permet de constituer deux chemins de données où circulent des messages.

- Exemple

Les caractères saisis à partir d'un clavier sont transmis au processus destinataire (par Exemple /etc/getty) à partir de files de caractères, traitées par un pilote de type caractère.

Evolution dynamique d'une chaîne

- Une chaîne de modules peut évoluer dynamiquement par empilement ou dépilement de module dans le noyau (commande shell lddr, appel système ioctl) grâce à l'édition de lien dynamique.

- Les modules compilés doivent donc être relogeables.

- Les pilotes deviennent donc chargeables dynamiquement à partir du moment où ils sont développés en utilisant les notions associées aux flots (par Exemple dans AIX/V3).

- La prise en compte d'une modification du code d'un module nécessite la recompilation du noyau.

- Le code de chaque module peut-être réentrant.

### Message

Un stream message ou message est l'unité de communication typée entre deux modules, allouée dans l'espace mémoire propre du module.

Blocs de messages

- Un message est constitué d'une liste chaînée de blocs de données, chacun étant un descripteur des données auxquelles il permet d'accéder.

- Tout message est typé (donnée ou contrôle) et contient des informations de contrôle.

Evolution dynamique

L'extension dynamique de la taille des messages entre différents modules est possible, par des algorithmes de gestion de listes chaînées des blocs de message.

Ordonnancement des messages

- Toute requête d'allocation de message est soumise à un ordonnanceur local au module.

- Le message doit traverser la chaîne des modules pour le traitement complet.

File de message

Une file de messages est une liste chaînée de messages.

### Services d'un module

- Les opérations réalisées par un module sur un flot sont des services.

- Ils sont optionnels et ne sont pas d'exécution immédiate car ils sont régulés par le contrôle de flux interne du module avec une gestion interne des priorités.

Autonomie du sous-système d'entrées/sorties

- Le sous-système d'entrée/sortie devient autonome dans le noyau car il est muni de ses appels système propres, de son allocateur mémoire, de ses gestionnaires de travaux propres (ordonnanceur, multiplexeur).

- Exemples

- module permettant à un pilote de clavier de 102 touches de gérer un clavier à 80 touches,

- module additionnel de chiffrement de données d'un disque,

- chiffrement de données et stockage sur deux disques différents.

### Appels système

La plupart des appels systèmes utilisés sont classiques (open, close, read, write, ioctl). D'autres sont spécifiques (getmsg, putmsg, poll).

Appels système classiques

La sémantique et la syntaxe des appels systèmes classiques sont conservées. C'est indispensable pour pouvoir réutiliser les programmes standards sans les modifier ce qui permet à un processus d'utiliser les flots de façon transparente.

- open	ouverture d'un flot,

- close	fermeture d'un flot,

- read	lecture en mode flot de données dans un module stream de type M_DATA,

- write	écriture en mode flot vers un module stream.

ioctl

L'appel système ioctl permet d'effectuer des opérations sur les modules à savoir :

- insertion ou suppression dynamique d'un module dans une chaîne de modules à partir du pilote stream seulement,

- multiplexage de messages entrants ou sortants,

- opérations de contrôle.

getmsg et putmsg

Les appels système putmsg et getmsg permettent des échanges de messages entre modules.

poll

- L'appel système poll permet de faire de l'attente sur plusieurs flots (attente multiple) pour prendre en compte la réception des données, la gestion des codes d'erreur, ou le contrôle de flux.

- C'est l'équivalent de l'appel système select des versions BSD qui permet de réaliser des opérations de synchronisation entre modules.

- Il scrute l'événement attendu sur chaque descripteur de fichier. Le processus est bloqué si l'événement ne s'est pas produit pendant une certaine durée ou jusqu'à ce qu'il apparaisse. Il émet alors un signal de notification d'événement se produisant dans un module au processus concerné. Son mode de fonctionnement est synchrone.

### Ordonnancement

- L'ordonnancement des messages dans un module est indépendant de celui du système d'exploitation. Ainsi, il n'est pas possible d'y exécuter les primitives de bas niveau sleep ou wakeproc car les contextes d'exécution sont à la fois celui d'un module, dans le noyau, et celui du processus utilisateur appelant.

- L'ordonnanceur local traite chacune des files d'attente de requêtes de messages en mode FIFO, active la procédure de service associée à la queue, qui traite les messages en attente. La durée de l'attente est donc aléatoire. Tous les traitements différés sont traités simultanément.

- L'ordonnanceur du module effectue un vol de cycle sur le temps d'exécution résiduel des appels système des autres processus. Il est plus prioritaire que celui des processus utilisateurs et est seulement interruptible par des traitement sur interruption de haut niveau. Les transferts de messages entre modules s'exécutent très rapidement. Ainsi, le routage interne est très rapide s'il est intégré à un module.

- Une procédure de service n'est pas obligatoire. Elle complète la procédure d'écriture par écriture du message dans la file associée à l'ordonnanceur du module.

Synopsis : int putq();

Description

- transmission du message entrant dans la file d'attente de traitement,

- sortie immédiate du niveau d'interruption courant,

- traitement ultérieur par l'ordonnanceur local du module.

Contrôle de flux

Deux niveaux de contrôle de flux :

- global, au niveau de l'allocation du message pour la chaîne des modules,

- local, dans les module dotées d'une procédure de type "service".

Le contrôle du flux des messages est réalisé par l'utilisation des constantes HIGHWATERMARK et LOWWATERMARK selon l'algorithme :

si le nombre d'informations en attente est supérieur à HIGHWATERMARK alors attendre is

si le nombre d'informations en attente est inférieur à LOWWATERMARK alors redémarrer is

La primitive de bas niveau canput permet, au niveau de chaque module, la prise en compte des variables de gestion du contrôle de flux.

- Exemple

if canput() putq;

else (remise en attente);

Si cette primitive n'est pas utilisée, ou si la valeur maximum est trop importante, cela risque de conduire à un blocage dans le processus. La solution est de diminuer la valeur HIGHWATERMARK et non pas de l'augmenter pour une bonne régulation de module à module.

### Multiplexage de modules

- Le multiplexage amont ou aval de files issues de différents modules est possible. L'implémentation est réalisé sous forme de pseudo-pilote.

- La connexion à un module multiplexeur est réalisée avec l'appel système ioctl.

### Fichiers de configuration

Fichier strconf : fichier descripteur des différents modules streams.

### Flots et API

- Le système de communications BSD a été réimplémenté sous SYSTEM V en utilisant les mécanismes des streams.

- La couche socket s'appuie donc sur des modules streams, même si l'interface utilisateur n'a pas changée.

- La couche TLI offre une interface applicative similaire à celle de la couche socket pour développer des applications dialoguant avec le monde ISO.

## Implémentation BSD

Implémentation BSD

Le système de communications est doté de son propre allocateur de mémoire. Dans l'implémentation BSD, l'entité est la structure mbuf.

Implémentation SV

Dans l'implémentation SYSTEM V, l'entité est le flot.

### Structures mbuf

- Une structure mbuf est un tampon de mémoire de 128 octets.

- Des structures mbuf chaînés peuvent définir une chaîne, qui représente un objet unique et peut contenir une quantité arbitraire de données. Une liste de structures mbuf est un ensemble d'objets.

- L'espace disponible d'une structure mbuf peut être utilisé de façon arbitraire. Cette flexibilité pour ajouter ou supprimer des espaces est particulièrement utile pour l'implémentation de protocoles de communications ceux-ci devant souvent ajouter ou supprimer des en-têtes de trames. Les structures mbuf sont particulièrement adaptées à ce type d'approche car elles ne nécessitent pas de nouvelles allocations mémoire.

- La taille des structures mbuf est fixe pour éviter les problèmes de fragmentation. Le champ m_dat, de 112 octets, est réservés pour le stockage des données, accessibles par les pointeurs m_len et m_off. Pour des messages d'une taille importante, il est possible associer une page d'un Koctets à une structure mbuf. La possibilité d'adresser des pages dans une structure mbuf évite les inutiles transferts de mémoire à mémoire.

### Cluster

- Une structure mbuf ne pouvant contenir que 112 octets de données au plus, c'est insuffisant quand les messages à transmettre en comportent davantage. A l'initialisation du système, 4 Koctets de mémoire sont allouées pour les structures mbuf. Quatre pages sont en outre réservées pour l'adressage des structures mbuf en mémoire. Un cluster est un couple { 1 structure mbuf, 1page de 1Koctets }.

- Les structures mbuf et les cluster sont respectivement gérées dans deux files : files des structures mbuf disponibles (resp cluster disponibles) et files des structures mbufs allouées (resp cluster alloués).

### Tampons d'émission et de réception

Les communications utilisent deux tampons : un en émission et en réception. Les sockets en attentes de requêtes de connexions entrantes utilisent deux files d'attentes de tampons.

### Interface socket protocoles

- Nous décrivons dans le présent paragraphe les mécanismes internes d'interface entre la couche socket et les protocoles.

- Chaque protocole est accessible par la structure protosw (protocol switch) qui permet de l'identifier, et de l'interfacer avec les protocoles des différents niveaux. Elle s'interface avec la couche socket au niveau supérieur et la couche interface-matériel au niveau inférieur. Elle est constituée d'un ensemble de protocoles regroupés en famille qui dialoguent entre eux et qui sont regroupés sommairement en trois niveaux :

Protocole de niveau supérieur	interface socket-protocole

Protocole de même niveau	interface protocole-protocole

Protocole de niveau inférieur	interface avec la couche matérielle.

- L'interface socket-protocole assure le dialogue entre l'application appelante et les protocoles.

- L'interface protocole-protocole permet le dialogue entre différents protocoles de même niveau.

- L'interface avec la couche matérielle assure la gestion physique des échanges et offre aux protocoles une interface logique indépendante du matériel. Cette couche regroupe l'ensemble des pilotes d'accès aux réseaux et présente à la couche protocole une interface basée sur une structure de données générique : la structure ifnet.

### Structure ifnet

A chaque interface matérielle d'accès au réseau est associé un descripteur ifnet qui fournit à la couche protocole appelante :

- les éléments d'adressage de cet interface,

- les points d'entrée de ses pilotes,

- des informations sur son état.

Ces descripteurs constituent une liste chaînée ce qui permet à tous les protocoles d'accéder à l'ensemble des interfaces réseaux.

Emission d'un paquet

Lorsqu'un protocole fait une requête d'émission d'un paquet, il sélectionne l'interface ifnet concernée qui appelle le pilote correspondant pour assurer la gestion de l'initialisation de l'émission ou son stockage si le support physique est occupé et redonne le contrôle au protocole appelant.

Réception d'un paquet

- A la réception d'un paquet, le pilote détermine le protocole de bas niveau destinataire et l'appelle. La plupart du temps, le protocole met ce paquet dans une file d'attente interne. Son niveau d'exécution est modifié de telle sorte que la réactivation de sa fonction de réception soit provoquée par le système de communications, ce qui permet de retourner immédiatement au pilote appelant qui peut alors libérer le niveau d'interruption sur lequel il s'exécute.

- La structure ifnet est la représentation de l'univers des accès réseaux disponibles au niveau protocole. Les couches sockets et interface matérielle n'ont pas de couches homologues dans le modèle ISO.

- La sélection d'une interface réseau est assurée par le protocole de routage (IP par Exemple).

- L'interface réseau assure l'émission, la réception des paquets, l'encapsulation et la décapsulation des en-têtes de niveau inférieur.

- Un contrôleur est, en principe, associé à une interface réseau. Toutefois, chaque système est muni d'une interface en boucle fermée loopback utilisée pour la mise au point et les évaluations de performance.

- Chaque interface réseau gère sa propre file d'émission : la file if_snd décrite par la structure ifqueue.

- Les champs de la structure ifnet (if_ipackets, if_ierrors, if_opackets, if_oerrors, if_collision) sont accessibles à partir des commandes shell netstat ou snmpstat.

- La commande shell ifconfig permet la consultation de l'adresse et des drapeaux associés à une structure ifnet.

### Traitement d'une trame Ethernet

On suppose qu'il s'agit du trame gérée à partir du protocole IP.

Niveau Pilote Ethernet

- L'arrivée d'une trame provoque une interruption. Il faut alors en vérifier la validité puis la déposer dans la file de traitement associée au protocole.

- L'en-tête du protocole Ethernet de la trame est supprimé.

- La définition du protocole de niveau supérieur étant immédiatement contenu dans l'en-tête de la trame, le pilote peut appeler les procédures associées au protocole IP (ipintr).

Niveau IP

- Le protocole IP vérifie l'en-tête de la trame et effectue soit un réassemblage soit une redirection.

- La définition du protocole de niveau supérieur étant immédiatement contenu dans l'en-tête du paquet, les procédures associées au protocole de niveau supérieur sont accessibles et le paquet est transmis au niveau supérieur.

Niveau TCP

La procédure vérifie l'en-tête du paquet et effectue la mise à jour de la fenêtre.

Le socket associée est recherchée à partir du quintuplet :

< lport, laddr, fport, faddr, in_pcblookup >

Le traitement exécuté est fonction de l'état du socket :

- réassemblage,

- si le paquet est complet, les données sont recopiées dans le tampon de réception associé au socket.

## Bibliographie du présent chapitre

Unix Network Programming

W.RICHARD STEVENS - Editeur : Prentice Hall

# La famille des pROTOCOLES tcp/ip

## Introduction

Nous présentons dans ce chapitre les protocoles de base du monde TCP/IP : les protocoles de niveau réseau et transport (TCP et UDP) ainsi les protocoles de haut niveau RPC et XDR.

## Protocoles de niveau réseau IP et ICMP

Les deux protocoles les plus utilisés au niveau des couches réseau sont les protocoles IP et ICMP.

### Le protocole IP

- Le protocole IP (Internet Protocol) assure l'interconnexion des réseaux et de leurs stations.

- Les communications sont réalisés par émission et réception de datagrammes qui représentent l'unité de données de protocole. La source et la destination sont des stations (hosts) identifiés par des adresses de longueur fixe. La taille des datagrammes pouvant varier d'un réseau à un autre, le protocole doit savoir assurer la fragmentation et le réassemblage de paquets sur des réseaux de type "plus petits paquets".

- Le protocole IP est de type point à point, présent sur chaque station et chaque passerelle, qui traite les différents datagrammes comme des entités indépendantes. Il n'existe pas de notion de connexion au niveau IP ou de circuit virtuel (type X25). Ce n'est pas un protocole de bout en bout. Il ne gère pas le contrôle de flux, le reséquencement ou tout autre type de services des protocole de transport de classe 4 du modèle ISO. Il est appelé par un protocole de niveau supérieur (TCP, UDP,...) et appelle un pilote qui interface le réseau réel pour acheminer les trames IP vers un routeur ou vers la station destinataire. Il s'appuie sur différentes interfaces : 802.x, asynchrones, X25...

- Un environnement inter-réseaux est un ensemble de stations et de réseaux connectés par des routeurs. Les communications entre systèmes distants sont représentées sous la forme :

- L'en tête du datagramme contient les informations nécessaires au fonctionnement du protocole.

- Le protocole IP a deux fonctions essentielles : l'adressage et la fragmentation.

- La fonction de routage utilise les adresses internet contenues dans l'en-tête d'un datagramme IP. De même, les fonctions de fragmentation et de réassemblage utilisent les différents champs de l'en-tête pour assurer la transmission sur les réseaux "petits paquets". Le protocole Internet est basé sur quatre notions clefs :

Le type de service

C'est la qualité du service désiré, utilisé par le routeur pour sélectionner les paramètres de la transmission.

La durée de vie

C'est la durée de vie du datagramme, définie par l'émetteur. Elle est décrémentée à chaque franchissement d'un routeur (métrique). Le datagramme est détruit dès qu'elle devient nulle, même avant son arrivée à sa destination.

Les options

C'est la possibilité de mettre en oeuvre des fonctions de contrôle comme l'estampillation, la sécurité ou un routage particulier (non utilisés en temps normal).

La somme de contrôle (checksum) de l'en-tête

Elle assure la vérification de l'information transmise de chaque trame, détruite quand une erreur est détectée puis réémise.

Le protocole IP ne fournit pas de services tels les acquittements, le contrôle d'erreurs sur des données (à part le checksum), le contrôle de flux, la retransmission des trames. Les anomalies détectées sont gérées par le protocole ICMP (Internet Control Message Protocol).

Quand un paquet doit traverser un réseau dont la taille maximale du paquet est plus petite que celle du réseau précédent, les procédures de fragmentation et de réassemblage le découpent en un nombre arbitraire de fragments sauf s'il est marqué "don't fragment". Il est alors détruit. Le module IP récepteur utilise les champs d'identification pour :

- ne pas mélanger deux datagrammes (identification unique sur les réseaux),

- replacer le fragment dans le datagramme arrivé (champs offset et length).

Un datagramme de taille importante peut être divisé en deux (au niveau donnée) pour donner naissance à deux datagrammes autonomes, plus petits, munis du même en-tête, leur réassemblage n'étant possible que si leurs champs identification, source, destination, protocole sont identiques. Le premier doit avoir un champ offset nul et le deuxième le drapeau more fragments à zéro.

Les segments issus des couches supérieures sont encapsulées dans les datagrammes IP.

Analyse des différents champs

- Version sur 4 bits : numéro de l'implémentation du protocole IP

- IHL (Internet Header Length) sur 4 bits : nombre de mots de 32 bits de l'en-tête

- Type of service sur 8 bits : qualité des services mis en oeuvre (précédence, priorité, contrôle par le protocole ICMP...)

- Total Length sur 16 bits : longueur totale du datagramme (avec son en-tête), bornée à 65343 octets. La plupart des réseaux utilisent une longueur de 576 octets.

- Identification sur 16 bits : identification fournie par l'émetteur pour l'assemblage des fragments d'un même datagramme.

- Drapeaux sur 3 bits

bit 0 : drapeau de contrôle (réservé)

bit 1 : drapeau de fragmentation (don't fragment/may fragment)

bit 2 : gestion des fragments (lost fragment/more fragment).

- Fragment offset sur 13 bits : position du fragment courant dans les données du datagramme original

- Time to live sur 8 bits : temps maximum autorisé pour la traversée des réseaux (décrémenté par chaque module IP traversé).

- Protocol sur 8 bits : identification du protocole de niveau supérieur (TCP ou UDP) devant recevoir le datagramme.

- Header checksum sur 16 bits : somme de contrôle de l'en-tête.

- Source Adress sur 32 bits : adresse internet de l'émetteur

- Destination adresse sur 32 bits : adresse IP du premier routeur permettant d'accéder au destinataire.

Analyse des options

- variable	pas toujours implémenté

- sécurité	Confidentiel

Restricted

Secret

Top secret

- Route stricte et route enregistrée

information de routage pour le franchissement des routeurs

- Stream identificateur

- Estampillation

- Padding

bits de bourrage de telle sorte que la fin de l'en-tête soit sur une frontière de mots de 32 bits (derniers bits à zéro).

### L'adresse IP

Un noeud du réseau Internet est accessible par son adresse Internet d'une longueur fixe de 4 octets. Elle se compose d'un numéro de réseau suivi d'une adresse locale dans le réseau (host number). Pour fournir une grande souplesse dans le choix des numéros de réseau (aussi bien nombre faible de réseaux constitués de beaucoup de stations que nombre important de réseaux constitués de peu de stations), il existe cinq classes de réseau et cinq formats d'adresses Internet :

Bits de poids fort	Netid	Hostid	Classe de réseau	1er octet

0	7	24	A	0 < ...<127

10	14	16	B	128  ...< 192

110	21	8	C	192  ...< 224

1110	28 (réseau multipoints)	D	224  ... < 240

1111	expérimental	E	240  ... < 255

- Exemple

Classe A	125.9.200.8

Classe B	182.200.8.1

Classe C	194.200.1.4

Adresses spéciales

Certaines adresses sont spéciales. Les octets qui les constituent peuvent avoir une des valeurs :

- 0 indique une station qui ignore sont adresse,

- 127 est l'auto-adressage (adresse en boucle fermée),

- 255 indique une diffusion à tous les systèmes connectés (broadcast).

Exemple

- 0.0.0.0	une station inconnue,

- 18.255.255.255	toutes les stations du réseau (de classe A) 18,

- 195.18.9.255	toutes les station du réseau (de classe C) 195.18.9,

- 255.255.255.255	toutes les stations du (sous) réseau,

- 145.18.0.5	la station 5 du réseau 145.18,

- 145.9.0.0	une station source inconnue du réseau,

- 145.9.255.255	toutes les stations du réseau,

- 0.0.0.8	la station 8 du sous réseau courant,

- 127.0.0.1	la station elle-même.

Exercices

1°) Interpréter les fichiers /etc/networks et /etc/hosts. En déduire une cartographie théorique du réseau (classe du réseau, stations, routeurs, adresse IP des stations).

2°) A partir de la commande TCP/IP netstat -r, dresser une cartographie dynamique du réseau.

Choix des adresses IP

- Historiquement, le fichier /etc/hosts était utilisé pour réaliser les tables de routage. En cas d'adjonction d'une station, le numéro Internet était choisi en espérant que nulle part, quelqu'un n'aurait la même idée...

- Aujourd'hui, il faut une grande rigueur dans le choix du numéro Internet. Une autorité administrative par domaine est nécessaire de façon à ce que n'importe qui ne fasse pas n'importe quoi. Par exemple, le numéro Internet 192.9.200 est le numéro par défaut de toutes les stations SUN. Tant que le réseau local n'est pas ouvert sur le monde extérieur, cela ne pose pas de problème. Dès qu'il est ouvert, les risques de conflit sont réels. Il est toujours possible de changer alors de numéro Internet. Mais plus on attend, plus il y a de stations, plus c'est long (une semaine pour une grande université américaine fermée exclusivement à cet effet).

- Les règles d'attribution des adresses Internet sont les suivantes : l'adresse IP doit être unique sur tout le réseau Internet. Le seul moyen de garantir cette unicité est de s'adresser à l'organisme officiel chargé de cette tâche qui, en France, est l'INRIA. Au niveau mondial, l'organisme est le SRI-NIC. Une adresse Internet officielle est unique sur le réseau Internet. Elle ne garantit pas qu'un utilisateur peu scrupuleux ne l'utilise pas.

### Le protocole ICMP

- Le protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) analyse les problèmes de communication pour les notifier aux stations concernées. Par exemple, le datagramme ne peut pas atteindre sa destination, un routeur n'a plus de tampons disponibles ou bien trouve une route plus directe. Toutefois, le protocole ICMP ne rend en aucun cas le protocole IP fiable. Il permet de détecter puis de solutionner des problèmes réseaux divers par l'utilisation de la commande shell ping. Il fonctionne en mode non connecté. Il est toujours fourni avec le protocole IP.

- Le format d'une trame ICMP est identique celui d'une trame IP sauf le champ protocol qui est positionné à ICMP.

RFC

- Il est défini par le RFC 792.

- A chaque message du protocole ICMP est associé à un des événements :

Destination unreachable

Un routeur a reçu un datagramme qu'il est incapable de router compte tenu du contenu de ses tables de routage. Il réémet alors une trame de type 3 vers l'émetteur (routeur ou station). De même, si le module IP du destinataire ne peut délivrer son message au processus cible.

Time exceeded

L'interdiction de fragmenter un datagramme (drapeau don't fragment) peut être une cause de sa destruction. Le datagramme est également détruit si le routeur trouve un datagramme dont le champ time to live est nul. Le message correspondant (type 11) est émis vers la source. Ce message est également utilisé lors d'une détection d'erreur de réassemblage.

Parameter, problem message

Si le routeur ou la station détecte une anomalie dans la liste des paramètres de l'en-tête, il émet vers la source le message ICMP de type 12. C'est le cas lorsque les arguments d'une option sont incorrectes. Ce message est émis uniquement en cas de destruction du datagramme.

Source Quench

Ce message est émis si le routeur n'a plus les ressources tampons suffisantes pour continuer à recevoir des datagrammes (saturation du réseau). Ce message est une trame de type 4.

Redirect Message

Ce message permet de modifier les tables de routage pour désigner un chemin d'accès plus direct vers une station (ou un autre passerelle). Ce message est de type 5.

Echo ou Echo Reply

L'émetteur désire voir revenir un message d'écho de retour (echo reply message) c'est à dire les données dont il a disposé dans le message d'émission. C'est un message de type 8 (echo message) ou de type 0 (non echo message).

Exercice

A partir de la commande ping, déterminer les stations actives.

## Principes de base du routage IP

L'opération de routage permet de déterminer l'adresse, à un certain niveau du modèle, de l'opération distante. La notion d'adresse est relative à la couche considérée dans le modèle.

- Exemple

- Adresse de niveau liaison : adresse Ethernet ou Token Ring

- Adresse de niveau réseau : adresse IP, ou X25 niveau 3

- Adresse de niveau transport : numéro de port TCP ou UDP

- Adresse de niveau application : adresse de messagerie.

### Routage Ethernet

- L'adresse Ethernet est représentée sur 6 octets. Elle est en principe unique car gravée dans une prom du contrôleur Ethernet.

- L'unité de données de protocole est la trame.

- Une trame Ethernet est de la forme :

- Les adresses contenues dans la trame sont bien sûr les adresses Ethernet.

- La variable type permet de représenter le type du datagramme IP, ARP, ou XNS.

- Les données sont le datagramme IP, complété par son en-tête.

- Le CRC suit le datagramme IP (option trailer de la commande /etc/route).

### Routage Internet

Le routage Internet permet d'accéder à une autre station d'un même ou d'un autre réseau par consultation des tables de routage qui contiennent soit :

- des routes vers des réseaux,

- des routes vers des stations.

Les informations qui y sont contenues sont :

- l'adresse de la station de destination,

- l'adresse du premier routeur permettant d'y parvenir,

- l'état et le type de la route.

### Protocoles de résolution d'adresse

Les opérations sur les tables de routage sont possibles soit au niveau protocole soit au niveau application.

Protocole de résolution d'adresse

Les applications dialoguent entre adresse IP. Elles ne connaissent pas l'adresse (de niveau 2) du contrôleur (Ethernet ou Token Ring) de la station destinataire. Chaque type de réseau a son format d'adresse spécifique. Par exemple, sur un réseau Ethernet, il est nécessaire au niveau IP de traduire l'adresse Internet en une adresse Ethernet pour émettre une information. Cette fonctionnalité s'appelle la résolution d'adresse. Elle est assurée par les protocoles arp (Adress Resolution Protocol) et rarp (Reverse Adress Resolution Protocol) qui assurent respectivement la conversion des adresses Internet en adresses Ethernet et réciproquement. Plus précisément :

- l'adresse Internet de la station destinataire étant connue, comment la couche IP peut-elle déterminer son adresse Ethernet (resp token ring) ? C'est le rôle du protocole arp,

- lors du démarrage d'un terminal X, comment peut-il connaître son numéro Internet, puisque ce dernier n'est pas forcément stocké dans une prom mais qu'il doit pouvoir évoluer en fonction du site d'utilisation de la station. C'est le rôle du protocole rarp, dont le fonctionnement nécessite la présence d'un serveur rarp sur le réseau.

Algorithme de arp

L'algorithme du protocole arp est le suivant :

- émission d'une trame de diffusion (broadcast) faisant une requête à l'ensemble des stations pour que celle dont l'adresse Internet est spécifié réponde,

- réponse de la station,

- adresse Internet mémorisée dans des tampons pour répondre à d'éventuelles requêtes de connexions ultérieures.

- Remarque

L'utilisation du protocole arp évite de maintenir une base de données locale.

Les requêtes arp restent locales car elles ne sont pas transmises par les routeurs.

Le protocole arp est un protocole ouvert en ce sens qu'il est utilisable avec d'autre types d'adresses physiques.

Applications

La commande shell arp permet de connaître et éventuellement de modifier la correspondance entre l'adresse Ethernet et l'adresse Internet.

- Exercice

Vérifier le fonctionnement du protocole de résolution d'adresse arp à partir de la commande arp -a. Etablir la correspondance entre les adresses Ethernet et les adresses IP.

### Routeurs

- Un routeur est un système informatique contenant deux interfaces réseau au moins, disposant des ressources matérielles et logicielles pour l'exécution des processus de routage dont le rôle est de déterminer le meilleur chemin pour l'émission de paquets sur le réseau. Les routeurs sont également appelés systèmes intermédiaires (intermediate system), ou abusivement passerelle (gateway).

- Il doit maintenir à jour les informations des tables de routage qui, paradoxalement, doivent contenir le moins d'informations possibles pour ne pas altérer les performances du réseau.

- Voici un exemple d'un routeur entre trois réseaux locaux dont les adresses Internet sont 192.9.200, 192.9.201, 192.9.202.

### Routage statique et routage dynamique

- La fonction de routage assure l'acheminement d'un paquet de son origine à sa destination dans le labyrinthe des réseaux. Il peut être statique (figé), dynamique (évoluer au cours du temps), ou une combinaison. C'est un domaine de recherche à part entière.

- Une bonne stratégie de gestion de réseaux moyens est d'utiliser un routage statique sur les portions du réseau qui n'évoluent pas et un routage dynamique sur les machines qui dialoguent avec le monde Internet.

Applications

- La commande shell route permet de modifier dynamiquement les tables de routage (à priori statiques) IP.

- Les processus routed et gated modifient dynamiquement les tables de routage.

### Routage direct ou indirect

On distingue les routes :

- directes : la station destinataire est directement accessible sur le même réseau,

- indirectes : il est nécessaire de franchir une ou plusieurs routeurs ce qui défini la métrique.

L'algorithme de routage utilisé est le suivant :

extraire l'adresse de destination de la station du datagramme as

en déduire l'adresse de son réseau an

si an est l'adresse d'un réseau connecté directement alors émission directe du datagramme

sinon

si an est sur une route connue, alors router le datagramme conformément à cette route

sinon

suivre la route par défaut si elle existe, sinon erreur

Les allocations des routes sont différentes selon le protocole de transport utilisés :

- TCP : allocation lors de l'établissement de la route,

- UDP : allocation à chaque envoi d'un segment.

Exemple : soit les réseaux suivants :

Les tables de routage du routeur B sont les suivantes :

Stations du réseau	Adresse du prochain routeur

15.0.0.0	émission directe

20.0.0.0	émission directe

10.0.0.0	15.0.0.7

25.0.0.0	20.0.0.5

Un protocole est routable s'il permet de déterminer un meilleur chemin pour l'acheminement des paquets. La métrique d'une route est soit le nombre de routeurs qui seront utilisées pour transmettre le message, soit déterminée à partir des temps de réponse des autres routeurs. Plus la métrique est élevée, moins les routes sont prioritaires.

- Exemples

TCP/IP, IPX (Novell), XNS (niveau 3), Decnet, OSI (mode connecté et non connecté), X25.

### Sous réseau

- Cette fonction est supportée depuis la version UNIX 4.3 BSD. Elle permet d'isoler des portions d'un réseau et est utilisée sur les réseaux de classe A ou de classe B.

- Ainsi, les deux premiers octets d'un réseau de classe B sont utilisés pour le numéro de réseau, les deux autres octets sont utilisés pour définir le numéro du poste de travail dans le réseau. Leur usage est arbitraire puisque l'autorité administrative ne définit que les deux premiers octets. Dans de nombreux sites de classe B, n bits définissent des sous-réseaux, 16-n bits définissent le numéro d'un poste de travail dans le sous-réseau. Cette structure est masquée au monde extérieur.

- L'implémentation d'un sous-réseau est réalisé en utilisant le champ netmask de la commande ifconfig de la façon suivante : les bits de l'adresse IP utilisés pour définir le champ réseau sont positionnés à 1, ceux qui sont utilisés pour définir un host sont nuls. Le masque est ensuite défini en hexadécimal pour définir un pseudo-réseau dans le fichier /etc/networks de la façon suivante :

pseudo-reseau	255.255.255

Exemple : le masque 0xFFFF0000 définit un réseau de classe B sans sous-réseau.

Le masque 0xFFFFFF00 définit un réseau de classe B dont le troisième octet est utilisé pour définir un sous réseau.

Le raisonnement est similaire sur des réseaux de classe A.

- Exemple

Soit le site d'adresse réseau Internet 132.48. La station paris a les adresses IP :

132.48.5.1 et 132.48.2.20

Elle est ainsi définie dans les sous-réseaux 5 et 2 et est accessible par des chemins différents.

## Protocoles de routage

### Généralités

Le chemin suivi par un  datagramme est défini par les règles suivantes :

- Le datagramme est acheminé depuis le poste de travail vers le routeur le plus proche appelé core gateway.

- Ce dernier détermine le meilleur chemin selon ses tables de routage, mises à jour périodiquement selon les algorithmes de routage.

- Le protocole de routage assure l'échange d'informations entre deux routeurs.

### Système autonome

Un système autonome (SA) défini un ensemble de réseaux régis par les règles suivantes :

- il est constitué d'un ensemble de stations dépendantes d'une unique source d'autorité et régies par une même politique de routage.

- Il peut être constitué d'un ou plusieurs réseaux interconnectés.

- Il est connecté au réseau Internet (Arpanet) par un routeur particulier appelé core gateway.

- Il est identifié par un nombre codé sur 16 bits et attribué sur le plan international par le DD-NIC, utilisé par les protocoles de type EGP et BGP.

### Les protocoles IGP et EGP

Protocoles IGP

Les protocoles de type IGP (Interior Gateway Protocol) assurent le dialogue entre deux routeurs d'un même système autonome.

Protocole EGP

Les protocoles de type EGP (External Gateway Protocol) assurent le dialogue entre deux routeurs appartenant à des systèmes autonomes différents. Ils sont utilisés sur les réseaux longue distance. Ce sont les protocoles EGP, BGP I, BGP II.

- Familles de protocoles

Selon la techique utilisée, on distingue les familles de protocoles suivantes :

- les protocoles de type vecteur de distance (Distance Vector) ou encore Bellman-Ford tels RIP et IGRP.

- Les protocoles de type Shortest Path First (Plus Court Chemin) ou encore Link State tels OSPF, ES-IS, IS-IS.

D'autres critères peuvent également intervenir :

- La définition d'un ou plusieurs chemins.

- La définition d'un routage hiérarchique.

- Un calcul de métrique basé sur le temps de réponse tels HELLO.

## Protocoles de routage IGP de type vecteur de distance

### Définition

- Un routeur utilisant ce type de protocole diffuse périodiquement aux routeurs proches voisins les routes qu'il connaît, auxquelles sont associées une métrique qui détermine dynamiquement le "meilleur chemin".

- Le calcul de la métrique dépend du protocole de routage utilisé. Le débit effectif de la ligne n'est pas pris en compte. Deux modes de calcul de la métrique :

préalable en une passe,

à posteriori en plusieurs passes.

- Exemple

Les protocoles RIP et IGRP.

### Le protocole RIP

- Le protocole RIP (Routing Information Protocol), implémenté à l'origine sur les versions BSD, est issu de l'architecture XNS de Xerox.

- Ses spécifications sont décrites dans RFC 1058. L'algorithme de routage est basé sur le comptage dynamique du nombre de sauts (Hop), limité à seize.

- Une route est détruite si sa métrique vaut 16.

- Il génère un trafic complémentaire car il échange périodiquement (tous les 30s) les métriques entre routeurs proches voisins.

- Il y a seulement une visibilité de proche en proche.

- Le calcul de la métrique ne tient pas compte du débit de la ligne, de sa charge, ou de la qualité du service demandé.

- Il utilise le port UDP 520.

L'algorithme de routage est le suivant :

- détection des interfaces réseau initialisées sur des systèmes distants et configuration des tables de routage locales, compléments éventuels des tables par la lecture du fichier /etc/gateways pour déterminer le routage vers des sites non directement connectés,

- requêtes, en général en mode broadcast, sur toutes les interfaces des stations adjacentes pour intégrer leurs tables de routage dans les tables locales,

- début d'une boucle infinie où sont exécutées les opérations suivantes :

Début

émission des tables de routage locales en cas de requête distante,

mise à jour des tables locales suite à une requête sur des sites distants,

émission de paquets de description des tables locales après modification,

émission toutes les trente secondes des tables si la machine est un routeur,

vérification périodique des tables pour éliminer les adresses désuètes.

Fin

- Les problèmes de conception du protocole RIP V2

- La simplicité du calcul de la métrique peut engendrer des performances médiocres.

- Le protocole est simple et robuste pour des petits réseaux.

- Il y a émission régulière des tables de routage. Toutefois, la convergence des tables de routage est lente ce qui risque dans certaines situations de créer des incohérences.

- Exemple

Les métriques permettant d'accéder au réseau B sur les différents routeurs sont les suivantes :

Routeur	Métrique

R1	1

R2	2

R3	3

R4	0

Supposons maintenant que la liaison entre les réseaux A et B soit coupée :

D'après les principes de diffusion, les tables de routages vont évoluer ainsi :

Routeur	Métriques

R1	1	16 (unreachable)	3 (R2+1)	3

R2	2	2	2	4 (R1+1)

R3	3	3	3	5 (R3+1)

R4	0	0	0	0

Plusieurs techniques permettent de résoudre ces cas délicats :

- splitting horizon : une route n'est jamais transmise au (proche) voisin qui l'a émise,

- poisoned reverse : la route peut être transmise au voisin l'ayant initialement envoyée avec une métrique de 16,

- triggered update : les mises à jour des tables de routage ne sont émises qu'après une modification effective d'une route,

- holddowns : les routes reconnue détruite redevient opérationnelle après intervention de l'administrateur.

### Le protocole IGRP

- Le protocole IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) est un protocole propriétaire, de type vecteur de distance, spécifié par CISCO en 1988 pour remédier à certains défauts du protocole RIP.

- Le routage et le calcul de la métrique sont basés sur les paramètres suivants :

largeur de bande des chemins,

charge des lignes,

délais de transmission dus à la topologie,

fiabilité du chemin en fonction d'un taux d'erreurs calculé dynamiquement,

définition d'une taille maximum des segments sur un chemin donné,

définition du nombre de sauts.

- Le protocole IGRP a été amélioré en 1993 par le protocole EIGRP (IGRP étendu).

## Protocoles de routage IGP de type SPF

- Principes

- Le calcul de la métrique est basé sur le calcul du plus court chemin (Shortest Path First), calculé à partir des informations topologiques de l'ensemble du réseau contenues dans une base de données de routage unique.

- Les algorithmes de ce type nécessitent une duplication suivie d'une distribution des tables de routage car chaque routeur contient une copie de la base de données de routage existante sur le réseau contenant sa topologie ainsi que les métriques de chaque chemin.

- Toute modification de la table par un des routeurs est diffusée aux autres routeurs pour mise à jour.

- Les algorithmes de calcul de la métrique sont les mêmes que ceux utilisés dans les protocoles de type vecteur de distance.

### Le protocole OSPF

- Routage

- L'algorithme de routage est de type "Plus Court Chemin".

- Chaque routeur détient une copie de la base contenant la topologie du réseau et les longueurs de chacun des chemins.

- Les informations de routage sont constituées de la totalité de la base ainsi que des mises à jour fréquentes.

- Convergence

Elle est très rapide. Par contre, la puissance de calcul est très importante.

### Le protocole HELLO

Le protocole HELLO (Original Gateways protocol for NSFNet) est utilisé dans le réseau NSFN. Sa métrique est basée sur le temps de réponse des routeurs. Il supporte deux fonctions :

- synchronisation des horloges des machines,

- estimations des temps de réponse échangées entre les différentes stations.

### Implémentation des différents protocoles

- La commande du shell route permet d'ajouter, de détruire, de modifier dynamiquement les tables de routage.

- Le processus démon /etc/routed est l'implémentation la plus répandue du protocole RIP. Il définit un chemin permettant aux stations ou aux routeurs d'échanger des informations de routage de manière invisible.

- Le processus démon /etc/gated est une implémentation des protocoles RIP, HELLO et EGP.

- L'appel système ioctl permet l'ajout d'une route (option SOILADDR) ou la destruction d'une route (option SIODELRT).

- Le protocole ICMP permet également de modifier les tables de routage.

Comparaison entre routed et gated

Fonctionnalité	routed	gated

- Protocole utilisé	RIP	EGP, BGP, RIP, HELLO

- Utilisation d'un système autonome	interne	interne et externe

- Restriction du routage	non	oui

### Passerelles IP et X25

- L'interface entre les réseaux TCP/IP et X25 est défini dans le RFC 877.

- On peut ainsi transporter des datagrammes IP sur un réseau X25.

- Pour transférer des datagrammes IP sur un réseau X25, il faut établir une correspondance entre les adresses IP et les adresses X121. Il faut également ouvrir un circuit virtuel.

## Evolutions de l'adresse IP

- Victime de son succès, le réseau Internet risque d'être saturé avant l'an 2004. Le nombre d'adresses IP disponible se réduit et la capacité globale d'adressage est insuffisante.

- Depuis 1993, l'IETF (Internet Engineering Task Force) a constitué le groupe de travail IPng (Internet Protocol next generation) dont la tâche est de trouver une solution au risque de pénurie des adresses IP sur 32 bits.

- Il faut sécuriser les échanges sur Internet et d'authentifier les correspondants.

- Il est également nécessaire de permettre l'utilisation d'applicatifs multimédia et de s'adapter aux nouvelles technologies du monde des télécommunications.

IP version 6

L'évolution du protocole IP devrait être conforme au protocole SIPP (Simple Internet Protocol Plus) Le champ adresse du datagramme devra avoir une taille de 16 octets. Plusieurs types et structures d'adressage ont été définies selon la valeur des premiers bits du champ adresse :

01	adresse unicast (nœud unique, adresse globale, lien local, site local),

10	réservé aux attributions géographiques,

111000	adresse NSAP,

111011	adresse IPX,

11111111	adresse d'utilisation locale.

Les autres valeurs sont réservées aux futures attributions comme par exemple :

- le cluster dont l'adresse du domaine identifie un groupe de nœuds partageant le même préfice d'adresse.

- le multicast qui est l'adresse de diffusion de tous les nœuds d'un même groupe. Le concept du broadcast de la version IPV4 est supprimé.

- Exemple d'adressage unicast

Nouvelle notation

La nouvelle notation s'effectue par bloc de 16 bits séparés par le caractère : , en remplaçant les suites de 0 en tête ou dans les champs intermédiaires par le séparateur ::.

- Exemple

ABFE:76B3:0:0:0:34DE:421:12

0.0.0.0.0.0.182.158.25.30

Dans un format compressé, on obtient :

ABFE:76B3::34DE:421:12

:: 182.158.25.30

- Autres évolutions

Des options sont rajoutées, en particulier le support d'allocation de ressources qui remplace le champ Type Of Service du protocole IPV4. Il devient possible de garantir une bande passante et un délai de transmission afin de rendre IP déterministe.

Il est en outre prévu de pouvoir adapter le protocole IPV6 à de nouveaux besoins à définir.

- Migration IPV4 vers IPV6

- Deux îlots IPV6 peuvent communiquer à travers un réseau IPV4 (principe du tunneling).

- Un serveur IPV6 communique avec des réseaux IPV4 et IPV6 car il a deux adresses : une en IPV4 et une en IPV6.

- Il faut revoir les protocoles du DNS

## Le protocole DHCP

Un serveur DHCP maintient une liste d'adresses IP, permanentes ou allouées temporairement, disponibles de façon exclusive à l'utilisation, pour toute station qui en fait la demande.

L'adresse utilisée temporairement est restituée à la fin du bail autorisé.

Cette approche (adresse allouée pour une durée limitée) permet d'éviter d'allouer de façon permanente des adresses IP qui ne seraient utilisées que temporairement.

Les postes clients DHCP fonctionnent sous Ms/Dos, Windows 3.xx, Windows 9x, Windows NT, Novell, Unix. Dans ce dernier cas, le protocole DHCP est compatible avec le protocole bootp.

Le serveur DHCP peut définir et maintenir

- les adresses IP des postes de travail du (sous) réseau,

- les masques de sous-réseau,

- la définition des passerelles,

- l'adresse des serveurs de nom DNS,

- le nom des domaines Internet,

- un grand nombre d'autres paramètres utilisables dans l'environnement TCP/IP.

- Algorithme du protocole DHCP

- La station cliente fait une requête d'adresse au serveur DHCP par émission d'un message de diffusion ce qui impose la présence d'un serveur DHCP ou d'un serveur de réacheminement (agent de relais DHCP).

- Le message de diffusion est reçu par tous les serveurs DHCP.

- Un (plusieurs) serveur(s) va (vont) envoyer une proposition à la station cliente à condition de disposer des plages d'étendue adéquates.

- Le poste client réceptionne la proposition puis diffuse alors un message d'acquittement diffusé vers tous les serveurs, ce qui leur permet de remettre l'adresse dans le pool s'il leur offre n'a pas été retenue.

- Le client essaie de renouveler son bail à la moitié de ce dernier, puis à 87,5%, puis à 92,225%, etc…. Le serveur élu peut alors accepter ou refuser la requête.

- Etendue

Une étendue DHCP est constituée d'un ensemble de stations exécutant le service Client DHCP dans un sous-réseau IP et permet d'en définir des paramètres communs.

Chaque étendue a les propriétés suivantes :

- un masque de sous-réseau unique permettant de déterminer le sous-réseau correspondant à une adresse IP donnée;

- un nom d'étendue défini par l'administrateur lors de sa création;

- la durée des baux à affecter aux clients DHCP dotés d'adresses dynamiques.

- Les options peuvent être définies globalement (pour toutes les étendues présentes et futures), individuellement (pour une étendue donnée) ou pour des clients DHCP individuels.

## Protocoles de Transport

- Les protocoles de transport les plus utilisés sont UDP et TCP.

- Le protocole UDP, plus simple, est utilisé pour des réseaux locaux.

- Le protocole TCP est complet, fiable et peut être utilisé pour les connexions longues distance.

### Le protocole UDP

- Le protocole UDP (User Data Protocol) assure le transport de bout en bout. Il est orienté datagramme.

- Il est très économique et simple car il n'existe pas de mécanisme d'acquittement ou de contrôle d'erreurs.

- Il assure le service de multiplexage. La perte ou la duplication de messages ne sont pas gérées.

- Il est défini par le RFC 768.

Le format d'un segment UDP est le suivant :

Avec :

Source Port	champ optionnel indiquant le port du processus émetteur.

Destination Port	désignation du service distant.

Length	longueur totale du datagramme

Checksum	somme (optionnelle) de contrôle de la transmission ainsi que de la station destinataire.

Il existe un pseudo-en-tête, placé avant l'en-tête standard UDP, qui va désigner le segment dont le format est le suivant :

Utilisation

Ce protocole est surtout utilisé dans les réseaux locaux avec les protocoles NFS et NIS, les serveurs de noms, le protocole tftp (Trivial File Transfert Protocol), le protocole snmp, quand l'utilisation du protocole TCP n'est pas nécessaire.

### Le protocole TCP

- Le protocole TCP (Transmission Control Protocol) est un protocole de transport de bout en bout, fiable, orienté connexion.

- Il s'interface avec les processus à travers un ensemble d'appels systèmes classiques (open, read, write...) ou spécifiques (socket, bind, connect,...).

- Il gère une longueur du message issu des couches supérieures arbitraire.

- Les données sont transportées en un flow continu et structuré.

- Il peut supporter 3 conversations simultanées.

- C'est un protocole de type 3 Ways Handshake, dont l'exécution se décompose en 3 phases :

- demande de connexion,

- acquittement de la connexion,

- acquittement de la réponse par utilisation de drapeaux de temporisation..

- Il utilise le protocole IP de la manière la moins contraignante possible.

- Il est conçu pour fonctionner dans un environnement hétérogène.

- Il est défini dans le RFC 1778.

- Il assure :

les connections (négociations de la taille des fenêtres en émission par exemple),

les transferts de base (flots d'octets qui transitent d'une station à l'autre),

le contrôle des erreurs (perte, duplication,...),

le contrôle de flux (par échange de signaux d'acquittement ACK pour accepter les paquets d'une fenêtre (par un système de fenêtrage)),

le multiplexage (technique d'adresse et de port sur chaque station),

la gestion dynamique du délai de retransmission.

- Il gère la fiabilité de l'acheminement des segments par acquittement et retransmission.

- Le contrôle de flux est effectué par le système de fenêtrage.

- Le calcul de la longueur des segments est calculé par négotiation.

- L'unité de données de protocole (PDU) de transport est appelée un segment.

- La communication entre processus distants est réalisée par des ports de communication, les processus distants étant alors perçus comme des entités actives d'une station locale.

- Les processus clients appellent les services du protocole TCP et indiquent en argument l'adresse d'un tampon contenant les données à transmettre. Le protocole TCP les découpe en segments transmis au protocole IP chargé de les acheminer vers leur destination.

- Le module TCP distant utilise les champs de l'en-tête du paquet. Pour informer le processus consommateur de l'arrivée de données clientes, le protocole IP insère les segments TCP dans des datagrammes IP et les "route" sur les réseaux. Un segment TCP peut ainsi être fragmenté, puis réassemblé selon les divers algorithmes associés au routage du protocole IP.

- La transmission est garantie fiable par les mécanismes de gestion des numéros de séquence et d'acquittements. Le numéro de séquence de chaque octet est la première information d'un segment qui comporte un numéro d'acquittement indiquant le numéro du prochain octet attendu en sens inverse.

- Lorsque le protocole TCP émet un segment, il en conserve une copie dans une file de réémission et arme une temporisation. Le contrôle de flux est assuré par un entier, le champ window, qui indique sur le segment émis le nombre d'octets que peut recevoir le module TCP.

Adresse TCP

- Les numéros de port permettent l'identification des flots de données qu'échangent deux modules TCP. Une adresse TCP est le couple {adresse internet, un numéro de port}.

- Un port désigne un processus donc un service d'une station accessible dans un réseau. Il peut être accessible par plusieurs processus distants.

- Chaque communication par TCP, contrôlée par le bloc de transmission de contrôle (Transmission Control Bloc (TCB)), se traduit par la connexion d'une structure socket locale à une structure socket distante.

- Un appel système open peut être actif ou passif. L'appel passif reste en attente du processus client alors que l'appel actif impose une synchronisation des deux entités communicantes. Un appel actif peut se connecter à un processus en attente sur un appel passif. Les deux processus sont alors en mode connexion établie.

- La communication est du type stream. Le processus producteur indique, à chaque appel système, le processus destinataire. La recopie des données entre le monde utilisateur et le monde TCP est réalisée dans un ensemble de tampon réseaux (messages streams ou structure mbuf).

L'en-tête TCP

- Les segments TCP sont envoyés dans des datagrammes IP. L'en-tête TCP suit l'en-tête IP.

- Il a la structure suivante :

Description

- source Port	numéro du port de l'application émettrice codé sur 16 bits.

- destination Port	numéro de port destinataire codé sur 16 bits.

- Sequence number	numéro de séquence du segment (32 bits).

- ACK number	numéro du prochain segment attendu quand le drapeau ACK est valide.

- Donnée Offset	position des données dans le segment à partir de l'en tête.

- Reserved (6 bits)	dans l'ensemble à zéro.

- 6 drapeaux de contrôle

URG	segment urgent,

ACK	drapeau d'acquittement d'un segment,

PSH	interdiction du stockage temporaire,

RST	réinitialisation de la connexion (session),

SYN	établissement d'un connexion (session),

FIN	drapeau de fin de connexion (session).

- Window	Nombre d'octets de données transmissible avant acquittement (contrôle de flux).

- Checksum

somme de contrôle calculée à partir de l'ACK number. La zone contrôlée contient l'en-tête et le pseudo-en-tête contenant l'adresse source, l'adresse de destination, le protocole. Il est utilisé par les algorithmes de corrections de routage IP codé 16 bits.

- Urgent Pointer

Pointeur indiquant les données urgentes contenues au début des données du segment interprétés avec le drapeau de contrôle URG codé 16 bits.

- Options multiples

TCP est un automate à états finis qui se synchronise avec un automate distant du même type. Pour cela il utilise l'ensemble des variables d'état stockées dans le TCB dont les principales sont :

le numéro local et le numéro distant des prises de communication (sockets),

les pointeurs vers les tampons d'émission et de réception de l'utilisateur,

le pointeur sur la file de retransmission (retransmit queue),

le pointeur sur le segment courant.

Les variables d'état utilisées pour la gestion de l'émission sont :

SND.UNA	émission sans attente du drapeau ACK,

SND.NXT	prochaine émission,

SND.WND	émission de la fenêtre,

SND.UP	émission du pointeur "urgent pointer",

SND.WL1	dernière mise à jour de la fenêtre numéro segment,

SND.WL2	dernière mise à jour de la fenêtre numéro ACK,

ISS	initialisation du numéro de séquence d'émission.

Celles qui utilisées pour la gestion de la réception sont :

RCV.NXT	prochaine réception,

RCV.WND	réception de la fenêtre,

RCV.UP	réception du pointeur "urgent pointer",

IRS	réception du numéro de séquence initial

padding : ensemble d'octets nuls permettant d'aligner la fin de l'en tête sur un multiple de 32 bits.

Les différents états des automates TCP sont les suivants :

LISTEN	attente d'une requête de connexion,

SYN_SENT	attente après émission d'une requête de connexion,

SYN_RECEIVED	attente d'un signal d'acquittement ACK d'une requête de connexion,

ESTABLISHED	connexion ouverte (les dates peuvent circuler),

FIN_WAIT_1	attente d'une requête de terminaison ou d'un signal d'acquittement ACK d'une requête distante de terminaison,

FIN_WAIT_2	attente d'une requête de terminaison distante,

CLOSE_WAIT	attente d'une requête de terminaison locale émise par l'utilisateur,

CLOSING	attente d'un signal d'acquittement ACK d'une requête de terminaison locale,

LAST_ACK	attente d'un signal d'acquittement ACK d'une requête de terminaison préalable envoyé par le module TCP distant (incluant le signal d'acquittement ACK de sa requête de fin de connexion),

TIME_WAIT	attente pendant la circulation des requêtes,

CLOSED	connexion fermée.

Les événements qui provoquent le changement d'état d'un automate TCP proviennent soit :

- de l'utilisateur : appels système open, send, receive, close, abort, status,

- du protocole : signaux de contrôle SYN, ACK, RST, FIN, TIME_OUT.

Le diagramme qui suit est un résumé du graphe d'état du protocole

## protocole SNMP d'administration de réseau

### Généralités sur l'administration de réseau

L'ISO a défini cinq aires fonctionnelles d'administration de réseau :

la gestion des anomalies,

la gestion des configurations,

la gestion des événements,

la gestion de la sécurité,

la gestion des informations comptables.

- Il faut faire la différence entre un événement (par exemple une ligne occupée) et une anomalie (par exemple une ligne saturée suite à ...). Il faut donc définir des indicateurs et se doter d'outils permettant de recueillir puis d'analyser des informations.

- La gestion des anomalies est prise en compte par l'ensemble des opérations relatives à la détection de problèmes sur le réseau ainsi que leur résolution.

- La gestion des configurations concerne l'initialisation ainsi que le paramétrage des données propres au bon fonctionnement du système considéré.

- La gestion des performances permet d'évaluer le comportement des différents acteurs du réseau et d'en optimiser le fonctionnement.

- La sécurité est fondamentale dans la mesure ou n'importe qui peut, avec un PC portable se brancher discrètement sur un réseau.

- Il faut aussi faire des facturations d'un utilisateur utilisant divers services distribués (par exemple NFS).

- Nous présentons dans le présent paragraphe les concepts de base du protocole SNMP, devenu le standard d'administration de réseau. Les commandes associées seront présentées au chapitre correspondant.

### Origines

- Le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol), défini historiquement par des administrateurs de réseaux d'Universités Américaines, est devenu l'outil standard d'administration de réseaux hétérogènes. C'est un standard de l'Internet recommandé, conforme aux RFC 1155, 1156, 1157. Il permet de définir des règles d'administration sur des réseaux hétérogènes.

- La plupart des constructeurs ont développé des produits logiciels et/ou matériels supportant ce protocole. Certaines versions de serveurs SNMP ainsi que des logiciels d'interrogation sont disponibles dans le domaine public, par exemple le kit du MIT (The SNMP Development Kit).

Création

C'est un protocole défini en 1989.

Objectif

Administration de réseaux hétérogènes, en principe indépendante de TCP/IP.

Mode de fonctionnement

Il utilise soit le datagramme IP ou datagramme OSI.

Utilisation

L'administrateur envoie des commandes aux différents noeuds du réseau. Trois concepts essentiels :

- l'agent SNMP, station devant être administrée et stockant localement les informations nécessaires,

- le gestionnaire SNMP, logiciel de la station d'administration,

- la base de données associée appelée MIB (Management Information Base).

### Serveurs et clients SNMP

La gestion des informations d'administration est basée sur le modèle serveur/client. Deux types d'entités y sont définies : le serveur et le client.

Client

- Il y a toujours au moins une station d'administration (Network Management Station), appelée client SNMP, ou gestionnaire SNMP.

- Des commandes d'administration de réseau utilisant le protocole SNMP lui permettent de faire des requêtes et d'administrer les serveurs (de données) SNMP.

- Une station d'administration SNMP maintient une base de données virtuelle appelée MIB (Management Information Base) qui décrit les objets administrés (adresse réseau, routes, tables de connexion, etc.) ainsi que les variables d'administration qui leur sont associées.

- Cette base est accessible pour tout traitement ultérieur par des protocoles de type selecting/polling permettant par exemple de réaliser des graphiques.

- Elle est décrite dans le RFC 1156.

Serveur

- Les stations administrées sont appelées agents SNMP ou serveurs SNMP car elles fournissent des informations aux gestionnaires SNMP.

- Un agent SNMP peut être une station de travail, un routeur, ou un terminal X. Il est responsable de la gestion des objets SNMP, stockés dans la MIB, ainsi que des réponses aux requêtes de la station d'administration.

Administration

Les opérations d'administration possibles sont :

- administration et optimisation des performances du réseau,

- vérification des informations de contrôle, à savoir accès et éventuellement modification,

- gestion des anomalies de fonctionnement,

- report des états, analyse et isolation des stations déficientes.

### Structure des objets de la MIB

- La structure interne des objets (Structure of Management Informations - SMI) ainsi que la hiérarchie de gestion des données est décrite dans le RFC 1155, sous-ensemble de la norme ISO ASN.1 (Abstract Syntax Notation 1). Il ne décrit en aucun cas les objets à gérer.

- La conformité des objets à la structure SMI garantit que la base de données est indépendante de tout protocole d'administration de réseau y compris SNMP.

- Tout objet de la base est décrit par le triplet {identificateur, syntaxe, encodage}, appelé type d'objet ou descripteur d'objet.

Identificateur

- L'identificateur (Object Identifier - OID) permet d'accéder par un chemin déterminé à un objet unique. Un identificateur est représenté par un ensemble d'entiers, séparés par un point, descripteur d'un chemin dans un arbre.

- La racine de l'arbre n'a pas d'étiquette. Dans l'exemple ci-après, les trois noeuds fils de root sont ccitt(0), iso(1), iso-ccitt(2). Le noeud iso(1) a lui même de nombreux noeuds fils, par exemple org(3), utilisé par les organismes internationaux.

- Le nom {iso org dod internet} est la représentation symbolique de la série d'entiers 1.3.6.1, qui par abus de langage est simplement appelée internet ou encore 1.3.6.1.

- La MIB1 est le sous-arbre accessible par le chemin 1.3.6.1.2.1.

- Pour garantir l'unicité d'accès, chaque organisation est responsable d'une section particulière de l'arbre.

Syntaxe

La syntaxe définit la structure de données permettant de représenter un objet, construite selon la syntaxe abstraite ISO-ASN.1. Il en existe trois types :

- type simple entier, caractère, identificateur d'objet,

- type complexe selon l'application à savoir ipAdress, NetworkAdress, Counter, Gauge, TimeTicks, et Opaque. La sémantique d'utilisation est décrite dans les RFC correspondants.

- type liste ou table.

Encodage

L'encodage décrit la représentation de l'objet quand il est transmis sur le réseau.

Groupes d'objets

Un groupe d'objets est l'ensemble des objets d'un noeud de l'arbre. La MIB en contient neuf :

- System	objets descripteurs de l'agent SNMP administré,

- Interfaces	type et état des interfaces avec la couche liaison,

- Adress Translation	translation de l'adresse ip,

- ip	objets associés au protocole ip,

- tcp	objets associés au protocole tcp,

- udp	objets associés au protocole udp,

- egp	objets associés au protocole egp,

- icmp	objets associés au protocole icmp.

La MIB-II est un sur-ensemble de la MIB décrite dans le RFC 1213.

MIB Propriétaire

Pour permettre aux vendeurs de supporter ou d'intégrer leur propres objets non définis dans la MIB standard, une partie de l'arbre est réservée aux entreprises privées. C'est la MIB propriétaire. La station qui l'utilise est alors associée à un constructeur.

### Accès et statut

- Un objet est caractérisé par ses droits d'accès et son statut. Il peut être accessible en lecture seule (ro), lecture-écriture (rw), ou inaccessible.

- Son statut peut-être impératif, optionnel, obsolète.

### Protocole de transport utilisé par SNMP

- Le protocole SNMP utilise obligatoirement le protocole de transport UDP. Il peut paraître étrange d'utiliser le protocole UDP et non TCP. La raison en est que le protocole SNMP n'utilise que trois paquets pour une requête de service. De plus, tout message SNMP est entièrement contenu dans un segment UDP. Toutefois, la surcharge générée par son utilisation sur le réseau est relativement importante (de l'ordre de 12 % de la charge normale).

- Les messages SNMP utilisent le port numéro 161 à l'exception des messages de type TRAP qui utilisent le port numéro 162.

- La structure d'un message SNMP est composée des trois champs :

numéro de version,

nom de la communauté,

unité de données de protocole.

L'architecture de SNMP est la suivante :

### Primitives du protocole SNMP

- Le format des PDU SNMP (Unités de Données de Protocole) est décrit dans le RFC 1157. Le protocole SNMP utilise quatre opérateurs et cinq PDU à savoir :

- GetRequest/GetNextRequest : la station d'administration interroge les agents SNMP avec les primitives GetRequest et GetNextRequest. Les valeurs associées aux objets de la MIB sont retournées par la primitive GetResponse.

- SetRequest : la station d'administration émet la primitive SetRequest vers les agents pour modifier éventuellement certaines variables de la MIB. Attention aux problèmes de sécurité résultants de l'utilisation de cet opérateur.

- Trap : les primitives associées à cet opérateur sont envoyées par les agents SNMP, de façon asynchrone, à la station d'administration après détection d'un des événements Coldstart (démarrage à froid), WarmStart (démarrage à chaud), LinkUp (ouverture de connexion), LinkDown (fermeture d'une connexion), Authentification Failure (défaut d'authentification de l'agent...).

### Communauté et authentification

- Une communauté est une relation entre un agent SNMP et un ou plusieurs gestionnaires SNMP.

- L'authentification mutuelle des entités SNMP (agents et gestionnaires) est réalisée grâce à un champ des PDU appelé community_name. Une requête reçue par une entité est validée par comparaison de ce champ avec la liste constituant la communauté d'accès contenue dans son fichier local  /etc/snmpd.comm.

### Autorisation

- Une fois l'authentification achevée, l'entité réceptrice doit déterminer le niveau d'accès autorisé à l'entité émettrice.

- Un sous ensemble de la MIB, visible par une communauté particulière, est une fenêtre sur la MIB.

- Toute gestionnaire d'une communauté a un droit d'accès à l'agent qui peut-être :

ro	lecture seulement,

rw	lecture et écriture,

locked	inaccessible.

- Tout objet de la MIB d'un agent a un mode d'accès qui peut-être :

ro	lecture seulement,

rw	lecture et écriture,

na	inaccessible.

- L'intersection des deux anneaux de protection définit le profil de la communauté pour chacun des objets de la fenêtre de la MIB.

- Exemple

Soit une communauté avec les doits d'accès ro et un des ses objets avec les d'accès rw, les seules opérations autorisées sont Get et GetNext.

## Protocoles de niveau de niveau session et présentation

Nous présentons dans le présent paragraphe les protocoles de haut niveau RPC et XDR utilisés par les protocoles NFS et XDR.

### Le protocole de niveau session RPC

Les protocoles RPC et XDR sont accessibles par des appels de procédures sur une station distante. RPC est un protocole du niveau session qui assure la gestion de l'exécution des procédures distantes.

Déroulement

- Une requête cliente RPC s'exécute selon l'algorithme suivant :

- Appel de la procédure distante

- Appel de l'adaptateur (stub) pour la mise en forme des données (marshaling)

- Transfert des données

- Exécution de la requête distante

- Retour suivant format RPC

- Mise en forme selon le format local (unmarshaling)

- Suite de l'exécution

Cet algorithme se représente sous la forme :

. API

Les API de la bibliothèque RPC sont définies dans la bibliothèque librpcsvc.a. Les plus utilisées sont les suivantes :

rnusers	affichage du nombre d'utilisateurs connectés

rusers	nombre d'utilisateurs et statistiques

havedisk	test si la station distante a un disque

rstat	information d'une station distante

rwall	émission d'un "write all"

getmaster	recherche du serveur NIS

getrpcport	interroge le portmapper

yppasswd	gestion du mot de passe sur le réseau.

- Exemple 1

/* calcul du nombre d'utilisateurs connectés */

#include <stdio.h>

main(int argc,char *argv[])

int argc;

{

unsigned num;

if (argc<2)

{fprintf(stderr,"usage : rnusers hostname\n");

exit(1);}

if((num = rnusers(argv [1]))<0)

{fprintf(stderr, "erreur : rnusers \n"); exit(1);}

printf("%d users on %s\n", num, argv[1]);

exit(0);

}

Le nommage de la procédure distante nécessite la connaissance du nom de la station, du numéro interne du programme appelé, et du numéro de la procédure. Il faut inclure le fichier /usr/include/rpcsvc/rusers.h.

- Exemple 2 : dialogue client/ serveur

- Code du processus client

#include <rpcsvc/rusers.h>

main(int argc, char *argv[])

{unsigned long nusers;

......

if(callrpc(argv[1], RUSERSPROG, RUSERVERS,

RUSERSPROC_NUM,xdr_void, 0, xdr_u_long, &nusers)

! = 0)

/*

argv[1]	nom station

RUSERSPROG	numéro du programme

RUSERVERS	numéro de la version

RUSERSPROC_NUM	numéro de la procédure

xdr_u_long	procédure XDR du stockage

nusers	variable nusers (format indépendant de la station)

*/

{.....}

printf(%d users on %s\n", nusers, argv[1]);

}

. Code du processus serveur

#include <rpcsvc/rusers.h>

char *nuser(); /* procédure à activer */

/* xdr_void, xdr_u_long : procédures XDR de passage d'arguments */

int main(void)

{register

rpc(RUSERSPROG, RUSERSVERS, RUSERSPROC_NUM,

nuser, xdr_void, xdr_u_long);

svc_run();

/* attente sur un événement multiple */

fprintf(stderr, "Erreur : svc_run\n");}

}

char * nuser(nombre)

/* calcul du nombre d'utilisateurs connectés */

char *nombre;

{static int nusers ;

return((char *) &nusers);

}

### Le protocole de niveau présentation XDR

Le protocole XDR est un protocole de niveau présentation dont l'objectif est de garantir un traitement des données indépendant de la station sur laquelle elles sont utilisées. Son utilisation est indispensable pour s'affranchir des problèmes de représentation interne des données sur des systèmes hétérogènes. Considérons les programmes lecteur et rédacteur suivants :

/* programme du processus rédacteur*/

#include <stdio.h>

main()

{long i;

for(i = 0; i < 8; i++)

{fwrite((char *) &i, sizeof(i), 1, stdout);}

}

/* programme du processus lecteur */

#include <stdio.h>

int main(void)

{long i, j;

for(j = 0; j < 8; j++){

fread((char *) &i, sizeof(i), 1, stdin);

printf("% ld", i);

}

printf("\n");

}

Si les processus rédacteur et lecteur sont exécutés simultanément sur une unique station (par exemple un sun ou un vax), on obtient à l'exécution de la commande rédacteur | lecteur

0 1 2 3 4 5 6 7

Si les processus rédacteur et lecteur sont exécutés simultanément sur deux stations (le processus rédacteur sur un sun et le processus lecteur sur un vax), on obtient à l'exécution de la commande rédacteur | rsh vax lecteur

0 16777216 33554432 50331648 67108864 83886080

100663296 117440512

Le résultat est faux car l'implémentation des données est différentes (little endian et big endian) sur les deux stations. En utilisant les API du protocole XDR, on obtient les programmes :

/* Processus rédacteur */

#include <stdio.h>

#include <rpc/rpc.h>

int main(void)

{XDR xdrs ;

long i;

xdrstdio_create(&xdrs, stdart, XDR_ENCODE);

for(i = 0; i < 8; i++) xdr_long(&xdrs, &i);

}

/* Processus lecteur */

#include <stdio.h>

#include <rpc/rpc.h>

int main(void)

{XDR xdrs ;

long i, j;

xdrstdio_create(&xdrs, stdin, XDR_DECODE);

for(j = 0; j < 8; j ++)

{xdr_long(&xdrs, &i);

printf("% ld", i);

}

printf("\n);

}

Si le processus rédacteur est exécuté sur une station sun et le processus lecteur sur un vax, on obtient à l'exécution de la commande redacteur | rsh vax lecteur

0 1 2 3 4 5 6 7

Le résultat est alors correct.

Mode d'utilisation

Le protocole XDR a été conçu pour définir des données indépendantes des stations dans un environnement hétérogène. Les principales API associées à ce service sont :

xdr_int()	xdr_u_int()	xdr_enum()	xdr_void()

xdr_long()	xdr_u_long()	xdr_kool()

xdr_short()	xdr_u_short()	xdr_string()

- Exemple

main(void) /* Processus serveur */

{SVCXPRT *transp; /* utilisée pour la gestion du processus serveur RPC */

int suser();

transp = svcudp_créate(RPC_ANYSOCK);

/* allocation dynamique d'une structure transp */

pmap_unset(RUSERSPROG, RUSERSVERS);

/* invalidation du portmapper */

/* adresse d'allocation : numéro de port, de programme, de version */

svc_register(transp, RUSERSPROG, RUSERSVERS, ruser, IPPROTO_UDP);

svc_run(); /* appel du superviseur */

}

ruser(rqstp, transp) /* procédure de "dispatch" */

struct svc_req *rqstp;

SVCXPRT *transp;

{unsigned long nusers,

switch(rqstq -> rq_proc)

/* numéro de la procédure */

{case NULLPROC : 	/* utilitaire rpcinfo */

svc_sendreply(transp, xdr_void,0);

return;

case RUSERSPROC_NUN :

/* code de calcul du nombre d'utilisateurs */

svc_sendreply(transp, xdr_u_long, &nusers);

return;	/* émission réponse */

default :

/* traitement des erreurs : procédures non reconnues */

svcerr_noproc(transp);

return;

}

}

main(int argc, char *argv[]) /* processus client */

...

{struct timeval pertry_timeout, total_timeout;

struct sockaddr_in serveur_addr;

register CLIENT *client;

...

pertry_timeout.tu_sec = 3;

pertry_timeout tu_usec = 0;

/* création structure client UDP */

client = clntudp_create(&server_addr, RUSERPROG, RUSERSVERS, pertry_timeout, &sock);

...

total_timeout.tu_sec = 20 ;

total_timeout.tu_usec=0;

clnt_stat = clnt_call(client, RUSERRPROC_NUM, xdr_void, xdr_u_long, &nusers, total_timeout);

## Le protocole Samba

### Rappels sur le protocole netbios et les api netbeui

Le protocole NETBIOS fut créé en 1984 par IBM et SYTEC pour permettre la communication de programme à programme sur des postes d'un réseau local. Il utilise trois services essentiels :

- service de nommage : chaque PC est accessible uniquement par un nom symbolique.

- service de session : service orienté connexion, préalable nécessaire à toute station qui dialogue avec une autre.

- service de datagramme : service fonctionnant en mode non connecté ne garantissant pas la réception des messages émis.

Il existe des fonctions complémentaires de gestion et de contrôle des connexions.

Les services précédemment décrits sont accessibles par l'interface NETBEUI (NETBIOS extended user interface).

### Les blocs de messages de serveur (SMB)

Des services complémentaires ont été implémentés par microsoft :

- Services liés aux connexions et aux déconnexions.

- Services de gestion des fichiers :

gestion des attributs du disque,

création et suppression de répertoires,

recherche de fichiers,

création et suppression de fichier,

lecture et écriture de fichier,

gestion de verrous lors des accès concurrents,

transfert de fichiers entre ordinateurs.

- Services d'impression distribuée.

- Service d'émission et réception de messages électroniques.

### Limites de l'architecture netbios-netbeui-smb

- Absence de mécanisme d'adressage autre que celui du nom symbolique des postes de travail.

- Utilisation de l'adresse physique mac (niveau liaison) comme adresse réseau alors que les protocoles standards utilisent une adresse de niveau réseau (IPX ou IP) leur permettant d'être routable et d'accéder à des réseaux distants.

Cette architecture n'est donc pas adaptée aux réseaux locaux constitués d'un grand nombre de stations, l'administration y devenant très complexe pour définir des passerelles vers d'autres architectures.

### Présentation de Samba

Samba est un logiciel sous licence GNU, développé avec les fonctionnalités suivantes :

- Implémentation sous Unix du protocole SMB pour communiquer avec les environnements microsoft.

- La partie serveur permet à une station de travail d'un réseau local microsoft d'accéder aux ressources du serveur Unix.

- La partie cliente permet à une station Unix d'accéder à des ressource d'un serveur NT ou Windows 9x.

### Installation

- Il suffit de compiler la distribution qui est fournie gratuitement avec le fichier makefile d'installation.

- Il faut mettre à jour :

le fichier /etc/services car les trames SMB sont encapsulées dans des datagrammes IP avec les informations suivantes :

netbios-ns	137/tcp

netbios-ns	137/udp

netbios-dgm	138/tcp

netbios-dgm	138/tcp

netbios-ssn	139/tcp

le fichier inetd.conf avec les lignes suivantes :

netbios-ssn	stream	tcp	nowait	root	/usr/local/samba/bin/smbd	smbd

netbios-ssn	dgram	udp	wait	root	/usr/local/samba/bin/nmbd	nmbd

Le fichier smb.conf avec les informations suivantes :

[global ]

workgroup=identificateur_du_groupe_de_travail_microsoft

server string = SAMBA

lock directory = /var/adm

[linux]

browsable = yes

available = yes

public = yes

writable = no

path = /

Commandes de contrôle

La commande smbclient, utilisée avec l'option L et d'un nom symbolique de station, permet d'en visualiser les ressources accessibles.

## Bibliographie du présent chapitre

Internetworking with TCP/IP

D. Comer

Editeur : Prentice Hall

Le routage dans l'Internet

Auteur : Christian Huitema

Editeur : Eyrolles

Unix Network Programming

W.RICHARD STEVENS

Editeur : Prentice Hall

## Exercices

### Adressage IP et protocoles associés

1°) Rappeler les principes de l'adressage IP à savoir :

- adressage,

- routage,

- types de réseau.

2°) Quelles sont les adresses IP réservées ?

3°) A quoi correspondent-elles ?

4°) Pourquoi est-il nécessaire de faire "une résolution d'adresse" pour que deux stations puissent dialoguer ?

5°) Rappeler le principe de la résolution d'adresse ?

6°) Quel est le nom du protocole de résolution d'adresse dans le monde TCP/IP ?

7°) Sous quel nom de commande est-il accessible ?

8°) Quels sont les fichiers de configuration associés à l'adressage IP ? En déduire une cartographie du réseau en cours d'utilisation en indiquant le nom des stations, leur adresse IP et leur numéro de carte Ethernet.

9°) Indiquer le principe de fonctionnement du protocole ICMP ? Quel est son rôle? Avec quelle commande est-il implémenté ?

10°) Quels sont les problèmes posés par l'installation d'une carte réseau ?

11°) Définissez une stratégie complète d'installation d'un réseau constitué de deux stations utilisant les protocoles TCP/IP au moins à savoir :

problèmes d'installation,

test de fonctionnement,

stratégie d'adressage,

mise en fonctionnement.

12°) Même question avec une station sous UNIX et une sous Windows.

### Routage

1°) Qu'est ce qu'un répéteur, un pont, un demi-pont, un routeur, une passerelle.

2°) Quels sont les principes de base du routage dans les réseaux IP ?

3°) Soit le réseau suivant :

A partir de la commande netstat, vous déduisez que les tables de routage du routeur B sont les suivantes :

Station du réseau	Adresse du prochain routeur

15.0.0.0	émission directe

20.0.0.0	émission directe

10.0.0.0	10.0.0.5

25.0.0.0	20.0.0.5

Votre réseau fonctionne-t-il correctement ?

4°) Quels différences y a-t-il entre un algorithme de routage statique et un algorithme de routage dynamique ?

5°) Quand doit-on les utiliser ?

6°) Existe-il des protocoles capable de déterminer un "meilleur chemin ? Selon quels principes ? Comment sont ils appelés ? exemples.

7°) Qu'est ce qu'un sous-réseau. Quel est son utilité ?

8°) Comment peut-on définir des sous-réseaux dans le monde TCP/IP.

9°) Qu'est ce qu'un système autonome ?

10°) Différences entre un protocole de type EGP et un protocole de type IGP.

11°) Quelles sont les commandes et démons utilisés pour la gestion du routage. Quels sont les protocoles de routage sous jacents ? Indiquer des situations d'utilisation.

### Protocoles de transport

1°) Quels sont les protocoles de transport essentiels utilisés dans le monde TCP/IP ?

2°) Indiquer leurs caractéristiques essentielles ainsi que les raisons de ces dernières ?

3°) Rappeler les principes de l'adressage au niveau transport. Dans quels fichiers peut-on trouver les adresses correspondantes ?

4°) Différence entre une trame, un datagramme et un segment.

### Protocoles de haut niveau

1°) Rappeler le principe du protocole RPC. Quels sont les problèmes potentiels posés par son utilisation en cas de dysfonctionnement ?

2°) En faisant une analogie avec le modèle OSI, quel est la couche correspondante associée au protocole RPC ?

3°) Mêmes questions avec le protocole XDR.

4°) Quels sont les applications immédiates de ces deux protocoles ?

### Protocoles d'administration de réseau

1°) Pourquoi est-il nécessaire de définir un protocole spécifique d'administration de réseau ?

3°) Différence entre une norme et un standard.

2°) Y-a-t-il aujourd'hui un standard sur le marché ?

4°) Qu'est-ce qu'un agent SNMP ?

5°) Rappelez les principes de fonctionnement du protocoles SNMP .

6°) Quelle est l'architecture utilisée ?

7°) Que représente le serveur SNMP ? le client SNMP ?

8°) Comment appelle-t-on la base de données des objets SNMP ?

9°) Comment un objet de la base est-il accessible ?

10°) Une station administrée peut-elle être protégée ? A quelle niveau ?

11°) Les informations associées au protocoles SNMP sont elles "utilisables directement" ?

# MISE EN OEUVRE des SERVICES

## La base de données réseau

### Généralités

La mise en oeuvre des services se déroule suivant les phases suivantes :

- démarrage du système,

- chargement du noyau,

- constitution des tables système,

- mise en place des services de la DARPA,

- mise en place des services type NFS, NIS.

Les services réseaux utilisent des fichiers de configuration qui constituent la base de données réseau. Ils permettent la définition de leur adresse logique ou port. Sur la plupart des implémentation des protocoles TCP/IP, ces fichiers sont :

- le fichier hosts,

- le fichier networks,

- le fichier hosts.equiv,

- le fichier ethers,

- le fichier protocols,

- le processus démon inetd,

- le fichier services,

- le fichier netgroup.

### Le fichier hosts

Toute station du réseau INTERNET est définie par son adresse Internet, son nom symbolique. Le fichier /etc/hosts assure la correspondance entre le nom symbolique et son adresse Internet qui est composée de deux champs : le numéro du réseau et le numéro de la station dans le réseau. L'accès à une station du réseau nécessite donc uniquement l'accès au réseau. Le fichier /etc/hosts assure la correspondance entre le nom symbolique (nom symbolique) de la station (hostname) et son adresse Internet. Une entrée a le format suivant :

192.9.200.4	alpha	beta gamma

adresse internet	nom de la station	alias

- Historiquement, ce fichier était utilisé pour réaliser les tables de routage. En cas d'adjonction d'une station, le numéro Internet était choisi en espérant que nulle part, quelqu'un n'aurait la même idée...

- Aujourd'hui, il faut une grande rigueur dans le choix du numéro Internet. Une autorité administrative par domaine est nécessaire de façon à ce que n'importe qui ne fasse pas n'importe quoi. Par exemple, le numéro Internet 192.9.200 est le numéro par défaut de toutes les stations SUN. Tant que le réseau local n'est pas ouvert sur le monde extérieur, cela ne pose pas de problème. Dès qu'il est ouvert, les risques de conflit sont réels. Il est toujours possible de changer alors de numéro Internet. Mais plus on attend, plus il y a de stations, plus c'est long (une semaine pour une grande université américaine fermée exclusivement à cet effet).

- Les règles d'attribution des adresses Internet sont les suivantes : l'adresse IP doit être unique sur tout le réseau Internet. Le seul moyen de garantir cette unicité est de s'adresser à l'organisme officiel chargé de cette tâche qui, en France, est l'INRIA. Une adresse Internet officielle est unique sur le réseau Internet. Elle ne garantie pas qu'un utilisateur peu scrupuleux ne l'utilise pas.

### Le fichier networks

Le fichier /etc/networks définit la correspondance entre le nom symbolique d'un réseau et son adresse internet. Une entrée a le format suivant :

nom du réseau	adresse du réseau	alias

sun_ether	192.9.200	sunether	ethernet

loopback	127.0.0	localnet (boucle fermée)

pseudo-reseau	255.255.255	masque de sous-réseau

#réseaux de classe B

paris	128.138	établissement paris

paris-ingenieur	128.138.240	sous-réseau-ingénieur

paris-recherche	128.138.238	sous-réseau-recherche

### Le fichier hosts.equiv

Deux stations d'un même réseau, dont le nom symbolique figure dans leur fichier /etc/hosts.equiv sont équivalentes. Les droit d'utilisation des commandes rlogin, rsh, rcp sont définis de la façon suivante : un utilisateur, référencé dans les deux fichiers /etc/passwd, même avec des identificateurs (uid et gid) différents, peut utiliser les commandes précédentes sans contrôle du mot de passe, sauf s'il est super utilisateur. Les stations équivalentes du réseau y sont définies sous la forme :

nom_symbolique_station1

nom_symbolique_station2

...

Exemple

Soit le fichier /etc/hosts.equiv de la station jupiter

junon

mercure ulysse

+group1

-group2

Tous les utilisateurs de la station junon sont acceptés sur la station jupiter.

- Le droit d'équivalence est restreint à l'utilisateur ulysse de la station mercure.

- Il y a équivalence des membres du group1 dans tous les stations.

- Le fichier /etc/hosts.equiv peut être complété par le fichier ~/.rhosts, définit par n'importe quel utilisateur dans son répertoire de travail sous la même forme que le fichier hosts.equiv. Ce fichier décrit les noms des utilisateurs pouvant se connecter depuis des stations extérieures, sans avoir à donner de mot de passe. En cas de conflit entre les deux fichiers, le fichier ~/.rhosts est pris en compte. C'est une faille de sécurité car la définition des droits d'accès contenus dans le fichier .rhost est indépendante de l'administrateur du système.

### Le fichier ethers

- La présence de ce fichier n'est pas, en principe nécessaire, la résolution d'adresse étant réalisée par le protocole arp.

- Toutefois, il peut être nécessaire de l'utiliser, lors d'installation ou quand il y a des problèmes sur le réseau.

- La correspondance entre le numéro du contrôleur Ethernet (en principe unique) et le nom symbolique de la station défini dans le fichier /etc/hosts est réalisée selon le format :

adresse ethernet	nom symbolique IP	alias éventuel

8:0:20:1:fl:be	paris	PARIS

8:0:20:1:FE:c0	antinea

### Le fichier protocols

La correspondance entre le nom du protocole et son numéro est définie selon la forme suivante :

nom du protocole	numéro du protocole	alias éventuel

ip	0	IP

icmp	1	ICMP

### Le processus démon serveur inetd

Le processus démon inetd

- Le dialogue client/serveur est réalisé par des processus démons serveurs.

- Depuis la version 4.3 BSD, le super processus démon /etc/inetd charge, selon les requêtes des processus clients, les autres processus démons réseau suivant les directives du fichier inetd.conf suivant le format suivant :

# commentaire

champ1	champ2	champ3	champ4	champ5	champ6	champ7

ftp	stream	tcp	nowait	root	/etc/ftpd	ftpd-l

telnet	stream	tcp	nowait	root	/etc/telnetd	telnetd

time	stream	tcp	nowait	root	internal

time	dgram	udp	wait	root	internal

Description

- champ1	nom du service définit dans le fichier /etc/services,

- champ2	type du socket utilisé (stream, dgram, raw, etc.),

- champ3	nom du protocole défini dans le fichier /etc/protocols,

- champ4	attente de terminaison de la requête avant réutilisation,

- champ5	nom de l'utilisateur propriétaire du processus démon,

- champ6	chemin d'accès du processus serveur,

- champ7	chemin d'accès et argument du processus serveur.

- Remarque

Il suffit d'invalider une ligne pour invalider l'exécution du processus démon correspondant.

### Le fichier des services clients

- Plusieurs processus pouvant utiliser simultanément les protocoles TCP et UDP, il est nécessaire d'identifier les données associées au processus client émetteur de la requête de service.

- Un entier de 16 bits représentant un numéro de port connu (well known port) par TCP et UDP, par exemple le port 21 pour ftp est utilisé à cet effet.

- Le fichier /etc/services contient la description de l'ensemble des services clients accessibles ainsi que leur numéro unique de port, ce qui permet d'établir la correspondance

(nom de service, numéro de port, protocole)

- Le processus démon serveur, défini dans le fichier inetd.conf et le processus client se donnent rendez vous pour dialoguer sur le port ainsi défini.

- Le fichier contient également la définition des numéros de port des protocoles de niveau supérieur (RPC, XDR) utilisés par les services de type NFS selon le format :

nom du service	numéro de port/nom du protocole	alias éventuel

Exemple

time	37/tcp	timeserver

time	37/udp	timeserver

- Remarque

Il suffit d'invalider une ligne pour invalider le service correspondant.

### Le fichier netcroup

Il n'existe que sur le serveur NIS et il est utilisé pour définir des groupes de stations, contrôler les droits des montages distants, ainsi que les droit des commandes rlogin ou rsh.

### Procédures associées à la base de données réseau.

Les fichiers /etc/hosts, /etc/networks, /etc/protocols, /etc/services sont utilisés par un ensemble de procédures qui assurent la correspondance entre le nom symbolique IP et les objets Internet associés.

Le fichier /etc/hosts

Structures de données associée

struct hostent {char *h_name; char **h_aliases; int h_addrtype; int h_length; char *h_addr; };

Synopsis

struct hostent *gethostent(void);

struct hostent *gethostbyname(char *name);

struct hostent *gethostbyaddr(char *addr, int len, int type);

int sethostent(int stayopen);

void endhostent(void);

Description

Lecture d'une entrée (ligne) du fichier /etc/hosts.

Structure hostent accessible à partir du nom symbolique de la station.

Structure hostent accessible à partir de l'adresse internet de la station.

Ouverture du fichier. Si la variable stayopen est nulle, le fichier n'est pas refermé.

Fermeture du fichier.

Le fichier /etc/networks

Structure de données associée :

struct netent {char *n_name; char **n_aliases; int n_addrtype; int n_net; };

Synopsis

struct netent *getnetent(void);

struct netent *getnetbyname(char *name);

struct netent *getnetbyaddr(long netaddr, int type);

void setnetent(int stayopen);

void endnetent(void);

Description

Lecture d'une entrée (ligne) du fichier /etc/networks.

Structure netent accessible à partir du nom symbolique du réseau.

Structure netent accessible à partir de l'adresse internet du réseau.

Ouverture du fichier. Si la variable stayopen est nulle, le fichier n'est pas refermé.

Fermeture du fichier.

Le fichier /etc/protocols

Structure de données associée

struct protoent {char *p_name; char  **p_aliases; int  p_proto; };

Synopsis

struct protoent *getprotoent(void);

struct protoent *getprotobyname(char *name);

struct protoent *getprotobynumber(int proto);

int setprotoent (int stayopen);

void endprotoent(void);

Description

Lecture d'une entrée (ligne) du fichier /etc/protocols.

Structure protoent associée au nom du protocole transmis en paramètre.

Structure protoent associée au numéro du protocole transmis en paramètre.

Ouverture du fichier. Si la variable stayopen est nulle, le fichier n'est pas refermé.

Fermeture du fichier.

Le fichier /etc/services

Structure de données associée

struct servent {char *s_name; char **s_aliases; int s_port; char *s_proto; };

Primitives associées

struct servent *getservent(void);

struct servent *getserbyname(char * name, char * proto);

struct servent *getserbyport(int port, char * proto);

void setservent(int stayopen);

void endservent(void);

Description

Lecture d'une entrée (ligne) du fichier /etc/services.

Structure servent associée au nom du service transmis en paramètre.

Structure servent associée au numéro du port transmis en paramètre.

Ouverture du fichier. Si la variable stayopen est nulle, le fichier n'est pas refermé.

Fermeture du fichier.

## Services DARPA et Berkeley

Ces différents services utilisent les fichiers de configuration de la base de données réseau.

Leur démarrage est réalisé par le shell script /etc/tcp (SV) ou rc.inet (BSD).

## NFS

### Protocoles RPC et XDR

- Les services applicatifs NFS et NIS utilisent les protocoles RPC et XDR.

- Le processus /etc/portmap convertit les numéros de ports RPC en numéro de ports DARPA pour que les services RPC puissent s'appuyer sur les couches socket et les couches TCP/IP.

- Le processus /etc/biod permet de définir un cache mémoire sur un client contenant des informations du serveur et d'éviter des accès répétitifs sur le réseau d'entrées-sorties asynchrones en mode bloc.

- Les processus démons /etc/portmap et /etc/biod sont nécessaires sur chacun des postes clients et serveurs.

- Les services RPC sont initialisés et définis dans le fichier /etc/rpc.

- Les services de niveau inférieur utilisés par le protocole RPC sont définis dans le fichier /etc/services.

### Mise en place des services NFS

- Les processus démons associés au protocole NFS sont /etc/nfsd, /etc/mountd, /etc/sund, /etc/lockd, /etc/statd.

- Le processus /etc/mountd répond à une requête de montage distante d'un système de fichiers local selon les directives du fichier /etc/exports.

- Le processus /etc/nfsd répond aux requêtes d'accès aux systèmes de fichiers des stations clientes. L'amélioration des performances est importantes quand plusieurs processus démons identiques sont actifs simultanément.

- Le processus /etc/sund est le super processus démon de démarrage de l'ensemble des processus nécessaires pour dialoguer avec des postes clients nfs.

- Les systèmes de fichiers exportables par NFS sont définis dans le fichier /etc/exports. Ils sont suivis d'un ou plusieurs noms de stations définis dans le fichier /etc/hosts ou d'un ou plusieurs noms de groupes de stations définis dans /etc/netgroup, consulté avant le fichier /etc/hosts.

- Exemple

Soit le contenu du fichier /etc/hosts

snoopy

linus

woodstock

sun

Hewlett

Soit le contenu du fichier /etc/exports

/usr	snoopy

/usr/cactus	linus woodstock

/usr2

/usr3	paris

- Interprétation

- Les systèmes de fichiers /usr, /usr/cactus, /usr2 /usr3 sont sur le serveur NFS.

- Le système de fichiers /usr est exportable à la station snoopy,

- Le système de fichiers /usr/cactus est exportable vers les stations linus et woodstook.

- Le système de fichiers usr2 est exportable vers toutes les stations du réseau qui ont dans leur fichier /etc/hosts l'adresse Inthernet de ce serveur NFS.

- Le système de fichiers /usr3 est exportable à toutes les stations du groupe paris.

- La commande exportfs permet de propager une modification du contenu du fichier /etc/exports à l'ensemble des stations clientes.

### La commande mount

La commande mount est utilisée pour permettre aux différents systèmes de fichiers de constituer l'arborescence des fichiers du systèmes.

Synopsis

mount [-r] [-f[NFS]] [rhost:]système_fichier_distant répertoire_montage_local

options

-r	système de fichiers monté en lecture seule,

-f	type du système de fichiers monté, par exemple 4.2,

NFS, option(s)	système de fichiers distant d'un type quelconque monté par le protocole NFS

-d	système de fichiers distant d'un type quelconque monté par le protocole RFS (Remote File Sharing)

Les options spécifiques d'un montage NFS sont présentées ci-dessous.

Comportement des clients

soft

Retourne une erreur si le serveur ne répond pas et arrête le client.

hard

Option par défaut : réitère la requête jusqu'à ce que le serveur réponde (messages). Le processus en cours est suspendu pour éviter la perte de données. Cette option exclut la précédente.

intr

Dans le cas d'un montage avec l'option hard, l'option intr permet d'interrompre les requêtes d'un processus client (signal SIGINTR) sur un serveur en panne.

Caractéristiques du montage

rsize=n

Fixe la longueur du tampon de lecture à n octets.

wsize=n

Fixe la longueur du tampon d'écriture à n octets.

timeo=n

Temporisation d'attente à n/10 seconde.

Paramètres associés au protocoles

retrans=n

Limite du nombre de retransmission NFS à n.

retry=n

Limite du nombre de tentatives de montage.

Paramètres divers

secure

Montage sécurisé.

port

- Exemple

mount -f  NFS  linus:usr/man   /usr/man

mount -r -f  NFS, soft  woodstock:usr/local/bin  /usr/local/bin

Montages de systèmes de fichiers au démarrage

Les systèmes de fichiers à monter au démarrage de la station sont définis dans le fichier /etc/fstab (BSD), ou /etc/checklist (SV) dont le format d'une ligne est :

système_de_fichiers	point_local_de_montage	options,type

- Exemple

/dev/dk04	/tmp	#local

cactus:/usr3	/unix3	nfs, soft

antinea:/usr2	/unix2	nfs, soft

Systèmes de fichiers montés

Le fichier /etc/mntab (SYSTEM V) ou /etc/mtab (BSD) contient la liste des systèmes de fichiers montés à un instant donné. Son contenu évolue dynamiquement.

### Mise à jour du fichier exports

- Une modification du contenu du fichier /etc/exports peut-être prise en compte dynamiquement sur certaines implémentations.

- Sur d'autres, il faut utiliser la commande exportfs.

### Un problème lié à NFS

- Le protocole NFS est un automate sans état. Un serveur ne connaît pas l'état de ses clients. Dans certains cas, il ne les authentifie même pas ce qui est une faille de sécurité.

- De plus, les accès concurrents ne sont pas gérés quand plusieurs stations différentes accèdent au même fichier. Dans ce cas, c'est toujours le dernier accès le bon...Nous y reviendons à la fin du présent chapitre.

- La sémantique des appels systèmes de gestion des fichiers n'est pas toujours respectée par NFS ce qui peut se traduire soit par des actions impossibles à réaliser soit par des actions simulées de la station cliente.

## NIS

Les concepts de base d'installation et d'utilisation des services NIS sont présentés dans le présent paragraphe.

- Intérêt des services NIS

- Quand les listes ne sont pas installées, toute recherche d'un élément d'une liste, par exemple d'une adresse Internet nécessite la lecture du fichier /etc/hosts ou du fichier /etc/networks.

- L'ajout d'une nouvelle station sur le réseau nécessite la modification des fichiers correspondants sur chaque station du réseau.

- Quand les listes sont installées, un programme qui veut lire le fichier /etc/hosts ou le fichier /etc/networks consulte la liste correspondante pour obtenir l'information ce qui représente un avantage certain d'exploitation.

### Domaine

- Un domaine NIS définit la portée d'un ensemble de listes et chaque station du réseau, serveur ou client, appartient à un domaine unique.

- Le nom du domaine est défini au démarrage du service (fichier rc.inet (BSD),  Sxxnfs (SV)) par la commande domainname.

- Terminologie

- Un domaine NIS peut-être différent du domaine Internet ou de celui de la messagerie.

- Cette notion est relative au type de service utilisé.

### Serveur maître et serveur esclave

- On distingue deux types de serveurs NIS : les serveurs maîtres (master server) et les serveurs esclaves (slave server).

- Les listes ne peuvent être modifiées que sur le serveur maître. Les modifications sont ensuite répercutées vers les serveurs esclaves. N'importe quel serveur peut alors répondre à une requête d'un client.

- En théorie, un serveur peut être serveur maître d'une liste et serveur esclave d'une autre. Mais l'affectation au hasard de listes à des stations serveur maître ou serveur esclave peut créer une confusion c'est pourquoi il est vivement recommandé de ne définir qu'un seul serveur maître dans un domaine donné. Dans tout ce qui suit, on suppose l'unicité du serveur maître.

- Terminologie

- Comme pour les domaines, la notion de serveur est spécifique à l'application.

- Pour fixer les idées, des notions similaires à celles de serveurs maîtres et esclaves sont définies pour la messagerie, le service de noms, l'utilisation du protocole SNMP. Voici les termes équivalents :

NIS	serveur maître	serveur esclave	domaine NIS

Messagerie	relais direct	relais secondaire	domaine sendmail

DNS	serveur maître primaire	serveur maître secondaire	SOA

SNMP	agent SNMP		communauté

Initialisation des listes du serveur maître

- Edition et mise à jour des fichiers ASCII supportés par listes à savoir passwd, hosts, group, networks, protocols, services, netgroup.

- Exécution sur le serveur maître de la commande /etc/ypinit avec l'option m (master). La commande est interactive et permet la définition des serveurs esclaves. La procédure de création des listes est ensuite automatique et prend quelques minutes.

Initialisation des listes sur le serveur esclave

- Exécution de la commande /etc/ypinit sur le serveur esclave après définition des listes sur le serveur maître.

/etc/yp/ypinit  -s  nom_du serveur_maître

- Les listes du serveur maître sont alors transférées vers le serveur esclave dans le répertoire /etc/yp/domaine_name.

### Mise à jour d'une liste

- Les listes sont des fichiers au format dbm. Ils sont stockés dans les sous-répertoires du répertoire /etc/yp/domaine_name des serveurs. Par exemple, les listes du domaine cactus-yp sont dans le répertoire /etc/yp/cactus-yp.

- Pour la mise à jour d'une liste, l'administrateur édite le fichier correspondant sur le serveur maître, puis exécute la commande make de mise à jour de la liste locale et de son transfert par la fonction yppush vers les serveurs esclaves.

- Exemple

Mise à jour de la liste passwd

$vi  /etc/passwd

...

$cd  /etc/yp

$make

ou

$make  passwd

### Fichiers de constitution des listes

- Les fichiers du serveur utilisés pour constituer les listes sont :

/etc/passwd,

/etc/group,

/etc/ethers,

/etc/networks,

/etc/hosts,

/etc/rpc,

/etc/services,

/etc/protocols,

/etc/netgroup,

/usr/lib/aliases.

- Il est possible de définir des listes spécifiques par la commande makedbm.

- Les fichiers précédents sont soit locaux soit globaux.

- Un fichier local est consulté sur la station locale. En cas d'insuccès, les listes sont alors consultées si le fichier local contient le caractère +.

- Un fichier global est consulté uniquement dans les listes et les copies locales sont alors ignorées.

- Les seuls fichiers locaux sont /etc/passwd et /etc/group.

- Les autres fichiers sont globaux. Plus précisément, les règles suivies par les routines des librairies C quand elles accèdent aux fichiers /etc/hosts.equiv, ~/.rhosts sont les suivantes : ces fichiers sont toujours consultés bien qu'ils n'existent pas dans les listes. Si le fichier /etc/hosts.equiv comporte des lignes + ou - dont les arguments sont des netgroup, la liste netgroup est consultée.

- Le fichier /etc/hosts est consulté au démarrage (commande ifconfig) les listes étant encore inactives.

- Quand elles sont actives, les fichiers locaux

/etc/services,

/etc/protocols,

/etc/networks,

/etc/ethers,

/etc/netgroup,

/usr/lib/aliases,

/etc/rpc

ne sont jamais consultés.

### Commandes d'administration associées

Les commandes de gestion des listes sont les suivantes :

- ypserv est le processus démon serveur des listes, présent sur chaque serveur uniquement.

- ypbind est le processus démon client des listes, présent sur toutes les stations du domaine.

- ypfiles décrit les structures de données de base : le domaine yp_private et les listes.

- ypinit construit les listes.

- ypmake décrit l'utilisation du fichier /etc/yp/makefile de construction des listes construites à partir de fichiers du répertoire /etc : passwd, group, hosts, ethers, netgroup, networks, protocols, services.

- ypxfr transfère une liste vers une autre domaine.

- makedbm est un outil de construction manuelle et de décodage d'une liste, la forme désassemblée pouvant être modifiée avec un éditeur puis à nouveau réassemblée par makedbm.

- yppush permet à un serveur maître la prise en compte d'une nouvelle version d'une liste et d'en informer toutes les stations serveurs esclaves ainsi que les stations clientes.

- ypset permet à un poste client de choisir un serveur particulier.

- yppull permet à un serveur esclave de faire une requête pour recevoir la nouvelle copie d'une liste.

- ypcat permet de connaître le contenu d'une liste.

- ypwhich indique le serveur actif.

- yppasswd permet à un utilisateur d'un domaine de changer son mot de passe dans tout le domaine depuis n'importe quelle station la commande passwd n'étant pas adaptée car elle modifie le fichier local /etc/passwd.

### Problèmes de sécurité

- Les fichiers /etc/hosts.equiv et -/.rhosts ne font pas partie des listes. Il est cependant possible de mettre dans le fichier /etc/hosts.equiv des entrées qui y renvoient. Par exemple, une ligne telle que :

+@education

inclue les membres du groupe education définis dans le fichier local /etc/netgroup ou dans la liste netgroup.

- Une ligne du fichier /etc/hosts.equiv comportant seulement le signe + rend toutes les stations du réseau équivalentes. Le contrôle d'accès des utilisateurs extérieurs est alors inhibé car n'importe quel utilisateur défini dans le fichier /etc/passwd est autorisé à se connecter sans restriction.

- Les fichiers /etc/passwd ou /etc/group peuvent aussi comporter des entrées contenant le caractère +.

- La ligne suivante du fichier /etc/passwd :

+françoise::::francoise:/usr2/fran:/bin/csh

provoque la recherche de l'entrée françoise dans les listes pour y lire le mot de passe, l'UID et le GID . Le répertoire de connexion (home directory) et l'interprète de commandes sont locaux.

- La ligne suivante du fichier /etc/passwd

+françoise:

recherche toutes les informations relatives à françoise dans les listes.

- La ligne suivante du fichier /etc/passwd :

+françoise::121:10:francoise:/usr2/fran:/bin/csh

est complètement différente de la ligne :

françoise::121:10:francoise:/usr2/fran:/bin/csh

Dans le premier cas, le mot de passe est recherché dans les listes. Dans le deuxième cas, l'utilisateur n'a pas de mot de passe.

### Groupes de stations

- Le fichier /etc/netgroup est utilisé pour définir des groupes de stations, contrôler les droits des montages distants (en conjonction avec le fichier /etc/exports), ainsi que les droits particulier d'exécution des commandes rlogin ou rsh. Il n'existe que sur le serveur NIS.

Format : nom_groupe  liste de membres

- Un membre du groupe est soit un autre nom de groupe soit le triplet (hostname, username, domainname)

- Un champ vide donne tous les droits. Ainsi, l'entrée (ulysse,,) définit la station ulysse dont tous les usagers peuvent être de n'importe quel domaine.

- Un tiret interdit tous les droits. Ainsi, l'entrée (antigone,-,) fait référence à la station antigone sans utilisateur.

- Exemple

paris	(antinea,,)	(homere,,)

noisy	(Hewlett,,enpc)	(sun,,esie)

serveurs	(Hewlett,-,paris)	(sun,-,noisy)

Description

- Le groupe paris est défini par les stations antinea et homere, avec n'importe quel utilisateur de n'importe quel domaine.

- Le groupe noisy est composé de la station Hewlett, avec n'importe quel utilisateur du domaine enpc et sun, avec n'importe quel utilisateur du domaine esie.

- Le groupe serveur est composé de la station Hewlett du domaine paris et de la station sun du domaine noisy. Aucun utilisateur n'est autorisé.

## Service d'impression distante SYSTEM V

On distingue deux types d'implémentation :

- lancement d'un requête d'impression distante,

- redirection du processus démon local d'impression par utilisation d'un des services RLP (SV) ou LPD (BSD). Il faut alors distinguer les quatre cas suivants :

client	serveur

RLP	RLP

LPD	LPD

RLP	LPD

LPD	RLP

### Lancement de l'exécution d'une impression distante

Configuration des stations clientes

- Il faut configurer le fichier /usr/spool/lp/remote.

- Ce fichier doit appartenir à l'utilisateur et au groupe lp, avec les droits r--r--r--.

- Chaque ligne doit avoir le format suivant :

nom_imprimante_distante:tabulationcommande

- Exemple

#utilisation du protocole uucp

remprinter:	uux  -wally!/usr/bin/lpr  -dbeaver

utilisation du protocole tcp/ip

remoteprinter:	/usr/spool/lp/bin/rlpcmd wally lp -dbeaver

Configuration de la station serveur

Le fichier .rhosts associé à l'utilisateur lp doit contenir, pour chaque station distante autorisée, la ligne

station_cliente	lp

### Généralités sur le service RLP

- Le service d'impression distante (Remote Line Printing - RLP) permet à une station cliente SYSTEM V de faire des requêtes à une station serveur d'impression SYSTEM V ou BSD en utilisant le service BSD.

- Les restrictions du service RLP sont :

non support des classes d'impression SYSTEM V.

Toutes les options d'impression sur le serveur ne sont pas forcément supportées par le client.

L'administration distante n'est pas intégrée.

### Fonctionnement du service RLP

Configuration du poste client

- Le fichier de configuration du protocole lpd BSD /etc/printcap est crée sur le poste client.

- Les commandes usuelles SYSTEM V (lp, cancel, lpstat) sont déplacées dans le répertoire /usr/lpd/remote et une nouvelle version en est crée dans le répertoire /usr/bin.

- Le comportement d'une requête d'impression locale reste inchangé.

- Une requête d'impression distante est prise en charge par le processus démon lpd.

Commandes disponibles sous SV

Seul, un sous ensemble des commandes SYSTEM V est disponible sur le poste client.

lp -dnom_printer

lp -nnombre_de_copies

lp -ttitre_de_la_banière

lpstat -arprinter(acceptance status)

lpstat -orprinter(output request status)

lpstat -prprinter(printer status)

lpstat -vrprinter_name(chemin d'accès du périphérique associé).

Configuration d'un serveur BSD natif pour accueillir des clients SV

La commande rlpconf permet la configuration interactive du fichier /etc/printcap ainsi que la configuration des fichiers associés au service d'impression BSD (/usr/spool/lpd/*). De plus, les fichiers de configuration traditionnels SYSTEM V sont complétés par les fichiers :

/usr/spool/lp/admins/lp/printers/nom_printer/configuration

Le processus démon lpd doit également être démarré sur le poste client.

Configuration d'un serveur d'impression BSD dans l'environnement SV

- Le processus démon lpd doit être actif.

- La liste de tous les clients autorisés est soit celle du fichier /etc/hosts.equiv, soit définie dans le fichier /etc/hosts.lpd.

### Service d'impression distante sous BSD

Client BSD sur serveur BSD natif

- Les commandes traditionnelles d'impression BSD sont disponibles.

- Le fichier /etc/printcap assure la description et la définition d'une imprimante. Il se présente sous la forme :

lp|ap|arpa|ucbarpa|LA-180 decwriter III \

lp=:rm=Hewlett:rp=lp:sd=/usr/spool/lpd:lf=/usr/adm/lpd-errs

lp2:lp=:rm=Hewlett:rp=lp2:sd=/usr/spool/spd:lf=/usr/adm/lpd-errs

Interprétation

- La première ligne décrit des noms logiques synonymes d'une même imprimante.

- Sur la deuxième ligne, les mots clés lp, rm, rp, sd, lf, ont la signification suivante :

lp	étiquette logique d'accès à l'imprimante,

rm	nom de la station distante (remote machine) sur laquelle s'effectue l'impression,

sd	spool directory (local),

rp	nom de l'imprimante distante (remote printer),

lf	fichier local des messages d'erreurs (error log file).

- La première et la deuxième ligne sont utilisées pour décrire la même imprimante car le caractère \ est le caractère de suite.

- La première ligne définit les noms logiques d'accès de l'imprimante (lp, ap,..) sur le poste client.

- La deuxième ligne définit les informations :

lp est le type de l'objet LA-180 (line printer)

Hewlett est le nom du serveur (remote machine)

lp est le nom symbolique de l'imprimante utilisée sur le serveur (remote printer)

/usr/spool/lpd est le répertoire d'impression

- Le fichier local contenant les message d'erreur à l'impression est dans le répertoire /usr/adm/lpd-errs.

- Les autres paramètres de configuration d'une imprimante sont indépendants de leur implémentation en réseau.

Remarque

- Dans le cas où une station cliente émet des requêtes à une station serveur, le fichier est d'abord stocké dans le spoule local jusqu'à son acceptation sur le spoule distant.

- Le travail n'est pas imprimé si les ressources distantes sont insuffisantes ce qui peut se produire si le système de fichier distant est saturé. Dans ce cas, la station client émet en permanence des requêtes que la station serveur ne peut satisfaire.

## Messagerie

Nous allons étudier dans le présent paragraphe l'implémentation du service de messagerie.

### Architecture générale du système de messagerie

Le système de la messagerie se compose :

- d'Agents Utilisateurs (User Agent),

- d'Agents de Transport (Transport Agent),

- des répertoires associés aux boites aux lettres publiques et privées.

### Agents de transport

Rôle

Le transport du courrier est assuré par l'Agent de Transport, par exemple le processus démon /usr/lib/sendmail dans le monde Unix/Linux. Il reçoit des directives d'un Agent Utilisateur qu'il transmet au postier (que l'on ne peut pas appeler directement dans ce cas). Ses principales fonctionnalités sont les suivantes:

- acceptation des messages d'un agent utilisateur,

- résolution de l'adresse de destination,

- routage du courrier quand c'est nécessaire,

- acheminement du courrier entre utilisateurs d'une même station, de différentes stations d'un réseau local, de stations connectés aux réseaux Arpanet et uucp,

- réception du courrier externe,

- services d'alias à savoir prise en compte de la notion d'équivalence entre les noms des destinataires,

- réacheminement (réexpédition) des messages (service de forwarding),

- routage automatique par des routeurs,

- configurations flexibles.

### L'agent de transport du protocole SMTP

Les options d'initialisation du processus démon sendmail sont :

Protocole utilisé

-bd

le processus démon sendmail est à l'écoute des trames gérées avec le protocole smtp (Sendmail Transfert Protocol).

Intervalle de temps entre deux traitements

-qtemps

Cette option définit l'intervalle de temps entre deux traitements de la file d'attente des messages. La durée peut être définie en seconde (s), en minute (m), en heure (h), en jour (d), en semaine (w).

- Exemple

-q1m, -q10s, -q1h30, -q1w

Fichier de configuration du processus démon

-Cfichier

fichier utilisé comme fichier de configuration du processus démon sendmail.

Mode d'affichage

-v

Le mode verbeux (verbose) est utilisé.

Options par défaut

Par défaut, le processus démon sendmail est lancé avec les options :

/usr/libits/sendmail -bd -q1h

Le fichier sendmail.cf

Le fichier de configuration de l'Agent de Transport

/usr/lib/sendmail.cf

doit être présent sur chaque station sur laquelle la messagerie fonctionne. Il permet de définir les conditions d'utilisation de la messagerie. Son contenu et son répertoire d'installation dépendent du type de la station. Par exemple, chez SUN, les fichiers de configurations sont les suivants :

- serveur maître : le fichier sendmail.cf est complété par le contenu du fichier de configuration de la station principale du domaine /usr/lib/sendmail.main.cf.

- serveur secondaire : le fichier sendmail.cf est complété par le contenu du fichier de configuration de toutes les stations secondaires du domaine /usr/lib/sendmail.subsidiary.cf.

Le nom du serveur maître doit être défini dans le fichier /usr/lib/sendmail.cf de la façon suivante :

#local domain name

...

DDserveur_maître

CDserveur_maître

Sur les serveurs secondaires, il est en outre nécessaire de modifier les lignes :

# major relay host

DRserveur_maître

CRserveur_maître

Dépose du courrier électronique

Le programme /bin/mail (le facteur ou postier) reçoit les messages et les dépose dans la boite aux lettres publique de l'utilisateur.

Alias des utilisateurs

Le receveur des postes (postmaster) est l'utilisateur auxquels sont envoyés les messages d'anomalies dans la distribution du courrier. Son nom est défini dans le fichier /usr/lib/aliases de la façon suivante :

#Following alias is required by the mail protocol, RFC 822

#Set it to the adress of a HUMAN who deals with this system's mail problem.

Postmaster:root

Le mécanisme d'alias permet à différents utilisateurs de recevoir leur courrier dans une même boite aux lettres ou de le faire réacheminer vers une boite aux lettres d'une autre station.

#Local aliases below

florence:flo

jean:gerard

aline:gerard

francoise:luis@enpc

Description

- Tout message destiné à florence sera envoyé à flo.

- Tout message destiné à jean ou aline sera envoyé à gerard.

- Tout message destiné à francoise sera envoyé à luis sur la station enpc.

Reconstruction dynamique des alias

La commande /usr/ucb/newaliases permet la reconstruction dynamique des tables de routage d'acheminement du courrier suite à une modification du fichier /usr/lib/aliases.

### Boites aux lettres publiques

Le répertoire /usr/spool/mail contient l'ensemble des boites aux lettres publiques des utilisateurs. Le courrier y est stocké dans un fichier dont le nom est celui de l'utilisateur destinataire. Ce répertoire doit être d'accès public pour que chaque utilisateur puisse y déposer ou y lire du courrier. Ses droits doivent donc être rwxrwxrwx. Pour éviter que n'importe quel utilisateur puisse accéder ou détruire des fichiers qui ne lui appartiennent pas, il est nécessaire en outre de positionner le bit de collage de ce répertoire. Pour préserver la confidentialité des messages, chaque fichier /usr/spool/mail/utilisateur doit avoir les droits rw-------.

### Autres fichiers de la messagerie dans le monde Unix/Linux

Les autres fichiers ou répertoires utilisés sont :

/usr/spool/mqueue	répertoire contenant la file du courrier en instance d'émission sur le réseau,

/usr/spool/secretmail	répertoire des messages secrets,

/usr/bin/xsend	commande d'émission de messages secrets,

/usr/bin/xget	commande de lecture des messages secrets,

/usr/bin/enroll	fichier contenant les droits à la réception de messages secrets,

/usr/ucb/biff	mise en place la validation de l'avertissement automatique à la réception du courrier,

/usr/etc/[in.]comsat	processus démon chargé de l'avertissement automatique,

/usr/etc/[in.]syslog	fichier d'audit des messages d'erreur de la messagerie.

La chaîne de caractère entre [] est optionnelle.

### Fichiers de configuration d'un utilisateur de la messagerie électronique

mbox

C'est la boite aux lettres privée de l'utilisateur. Les messages qui ont été lus de la boite aux lettres publique peuvent y être archivés.

.mailrc

Ce fichier peut contenir les directives suivantes :

- set hold

indique au postier (programme /bin/mail) de conserver les messages dans la boite aux lettres publique au lieu de les transférer dans la boite aux lettres privée de l'utilisateur. L'option par défaut est nohold.

- set askcc

indique au postier d'afficher la question CC : à la fin de chaque saisie d'un message pour pouvoir envoyer des copies à d'autres utilisateurs. L'option par défaut est noask.

- set crt=24

indique au postier le nombre de lignes affichés à partir duquel la commande more s'exécute (tube).

- set autoprint

valide l'affichage automatique du message suivant dans la file d'attente au moment de la lecture d'un message. L'option par défaut est noautoprint.

- set record=/usr/users/luis/envoi

indique au postier d'effectuer une copie de tous les messages envoyés par l'utilisateur dans le fichier précité. L'option par défaut est invalide.

## Service de noms

- Rappelons que le service de noms a été défini dans la version BSD 4.3 par le protocole BIND (Berkeley Internet Naming Daemon) pour retourner des adresses IP à partir des noms symboliques IP ou réciproquement.

- Il permet de maintenir une base de données distribuées des tables de routage par utilisation de serveurs de noms.

Le service de noms est constitué par :

- un espace de nommage (Domain Name),

- des Agents Utilisateurs (User Agent) interrogeant directement ou indirectement le service de noms,

- des serveurs coopérants entre eux pour déterminer l'information et la transmettre aux Agents Utilisateurs.

### Le protocole DNS

- Le protocole associé au DNS (Domain Naming System) permet de définir une hiérarchie des noms (IP) des stations, similaire à celle utilisée par le courrier électronique.

- Les documents de références sont les RFC 1032 à 1035, complétés en 1989 par les RFC 1101 et 1183.

- Une station fait partie d'un domaine et son nom symbolique IP est son nom de domaine.

- Le sommet de l'arborescence du domaine est noté point. Le premier niveau est constitué des entités organisatrices :

arpa	réseau Arpanet,

com	institution commerciales,

edu	enseignement et recherche,

org	organisation (générique),

us	racine des Etats-Unis,

fr	racine de la France.

Le deuxième niveau correspond à un organisme par exemple :

berkeley ou mit (sous-arbre edu).

Les lettres sont indifféremment minuscules ou majuscules. Le domaine racine est géré par le NIC (Name Information Center).

### Agents utilisateurs associés au service DNS

- Une requête d'accès au service de noms doit être mise en forme pour transmission au processus serveur de noms qui les traite soit par interrogation de sa base de données locale, soit par réacheminement vers un autre serveur de noms.

- Les Agents Utilisateurs sont par exemple les commandes telnet, ftp, mail.

### Serveurs de noms

Domaine d'autorité

- Tout serveur de noms fournit des informations sur un ensemble de stations (hosts) constituant son domaine d'autorité.

- L'accès vers des stations situées hors de son domaine d'autorité peut être autorisé ou interdit.

Espace de nommage

- La table des adresses IP est maintenue par un serveur maître pour l'ensemble du domaine d'autorité permettant aux utilisateurs d'accéder à ce service.

- Le domaine peut être partitionné en une hiérarchie arborescente de sous-domaines disjoints.

- L'espace de nommage constitue un arbre organisé selon des frontières administratives ou organisationnelles définies par la norme ISO 3166.

Arbre de nommage

- Chaque noeud de l'arbre constitue un domaine spécifique, avec un chemin d'accès relatif.

- Le chemin d'accès absolu est la concaténation de tous les noms relatifs des domaines permettant d'accéder au domaine racine, de la gauche vers la droite, séparés par un point.

- Exemple : jupiter.enpc.fr

Service de cache

- La gestion du service de noms est accélérée par l'utilisation de caches logiciels.

- Le processus démon named du serveur répond aux requêtes des processus clients.

- Ses différents modes d'exécution diffèrent selon le type du serveur.

Serveur maître primaire

- Les données d'initialisation sont locales.

- Il détient l'autorité d'administration dans son domaine ce qui lui permet de définir les fonctions de chacune des stations (serveur ou client) du domaine ainsi que leur adresse IP.

Serveur maître secondaire

- Un serveur maître secondaire remplit, par délégation, le rôle d'un serveur maître primaire vis-à-vis des stations clientes.

- Ses données sont téléchargées depuis le serveur maître primaire, puis mise à jour périodiquement.

- Tout domaine doit contenir au moins un serveur maître primaire et un serveur maître secondaire.

- Le serveur maître primaire, incapable de satisfaire une requête, devra consulter un autre serveur, externe à son domaine d'autorité.

Serveur de cache seulement

- Des caches logiciels sont systématiquement utilisés pour accélérer les réponses aux requêtes sur tous les types des serveurs.

- Un serveur de cache seulement ne contient que des données externes téléchargées dans un cache local.

- Il ne détient aucune autorité.

Serveur distant

- Le processus démon serveur s'exécute sur une station distante.

- Les requêtes locales au service de noms sont satisfaites depuis l'extérieur.

Serveur esclave

- Un serveur esclave réachemine toutes les requêtes vers un des serveurs de niveau supérieur assurant le service de réacheminement (forwarding) qui peut-être lui-même un serveur esclave.

- Les serveurs esclaves communiquent en cascade itérativement ou récursivement.

### Résolveur et résolveur inverse

Résolveur

- Un processus résolveur (d'un serveur de noms) effectue la résolution de l'adresse en déterminant l'adresse IP d'une station à partir de son nom symbolique IP.

- L'Agent Utilisateur d'un serveur de noms émet une requête qui est soit satisfaite par un résolveur local, soit réacheminée vers un résolveur d'un autre serveur de noms, en utilisant le protocole DNS.

Algorithme de la résolution

- Si le processus démon named est inactif, le fichier /etc/hosts est consulté.

- Le processus résolveur actif modifie le fonctionnement des primitives de bas niveau gethostent, gehostbyname, gethostbyaddr et sethostent ce qui nécessite la recompilation de tous les programmes qui les utilisent.

Bibliothèques associées

Selon l'implémentation, c'est la bibliothèque libc.a ou la bibliothèque libresolv.a.

Résolveur inverse

- La requête inversée (pointer query) demande au serveur de noms de déterminer le nom de domaine IP à partir d'une adresse IP. C'est un problème courant, par exemple sur des stations sans disque.

- Pour formuler une requête inversée, le processus client doit réordonner la représentation décimale sous une forme inversée qui constitue le domaine conventionnel in-addr.arpa.

### Commandes associées et fichiers de configuration

- Le processus démon /etc/named assure le service de nom conformément au protocole DNS.

- La commande nslookup permet d'obtenir des statistiques d'utilisation.

- Les fichiers prédéfinis associés à la résolution du nom sont dans le répertoire /etc.

- Les fichiers prédéfinis associés au service de noms sont soit dans le répertoire /usr/spool/named, soit dans le répertoire /var/spool/named (SVR4).

- D'autres fichiers, définis dans les fichiers précédents, sont utilisés pour recevoir des données sur lesquelles le serveur a autorité.

- Les principaux fichiers sont les suivants :

répertoire /etc

named.boot	informations de démarrage du serveur de noms,

named.pid	pid du processus associé au service de noms,

resolv.conf	configuration du processus résolveur pour les serveurs de noms distants.

répertoire défini dans le fichier /etc/named.boot

named.ca	accès aux serveurs de noms du domaine racine local (adresse et type),

named.local	adresse de l'interface locale loopback,

named.hosts	liste des stations locales de la zone d'autorité,

named.rev	liste des stations locales à partir de leur adresse IP constituant le domaine in-addr.arpa,

hosts.db	idem named.hosts,

hosts.rev	idem named.rev,

root.cache	liste des serveurs de noms du domaine racine.

### Format interne des fichiers du DNS

Les fichiers utilisés par le protocole DNS utilisent le format commun de représentation interne des données SRRF (Standard Resource Record Format). Chaque ligne d'un fichier constitue un enregistrement (Resources Record) dont l'interprétation suit le modèle :

{Name}	{Ttl}	Class	Record_Type	Record_Type_Specific_Data

soit encore :

{Nom}	{Durée}	Classe	Type_rec	Données_spécifiques_selon_le_Type

L'interprétation des différents champs est la suivante :

Nom

Nom (optionnel) du domaine dans lequel l'enregistrement a une portée. C'est le domaine courant si le champ est vide.

Durée

- La durée de validité (TTL : Time To Live) de chaque enregistrement définit en secondes le temps pendant lequel le serveur conserve la donnée dans son cache avant destruction ou effectue une redemande de mise à jour.

- Si le champ est vide, la plus petite valeur de l'enregistrement SOA est utilisée.

Classe

Deux classes possibles : la classe IN est utilisée pour les adresses Internet. La valeur ANY est acceptable pour les autres.

Type_rec

Champ descripteur du type de l'enregistrement qui peut être :

A	Adress Ressource Record	adresse,

CNAME	Canonical Name	relation alias NIC,

HINFO*	Host Information	information relative à la station,

MB**	Mail Box	boite aux lettres d'un utilisateur,

MG**	Mail Group Member	liste des membres d'un groupe,

MINFO**	Mailbox Information	groupe pour un envoi groupé,

MR**	Mail Rename	alias pour un utilisateur,

MX	Mail eXchanger	relais de messagerie,

NS	Name Server	serveur de noms,

PTR	Pointer Ressource Record	domaine in-addr.arpa,

SOA	Start Of Authority	source d'autorité,

WKS*	Well Known Services	services usuels.

Les champs optionnels sont marqués *. Ceux qui fournissent des services non utilisés dans le cadre du fonctionnement normal du DNS sont marqués **.

### Syntaxe associée aux fichiers

La grammaire associée aux fichiers de configuration utilise les caractères spéciaux suivants :

.		nom du domaine courant,

..		domaine nul de la racine,

@		origine courante,

\		caractère d'inhibition (escape sequence) de l'interprétation du caractère suivant,

()		extension des données associées à une ressource sur plusieurs lignes,

;		commentaire,

*		une chaîne de caractères quelconque.

Les mots clés $INCLUDE et $ORIGIN permettent d'inclure un fichier de données et de définir le nom du domaine d'origine à partir duquel les enregistrements sont valides.

### Formats selon le type d'enregistrement

Type SOA

- L'enregistrement de type SOA est la marque (unique pour un domaine d'autorité) de début de la description du domaine qui s'étant jusqu'au prochain enregistrement contenant à nouveau le mot clé SOA.

- Ses différents champs sont les suivants :

Name	{Ttl}	Class	Origin	Person_in_charge

ou encore :

Nom	{Durée}	Classe	Origine	Personne_en_charge.

avec l'interprétation suivante :

Name

Le nom du domaine, éventuellement défini dans le fichier /etc/named.boot.

Ttl, Class

Cf ci-dessus.

Origin

Nom de la station contenant la copie originale des fichiers et ayant autorité pour les modifier.

Person_in_charge

Adresse de la boite aux lettres publiques du responsable du domaine.

Figurent en outre les champs :

Serial	Refresh	Retry	Expire	Minimum

Avec les interprétations :

Serial

Numéro de série du domaine, utilisé par les autres serveurs de noms pour déterminer si leur zone est obsolète, incrémenté à chaque modification de la base de données. Un domaine dont les données sont peu modifiées utilise le format YYMMDD.HHMM.

Refresh

Fréquence de rafraîchissement de la base de données d'un serveur secondaire.

Retry

Délai impératif de redemande de mise à jour de la base de données d'un serveur secondaire si une mise à jour échoue.

Expire

Délai de destruction d'une donnée non rafraîchie sur un serveur secondaire.

Minimum

Valeur par défaut du champ ttl.

- Exemple

;name	{ttl}	Class	SOA	origin	person_in_charge

enpc.fr	99999	IN	SOA	enpc.enpc.fr	postmaster.enpc.enpc.fr (

921225.1200	; Serial

5400	; Refresh - 1.5 heures

1800	; Retry - une demi-heure

1209600	; Expire - deux semaines

86400 )	; Minimum - un jour

Types NS, A, CNAME, HINFO, WKS

Ces types précisent le rôle du serveur dans le service DNS. Certains sont optionnels. Ils ont la signification suivante :

NS	serveur de noms unique d'un domaine,

A	adresse IP associée à une station,

CNAME	alias associé au nom officiel de la station,

HINFO	Hosts Informations : types de la station et de son système d'exploitation,

WKS	Well Known Services : liste non obligatoire et non fiable des services supportés.

- Exemple

paris.enpc.fr		IN	NS	enpc.enpc.fr	#enpc serveur de noms

paris.enpc.fr	9999	IN	A	158.97.4.1

paris.enpc.fr		IN	CNAME	paris

IN	HINFO	SUN4	SUNOS

IN	WKS	158.97.4.1	UDP	route

IN	WKS	158.97.4.1	TCP	telnet, ftp, smtp

Type PTR

Type utilisé pour la mise à jour des relations entre des enregistrements du domaine in-addr.arpa, contenant les adresses IP inversées et les noms IP des stations.

- Exemple

enpc	IN	A	158.97.4.1

1.4.97.158	IN	PTR	enpc

Type MX

- Les relais de messagerie assurent le service de réacheminement du courrier. Un champ numérique permet de définir la préférence d'un site destinataire, les valeurs les plus basses indiquant les sites de plus grande préférence.

- L'astérisque est utilisée pour décrire une classe de station. Il ne peut représenter la chaîne vide.

- Exemple

enpc.fr	IN	MX	25	paris.enpc.fr

enpc.fr	IN	MX	50	gardenia.inria.fr

*.enpc.fr	IN	MX	25	paris.enpc.fr

*.enpc.fr	IN	MX	50	gardenia.inria.fr

Dans cet exemple, tout courrier envoyé à une station dont le nom se termine par enpc.fr est envoyé en priorité à la station paris.enpc.fr, à la station gardenia.inria.fr sinon.

### Configuration des serveurs

- Le processus démon named est initialisé avec le ficher /etc/named.boot qui contient les informations relatives au type du serveur, et éventuellement des listes d'autres serveurs.

- La première ligne précise le chemin d'accès absolu du répertoire contenant l'ensemble des autres fichiers nécessaires au fonctionnement du service de noms dont les chemins sont relatifs à ce répertoire dans tous les fichiers de configuration.

Synopsis : directory nom_répertoire

- Le format des autres lignes permet de préciser le(s) type(s) du serveur ainsi que les fichiers associés selon le format :

type_serveur	nom_symbolique_domaine_d'autorité	fichier_données

Serveur maître

Synopsis : primary	domaine_d'autorité	fichier_données

Description

Indique que le serveur est une source primaire d'autorité du domaine et que les données nécessaires à la résolution d'adresse sont contenues dans le fichier fichier_données.

- Exemple

directory	/var/named

; type	domaine	fichier_de_données

primary	enpc.fr	hosts.db

primary	97.158.in-addr.arpa	hosts.rev

primary	0.0.127.in-addr.arpa	named.local

forwarders	172.9.200.5

cache	.	named.ca

Description

Première ligne	répertoire contenant les fichiers de configuration du service DNS,

Deuxième ligne	commentaire,

Troisième ligne	serveur primaire pour le domaine enpc.fr, fichier associé hosts.db,

Quatrième ligne	serveur primaire pour le domaine in-addr.arpa dont l'adresse IP est inversée,

Cinquième ligne	serveur primaire pour le domaine in-addr.arpa dont l'adresse IP est celle de l'interface loopback inversée,

Sixième ligne	service de réacheminement,

Septième ligne	serveurs maîtres du domaine racine.

Serveur secondaire

Synopsis : secondary	domaine_d'autorité	adresse(s)	{fichier_données}

Description

Indique que le serveur est une source secondaire d'autorité du domaine. Le champ adresse contient l(es)'adresse(s) symbolique(s) du (des) serveur(s) primaire(s). La signification des autres champs est inchangée.

- Exemple

directory	/var/named

; type	domaine	adresse	fichier_de_données

secondary	enpc.fr	158.97.4.1	enpc.hosts

secondary	97.158.in-addr.arpa	158.97.4.1	enpc.rev

primary	0.0.127.in-addr.arpa	named.local

forwarders	172.9.200.5

cache	.	named.ca

Description

Seules diffèrent du cas précédent les lignes 3, 4 et 5.

Troisième ligne	serveur secondaire pour le domaine d'autorité enpc.fr. L'adresse IP du serveur primaire est 158.97.4.1. En cas de défaillance de ce dernier, le fichier enpc.hosts, contenant une liste de serveurs secondaires de remplacement est consulté.

Quatrième ligne	similaire au cas précédent pour le domaine in-addr.arpa.

Cinquième ligne	le serveur reste un serveur primaire pour le domaine in-addr.arpa dont l'adresse IP est celle de l'interface loopback inversée.

Serveur de cache seulement

- Il n'est pas nécessaire d'utiliser un mot clé particulier pour désigner un serveur de cache seulement. L'absence des mots clés primary ou secondary suffit.

- Les caches des serveurs de cache seulement sont remplis suite à l'interrogation d'autres serveurs définis à partir du fichier named.ca par la directive :

cache	.	named.ca

- Tous les serveurs peuvent être munis d'un cache, défini par la directive :

cache	.	root.cache

Service de réacheminement

Tous les serveurs peuvent utiliser ce service à partir de la directive :

forwarders  adresse(s)

- Exemple

forwarders	172.9.200.5

Toute requête non satisfaite localement est réacheminée à l'adresse du serveur indiquée. Attention au bouclage.

Serveur esclave

Le mode esclave s'active suite à la directive :

slave

Dans ce cas, le service de réacheminement doit être actif.

Serveur distant

Le fichier /etc/resolv.conf de chaque station contient la définition du(des) serveur(s) distant(s).

Autre mot-clé

sortlist   adresse1  adresse2 ... adressen

Indique l'ordre croissant de choix des adresses des stations quand il y a plusieurs réponses à une requête.

Autre fichier

Le fichier named.local est utilisé pour définir la fréquence de consultation du serveur primaire, l'administrateur du réseau, le temps minimum d'attente d'une réponse du serveur primaire.

### Configuration des clients

Le fichier /etc/resolv.conf contient le serveur de noms à interroger pour répondre aux requêtes du service de noms selon le format :

domain	nom_du_domaine

nameserver	adresse_IP

- Exemples

Côté client

domain	enpc.fr

nameserver	158.97.4.1

nameserver	158.97.4.2

Côté serveur

domain	enpc.fr

nameserver	127.0.0.1

### Administration du processus démon named

Les réactions du processus démon named aux signaux sont les suivantes :

SIGHUP		lecture des fichiers de configuration et mise à jour des informations,

SIGINT		écriture effective des informations contenues en mémoire dans le fichier /usr/tmp/named_dum.db,

SIGUSR1		mise en mode trace et écriture dans le fichier /usr/tmp/named.run,

SIGUSR2	arrêt du mode trace.

## Mise en place des routeurs

Diverses commandes permettent de configurer statiquement ou dynamiquement les tables de routages en fonctions des protocoles utilisés.

### Routage statique

La commande /etc/route permet la modification des tables de routage. Elle est exécutée au démarrage des services (/etc/rc.local) ou dynamiquement selon la syntaxe :

Synopsis

/etc/route {[-f] [[-h] [-n] commande arguments] }

- Options

-f	vidage des tables de routage,

-h	modification d'une table d'accès vers une station,

-n	modification d'une table d'accès vers un réseau,

default	destination par défaut.

- Commandes

add	addition d'une route,

delete	suppression d'une route,

change	modification d'une route (non implémentée)

- arguments

destination	nom symbolique d'une station ou d'un réseau,

gateway	adresse du premier routeur où le paquet est envoyé,

metric	métrique de la route.

- L'adresse de destination peut être symbolique ou sous la forme IP ce qui est moins commode mais préférable car dans ce cas, le fichier /etc/hosts n'est pas consulté.

- La commande add doit être utilisée avec les arguments ordonnés destination, gateway, et metric.

- La commande delete utilise seulement les arguments destination et gateway.

- Exemple

Soit le réseau :

- Le réseau scm est constitué des interfaces ng-scm, pg-scm et d'une ligne spécialisé à 9600 bits/s.

- Les réseaux sun-ether et par-ether sont constitués de stations utilisant le protocole TCP/IP sur un support physique Ethernet.

- Les tables de routages sont à modifier comme suit :

/etc/route  -h  add  paris  localhost  0	#boucle  fermée

/etc/route  -n  delete  noisy  pg-scm

/etc/route  -n  add  sun-ether  pg-scm  2

/etc/route  -n  add  default  pg-scm  1

- Description

- Définition dans les tables de routage de la route permettant d'accéder au réseau sun-ether en utilisant le routeur gould-scm.

- Deux routeurs sont utilisées pour accéder au réseau sun-ether depuis une station du réseau par-ether.

- Remarques

1°) Pour que la connexion puisse s'établir, il est nécessaire d'exécuter également sur les stations du réseau sun-ether la commande :

route -n add par-ether ng-scm 2

2°) Il suffit d'accéder à un réseau pour accéder à l'ensemble des stations du réseau.

### Routage dynamique : le protocole RIP et le démon routed

- Le processus démon /etc/routed réalise un routage dynamique par un dialogue permanent avec d'autres stations.

- Il est décrit dans le RFC 1058.

- Il est activé au démarrage du réseau, après l'initialisation des contrôleurs.

- Il est basé sur le protocole RIP.

- Mise en route

- Le fichier /etc/gated.conf ne doit pas être présent.

- L'initialisation des tables de routage utilise le fichier /etc/gateways quand il existe.

- Métrique

- Le protocole de routage ne tient pas compte du débit du réseau. Il ne prend en compte que le nombre de sites traversés.

- Sa métrique est limitée à 16 routeurs.

### Routage dynamique : le protocole HELLO et le démon gated

Comme nous l'avons déjà vu, le protocole /etc/gated permet de lever cette limitation. En outre, il peut dialoguer avec les protocoles RIP, HELLO, et EGP. Il est utilisé pour mettre en communication des réseaux différents. Le fichier /etc/gated.conf permet de le configurer.

- Informations de base

- Les informations requises par le protocole gated sont les suivantes :

définition de l'identificateur du système autonome,

protocole(s) de routage utilisé(s),

définition des routeurs intérieurs (IGP) et extérieurs (EGP) avec lesquels dialoguer directement,

définition des filtres de contrôle du dialogue.

- L'identificateur du système autonome est défini par le NIC local (Network Information Center).

- Les fichiers de configuration des quatre protocoles gérés sont :

/etc/gated.egp,

/etc/gated.bgp,

/etc/gated.rip,

/etc/gated.hello.

- Grammaire

La grammaire utilisée est la suivante :

- les lignes commentaires commencent avec le caractère #,

- toutes les instructions doivent se terminer par un point-virgule,

- les définitions des protocoles et des routes ainsi que les instructions de contrôle doivent être spécifiées dans l'ordre.

- Mise au point

- La première exécution du processus démon /etc/gated doit être faite avec l'option -n de telle sorte que l'on puisse en vérifier le bon fonctionnement sans modification des tables internes du noyau.

- Une fois cette vérification effectuée, il faut relancer le processus démon sans cette option.

- Flot d'exécution

Le flot d'exécution du processus démon gated est le suivant :

- mise en route du système de suivi (traceoption),

- si le protocole BGP ou EGP est utilisé, définition de l'identificateur du système autonome local,

- activation ou désactivation des protocoles concernés.

- Exemple de fichier gated.conf

# mise en mode trace pour les erreurs internes et externes

traceoption internal external route bgp ;

# définition de l'identificateur du système autonome

autonomous system 456 ;

# utilisation du protocole RIP pour échange d'informations entre SA

# sur interface matérielle wdn0.

# mise à jour des tables de routage uniquement à partir des informations

# issues de la station d'adresse IP 128.212.64.1

rip yes {

interface wdno ;

trustedgateways 128.212.64.1 ;

} ;

# utilisation du protocole BGP pour les informations de routage issues

# de la station d'adresse IP 192.200.6.3 qui est également un SA (directive linktype horizontal)

# interface matérielle utilisée e3b0

bgp yes {

peer 192.200.6.3 linktype horizontal asin 568 interface e3B0 ;

} ;

# Toutes les routes gérées par le protocole RIP doivent être diffusées

# comme celle de la passerelle paire avec une métrique de 10,

# nécessaire pour la valeur de la métrique par défaut ne soit pas utilisée

propagate proto bgp as 568 metric 10 {

proto rip ; {

announce all;

} ;

} ;

propagate proto rip metric 2 {

proto bgp as 456 {

announce all;

} ;

} ;

## Configuration de ftp anonyme

- Il est possible de mettre à disposition d'utilisateurs extérieurs certaines applications, copiables par ftp.

- Il est nécessaire de créer un utilisateur ftp ainsi que son répertoire de travail dans lequel seront créés les sous répertoires systèmes bin, lib, etc avec les droits d'accès convenables de telle sorte qu'un utilisateur anonyme ne pourra pas sortir du répertoire spécifié (utilisation de l'appel système chroot systématique par le serveur ftp).

Procédure à utiliser

cd ~ftp

chmod 555 .; chown ftp.;chgrp ftp .

mkdir bin etc pub lib dev

chown root bin etc lib dev

chmod 555 bin etc lib dev

chown ftp pub

chmod 777 pub

cd bin

cp /bin/sh /bin/ls .

chmod 111 sh ls

cd ../etc

cp /etc/passwd /etc/group .

chmod 444 passwd group

cp ../lib

cp /shlib/libc_s .

cd ..

Le fichier /etc/ftpusers, contenant les noms des utilisateurs n'ayant pas l'accès au service externe ftp, est contrôlé à chaque requête de connexion externe.

## Accès concurrents et NFS

- La gestion des accès en écriture ou en lecture est complexe et le modèle des lecteurs et des rédacteurs permet d'en modéliser les différents cas et de mettre en évidence les sections critiques en écriture.

- Nous présentons sommairement dans le présent paragraphe les différentes méthodes de gestion des accès concurrents sous UNIX. Des détails complémentaires sont développés dans les supports "Unix mécanismes internes", du même auteur.

### Rappels sur les méthodes de verrouillage sous UNIX

Verrou externe

Les options 0_CREAT et 0_EXCL de l'appel système open permettent de gérer les fichiers comme des sémaphores binaires.

Verrou consultatif

- Un verrou est consultatif (advisory locking) s'il n'a pas d'influence sur les primitives d'entrée/sortie open, read, write...

- Un verrou consultatif n'empêche pas un processus ayant les droits d'accès convenables d'écrire sur un fichier verrouillé par un autre processus.

Verrou impératif

- Un verrou est impératif (mandatory locking) s'il modifie le fonctionnement habituel d'une primitive d'entrée/sortie. Par exemple en rendant bloquante la phase d'écriture ou en l'empêchant.

- Ce type de verrou garantit le meilleur niveau de sécurité.

Verrou partagé et verrou exclusif

Un verrou partagé en lecture garantit à plusieurs processus lecteurs l'accès simultané à un fichier en empêchant la pose d'un verrou exclusif en écriture.

### Verrous SYSTEM V

- Les verrous consultatifs ont été définis SYSTEM V Release 2 et les verrous impératifs dans SYSTEM V Release 3.

- Par défaut, un verrou est consultatif. Il devient impératif par modification du bit sgid (appel système ou commande shell chmod modifiée par l'option l).

- Des verrous partagés et des verrous exclusifs permettent le contrôle d'accès aux fichiers (accès global ou accès d'un enregistrement).

- La pose d'un verrou en lecture (resp écriture) suppose le descripteur du fichier ouvert en lecture (resp écriture).

- La fermeture d'un descripteur implique la levée de tous les verrous associés au fichier correspondant, même s'ils ont été posés par l'intermédiaire d'un autre descripteur.

Verrouillage avec l'appel système fcntl et a fonction lockf

- L'appel système fcntl permet de contrôler les opérations d'entrée/sortie sur les fichiers ouverts. Il permet en particulier de définir puis de contrôler l'état des verrous.

- La fonction lockf de la bibliothèque C n'est qu'une interface avec l'appel système fcntl. Elle a été reprise par la norme POSIX.

### Verrous BSD

- Ils sont moins puissants que les verrous SYSTEM V.

- Ils sont toujours consultatifs et portent sur la totalité du fichier.

- Il n'y a aucune détection de blocage éventuel.

### NFS et les verrous

- Pour conserver la sémantique des appels système lockf et fcntl dans un environnement NFS, des modifications de leur implémentation dans le noyau ont été nécessaires. Ainsi, les services de verrouillage sont pris en charge par le processus démon serveur de verrouillage /etc/lockd qui tient à jour la table des verrous en cours à un instant donné.

- Dans un environnement NFS, les requêtes de pose de verrou sont réalisés au travers des protocoles RPC. Deux problèmes peuvent alors se produire :

panne d'un client ayant fait une requête de pose de verrou sur le serveur,

reprise des opérations après la panne.

- Ces problèmes sont résolus par l'utilisation du processus démon /etc/statd (Network Status Manager) qui assure la surveillance de l'état des stations distantes. L'algorithme utilisé est le suivant :

chaque requête de verrouillage est associée à une requête au processus surveillant du réseau. Une requête de verrou d'un client ne peut être satisfaite que lorsque le noyau local a reçu une confirmation des gestionnaires de verrouillage locaux et distants.

en cas de panne d'un client, le surveillant du serveur détecte son réveil et avertit le serveur de verrouillage qui supprime alors les verrous demandés par le client.

en cas de reprise d'un serveur, les processus surveillants des clients le détectent. Ils peuvent alors réitérer leur requête de verrouillage.

## Le protocole bootp

- Le protocole bootp est utilisé pour démarrer des postes de travail (terminaux X, station sans disque, PC) dans un réseau par téléchargement des fichiers de démarrage.

- Il est défini dans le RFC 1048.

Implémentation du processus serveur

Il est implémenté sous la forme du processus démon bootpd.

Démarrage du processus serveur par inetd

- Le processus bootpd est un service activé par le super démon inetd en modifiant le fichier inetd.conf de la façon suivante :

bootps	dgram	udp	wait	root	/etc/bootpd	bootpd

- Il reste en principe actif un quart d'heure au plus sauf indication d'un délai différent dans les options.

- Il est nécessaire de configurer le fichier bootptab pour décrire les besoins des différents postes clients.

Démarrage manuel

Il est également possible de le lancer manuellement pour qu'il reste actif en permanence.

Synopsis

bootpd [-s -ttimout -d] [fichier_de_configuration] [fichier_de_dump]

Description

- L'option s permet de l'activer en permanence.

- L'option t permet de définir un délai durant lequel le processus reste actif quand il est lancé par le super-démon inetd.conf.

Le fichier bootptab

Le fichier bootptab a un format similaire à celui du fichier /etc/termcap où deux caractères (tag) permettent de définir le paramètre considéré selon la syntaxe :

nom_symbolique_IP_client:tag=valeur...:tag=valeur:...

Grammaire associée

- Les adresses IP sont écrites sous la forme décimale pointée.

- Les noms des stations, des répertoires sont des chaînes de caractères, éventuellement définies par des "".

- Les adresses matérielles et le type des stations sont définies par des nombres entiers sans signe ou des nombres hexadécimaux.

Les mots clés

La variable tag est définie par une des valeurs :

bf	fichier de démarrage

bs	définition de la taille du bloc du fichier de démarrage

cs	liste d'adresses IP de serveurs

ds	liste d'adresses IP de serveurs de noms

gw	liste d'adresses IP de routeurs

ha	adresse matérielle de la station

hd	répertoire du serveur contenant le fichier de démarrage

hn	émission du nom de la station

ht	type de la carte contrôleur, avec les conventions suivantes :

1	carte ethernet

2	carte ethernet à 3 Mbits/s

3	carte à la norme IEEE 802.2 (token ring)

4	carte à la norme phonenet

5	carte chaos

6	carte arcnet

im	liste d'adresses IP de serveurs d'impression

ip	adresse IP du client

lg	liste d'adresses IP de serveurs de connexion

lp	liste d'adresses IP de serveurs d'impression

ns	liste d'adresses IP de serveurs de noms selon le format IEN-116

rl	liste d'adresses IP de serveurs de ressources

sm	masque de sous réseau

tc	table de continuation

to	décalage en seconde par rapport à l'heure universelle

ts	liste d'adresses de serveurs horaire

Tn	tag générique à disposition du constructeur sous une forme définie par le RFC 1048.

Exemple

default:\

:hd=/usr/boot:bf=null:\

:ds=132.47.5.2  145.2.5.1:\

:ns=0x80020b4d:\

:ts=0x80020b4d:\

:sm=255.255.0.0:gw=0x8002fe24:\

:hn:vm=auto:to=-18000:

:T37=0x12345926BC2BFC:

station:ht=1:ha=00DD00CADF00:ip=135.3.6.5:tc=default:

## Exercices sur la mise en place des services

### Base de données réseau

1°) Qu'est ce que la base de données réseau.

2°) De quels fichiers est-elle constituée ? Quelles sont les données qui y sont représentées ?

3°) Stratégie de choix des adresses IP dans une entreprise, selon que son réseau est ouvert ou non sur le monde extérieur.

4°) Rôle du fichier hosts.equiv.

5°) Après consultation du fichier hosts.equiv, lancer les r-commandes usuelles sur des cas simples. Demander ensuite à votre ingénieur système favori de supprimer (s'il existe) ou d'installer (s'il n'existe pas) le fichier hosts.equiv et relancer les r-commandes précédentes. Conclusions ?

6°) Après suppression du fichier hosts.equiv, constituez vous un fichier ~/.rhosts. Relancer les r-commandes du paragraphe précédent. Conclusions.

7°) En utilisant l'architecture du démon inetd, comment pouvez vous simplement intégrer un nouveau service accessible aux différents utilisateurs.

8°) Quel est le rôle du super démon inetd ? Analyser la liste des processus actifs puis lancer une connexion telnet. Analyser à nouveau la liste des processus actifs. Conclusions ?

9°) Que faut-il faire si on veut installer un service de noms ?

10°) Enumérer les processus démons de niveau 2, 3, 4 nécessaires au fonctionnement des services DARPA, BSD.

11°) Quels sont les shell scripts de démarrage des services réseau (différencier le cas SV et le cas BSD 4.3).

12°) L'ordre de démarrage des différents processus est-il important ? Pourquoi ?

### NFS et NIS

1°) Quel sont les processus démons de niveau inférieur nécessaires aux protocoles NFS et NIS ? Rappeler leur rôle.

2°) Quel sont les processus démons nécessaires aux protocoles NFS? Rappeler leur rôle.

3°) Quel sont les processus démons nécessaires aux protocoles NIS ? Rappeler leur rôle.

4°) La sémantique des appels systèmes d'entrée/sortie est elle conservée par NFS ? Qu'en pensez vous ?

5°) Quel est le rôle du fichier /etc/exports ?

6°) Vous voulez monter la racine du serveur NFS A sur celle du serveur NFS B et réciproquement. Citez précisément l'ordre des séquences à réaliser pour réaliser ce montage croisé. Que se passe-t-il si une des stations est brutalement arrêtée ?

7°) A votre avis, vaut-il mieux faire un montage NFS hard ou soft ? Pourquoi ?

8°) Rôle du service NIS.

9°) Avez intérêt à disposer de plusieurs serveurs NIS sur un même réseau ? Quelles règles de sécurité devez vous respecter ? Cette approche est-elle une règle générale dans les systèmes clients-serveurs. Citez d'autres exemples d'utilisation d'un tel concept.

10°) Que se passe-t-il si vous voulez ajouter une station sur le réseau ? Indiquez la séquence des instructions à exécuter pour l'ajouter dans la liste des stations.

11°) Comment pouvez vous connaître le nom des serveurs NIS ?

12°) Comment pouvez vous en choisir un autre ?

13°) Pouvez vous ajouter une nouvelle liste (personnalisée) à l'ensemble des listes classiques associées au service NIS ? Par quelles commandes ?

14°) Que pensez vous de la notion de groupe de stations ?

### Messagerie

1°) Rappeler les noms des principaux agent utilisateur que vous connaissez ainsi que les systèmes respectifs d'implémentation.

2°) Quel est l'agent de transport associé à la messagerie.

3°) Indiquer son paramétrage pour qu'il soit réveillé toutes les 3 minutes.

4°) Que penser vous du fichier sendmail.cf ? Comment vous y prendriez vous pour le configurer.

5°) Quels sont les droits d'accès au répertoire /usr/spool/mail. Pourquoi ?

6°) Pensez vous qu'il judicieux d'utiliser NFS avec la messagerie sur un réseau comportant un nombre important de stations ? Dans l'affirmative, comment vous y prendriez vous ?

# Installation D'UNE STATION

## Connexion d'une station à un réseau

Pour connecter une station à un réseau, deux étapes sont nécessaires :

- Il faut configurer les contrôleurs d'accès au réseau (Ethernet, X25...),...

- puis définir les services réseaux à mettre en place.

### Configuration des contrôleurs

- Après le déballage de la station, il faut vérifier soigneusement l'état de toutes les connexions.

- Il est recommandé, dès la mise sous tension, d'exécuter les programmes de diagnostics matériels fournis par le constructeur. Il faut ensuite démarrer à l'aide d'une bande magnétique ou d'une cartouche pour installer un mini noyau UNIX, configurer les systèmes de fichiers.

- Tous ces aspects sont traités dans les livres classiques d'administration. Nous nous contentons ici d'aborder les aspects spécifiques à l'installation des fonctionnalités réseau.

- Les processus à exécuter au démarrage sont décrits dans les fichiers /etc/rc.boot, /etc/rc, quelquefois complétés par le fichier /etc/rc.local (environnement BSD), /etc/tcp, ainsi que le répertoire /etc/rc2.d (environnement SV). Ces fichiers sont éditables.

- La commande de configuration des interfaces matérielles avec le réseau est la commande /etc/ifconfig(8).

- Synopsis

/etc/ifconfig  if_nom  nom_protocole  [adresse  [adresse_dest]]  paramètre(s)

- Description

if_nom	Nom symbolique de l'interface matérielle définie dans le fichier de configuration du noyau /usr/sys/conf/nom_station.

Nom_protocole	précise la famille de protocoles utilisée à savoir :

inet	utilisé pour les protocoles usuels de l'Internet. Dans ce cas, le champ adresse est soit le nom symbolique d'une station définie dans le fichier /etc/hosts, soit une adresse IP y figurant.

ns	utilisé pour les protocoles XNS. Dans ce cas, le champ adresse est de la forme net#aa.bb.cc.dd.ee.ff, ou net représente le numéro du réseau utilisé.

Les autres paramètres peuvent être les suivants :

up	l'interface est active et ouverte.

down	l'interface est active et fermée ce qui empêche toute communication.

trailers	les trames Ethernet sont encapsulées pour minimiser les accès mémoire. C'est l'option par défaut. Pour la supprimer, il suffit d'écrire trailers.

arp	la résolution d'adresse entre la couche liaison et la couche réseau est réalisé par le protocole ARP (Adress Resolution Protocol). L'option -arp en dénie l'utilisation.

metric n	la métrique de l'interface, utilisée par le protocole de routage (RIP) est nulle par défaut. Elle est additionnée au nombre sauts d'une route en augmentant ainsi le poids. Elle représente le nombre de réseaux traversés. Plus la métrique est élevée, moins la route est favorable.

debug	permet de contrôler la trame émise. Pour ce type d'utilisation, il faut souvent modifier le noyau UNIX.

netmask	spécification du masque de sous-réseaux que l'on peut aussi le définir dans le fichier /etc/networks de la façon suivante :

masque  255.255.255	adresse dest : adresse point à point du destinataire ou du premier routeur permettant d'y accéder, symbolique ou sous la forme IP qu'il est préférable d'utiliser car certains logiciels peuvent avoir des problèmes d'initialisation.

broadcast	modification de l'adresse de diffusion.

onepacket	validation du mode "paquet". Ce mot clé doit être suivi de deux paramètres numériques indiquant la taille et le seuil. Si ces deux paramètres sont nuls, la détection des petits paquets n'est pas validée.

-onepaquet	invalidation de l'option précédente.

pointopoint	liaison point à point (option inet seulement)*

public	invalide l'utilisation des datagrammes utilisateurs en mode broadcast sur les réseaux publics (option inet seulement).

X121adress	indique une adresse au format X121 pour interfacer une interface X25.

- Exemples

Soit la configuration :

Les commandes suivantes permettent d'initialiser les contrôleurs :

- #ifconfig pour une interface en boucle fermée

/etc/ifconfig  lo0  inet  127.1  arp -trailers

- #ifconfig avec un cojtrôleur Ethernet supportant les protocoles TCP/IP

/etc/ifconfig  en0  inet  `hostname`  up arp -trailers

- #ifconfig pour sortie 4 fils supportant les protocoles TCP/IP

/etc/ifconfig  sc0a  inet  goul`-scm  ng-scm up

- #ifconfig avec un contrôleur Ethernet supportant les protocoles XNS

/etc/ifconfig  en0  ns  8e0#aa.bb.cc.dd.ee.ff

- #ifconfig pour un contrôleur Ethernet avec un masque de sous réseau

/etc/ifconfig  il0  inet  sun  up  arp  netmask  pseudo-reseau

### Démarrage des processus démons

- Il faut définir soigneusement le contenu des fichiers de la base de données réseau du répertoire /etc à savoir passwd, group, hosts, ethers, netgroup, networks, protocols, services, inetd.conf, rpc.

- Le contrôle du fichier de démarrage des services réseaux

/etc/rc.local (BSD)

/etc/tcp (SYSTEM V)

permet de vérifier que les processus démons réseau démarrent dans le bon ordre à savoir :

Processus démons associés aux services Internet

inetd, gated ou routed, fingerd, ftpd, rlogind, talkd, rshd.

Processus démons associés aux services SUN

portmap, sund, nfsd, mountd, ypserv, ypbind, bootparamd, tftpd, pcnfsd, yppasswd, biod, lockd, statd.

- Il est possible de les rendre inopérant (mise d'un # en début de ligne).

- Cette étape se termine après vérification manuelle du bon déroulement du chargement des différents processus démons avec tests éventuels.

- Le noyau doit en outre être adapté aux différents protocoles réseaux à installer.

### Configuration d'un serveur de fichiers

- Définition des systèmes de fichiers accessibles par NFS

- Il faut définir l'arborescence logique dans le fichier /etc/fstab (BSD) ou /etc/checklist (SV) sont décrites les partitions locales et les partitions distantes.

- Ici encore, il faut réfléchir soigneusement pour définir les tailles des partitions car elles risquent de croître rapidement. Ne pas oublier qu'UNIX crée en permanence des fichiers temporaires et qu'il est nécessaire de faire périodiquement le ménage (on peut utiliser les services cron).

- Il est recommandé de définir des quotas d'utilisation (fonctionnalité BSD) sur les partitions en écriture.

- Leur position sur le disque est importante : plus elles sont centrales, plus les temps d'accès sont brefs.

- Les partitions contenant des bibliothèques doivent être définies en lecture seulement.

- Le fichier /etc/exports contient la liste des systèmes de fichiers exportables ainsi que les noms logiques des stations ou des réseaux qui peuvent y accéder. Le cas particulier des stations sans disque sera étudié ultérieurement .

- Définition des listes

- La création des listes est réalisée par la commande ypinit avac l'option -m (master). Il faut ensuite lancer les processus démons /etc/ypserv et /etc/ypbind. Il est judicieux d'en vérifier ensuite le fonctionnement en local par la commande

ypcat passwd

puis lancer le processus démon yppasswd.

- Il peut être nécessaire d'adapter le noyau du système d'exploitation UNIX aux protocoles réseaux.

### Configuration d'un client

- Il faut faire les opérations décrites pour un serveur.

- La définition de l'arborescence logique est décrite dans un des fichiers /etc/fstab (BSD) ou /etc/checklist (SV).

- Une station peut être à la fois serveur et cliente. Dans ce cas, il faut définir ses partitions exportables et leurs droits d'accès.

- Le lancement du processus démon ypbind permet le dialogue avec un serveur et la transmission des listes.

### Protocoles de gestion des stations sans disque et des terminaux X

- Une station sans disque ne dirpense nullement d'avoir des partitions systèmes. Celles-ci sont seulement déportées sur une station serveur.

Les partitions de démarrage de la station sans disque sur la station serveur sont :

- la partition root qui est le répertoire / de la station cliente,

- la partition de swap de la station cliente.

Les processus démons correspondants sont :

- /etc/rarpd (Reverse Adress Resolution Protocol)

Utilisant le fichier /etc/hosts et quelquefois le fichier /etc/ethersErreur! Signet non défini., ce processus démon, à partir d'une adresse Ethernet, fournit l'adresse Internet correspondante.

- /etc/tftpd (Trivial File Transfer Protocol)

Version simplifié du programme ftp, ce processus démon permet le chargement du fichier de démarrage /usr/spool/tftp/boot.sunX (X vaut 2, 3 ou 4 suivant l'architecture de la station) par les stations sans disque. Il n'est pas sécurisé car il n'y a aucun contrôle de l'identité du poste client, contrairement à ftp.

- /etc/bootparamd

Ce processus démon lit le fichier /etc/bootparams qui contient la description des partitions root et swap de chaque station cliente sans disque sous la forme :

nomclient	root=serveur:/nfsroot/client \

swap=serveur:/nfsswap/client

- Exemple

sun	root=gould:/export/root/sun \

swap=gould:/export/swap/sun

Les droits d'accès de la station cliente sur ces deux partitions sont définis dans le fichier /etc/exports.

- /etc/sund

Les fichiers utilisés par le serveur sont les suivants :

/usr/spool/tftp/n°_Internet

C'est l'adresse IP de la station sans disque représentée en hexadécimal. Ce fichier est un lien symbolique sur le fichier /usr/spool/tftp/boot.sunX, chargé par tftp.

- Exemple

ln -s /usr/spool/tftp/boot.sun3 C0090111

L'adresse IP représentée en hexadécimal est ici 192.9.1.17.

### Station sans disque

- Une station sans disque doit rechercher toutes ses informations sur une station serveur.

- Elle ne connaît que son adresse Ethernet, contenu dans la prom de son contrôleur qu'elle émet par diffusion à toutes les stations du réseau (broadcast) ainsi qu'une requête rarp pour que le serveur lui communique, à partir de son numéro Ethernet son numéro Internet.

- Le dialogue client/serveur se déroule comme suit :

Client	serveur

requête rarp et broadcast de l'adresse

Ethernet à toutes les stations du réseau

rarpd : n° Internet du client

requête tftp pour le chargement

du programme de démarrage

tftpd : recherche du fichier

/usr/spool/tftp/boot.sunX

Transfert au client

boot client

broadcast pour :

hostname

getfile (partition root et swap)

utilisation du processus démon bootparamd

pour la lecture du fichier

/etc/bootparams

Transmission

montage local des systèmes de fichiers root et swap

chargement du noyau

démarrage

Ici, il y a possibilité de démarrer deux stations sans disque dont les noms symboliques sont paris et lille. L'une est un SUN3, l'autre est un SUN4.

L'arborescence logique de la station paris est la suivante :

client	serveur

/	serveur:/export/root/paris

/etc	serveur:/export/root/paris/etc

/var	serveur:/export/root/paris/var

swap	serveur:/export/swap/paris

/usr	serveur:/export/exec/sun3 ou sun4

/usr/share	serveur:/export/exec/share

Beaucoup des sous-répertoires de /export/exec/sunX (/usr de la station cliente) sont des liens symboliques de la station cliente sur le répertoire correspondant dans /usr/share ou dans /var.

- Ressources partagées

Quand les stations paris et lille ont la même architecture, elles partagent le répertoire commun /export/exec/sunX/share. Elles peuvent aussi partager le manuel.

- Ressources dupliquées sur chaque station

- Les répertoires root et les zones de swap. Ces ressources ne sont pas partageables même si les stations clientes sont identiques car elles se différentient au moins par leur nom et leur numéro Internet.

- L'installation des fichiers nécessaires peut être manuelle ou réalisée par une procédure d'installation. Ces procédures sont interactives et auto-documentées.

- Zones de swap

- La commande shell mkfile (SUN), swap (HP, SCO) sur le serveur de swap permet de configurer dynamiquement la taille de la partition de swap.

- Sa taille est, en principe, quatre fois celle de la mémoire centrale de la station.

- Dans la réalité, elle dépend du type d'applications s'y exécutant (ressources importantes pour l'IA ou le calcul scientifique).

## Optimisation du noyau Unix

- Une fois la station cliente démarrée de façon satisfaisante, il est possible d'améliorer ses performances par une optimisation du noyau.

- Celle-ci peut être réalisée directement (version UNIX BSD 4.3) ou par l'intermédiaire d'une interface utilisateur (SMIT sur AIX/V3, SYSADMSH sur UNIX SC0, SAM sur HP...).

### Noyau SYSTEM V

De nombreux paramètres sont disponibles.

/* fichier config.h (partiel) définition des paramètres ajustables (tunables parameters)*/

NBUF	0	choix selon démarrage

NINODE	600	nombre d'inodes en mémoire

NFILE	600	taille de la table des fichiers

NMOUNT	8	nombre de systèmes de fichiers montables

NPROC	500	nombre maximum de processus (table proc)

NREGION	1500	nombre maximum de régions mémoire

NCLIST	120	maximum de clist (e/s caractères

NOFILES	80	maximum de fichiers ouverts par processus

NODE	"Paris"

CMASK	22	masque de création des fichiers

NQUEUE	512	queue de messages pour les streams

NSTREAM	128

NSTRPUSH	9	maximum de modules streams empilables

NSTREVENT	256

MAXSEPGCNT	1

NMUXLINK	87

STRMSGSZ	4096

STRCTLSZ	1024

NBLK4096	12	max de messages stream d'une taille de 4Koctets

NBLK2048	52

NBLK1024	52

NBLK512	24

NBLK256	24

NBLK128	24

NBLK64	100

NBLK16	100

NBLK4	100

RFS_VHIGH	1

RFS_VLOW	1

TIMEZONE	1380

NDISK	4

NSPTTYS	64	nombre de pseudo-terminaux.

### Noyau BSD

- Le noyau livré avec le système, par exemple GENERIC sur les stations SUN, est utilisé au premier démarrage.

- Il s'interface avec tous les périphériques possibles, même si ceux-ci ne sont pas réellement installés. C'est pourquoi sa taille est très importante. Par exemple, le noyau GENERIC d'une station SUN4 IPX (version SUNOS 4.1) a une taille de l'ordre de 1.4 Moctets. Le noyau réduit a une taille de l'ordre de 750 Koctets. Le fichier de configuration du noyau GENERIC se trouve dans le répertoire /usr/sys/sun4/conf.

- La regénératioin d'un nouveau noyau s'effectue de la façon suivante :

- Création du fichier de configuration du noyau réduit

cp /usr/sys/conf/GENERIC /usr/sys/conf/NOM_NOYAU

- modification par un éditeur du fichier /usr/sys/conf/NOM_NOYAU

- création du répertoire nécessaire à la génération

mkdir /usr/sys/NOM_NOYAU

- appel de la commande config pour la création des fichiers nécessaires à la configuration

config NOM_NOYAU

- exécution du fichier Makefile de génération

cd ../NOM_NOYAU

make

- transfert du nouveau noyau

mv /vmunix /vmunix.org

mv /usr/sys/NOM_NOYAU/vmunix /vmunix

- démarrage de la station avec son nouveau noyau.

Il faut vérifier que la génération du noyau se déroule sans erreur et impérativement conserver le noyau initial comme noyau de secours.

Voyons maintenant les modifications à apporter au fichier de configuration. Celui-ci se présente sous la forme de lignes de contrôle contenant un mot clé suivi d'un argument.

Les principaux mots clés sont :

machine	nom_architecture	"SUN4"

cpu	type_de_la_station	"SUN4_IPX"

ident	NOM_NOYAU

maxusers	n

- Optimisation

- Le mot clé maxuser détermine le nombre maximum de processus actifs ainsi que la taille de la mémoire cache et la nombre maximum de structures mbufs allouées aux sockets.

- Il faut trouver un juste compromis car la taille du cache disque est inversement proportionnelle au nombre d'usagers. Si maxuser est trop important, le cache est réduit ce qui provoque des flots d'entrées/sorties très importants sur le réseau. Si maxuser est trop petit, il est difficile de faire fonctionner les logiciels dont l'exécution requiert de nombreux processus (XWindow par Exemple).

- Le raisonnement est similaire pour le nombre de structures mbuf. Si ce nombre est trop réduit, les processus réseau devront attendre leur disponibilité. Si ce nombre est trop important, la mémoire centrale et le cache sont diminués. La commande netstat -m permet de connaître le taux d'utilisation des structures mbufs. Une bonne façon de le déterminer est l'utilisation de la commande shell pstat.

- Pour obtenir de bonnes performances avec des stations sans disque, il est recommandé qu'elle aient au moins 32 Moctets de mémoire faute de quoi la plupart des logiciels fonctionnent avec des performances insuffisantes.

- Plus la mémoire centrale est importante, moins la pagination sur le réseau est fréquente et plus il est possible d'avoir de nombreuses stations sans disque (un quinzaine semble toutefois un maximum sur un segment Ethernet).

- L'avantage des stations sans disque est qu'elles permettent d'avoir une administration centralisée sur le serveur tout en donnant à l'utilisateur une large autonomie.

- Les contraintes d'une station avec disque sont l'administration par les utilisateurs de leur station ce qui nécessite une formation préalable.

Les autres paramètres du fichier de configuration sont la définition :

- des options du réseau,

- des adresses des contrôleurs,

- des pseudo-périphériques et des périphériques.

Les principales options sont :

- INET pour un réseau Internet,

- GATEWAY pour augmenter le nombre de tables systèmes des routeurs,

- TMPFS pour monter le répertoire /tmp en RAM DISC, NIT pour utiliser des commandes tels etherfind ou traffic, et les options associés aux IPC SV.

Les adresses des contrôleurs supportés par la version UNIX 4.3 BSD sont :

- acc	ACC H/DH  interface vers IMP

- css	DEC IMP-11A interface vers IMP

- ddn	Pilote 4.2 DDN X25

- de	Interface Ethernet 10 Mbits/s DEC DEUNA

- dmc	DEC DMC 11 (compatible avec DMR-11)

- ec	Interface 3COM Ethernet à 10 Mbits/s

- en	Interface Xerox 3 Mbits/s

- ex	Interface Excelan EXOS 204

- hdh	Interface ACC IF-11/HDH

- hy	Interface NSC Hyperchannel

- il	Interface entre plusieurs réseaux Ethernet

- le	Interface thin Ethernet

- lo	Interface en boucle fermée

- pcl	DEC PCL-11

- qe	Adaptateur Digital Q-bus

- uba	Interface UNIBUS

- un	Interface DR-11W

- vv	Interface réseau Proteon (V2LNI)

Les option pseudo-périphériques sont pty, loop, ether.

## Installation des terminaux X

Un terminal X assure la fonction de serveur X ainsi que la gestion de l'affichage. Il dialogue avec le serveur CPU sur lequel s'exécutent les applications clientes. Le principe général de fonctionnement d'un terminal X est le suivant :

- mise sous tension,

- recherche d'un serveur CPU lui permettant de télécharger le logiciel serveur X,

- téléchargement, par utilisation du protocole tftp par Exemple,

- initialisation du dialogue avec le serveur CPU sur lequel doit s'exécuter l'application xdm (X Display Manager) qui permet à chaque utilisateur de se connecter dans un environnement X11.

- Protocole spécifique

- Le protocole de communication standard entre le processus xdm.

- Le serveur X est xdmcp (X Display Manager Control Protocol.

- Il n'est pas obligatoire car il n'est disponible que depuis la version X11 R4. Il existe donc les terminaux X supportant le protocole xdmpc et ceux qui ne le supportent pas, avec des méthodes d'installation différentes.

- Rôle du protocole xdmcp

Son rôle est de permettre une connexion instantanée entre le serveur X et le client. Il utilise le protocole de transport udp ainsi que le principe du broadcast lui permettant d'établir un dialogue avec n'importe quel serveur xdm.

- Absence du protocole xdmcp

Le programme xdm est également utihisable dans ce cas. Il faut alors configurer le ficher /usr/lib/X11/xdm/Xservers en y définissant la liste des terminaux X autorisés à utiliser la station comme serveur CPU.

### Le fichier xdm-config

Le processus xdm gère un ensemble de DISPLAY, locaux ou distants. Il offre des services similaires à ceux proposés par les processus init, getty et login en permettant tout utilisateur d'ouvrir une session de travail.

- Répertoire associé

Le répertoire /usr/lib/X11/xdm contient les shell-scripts utilisés par xdm.

Le fichier xdm-config contient la liste des shell-scripts de configuration du processus xdm à savoir :

Xservers	liste des serveurs X à administrer,

Xstartup	procédure de démarrage,

Xreset	procédure de réinitialisation,

Xsession	session de travail par défaut,

Xresources	ressources à charger par xrdb,

xdm-errors	fichiers d'audit des messages d'erreur,

xdm-pid	pid du processus père de xdm.

### Autres fichiers de configuration de xdm

- Fichier Xservers

Shell script d'initialisation du processus serveur X.

- Exemple

# sur le display :0

:0 local /usr/bin/X11/X  :0

# non support du protocole xdmcp par

# le terminal X gardenia

gardenia :0 foreign

- Fichier Xstartup

Ce shell script est activé dès que l'identité de l'utilisateur a été vérifiée. Il permet à l'administrateur de faire exécuter des shell scripts automatiquement, préalablement au début de la session de travail.

- Exemple

#!/bin/sh

#

Xstartup

#

- Fichier Xreset

Ce shell script est activé dès la fin de la session de travail, avant la fermeture du display.

- Exemple

#!/bin/sh

# Suppression des propriétés du gestionnaire de

# sessions de la fenêtre root.

/usr/bin/X11/xprop -root -remove _SESSION > /dev/null 2>&1

- Fichier Xsession

Ce fichier initialise le gestionnaire de fenêtres et le processus xterm. Il lance éventuellement le shell-script ~/.xsession s'il existe, qui lance des applications clientes au démarrage du serveur X.

#!/bin/sh

set +e

LOGNAME=$USER

export LOGNAME

case $# in

1)

case $1 in

failsafe)

exec /usr/bin/X11/xterm -geometry +50+50

;;

esac

esac

HUSHLOGIN=TRUE

if [ -r /etc/profile ]

then

. /etc/profile

fi

unset HUSHLOGIN

if [ -r $HOME/.profile ]

then

. $HOME/.profile

fi

exec startx -tFichier xdm-errors

Les message d'erreurs générés par le processus xdm sont en général affichés sur la console système. Ils peuvent être redirigés vers le fichier xdm-errors.

- Fichier Xresources

Ce fichier permet de définir les ressources X11 nécessaires à la fenêtre d'ouverture de session. Compte tenu de sa taille, il est présenté en annexe au présent chapitre.

### Terminal X ou station sans disque

- Une station sans disque nécessite les même ressources disque qu'une station avec disque à savoir ressource système, swap, logiciel : celles-ci sont seulement déportées. Certaines ressources sont partageables, d'autre non. Disons qu'un minimum de 18 MO par station est nécessaire sur le serveur système pour toute nouvelle station une fois le système installé. Les contraintes d'administration sont celles d'une station normale. Son coût est supérieur à celui d'un terminal X. Son environnement graphique est quelconque.

- Le terminal X doit disposer d'un serveur puissant pour que les performances soient satisfaisantes. Il est capable d'assurer lui-même la gestion des ressources graphiques. Les contraintes d'administration sont minimes. L'environnement graphique est obligatoirement celui de X11 ou des produits dérivés. Son coût est minime.

Nous pouvons faire le tableau comparatif suivant :

Coût	Serveur CPU	Administration	Serveur sys	Disque	Mémoire sur serveur CPU

Tx	>8kf	O	N	N	N	O (4MO mini)

S	>25kf	N	O	O	O	N

## RFC

Protocole EGP	RFC 911, 904

Protocole BGP	RFC 1163, 1164

Protocole RIP	RFC 1058

Protocole HELLO	RFC 891

## Exercices

1°) Rappeler la commande de configuration d'un contrôleur ?

2°) Quelles sont ses principales options ? Rappeler leur utilité.

3°) Quand son utilisation est-elle nécessaire ?

# Commandes traditionnelles d'administration dans le monde TCP/IP

## Introduction

Nous présentons dans le présent chapitre :

- les commandes standard d'administration de réseau des systèmes fonctionnant avec les protocoles TCP/IP,

- les commandes associées au protocole SNMP,

- les notions élémentaires de sécurité permettant d'assurer une bonne sécurité de fonctionnement sont présentées au chapitre correspondant.

## Commandes d'administration du réseau

Il existe plusieurs catégories de commandes : les commandes standards TCP/IP et les outils constructeurs, par exemple les outils spécifiques SUN.

### Commandes standards TCP/IP

arp

Permet de connaître le nom d'une machine, son numéro Internet et son numéro Ethernet.

- Exemple

L'exécution de la commande arp -a indique :

paris  (192.54.211.15) at 8 :0 :20 :0 :3f :74 permanent

paris1 (192.54.211.16) at 8 :0 :20 :0 :1e :cb permanent

...

finger

Affichage des informations disponibles relatives à un utilisateur donné par consultation des fichiers /etc/utmp et /etc/passwd.

nfsstat : statistiques d'utilisation des protocoles nfs

Client rpc :

calls	badcalls	retrans	badxid	timeout	wait	newcred	timers

77513	3	86	11	85	0	0	1148

Client	nfs :

calls	badcalls	nclget	nclsleep

77502	0	76910	0

null	getattr	setattr	root	lookup	readlink	read

0	0%	40517	52%	1538	1%	0	0%	13271	17%	3936	5%	9559	12%

wrcache	write	create	remove	rename	link	symlink

0	0%	4697	6%	711	0%	653	0%	248	0%	104	0%	0	0%

mkdir	rmdir	readdir	fsstat

11	0%	3	0%	2213	2%	41	0%

ping

Emission de trames de contrôle (protocole ICMP) pour déterminer si une machine est accessible ou chargement du réseau pour tester son comportement.

- Exemple : ping paris

PING paris : 56 data bytes

64 bytes from paris (192.70.63.19) : icmp_seq=0. time=10. ms

64 bytes from paris (192.70.63.19) : icmp_seq=1. time=0. ms

64 bytes from paris (192.70.63.19) : icmp_seq=2. time=0. ms

pstat : état des tables système.

- Exemples

pstat -T (BSD)

157/582	files

0/ 0	inodes	(station diskless seulement)

42/138	processes

6408/16380	swap

rpcinfo

Interroge le processus démon portmap et indique les numéros de port RPC actif ainsi que les protocoles utilisés.

- Exemple : rpcinfo -p (extrait)

program	vers	proto	port

100000	2	tcp	111	portmapper

100000	2	udp	111	portmapper

100004	2	udp	658	ypserv

100004	2	tcp	659	ypserv

100007	2	tcp	1024	ypbind

100029	1	udp	660	keyserv

100028	1	tcp	665	ypupdated

100010	1	udp	699	etherstatd

100003	2	udp	2049	nfs

100005	1	udp	714	mountd

100026	1	udp	719	bootparam

100024	1	tcp	723	status

100020	1	udp	1036	llockmgr

100021	2	tcp	736	nlockmgr

100011	1	udp	1038	rquotad

100001	2	udp	1039	rstatd

100002	1	udp	1040	rusersd

100012	1	udp	1041	sprayd

100008	1	udp	1042	walld

spray

Sur certaines implémentations, il est possible de tester la bande passante par utilisation de requêtes RPC. Le démon rpc.sprayd assure les réponses aux requêtes de la commande /usr/etc/spray.

Synopsis

spray host [-c nombre] [-d délai] [-i] [-l longueur]

avec les arguments

nombre	total des requêtes à émettre, par défaut 10000,

délai	délai en milliseconde entre les requêtes, par défaut 0,

i	utilisation du protocole ICMP au lieu du protocole RPC,

longueur	taille de la trame Ethernet, fixée par défaut 86 octets.

rup

Statististiques d'état du réseau par utilisation du protocole RPC.

ruptime

Statistiques d'état du réseau par utilisation du démon rwhod, beaucoup plus lent que le précédent.

ypcat

état des listes NIS.

showmount

Permet à la station serveur de connaître les stations clientes montées sur ses systèmes de fichiers exportables.

- Exemple

ps1 :/export/root/ps1

ps1 :/export/swap/ps1

ps1 :/usr

ps1 :/usr/kvm

ps1 :/usr/share

ps1 :/home/ps

ps2 :/export/root/ps2

ps2 :/export/swap/ps2

rdate

Permet de régler la date et l'heure d'une station sur celles d'une autre station.

timed

Processus démon de mise à la même heure de toute les stations du réseau. Il existe sur le serveur et les clients. Il faut le valider préalablement dans le fichier /etc/services. Sur le serveur, il est lancé par la commande

timed -M

Les fichiers /usr/adm/timed.log et /usr/adm/timed.masterlog sont utilisés respectivement pour l'audit des clients et des autres serveurs horaires.

Sur un client, il suffit de lancer le processus démon sans option.

timedc

Ce programme contrôle le fonctionnement du démon timed.

### La commande netstat

netstat

Permet de connaître le nom, le numéro Internet, le numéro de réseau d'une station. Elle permet de savoir si une passerelle est active. Les principales options sont les suivantes :

netstat -a

Etat des connexions actives, du nombre de bytes en attente dans les files d'attentes en réception et en émission, ainsi que leur numéro de port local et distant.

- Exemple

Active Internet connections (including servers)

Proto	Recv-Q	Send-Q	Local Address	Foreign Address	(state)

...

udp	0	0	*.1042	*.*

...

udp	0	0	*.ttytst	*.*

udp	0	0	*.daytime	*.*

udp	0	0	*.discard	*.*

...

tcp	0	0	sparc2.6000	sparc2.1057	ESTABLISHED

tcp	0	0	sparc2.1057	sparc2.6000	ESTABLISHED

tcp	0	0	sparc2.6000	sparc3.1035	ESTABLISHED

...

tcp	0	0	*.6000	*.*	LISTEN

tcp	0	0	sparc2.1021	sparc1.cmd	CLOSE_WAIT

...

tcp	0	0	*.source	*.*	LISTEN

...

Active UNIX domain sockets (voir plus bas)

netstat -A

Numéros Internet, protocoles utilisés, numéros de port locaux et distants, état des connexions.

- Exemple

Active Internet connections

Proto	Recv-Q	Send-Q	Local Address	Foreign Address	(state)

tcp	0	0	192.70.63.22.6000	192.70.63.22.1063	ESTABLISHED

tcp	0	0	192.70.63.22.1063	192.70.63.22.6000	ESTABLISHED

....

tcp	93	0	192.70.63.22.1018	192.70.63.21.1020	CLOSE_WAIT

...

tcp	0	0	192.70.63.22.1021	192.70.63.21.514	CLOSE_WAIT

Active UNIX domain sockets

Address	Type	Recv-Q	Send-Q	Vnode	Conn	Refs	Nextref	Addr

ff64968c	dgram	0	0	ff02b284	0	0	0	/dev/log

ff65010c	stream	0	0	ff06b018	0	0	0	/tmp/.X11-unix/X0

...

ff64aa0c	stream	0	0	ff025594	0	0	0	/dev/printer

netstat -i

Adresse logique du contrôleur, unité maximale de transmission, nom Internet du réseau destinataire, nom du poste de travail émetteur, paquets et erreurs en réception et en émission.

- Exemple

Name	Mtu	Net/Dest	Address	Ipkts	Ierrs	Opkts	Oerrs	Collis	Queue

le0	1500	par-ether	sparc2	26672	0	19439	0	17	0

lo0	1536	loopback	localhost	53648	0	53648	0	0	0

netstat -m

Taux d'utilisation des structures mbuf.

- Exemple

294/384 mbufs in use :

3 mbufs allocated to data

25 mbufs allocated to packet headers

103 mbufs allocated to socket structures

151 mbufs allocated to protocol control blocks

6 mbufs allocated to routing table entries

4 mbufs allocated to socket names and addresses

2 mbufs allocated to interface addresses

0/24 cluster buffers in use

72 Kbytes allocated to network (51% in use)

0 requests for memory denied

0 requests for memory delayed

0 calls to protocol drain routines

streams allocation :

cumulative allocation

current	maximum	total	failures

streams	9	10	71	0

queues	30	34	271	0

mblks	13	60	48606	0

dblks	13	60	48606	0

streams	buffers :

external	0	0	0	0

within-dblk	0	6	30976	0

size <= 16	3	16	9520	0

size <= 32	0	4	3588	0

size <= 128	10	58	4505	0

size <= 512	0	4	14	0

size <= 1024	0	1	2	0

size <= 2048	0	1	1	0

size <= 8192	0	0	0	0

size > 8192	0	0	0	0

netstat -n

Etat des réseaux actifs ainsi que leur numéro Internet.

- Exemple

Active Internet connections

Proto	Recv-Q	Send-Q	Local Address	Foreign Address	(state)

tcp	0	0	192.70.63.21.6000	192.70.63.21.1209	ESTABLISHED

tcp	0	0	192.70.63.21.1209	192.70.63.21.6000	ESTABLISHED

...

tcp	0	3424	192.70.63.21.6000	192.70.63.21.1098	FIN_WAIT_1

tcp	4096	0	192.70.63.21.1098	192.70.63.21.6000	ESTABLISHED

Active UNIX domain sockets

Address	Type	Recv-Q	Send-Q	Vnode	Conn	Refs	Nextref	Addr

ff64930c	dgram	0	0	ff02c20c	0	0	0	/dev/log

...

ff652d8c	stream	0	0	0	ff654d8c	0	0	/tmp/.X11-unix/X0

ff64940c	stream	0	0	ff02800c	0	0	0	/dev/printer

netstat -r

Etat des tables de routage, des routeurs, des interfaces permettant d'y accéder.

- Exemple

Routing tables

Destination	Gateway	Flags	Refcnt	Use	Interface

localhost	localhost	UH	0	0	lo0

default	pg	UG	0	0	le0

sun-ether	pg	UG	0	0	le0

par-ether	sparc2	U	50	68198	le0

Le drapeau indique que la route est ouvertes U (up) vers un routeur G(gateway), un réseau N(Network), ou une station H(Host).

netstat -s

statistiques des trames des différents protocoles.

- Exemple

udp :

0 incomplete headers

0 bad data length fields

0 bad checksums

0 socket overflows

tcp :

58617 packets sent

50923 data packets (2031178 bytes)

8 data packets (394 bytes) retransmitted

7482 ack-only packets (7340 delayed)

1 URG only packet

3 window probe packets

93 window update packets

107 control packets

58628 packets received

49323 acks (for 2029724 bytes)

49 duplicate acks

0 acks for unsent data

50969 packets (2027324 bytes) received in-sequence

0 completely duplicate packets (0 bytes)

0 packets with some dup. data (0 bytes duped)

27 out-of-order packets (0 bytes)

0 packets (0 bytes) of data after window

0 window probes

11 window update packets

2 packets received after close

0 discarded for bad checksums

0 discarded for bad header offset fields

0 discarded because packet too short

53 connection requests

37 connection accepts

83 connections established (including accepts)

70 connections closed (including 5 drops)

7 embryonic connections dropped

49319 segments updated rtt (of 49385 attempts)

8 retransmit timeouts

0 connections dropped by rexmit timeout

0 persist timeouts

0 keepalive timeouts

0 keepalive probes sent

0 connections dropped by keepalive

icmp :

2 calls to icmp_error

0 errors not generated 'cuz old message too short

0 errors not generated 'cuz old message was icmp

Output histogram :

destination unreachable : 2

0 messages with bad code fields

0 messages < minimum length

0 bad checksums

0 messages with bad length

0 message responses generated

ip :

84900 total packets received

0 bad header checksums

0 with size smaller than minimum

0 with data size < data length

0 with header length < data size

0 with data length < header length

8518 fragments received

0 fragments dropped (dup or out of space)

0 fragments dropped after timeout

0 packets forwarded

0 packets not forwardable

0 redirects sent

0 ip input queue drops

netstat -t

Etat des trames TCP

- Exemple

Active Internet connections

Proto	Recv-Q	Send-Q	Local Address	Foreign Address	(state)

tcp	0	0	sparc2.6000	sparc2.1063	ESTABLISHED

tcp	0	0	sparc2.1063	sparc2.6000	ESTABLISHED

...

tcp	93	0	sparc2.1018	sparc1.1020	CLOSE_WAIT

...

tcp	0	0	sparc2.1021	sparc1.cmd	CLOSE_WAIT

Active UNIX domain sockets (cf plus haut)

### Commandes spécifiques SUN

Les plus connus sont etherfind et traffic.

etherfind

Recherche et affiche des en-tête de paquets d'un réseau Ethernet vérifiant certaines conditions définies par une expression booléenne dont les règles sémantiques sont similaires à celles de la commande find.

Synopsis

etherfind [option] [option] ... expression

Les expressions autorisées sont de la forme :

-dst hostname	teste si le paquet est destiné à la station hostname,

-src hostname	teste si le paquet est issu de la station hostname,

-between host1 host2	teste si le paquet est issu de la station host1 vers la station host2 ou vice-versa,

-srcport valeur	teste la valeur du numéro de port source du paquet,

dstnet destination	teste la partie réseau du champ destination du paquet,

-srcnet source	teste la partie réseau du champ source du paquet,

-dstport port	teste la valeur du numéro de port destination du paquet,

-less valeur	teste si la longueur du paquet est inférieure ou égale à valeur,

-greater valeur	teste si la longueur du paquet est supérieure ou égale à valeur,

-proto protocol	teste si le paquet est un paquet est de type ip, icmp, udp, nd, tcp,

-broadcast	teste si le paquet est un paquet de broadcast,

-arp ou -rarp ou -ip	teste si le paquet est de type arp, rarp, ou ip.

- Exemple

etherfind broadcast

Using interface le0

icmp type

lnth	proto	source	destination	src	port	dst	port

66	udp	pg	192.70.63.255	routed	routed

126	udp	pg	192.70.63.255	who	who

66	udp	pg	192.70.63.255	routed	routed

66	udp	pg	192.70.63.255	routed	routed

118	udp	pg	192.70.63.255	timeserver	timeserver

66	udp	pg	192.70.63.255	routed	routed

traffic

Affichage graphique de statistiques d'utilisation du réseau.

Le problèmes des commandes spécifiques SUN est qu'elles sont inutilisables quand le réseau est chargé.

## Fichiers associés au protocole snmp

- Le processus démon /etc/snmpd représente l'agent SNMP.

- Trois fichiers de configuration sont utilisés

/etc/snmpd.conf,

/etc/snmpd.comm,

/etc/snmpd.trap.

### Démarrage d'un agent SNMP

- Le démarrage manuel (resp l'arrêt manuel) du processus démon /etc/snmpd est assuré par le shell script /etc/snmp start (resp /etc/snmp stop).

- Le démarrage (resp l'arrêt) automatique est effectué par le shell script /etc/rc2.d/S930snmp (resp /etc/rc0.d/k548snmp).

### Le fichier snmpd.conf

Ce fichier permet d'initialiser les objets du groupe System d'un agent SNMP contenus dans la MIB de l'agent à savoir :

sysDesc	chaîne de caractère descripteur de l'agent (types des logiciels SNMP et TCP),

sysObjID	identificateur de l'agent,

sysUptime	utilisée pour le calcul de la durée de fonctionnement de la configuration courante de l'agent.

- Les objets sysDesc et sysObjID sont initialisés au démarrage de l'Agent selon le contenu du fichier snmpd.conf avec les mots clés descr et objid.

- Le calcul associé à la variable sysUptime est exécuté par l'Agent sans possibilité d'initialisation par des fichiers externes.

- Le nom de la personne responsable, ainsi que sa localisation est défini par le mot clé contact.

- Exemple

descr=SNMPD Version 3.0 avec System V STREAMS TCP 4.0

objid=Systems.1.0

contact=Administrateur Local

location=site_local

### Le fichier snmpd.comm

- Ce fichier contient la liste des paires (session ou communauté, adresse_ip) ainsi que les droits d'accès (NONE, READ, WRITE) des clients gestionnaires.

- L'entrée public permet éventuellement de restreindre l'accès d'autres membres.

- Chaque ligne est constituée de trois champs :

session	nom de la session ou de la communauté de l'entité émettrice,

addresse_IP de l'entité émettrice. Si c'est 0.0.0.0, n'importe quel site distant peut communiquer.

privilèges associés à la session à savoir : READ pour read only, WRITE pour read/write, ou NONE pour verrouiller un nom de session.

Ce fichier peut être mis à jour quand l'Agent est actif. La communauté interne peut être modifiée si un changement est détecté.

- Exemple

#session	addresse_IP	privilèges

comm1	128.212.64.99	READ

comm1	128.212.64.15	WRITE

comm2	128.212.64.16	READ

comm2	128.212.78.3	READ

public	0.0.0.0	READ

### Le fichier snmpd.trap

Ce fichier contient la liste des stations gestionnaires clientes auxquelles il faut notifier un événement de type TRAP selon le format :

communauté	adresse_IP	port_destinataire

- Exemple

test2	128.212.64.99	162

test2	128.212.64.15	162

## Commandes associées au protocole snmp

Le fonctionnement des commandes associées au protocole SNMP peuvent être résumées dans le schéma suivant :

### getid

Synopsis : getid adresse_entité  communauté

Description

Recherche des variables du groupe system (sysDescr.0, sysObjectID.0 et sysUpTime.0) d'un agent SNMP.

### getone

Synopsis : getone adresse_entité communauté  nom_de_variable

Description

Recherche d'un ensemble de variables par utilisation de la primitive GetRequest. Le contrôle d'accès à la variable est réalisé.

- Exemple

getone  jupiter  public  sysDescr.0  ifNumber.0

### getnext

Synopsis

getnext  adresse_entité communauté  nom_de_variable

Description

Recherche suivant l'ordre lexicographique d'un ensemble de variables par utilisation de la primitive GetnextRequest.

Exemple

getnext  jupiter  public  system  interface

### getmany

Synopsis

getmany  adresse_entité  communauté  classe_de_variable

Description

Déplacement dans une fenêtre de la MIB en recherchant un ensemble de variables d'une classe par utilisation de la primitive GetnextRequest à partir de la première variable.

- Exemple

getmany  jupiter  public  ipRoutedest

### getroute

Synopsis

getroute adresse_entité  communauté

Description

Recherche des informations de routage dans les classes ipRoutedest, ipRouteifindex, ipRouteMetric1, ipRouteNextHop, ipRouteProto.

### setany

Synopsis

setany  adresse_entité  communauté  nom_de_variable  -option

Description

Modification d'un ensemble de variables d'une entité par utilisation de la primitive SetRequest. Les options sont les suivantes :

i	variable entière

o	string octet (en hexadécimal)

d	identificateur d'objet (notation avec points),

a	adresse IP (notation avec points),

c	compteur,

g	indicateur (gauge),

t	tick d'horloge.

- Exemple1

setany  128.34.1.2  suranet0  ifAdminStatus.2  -i  3

Description

Le statut administratif de la deuxième interface est positionné à 3 (down).

Exemple2

setany mickey public ipRoutedest 128.23.6.2 -a 128.23.6.4 ipRouteNextHop 128.23.6.2 -a 128.23.78.2  ipRouteType -i  2

### snmpstat

Synopsis

snmpstat [-e m r a s i ] [host [session]]

Options

-e	le niveau MAC et l'état,

-m	les statistiques sur l'utilisation des streams (mémoire et files),

-r	tables de routage,

-a	table des adresses de translation,

-s	variables constituant un groupe de la MIB,

-i	état de l'interface active.

Description

- Affichage du contenu de variables et structures en utilisant les primitives Get et Getnext.

- Le format d'affichage est fonction de l'information présentée.

- L'affichage par défaut, pour des noeuds TCP, montre le protocole, les adresses locales et distantes ainsi que son état interne.

- Les adresses sont représentées sous la forme host.port ou network.port.

- Dans le cas où le nom de la station ou du réseau sont connus, ils sont affichés sous leur forme symbolique, selon le contenu des fichiers /etc/hosts ou /etc/networks.

- Dans le cas où un nom symbolique ou une adresse est inconnu, l'adresse est imprimée sous un format Internet. Des adresses non spécifiées apparaissent sous forme d'étoile.

- L'interface d'affichage présente une de statistiques cumulées selon les paquets transférés, les erreurs ainsi que les longueurs des files. Le nom de l'interface ainsi que le nombre maximum d'unités transmises (mtu) sont également affichés.

- La table de routage affiche les routes acceptables ainsi que leur état. Chaque route est constituée d'une destination (station ou réseau) et d'une passerelle pour le réacheminement des paquets.

- Le champ métrique indique la métrique associée à la route.

- Le champ type indique le type (direct ou indirect) de la route.

- Le champ proto indique comment la route a été apprise.

- Le champ interface indique le nom de l'interface ainsi que la route à laquelle elle est associée.

### trap_rece

Synopsis : trap_rece

Description

Réception de signaux SNMP (Traps) et affichage du message correspondant.

### trap_send

Synopsis

trap_send  adresse_ip  communauté  trap_type

Description

Emission de signaux SNMP (Traps).

## Suivi d'exécution du protocole snmp

Le mécanisme de mise au point est activé si le processus démon snmpd est exécuté avec l'option -v (verbose). Toutes les commandes ultérieures afficheront le contenu des paquets sous forme hexadécimale.

## Bibliographie du présent chapitre

RFC 1155 : Structure and Identification of Management Information for TCP/IP based Internets.

M.T. Rose,K.McCloghrie

RFC 1156 : Management Information Base for Network Management of TCP/IP based Internets.

M.T. Rose,K.McCloghrie

RFC 1157 : A Simple Network Management Protocol (SNMP)

J.CASE, M.FEDOR, M. Schoffstall, J.Davin.

# Les protocoles sur ports séries et le service uucp

## Les protocoles SLIP et ppp

Le présent paragraphe décrit deux protocoles Internet utilisés sur des liaisons séries pour des utilisations de TCP/IP similaires à celles d'un réseau Ethernet : les protocoles SLIP (Serial Line Internet Protocol) et PPP (Point to Point Protocol). Ces deux protocoles permettent des transferts d'informations sur un port série avec des débits variables entre 1200 et 19200 bauds.

Nous présentons ensuite, pour mémoire, le service UUCP.

### Le protocole SLIP

- Ce protocole est limité à la définition d'une séquence de caractères qui émettent des paquets ou des datagrammes IP sur une liaison série.

- Le protocole SLIP ne gère pas l'adressage, l'identification des types de paquets, la détection et la correction des erreurs, et il n'offre pas de mécanisme de compression pour les en têtes de paquet.

- Il ne permet que la transmission en mode asynchrone. Des fonctionnalités complémentaires ont été apportées par le protocole PPP.

Configuration d'une liaison SLIP

Le système d'exploitation supporte le protocole SLIP. Il suffit donc de faire un noyau avec ces fonctionnalités.

Les informations nécessaires sont les suivantes :

- choix de l'adresse logique du port tty,

- rapidité de modulation utilisée,

- adresse IP du système hôte,

- adresse IP et nom symbolique IP du système cible.

L'initialisation de la ligne est réalisée par utilisation du protocole uucp.

### Le protocole PPP

Les fonctionnalités complémentaires du protocole PPP au protocole SLIP sont les suivantes :

- détection d'erreur, identification par mot de passe, habilité à émettre des données en mode synchrone et asynchrone,

- service de connexion dynamique pour réduire le coût de la ligne ce qui permet la coupure logique de la ligne à la fin d'une communication et son rétablissement si nécessaire,

- partage d'une ligne série avec uucp et cu,

- détection d'erreur sur les données transmises,

- adaptation du protocole aux hauts débits et aux téléphones cellulaires.

Le protocole PPP s'interface avec le protocole IP ainsi que le protocole HDLC.

Architecture du protocole  PPP

Le protocole PPP est constitué de trois composantes :

- encapsulation des datagrammes IP (RFC 1331).

- contrôle de la liaison par le protocole LCP.

- contrôle du réseau par le protocole NCP.

- Particularités

- Doté des mécanismes de sécurité PAP et CHAP

- Intégration d'un calcul de checksum.

- support divers protocoles tel IPX.

- Gère la compression des en têtes IP et TCP comme le protocole CSLIP.

Installation

- Définition des adresses IP de la station hôte et du destinataire.

- Définition du mot de passe sur le système distant.

- Création du noyau contenant les pilotes associés au protocole PPP.

- Modification des fichiers ppphosts et pppauth.

- Configuration et démarrage du processus démon /etc/pppd.

## Généralités sur le service uucp

### Implémentation

Le service uucp (UNIX to UNIX copy) permet à différents systèmes fonctionnant sous UNIX de communiquer avec des protocoles asynchrones. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

- transfert de fichiers (commande uucp),

- commande distantes (service uux),

- agent de transport de la messagerie électronique s'appuyant sur le protocole uucp.

Utilisée à l'origine avec des liaisons téléphoniques, uucp permet d'interconnecter, en mode full duplex, des stations, à la demande ou de façon permanente.

Implémentation BSD

La version Amsterdam CWI, issue de la V7, est implémentée dans les versions BSD.

Implémentation SYSTEM V

L'implémentation Basic Networking Utilities (BNU), dite également Honey Danber (HDB), également dérivée de la V7, est utilisée sous SYSTEM V.

Type des fichiers transportés

Ils peuvent être d'un type quelconque, texte ou binaire, les échanges s'effectuant sous forme de messages.

Exécution différée

Les requêtes de services sont transférées dans un spoule, analysé périodiquement par le processus démon uucico.

Protocoles du services uucp

Les principaux protocoles disponibles sont :

g (lent, fiable et le plus répandu),

e (rapide, utilisé sur des voies de transmission orientées messages SYSTEM V,

f (utilisé sur des connexions X25),

t (utilisé sur des liaisons TCP/IP, principalement entre systèmes BSD.

### Définition du réseau uucp

Un réseau uucp est constitués de différents sites appelés noeuds uucp. La version HDB supporte trois types d'interconnexions entre les sites du réseau :

- des liaisons directes (machines physiquement proches),

- des accès via un réseau téléphonique utilisant des interfaces d'appel automatiques (ACU Automatic Call Unit) ou des modems,

- des accès via un réseau local, par exemple Ethernet.

Le modèle théorique utilisé est le modèle serveur-client.

Site actif et passif

- Un site uucp est actif s'il peut établir une connexion.

- Il est passif s'il doit être interrogé par un site actif. Un fichier de paramétrage, activé par le service cron, permet de scruter périodiquement les sites passifs.

Configuration du site actif et sécurité

- La voie asynchrone doit être déclarée sans connexion (fichier /etc/inittab), pour éviter des conflits entre les processus getty et uucico. Elle doit être accessible en lecture et écriture.

- Il faut définir dans les fichiers /etc/passwd et /etc/group l'utilisateur et le groupe uucp.

- Les fichiers exécutables associés au service uucp ont l'attribut SGID uucp.

Configuration du site passif

La voie d'arrivée doit être déclarée avec connexion, le programme uucico permettant d'accéder à l'utilisateur uucp.

Signaux

Le protocole uucp ne gère que les signaux :

TxD (Transmission de Données),

RxD (Réception de Données),

DTR (Data Terminal Ready) pour tester la présence de la voie locale,

DCD pour tester la présence de la porteuse distante.

## Agents utilisateurs

Les principaux agents utilisateurs utilisant le protocole uucp sont les commandes uucp et uux.

### uucp

Synopsis

uucp fichier_source  host_distant!/usr/spool/public

Description

- création du fichier de travail

/usr/spool/uucp/host_distant/C.host_distantNxxx,

- ordonnancement éventuel de la requête par le processus démon uusched,

- exécution de la transaction à l'heure prévue.

### cu

La commande cu permet de se connecter, à partir d'une liaison série, sur des sites distants, fonctionnant sous UNIX ou non. Il est possible, par des directives internes de cu de faire des transferts de fichier.

Synopsis

cu [-s vitesse] [-l ligne] [-h][-t][-xn][-o | -e | -oe] [-n] numéro_telephone

cu [-s vitesse] [-h][-xn][-o | -e | -oe] [-l] ligne

cu [-h][-xn][-o | -e | -oe] système

Description

-s	vitesse de transmission en bits par seconde (150, 300, 600,1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400). La valeur par défaut est "Any". Elle dépend de l'ordre des lignes du fichier /usr/lib/uucp/Devices. Une plage de vitesses peut également être spécifiée sous la forme -vitesse (-1200,-4800, -9600, etc.).

-l	description du périphérique utilisé pour la communication. Cette option peut être utilisée pour remplacer la ligne utilisée par défaut. Si l'option l est utilisée sans l'option s, la vitesse est celle décrite dans le fichier Devices. Si les deux options sont utilisées, il y a contrôle de leur cohérence dans le fichier Devices.

-h	communication en mode half-duplex.

-t	terminal ASCII fonctionnant en mode automatique.

-xn	mode trace, dix possibilités de 0 à 9.

-n	le numéro de téléphone est saisit interactivement.

système	le numéro de téléphone est recherché dans la ligne correspondante du fichier /usr/lib/uucp/Systems.

dir	Le mot clé dir peut être utilisé avec la commande cu -lligne, pour établir un dialogue direct avec le modem. Seuls, les utilisateurs ayant les droits en écriture sur le fichier Devices sont autorisés à l'utiliser.

Les options suivantes sont utilisées :

-o	système distant utilisant une représentation des informations sur 7 bits, avec un contrôle de parité impaire,

-e	système distant utilisant une représentation des informations sur 7 bits, avec un contrôle de parité paire,

-oe	système distant utilisant une représentation des informations sur 7 bits, sans contrôle de parité.

- Par défaut, la commande cu émet et reçoit des informations représentées avec 8 bits, sans contrôle de parité.

- Après la réalisation de la connexion, la commande cu coopère avec le processus émetteur et le processus récepteur.

Contrôle du processus émetteur

- Ses données sont saisies depuis l'entrée standard puis transmises au processus récepteur à l'exception du caractère spécial ~.

- Le protocole XON/XOFF est utilisé en principe pour la gestion du contrôle de flux.

- Les lignes commençant avec le caractère ~ ont la signification suivante :

~.	fin de la connexion,

~!	échappement vers une commande de l'interprète de commande local,

~!commande	échappement et exécution de la commande locale du shell,

~$commande	échappement et exécution de la commande locale du shell et envoi du résultat vers le système distant,

~+commande	exécution de la commande sur le système local et affichage sur la sortie standard du système distant,

~%cd	déplacement dans l'arborescence du système local,

~%take fichier_distant [fichier local]	copie du fichier distant vers le fichier local,

~%put fichier_local [fichier_distant]	copie du fichier local vers le fichier distant,

~~ligne	émission de la ligne vers le système distant,

~%break	émission du caractère de contrôle BREAK vers le système distant,

~%debug	mode debug,

~t	affichage de la structure termio associé au terminal de l'utilisateur,

~l	affichage de la structure termio associé au terminal distant,

~nostop	invalide le contrôle de flux par XON/XOFF.

## Fichiers associés au service uucp

### Répertoires

Le répertoire public /usr/lib/uucp

Il contient la plupart des commandes d'administration à l'exception des commandes uuinstall et uulog qui sont respectivement dans les répertoires /etc et /bin.

Le répertoire public /usr/spool/uucp

C'est le répertoire de travail du service uucp. Il contient les fichiers de travail, les verrous, les fichiers de connexion, ainsi que tous les fichiers nécessaires au trafic.

Le répertoire public /usr/spool/uucppublic

Il est utilisé pour la plupart des transferts.

### Commandes d'administration

uucheck

Programme de contrôle des répertoires de base pour les services réseau, programmes et fichiers associés (Permissions, Devices, Systems).

uuclean

Programme de nettoyage du répertoire /usr/spool/uucp.

uulog

Affichage des fichiers d'audit des connexions distantes.

uustat

Affichage des requêtes de transfert.

uutry

Test interne du fonctionnement de uucp.

### Processus démons

uucico

Sélection du périphérique utilisé pour la connexion, établissement de la connexion, réalisation de la séquence de connexion (login), contrôle des droits d'accès, transfert des données, résultats de la connexion, notification éventuelle sous forme d'un courrier électronique du résultat du transfert.

uuxt

Réalise l'exécution d'un programme distant.

uusched

Gestion de la file d'attente des travaux en instance.

### Relations entre les fichiers uucp

### Le fichier Systems

- Le fichiers /usr/lib/uucp/Systems définit les informations nécessaires pour établir une connexion (numéro de téléphone, séquence de connexion, mot de passe), ainsi que le type du périphérique distant utilisé.

- Un enregistrement a la forme :

site_distant Any ACU baud téléphone# -r\d-ogin:-K\d-ogin:-\K\d-ogin:-\K\d-ogin:-\K\d-ogin:

nuucp word: mot_de_passe

avec

site_distant	le nom du site distant (limité à 7 caractères, codage ASCII sur 7 bits, sans caractère de contrôle, ni séquence d'échappement),

baud	la rapidité de modulation,

téléphone	le numéro de téléphone du site distant,

mot_de_passe	le mot de passe nécessaire à l'accès du site distant.

Exemple

host_distant Any 2400 45344545 --ogin:-BREAK-ogin:

nuucp sword: 71gourou

### Le fichier Devices

- Ce fichier contient les informations relatives au numéro de port, la vitesse, ainsi que le type d'appel (automatique (ACU), ou manuel).

- Tout enregistrement dans le fichier est constitué des champs suivants :

type  liaison_tty  ligne  rapidité_de_modulation  type_du_modulateur

Le champ type

Il contient un des mots clés Direct ou ACU, protocole_de_transport, ou celui d'un système.

Direct

Indique un lien direct vers un autre site ou un switch pour la commande cu.

ACU

appel téléphonique automatique par un modem de la station ou du réseau.

protocole_de_transport

Indique un protocole de transport différent de uucp (TCP, TLI, TLIS).

système

Indique un lien particulier sur une station décrite dans le fichier Systems.

Le champ liaison_tty

Le nom du fichier spécial associé à la connexion.

Le champ ligne

En général un -.

Le champ vitesse

- Le champ vitesse indique la rapidité de modulation, fixe ou variable, sous la forme min-max, par exemple 300-2400.

- Si le système distant supporte les rapidités de modulation variables, le protocole uucp transmet d'abord une requête avec la vitesse (locale) la plus élevée.

- Si celle-ci est hors du spectre distant, le protocole retourne un message d'erreur.

- Certains périphériques supportent n'importe qu'elle vitesse. Dans ce cas, la valeur Any est acceptable.

Exemple

ACU  tty1A  Any  dialHA24

ACU  tty1A  -2400  dialHA24

Il vaut mieux utiliser des valeurs variables plutôt que le mot clé Any.

Le champ type_du_modulateur

- Pour une connexion directe, le mot clé direct suffit.

- Pour une connexion (indirecte) vers un système qui contient le modem, il faut indiquer son type (micom, develcon, etc.) décrit dans le fichier /usr/lib/uucp/Dialers.

### Le fichier Permissions

Ce fichier contient les enregistrement de la définition des droits d'accès d'un utilisateur, des systèmes distants sur la machine locale. Chaque enregistrement est sur plusieurs lignes, séparées par le caractères \. Une ligne blanche sépare deux enregistrements.

Il existe deux types de permission :

LOGNAME	droit d'accès d'un utilisateur distant sur la machine locale

MACHINE	droits d'accès d'un utilisateur à un système distant.

Les autres autorisations sont les suivantes :

REQUEST

indique si la machine distante peut faire des requêtes de transfert depuis la machine locale sous la forme REQUEST=yes|no

SENDFILE

droit d'émission locale vers un site distant sous la forme SENDFILE=yes.

READ et WRITE

droit de lecture et d'écriture sur les systèmes de fichiers pour le processus démon uucico.

NOREAD et NOWRITE

Exceptions pour les droits READ et WRITE.

CALLBACK

Indique qu'un rappel est nécessaire avant toute transaction (sécurité).

COMMANDS

Indique les commandes autorisées à une station distante.

Exemple

LOGNAME= philipp MACHINE= rose \

READ=/usr/spool/uucppublic:/usr/rose \

WRITE=/usr/spool/uucp/public:/usr/rose \

COMMANDS=rmail:rnews:uucp

### Le fichier Dialers

Ce fichier contient la description des différents type de modulateurs supportés dont les plus courants sont présentés ci-dessous :

direct	connexion directe, sans modulateur,

hayes1200	Modem Hayes 1200 ou compatible

hayes2400	Modem Hayes 2400 ou compatible

...

Tout modem est en principe compatible hayes 2400.

## Graphe d'état d'une connexion uucp

- Création d'un fichier de travail dans la file des fichiers en instance (/usr/spool/uucp).

- Réveil du processus démon uucico, fonctionnant en mode maître, configuré à l'aide des fichiers Systems puis Devices.

- Ouverture de la connexion avec le système distant.

- Réveil du processus distant uucico, fonctionnant en mode esclave, qui va contrôler les droits d'accès du système émetteur dans le fichier local Permissions.

- Transfert des fichiers du système émetteur vers le système récepteur.

- Exécution éventuelle de travaux en instance sur le système récepteur.

- Fin de la connexion.

Lancement par le service cron

Le processus démon uusched est démarré à partir du fichier uudemon.hour.

Installation d'un modemChoix des ports série

Un modem asynchrone est branché sur un port série (modem externe) ou le remplace (modem interne). Dans ce dernier cas, il faut impérativement invalider, sur la carte mère ou sur la carte contrôleur de la station le port série correspondant qui permet d'y accéder pour éviter les éventuels conflits d'adresse.

Exemple

Sur les PC, les ports série, gérés par une carte multifonctions, sont accessibles par les adresses com1, com2, etc. Supposons que l'on veuille installer une carte modem interne, également accessible par le port com1. Dans ce cas, il faut invalider par setup ou avec un cavalier, le port série com1 de la carte multifonctions.

Choix de l'interruption

Il faut veiller à ce qu'il n'y est pas de conflit d'interruption entre les ports série et le modem.

Choix du port tty

A tout port série physique (com1, ...) est associé un port logique avec contrôle du modem (/dev/tty1A) pour des cartes intelligentes ou sans contrôle du modem (/dev/tty1a).

Modification du fichier /etc/inittab

Les caractéristiques de la liaison série sont déterminées à partir du fichier /etc/inittab dont le dernier champ pointe dans le fichier gettydefs ou sttydefs.

Exemple

Se1A:2:off::/etc/getty -t60 tty1A 3	#modem à 2400 bauds

Se2a:2:off:/etc/getty -60 tty2A m	#modem à 9600 bauds

Modification des attributs des fichiers /dev/ttyxx pour utilisation du protocole uucp

Les fichiers spéciaux associés au modem doivent appartenir au propriétaire et au groupe uucp.

Exemple

chown uucp /dev/tty1a

chgrp uucp /dev/tty1a

Test du modem

Il suffit d'exécuter la séquence :

cu -ltty1a dir

AT

# Principes élémentaires de Sécurité dans les réseaux TCP/IP

Les contraintes classiques de sécurité augmentent sur un réseau car en sus des contraintes classique d'administration, il faut contrôler les droits d'accès distants.

## Contraintes sur les protocoles de bas niveau

### Rappels sur les protocoles TCP/IP

Le protocole IP émet des datagrammes :

- sans garantie de résultat,

- les datagrammes peuvent arriver dans le désordre,

- le chemin suivi par chaque datagramme est déterminé par les routeurs intermédiaire. Tous les chemins peuvent être différents.

Les routes peuvent être dynamique ou statique selon les protocoles de routage utilisé tels BGP, OSPF, EIGRP, RIP, etc.

Durée de vie d'un paquet

Le champ TTL d'un datagramme IP est décrémenté par chacun des routeurs traversé. qui peut en outre, si nécessaire fragmenter ou réassembler des datagrammes.

- Le protocole TCP émet des segments.

- L'adresse de destination est définie à partir du numéro de port du service serveur demandé.

- Une session TCP garantie la retransmission des paquets non acquittés, un numéro de séquence unique pour chaque segment TCP émis, un sens d'émission de la connexion.

Les drapeaux de contrôle de TCP permettent de gérer des sessions TCP :

- URG	segment urgent,

- ACK	drapeau d'acquittement d'un segment,

- PSH	interdiction du stockage temporaire,

- RST	réinitialisation de la connexion (session),

- SYN	établissement d'un connexion (session),

- FIN	drapeau de fin de connexion (session).

### Techniques d'attaque

Définitions

Une intrusion est la prise de contrôle partielle ou totale d'un système distant.

Une attaque sur un système distant est définie par la tentative par un ou plusieurs pirates :

- de découverte systématique d'informations,

- d'intrusion d'un système d'informations,

- de mettre en place un déni de service.

Principe des attaques

- Recherche des points de vulnérabilité : système d'exploitation, serveurs d'applicatifs et tentative d'exploitation.

- Installation de backdoor et/ou sniffer.

- Mise en place de déni de service.

- Suppression des traces de l'attaque.

### Attaques par recherches d'informations

Recherche des informations publiques

DNS

La commande dig permet :

- d'identifier les serveurs de messagerie (champs , NS)

- de connaître la correspondance entre les nom symboliques des stations IP et leur adresse IP

- de transférer des zones d'autorité d'un DNS.

RIPE (whois, dejanews, google)

Découverte du réseau et du filtrage IP

Utilitaires traceroute, ping, hpping, firewalk, filterrules, netcat

Découverte des systèmes d'exploitation

Utilitaires nmap, queso

Découvertes des services ouverts

Utilitaires strobe, nmap, udp-scan.

Découverte des logiciels et de leur version

Utilitaires telnet, netcat.

Découvertes par balayage

- Adresse IP des stations

Emettre des datagrammes à toutes les adresses et analyser les datagrammes retournés (strobe, nmap).

- Ports ouverts

Emettre des segments à toutes les adresses et analyser les segments retournés (strobe, nmap, telnet, netcat, scan).

Prise de contrôle d'un serveur

- Recherche des vulnérabilités sur les serveurs SMTP, HTTP, FTP, SMB et exploitation par CGI qui exploite les débordements de tampon.

- Pose de sniffer (pour écouter le réseau ou les sessions) et de backdoor

- Contournement de Firewall.

Encapsulation de commandes dans les divers protocoles réseau

- ICMP : loki

- HTTP : installation d'un faux serveur Web sur Internet  qui piège des clients venant d'un Intranet par encapsulation de commande dans protocoles PPP, HTTP, etc.

Ecoute sur les réseaux locaux

Les risque sont l'écoute, les usurpations (spoofing) d'adresse (IP ou Mac), les vols de session.

Attaque par déni de service

Ce sont des attaques dont l'objectif est l'arrêt d'un service donné. Elles se déroulent à tous les niveaux IP, UDP,TCP, ICMP, routage, saturation.

### Techniques de protections contre les attaques

Formation des équipes

La formation est indispensable pour comprendre les techniques des pirates.

Systèmes de Détection d'Intrusion (Intrusion Detection System - IDS)

Domaine toujours très difficile.

Objectifs

- Recherche d'information sur les attaques, le comportement des utilisateurs, les traces réseau.

- Recherche d'attaques non bloquées par les passerelles de sécurité (modem, ports cachés, etc.)?

- Détection rapide d'une intrusion.

Méthodes

Deux méthodes existent aujourd'hui :

- Méthode par analyse de journaux d'un serveur.

- Méthode par écoute du réseau.

Mise en place de techniques de sécurité actives

Conception de passerelles sécurisées à tous les niveaux en utilisant les protocoles les plus connus.

Cloisonner et sécuriser les serveurs d'applications.

Contrôler systématiquement les codes sources.

Peaufiner la sécurité à tous les niveaux avant d'espérer détecter les intrusions.

Installer des ponts filtrants.

Administration sécurisée des passerelles.

Détermination des risques dits "résiduels".

Sécurité passive

Faire de la veille technologique.

Installer des détecteurs d'intrusion.

Analyser systématiquement les journaux.

Contrôler périodiquement le fonctionnement des IDS.

Ne pas oublier qu'il existe aussi des détecteurs de détecteurs d'intrusion dont les objectifs sont :

- la détection d'un système de détection de réseau.

- l'espoir de ne pas être soi même détecté.

- masquer l'origine de l'attaque ou des attaques (cas d'attaques coordonnées).

## Sécurité et Internet

La technologie Internet a modifié l'approche de la sécurité des réseaux : ces derniers ne sont plus définis par des limites physiques, mais par la politique de sécurité.

Pour être efficace, celle-ci doit intégrer une gamme complète de solutions destinées à gérer et à protéger l'information d'entreprise.

L'ouverture vers l'extérieur impose un système de sécurité et de protection de l'entreprise étendue entre réseaux : c'est un pare-feu (firewall).

Parallèlement à cette protection, d'autres logiciels peuvent améliorer l'analyse, le contrôle des utilisateurs, la qualité de services des liaisons Internet, Intranet ou Extranet.

Les besoins et solutions techniques sont les suivants :

- Pare feu

Un pare-feu est un produit logiciel ou matériel assurant au minimum la protection d'un réseau interne d'attaques externes. Il a évolué pour intégrer la protection des réseaux internes entre eux, le filtrage des communications, l'authentification, le cryptage, le contrôle des accès utilisateurs aux différents réseaux.

- Passerelle pare-feu

Le principe de la passerelle pare-feu est le suivant : elle est équipée d'une carte réseau (vers le routeur du serveur d'accès) et d'une ou plusieurs cartes réseaux vers les réseaux internes.

La passerelle va assurer la protection, le contrôle, l'audit entre ces différents réseaux en fonction des objets réseaux et de leurs propriétés (poste de travail, routeur, passerelle, réseau), des utilisateurs et des règles définies. En cas d'arrêt du pare-feu, tous les réseaux sont hermétiques entre eux pour assurer la sécurité (pas de routage de base).

Généralement une passerelle comprend au moins 3 cartes réseau :

- une carte à destination du serveur d'accès (provider) vers l'Internet.

- une carte au moins vers le réseau interne (on peut avoir plusieurs cartes pour protéger plusieurs réseaux internes).

- une carte vers le réseau DMZ (zone démilitarisée) sur laquelle se trouveront le serveur de messagerie et le serveur WEB.

Des règles vont définir les droits d'accès depuis le réseau interne vers Internet (par exemple, la navigation sur Internet est autorisée pour le service Marketing, pas pour le service Comptabilité), depuis le réseau interne vers la DMZ (ou d'autres réseaux internes si besoin), de l'extérieur vers la DMZ (et éventuellement de l'extérieur vers le réseau interne ou un serveur spécifique du réseau interne).

La passerelle assure la translation d'adresses IP (1 pour 1 pour les serveurs devant être vus depuis l'extérieur : Courrier, Web, n pour 1 pour les postes internes non vus sur Internet).

Elle garantie également l'authentification (et le cryptage éventuel) des clients distants pour les connexions à distance via Internet des agences, clients ou fournisseurs, le pare-feu permettant leur authentification (et cryptage éventuel).

Un contrôle est possible sur des adresses IP fixes des postes clients

L'authentification peut être réalisée à chaque session, à chaque page, ou être valable pendant un temps donné.

Toutes les possibilités de cryptage sont également possibles dans les limites de la législation française.

Les deux principaux produits du marché sont en 2001 Cisco Pix et CheckPoint Fire Wall-1

- Cisco Pix

C'est un produit matériel et logiciel se présentant sous la forme d'un boitier. Le système propriétaire assure une excellente protection contre les attaques externes. Il est paramétrable à partir d'un poste Windows 9x ou NT. Il  intègre la protection, la translation d'adresses et la gestion des réseaux privés virtuels (VPN).

- CheckPoint Fire Wall-1

Installé sur les systèmes NT ou Unix, il est doté des fonctionnalités suivantes :

- Contrôle d'accès du réseau interne.

- Translation d'adresse (NAT).

- Gestionnaire de sécurité.

- Authentification.

- Chiffrement.

- Réseaux privés virtuels (VPN).

- Sécurisation de contenus.

- Contrôle et filtrage des connexions.

- Audit.

- Support des annuaires d'utilisateurs LDAP.

- Gestion à l'échelle de l'entreprise.

- Administration centralisée

Cette suite de produits est intégrée sur une plate-forme ouverte de sécurité OPSEC (Open Platform For Secure Entreprise Connectivity), qui permet la configuration et l'administration centralisée de l'applicatif et des applications tierces.

- Définition centralisée d'une politique de sécurité

- La définition des règles de sécurité s'effectue à l'aide d'une interface graphique. Par défaut, la politique la plus restrictive est appliquée : tout ce qui n'est pas expressément autorisé est interdit ce qui garanti le suivi de toute activité suspecte.

- Le logiciel permet aussi de gérer une politique de sécurité à l'échelle de l'entreprise par l'utilisation des différents modules pare-feu d'un Intranet ou de liaisons internet. Toute modification de la politique de sécurité est immédiatement répercutée à tous les points, distants ou locaux, où elle doit être appliquée.

- Translation d'adresse

La fonction de translation d'adresses réseau (NAT) masque les adresses IP internes pour éviter qu'elles soient visibles depuis le réseau Internet. Elle permet également d'utiliser des schémas d'adressage IP non publics (conforme à la RFC 1597) et de fournir l'accès à Internet à tous les utilisateurs en utilisant une seule adresse IP.

- Authentification

La fonction d'authentification est effectuée par trois méthodes et un éventail de schémas. Elle est réalisée sans modifications des applications clientes ou serveur. Le logiciel intègre les solutions de mots de passe Pare-feu, des solutions d'authentification à deux facteurs, des appels à des serveurs externes RADIUS ou TACACS+ et des certificats X500.

- Alertes

Sont également intégrées des possibilités d'alerte en temps réel via SNMP ou la messagerie électronique et une fonction statistique (log viewer) permettant le suivi des connexions acceptées ou rejetées.

- Intégration avec les autres produits

Il supporte les standards émergeants (IKE) et peut être interfaçé avec de nombreux produits notamment des Anti-virus (Mail, FTP, HTTP) comme E-Safe Protect, des analyseurs de logs de pare-feu comme Secure View, des filtres URL comme WebSense, des optimiseurs de bande passante tels FloodGate.

## Contraintes sur les protocoles de haut niveau et les applicatifs

### Mot de passe unique ou mots de passes multiples

Dans un environnement réparti, on peut se poser la question de l'unicité du super utilisateur. C'est apparemment plus facile qu'il soit géré par le service NIS (NIS). Deux problèmes se posent :

- si le service NIS est inactif, il n'y a pas de super utilisateur sur les stations clients,

- si le service NIS est actif, il suffit de se rendre maître d'une station pour se rendre maître de l'ensemble du réseau.

Cette solution est donc à rejeter. Chaque station doit avoir son propre super utilisateur, avec son mot de passe individualisé.

### Sécurisation et NFS

Pour une station sans disque, cela implique qu'elle a tous les droits d'écriture et de lecture sur ses partitions systèmes, situées sur une station serveur. Il risque d'y avoir conflit puisque comme nous venons de le voir, il y a un super utilisateur unique par station. Il faut donc donner des droits d'accès exceptionnels, réduits à un super utilisateur d'une station sans disque sur une station serveur. On utilise les options du fichier /etc/exports.

Syntaxe

nom_du_système_de_fichier	[-option [,-option]]...

répertoire	[-option [,-option]]...

fichier	[-option [,-option]]...

Description

- Selon les implémentations, la granularité exportable est le système de fichiers, le répertoire, ou le fichier.

- Sans option, (cas par défaut), l'entité nommée est exportable en lecture et écriture à toute station de travail.

Les options sont les suivantes :

ro	entité exportable en lecture seule,

rw=station[:station]...	entité exportable en lecture seule aux stations non spécifiées, en lecture et écriture au stations spécifiées (read mostly),

anon=uid	si une requête d'écriture distante est faite par un utilisateur inconnu, l'uid est utilisé pour définir le propriétaire sur le site local du fichier, en général l'utilisateur nobody. Les utilisateurs root sont toujours considérés comme inconnus par le protocole NFS, à moins que les options qui sont décrites ci-après soient utilisées. La valeur par défaut de uid est -2. La mise de cette valeur à -1 désactive l'accès anonyme ce qui interdit tout accès distant (sécurité maximum). La mise de cette valeur à 0 autorise l'accès anonyme à tous les utilisateurs distants y compris root (pas de protection),

-root=station[:station]...	donne la liste des utilisateurs root "de confiance" des stations spécifiées ayant tous les droits en écriture sur les systèmes de fichiers concernés,

-access=station[:station]...	donne le droit de montage à chaque poste client spécifié qui peut être soit un nom symbolique, soit un groupe de stations.

Exemple

/usr/local		#exportable à tous poste de travail en lecture-écriture

/usr/new	-anon=0	#donne les droits d'accès à tous les utilisateurs root distants

/usr/bin	-ro	#exportable à tous poste de travail en lecture seule

/export	-access=sun1 sun2 -root=sun1 sun2

/export est un système de fichiers du serveur sur lesquels les super utilisateurs distants des stations clientes sun1, sun2, auront les droits du super utilisateur local.

Attention à choisir les partitions avec le plus grand soin car l'administrateur de la station cliente y possède tous les droits.

### Systèmes equivalents

Il y a des conflits entres les différents administrateurs de différentes stations d'un même réseau : l'administrateur de la station A ne peut pas écrire simplement sur une station B. L'exécution de certaines commandes (rlogin, rcp, rsh) ne se déroulent correctement que si les fichiers /.rhosts sont correctement configurés.

### Services TCP

Service serveurs

Rappelons qu'ils sont définis dans le fichier /etc/inetd.conf.

- L'administrateur s'attachera à supprimer tous les services inutiles, par exemple tftpd si le poste n'est pas un serveur de boot.

- Quand un service est lancé, contrôler qu'il l'est avec les options de sécurité convenable. Par exemple, le processus démon tftpd peut être paramétré pour qu'il ne puisse transmettre que des adresses IP contenues dans le répertoire /tftpboot (option -s).

- Restreindre si nécessaire les services accessibles depuis l'extérieur si ce poste de travail doit fonctionner en local. Il faut donc invalider certaines options par défaut et définir des listes de contrôle d'accès.

- Les r-commandes sont considérées comme sensibles. Il faut donc invalider leurs utilisations.

- Le processus démon fingerd n'est pas indispensable.

- Certains processus démons sont démarrés par défaut. Il peut être judicieux de faire un bilan dans le répertoire /etc/rc* et de supprimer ce qui est inutile.

- Ne pas hésiter à mettre en place des dispositifs de contrôle de l'utilisation des services tels les services tcp_wrapper.

### Montage distant de systèmes de fichiers

Il faut limiter les droits des fichiers et des commandes de montage. Si n'importe quel utilisateur a le droit d'exécuter la commande mount ou de modifier le fichier etc/exports, il lui suffit de créer des fichiers avec le bit s sur une station cliente puis de les monter sur une station serveur pour pouvoir les utiliser sur le serveur avec les privilèges associés.

Serveur

- Les serveurs systèmes doivent à la fois être protégés des accès intempestifs et ouverts pour une exploitation courante.

- Il faut séparer les partitions systèmes des partitions utilisateur et définir avec soin dans le fichier /etc/exports les droits d'accès des stations clientes des systèmes de fichiers (rw ou ro) exportables. C'est le premier niveau de protection contre les intrus.

- Les droits d'accès directs des utilisateurs au serveur doivent être limités.

- Les fichiers publics doivent être protégés en écriture.

- Les principaux fichiers et commandes d'administration doivent être protégées et interdits d'accès (lecture et écriture) ou d'utilisation.

- Les fichiers publics doivent être partagés (fichiers sendmail) avec les droits d'accès convenables.

Exemple

Le répertoire guest, utilisé pour le transfert de fichiers depuis les PC, doit appartenir à l'utilisateur root (non à guest) et être muni des droits rwxrwxrwx.

Client

- Il faut définir avec soin dans le fichier /etc/fstab les droits d'accès des utilisateurs sur les systèmes de fichiers (rw ou ro) montés. C'est le deuxième niveau de protection (local) contre les intrus.

- Les commandes (distante ou locale) d'administration doivent être interdites aux utilisateurs : n'importe qui ne doit pas pouvoir modifier les listes des NIS ou décider d'ajouter un nouveau serveur NIS sur le réseau (commande ypinit).

### Station sans disque

Il est possible d'installer sur une station serveur des partitions systèmes d'une station cliente sans disque. Dans le cas d'un serveur et d'un client homogène, il n'y a en général pas de conflit insurmontable en local et en réseau. Par contre, si le serveur et le client sont hétérogènes, il y a de nombreux problèmes :

Lecture distante

La lecture par le réseau des cartouches d'installation peut être difficile (droits d'accès en réseau, fichier /.rhosts à installer, problèmes de compatibilité entre les entre les versions à installer).

Droits d'accès

Il peut y avoir une modification éventuelle des propriétaires ou des groupes de la station cliente au moment de l'installation si les utilisateurs systèmes et les groupes d'utilisateurs ne sont pas compatibles : les fichiers sont gérés à la fois par le serveur et le client.

### Ordre de démarrage des stations

Dans le cas de montage de partitions NFS distantes et croisées, il faut démarrer les stations dans un ordre déterminé à priori. Sinon, certaines partitions distantes ne peuvent pas être montées puisque les systèmes distants ne sont pas prêts. Dans certains cas, il faut même monter les partitions NFS séparément des autres partitions.

### Messagerie

Le répertoire mail doit avoir les accès rwsrwxrwx pour un bon fonctionnement en réseau ce qui donne tous les droits à n'importe quel utilisateur. Il faut limiter ces droits par utilisation du bit t qui ne permet la destruction que de ses propres fichiers sur les répertoires publics.

### Charge du réseau

- Il faut surveiller en permanence l'état de charge des systèmes de fichiers et le comportement du réseau pour éviter un crash (attention aux fichiers core générés par les signaux d'UNIX, surtout s'ils sont très importants : il est possible d'éviter leur création en utilisant la commande limit du shell).

- Il faut absolument optimiser l'installation des stations sans disque pour optimiser leur comportement et minimiser la charge du réseau (swap) et, si possible augmenter leur ressource mémoire.

### Démarrage

Il faut éviter de surcharger le réseau par un démarrage simultanée de toutes les stations du réseau.

### Fichiers systèmes

Chaque station cliente doit avoir ces propres fichiers systèmes. Certains peuvent être partagés s'ils sont identiques ce qui permet de gagner de la place (manuel par exemple).

### Serveur horaire

- Toutes les stations d'un réseau doivent être réglées sur un même fuseau horaire et être assujetties à une heure unique de la façon suivante :

- Définition du fuseau horaire (par exemple Middle European Time) avec la commande shell

zic -l MET

- Définition d'un serveur horaire (fichier /etc/services, fichier /etc/inetd.conf et processus démon timed installé), possibilité d'ajuster périodiquement l'horhoge locale sur celle d'qn serveur avec la commande shell rdate an utilisant les services cron.

### Contrôle des accès extérieurs

. Pont filtrant

En cas d'ouverture sur le monde extérieur, la mise en place de systèmes de filtrage (ponts filtrants) d'accès aux ressources locales et la mise en conformité avec les organismes concernés des adresses réseau (par exemple l'adresse IP) est plus que recommandée.

# Présentation d'un système sécurisé de haut niveau d'administration de reseau

Surveillance du réseau

La surveillance du réseau est nécessaire pour éviter les surcharges diverses de fonctionnement, par exemple la surveillance de l'état d'occupation des disques : si un disque partagé par 50 utilisateurs est plein, que se passe-t-il ?

Etats des logiciels

Le suivi des logiciels disponibles ainsi que leur certification est indispensable : si n'importe qui peut installer des logiciels n'importe où, la direction informatique ne sait plus ce qui existe, ce qui fonctionne, comment cela fonctionne, etc.

Virus

Il faut empêcher la diffusion des virus, peut être en supprimant tous les lecteurs de disquettes.

Comptabilité et audit

- La comptabilité permet d'assurer la facturation.

- Le service d'audit permet de surveiller et de prévoir l'évolution du système.

Contraintes d'intégrité

Des procédures validées et systématiques de sauvegarde et de restauration (services d'intégrité) sont nécessaires.

Souplesse

L'architecture du réseau doit être souple permettant des interventions partielles sans interruption du service.

## Introduction à Kerberos

### Contrôle centralisée des services distribués

Un système d'informations dont l'architecture est centralisée permet d'assurer les fonctions courantes depuis un poste de travail quelconque. Toutefois, cette approche n'est plus d'actualité dans les architectures des systèmes client-serveur.

L'approche actuelle est un contrôle centralisé des services distribués par une station certifiée sûre. Un contrôle centralisé des informations d'accès aux services du réseau permet :

- de définir une autorité indépendante de toutes les stations du réseau,

- de garantir la mutuelle identification des stations et des services,

- de garantir l'identification des utilisateurs sur le réseau.

### Privilèges et contrôle d'accès aux services

- Il faut définir les droits d'exécution des fichiers, les droits de passage dans les répertoires, les droits d'accès aux différentes stations du réseau ainsi que des ressources système accessibles depuis un poste de travail.

- Les privilèges d'accès permettent de garantir la confidentialité des informations.

- Un mécanismes de contrôle d'accès aux ressources est nécessaire pour éviter que certains utilisateurs n'en consomment trop.

### Service d'enregistrement

- La notion d'utilisateur d'un réseau est une extension de celle d'un utilisateur local.

- Le service d'enregistrement (registry) assure la gestion des utilisateurs d'un réseau en définissant leurs privilèges respectifs.

### Authentification mutuelle

L'authentification mutuelle des utilisateurs et des stations est nécessaire : l'utilisateur distant, la station cliente, doit prouver de façon certaine son identité au serveur et réciproquement.

### Intégrité et pérennité des informations transportées

Intégrité

Les protocoles associés au fonctions de transport (couches basses) garantissent l'intégrité des informations transportées.

Pérennité

Il faut garantir l'intégrité et la pérennité des informations émises entre le client et le serveur.

### Confidentialité, chiffrement et clés

- Une solution pour garantir la confidentialité des informations transportées est l'utilisation d'un algorithme de chiffrement avant émission de l'information et de déchiffrement après réception connus seulement par l'émetteur et le récepteur.

- L'inconvénient de cette approche est la surcharge (overhead) en résultant. Toutefois, comme il est toujours possible de capter des informations sur un support de transmission, il faut se prémunir pour le transport d'informations confidentielles.

Chiffrement

- L'algorithme de chiffrement (cipher, cryptage) modifie le texte initial selon une clé de chiffrement. Il est inversible de telle sorte qu'à partir de la clé de chiffrement, on puisse obtenir à nouveau l'information initiale.

- Le principe de base de la génération de la clé est le suivant : une clé est le produit de deux nombres très grands ce qui interdit sa décomposition mathématique dans un délai raisonnable. Ainsi, la décomposition d'une clé représentée sur 1024 bits, représentant 307 chiffres, prendrait un milliard d'années à un million d'ordinateurs, chacun d'une puissance de 10 Mips.

Clé secrète

Une clé secrète n'est connue que de son détenteur pour déchiffrer ses messages.

Clé publique

La clé secrète est utilisée pour générer une clé publique utilisé pour le chiffrement, utilisable par tous. Son calcul est très complexe pour garantir son inviolabilité.

Faiblesse du principe de la clé publique

Imaginons quatre utilisateurs : Jean, Jules, Julie, et un pirate.

Jules et Julie utilisent la même clé publique pour crypter les messages qu'ils envoient à Jean ce qui ne pose aucun problème puisque seul Jean, en principe, peut les décrypter grâce à sa clé secrète.

Imaginons qu'un pirate remplace la clé publique de Jean à son insu. Jules et Julie utiliseront alors une mauvaise clé publique pour crypter leurs messages pour Jean. Si Jules émet un message chiffré pour Jean, le pirate peut le capter, le déchiffrer puisque le message est chiffré avec sa propre clé publique, le modifier, le chiffrer à nouveau avec la (fausse) clé publique de Jean puis le réémettre à Jean qui n'en saura rien. Le problème est donc d'authentifier un message, ainsi que la mutuelle authentification du serveur et du client.

Le client et le serveur vont utiliser une clé secrète, appelée clé de session, qui devra être authentifiée par un juge en qui ils auront mutuellement confiance ce qui permettra de garantir leur authentification mutuelle : le serveur est sûr du client et réciproquement.

Cette clé ne sera valide que pour une durée limité (de l'ordre de 8 h en général).

Centre de distribution de clés

- La distribution des clés est assurée par un centre de distribution de clés (Key Distribution Center).

- Ces clés sont communes au serveur et au client à un instant donné.

Service de ticket garanti

Le Service de Ticket Garanti (Ticket Granting Service) fournit au client demandeur du service un ticket garanti chiffré selon une clé secrète du serveur.

### Principes et architecture de Kerberos

Un peu de mythologie

Kerberos était un Cerbère (chien à trois têtes), gardien des portes de l'enfer de la mythologie grecque. Son rôle était de poser des questions et de dévorer impitoyablement celui qui ne savait y répondre. Son nom a été donné à un système de sécurité qui mange impitoyablement toutes les requêtes des utilisateurs faussaires.

Kerberos aujourd'hui

- Kerberos est un système centralisé d'identification et d'authentification développé dans le cadre ouvert du MIT dans le cadre du projet Athéna.

- Il assure une gestion centralisée des accès distribués aux applications et aux services.

- Il a été conçu pour assurer la protection des réseaux de stations de travail qui sont par nature des proies faciles pour les pirates.

- L'objectif est d'atteindre le même niveau de sécurité en réseau qu'en local quand le système d'exploitation assure la protection des utilisateurs les uns des autres lors de l'utilisation des ressources.

- L'identification d'un utilisateur est effectuée au moment de sa connexion. Or, il est très difficile de contrôler les stations de travail d'un réseau. En particulier, il est impossible de savoir qui est super-utilisateur sur une station travail. En outre, une station peut fonctionner avec une autre version du système d'exploitation.

Chiffrement

La protection des informations transportées est garantie par l'utilisation de l'algorithme de chiffrement  du DES (Data Encryption Standard) ou celui apporté par DCE qui définit en outre la notion de PAC (Priviledge Attribute Certificate) où sont consignés l'identificateur de l'utilisateur et sa liste de privilèges.

Authentification, droits d'accès, service d'enregistrement

A chacune des trois têtes du cerbère est associé une fonction précise.

- La première représente un miroir d'authentification dont l'objectif est la vérification de l'identité d'une station ou d'un utilisateur. Quand un utilisateur se présente à la porte de la station Jupiter en disant : "Je suis Albert", le cerbère prends le miroir et le dirige vers Albert pour prouver qu'il est bien celui qu'il prétend être par superposition des deux images.

- La seconde gère les accès : une fois Albert authentifié, le cerbère vérifie qu'il détient le droit d'entrée pour le service demandé.

- La troisième enregistrant les événements (accountability), le cerbère peut donc être utilisé pour la comptabilité (accounting).

L'architecture de Kerberos

Le système Kerberos est constitué des sous-systèmes suivants :

- serveur d'authentification,

- gestion du service de ticket garanti,

- base de données Kerberos.

## L'Authentification

Elle est implémentée dans le système d'exploitation et assure les fonctions suivantes :

- vérification de l'identité des utilisateurs,

- vérification de l'identité des stations,

- identification du couple (utilisateur/station) pour un service donné,

- authentification mutuelle.

L'implémentation du mécanisme d'authentification est réalisée sous la forme d'un tiers garanti.

### Les trois étapes de l'authentification

Elle se déroule en trois phases, chacune constituée d'une requête du client et d'une réponse à cette dernière.

Première phase

- Requête d'authentification du client vers le TGS.

- Obtention du ticket initial de session.

Deuxième phase

- Requête par le client d'un ticket de service, le ticket de session lui permettant de s'authentifier,

- Définition et émission du ticket de service par le TGS.

Le service de ticket garanti (Ticket granting Service - TGS) assure la distribution de tickets de service, spécifiques d'un service donné, valides pour un processus déterminé et d'une durée de vie limitée.

Troisième phase

- Présentation du ticket de service au serveur par le client.

- Exécution du service, le ticket garanti permettant l'authentification du client (couple station/utilisateur)

### Le ticket initial

- La première étape d'un client faisant une requête d'un service est de faire au serveur TGS une requête de ticket initial qui sera ultérieurement la carte d'identité du couple client (utilisateur, station), nécessaire pour l'authentifier.

- La requête de ticket initial est réalisée une seule fois à la connexion de l'utilisateur. Ce ticket est ensuite déchiffré et stocké par le client pour être présenté à chaque nouvelle requête au TGS pour un quelconque service.

Propriétés

- Chiffré avec un algorithme de chiffrement utilisant le mot de passe de l'utilisateur stockée dans le serveur Kerberos.

- Délivré sans authentification préalable de l'utilisateur émetteur de la requête, généralement une seule fois par connexion, et sans émission du mot de passe de l'utilisateur sur le réseau, détruit dès son obtention.

- Sauvegardé pour permettre, pendant la session de travail, des accès ultérieurs au service des tickets garantis.

- D'une durée de vie en principe limitée à 8 heures.

### La clé de session

Une clé de session unique entre le TGS et le client est délivrée avec le ticket initial.

Propriétés

- Elle est convertie immédiatement en clé de chiffrement DES.

- Elle est à usage ultérieur tel l'utilisation d'un ticket de service.

- L'apparence de la connexion reste inchangée

Exemple

L'utilisateur Albert fait une requête de ticket pour TGS.

Le serveur d'authentification fabrique dans l'ordre :

- une clé de session aléatoire pour les dialogues ultérieurs entre Albert et TGS, notée KAlb,TGS,

- un ticket d'accès ultérieur à TGS pour Albert, noté TAlb,TGS, associé à la clé de session, chiffré par la clé de TGS, notée KTGS.

Le mot de passe d'Albert est utilisé comme clé de chiffrement DES pour chiffrer l'ensemble, envoyé à Albert qui s'authentifie par son mot de passe, utilisé alors pour le déchiffrer. En cas de succès, la connexion est acceptée, la clé de session et le ticket d'accès à TGS sont sauvegardés. Autrement la connexion est rejetée, la clé de session et le ticket d'accès sont détruits.

Contenu du ticket initial

Le ticket initial, crypté avec la clé de TGS, est constitué des informations suivantes :

en-tête de ticket

nom_client = Albert

nom_serveur = TGS

adresse IP = 192.135.2.17	adresse IP de la station de Albert

date = 2703991530:00	27/03/99 à 15H30

validité_du_ticket = 8 heures

clé_de_session_entre_TGS_et_Albert

### L'authentificateur

Le client Albert construit alors son authentificateur constitué de son nom, son adresse IP et de l'heure courante :

en-tête_d'authentificateur

nom_client = Albert

adresse_IP_d'albert = 192.135.2.17

étiquette = 2703991530:00

L'authentificateur est ensuite utilisé pour obtenir un service ou un ticket de service dont il garantit qu'il est effectivement envoyé par le client propriétaire, son étiquette temporelle empêchant des pirates de rejouer une séquence.

### Demande et obtention du ticket de service

Requête du ticket de service

Le client Albert fait une requête de service à la station Jupiter. Il envoie au service TGS, le nom de Jupiter, le ticket initial crypté reçu du serveur Kerberos, et son authentificateur crypté par la clé de session entre Albert et TGS.

Déchiffrage de la requête de ticket

Le service TGS déchiffre le ticket initial. Ensuite, avec la clé de session qui y est contenue, il peut déchiffrer l'authentificateur et vérifier l'identité d'Albert.

Création du ticket de service

- Le service TGS crée alors une clé aléatoire KAlb,Jup pour le dialogue ultérieur entre le client Albert et le service rendu par la station Jupiter.

- Il construit un ticket de service pour Albert, contenant la clé KAlb,Jup, le chiffre avec la clé de Jupiter et envoie à Albert l'ensemble crypté avec la clé de session entre TGS et Albert.

Utilisation du ticket de service

- Albert construit un nouvel identificateur pour que Jupiter puisse l'authentifier.

- Le ticket de service, crypté avec la clé de Jupiter, l'authentificateur d'Albert, crypté avec la clé de session entre Albert et Jupiter, sont envoyés à Jupiter par Albert.

Déchiffrement du ticket

- Jupiter déchiffre le ticket de service avec sa clé. Ce ticket, contenant la clé de session entre Albert et Jupiter, permet alors à Jupiter de déchiffrer l'authentificateur puis de le comparer à l'identificateur de Albert, à son adresse IP, et à son étiquette temporelle. Si tout concorde, Jupiter accorde ses services à Albert.

- Si Albert le spécifie, il peut demander à Jupiter de s'identifier. Le service incrémente alors l'étiquette temporelle, chiffre le résultat avec leur clé de session et l'envoie à Albert.

## La base de donnée de Kerberos

Elle permet de construire :

- des requêtes d'authentification,

- des requêtes d'administration (mises à jour) faites par l'administrateur de la base de données Kerberos.

### Principauté

Le domaine d'autorité du serveur Kerberos est appelé principauté (realm). Il est constitué de principaux.

### Principal

- Un principal représente n'importe quelle entité d'un domaine qui doit entrer dans une négociation d'authentification mutuelle pour prouver son identité, par exemple des utilisateurs, des serveurs. Tous les principaux sont décrits dans une base de données appelée registry.

- Un principal peut être associé avec un objet et la définition de droits d'accès à cet objet.

- Chaque principal appartient à une principauté et une seule. Son emplacement physique importe peu.

Groupe de principaux (DCE)

Un groupe représente un ensemble de principaux, appelés membres.

Utilisé comme un principal, un groupe peut être associé avec un objet et la définition de droits d'accès à cet objet.

Organisation (DCE)

Une organisation est :

- identifiée par un nom d'organisation et est constituée d'unités,

- définie par une liste de principaux.

Elle définit sa propre politique de mots de passe (politique globale ou gestion des tickets par Kerberos) et sa méthode comptable.

Comptes utilisateurs (DCE)

C'est une matrice de principaux, groupes, et liste d'organisation.

Fenêtres sur la base

Pour des raisons de sécurité, les utilisateurs n'ont pas tous la même vision de la base de données.

### Contenu de la base de données Kerberos

Elle contient

- la liste de tous les principaux (utilisateurs, clients, serveurs, services),

- l'adresse IP de toutes les stations,

- les mots de passe et les clés.

### Serveur maître

- Seul, le serveur Kerberos maître détient l'autorité nécessaire pour changer des mots de passe ou ajouter un principal.

- L'administration de la base n'est possible que sur des serveurs maîtres.

- L'écriture dans la base de données ne peut être faite qu'au travers du gestionnaire kbdm (Kerberos Data Base Management) qui n'existe que sur un serveur Kerberos maître.

- Il est impossible d'obtenir un ticket de service du TGS pour le service kbdm que seul, le serveur Kerberos peut fournir, après utilisation d'un mot de passe.

- Toutes les requêtes d'administration sont enregistrées.

### Serveur esclave

Pour des raisons de performance et de sécurité, il est souhaitable de disposer de plusieurs répliques de la base sur différentes stations, accessibles en lecture seulement. Ces stations, appelés des serveurs Kerberos esclaves, sont aussi utilisées pour fournir des tickets initiaux.

Copie des bases de données répliques

Chaque heure, la base de données du serveur maître est recopiée intégralement vers les serveurs esclaves en utilisant une clé secrète. Deux processus dialoguent à cet effet : kprop (sur le serveur maître) et kpropd (sur les serveurs esclaves).

Sécurité

- Les mots de passe sont cryptés.

- La clé du serveur maître Kerberos envoie d'une somme de contrôle (checksum).

### Espace de nommage de Kerberos

Syntaxe

NomPrimaire.occurrence@principauté

- Le champ NomPrimaire représente le nom d'un utilisateur, d'une station ou d'un service.

- Le champ occurrence est utilisé pour différencier des noms primaires. Il permet de classer des utilisateurs qui ont des privilèges tels "root" ou "admin", et de localiser les services comme le nom d'une station pour le service "rlogin".

- Le champ principauté permet de différencier les différentes principautés d'un réseau. Il spécifie en outre le domaine dont dépend le client ou le service à authentifier.

Exemple

Voici un réseau constitué de deux principautés, chacune contenant une base de données Kerberos.

albert.admin@monaco

rlogin.jupiter@andorre

- Dans le premier cas, le champ NomPrimaire spécifie l'utilisateur Albert du groupe d'administration de la principauté de Monaco.

- Pour un utilisateur, le champ occurrence représente un qualificatif, c'est à dire l'appartenance à un groupe qui peut avoir certains privilèges.

- Dans le deuxième cas, le champ NomPrimaire spécifie le service de connexion à distance "rlogin", situé sur la station Jupiter de la principauté d'Andorre.

### Déclaration d'un principal

La déclaration d'un utilisateur s'effectue à l'aide de l'éditeur kbd_edit sur le serveur maître. L'utilisateur change son mot de passe avec la commande kpasswd.

La déclaration d'un service s'effectue en deux temps :

- la première phase est similaire à celle de la déclaration d'un utilisateur,

- la deuxième phase s'effectue sur la station supportant le service afin de créer un fichier local mémorisant les informations de clés. Une clé déclarée random lors de la première phase est déterminée par le serveur Kerberos.

## Conséquences de l'utilisation de Kerberos

Interface utilisateur

- Pour l'utilisateur, les changements introduits sont transparents car la procédure de connexion est inchangée. La seule différence est la durée de vie d'un ticket initial. En effet, après avoir saisi le mot de passe d'authentification, l'utilisateur reçoit un ticket valable pour toute la session sauf s'il expire avant sa terminaison. Dans ce cas, l'utilisateur devra à nouveau fournir son mot de passe.

- L'utilisation de kinit est transparente.

- L'usage des services réseau reste inchangé.

- Les fichiers .rhosts et .netrc n'existent plus.

### Interface programmeur

- La cerbérisation est une phase de développement qui consiste à implémenter dans une application un mécanisme d'authentification type Kerberos par :

- l'utilisation des fonctions de la bibliothèque Kerberos,

- l'appels à la bibliothèque DES.

### Administration

Les fonctions d'administration spécifiques sont définies :

Initialisation de la base de données,

- enregistrement des principaux,

- démarrage du serveur d'authentification puis du serveur d'administration.

Modification de la base de données

L'utilitaire kadmin assure les opérations suivantes :

- ajout de nouveaux principaux,

- changement des mots de passe.

Autres opérations

- Sécurisation physique des serveurs Kerberos,

- Maintenance des répliques de secours des bases de données,

définition des serveurs esclaves,

enregistrement de nouveaux serveurs et association d'une clé à ces serveurs,

extraction des données et communication au serveur,

distribution des copies intégrales de la base aux serveurs esclaves.

## Le service d'enregistrement

Dans DCE, le service d'enregistrement (registry) vient compléter Kerberos. Son rôle est le suivant :

- maintien de la base de données des principaux, des groupes, des listes d'organisations, et des comptes utilisateurs,

- définition d'une politique d'administration (durée de vie de comptes utilisateurs, définition des délais d'expiration des mots de passe, définition de la durée de vie des tickets Kerberos.

- génération éventuelle de fichiers locaux /etc/passwd et /etc/group.

# Bibliographie

Unix Administration Handbook : E.	NEMETH  G.SNYDER  S. SEEBASS Editeur : Prentice Hall

L'administration sous UNIX : J. PHILIPP Editeur : Presses des Ponts et Chaussées

Administrer des systèmes UNIX en réseau

D. Bouillet C.Bac

Editeur : Dunod

# Index

.netrc,71, 267

/.rhosts,254

/bin/mail,181

/etc/biod,168

/etc/bootparamd,209

/etc/checklist,170, 209

/etc/ethers,164, 209

/etc/exports,80, 168, 175, 210, 253

/etc/fstab,170, 208

/etc/ftpusers,199

/etc/gated,135, 197

/etc/gated.bgp,197

/etc/gated.conf,196, 197

/etc/gated.egp,197

/etc/gated.hello,197

/etc/gated.rip,197

/etc/gateways,132, 196

/etc/group,268

/etc/hosts,68, 123, 162, 166, 168

/etc/hosts.equiv,71, 163, 177

/etc/hosts.lpd,177

/etc/ifconfig,206

/etc/inetd,164

/etc/inetd.conf,256

/etc/lockd,168, 200

/etc/mntab,171

/etc/mountd,168

/etc/mtab,171

/etc/named,187

/etc/named.boot,191

/etc/netgroup,166, 168, 175

/etc/networks,123, 129, 163, 166, 207

/etc/nfsd,168

/etc/passwd,220, 268

/etc/portmap,168

/etc/pppd,236

/etc/printcap,177, 178

/etc/protocols,164, 167

/etc/rarpd,209

/etc/rc,206

/etc/rc.boot,206

/etc/rc.local,206, 208

/etc/resolv.conf,194

/etc/route,195

/etc/routed,135, 196

/etc/rpc,168

/etc/services,165, 167, 168, 223, 256

/etc/snmpd,229

/etc/snmpd.comm,229

/etc/snmpd.conf,229

/etc/snmpd.trap,229

/etc/statd,168, 200

/etc/sund,168, 210

/etc/tcp,168, 206, 208

/etc/tftpd,209

/etc/utmp,220

/usr/bin,177

/usr/bin/enroll,182

/usr/bin/xget,182

/usr/bin/xsend,182

/usr/etc/[in.]comsat,182

/usr/etc/[in.]syslog,182

/usr/etc/spray,222

/usr/lib/aliases,181

/usr/lib/uucp/Dialers,243

/usr/lib/uucp/Systems,242

/usr/lib/X11/xdm,216

/usr/libits/sendmail.cf,181

/usr/lpd/remote,177

/usr/spool/lp/remote,176

/usr/spool/mail,182

/usr/spool/mqueue,182

/usr/spool/news,67

/usr/spool/secretmail,182

/usr/spool/tftp/boot.sunX,210

/usr/tmp/named.run,194

/usr/tmp/named_dum.db,194

/usr/ucb/biff,182

/usr/ucb/mail,77

10baseT,20

Abstract Syntax Notation 1,147

accept,105

acquittement à deux phases,91

activité multiple,64

adaptateur,151

Adress Resolution Protocol,126, 207

adressage en cascade,25

adressage global distribué,25

adresse,25

afficheur,66

Agent de Transport,179

Agent Utilisateur,76, 179

algorithme de chiffrement,258

API,60, 61, 103

Application Programming Interface,60, 103

arp,126, 127, 207, 220, 228

ARP,207

ARPANET,57

ASN.1,147

authentificateur,263

authentification,260

Authentification Failure,149

authentification mutuelle,150, 258, 259, 261

autocommutateur numérique,37

Automatic Call Unit,238

autorité administrative,123, 163

bail,137

bande de base,36

bande large,36

bande passante,13

base de données réseau,68

baud,15

Bellman-Ford,131

Berkeley Internet Naming Daemon,63, 183

BGP I,131

BGP II,131

big endian,61

big endian,154

bind,105

BIND,183

biod,208

bit de contrôle longitudinal,21

bit de contrôle vertical,21

bitmap,86

bloc,51

bloc de transmission de contrôle,140

boite aux lettres privée,78, 182

boite aux lettres publique,78, 182

bootp,88, 89, 137, 201

bootparamd,208

bootpd,201

bootptab,201

broadcast,126, 228

browser,66

bruit,14

câble coaxial,18

câble coaxial,37

Call Level Interface,91

cancel,72

canput,113

Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance,40

Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection,40

carte,81

centre de distribution de clés,259

cerbérisation,267

chaîne,110

chaîne de modules,110

chemin de données,110

chiffrement,258, 260

chmod,200

chroot,199

cipher,258

circuit de données,13

circuit virtuel,51

clé de chiffrement,258

clé de session,262

clé publique,259

clé secrète,259

CLI,91

client,30

client SNMP,146

close,111

codage Manchester,15, 36

codage Manchester différentiel,15, 36

Coldstart,149

commit à deux phases,91, 92

communauté,150

commutation de circuit,51

commutation de message,51

commutation de paquet,51

config,214

connect,105

Connection to UNIX,62

connexion,59

consortium X,84

contraintes d'intégrité,257

contrôleur de communications,13

couches basses,24

couches hautes,24

cu,62

DANUBE,40

Data Encryption Standard,260

datagramme,51, 119

DCE,64, 93

débit,15

déchiffrement,258

décibel,14

demi-pont,47

démon serveur de verrouillage,200

descripteur d'objet,147

df,82

DHCP,89

dialogue en mode connecté,103

dialogue en mode non connecté,103

Display,87

Distance Vector,131

Distributed Computing Environnement,64, 93

Distributed Transaction Processing,95

DNS,183

Domain Name,183

Domain Naming System,183

domaine,75, 81, 171

domaine d'autorité,184, 265

domaine de communication,104

données expresses,103

downstream queue,108

DTP,95

durée de vie,120

Dynamic Host Configuration Protocol,89

dynamique,51

écran bitmap,83

EGP,131

en tête du datagramme,120

endhostent,166

endprotoent,167

endservent,167

équipement terminal de traitement de données,13

ergonomie,83

ES-IS,131

étendue DHCP,138

etherfind,227

ETHERNET,40

ethers,208

ETTD,13

événement,87

exportfs,169, 171

eXternal Data Representation,29, 61

External Gateway Protocol,131

facteur,181

fcntl,200

FDDI,18, 56

fenêtre sur la MIB,150

Fiber Distributed Data Interface,18

fibre optique,18, 37

file,108

file de messages,111

file d'écriture,108

file des messages descendants,108

file des messages montants,108

file en lecture,108

file transfert protocol,59

finger,220

fingerd,208

flots,107, 108

flots d'entrées/sortie,108

flux des données descendantes,108

flux des données montantes,108

fmodsw,110

fonction d'adressage,25

fonction jabber,42

forwarding,185

ftp,58, 59, 69

ftpd,208

full duplex,17

gated,208

gateway,127

gehostbyname,186

GENERIC,213

gestionnaire de fenêtres,87

gestionnaire SNMP,146

gethostbyaddr,166, 186

gethostbyname,166

gethostent,166, 186

getid,231

getmaster,152

getmsg,112

getnetbyaddr,166

getnetbyname,166

getnetent,166

GetNextRequest,149

getprotobyname,167

getprotobynumber,167

getprotoent,167

GetRequest,149

GetResponse,149

getroute,232

getrpcport,152

getserbyname,167

getserbyport,167

getservent,167

granularité,34

group,208

groupe de stations,166, 175

groupe d'objets,147

half duplex,17

havedisk,152

HDB,237

HELLO,131

holddowns,134

Honey Danber,237

hostname,82, 162

hosts,208

hosts.db,187

hosts.rev,187

html,66

IBM Cabling System,20

icmp,228

ICMP,121, 124

ICS,20

identificateur,147

identification,260

IETF,136

ifconfig,117, 129

ifnet,116

IGP,131

IGRP,131, 134

in-addr.arpa,187

inetd,208

inetd.conf,164, 208

interface homme-machine,83

interface netbeui,156

Interface TLI,58

Interior Gateway Protocol,131

Interior Gateway Routing Protocol,134

intermediate system,127

Internet Control Message Protocol,121, 124

Internet Engineering Task Force,136

Internet Protocol,26, 58, 119

ioctl,110, 111

ip,228

IP,26, 57, 58

ip_forward,118

IPng,136

IS-IS,131

Kerberos,64

Kerberos Data Base Management,266

kermit,62, 88

Key Distribution Center,259

LAN,12

largeur de bande,15

lddr,110

learning bridge,47

liaison de données,50

liaison point à point,18

liaison point à point monodirectionnelle,37

libc.a,187

libresolv.a,187

librpcsvc.a,152

LinkDown,149

LinkUp,149

liste,81

listen,105

little endian,61

little endian,154

load balancing,49

lobe,40

Local Area Network,12

lockd,208

locus,88

loopback,187

lp,72

lpc,72

lpd,63, 177

lpq,72

lpr,72

lprm,72

lpstat,72

lpstatus,72

mailbox,74

mailx,76

makedbm,174

MAN,12

Management Information Base,146

mandatory locking,34, 199

map,81

marshaling,151

master server,172

maxuser,214

mbox,78, 182

mbuf,115, 214

mesg,73

message,51, 110

message entrant,108

message sortant,108

messagerie,74

metric,207

métrique,120, 128

Metropolitan Area Network,12

MIB,146, 149

MIB propriétaire,148

mkfile,212

mode connecté,29, 103

mode non connecté,29, 103

modèle client-serveur,31

modèle OSI,58

modèle serveur-client,30, 84

modem,14, 15

modulation,36

modulation bande de base,15

modulation par impulsion codée,15

modulation téléphonique,15

module,109

moniteur transactionnel,94

montage,168

mosaïc,65, 66

mountd,208

multithread,64

multithreads,91

Name Information Center,184

named,186

named.boot,187

named.ca,187, 193

named.hosts,187

named.local,187

named.pid,187

named.rev,187

nd,228

NET ONE,40

netbios,43, 156

netbios extended user interface,156

netgroup,208

netmask,207

netscape,66

netstat,117, 223

Network Information Center,197

Network Information Service,61

Network Management Station,146

Network Status Manager,200

Networked File System,29, 61

networks,208

NFS,29, 60, 61, 168

nfsd,208

nfsstat,220

NIC,184, 197

NIS,252, 253

NIS,60, 61, 168

niveau de protection,22

nmap,98

noeud de commutation,50

nom de domaine,183

nom symbolique,162

norme,35

notification d'événement,112

nslookup,187

Object Identifier,147

Objet Management Group,92

ODBC,93

OID,147

OMG,92

onde porteuse,15

open,111

Open Data Base Connectivity,93

organisation,265

OSPF,131

out of band data,103

overhead,258

PABX,37

paire métallique,18

paire torsadée,37

paramètres ajustables,212

passerelle,127, 223

passwd,208

pc-interface,88

pc-nfs,88

pcnfsd,208

Pied du Flot,109

pilote-stream,109

ping,124, 221

pknt filtrant,256

Point to Point Protocol,64, 235

pointer query,187

poisoned reverse,134

poll,112

pont,46, 47

pont à auto-apprentissage,47

pont à routage statique,47

pont filtrant,48

pont local,47

ponts filtrants,47

portmap,208

POSIX,200

postier,181

postmaster,181

Postscript,85

PPP,64, 235

pppauth,236

ppphosts,236

principal,265, 266

principauté,265

prise,103

prise de communication,60

Priviledge Attribute Certificate,260

problème des accès concurrents,32

Protocol Data Unit,30

protocol family,104

protocol switch,116

protocole de la tranche vide,37

protocole de routage,130

protocole de transmission,36

protocole du jeton,37

protocols,208

protosw,116

ps,82

pstat,221

Pulse Code Modulation,15

putmsg,112

qualité de service,26

qualité de service,27

rarp,126, 228

rcp,60, 71, 254

RDA,91

rdate,223, 256

read,111

read queue,108

realm,265

receveur des postes,181

recv,106

registry,258, 265, 268

reject,105

remote,72

remote copy,60

Remote Data Access,91

Remote File Sharing,169

Remote Line Printing,176

remote login,36, 60

Remote Procedure Call,29, 61

remote shell,60

remshell,72

répéteur,45

répéteur multi-média,46

réplique,266

Requests For Comments,59

requête inversée,187

réseau à bus,40

réseau hétérogène,12

réseau homogène,12

réseau local,12

réseau local longue distance,12

réseau métropolitain,12

réseau public,12

résolution d'adresse,126

resolv.conf,187

résolveur,186

ressource,51

ressource critique,31

Reverse Adress Resolution Protocol,126, 209

RFC,59

RIP,131, 132

rlogin,60, 175, 254

rlogind,208

RLP,176

rlpconf,177

rnusers,152

rollback,92

root.cache,187

routage,51, 127

route,127

routed,208

routeur,46, 120, 127, 180

Routing Information Protocol,132

rpc,208

RPC,29, 61, 168

rpcinfo,221

rsh,60, 72, 175, 254

rshd,208

rshell,72

rstat,152

rup,83, 222

ruptime,83, 222

rusers,62, 83, 152

rwall,152

rwho,62, 83

rwhod,83

SAG,91

Screen,87

segment,58, 140

select,112

send,106

sendto,106

Serial Line IP,64

serveur,30

serveur d'authentification,261

serveur de cache seulement,185

serveur de noms,183, 184

serveur de réacheminement,137

serveur DHCP,137

serveur distant,185

serveur esclave,172, 185

serveur Kerberos esclave,266

serveur Kerberos maître,266

serveur maître,172, 184

serveur maître primaire,185

serveur maître secondaire,185

serveur SNMP,146

serveur X,87

service,109, 111

service de forwarding,180

service de noms,63, 183

service de réacheminement,185

service de terminal virtuel,60

service de ticket garanti,261

Service de Ticket Garanti,260

service d'enregistrement,258, 268

service d'impression distante,176

service d'intégrité,257

service réseau,30

service stream,109

services,208

services d'alias,180

setany,232

sethostent,166, 186

setprotoent,167

SetRequest,149

setservent,167

showmount,222

shutdown,106

signal,13

simple bridge,47

Simple Internet Protocol Plus,136

Simple Network Management Protocol,145

simplex,17

SIPP,136

slave server,172

sleep,112

SLIP,64

SMI,147

smtp,180

SMTP,58, 63

SNMP,145

snmpstat,233

socket,103

source d'autorité,130

source routing,47

sous-réseaux,129

Spanning Tree,48

splitting horizon,133

spray,222

SQL,91

SQL Access Group,91

ssh,69, 98

standard,35

Standard Resource Record Format,188

statd,208

station de travail,83

strconf,114

stream,104, 108

Stream,107

Stream driver,109

Stream End,109

Stream Head,109

stream message,108, 110

Stream Module,108

Stream Queue,108

Structure of Management Informations,147

stub,151

sund,208

super processus démon,164

support de transmission,13

système autonome,130

système de fichiers virtuel,81

système intermédiaire,50, 127

table de routage,195

talk,62, 74

talkd,208

tcp,228

TCP,57, 58, 139

telnet,60

terminal X,83, 88

Tête du Flot,109

tftp,60, 88, 139

tftpd,208

The SNMP Development Kit,145

ticket de service,261

Ticket Granting Service,260

ticket initial,262

timed,63, 223, 256

timedc,223

TM,94

topologie,36

traffic,227, 228

trame,125

trame de diffusion,126

Transaction Manager,94

Transmission Control Bloc,140

Transmission Control Protocol,58, 139

Transmission parallèle,17

Transmission série,17

Transport Agent,179

Transport Layer Interface,58

triggered update,134

Trivial File Transfert Protocol,139, 209

tunables parameters,212

type d'objet,147

udp,228

UDP,57, 58, 138

Uniform Ressource Locator,66

unité de données de protocole,30

UNIX to UNIX copy,62

unmarshaling,151

upstream queue,108

URL,66

User Agent,179, 183

User Data Protocol,58, 138

uucheck,241

uucico,237, 241

uuclean,241

uucp,62

uucp,237

uudemon.hour,245

uulog,241

uusched,241

uusched,245

uustat,241

uux,237

uuxt,241

valence,15

vecteur de distance,131

verrou consultatif,199

verrou d'accès,33

verrou exclusif,34, 200

verrou impératif,34, 199

verrou partagé,34, 200

wakeproc,112

wall,73

WarmStart,149

Wide Area Network,12

widget,85

Window Manager,87

World Wide Web,66

write,62, 111

X Display Manager,216

X Display Manager Control Protocol,216

xbiff,86

xcalc,86

xclock,86

xdbx,86

xdm,88, 216

xdm-config,216

xdmcp,216

xdm-errors,218

xdpr,86

xdpyinfo,86

XDR,29, 61, 168

xedit,86

xeyes,86

xfd,86

xfed,86

xfontsel,86

xhost,86

xinit,88

xkill,86

Xlib,84, 85

xload,86

xlogo,86

xlsfonts,86

xman,86

xmodmap,86

xmore,86

xpr,86

xprop,86

xrefresh,86

xset,86

xsetroot,86

xtalk,88

xterm,86

XToolkit,84

xwd,86

XWindow,63, 83

xwinfo,86

xwud,86

Yellow Page,61

ypbind,174, 208

ypcat,83, 174, 222

ypfiles,174

ypinit,174

ypmake,174

yppasswd,83, 152, 174, 208

yppull,174

yppush,174

ypserv,174, 208

ypset,174

ypwhich,174

ypxfr,174

ZNET,40