L’objet de ce TP est de rappeler le principe de fonctionnement d’un wattmètre d’effectuer des mesures de puissances en régime sinusoïdal
On étudiera la puissance absorbée par un bobine avec et sans noyau de fer et on essayera de déterminer un modèle électrique pour la bobine avec noyau de fer

# Principe du wattmetre (Rappels)

Le wattmètre est un appareil de mesures permettant de mesurer la puissance active consommée par un dipôle

Pour ce faire le wattmètre doit simultanément connaître u(t) et i (t) respectivement tension aux bornes du dipôle et intensité du courant

Cet appareil comporte donc 4 bornes (2 pour le circuit intensité et 2 pour le circuit tension)

Les wattmètres dont nous disposons CDA 791 et MX200, respectivement analogique et numérique, sont des appareils électroniques

Ils indiquent le produit P= U.I.cos (en toute rigueur ) à l’aide de circuits intégrés multiplicateurs et sommateurs.

Pour leur mise en œuvre le schéma de montage est tel que ci-contre :

Dans le cas où il serait nécessaire (CD791) d’indiquer les calibres pour l’intensité du courant et la tension aux bornes du dipôle, il est impératif de mettre en série avec le wattmètre un ampèremètre

# TD :PUISSANCE DISSIPEE PAR UNE BOBINE

# EXERCICE : BOBINE  AVEC ET SANS NOYAU DE FER

On modélise une bobine sans noyau de fer par l’association série d’une résistance r=7et L=50 mH

On alimente la bobine avec une tension u(t) telle que I la valeur efficace de l’intensité traversant la bobine soit égale à 2,0 A

### Déterminer la valeur efficace U de u(t)

### Déterminer la puissance active consommée par la bobine P

### Déterminer la puissance réactive consommée par la bobine Q

### Déterminer la puissance apparente de la bobine S

On insère un noyau de fer dans la bobine . L’inductance augmente et devient L=300 mH

La puissance consommée lorsque I=2,0 A est P’=200 W

### Calculer la valeur efficace de la tension u(t) dans ce cas

### Dire si le modèle série de la bobine est toujours valide ?Justifier

### Déterminer la valeur de la résistance Rf qu’il faudrait mettre en parallèle du modèle précédent pour pouvoir rendre compte de la présence du noyau de fer

## EXERCICE : INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE

L’ installation domestique d’un bricoleur consomme une puissance électrique de 5kW avec un facteur de puissance de 0,85

Elle est alimentée sous une tension U=240V

### Calculer la valeur efficace de l’intensité qui traverse l’installation Ii

### Calculer les puissances active, réactive, apparente consommée par l’installation

Parce qu’il a froid l’utilisateur branche un radiateur de résistance R=20 

### Calculer la valeur efficace de l’intensité qui traverse le radiateur IR

### Calculer les puissances active, réactive, apparente consommée par l’installation lorsque le radiateur est en marche

### Calculer la valeur efficace de l’intensité qui traverse l’installation I’i lorsque le radiateur est en marche

# Mesure de puissance active consommee par une bobine avec et sans noyau de feR

Le dipôle D est une bobine dans laquelle on pourra introduire un noyau de fer soit plein ,soit feuilleté

## Preparation

### Manipulation n°1 :Essai en continu

Donner la relation entre r la resistance statique de la bobine(résistance du fil de cuivre bobiné) et Uc, la tension aux bornes de la bobine en continu et Ic, l’intensité du ciurant qui traverse la bobine en continu

### Manipulation n°2 :Bobine sans noyau de fer

On alimente désormais la bobine par une tension sinusoïdale de fréquence 50 Hz

En supposant que le modèle basses fréquences de la bobine sans noyau de fer soit l’association d’une résistance r et une inductance L
Déterminer Z et L en fonction de r , L et w

# PREPARATION

On modélise une bobine sans noyau de fer par l’association série d’une résistance r=7et L=50 mH

On alimente la bobine avec une tension u(t) telle que I la valeur efficace de l’intensité traversant la bobine soit égale à 2,0 A

### Déterminer la valeur efficace U de u(t)

### Déterminer la puissance active consommée par la bobine P

### Déterminer la puissance réactive consommée par la bobine Q

### Déterminer la puissance apparente de la bobine S

On insère un noyau de fer dans la bobine . L’inductance augmente et devient L’=300 mH

On augmente la tension u(t) de sorte que l’intensité du courant soit U’=190V environ

La puissance consommée est P’=200 W

### Dire si le modèle série de la bobine est toujours valide ?Justifier (On pourra calculer la valeur de la tension pour une intensité I’=2,0A avec l’association r,L’

### Déterminer la valeur de la résistance Rf qu’il faudrait mettre en parallèle du modèle précédent pour pouvoir rendre compte de la présence du noyau de fer

## Manipulation

### Manipulation n°1 :Essai en continu

Effectuer hors tension le montage permettant de mesurer la résistance statique de la bobine (Résistance du fil de cuivre bobiné)
Noter avec soin le type et le numéro de la bobine utilisée

On fixera Ic de l’ordre de 1A 
Relever les valeurs de Uc, Ic

### Manipulation n1°2 :Bobine sans noyau de fer

Effectuer hors tension le montage correspondant à la mesure de la puissance active consommée par le dipôle

Compléter le tableau ci-dessous :

| I (A) | Effectuer les mesures pour I de 0 ------------------------------------( 21000 mA |
| --- | --- |
| U(V) |  |
| P(W) |  |

### Manipulation n°23 :Bobine avec noyau de fer plein

Effectuer hors tension le montage correspondant à la mesure de la puissance active consommée par le dipôle

Compléter le tableau ci-dessous :

| I (A) | Effectuer les mesures pour I de 0 ------------------------------------( 600 mA |
| --- | --- |
| U(V) | Effectuer les mesures pour U de 0 ------------------------------------( 50 V |
| P(W) |  |

### Manipulation n°34 :Bobine avec noyau de fer feuilleté

Effectuer hors tension le montage correspondant à la mesure de la puissance active consommée par le dipôle Compléter le tableau ci-dessous :

| I (A) | Effectuer les mesures pour I de 0 ------------------------------------( 600 mA |
| --- | --- |
| U(V) | Effectuer les mesures pour U de 0 ------------------------------------( 50 V |
| P(W) |  |

## exploitation des resultats

### Manipulation n°1 :

Déterminer r, la résistance statique

### Manipulation n°12 : Bobine sans noyau de fer

Compléter pour les valeurs mesurées le tableau ci dessous :

| I2 (A2) |  |
| --- | --- |
| Z() |  |
| L(mH) |  |

Tracer la courbe P=P(I2)

Montrer qu’il existe une relation simple entre P et I2 . Conclure

Le modèle série s’applique-t-il à la bobine sans noyau de fer ?

Si oui donner le modèle équivalent de la bobine

Montrer qu’il existe une relation simple entre P et I2 . Conclure

### Manipulation n°23 : Bobine avec noyau de fer plein

Compléter pour les valeurs mesurées le tableau ci dessous :

| Pj=rI2 (W) |  |
| --- | --- |
| Pf=P-Pj (W) |  |
| U2 (V2) |  |
| Rf |  |
| Z() |  |
| L(mH) |  |

Comparer P et Pj. Conclure

L’impédance Z est-elle constante ?

Le modèle série s’applique-t-il à la bobine sans noyau de fer ?

Tracer Pf en fonction de U2

Montrer qu’il existe une relation simple entre Pf et U2 .

En déduire que l’on peut modéliser la bobine à noyau de fer par deux resistancerésistances (r et Rf) et une inductance L

Déterminer Rf et L

### Manipulation n°34 : :Bobine avec noyau de fer feuilleté

Compléter pour les valeurs mesurées le tableau ci dessous :

| Pj=rI2 (W) |  |
| --- | --- |
| Pf=P-Pj (W) |  |
| U2 (V2) |  |
| Rf |  |
| Z() |  |
| L(mH) |  |

Comparer P et Pj. Conclure

L’impédance Z est-elle constante ?

Le modèle série s’applique-t-il à la bobine sans noyau de fer ?

Tracer Pf en fonction de U2

Montrer qu’il existe une relation simple entre Pf et U2 .

En déduire que l’on peut modéliser la bobine à noyau de fer par deux resistancerésistances (r et Rf) et une inductance L

SYNTHESE

Le wattmètre permet de mesurer la puissance ...................consommée par un dipôle

De façon plus générale , il effectue le produit ................ ; .........étant le vecteur associé à ............et .........étant le vecteur associé à ............

Il comporte en général.......bornes ; .........pour le circuit ..............et ..........pour le circuit ..............

Les pinces wattmétriques ne comporte par conséquent que 2 .........................

Une bobine sans noyau de fer se modélise par l’association ...............de une...................et une.....................

La puissance consommée correspond aux ...................par effet ...............dans le fil de ........................

Une bobineavec noyau de fer .......peut..........se modéliser par l’association ...............de une...................et une.....................

Si c’était le cas cela reviendrait à..................prendre en compte les pertes dans...................................

Les origines de ces pertes sont .........................du matériau ferromagnétique et  les courants de ......................en son sein

Le feuilletage permet de limiter ..............................................

L’utilisation d’un alliage Fe/Si permet lui de diminuer les pertes...............................................

Cette liste ne concerne que le matériel autre que celui correspondant aux sources d’énergie disponibles en B014 (salle Machine)

Les quantités avec * signifient nombre d’unité par groupe de TP

| Convertisseur de puissance | Type | Nb |
| --- | --- | --- |

| Sources d’énergie électrique | Type | Nb |
| --- | --- | --- |
| Alimentation stabilisée | AX321 | 1* |

| Dipôles passifs | Type | Nb |
| --- | --- | --- |
| Bobine sans noyau de fer | 2 bornes ou 4 bornes ou 2x 500 spires | 1* |

| Dipôles actifs | Type | Nb |
| --- | --- | --- |

| Appareils de mesures | Type | Nb |
| --- | --- | --- |
| Miltimètres standards | MX20 | 2* |
| Pince ampèremétrique | MX215 | 1 |
| Wattmètres | PolyCAD | 1* |

| Accessoires | Type | Nb |
| --- | --- | --- |
| Sondes différentielles de tension |  | 2* |
| Pince ampèremétrique oscilloscope |  | 1* |
| Noyau de fer plein |  | 1* |
| Noyau de fer feuilleté |  | 1* |

## CORRECTION ET NOTES

Les données ont étés perdues à cause d’un problème de sauvegarde

Pour les bobines à 4 et 2 bornes : environ 7,5 ( et pour la bobine de 2 fois 500 spires environ 6,0 (

En régime sinusoïdal f=50 Hz(Bobine 2x 500 spires)

# Mesure de puissances actives consommees par des appareils  electriques domestiques

L’utilisation du wattmètre ne peut pas se faire de façon directe avec les appareils standards parce qu’il est impossible de désolidariser les fils correspondant à la phase et au neutre et donc il nous est impossible de mesurer ou visualiser l’intensité du courant

Pour mesurer et visualiser l’intensité du courant nous allons utiliser un boîtier adaptateur tel que décrit ci-dessous :

## PREPARATIOn

### Indiquer le branchement à réaliser pour que l’on puisse mesurer la puissance active consommée par l’appareil domestique

## MANIPULATION

Effectuer hors tension le montage correspondant à la mesure de la puissance active consommée par l’appareil domestique
et à la visualisation de la tension aux bornes du dipôle et de l’intensité du courant et le faire vérifier par le professeur

### Compléter le tableau ci dessous :

## exploitation des resultats

# Text boxes

#### W

#### Secteur

#### Prise 2P+T

#### V

W

i(t)

i(t)

#### A

i(t)

i(t)

U(t)

I

*

*

V

#### B

W

D