Home Page
TP 1
Réseaux 1ère Année
IUT Info Aix-en-Provence
(c) Cyril Pain-Barre

Sommaire
I. Mise en place de l'arborescence
II. Vitesse de transmission
III. Transmission de bits
III.1. Modulation
III.2. Les bauds par l'exemple
III.2.A. Transmission numérique
III.2.B. Transmission analogique : première combinaison
III.2.C. Transmission ananogique : autre combinaison
III.3. Codages Manchester
IV. Synthèses de la rapidité de modulation, débits, bande passante, codage et temps de transmission
IV.1. Calcul du débit en fonction du codage
IV.2. Calcul de la rapidité de modulation, de la bande passante et de la qualité exigées
IV.3. Débits offerts par les normes V21, V22 et V29
IV.4. Comparaisons des commutations de messages et de paquets
V. Transmission de trames et synchronisation
V.1. Délimiteurs et caractères de transparence
V.1.A. Émission
V.1.B. Réception
V.2. Fanions et bits de transparence
V.2.A. Émission
V.2.B. Réception

I. Mise en place de l'arborescence
Au cours de ces TP, vous aurez à écrire plusieurs programmes C++, et les tester. 
* Créez tous les répertoires en gras sur la figure ci-dessous (vous devriez déjà avoir créé les répertoires tp et tpC++) : 

* Placez-vous dans tp1. Vous n'avez pas à programmer avant l'exercice IV, mais vous pouvez saisir les réponses aux exercices précédents dans des fichiers de ce répertoire. 
II. Vitesse de transmission
Cet exercice néglige bien des aspects de la communication entre ordinateurs mais, outre son côté fun, il explique pourquoi nombre d'entreprises font convoyer leurs sauvegardes par des coursiers plutôt que par le réseau. Il est proposé dans le livre "Réseaux. Cours et Exercices" d'Andrew Tanenbaum :
Supposons qu'un Saint-Bernard, équipé d'une boîte de 3 cartouches magnétiques de 7 Go chacune à la place d'un tonnelet de rhum (sacrilège !), soit entraîné à effectuer l'aller-retour entre deux points quelconques. Celui-ci va à la vitesse de 18 km/h. Jusqu'à quelle distance le chien possède-t-il une plus grande vitesse de transmission qu'une liaison (d'un réseau) ATM à 155 Mbit/s ? On néglige ici le temps d'acheminement des bits sur le réseau ATM (quelques microsecondes).
Corrigé

III. Transmission de bits
III.1. Modulation
On va étudier ici la transmission analogique de bits par modulation. Vous serez amenés à analyser des signaux pour indiquer ce qu'ils transportent. Pour cela, on utilisera les conventions suivantes :
* Transmission par modulation d'amplitude : une faible amplitude représente un bit à 1 et une forte amplitude représente un bit à 0. L'amplitude de la porteuse est moyenne. 
* Transmission par modulation de fréquence : une faible fréquence représente un bit à 0 et une forte fréquence représente un bit à 1. La fréquence de la porteuse est moyenne. 
* Transmission par modulation de phase : la phase montante (0°) en début de temps bauds représente un 1, celle descendante (180°) représente un 0. La phase de la porteuse doit être différente (par exemple, 90°). 
Sur toutes les figures de ce TP, la fin d'un bit (ou d'un bauds) est marquée par une barre verticale pointillée.
1) Soit le signal suivant :

a) Quel type de modulation a produit ce signal ?
b) Quelle est la séquence de bits qu'il représente ?
2) Soit le signal suivant :

a) Quel type de modulation a produit ce signal ?
b) Quelle est la séquence de bits qu'il représente ?
Corrigé

III.2. Les bauds par l'exemple
III.2.A. Transmission numérique
Supposons qu'on dispose d'un média de transmission numérique disposant de 4 niveaux significatifs et permettant de transmettre un signal de la forme :

1) Quel est le nombre de bits par bauds pouvant être émis sur un tel canal ?
2) En supposant que le protocole de transmission spécifie que les niveaux du plus bas au plus élevé correspondent aux valeurs binaires de 0 à 3, quelle est la séquence de bits représentée par ce signal ?
3) Dessinez le signal représentant la séquence de bits : 111001001101101101
Corrigé

III.2.B. Transmission analogique : première combinaison
En combinant plusieurs modulations, on peut émettre plusieurs bits par bauds. Par exemple, les modems combinent généralement la modulation d'amplitude et de phase. Dans ce cas, lors d'un changement de bauds, le modem peut modifier à la fois la phase et l'amplitude du signal. Le nombre de bits par bauds est alors log2 du nombre de variations différentes, soit log2 du produit du nombre de niveaux d'amplitude utilisés par le nombre de phases utilisées.
1) Quelle combinaison a été utilisée pour l'émission du signal suivant : amplitude-phase, amplitude-fréquence ou fréquence-phase ?

2) Combien de bits par bauds sont transmis si toutes les possibilités des combinaisons utilisées sont présentes dans ce signal ?
3) Supposons que les quatre combinaisons amplitude-fréquence : faible-faible, faible-fort, fort-faible et fort-fort, codent respectivement 00, 11, 01 et 10. Quelle est la séquence de bits représentée par le signal ?
4) Proposez une variante de cette modulation permettant de transmettre exactement 3 bits par bauds sans faire intervenir un type de modulation supplémentaire.
Corrigé

III.2.C. Transmission analogique : autre combinaison
Soit le signal suivant transmis par combinaison des modulations de 4 phases (0, ?/2, ?, et 3?/2) et des 2 fréquences (2000 Hz et 4000 Hz).

1) Combien de bits par baud sont transmis par un tel signal ?
2) Proposez une valeur binaire pour chaque combinaison possible.
3) En déduire l'information transportée par le signal observé ci-dessus.
Corrigé

III.3. Codages Manchester
On va étudier ici les deux formes de codage Manchester. On rappelle que pour le Manchester simple, un signal partant de V1 au début du temps bit et finissant en V0 correspond à un bit à 1, s'il part de V0 pour terminer en V1, il correspond à un bit à 0. Pour le codage Manchester différentiel, la signification du signal dépend du bit précédent : si le signal ne change pas en début de temps bit, il représente 1, sinon il représente 0.
Soit le signal suivant :

1) En supposant qu'il s'agit d'un codage Manchester simple, quelle est la séquence de bits qu'il représente ?
2) Et si c'est un codage Manchester Différentiel ?
3) Dessinez le signal représentant la séquence de bits 10111011001 en codage Manchester.
4) Idem, en codage Manchester Différentiel (avec signal au niveau haut avant l'axe des ordonnées).
Corrigé

IV. Synthèses de la rapidité de modulation, débits, bande passante, codage et temps de transmission
Les 4 exercices suivants ont été donnés en examens en 2005. 
IV.1. Calcul du débit en fonction du codage
Soit une ligne de transmission de rapidité de modulation maximale 8000 bauds selon son constructeur. Quel est le débit binaire maximal autorisé par cette ligne dans les cas de codage suivants :
1) codage unipolaire ;
2) codage non retour à zéro ;
3) codage Manchester différentiel.
Corrigé

IV.2. Calcul de la rapidité de modulation, de la bande passante et de la qualité exigées
Sachant que la rapidité de modulation maximale d'une ligne de transmission est le double de sa bande passante :
1) Si l'on veut mettre en place une ligne de transmission de 20 kbit/s, quelle doit être la rapidité de modulation si on utilise le codage Manchester ?
2) Supposons que l'on dispose d'un câble en paire torsadée possédant une plage de fréquences utilisables de [10 kHz, 25 kHz ]. Est-il adapté pour fournir un débit de 20 kbit/s si on utilise le codage Manchester ?
3) On dispose d'un câble possédant une plage de fréquences utilisable de [ 10 kHz, 20 kHz ] et l'on souhaite transmettre l'information par une modulation quelconque. Quel doit être le rapport signal/bruit minimal de l'environnement (c.-à-d. sa qualité) afin d'atteindre le débit de 20 kbit/s ?
Corrigé

IV.3. Débits offerts par les normes V21, V22 et V29
Quels sont les débits binaires proposés par des modems utilisant une rapidité de modulation de 9600 bauds et répondant aux normes :
1) V21, qui utilise une modulation de 2 fréquences ?
2) V22, qui utilise une modultation de 4 phases ?
3) V29, qui utilise une modulation de 16 combinaisons amplitude/phase ?
Corrigé

IV.4. Comparaisons des commutations de messages et de paquets
Supposons que deux hôtes A et B sont placés en réseau et sont séparés par 3 lignes de transmission et 2 commutateurs C1 et C2 ainsi que le montre le schéma ci-dessous :

1) En supposant que les 3 lignes de transmission proposent un débit de 10000 bit/s chacune, et que le temps de commutation (temps passé par un message ou un paquet sur un commutateur avant retransmission) est de 100 ms sur chaque commutateur, calculer le temps de total d'envoi d'un message de 20000 bits de A à B, dans le cas de la commutation par message et dans le cas de la commutation par paquets de 1000 bits.
2) Même question mais en supposant que la liaison A " C1 a un débit de 5000 bit/s ; celle C1 " C2 a un débit de 10000 bit/s ; et celle C2 " B a un débit de 20000 bit/s.
Corrigé

V. Transmission de trames et synchronisation
Dans ces exercices, on va transmettre des messages en les encadrant par des délimiteurs, le tout étant appelé une trame. On rappelle que l'intérêt des délimiteurs est de permettre au récepteur de se synchroniser s'il a perdu la synchronisation à cause d'une erreur de transmission ou de son propre fait.
V.1. Délimiteurs et caractères de transparence
Dans cet exercice, une trame est composée de caractères. Une trame doit obligatoirement commencer par les caractères délimiteurs de début DLE et STX, et se terminer par la séquence DLE ETX (délimiteurs de fin).
V.1.A. Émission
Avant d'encapsuler le message en l'encadrant par les délimiteurs puis d'émette la trame, le message doit être traité pour enlever toute ambiguïté entre le contenu du message et les caractères délimiteurs : devant tout caractère DLE du message, il faut insérer un DLE supplémentaire (caractère de transparence).
Important : on utilisera '&' pour DLE, '<' pour STX et '>' pour ETX.
Quelles sont les trames émises pour transmettre les messages suivants (entre guillemets) ?
a) "SALUT"
b) "UN & ET<&>VOILA&"
c) "&<A & TCHAO&<&!&>!&&&>"
Corrigé

2) Dans le répertoire include, créer le fichier nsRes.h et y déclarer un namespace nsRes contenant les déclarations suivantes :
const char DLE = '&';
const char STX = '<';
const char ETX = '>';
std::string MsgToTrameCars (const std::string & Message);
Dans le répertoire include, créer le fichier INCLUDE_H contenant les lignes suivantes (en remplaçant les zones en italiques) :
#/**
#*
#* @File : INCLUDE_H
#*
#* @Authors :
#*
#* @Date :
#*
#* @Synopsis : Définition des macros des chemins et des dépendances
#*
#**/ 
#
# Macros des chemins
#
INCLUDERES = référence de tpres/include
UTILRES = référence de tpres/util
#
# Macros des dépendances
#
NSRES_H = $(INCLUDERES)/nsRes.h
Définir la fonction nsRes::MsgToTrameCars() dans le fichier nsRes.cxx du répertoire util. Celle-ci prend un Message, et renvoie une trame qui l'encapsule, en prenant soin d'insérer des caractères de transparence si besoin.
Dans le répertoire util, créer le fichier MakeUtil contenant les lignes suivantes (en remplaçant les zones en italiques) :
#/**
#*
#* @File : MakeUtil
#*
#* @Authors :
#*
#* @Date :
#*
#* @Synopsis : Makefile de compilation des utilitaires
#* réseau 1ère Année
#*
#**/ 
#
# Macro de compilation des utilitaires
#
COMPILER = g++ -Wall -c -I$(INCLUDERES) $*.cxx
#
# Inclusion des macros des dépendances
#
include référence de INCLUDE_H
#
# Définition des cibles
#
general : nsRes.o
nsRes.o : nsRes.cxx $(NSRES_H)
$(COMPILER)
#
# Nettoyage des .o des utilitaires
#
clean : 
rm -f -v *.o
Dans le répertoire tp1, écrire le programme sendcars.cxx qui, dans une boucle : 
* lit au clavier un message (suite de caractères terminée par un retour à la ligne) 
* sort de la boucle si le message est vide 
* sinon écrit la trame renvoyée par la fonction MsgToTrameCars() appliquée à ce Message. 
Toujours dans tp1, créer le fichier Makefile contenant les lignes suivantes (en remplaçant les zones en italiques) :
#/**
#*
#* @File : Makefile
#*
#* @Authors :
#*
#* @Date :
#*
#* @Synopsis : Makefile de compilation des programmes du tp1
#*
#**/ 
#
# Macro de compilation des exercices
#
COMPILER = g++ -Wall -c -I$(INCLUDERES) $*.cxx
#
# Inclusion des macros des dépendances
#
include référence de INCLUDE_H
#
# Compilation de l'exercice
#
$(nom) : utils $(nom).o
g++ $(nom).o $(UTILRES)/nsRes.o -o $(nom); rm -f -v $(nom).o
$(nom).o : $(nom).cxx $(NSRES_H)
$(COMPILER)
#
# Compilation des utilitaires
#
utils :
cd $(UTILRES); make -f MakeUtil general

#
# Nettoyage des fichiers .o, des exécutables du tp1
# et des .o des utilitaires
#
clean : 
rm -f -v *.o send???? recv????; \
cd $(UTILRES); make -f MakeUtil clean
Enfin, dans tp1, lancer la compilation de sendcars (par make nom=sendcars) et tester.
Corrigés (accessibles dans ~cpb/public/tpres/tp1/corrigesIV.1.A) :
nsRes.h INCLUDE_H nsRes.cxx MakeUtil sendcars.cxx Makefile

V.1.B. Réception
L'extraction de trames (et de messages) à partir d'un flot de caractères reçus est une opération relativement simple lorsqu'il n'y a pas eu d'erreur de transmission et que le récepteur reste synchronisé : il lui suffit de rechercher les délimiteurs marquant le début de la trame en ignorant les caractères situés avant. Les caractères qui suivent sont traités pour extraire le message. Il faut supprimer les caractères de transparence et rechercher les délimiteurs de fin : si un DLE est suivi d'un autre DLE alors ce dernier est éliminé sinon ce doit être ETX (ou alors, une erreur est survenue).
1) Quel(s) message(s) une station peut-elle extraire des séquences de caractères suivantes, reçues pendant un laps de temps ?
a) "AB&<OLLEH&>&<EASY&>XY"
b) "&<&&OLA&&&>YEP&>&<HOP&&&&<&>"
Corrigé

2) L'extraction s'avère plus complexe lorsque des erreurs de transmission ont eu lieu ou lorsque la station réceptrice a perdu la synchronisation. Dans ce cas, certaines trames seront perdues mais cela n'est pas grave si ces trames sont retransmises plus tard. En revanche, il est primordial de retrouver la synchronisation. Par exemple, dans le b), les caractères "YEP&>" n'ont aucune justification à cet endroit : une erreur a dû survenir ou la station réceptrice a "loupé" certains caractères. Cependant, elle doit se resynchroniser à partir du "&<" qui suit.
Dans le fichier nsRes.h, déclarer la fonction MsgFromFlotCars() de profil (namespace nsRes) :
bool MsgFromFlotCars (std::string & Flot, std::string & Message);
Cette fonction renvoie vrai si elle trouve un message (donc une trame) dans la séquence de caractères Flot. Dans ce cas, Message contiendra le message extrait et Flot sera amputé des caractères jusqu'aux délimiteurs de fin compris. Elle renvoie faux si aucun message (trame) ne peut être extrait. Dans ce cas, Message sera vide et Flot sera amputé des caractères jusqu'au dernier délimiteur de début de trame rencontré, non compris.
Pour garantir la synchronisation, un certain nombre de cas doivent être envisagés, selon que la fonction a déjà rencontré le délimiteur de début ou pas. De plus, le caractère DLE joue des rôles différents selon le contexte : il peut servir à protéger un autre DLE, à commencer un délimiteur ou être un caractère comme les autres. C'est pourquoi, il faut utiliser deux booléens, DansTrame et VerifApresDLE, ainsi que Debut, une variable entière destinée à indiquer la position du DLE du dernier délimiteur de début rencontré. DansTrame indiquera que la séquence DLE STX a été rencontrée et VerifApresDLE indiquera :
* si DansTrame est vrai, qu'on vient de lire un DLE qui n'était pas un caractère de transparence 
* sinon, qu'on vient de lire un DLE. 
En effet, hors d'une trame, on considèrera que les deux derniers caractères de la séquence DLE DLE STX marquent le début d'une trame, alors qu'à l'intérieur d'une trame il faut considérer le deuxième DLE comme un caractère de transparence et STX comme un caractère normal. En revanche, même à l'intérieur d'une trame, si on rencontre DLE STX non précédé de DLE, il faut considérer cette séquence comme un début de trame (une erreur est survenue quelque part ou la station réceptrice a "loupé" quelques caractères).
Bref, l'algorithme que doit suivre la fonction MsgFromFlotCars() est le suivant (vous n'êtes pas obligés de le regarder si vous pensez trouver le vôtre) :
* initialiser DansTrame et VerifApresDLE à false 
* initialiser Debut à la taille de Flot 
* pour chaque caractère de Flot : 
* si c'est DLE : 
* si on est dans la trame : 
* si VerifApresDLE est vrai alors rajouter DLE au message (le précédent DLE était un caractère de transparence) 
* VerifApresDLE devient son inverse 
* sinon mettre VerifApresDLE à vrai 
* si c'est STX : 
* si VerifApresDLE est vrai, on a trouvé le début d'une trame : mettre Message à vide, et mettre à jour DansTrame et Debut. 
* sinon si on est dans la trame, rajouter STX au message 
* VerifApresDLE devient faux 
* si c'est ETX : 
* si VerifApresDLE est vrai et qu'on est dans la trame, on a trouvé la fin de trame : renvoyer true et supprimer de Flot les caractères traités 
* si VerifApresDLE est faux, et qu'on est dans la trame, rajouter ETX au message 
* mettre VerifApresDLE à faux 
* dans les autres cas : 
* VerifApresDLE devient faux 
* si on est dans la trame, rajouter le caractère lu au message 
* en sortie de boucle, on n'a pas trouvé de trame : 
* mettre Message à vide 
* supprimer les caractères de Flot jusqu'à Debut 
* retourner false 
Dans le fichier nsRes.cxx du répertoire util, définir MsgFromFlotCars().
Dans le répertoire tp1, écrire le programme recvcars.cxx qui, dans une boucle : 
* lit au clavier une chaîne de caractères reçus (suite de caractères terminée par un retour à la ligne) 
* sort de la boucle si cette chaîne est vide 
* sinon : 
* ajoute cette chaîne au Flot de caractères déjà reçus 
* appelle MsgFromFlotCars() 
* si celle-ci renvoie un message, l'écrire, et rappeler MsgFromFlotCars(). 
Compiler et tester recvcars.
Corrigés (accessibles dans ~cpb/public/tpres/tp1/corrigesIV.1.B) :
nsRes.h nsRes.cxx recvcars.cxx

V.2. Fanions et bits de transparence
Dans cet exercice, une trame est composée de bits. Elle doit obligatoirement commencer et se terminer par le fanion 01111110.
Important : pour les besoins de la programmation, on utilisera les caractères '0' et '1' à la place de bits. Tout les traitements se feront donc sur des chaînes de caractères.
V.2.A. Émission
Avant d'encapsuler le message en l'encadrant par les fanions puis d'émette la trame, le message doit être traité pour enlever toute ambiguïté entre le contenu du message et les fanions : à la suite d'une série de 5 bits à 1 dans le message, il faut insérer un bit à 0 (bit de transparence).
1) Quelles sont les trames émises pour transmettre les messages suivants (entre guillemets) ?
a) "100111111000"
b) "101111111111101"
Corrigé

2) Dans le namespace nsRes de nsRes.h, rajouter les déclarations suivantes :
const std::string FANION = "01111110";
std::string MsgToTrameBits (const std::string & Message);
Définir la fonction MsgToTrameBits() dans le fichier nsRes.cxx du répertoire util. Celle-ci prend un Message, et renvoie une trame qui l'encapsule, en prenant soin d'insérer des bits de transparence si besoin.
Dans le répertoire tp1, écrire le programme sendbits.cxx qui, dans une boucle :
* lit au clavier un message (suite de caractères '0' ou '1' terminée par un retour à la ligne) 
* sort de la boucle si le message est vide 
* sinon écrit la trame renvoyée par la fonction MsgToTrameBits() appliquée à ce Message. 
Compiler sendbits.cxx et tester.
Corrigés (accessibles dans ~cpb/public/tpres/tp1/corrigesIV.2.A) :
nsRes.h nsRes.cxx sendbits.cxx

V.2.B. Réception
L'extraction de trames (et de messages) à partir d'un flot de bits reçus est elle aussi une opération relativement simple lorsqu'il n'y a pas eu d'erreur de transmission et que le récepteur reste synchronisé : il lui suffit de rechercher le fanion marquant le début de la trame en ignorant les bits situés avant. Les bits qui suivent sont traités pour extraire le message. Il faut supprimer les bits de transparence et rechercher le fanion de fin : si un '0' est suivi de cinq '1' consécutifs suivis d'un '0', celui-ci est un bit de transparence (à éliminer). Si les '1' sont suivis d'un autre '1', le bit qui suit devrait être un '0' (ou alors, une erreur est survenue).
1) Quel(s) message(s) une station peut-elle extraire de la séquence de caractères suivante, reçue pendant un laps de temps ?
a) "011111100110111110011111011101111110"
b) "0111011111101101111100111111000111111110111111011011111101111110"
Corrigé

2) Plusieurs choses viennent compliquer l'algorithme d'extraction :
* d'abord, les bits doivent être traités à la volée pour que le traitement soit rapide : il n'est pas question de rechercher la chaîne fanion à partir d'une position pour ensuite à nouveau chercher le fanion, etc. Il faut donc mettre en place des indicateurs : 
* le booléen ZeroTrouve (faux au début) qui indique si un '0' qui n'est pas de transparence précède une suite de '1' (peut être vide) que l'on vient de lire 
* la variable entière NbDeUns qui indique le nombre de '1' lus depuis le dernier '0' lu. 
* Ensuite, si la station réceptrice perd la synchronisation ou qu'une erreur est survenue altérant un fanion (ou en en produisant un artificiel), il n'est plus possible de distinguer le fanion de début et celui de la fin de trame, en particulier si on suppose que des bits peuvent être reçus à l'extérieur d'une trame (bruits très perturbateurs). C'est pourquoi, on suppose qu'aucun bruit ne peut produire des bits entre le fanion de fin d'une trame et le fanion de début de la trame qui suit. De plus, aucune trame vide ne devrait être émise (contenant seulement un fanion de début et un fanion de fin). On reconnaît alors aisément le fanion de début d'une trame car : 
* soit il apparaît au tout début du flot 
* soit il apparaît juste après un fanion 
* Il faut donc maintenir un indicateur supplémentaire pour savoir si l'on vient de lire un fanion ou pas : ApresFanion, initialisé à vrai. 
* Bien entendu, il faudra gérer un indicateur DansTrame et une variable entière Debut afin de réaliser une opération similaire à celle de MsgFromFlotCars(). 
Ainsi, on ne devrait reconnaître aucune trame dans le flot de bits proposé en b). Notons aussi que les hypothèses faites n'empêchent pas que les bruits peuvent toujours perturber le signal et modifier les bits d'un fanion, ou modifier les bits des données, ce qui peut produire un fanion artificiel.
Dans le fichier nsRes.h, déclarer la fonction MsgFromFlotBits() de profil (namespace nsRes) :
bool MsgFromFlotBits (std::string & Flot, std::string & Message);
Cette fonction est analogue à MsgFromFlotCars() : elle renvoie vrai si elle trouve un message (donc une trame) dans la séquence de bits (caractères) Flot. Dans ce cas, Message contiendra le message extrait et Flot sera amputé des bits jusqu'au fanion de fin compris. Elle renvoie faux si aucun message (trame) ne peut être extrait. Dans ce cas, Message sera vide et Flot sera amputé des bits jusqu'au dernier fanion rencontré qui marque le début d'une trame, non compris.
La méthode proposée ci-dessous traite les bits différemment selon qu'on se trouve dans une trame ou pas. En particulier, à l'extérieur d'un trame, tout bit à 0 est retenu alors que dans une trame, cela dépend s'il est un bit de transparence ou pas. De plus, ZeroTrouve sera mis à faux lorsqu'un bit de transparence est trouvé.
L'algorithme est alors le suivant :
* initialiser DansTrame et Zerotrouve à false et ApresFanion à true 
* initialiser Debut à la taille de Flot 
* pour chaque caractère (bit) de Flot : 
* si c'est '0' : 
* si un '0' avait était trouvé, suivi de 6 bits à '1', alors on a trouvé un fanion et ZeroTrouve devient faux : 
* si on était dans une trame, alors renvoyer true et supprimer de Flot les bits traités 
* sinon, si on était après un fanion, on a trouvé un début de trame. ApresFanion devient faux et Debut et DansTrame sont mis à jour 
* sinon, ce '0' ne marque pas la fin d'un fanion : 
* si un '0' avait été trouvé précédemment, ApresFanion devient faux et 
* si on n'était pas dans une trame alors ZeroTrouve devient vrai 
* sinon, écrire '0' si on en avait trouvé un, puis les '1' que l'on a trouvé (comptabilisés dans NbDeUns). ZeroTrouve sera vrai si ce '0' n'est pas à la suite de cinq '1' consécutifs 
* dans tous les cas, NbDeUns est remis à 0 
* sinon, c'est un '1' qu'il faut comptabiliser et ApresFanion devient faux si on n'avait pas trouvé de '0'. 
* en sortie de boucle, on n'a pas trouvé de trame : 
* mettre Message à vide 
* supprimer les caractères de Flot jusqu'à Debut 
* retourner false 
Dans le fichier nsRes.cxx du répertoire util, définir MsgFromFlotBits().
Dans le répertoire tp1, écrire le programme recvbits.cxx qui, dans une boucle : 
* lit au clavier une chaîne de caractères (bits) reçus (suite de caractères terminée par un retour à la ligne) 
* sort de la boucle si cette chaîne est vide 
* sinon : 
* ajoute cette chaîne au Flot de caractères (bits) déjà reçus 
* appelle MsgFromFlotBits() 
* si celle-ci renvoie un message, l'écrire, et rappeler MsgFromFlotBits(). 
Compiler et tester recvbits.
Corrigés (accessibles dans ~cpb/public/tpres/tp1/corrigesIV.2.B) :
nsRes.h nsRes.cxx recvbits.cxx

Dernière mise à jour : le mardi 07 février 2006 
Home Page
Corrigé du TP 1
Réseaux 1ère Année
IUT Info Aix-en-Provence
(c) Cyril Pain-Barre

Sommaire
II. Vitesse de transmission
III. Transmission de bits
III.1. Modulation
III.2. Les bauds par l'exemple
III.2.A. Transmission numérique
III.2.B. Transmission analogique : première combinaison
III.2.C. Transmission ananogique : autre combinaison
III.3. Codages Manchester
IV. Synthèses de la rapidité de modulation, débits, bande passante, codage et temps de transmission
IV.1. Calcul du débit en fonction du codage
IV.2. Calcul de la rapidité de modulation, de la bande passante et de la qualité exigées
IV.3. Débits offerts par les normes V21, V22 et V29
IV.4. Comparaisons des commutations de messages et de paquets
V. Transmission de trames et synchronisation
V.1. Délimiteurs et caractères de transparence
V.1.A. Émission
V.1.B. Réception
V.2. Fanions et bits de transparence
V.2.A. Émission
V.2.B. Réception

II. Vitesse de transmission
Énoncé :
Corrigé :
Il faut que le chien arrive à destination en moins de temps qu'il en faut pour émettre la totalité des bits sur le réseau ATM.
Temps d'émission de 3 * 7 Go sur un réseau à 155 Mbit/s :
21 * 8 589 934 592
--------------------- = 1 163,8 donc 1 163,8 secondes
155 000 000
Le chien va à 18 km/h soit 5 m/s. La distance qu'il parcourt doit être inférieure à 5 * 1 163,8 m soit 5 819 m.
Ainsi, si le lieu de stockage des cartouches se trouve à moins de 5 819 m, il est plus économique de se servir d'un sac à puces plutôt que de puces qui mettent à sac (c'est plutôt cher, la technologie ATM).

III. Transmission de bits
III.1. Modulation
Énoncé :
Corrigé :
1)
a) modulation d'amplitude (c'est le seul paramètre qui change).
b) Selon les hypothèses, c'est : 010110001
2)
a) Le paramètre qui change dans le signal est la phase. C'est donc une modulation de phase.
b) Selon les hypothèses, c'est : 110010100110

III.2. Les bauds par l'exemple
III.2.A. Transmission numérique
Énoncé :
Corrigé :
1) Il faut chercher le plus grand n tel que 2n est inférieur ou égal à 4. Donc 2 bits.
2) C'est : 011000111010011100
3)


III.2.B. Transmission analogique : première combinaison
Énoncé :
Corrigé :
1) Visiblement, il s'agit d'une combinaison amplitude-fréquence, car ces deux paramètres peuvent changer au temps bauds.
2) Il y a 2 amplitudes et 2 fréquences, soit 4 signaux distincts et donc 2 bits par baud (22 = 4).
3) C'est : 010011100010011100
4) pour émettre 3 bits par bauds, il faut arriver à 23 variations. Sans rajouter de type de modulation supplémentaire, il faut augmenter le nombre de variations des paramètres des modulations utilisées. En clair, il faut augmenter le nombre d'amplitudes du signal (NA) et/ou son nombre de fréquences (NF). Il faut que NA × NF = 8.
On a déjà NA × NF = 2 × 2 = 4. On ne peut pas rajouter 1 à NA et NF car cela donnerait 9 signaux différents et donc une perte d'efficacité. On peut alors choisir de rajouter 2 à NA ou 2 à NF, donc soit 2 amplitudes supplémentaires soit 2 fréquences supplémentaires.

III.2.B. Transmission analogique : autre combinaison
Énoncé :
Corrigé :
1) Il y a 8 variations posibles du signal donc 3 bits / baud ;
2) 
(2000 Hz, 0) --> 000 ; (2000 Hz, ?/2) --> 001 (2000 Hz, ?) --> 010 
(2000 Hz, 3?/2) --> 011 (4000 Hz, 0) --> 100 ; (4000 Hz, ?/2) --> 101
(4000 Hz, ?) --> 110 (4000 Hz, 3?/2) --> 111 ; 
3) 011101000010111110
III.3. Codages Manchester
Énoncé :
Corrigé :
1) Manchester (simple) : 100101100
2) Manchester différentiel : 110111010
3) 

4) 


IV. Synthèses de la rapidité de modulation, débits, bande passante, codage et temps de transmission
IV.1. Calcul du débit en fonction du codage
Énoncé :
Corrigé :
Le débit est donné par la formule D = R/N * log2 (V). Dans les 3 cas on a R = 8000 et V = 2 :
1) Un seul baud est nécessaire pour déterminer une valeur logique, donc N = 1.
Ainsi, D = 8000 bit/s
2) Un seul baud est nécessaire pour déterminer une valeur logique, donc N = 1.
Ainsi, D = 8000 bit/s
3) Deux bauds pour une valeur logique, donc N = 2 et D = 4000 bit/s.

IV.2. Calcul de la rapidité de modulation, de la bande passante et de la qualité exigées
Énoncé :
Corrigé :
1) on veut D = 20 kbit/s = R/2 log2(2) = R/2. Donc R = 40000 bauds = 40 kbaud.
2) Non car la bande passante du câble est 15 kHz ce qui donne au maximum 30 kbaud
3) D'après Shannon, le débit maximum en présence de bruit est D = H log2 (1 + S/N).
Ainsi, 20 000 = 10 000 log2 (1 + S/N) ssi 220 000 / 10 000 = 2log2 (1+ S/N) ssi 22 = 1 + S/N ssi 3 = S/N.

IV.3. Débits offerts par les normes V21, V22 et V29
Énoncé :
Corrigé :
Les débits sont obtenus par la formule D = R/N * log2 (V). Dans les 3 cas on a R = 9 600 et N = 1 :
1) V21 : 2 fréquences donc V = 2. Ainsi D = 9 600 bit/s
2) V22 : 4 phases donc V = 4. Ainsi D = 19 200 bit/s
3) V29 : 16 combinaisons donc V = 16. Ainsi, D = 38 400 bit/s

IV.4. Comparaisons des commutations de messages et de paquets
Énoncé :
Corrigé :
1) 
On néglige le temps de propagation du signal : un bit émis est immédiatement reçu. Il faut donc déterminer à quel moment C2 expédie le dernier des 20000 bits.
Commutation par message : (0,5 pt) le message est envoyé d'un seul coup. Les commutateurs ne le réexpédient que lorsqu'il est entièrement reçu.
A envoie le message en 20000 / 10000 = 2 secondes.
C1 termine la réexpédition à 2 + 0,1 + 2 = 4,1 secondes.
C2 termine la réexpédition à 4,1 + 0,1 + 2 = 6,2 secondes.
Þ B reçoit le message en 6,2 secondes.

Commutation par paquet : (0,5 pt) le message est découpé en 20 paquets. Dès qu'un paquet est reçu il peut être réexpédié (après le temps de commutation). On s'occupe donc uniquement du dernier bit du dernier paquet.
A envoie le dernier bit en 20000 / 10000 = 2 secondes.
À la réception du dernier bit, C1 avait déjà réexpédié les 19 paquets précédents. I l n'a qu'un paquet à réexpédier.
C1 termine la réexpédition à 2 + 0,1 + 1000 / 10000 = 2,2 secondes.
C2 termine la réexpédition à 2,2 + 0,1 + 1000 / 10000 = 2,4 secondes.
Þ B reçoit le message en 2,4 secondes.
2)
La seule différence est que le temps d'émission des messages/paquets diffère selon la ligne :
Commutation par message : (0,5 pt)
20000 / 5000 + 0,1 + 20000 / 10000 + 0,1 + 20000 / 20000 = 7,2 secondes.

Commutation par paquet : (0,5 pt)
20000 / 5000 + 0,1 + 1000 / 10000 + 0,1 + 1000 / 20000 = 4,35 secondes.

V. Transmission de trames et synchronisation
V.1. Délimiteurs et caractères de transparence
V.1.A. Émission
Énoncé :
Corrigé :
1)
a) &<SALUT&>
b) &<UN && ET <&&>VOILA&&&>
c) &<&&<A && TCHAO&&<&&!&&>!&&&&&&>&>

V.1.B. Réception
Énoncé :
Corrigé :
1)
a) "OLLEH" et "EASY"
b) "&OLA&" et "HOP&&<"

V.2. Fanions et bits de transparence
V.2.A. Émission
Énoncé :
Corrigé :
1)
a) 01111110100111110100001111110
b) 011111101011111011111010101111110

V.2.B. Réception
Énoncé :
Corrigé :
1)
a) "011011111011111111"
b) "11011111" et "11"

Dernière mise à jour : le mardi 07 février 2006