Module 010-030 TIA Portal

Temporisations CEI et Compteurs CEI pour le 
SIMATIC S7-1200

Packages SCE pour formateurs adaptés à cette documentation

- SIMATIC S7-1200 AC/DC/RELAIS (paquet de 6) "TIA Portal"
N° de référence : 6ES7214-1BE30-4AB3

- SIMATIC S7-1200 DC/DC/DC (paquet de 6) "TIA Portal"
N° de référence : 6ES7214-1AE30-4AB3

- SIMATIC S7-SW for Training STEP 7 BASIC V11 Upgrade (for S7-1200) (paquet de 6) "TIA Portal"
N° de référence : 6ES7822-0AA01-4YE0

Veuillez noter que les packages pour formateurs ont parfois été remplacés par de nouveaux packages.

Vous pouvez consulter les packages SCE actuellement disponibles sous : www.siemens.com/sce/tp

Formations

Pour les formations Siemens SCE régionales, contactez votre interlocuteur SCE régional www.siemens.com/sce/contact

Plus d'informations sur le programme SCE

www.siemens.com/sce

Remarque d’utilisation

La documentation de formation pour la solution d'automatisation cohérente Totally Integrated Automation (T I A) a été spécialement créée pour le programme "Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)" à des fins de formation pour les instituts publics de formation et de R&D. Siemens AG n’assume aucune responsabilité quant au contenu.

Cette documentation ne peut être utilisée que pour une première formation aux produits/systèmes Siemens, autrement dit elle peut être copiée, en partie ou en intégralité, pour être distribuée aux participants à la formation afin qu'ils puissent l'utiliser dans le cadre de leur formation. La diffusion et la duplication de cette documentation, l'exploitation et la communication de son contenu sont autorisées au sein d’instituts publics de formation et de formation continue.

Toute exception requiert au préalable l’autorisation écrite de la part des interlocuteurs Siemens AG : Monsieur Roland Scheuerer roland.scheuerer@siemens.com.

Toute violation de cette règle expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés, en particulier en cas de délivrance de brevet ou d'enregistrement d'un modèle déposé.

Il est expressément interdit d’utiliser cette documentation pour des cours dispensés à des clients industriels. Tout usage de cette documentation à des fins commerciales est interdit.

Nous remercions l’entreprise Michael Dziallas Engineering ainsi que toutes les personnes ayant contribué à la réalisation de cette documentation.

PAGE :

1.	Avant-propos	4

2.	Notes concernant la programmation du SIMATIC S7-1200	6

2.1	Automate SIMATIC S7-1200	6

2.2	Logiciel de programmation STEP 7 Professional V11 (TIA Portal V11)	6

3.	Notions d’instance et de multi-instance dans la programmation du SIMATIC S7-1200	7

3.1	Blocs de données d’instance / Instances uniques	7

3.2.	Multi-instances	9

4.	Exemple d’application : Commande d'une presse avec temporisation et DB d'instance	11

5.	Programmation de la presse avec retard à la montée avec le SIMATIC S7-1200	12

6.	Exemple d’application : commande d’un convoyeur avec compteur et multi-instance	29

7.	Programmation du convoyeur avec le SIMATIC S7-1200	30

# 1.	Avant-propos

Le contenu du module SCE_FR_010-030 est assigné à l’unité "Notions de base sur la programmation d’API". Il s’agit d’une initiation rapide à la programmation du S7-1200 avec le portail TIA.

Objectif :

Dans le présent module, le lecteur va apprendre comment programmer un automate programmable industriel (API) SIMATIC S7-1200, grâce au logiciel de programmation TIA Portal. Ce module transmet les notions de base et montre les différentes étapes à suivre pour programmer l’API, en utilisant un exemple détaillé.

(	Installation du logiciel et paramétrage de l'interface de programmation

(	Définition et fonctionnement d'un API

(	Configuration et commande de l'API SIMATIC S7-1200

(	Création, chargement et test d'un exemple de programme

Pré-requis :

Les connaissances suivantes sont requises pour l’étude de ce module :

(	Connaissance pratique des systèmes d’exploitation Windows

(	Notions de base sur la programmation d'API avec TIA Portal

(par exemple le module 010-010 - Initiation à la programmation du SIMATIC S7-1200 avec TIA Portal V11)

(	Blocs pour le SIMATIC S7-1200

(par exemple le module 010-020 - Types de blocs sur le SIMATIC S7-1200)

Configurations matérielles et logicielles requises

1	PC Pentium 4, 1.7 GHz 1 (XP) – 2 Go RAM (Vista), env. 2 Go d’espace disponible

Systèmes d'exploitation Windows XP Professional SP3/ Windows 7 Professional/Windows 7 Enterprise/Windows 7 Ultimate/Windows 2003 Server R2/Windows Server 2008 Premium SP1, Business SP1, Ultimate SP1

2	Logiciel STEP7 Professional V11 SP1 (Totally Integrated Automation (TIA) Portal V11)

3	Connexion Ethernet entre PC et CPU 315F-2 PN/DP

4	API SIMATIC S7-1200, p.ex. CPU 1214C. 
Les entrées doivent être mises en évidence sur un pupitre.

# 2.	Notes concernant la programmation du SIMATIC S7-1200

## 2.1	Automate SIMATIC S7-1200

L'automate SIMATIC S7-1200 est un mini-contrôleur modulaire utilisé pour les petites et moyennes performances.

Il existe un éventail complet de modules pour une adaptation optimisée à la tâche d'automatisation.

Le contrôleur S7 est composé d’une alimentation électrique, d'une CPU et de modules d’entrées/sorties pour les signaux numériques et analogiques.

Le cas échéant, des processeurs de communication et des modules fonctionnels sont ajoutés pour des tâches spéciales comme la commande de moteur pas à pas.

Le programme S7 permet à l'automate programmable industriel (API) de contrôler et commander une machine ou un processus. Les modules E/S sont interrogés dans le programme S7 au moyen d’adresses d’entrées (%E) et référencés au moyen d’adresses de sorties (%A).

Le système est programmé avec le logiciel STEP 7.

## 2.2	Logiciel de programmation STEP 7 Professional V11 (TIA Portal V11)

Le logiciel STEP 7 Professional V11 (TIA Portal V11) est l'outil de programmation des automates

-	SIMATIC S7-1200

-	SIMATIC S7-300

-	SIMATIC S7-400

-	SIMATIC WinAC

Avec STEP 7 Professional V11, les fonctions suivantes peuvent être utilisées pour automatiser une installation :

-	Configuration et paramétrage du matériel

-	Paramétrage de la communication

-	Programmation

-	Test, mise en service et dépannage avec les fonctions d'exploitation et de diagnostic

-	Documentation

-	Génération d’écrans de visualisation pour les Basic Panels SIMATIC avec WinCC Basic intégré.

-	Il est également possible de générer des écrans de visualisation pour les PC et autres Panels à l'aide d'autres progiciels WinCC

Toutes les fonctions sont détaillées dans l’aide en ligne.

# 3.	Notions d’instance et de multi-instance dans la programmation du SIMATIC S7-1200

L’appel d’un bloc de fonction est appelé instance. Chaque appel d’un bloc de fonction est affecté d'un bloc de données d’instance qui sert à enregistrer les données. On y enregistre les paramètres effectifs et les données statiques du bloc fonctionnel.

Les variables déclarées dans le bloc de fonction déterminent la structure du bloc de données d'instance.

Utilisation d'instances uniques et de multi-instances

Les blocs de données d’instance peuvent être affectés comme suit :

- Appel en tant qu’instance unique :

- Un DB d’instance différent pour chaque instance d’un FB

- Appel sous forme de multi-instance :

- Un seul DB d’instance pour plusieurs instances d’un ou plusieurs FB

## 3.1	Blocs de données d’instance / Instances uniques

L’appel d’un bloc de fonction auquel on attribue son propre bloc de données d’instance est appelé instance unique.

Si le bloc de fonction a été créé selon les règles des blocs standards (voir module 010-020), il peut être appelé un nombre quelconque de fois.

Cependant, vous devez affecter un bloc de données d'instance différent à chaque appel sous forme d'instance unique.

Exemple d’instances uniques :

La figure ci-dessous montre deux moteurs commandés par un bloc de fonction FB10 et deux blocs de données différents.

Les différentes données de chaque moteur (par exemple la vitesse, temps de démarrage, temps total de fonctionnement) sont enregistrées dans les différents blocs de données d’instance DB10 et DB11.

Remarque :

Certaines commandes comme les temporisations et les compteurs se comportent comme des blocs de fonction. S’ils sont appelés, ils représentent aussi des instances et doivent être affectés d’une zone mémoire, sous la forme d’un DB d’instance, par exemple.

## 3.2.	Multi-instances

A cause de la capacité mémoire de la CPU utilisée, il est possible que vous ne vouliez ou que vous ne puissiez allouer qu’un nombre limité de blocs de données pour des données d’instance.

Si d’autres blocs de fonction existants comme les temporisations ou les compteurs sont appelés dans un bloc de fonction de votre programme utilisateur, il est possible d’appeler ces FB supplémentaires sans leur propre DB d’instance.

Il suffit pour cela de sélectionner dans les options d’appel Multi-instance.

Nota :

Les multi-instances permettent d'enregistrer les données du bloc de fonction appelé dans le bloc de données d'instance du bloc de fonction appelant.

Dans ce cas, le bloc qui appelle doit toujours être un bloc de fonction.

De cette façon, vous concentrez les données d’instance dans un seul bloc de données d’instance, vous pouvez ainsi utiliser le nombre de DB disponibles plus efficacement.

Ceci doit toujours être le cas si le bloc appelant doit être réutilisable comme un bloc standard.

Exemple de multi-instances :

La figure suivante montre l'appel d'un compteur de type CTUD (comptage et décomptage) qui est appelé deux fois.

Les différentes données des deux compteurs sont stockées en tant que multi-instances différentes dans le bloc de données d’instance DB1 du bloc de fonction FB1 appelant.

# 4.	Exemple d’application : Commande d'une presse avec temporisation et DB d'instance

Pour les besoins du programme, la commande de presse du module 010-010 va être complétée par une temporisation.

L’application à réaliser est la suivante :

Une presse avec un capot de protection doit être activée avec un bouton START S3 uniquement si la protection est fermée. Cette condition est surveillée à l'aide d'un capteur Protection fermée B1.

Si c’est le cas, un distributeur 5/2 M0 alimentant le vérin de la presse est activé, afin que la forme plastique puisse ensuite être pressée.

La presse doit se retirer de nouveau quand le bouton ARRET D’URGENCE (contact NF) est actionné ou quand le capteur Protection fermée B1 ne répond plus.

Si le capteur Vérin tige sortie B2 répond, la presse doit se retirer après 5 secondes.

Un DB d’instance est utilisé comme mémoire pour la temporisation.

Tableau d'affectations :

Adresse	Icône			Commentaire

%E 0.1		Arrêt d'urgence		bouton ARRET D’URGENCE (contact NF)

%E 0.3		S3			Bouton de démarrage S3 (contact NO)

%E 0.4		B1			Capteur Protection fermée (contact NO)

%E 0.5		B2			Capteur vérin A tige sortie (contact NO)

%A 0.0		M0			Sortir tige du vérin A

# 5.	Programmation de la presse avec retard à la montée avec le SIMATIC S7-1200

La gestion du projet et sa programmation se font grâce au logiciel Totally Integrated Automation Portal.

Là, sous une même interface, les éléments tels que le contrôleur, la visualisation et la mise en réseau de la solution d’automatisation sont créés, paramétrés et programmés.

Les outils en ligne sont disponible pour les diagnostics d’erreur.

Dans les étapes suivantes, nous allons ouvrir un projet pour le SIMATIC S7-1200, l’enregistrer sous un nouveau nom, et le modifier pour qu’il réponde aux nouvelles exigences.

1.	L’outil que nous allons utiliser est Totally Integrated Automation Portal, que l’on appelle ici d’un double-clique. (® Totally Integrated Automation Portal V11)

2.	Nous allons maintenant ouvrir le projet startup (Initiation) du module 010-010 dans la vue du portail. Ce projet servira de base pour le programme. (® Open existing project (Ouvrir le projet existant) ® startup (Initiation) ® Open (ouvrir))

3. 	L'option First steps (Mise en route) est proposée pour la configuration. Cliquez sur Open the project view (Ouvrir la vue du projet). (® Open the project view (Ouvrir la vue du projet))

4.	Le projet doit d'abord être enregistré sous un autre nom.

(® Project (Projet) ® Save as (Enregistrer sous))

5.	Enregistrer le projet sous le nom press_timer (Tempo_presse). (® presse_timer ® Save (Enregistrer))

6.	Ouvrir le bloc Program press [FC1] avec un double-clique pour commencer les modifications. 
(® Program press [FC1])

7.	Le programme peut maintenant être modifié.

Pour générer un retard pour notre solution, on a besoin de l’opération on-delay (Retard à la montée) TON. Elle se situe sous Instructions (Instructions), dossier Timer operations (Temporisations). Si vous laissez la souris sur un objet, p.ex. la temporisation TON, une info-bulle s'affiche.

(® Instructions (Instructions) ® Timer operations (Temporisations) ® TON)

8.	Si vous sélectionnez un objet et appuyez sur la touche F1 du clavier, une aide en ligne s’affiche à droite dans une fenêtre. (® F1)

Remarque :

Utilisez l'aide en ligne pour obtenir des informations détaillées sur toutes les fonctions de temporisation.

9.	Ensuite, faites glisser ,TON’ sur le premier contact de la fonction OU, derrière la variable ,#cylinder_extended’. (® TON ® #cylinder_extended)

10.	La fonction de temporisation requiert une mémoire. Elle lui est fournie en créant un nouveau bloc de données d'instance sous forme d'une instance unique (single instance). (® OK)

Remarque :

Une multi-instance ne peut être utilisée que pour la programmation dans un bloc de fonction. Ceci sera illustré dans la suite avec le compteur CEI.

11. 	Connecter ensuite le retard à la montée TON avec la donnée de temps ,t#5s’ pour 5 secondes. Enregistrer ensuite le projet en cliquant sur .

(® t#5s ® )

Programme dans le logigramme (LOG)

Programme dans le schéma à contacts (CONT) :

12.	Pour charger le programme entier dans la CPU, sélectionner le dossier controller_press (Commande presse), puis cliquer sur l'icone  Download to Device (Charger dans l’appareil). (® controller_press (Commande presse) ® )

13.	Si la CPU est en mode RUN, un message s'affichera pour demander si la CPU doit passer en mode STOP. Confirmer par OK. (® OK)

14.	Une fenêtre permettant le paramétrage a posteriori de l'interface PG/PC (en cas d'oubli) s'affiche où vous pouvez corriger cet oubli. (® Interface PG/PC pour procédure de chargement ® Charger)

15.	Cliquez à nouveau sur Load (Charger). Pendant le chargement, l'état de progression est affiché dans la fenêtre. (® Load (Charger))

16.	Si le chargement s'est correctement déroulé, le résultat s'affiche dans une nouvelle fenêtre. Cliquez ensuite sur Finish (Terminer). (® Finish (Terminer))

17.	Démarrer la CPU en cliquant sur l'icône . (® )

18.	Confirmez que vous voulez vraiment démarrer la CPU en cliquant sur OK. (® OK)

19.	Cliquez sur l’icône  Monitoring on/off (Activer/désactiver visualisation du programme). Cette commande permet de surveiller l’état de la temporisation et le temps qui s'est écoulé pendant le test du programme. (® )

# 6.	Exemple d’application : commande d’un convoyeur avec compteur et multi-instance

Quand les blocs sont créés, s'ils doivent travailler dans un programme quelconque qu'on pourrait appeler une boîte noire, ils doivent être programmés en utilisant des variables. Dans ce cas, la règle suivante s'applique : dans ces blocs, seules les entrées/sorties à adresse non-absolue, les mnémoniques, etc.… doivent être utilisées. Dans ces blocs, seules les variables et les constantes sont utilisées.

Si des blocs de fonction secondaires (comme les temporisations ou les compteurs) sont appelés à partir d’un bloc pouvant être utilisé une multitude de fois, il ne faut pas leur fournir leur propre bloc de données.

La mémoire requise est fournie sous forme de multi-instance à l’intérieur du DB d’instance assigné au bloc fonctionnel appelant.

Dans l’exemple ci-dessous, on ajoute un compteur de bouteilles au bloc de fonction contenant déjà la commande du convoyeur en fonction du mode de fonctionnement choisi.

Avec ce convoyeur, 20 bouteilles doivent toujours être acheminées vers une caisse. Quand la caisse est pleine, le convoyeur doit s’arrêter et la caisse doit être remplacée.

Avec le bouton S1, on peut sélectionner le mode de fonctionnement Manuel et avec le bouton S2, on peut sélectionner le mode Automatique.

En mode Manuel, le moteur est alimenté tant qu'on appuie sur le bouton S3 et que le bouton S4 n'est pas activé.

En mode Automatique, le moteur du convoyeur est allumé avec le bouton S3 et éteint avec le bouton S4.

De plus, un capteur ‘B0’ compte le nombre de bouteilles dans les caisses. Quand 20 bouteilles sont comptées, le convoyeur s’arrête.

Quand une nouvelle caisse est amenée, il faut le confirmer au moyen du bouton ‘S5’.

Tableau d'affectations :

Adresse	Icône			Commentaire

%E 0.0		S1			Bouton mode manuel, S1 NO

%E 0.1		S2			Bouton mode automatique S2 NO

%E 0.2		S3			Bouton Marche S3 NO

%E 0.3		S4			Bouton Arrêt, S4 NF

%E 0.6		S5			Bouton S5 NO Réinitialiser le compteur / nouvelle caisse

%E 0.7		B0			Capteur B0 NO Compteur bouteilles

%A 0.2		M1			Moteur du convoyeur M1

# 7.	Programmation du convoyeur avec le SIMATIC S7-1200

La gestion du projet et sa programmation se font grâce au logiciel Totally Integrated Automation Portal.

Là, sous une même interface, les éléments tels que le contrôleur, la visualisation et la mise en réseau de la solution d’automatisation sont créés, paramétrés et programmés.

Les outils en ligne sont disponibles pour les diagnostics d’erreur.

Dans les étapes suivantes, vous ouvrirez un projet pour le SIMATIC S7-1200, l’enregistrerez sous un nouveau nom, et le modifierez pour qu’il réponde aux nouvelles exigences :

1.	L’outil que nous allons utiliser est Totally Integrated Automation Portal, que l’on appelle ici d’un double-clique. (® Totally Integrated Automation Portal V10)

2.	Nous allons maintenant ouvrir le projet FB_conveyor (FB_convoyeur) du module 010-020 dans la vue du portail. Ce projet servira de base pour le programme. (® Open existing project (Ouvrir le projet existant) ® FB_conveyor (FB_convoyeur) ® Open (ouvrir))

3. 	L'option First steps (Mise en route) est proposée pour la configuration. Cliquez sur Open the project view (Ouvrir la vue du projet). (® Open the project view (Ouvrir la vue du projet))

4.	Le projet doit d'abord être enregistré sous un autre nom.

(® Project (Projet) ® Save as (Enregistrer sous))

5.	Enregistrer le projet sous le nom FB_conveyor_counter (FB_convoyeur_compteur).

(® FB_conveyor_counteur ® Save (Enregistrer))

6.	Pour créer de nouvelles variables globales, double-cliquer sur PLC tags (Variables API)  dans controller_conveyor (Commande convoyeur) sous PLC tags (Variables API). 
(® controller_conveyor (Commande convoyeur) ® PLC tags (Variables API) ® PLC tags (Variables API)

7. 	Modifier la table des variables comme indiqué.

Créer ensuite les deux variables globales B0 et S5.

(® B0 / Bool / %E0.7 / conveyor1 sensor bottel-counter (Capteur Compteur bouteilles) ® S5 / Bool / %E0.6 / conveyor1 reset counter / new box (Réinitialiser le compteur / nouvelle caisse))

8.	Pour exécuter les modifications dans le programme, double-cliquer sur le bloc conveyor[FB1]. 
(® Conveyor[FB1])

9.	Dans un premier temps, ajoutez 2 lignes dans l’interface pour les variables d’entrée.

(® Interface ® Input ® Add row (Ajouter ligne))

10.	Lors de la déclaration des variables locales, on ajoute les variables d'entrée suivantes.

Input :

sensor_bottle		Interrogation du capteur du compteur de bouteilles

reset_counter		Le signal de réinitialisation du compteur est entré ici

11.	Le programme peut maintenant être modifié.

Pour générer un compteur pour notre solution, on a besoin d'un décompteur Countdown CTD. Il se situe sous Instructions (Instructions), dossier Counter operations (Compteurs). Si vous laissez la souris sur un objet, p.ex. le compteur CTD, une info-bulle s'affiche.

(® Instructions (Instructions) ® Counter operations (Compteurs) ® CTD)

12.	Si vous sélectionnez un objet et appuyez sur la touche F1 du clavier, une aide en ligne s’affiche à droite dans une fenêtre. (® F1)

Remarque :

Utilisez l'aide en ligne pour obtenir des informations détaillées sur tous les compteurs.

13.	Insérer dans un premier temps un ET entre le OU et l’affectation, puis faire glisser le compteur CTD sur le 2e contact de la fonction ET. (® & ® CTD)

14.	La fonction compteur requiert une mémoire. Elle lui est fournie dans le bloc de données d’instance du bloc de fonction sous forme de multi-instance, sans création d'un nouveau DB d’instance. (® Multi-instance ® OK)

Remarque :

Une multi-instance ne peut être utilisée que pour la programmation dans un bloc de fonction.

15. 	Connecter le décompteur CTD à la valeur PV pour les 20 bouteilles et connecter l'entrée CD avec #sensor_bottle (#capteur_bouteille) et l'entrée LD avec #reset_counter (#raz_compteur). Ensuite, insérer une négation sur le deuxième contact de la fonction ET.

Enregistrer ensuite le projet en cliquant sur .

(® 20 ® #sensor_bottle® #reset_counter®  ® )

Remarque :

Le décompteur est le plus approprié pour le comptage de quantités spécifiques, puisque la sortie binaire Q peut encore être utilisée pour d’autres connexions. Sinon, un comparateur devrait être programmé.

Programme dans le logigramme (LOG)

Programme dans le schéma à contacts (CONT) :

16.	Ouvrez maintenant le bloc Main[OB1] pour mettre à jour l’appel du bloc conveyor[FB1]. 
(®  Main[OB1])

17.	Dans le bloc Main[OB1], faites un clic droit sur conveyor, puis sur Update (Mettre à jour). 
(® Main[OB1] ® Update (Mettre à jour))

18.	Choisir New interface (nouvelle interface)  et confirmer avec OK. (® New interface (Nouvelle interface) ® OK)

19.	Maintenant, connectez les deux variables d’entrée avec les variables API B0 et S5 comme indiqué ci-dessous. Enregistrer ensuite le projet en cliquant sur .

(® "B0" ® "S5" ® )

Programme dans le logigramme (LOG)

Programme dans le schéma à contacts (CONT) :

20.	Pour charger le programme entier dans la CPU, sélectionner le dossier controller_conveyor (Commande convoyeur), puis cliquer sur l'icône  Download to Device (Charger dans l’appareil). 
(®  controller_conveyor (Commande convoyeur) ® )

21.	Paramétrage de l'interface

22.	Cliquez à nouveau sur Load (Charger). Pendant le chargement, l'état de progression est affiché dans la fenêtre. (® Load (Charger))

23.	Si le chargement s'est correctement déroulé, le résultat s'affiche dans une nouvelle fenêtre. Cliquez ensuite sur Finish (Terminer). (® Finish (Terminer))

24.	Démarrer la CPU en cliquant sur l'icône . (® )

25.	Confirmez que vous voulez vraiment démarrer la CPU en cliquant sur OK. (® OK)

26.	Cliquez sur l’icône  Monitoring on/off (Activer/désactiver visualisation du programme). Cette commande permet de surveiller l’état du compteur pendant le test du programme. (® )

27.	Cliquez sur l’icône  Monitoring on/off (Activer/désactiver visualisation du programme). Cette commande permet de surveiller le bloc de données ouvert pendant le test du programme. (® )

# Text boxes

Siemens Automation Cooperates with Education

SCE Curriculum
pour la solution d’automatisation cohérente Totally Integrated Automation (TIA)

Fonctions supplémentaires pour la programmation de l'API Module 30

Notions de base sur laprogrammation de l'API

Module 10, Module 20

PROFIBUS    PROFINET

Module 60      Module 70

AS-Interface

Module 50

Technique de sécurité

Module 80

Entraînements 
Module 100

Visualisation des process (IHM) Module 90

Transducteurs

Module 110

Simulation de l'installation SIMIT Module 150

Autres langages de programmation

Module 40

1 PC

2 STEP7 Professional V11

(TIA Portal)

3 Connexion Ethernet

4 S7-1200 avec

CPU 1214C

OB1

Appel de FC1

DB11

DB d'instance pour le deuxième appel avec les données pour le moteur 2

DB10

DB d'instance pour le premier appel avec les données pour le moteur 1

FC1

Appel de FB10 avec DB d'instance 10

Pour la commande du moteur 1

Appel de FB10 avec DB d'instance 11

Pour la commande du moteur 2

FB10

Bloc standard avec programme moteur

FB10

Bloc standard avec programme moteur

DB1

DB d'instance pour FB1

Les mémoires pour les compteurs 1 et 2 sont mises à dispositions comme multi-instance pour les variables statiques (STAT) ici.

OB1

Appel de FB1 avec DB d'instance 1

FB1

Appel #Compteur1 en tant que multi-instance

Appel #Compteur2 en tant que multi-instance

Compteur 2

De type CTUD

Compteur 1

De type CTUD

Arrêt d'urgence