REPUBLIQUE DU CAP VERT

-----------

MINISTERE DU TOURISME, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE

DIRECTION GENERALE DE L’ENERGIE

--------

PROJET DE REDRESSEMENT ET DE REFORME DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE (PRRSE)

EXTENSION DE LA CENTRALE DE PALMAREJO -------------- Etudes d’Impacts Environnemental et Social (EIES)

_______________

RAPPORT FINAL

Juin 2011

TABLE DES MATIERES

ABREVIATIONS	5

EXECUTIVE SUMMARY	6

RESUME EXECUTIF	7

1.	INTRODUCTION	8

1.1.	Contexte de l’étude	8

1.2.	Objectif de l’Etude d’Impact Environnementale et Sociale (EIES)	8

1.3.	Méthodologie	9

1.4.	Structuration du rapport	9

2.	DESCRIPTION DU PROJET D’extension de la centrale de PRAIA	10

2.1.	Aménagements prévus	10

2.2.	Combustible	11

2.3.	Eaux	12

2.4.	Déchets	12

2.5.	Cheminées	13

2.6.	Lutte contre l’incendie	13

2.7.	Personnel et Horaires de travail	13

3.	CADRE BIOPHYSIQUE ET SOCIOECONOMIQUE DU PAYS	15

3.1.	Situation géographique administrative de l’île de Santiago	15

3.2.	Le site et ses environs	15

a.	La zone d’influence du projet	15

b.	Paysage et occupation des sols	16

a.	Milieu physique	16

b.	Environnement naturel	18

3.3.	Caractérisation du milieu socioéconomique	19

3.4.	Défis environnementaux et sociaux majeurs de l’île de  Santiago	22

3.5.	Contraintes environnementales et sociales actuelles de la centrale existante	23

4.	CADRE INSTITUTIONNEL, LEGAL ET REGLEMENTAIRE	25

4.1.	Cadre politique	25

a.	Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté	25

b.	La Politique  Nationale de la Protection de l’Environnement	25

c.	La Politique Nationale de l’Energie	25

4.2.	Cadre législatif et réglementaire	26

a.	Les textes juridiques nationaux	26

b.	Lignes directrices EHS de la SFI	26

c.	Les Conventions internationales environnementales	27

4.3.	Cadre institutionnel de gestion environnementale et sociale du projet	28

a.	Le Ministère de l’Environnement et de l’Agriculture	28

b.	Le Ministère de l’Environnement, Agriculture et Pêche	28

c.	Les Municipalités	29

d.	Le Ministère du Tourisme, Industrie et Energie.	29

e.	Le Ministère des Infrastructures, Transports et Pêche	29

f.	Le Ministère de la Santé	29

g.	ARE : Agence de Régulation économique	29

h.	ELECTRA : Empresa de Electricidade e Agua	30

i.	Les ONG et les associations communautaires	30

j.	Les Bureaux d’Etude et Contrôle	30

k.	Les Entreprises de BTP	30

5.	CONSULTATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC	31

5.1.	Les objectifs de la consultation	31

5.2.	Synthèse des consultations et participations publiques à Praia	31

5.3.	Analyse des préoccupations et recommandations des acteurs	33

6.	IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX NEGATIFS	35

6.1.	Identification et Caractérisation des impacts	35

6.2.	Les sources d’impacts négatifs	35

6.3.	Sélection des impacts potentiels liés aux opérations	36

6.4.	Impacts négatifs sur la qualité de l’air	38

a.	Rose des vents	38

b.	Rejets atmosphériques principaux de la centrale de Palmarejo	39

c.	Pollution de l’air par les poussières	39

d.	Risques de contamination de l’air par  les oxydes d’azote (NOx)	40

e.	Contaminations par les particules fines	42

f.	Production de fumées	43

g.	Contaminations par le monoxyde de carbone	43

h.	Contaminations par les oxydes de soufre	44

i.	Contamination par les composes organiques volatils (COV) et les composes organiques totaux (COT)	45

j.	Effets sur la santé des polluants atmosphériques	45

6.5.	Impacts dus au bruit set aux vibrations	47

6.6.	Impacts négatifs sur les sols et les eaux	48

6.7.	Impacts négatifs sur la végétation locale	50

6.8.	Impacts négatifs sur le cadre de vie (usagers du site et des riverains)	51

6.9.	Impacts négatifs sur les activités sociales, économiques et culturelles	52

6.10.	Evaluation des impacts des rejets liquides du process	54

a.	Le système de refroidissement HT et BT des  moteurs	54

b.	Eaux de lavage des chaudières de récupération	55

c.	Eaux des purges de déconcentration des chaudières	55

d.	Eaux HT et BT	55

e.	Eaux de nettoyage des transformateurs principaux	56

f.	Eaux usées domestiques	56

g.	Nettoyage des équipements	56

h.	Nettoyage de l’aire de centrifugation des fuels lourds	56

i.	Nettoyage de l’aire de dépotage des fuels	56

j.	Nettoyage des moteurs diesel et auxiliaires du bâtiment de la centrale	57

k.	Nettoyage des aires de stockage des fuels et des huiles	57

l.	Nettoyage des autres parquets	57

m.	Eaux de ruissellement	57

6.11.	Impacts des rejets solides et semi solides pendant l’exploitation	57

a.	Réservoir de stockage des boues	57

b.	L’incinérateur	58

c.	Boues du système de centrifugation	58

d.	Traitement des eaux de lavage et des émulsions eaux/huiles	58

e.	Huiles et solvants usés	59

f.	Déchets domestiques de bureau	59

g.	Contenants vides	59

h.	Déchets métalliques	59

i.	Bruit pendant l’exploitation	59

7.	ANALYSE DES RISQUES	60

7.1.	Identification des risques lies à l’environnement naturel	61

7.2.	Identification des risques lies aux produits	61

a.	Dangers liés au gasoil	61

b.	Dangers liés au fuel lourd	62

c.	Analyse des dangers liés à l'huile de lubrification	64

d.	Dangers liés aux huiles usagées	65

7.3.	Identification des risques lies aux activités humaines	67

a.	Chute d’aéronef	67

b.	Actes malveillants	67

7.4.	Identification des risques lies aux équipements	67

a.	Les groupes électrogènes	67

b.	Réservoirs de stockage du gazole, de fioul lourd	67

c.	Réservoirs de stockage d’eau	67

d.	Les pompes	67

e.	Les transformateurs des centrales	67

7.5.	Analyse des risques potentiels de dangers	68

7.6.	Les scenarios les plus redoutés	71

8.	ANALYSE DE LA SITUATION « SANS PROJET »	73

9.	PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PRRSE	74

9.1.	Bonne pratiques environnementales et sociales au niveau d’ELECTRA	74

9.2.	Mesures d’atténuation des  impacts en phase de construction de la centrale	75

a.	Transport du matériel	75

b.	Bruit	75

c.	Mesures d’atténuation générales pour l’exécution des travaux	75

d.	Clauses environnementales et sociales pour les travaux	75

9.3.	Mesures d’atténuation des  impacts en phase d’exploitation de la centrale	82

a.	Mesures de préservation de la qualité de l’air	82

b.	Mesures de protection contre le bruit	82

c.	Gestion des rejets et des déchets	83

d.	Gestion des effluents Huileux	83

e.	Gestion spéciale des déchets dangereux.	84

f.	Mesures de prévention et d’atténuation des conséquences liés aux stockages	85

9.4.	Les mesures de prévention et de maitrises des risques	85

9.5.	Mesures de prévention des accidents et de sécurité des installations	93

a.	Codes et normes industriels applicables	93

b.	Équipements de protection	93

9.6.	Programme de gestion des risques	94

9.7.	Arrangements institutionnels et recommandations de mise en œuvre du PGES	96

9.8.	Recommandations de mise en œuvre du PGES	97

9.9.	Plan de Surveillance et de Suivi	98

a.	Surveillance environnementale et sociale	98

b.	Suivi  – évaluation environnementale et sociale	98

c.	Indicateurs de suivi-évaluation	98

d.	Institutions responsables pour le suivi de l’application des mesures d’atténuations	99

9.10.	Coûts du Plan de gestion et de suivi environnemental et social	100

10.	CONCLUSION	103

ANNEXES	104

Annexe 1 :	Dimensionnement des cheminées	104

Annexe 2: 	Boil over d’un réservoir	105

Annexe 3	Dimensionnement des moyens de lutte contre l’incendie	111

Annexe 4 :	Conclusions de l’étude de Sécurité	113

Annexe 5 :	Mesures de prévention liés au stockage	114

Annexe 6 :	Mesures de prévention liés au process de production	115

Annexe 7 : 	Personnes rencontrées	117

Annexe 8 : 	Bibliographie	118

Annexe 9 :	 Termes De Références de l’EIES	119

# ABREVIATIONS

BM		Banque mondiale

BTP		Bâtiments et Travaux Publics

CGES		Cadre de Gestion Environnementale et Sociale

CPRC 		Cadre de Politique de Réinstallation de Compensation

DGE		Direction Générale de l’Environnement

DGE		Direction Générale de l’Energie

DECRP 	Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté

EIES		Etude d’Impact Environnemental et Social

OCB		Organisation Communautaire de Base

OMD		Objectifs du Millénaire pour le Développement

OMS		Organisation Mondiale de la Santé

OP		Operational Policy

PFES		Point Focal Environnement et Social

PGES		Plan de Gestion Environnementale et Sociale

PNAE		Plan National d’Action Environnementale

PNUD		Programme des Nations Unies pour le Développement

PB		Procédures de la Banque

PO 		Politique Opérationnelle

PRRSE 	Projet de Redressement et de Reforme du Secteur de l’Électricité

SIDA		Syndrome d’immunodéficience acquise

TDR		Termes de Références

# EXECUTIVE SUMMARY

Project Background and objective of the ESIA

The Electricity Sector Recovery and Reform Project (PRRSE) in Cape Verde, funded by the World Bank, aims to improve the governance and the operational and financial performance of the electricity sector, and to increase the production of electricity and water to meet demand. The PRRSE is part of the national energy policy which it supports in its efforts to ensure the provision of energy services that can improve competitiveness and sustain broad-based growth.

As part of the activities envisaged by the PRRSE, the construction of a power plant in Praia was retained among other things. The construction work, but also the running of the plant, could generate negative environmental and social impacts if preventive measures are not taken. The objective of the mission is to conduct an Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) to: (i) identify and assess the project impacts on the biophysical, human and socio-economic environment; (ii) propose technically viable and economically feasible mitigation measures to prevent, mitigate or offset the negative impacts of the project, but also some measures to enhance positive impacts.

Assessments relating to the location of the plant site

The site belongs administratively to Electra and is housed in its facilities. Currently there is no economic activity in the field.

Assessments relating to construction

Nuisance during the construction phase will be relatively minor on natural resources (soil, water and air), but they will generally go from minor to moderate in nature on the immediate environment due to the distance from residential areas. The only potential impacts will involve the operating staff and other activities on the site. To this end, we could just fear the sounds of machinery during the works, the risk of accidents, uncontrolled discharges of construction waste. However, the effects are easily manageable if the provisions of the ESMP, as well as safety and hygiene provisions are strictly enforced and respected.

Assessments relating to the running (operation) of the plant

During the commissioning of the plant, the only hazards that we might fear relate to the air quality with greenhouse gas emissions, the discharge of waste oil without treatment, risks and hazards related to the plant activities, etc. To this end, measures and provisions already contained in the project and strengthened by this ESMP, as well as maintenance and regular monitoring, will contribute in preventing and/or reducing to acceptable levels the potential negative impacts.

Recommendations

Based on the above assessments, we can say that the plant construction project in Praia, as presented, is viable on the environmental and social ground. However, it will be necessary to ensure that all measures provided under the project and those identified in this Environmental and Social Management Plan (including clauses to be incorporated in the contracts of works, the accompanying measures and monitoring arrangements) are fully and rigorously implemented.

# RESUME EXECUTIF

Contexte du projet et objectif de l’EIES

Le Projet de Redressement et de Reforme du Secteur de l’Électricité (PRRSE) au Cap Vert, financé par la Banque Mondiale, vise à améliorer la gouvernance et les performances opérationnelles et financières du secteur de l’électricité, et d’accroitre la production d’électricité et d’eau pour faire face à la demande. Le PRRSE s’inscrit dans le cadre de la politique énergétique nationale  qu’elle soutient dans ses efforts pour assurer une provision de services énergétiques susceptible d’améliorer la compétitivité et de soutenir la croissance élargie.

Dans le cadre  des activités envisagées par le PRRSE, il est entre autre retenu le projet de construction d’une centrales électrique à Praia. Les travaux de construction, mais aussi l’exploitation de la centrale, pourraient générer des impacts  environnementaux et sociaux négatifs si des mesures de prévention ne sont pas prises. L’objectif de la mission est de réaliser une Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) permettant (i) d’identifier et d’évaluer les impacts du projet sur l’environnement biophysique, humain et socio-économique; (ii) de proposer des mesures d’atténuation techniquement viables et économiquement réalisables pour éviter, atténuer ou compenser les impacts négatifs du projet, mais aussi des mesures pour bonifier les impacts positifs.

Appréciations relatives à l’emplacement du site du réservoir

Le site appartient administrativement à Electra et se trouve dans l’enceinte de ses installations. Présentement il n y aucune activités socioéconomique sur le terrain.

Appréciations relatives aux travaux de construction

Les nuisances causées lors de la phase de construction seront relativement mineurs sur les ressources naturelles (sols, eaux et air), mais elles seront globalement de mineur à modérées sur l’environnement immédiat compte tenu de l’éloignement des zones d’habitation. Les seuls effets potentiels vont concerner le personnel d’exploitation es autres activités sur le site. A cet effet, on pourrait tout juste craindre les bruits des engins lors des travaux, les risques d’accidents, les rejets anarchiques des déchets de chantier. Toutefois, les effets seront facilement maîtrisables si les dispositions du PGES, mais aussi de sécurité et d’hygiène prévues sont appliquées et respectées rigoureusement.

Appréciations relatives à l’exploitation (fonctionnement) de la centrale

Lors de la mise en service, les risques qu’on pourrait craindre portent sur la qualité de l’air avec les émissions de gaz à effet de serre, les rejets d’huiles usagées en l’absence de traitement, les risques et dangers liés aux activités de la centrale, etc. A cet effet, des mesures et dispositions déjà prévues dans le projet et renforcées par le présent PGES, ainsi qu’un entretien et un contrôle régulier permettront d’éviter et/ou de réduire à niveaux acceptables ces impacts négatifs potentiels.

Recommandations

Sur la base des appréciations ci-dessus, on peut retenir que le projet de construction de la centrale de Praia, tel que présenté, est viable aux plans environnemental et social. Toutefois, il s’agira vde veiller à ce que l’ensemble des mesures prévues par le Projet et celles définies dans le présent Plan de gestion environnementale et sociales (notamment les clauses à insérer dans les marchés de travaux, les mesures ‘exploitation et les dispositions de suivi) soient totalement et rigoureusement mises en œuvre.

# INTRODUCTION

## Contexte de l’étude

Le Projet de Redressement et de Reforme du Secteur de l’Électricité (PRRSE) vise à améliorer la gouvernance et les performances opérationnelles et financières du secteur de l’électricité, et d’accroitre la production d’électricité et d’eau pour faire face à la demande. Le PRRSE s’inscrit dans le cadre de la politique énergétique nationale  qu’elle soutient dans ses efforts pour assurer une provision de services énergétiques susceptible d’améliorer la compétitivité et de soutenir la croissance élargie.

En effet les secteurs de l’approvisionnement en hydrocarbures, de l’électricité et de l’alimentation en eau sont fortement interdépendants. La stratégie de développement du secteur de l’électricité ne peut être construite sans prendre en considération la sécurisation et la maîtrise des coûts d’approvisionnement en hydrocarbures d’une part et la croissance de la demande qui sera induite par l’extension des unités de production d’eau par dessalement d’autre part.

Le  Projet de Redressement et de Reforme du Secteur de l’Électricité (PRRSE) prévoir de construire une centrale électrique à Praia, dont la réalisation peut avoir des impacts négatifs sur l’environnement biophysique et socioéconomique. Sous ce rapport, le PRRSE a prévu l’élaboration d’une Etude d’impacts environnementale et sociale relative à cet investissement.

## Objectif de l’Etude d’Impact Environnementale et Sociale (EIES)

L’objectif de la mission est de réaliser une Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) pour la construction de la centrale électrique. Les objectifs fondamentaux de l’EIES sont : (i) d’identifier et d’évaluer les impacts du projet sur l’environnement biophysique, humain et socio-économique; (ii) de proposer des mesures d’atténuation techniquement viables et économiquement réalisables pour éviter, atténuer ou compenser les impacts négatifs du projet, mais aussi des mesures pour bonifier les impacts positifs, principalement au niveau de Praia.

Plus spécifiquement, l’étude devra permettre :

- d'identifier les impacts sociaux et environnementaux susceptibles d'être générés ou induits par les activités découlant de la réalisation du projet ;

- de proposer des mesures réalistes, ciblant clairement les responsabilités institutionnelles de mise en œuvre,  afin d’atténuer et/ou de bonifier ces impacts potentiels;

- de proposer des mesures de protection et de gestion des écosystèmes et le cadre de vie ;

- de proposer des mesures de protection contre les risques professionnels, les pollutions, les émissions ;

- d’élaborer une grille de mesures d’atténuation des impacts liés à la construction et à l’exploitation des infrastructures et équipements ;

- d’élaborer, pour chaque projet, un Plan de Gestion Environnementale et Sociale et les coûts y afférant.

L’étude a été réalisée en conformité avec les exigences des politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale en matière d’évaluation environnementale, mais aussi celles prévues dans la législation environnementale en vigueur au Cap-Vert.

## Méthodologie

Notre approche méthodologique a été basée sur le concept d’une approche systémique, en concertation avec l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par le PRRSE. L’étude a privilégié une démarche participative qui a permis d’intégrer au fur et à mesure les avis et arguments des différents acteurs. Notre plan de travail a été articulé autour des axes d’intervention majeurs :

- analyse des documents du projet et d’autres documents stratégiques et de planification au niveau national ou local;

- rencontres avec les acteurs institutionnels et socioprofessionnels principalement concernés par le projet : l’Unité de coordination du PRRSE ; Ministère, de tutelle du PRRSE, chargé de l’économie de la Croissance et de la Compétitivité ; ELECTRA qui est l’opérateur national pour l’électricité et l’eau ; Ministère chargé de l’environnement et des ressources naturelles ; l’INGRH : Institut National de Gestion des Ressources Hydriques ; Directions Nationales chargées des forêts, de l’Agriculture ; la Municipalité de Praia; les  Organisations des consommateurs et Organisations non gouvernementales ; etc. ;

- Analyse des informations et études environnementales déjà réalisées au niveau des secteurs de l’énergie, de l’eau et de l’environnement.

Les informations collectées ont servis de support à l’étude environnementale qui comprendra plusieurs volets : analyse initiale, identification des impacts, Processus de sélection environnementale des activités, Plan cadre de gestion environnementale et sociale qui englobe les dispositifs de mise en œuvre, les besoins en formation, le mécanisme de suivi-évaluation et les coûts.

## Structuration du rapport

Le présent rapport comprend neuf parties essentielles structurées comme suit :

- Sommaire

- Résumé

- Introduction

- Description du projet

- Cadre Biophysique et Socioéconomique du site

- Cadre institutionnel, légal et réglementaire

- Consultation du Public

- Identification et analyse des impacts

- Analyse des variantes

- Etude des Risques d’accident et mesures d’urgence

- Plan de Gestion Environnementale et Sociale

- Conclusion

- Annexes

# DESCRIPTION DU PROJET D’extension de la centrale de PRAIA

La centrale de Palmarejo (Praia) sur l’île de Santiago est actuellement constituée de quatre groupes (2 x5.5 MVA et 2 x 7.4 MVA) ; une première extension de la centrale est prévue à travers le projet BAfD/JICA (2 x 10 MW) et sa réalisation est attendue en 2010/2011. A travers le projet IBRD, il est prévu financer une deuxième extension de la centrale ; cette extension ferait l’objet d’un contrat clé en main pour la construction d’une centrale permettant la mise en place de 2 Groupes de 10 MVA. Le projet financerait l’extension de la centrale (y compris contrôle commande) et un Groupe de 10 MVA (le deuxième Groupe de 10 MVA pouvant être installé ultérieurement en fonction de la demande, mais ne serait pas financé par le projet).

Cette extension comprend la mise en œuvre de deux (02) groupes électrogènes de 10 MW au fuel lourd (HFO) pour l’unité de production. L’étude de faisabilité du projet d’extension de la centrale électrique sur le site de Palméréjo prévoit la réalisation en deux étapes.

## Aménagements prévus

Globalement l’extension de la centrale électrique de Palmaréjo nécessitera les aménagements suivants :

- Deux (02) groupes électrogènes de puissance unitaire 10 MW et leurs auxiliaires ;

- Une (01) chaudière de récupération à la sortie de chaque groupe pour la production de vapeur de réchauffage ;

- Un poste de transformation 630 KVA/20 KV et les extensions des jeux de barres;

- Un réseau de tuyauteries pour les fluides suivants : eau traitée pour la chaudière, eau incendie, air comprimé, eaux usées, eau de refroidissement, fuel lourd, huile de lubrification ;

- Des cuves de stockage combustibles : fuel lourd HFO 380 cst, Diesel Oil, cuve journalière fuel lourd, fioul léger HFO 180 cst ;

- Les installations de traitement des combustibles : local traitement et pompes de transfert

- Les installations de dépotage et de stockage des huiles : neuves et usagées;

- Les installations de traitement et de stockage d’eau ;

- Travaux de Génie Civil : les fouilles, les fondations, etc.  pour la construction du local des groupes électrogènes

- Une installation de traitement des eaux usées : bassin de décantation, fosse à huile et traitement physico chimique si nécessaire;

- une cuve  de stockage des boues ;

- Un incinérateur pour les boues d’hydrocarbures et huiles usagées;

- Le réseau de câbles électriques (câbles de puissance et de commande)

- Le système de détection et de lutte contre l’incendie

- Le système de contrôle commande

- Un groupe électrogène de secours pour les démarrages

- Les ateliers de maintenance;

- Les locaux administratifs

- Etc.

NB :

Cependant l’étude de faisabilité du projet d’extension de la centrale électrique sur le site de Palméréjo ne prévoit pas la réalisation de tous les aménagements ci-haut cités. Ainsi cette étude conclut à :

- Une non nécessité d’augmenter les capacités de stockage du fuel lourd qui seront de 3 700 m3 permettant jusqu’en 2020 une autonomie entre 9 et 10 jours,

- La construction d’une cuve journalière (Daily tank) de 150 m3,

- L’augmentation de la capacité de traitement du fuel qui doit passer à 12 m3/h (pompes+séparateurs),

- L’augmentation de la capacité de stockage de l’huile de lubrification qui doit passer à 30 m3

- Une non nécessité d’un groupe de secours supplémentaire

- Une non nécessité d’un incinérateur supplémentaire ; Etc

## Combustible

Les groupes électrogènes fonctionneront avec du fuel lourd sauf pendant les phases transitoires de démarrage et d’arrêt. Les caractéristiques techniques du fuel utilisé par Electra S.A sont en annexe.

Les capacités de stockage seront :

- Une cuve de 50 m3 pour le DO

- Deux cuves de 60 m3 + Une cuve de 1000 m3 pour le fuel lourd

- Une cuve de 1500 m3 à prévoir avec le projet BAD

Soit un total de 3700 m3 en fuel Lourd. La consommation spécifique en fuel lourd est de l’ordre de 217 g/kWh. Ce qui donne une autonomie de 9 à 10 jours. L’approvisionnement de la centrale en combustible se fait par camions citernes. Une aire de potage dallée et étanchéifiée  devra être mis en place pour lutter contre les pollutions des sols dues aux déversements accidentels de combustible lors des opérations de dépotage.

Quantité de fuel lourd consommée par an

Elle est évaluée sur la base d’une puissance nette nominale de 20 000 kW pour la centrale de Palmarejo et une consommation spécifique 178,6g/kWh, donnée par le constructeur. En théorie la Consommation Spécifique ou Cse est de  203 g/kWh pour un PCI au fuel de 42700 kJ/kg. En réalité le PCI du FO2 (Heavy Fuel Oïl (HFO))  est plus bas et il faut s’attendre à une consommation spécifique plus élevée. Le coefficient de disponibilité supposé est de 90%, valeur élevée, mais jugée raisonnable pour ce type de machine. Dans ces conditions on obtient le tableau ci-dessous qui donne les quantités de fuel-oil lourd brûlées dans la centrale. Ces valeurs seront par la suite utilisées pour les calculs relatifs aux émissions de gaz.

Évaluation de la quantité annuelle de fuel lourd consommé par an

| Paramètres | Valeur | Unité |
| --- | --- | --- |
| Puissance de base de la centrale en marche continue | 20 000 | kW |
| Consommation spécifique avec PCI 42700 kJ/kg | 203 | g/kWh |
| Nombre d’heures par an | 8 760 | heure |
| Disponibilité attendue de la centrale | 90 | % |
| Énergie productible en une année | 157680000 | KWh |
| Consommation de Fuel à PCI =42700 par an pour l’énergie produite | 32009 | Tonnes |

Consommation annuelle de Diesel-Oil

Le fuel léger  est utilisé exceptionnellement au démarrage mais sert aussi pour le rinçage des circuits en prévision des arrêts longue durée de maintenance. Ce diesel oil sera aussi utilisé pour la chaudière autonome et probablement par le diesel de secours qui fonctionnera très peu. Sur la base d’un nombre de démarrages d’un par mois et par machine la consommation annuelle de diesel oil est estimée à 250 tonnes par an.  On considérera le stock permanent de DO à 250 m3 pour un réservoir de 250 m3 plein durant toute l’année.

Quantification des huiles

La consommation d’huile par moteur de 1MWh est relativement élevée 4,6kg/h soit 68 tonnes par an, pour le graissage des moteurs. L’huile de lubrification sera livrée par camions citernes.

Huile de lubrification

La consommation d’huile de lubrification est de 35,20 l/h. La capacité de stockage actuelle de l’huile est de 13 m3. Cette huile subit un traitement par filtration, décantation, etc. tout au long de son utilisation par les moteurs des groupes électrogènes.

Évaluation huile consommées et en stock permanent

| Calcul de la consommation d'huile de graissage | Valeur | Unité |
| --- | --- | --- |
| Consommation d’huile par kWh (pour les 2 moteurs) | 0,80 | g/kWh |
| tolérance (positive) par kWh | 0,30 | g/kWh |
| Total Maximum par kWh | 1,10 | g/kWh |
| Total huile en tonne | 163 | t |

## Eaux

Eaux de refroidissement

Le système de refroidissement en circuit fermé des moteurs sera de type aéroréfrigérant.

L’eau de refroidissement sera fournie par la station d’eau dessalée à proximité dans le même site.

La consommation pour des groupes similaires de même puissance est évaluée aux environs de 3 à 4 m3/jour.

Eaux chaudière

L’eau dessalée répond généralement aux caractéristiques des eaux chaudières. Cependant cette eau subira un traitement d’appoint si nécessaire après des analyses de vérifications de suivi de l’eau chaudière.

Eaux usées

Les eaux usées ont différentes provenances :

- Purges

- Eaux de lavage à contre courant des chaudières

- Eaux de lavage

- Eaux des sanitaires

- Eaux pluviales

- Etc

Ces eaux, hormis les eaux des sanitaires et pluviales, sont généralement contaminées par les des huiles ou des résidus de fuel et devront être collectées puis traitées dans une station de traitement avant rejets.

Les eaux sanitaires devront collectées dans des fosses septiques étanches.

Les eaux pluviales seront collectées et drainées vers la nature.

Station de traitement des eaux usées

Les eaux usées contaminées d’huile et de résidus de fuel devront être collectées dans des fosses et réservoirs. L’unité de traitement des eaux huileuses sera composée de :

- Un réservoir tampon de stockage des eaux huileuses;

- Un séparateur d’eau huileuse;

- Une unité de traitement chimique ;

- Une unité de flottation ;

- Une unité d’air dissout ;

- Un réservoir de stockage des boues ;

- Une unité de filtration ;

- Des pompes de transfert

## Déchets

Le fonctionnement de la centrale engendrera la production de déchets de toutes sortes :

- Huiles usagées,

- Résidus de fuels

- Boues de fuels,

- Déchets ménagers,

- Chiffons souillés par de l’huile ou du fuel ; Etc.

Le meilleur traitement, en usage dans « meilleures pratiques », reste le recyclage des déchets. Electra SA semble privilégier l’incinération par défaut de sous traitants capables de gérer le recyclage de ses déchets. L’incinérateur existant sur site est de type Atlas 600 SL W SP avec comme capacité d’incinération 230 kg/h de déchets solides et 170 l/h d’huiles usagées. Cette capacité devrait normalement suffir pour gérer le supplément de déchets solides et d’huiles usagées engendrés par le groupe de 10 MW. On notera que les huiles usagées sont considérées comme des déchets dangereux et que leur incinération est prohibé dans beaucoup de pays.

## Cheminées

Les cheminées des deux groupes électrogènes devront être calculées pour assurer une bonne dispersion des gaz de combustion. Par ailleurs, l’utilisation de filtres à manches ou de filtres électrostatiques devront être imposée au concessionnaire afin de permettre une réduction drastique des émissions.

## Lutte contre l’incendie

Il existe déjà sur site un réseau de lutte contre l’incendie composé de :

- Boîtes à mousse,

- d’extincteurs de différentes nature et capacité,

- d’un réseau de RIA,

- d’un réservoir d’eau incendie de 350 m3,

- de deux pompes Diésel et électrique

Il faudra prévoir une densification du réseau RIA et une augmentation des boîtes à mousse et des extincteurs pour faire face aux risques d’incendies.

## Personnel et Horaires de travail

Le personnel au niveau de la centrale est dénombré à 65 personnes composées :

- de techniciens et personnels administratifs effectuant un car de 8h/jour

- de techniciens effectuant les cars de 8h

L’arrivée de la nouvelle centrale entrainera une augmentation du personnel technique.

Localisation du site de Palmaréjo-Praia

Localisation des aménagements (groupes électrogènes et annexes) à Palmaréjo-Praia

# CADRE BIOPHYSIQUE ET SOCIOECONOMIQUE DU PAYS

## Situation géographique administrative de l’île de Santiago

L’archipel du Cap Vert se situe à une distance de 460-830 km à l’Ouest des côtes sénégalaises, à 1400 km au sud des îles Canaries. Il est constitué par 10 îles (et de nombreux ilots), dont neuf d’ entre elles  sont inhabitées. Le site du projet est localisé à Santiago l'île la plus étendue de l'archipel avec 991 km² de supeie plus précisément à Praia qui est la capitale du pays qui compte aujourd'hui près de 70.00tants. On l'appelait autrefois Praia Santa Maria. La ville a été construite sur un plateau basaltique surplombant toute la baie. L'architecture des maisons du " plateau ", les pavées, les jardins, ses vestiges, le fort et son canon pointé vers la mer sont autant d'héritages laissés par l'impérialisme portugais.

## Le site et ses environs

### La zone d’influence du projet

La zone du site Palmarejo est une superficie traditionnellement sans occupation humaine. Elle s’étend sur une superficie d’environ 200 m2 et est localisé dans l’enceinte du site d’Electra. Le site est limité à l’ouest par la centrale électrique de Palmarejo et la ZDTI de Santiago Golf Resort, à l’est par l’unité de désalinisation,  au nord par le quartier de Sidadele et au sud par le site du Santiago Golf resort. Ce site (ZDTI) est une zone prévu pour abriter des activités de tourisme intégré. Il a été créé par décret N°9/98 du 31 décembre et s’étend sur 99 hectares. Par ailleurs, plusieurs projets immobiliers  conduits conjointement par les municipalités de Praia, de Sao Domingos et de Ribeira Grandé et des particuliers serait en cours de réalisations dans les environs immédiats du site qui abrite le projet d’extension de la citerne de stockage. Il s’agit d’une zone assez exposée aux vents forts de NE, sans protection orographique donc très découverte. Elle n’est pas d’accès facile à la mer, ni de la plage. La distance qui sépare le site du projet d’avec les dernières habitations du quartier de Sidadele les plus proches, est d’environ 450 mètres. Une barrière physique constituée d’un ravin sépare la zone du projet d’avec la zone d’habitation.

Photo 1: Localisation du site de la centrale de Palmarejo

### Paysage et occupation des sols

Le site du projet d’extension de la centrale est occupé sur ¾ de sa superficie par plusieurs centaines de fûts qui servent de stockage à l’huile usagée de la centrale de Palmarejo. La végétation est composée d’un tapis herbacé composé d’espèce de la famille des graminées. Elle est très dégradée par endroit. On note également quelques pieds euphorbiace et de prosopis sp. Le site du projet est localisé sur un terrain accidenté avec une pente abrupte sur sa partie occidentale. Il est contigu à l’unité de dessalement de Palmarejo et de la citerne financée par l’Union Européenne. On note en ce qui concerne la végétation une absence de ligneux et  un tapis herbacé très dégradé.

Photo 2: Site d’extension de la centrale de Palmarejo

### Milieu physique

Cadre climatique régional

Le Cap Vert, situé dans l’extrémité du Sahel, est caractérisé par un climat aride et semi-aride, dépendant de phénomènes météorologiques périodiques et avec plusieurs variantes, dans lesquelles l’eau assure une importance vitale. L’archipel est très vulnérable aux facteurs climatiques parce qu’ayant  au fil des temps été dévasté par de nombreuses épisodes de sécheresse.

Température, insolation et humidité

Le climat, génériquement désigné par tropical sec, est conditionné par le mouvement périodique de trois masses d’air. La température moyenne mensuelle de l’air varie entre 22 et 28 ºC. L’humidité relative moyenne de l’air présente des valeurs élevées surtout pendant la nuit à cause de la proximité de la mer et des alizés. L’insolation est généralement très élevée, surtout dans les zones arides et semi-arides où elle peut dépasser les 11 heures par jour. Les vents prédominants sont les alizés provenant du Nord-Est qui, à une certaine époque de l’année (environ 2/3) comportent une faible humidité de l’air et contribuent à l’augmentation de l’évapotranspiration des cultures. Les valeurs de l’évapotranspiration potentielle sont toujours élevées, avec une variation journalière de 3 à 4,5 mm dépendant des zones bioclimatiques.

Pluviométrie

La pluviométrie moyenne annuelle est basse ; à Santiago (Praia) elle est de l’ordre de 21.7 mm (IM ,1965). La saison des pluies va de Juillet à Décembre,  la plus grande pluviométrie relevée entre Aout et Septembre. La pluie est distribuée de façon inégale tout au long de l’année, tel que ça peut s’observer dans le tableau Figure 6.2. Pendant certaines années, cette pluviométrie se concentre à peine pendant quelques jours de l’an. Les fortes pluies, en régime torrentiel, et le relevé vigoureux, provoquent d’ un coté des pertes importantes de sol et d’un autre diminuent la capacité de rétention et de recharge d’aquifères. L’évapotranspiration est un phénomène important pour expliquer le petit volume d’eau disponible pour la recharge. Elles s’estiment autour de 50% les pertes par évapotranspiration. Des vents du Sud et Sud-est (vents de la mousson) humides, sont responsables des pluies entre Juillet et Novembre. Le Front Intertropical(FIT) est la zone de frontière entre les alizés et la mousson, et sa position détermine la période et la durée des pluies ; quand celle-ci n’atteint pas l’archipel, on assiste à des années de sécheresse.

Vitesse moyenne du vent

Dans la zone d’étude, d’autres données climatologiques importantes sont la vitesse moyenne annuelle du vent de 3,8m/s, qui atteint des vitesses maximums élevées, nommément dans la zone d’étude et la direction prédominante est Nord -est et Nord.

Géomorphologie et topographie

Le Cap Vert est un archipel d’îles d’origine volcaniques, provenant des formations rocheuses dominantes auxquelles résultent l’activité éruptive aérienne et sous-marine, comme le sont le basalte et les piroclastes. L’activité volcanique dans certaines îles continue de nos jours et a  profondément marqué le paysage des îles.

Pédologie

Le matériel de couverture, dans la perspective de pédologie, sont les sols qui se sont formés à partir du matériau basaltique; on peut affirmer que les terrains de ELECTRA sont constitués par des sols pauvres, peu développés, où l’action des agents érosifs empêche le plein développement des phénomènes de la pédogénèse. Il s’agit de sols avec un fort composant de pierreux, typique de lithosols et sols. Ce matériau lourd a contribué à la protection du matériau plus fin, atténuant l’érosion éolienne. On observe que dans les zones ou les sols ont étés remués et que le composant fin soit mis en évidence, l’action des vents provoque le soulèvement de grands nuages de poussière. Face aux caractéristiques des sols présentés, on remarque que le sol de la zone analysée ne présente pas d’aptitudes agricoles. Il s’agit d’une zone sujette à une forte érosion éolienne ; présentement due  à l’absence de couverture végétale. L’érosion éolienne est un des principaux agents de dégradation de cette ressource.

Volcanisme et sismicité

L’épisode du volcanisme la plus récente eut lieu en 1995 sur l’île de Fogo, voisine de Santiago. Le volcan de Fogo entre régulièrement en éruption avec une périodicité de presque 50 années. L’activité sismique, continuellement suivie, indique que presque toutes les îles sont sujettes à des séismes fréquents de faible intensité exceptées les îles de Brava et de Santo Antão, où  aucune activité est majeure n’est notée.

Hydrologie

La Formation qui effleure dans la zone de la Centrale a constitué le principal aquifère de l’ile de Santiago, qui présente une liaison hydraulique entre les montagnes qui reçoivent les eaux de pluie et les transmet vers les terrains bas. Par connaissance de la profondeur du niveau phréatique dans la machine à de saliniser (CNA, 2000), dont la cote de 10 mètres atteint le niveau Phréatique à une profondeur de 10 mètres, il est prévu que dans la zone de la Centrale les eaux sous terraines seront à une profondeur  autour de 40 mètres.

Hydrogéologie

Au Cap Vert il faut distinguer les ressources hydriques superficielles, temporelles, de régime torrentiel et pour cela d’utilisation difficile, et les ressources souterraines. Ces dernières, constituent les principales réserves d’eau des îles, qui à travers des trous, s’infiltre dans des galeries et fournissent de l’eau, loin de  satisfaire les besoins des populations. Quelques îles ont recours à la désalinisation de l’eau de mer. A Palmarejo, il se pratique la désalinisation de l’eau souterraine, recueillie très prés de la mer d’ où une forte teneur de salinité (36000ppm). La pluviométrie se présente sous la forme de fortes pluies, qui inondent les lignes d’eau dont les lits sont presque secs. Il n’y a pas de cours d’eau permanents au Cap Vert. Ces torrents d’eau, comme courants rapides et abondants, réussissent à entrainer une charge solide importante, ce qui est facilité par le faible couvert végétal, la forte inclinaison des terrains et des sols profonds.

Les formations volcaniques permettent l’infiltration et l’écoulement sub-superficiel à travers les voies drainantes distribuées de façon hétérogène et découlant en zone plus ou moins perméables avec des productivités variables. Les divers exercices de calcul du bilan hydrologique, compilés par le Livre Blanc(2000), ont conclu des valeurs distinctes pour les volumes d’eau disponibles.

D’ autre part, les estimations de consommation indiquent des volumes d’eau extraites autour de 20 millions de m3/an à Santiago. Ceci est une valeur qui est proche des estimations les plus conservatrices et devrait être un indice clair car la ressource en eaux souterraines est menacée et nécessite une attention particulière, alors que la consommation tend à augmenter et la recharge parait diminuer.

Qualité de l'air ambiant dans la zone du projet

Au Cap-Vert, la pollution de l’air ne constitue pas encore un souci majeur. Néanmoins, la croissance exponentielle du parc automobile, ces dernières années, mérite une attention particulière, principalement dans l’île de Santiago. Au niveau du site du projet, le brûlage de combustibles fossiles constitue la principale source de pollution de l’air et de l’atmosphère. Ceux-ci comprennent les dérivés de pétrole et des huiles usagées. Par ailleurs on doit considérer dans cette pollution  les formes naturelles de pollution de l’air: les aérosols (communément appelés ‘brume sèche ») qui proviennent du désert du Sahara. Cette forme de pollution provoquée par les poussières provenant du Sahara a tendance à s’intensifier, ces dernières années. Dans les années 80, ce phénomène n’apparaissait qu’en décembre et en janvier. Depuis la décennie 90, on assiste à une prolongation et à une aggravation graduelle de la brume sèche. Elle s’étend jusqu’à la mi-mars avec une forte incidence sur la santé publique et sur l’économie du pays en terme de trafics aéroportuaires. Il s’agit d’un problème environnemental naturel inhérent à la situation géographique du pays.

### Environnement naturel

L’archipel du Cap Vert, tel que toutes les îles, a un nombre d’espèce moindre que celles qui existe dans le continent. Les modifications ont étés radicales durant les 500 dernières années  de la couverture végétale indigène originale. Il reste à peine quelques morceaux dispersés. Santiago est considérée par quelques botanistes comme l’île la plus dégradée de l’archipel.

Flore et végétation

Les caractéristiques edafo-climatiques de la zone du projet sont peu propices au développement d’une végétation diversifiée. L’exposition des versants tournés vers la mer ne favorise pas le développement d’une végétation spontanée. Dans les zones les plus plates et pierreuses, où se fait sentir une forte action du vent, la fixation d’une végétation naturelle est limitée. Quelques unes des zones ont été dans le passé, objet de reboisement par le biais des services de la sylviculture. L’espèce Prosopis junior (Acacia américaine) ayant été introduite et l’espèce fourragère Atriplex sp sont les plus courants. Le développement de ces espèces est conditionné par les facteurs naturels comme l’explique la faible densité de ces peuplements. Sur les lignes d’eau, les découvertes possèdent une végétation plus abondante et diversifiée, où au-delà  des graminées on pourrait retrouver l’Acacia albida (Espinheiro branco), Prosopis julifora (acácia americana), Calotropis procera (bombardier), Jathropa curcas ( purgueira) e ricino sp. (ricino).

Photo 4: Aperçu de la vegetation du site du projet

Faune terrestre

La faune terrestre est peu diversifiée, selon les conditions naturelles existantes, notamment le manque de végétation et le manque  d’eau. Les oiseaux de petites tailles sont les plus nombreux, tels que le Passer iagoensis(moineau de la terre) et le Cotornix coturnix(Codorniz). Dans la zone de Palmarejo les corbeaux sont communs (Corvos rufficolis) et avistamse. Il y a aussi les oiseaux migrateurs qui passent au Cap Vert pendant l’hiver. En plus des oiseaux, les reptiles terrestres sont les plus nombreuses espèces de la faune. Les reptiles du  genre des familles Scincidae(lézards) et Gekkonidae (osgas) sont communs.

Faune marine

En termes de faune côtière, les invertébrés marins de petite taille sont communs tels que les spongiaires, étoiles-de-mer, les oursins, les petits crustacés comme les crabes, et les petits mollusques bivalves. Dans la faune marine, se démarquent les mollusques (céphalopodes, gastropodes et bivalves) et les crustacés (crabes, bernacle, langoustes). La population de ces animaux est faible, en partie selon la faiblesse de productivité primaire, et en partie probablement due à la  cueillette pratiquée. La zone de la cote qui fait face à la Centrale n’est pas traditionnellement utilisée par les pêcheurs, déjà que d’ une part l’accès n’est pas facile et d’autre part il n’ ya pas de populations proches vivant dans cette zone. Les tortues marines de l’espèce Carette caretta, sont une espèce en voie de disparition, qu’on retrouve sur les plages du Cap Vert et est le plus grand vivier de l’Atlantique ce qui fait d’elle aujourd’hui l’objet d’une attention particulière, dans un effort de continuation qui doit être pérennisé. Santiago n’est pas une ile choisie par les tortues pour la fraie, qui a lieu essentiellement sur les iles de Sal et de Boavista. Il n’ ya pas de problèmes en rapport à cette espèce en ce qui concerne la zone d’implantation du réservoir.

## Caractérisation du milieu socioéconomique

La population

La croissance de la population au Cap Vert  au cours de ces dernières années est caractérisée par l’existence de certains points d’attraction parmi lesquels le plus important est la ville de Praia. Bien que la croissance  au Cap Vert soit de 2,4% au cours de la période 1990/2000 (la population est passée de 341.491 habitants en 1990 à 434.625 en 2000) la population de la ville de Praia a augmenté de 4% dans la même intervalle passant de 71.276 habitants à 106.348. Même ainsi on remarque une décroissance de la croissance démographique au Cap Vert par rapport à la tendance au niveau mondial.Avec un taux d’urbanisation de 90%, la ville de Praia et celle de Sao Domingos connaissent une importante poussée de leurs populations urbaines. Cela induit une forte demande en matière d’électrification et de services sociaux de base : c’est ce qui justifie en partie l’augmentation du parc de production en vue de satisfaire la demande.

Structure socio-économique de l’île de Praia

Etant la capitale du pays la ville de Praia a le taux le plus élevé de population employé au sein de l’administration publique et similaire (14,4% auxquels viennent s’associer plus de 6% dans l’éducation et 2% à la santé). Ensuite suivent le commerce et la construction comme principaux domaines d’activités.L’Etat est le plus grand entrepreneur à São Domingos bien que des activités comme l’agriculture, la sylviculture, l’élevage et la pêche aient un poids important (24,3% en 2000). Le taux de chômage en 2000 à Praia était de 18% et à  São Domingos de 13%. Il n’ ya pas eu de sondage régionales parce que étant difficile d’évaluer le poids de chaque secteur dans la constitution du PIB pour l’île de Santiago majoritairement dans la ville de Praia. On remarque le grand poids du secteur tertiaire (commerce et services) qui est aussi le domaine qui a évolué à un rythme accéléré. L’industrie est encore embryonnaire  au Cap Vert et en termes de consommation énergétique n’a pas un grand poids. Déjà que la consommation en énergie électrique dans le secteur du commerce et des services suit la croissance économique.

Niveau de vie des populations

Le secteur domestique est le principal consommateur d’électricité au Cap Vert. L’augmentation du niveau de vie de la population implique également une augmentation de la consommation par famille. En même temps les conditions de travail s’améliorent, notamment avec l’introduction de la climatisation, des équipements informatiques et autres équipements  modernes de bureaux. Les électroménagers les plus utilisés comme la radio, téléviseurs et réfrigérateurs sont les principaux consommateurs d’électricité plus récemment  d’autres moins courantes à plus grande consommation (micro- onde, lave- vaisselle et même climatiseur) prennent de l’importance dans le bilan final. Si dans les résidences l’air conditionné n’est pas encore d’usage, la plupart des bureaux possèdent des appareils à grande consommation d’énergie.

Agriculture et maraîchage

Dans la vallée de Ribeira de Palmarejo, à l’Ouest de la Centrale, on trouve La Ferme du Natario, un domaine agricole assez important, avec une exploitation de cultures horticoles, fruitières et la production de grog. D’une manière générale, dans le cadre des problèmes structurels de sécurité alimentaire du Cap-Vert, l’horticulture constitue le seul secteur agricole national durable et en croissance continue. Le poids économique de la filière maraîchère irriguée est en forte croissance depuis le début des années 90 tant au niveau du PIB national que du secteur agricole Le secteur horticole représente actuellement 8.5% du produit intérieur brut et pratiquement les deux tiers du PIB du secteur agricole (effets indirects non-inclus). De plus le secteur horticole a pu limiter dans une grande mesure les importations (bénéfices pour la balance commerciale), tout en assurant une amélioration nette de la nutrition des populations. Le développement de la production permettra de stabiliser les prix et ainsi de contribuer à améliorer l’accès aux produits horticoles et à la stabilisation du coût de la vie au Cap-Vert. La production agroalimentaire s’opère essentiellement dans le secteur informel ou associatif. Outre la vente directe, une faible partie de la production est transformée, soit au niveau familial, soit par des groupes organisés, tels que les coopératives et les associations pour la commercialisation. D’après l’enquête sur la ‘Technologie Traditionnelle de Transformation et Conservation de Produits Agricoles et de l’Elevage’, réalisée en milieu rural dans les années 1993-94, 54% des familles rurales, s’occupent de transformation agroalimentaire1, en particulier dans les secteurs de la canne à sucre, des fruits et des légumes. Les produits de transformation les plus couramment rencontrés sont l’eau de vie et les liqueurs dérivés (SA, ST, SN), les confiseries (SA, ST, FO) et les vins (FO).

Elevage

La production nationale de produits et sous-produits animaux augmente progressivement, ce qui démontre les potentialités du secteur à contribuer à l’économie nationale et locale. La répartition des contributions relatives des sous-secteurs au bilan global est de 13% pour le bovin, 11% pour le caprin, 20% pour le porcin, 24% pour l’aviaire, 26% pour les produits laitiers et 5% de divers.

Pêche

Le secteur de la pêche est un secteur avec une potentialité élevée, notamment pour la création d’emplois. En 1995, le secteur employait près de 6000 pêcheurs, dont 5520 pêcheurs artisanaux, et 2100 vendeuses de poisson. En 2000, le nombre de pêcheurs a légèrement diminué (4283 pêcheurs), alors que le nombre de vendeuses de poisson a augmenté d’environ 67%, passant à 3.500 personnes. Le secteur représentait en l’an 2000, c’est-à-dire 5,2% de la population active. La contribution du secteur de la pêche au PIB fut évaluée à 663 et 1431 millions de ECV, respectivement en 1995 et 2000, dont environ 61% provenaient de la pêche artisanale.

Education et formation

L’éducation est l’un des secteurs qui a connu des réussites significatives depuis l’indépendance du pays en 1975. La réduction du taux d’analphabétisme est très encourageante et se situe actuellement à 15%.

Bien que l’accès à l’enseignement primaire et secondaire soit équilibré entre les deux sexes, le taux d’analphabétisme reste encore plus important pour les femmes et les populations rurales, principalement au niveau des classes d’âge supérieures à 25 ans. Le réseau scolaire a connu une grande explosion à cause des investissements réalisés dans les infrastructures scolaires et la reforme de l’enseignement. L’enseignement formel est obligatoire pour les six premières années de scolarité. A ce titre, l’illettrisme des jeunes (15-24 ans) est en forte régression depuis les années 80 : malgré ces résultats remarquables, il faut noter que l’illettrisme des filles reste deux fois plus important que celui des garçons. L’augmentation des établissements d’enseignement secondaire classique à trois nouvelles régions (Praia, Santa Catarina et Porto Novo), la qualification des ressources humaines et l’attribution au secteur d’un budget représentant 17,7% du budget de l’Etat ont certainement bénéficié aux populations tant urbaines que rurales. En ce qui concerne la formation professionnelle des paysans, au cours du IIIème PND, 5.942 agriculteurs ont bénéficié de formations dans les domaines de la protection végétale intégrée, de la gestion rationnelle de l’eau (irrigation localisée, entretien des infrastructures, entre autres), de l’élevage et santé animale, de l’arboriculture fruitière (plantation, taille, greffage), du maraîchage et aussi de l’éducation environnementale, entre autres.

Santé

Les indicateurs de santé mettent en évidence une nette amélioration de l’état de santé de la population au cours des décennies qui ont suivi l’indépendance. Le nombre de médecins et d’infirmiers a atteint actuellement un niveau acceptable, dans le contexte socio-économique du pays. Le nombre de visites médicales par capita est de 0,9 par an. Cependant, il existe encore des disparités au niveau de la couverture des populations rurales aussi bien au niveau du nombre de médecins et d’infirmiers qu’au niveau des spécialistes. Selon les données du Ministère de la Santé le taux de mortalité générale en 2000 était de 7,6/1000. La distribution de ce taux par sexe est de 8,1/1000 chez les hommes et de 6,9/1000 chez les femmes. Le taux de mortalité maternelle est de 28,2 pour 100.000 enfants nés vivants et celui du taux périnatal est de 29,2 pour 1000 enfants nés vivants. La mortalité des enfants de moins de 5 ans est de 55,5 pour 1000 nés vivants. L’espérance de vie à la naissance était estimée en 2000 à 69,2 ans, soit 65,8 ans pour les hommes et 71,6 ans pour les femmes : en comparaison de 1990, ce niveau indique une amélioration moyenne des conditions de vie de la population. Le taux de probabilité d’apparition des décès avant les 40 ans est de 10,4%. L’analyse des données du recensement de 2000 sur la nuptialité, indique que le pourcentage de la population de 12 ans et plus qui vit en régime matrimonial (mariage) est de 16,8%, en régime d’union de fait est de 22,5%, en divorce 0,4%, en état de séparation 2,5% et 3,5% en état de veuvage. Il faut souligner que dans les deux plus grandes villes du pays (Praia et Mindelo), 80% des enfants naissent hors mariage.

Energie

Au niveau de la ville de Praia qui constitue la capitale du pays le taux d’accès à l’électricité pour les ménages est de 90,3% largement supérieur à la moyenne nationale qui est de 73,5%. Ainsi, la consommation en combustibles ligneux1 pour les besoins culinaires est estimée, en moyenne, à 189 kg/pers/an, avec 31 kg/pers/an en milieu urbain contre 327 kg/pers/an en milieu rural. Pour le charbon, la consommation est identique en milieux rural et urbain, soit 0,2 kg/pers/an soit 32,9% au niveau national et 11,8 pour la ville de Praia.

Accès à l’eau et à l’assainissement

L’accès à l’eau potable est un vecteur de développement : au Cap-Vert, l’accès aux ressources hydriques constitue une lutte constante, tant en termes de quantité, de qualité que de la distance entre la source et le consommateur. L’eau canalisée couvre 37,3% de la population urbaine et seulement 7% de la population rurale. La plus grande partie de la population prend de l’eau au niveau des bornes fontaine, soit 40,7% en milieu urbain contre 53,8% en milieu rural. Enfin, 23,5% de la population rurale puisent de l’eau directement au niveau des sources naturelles et/ou de puits.  A Praia seul 47,3% de la population ont accès à l’eau canalisée. Les questions de l’environnement et des ressources ont pris de l’importance au cours des dernières années et la population a pris conscience de la nécessité d’un environnement sain, bien que le chemin à parcourir dans ce domaine, notamment au niveau des comportements et pratiques individuelles et sociales, soit encore long. La pauvreté et les habitudes/traditions de la population en milieu rural constituent des entraves sérieuses dans la mise en place des programmes et des mesures en cours pour la préservation et la gestion durable de l’écosystème fragile du pays. Bien que relativement avancé au niveau de l’Afrique, la couverture de la population avec des systèmes d’évacuation des eaux résiduelles indique que le Cap-Vert présente encore des grandes déficiences en matière d’assainissement. De plus, il existe une grande différence dans l’accès aux systèmes existants entre les populations : en milieu urbain, 20,5% de la population sont reliés à des fosses septiques alors que 17% bénéficient du réseau d’assainissement. En milieu rural, seulement 4% des habitants utilisent des fosses septiques alors que 0,09% sont raccordés à un système d’égouttage : en conséquence, l’évacuation des eaux résiduelles s’effectue principalement en périphérie des maisons (59%) et dans la ‘nature’ (32,5%).

Les paramètres socio-économiques sont résumés dans le tableau suivant :

Accès aux services sociaux de base dans l’île de PRAIA

| Accès par ménage % | Cap vert | Praia |
| --- | --- | --- |
| Eau canalisée | 50.1 | 47.3 |
| Electricité | 73.5 | 90.3 |
| Gaz pour la cuisine | 64.2 | 85.6 |
| Utilisation du bois | 32.9 | 11.8 |
| WC avec cabinets | 56.2 | 58.5 |
| WC sans cabinets | 35.0 | 29.2 |
| Fosse sceptique | 26.5 | 35.1 |
| Réseau d’égouts | 14.3 | 14.8 |
| Logements précaires | 2.427 | 5.81 |
| Log. improvisés | 22.680 | 8.653 |
| Déficit Habitationnel | 38.058 | 15.474 |
| Pop. Résidente (2008) | 507.756 | 122.804 |
| Ménage | 114.945 | 27.910 |

(Source : QUIBB 2007 ; projection démographique INE ; IFH /Afrosondagem)

## Défis environnementaux et sociaux majeurs de l’île de  Santiago

- La dégradation de la couverture végétale à cause du manque d’information, formation et sensibilisation ;

- L’Exploration non contrôlée des inertes (sables) à cause de l’augmentation des  constructions et du manque d’alternatives en termes de matériaux de construction ;

- L’absence d’un plan d’aménagement du territoire  à cause de l’insuffisance des moyens financiers pour l’élaborer ;

- Dégradation de la qualité esthétique du paysage à cause de : l’absence d’un plan Directeur Municipal, du manque de rigueur dans l’application du PDU ; la présence de dépotoirs d’ordures à ciel ouvert, l’existence d’ateliers mécaniques, de menuiseries d’une manière désorganisée, la non application du code de comportement municipal ;

- Un assainissement du milieu déficitaire à cause des contraintes relatives à la collecte et au traitement des déchets solides, insuffisance du réseau d’égouts, l’inexistence de déposantes de boues ;

- Une faible disponibilité de l’eau d’irrigation à cause de la faible mobilisation et de l’utilisation des l’eau superficielle et souterraine ;

- La perte de la biodiversité à cause de la capture des espèces en voie de disparition, du contrôle déficitaire ainsi que de l’information, de la formation et la sensibilisation déficitaires.

## Contraintes environnementales et sociales actuelles de la centrale existante

Sur le site de Palméréjo, où il est prévu l’implantation de la future centrale, il existe déjà des infrastructures similaires qui présentent actuellement de sérieuses contraintes au plan environnemental et social et dont les plus significatives sont présentées et illustrées ci-dessous :

Stockage des huiles usagées :

- Un stockage des huiles usagées à même le sol naturel avant incinération

Stockage des huiles usagées

- Rétention des bacs d’hydrocarbures non réglementaire : dimension et étanchéité à reprendre

- En plus, il faudra procéder aux inspections et contrôle réglementaire : mesures d’épaisseur, campagne de lutte contre la corrosion

- Faibles moyens de lutte contre l’incendie avec l’inexistence d’émulseurs à mousse

- Inexistence d’aire de dépotage : le dépotage se fait à l’aide d’un flexible au bord de la route

- Utilisation d’un incinérateur pour le traitement des huiles usées et déchets d’hydrocarbures.

Incinérateur avec sa cheminée

Zone de stockage des huiles usagées

# CADRE INSTITUTIONNEL, LEGAL ET REGLEMENTAIRE

Les Instruments Politiques, Stratégiques et de Planification sont des outils importants pour la construction des bases et la création des conditions indispensables au développement durable et à la bonne gouvernance du pays.

## Cadre politique

### Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté

La lutte contre la pauvreté constitue pour le gouvernement un objectif majeur. Le gouvernement a défini 05 options pour le développement de long terme, traduites dans plusieurs grands programmes pluriannuels. Ces 05 options concernent : La bonne gouvernance ; La capacité d’entreprendre, la compétitivité, la croissance et l’élargissement de la base productive ; Le développement des ressources humaines ; Le développement social (lutte contre la pauvreté, renforcement de la cohésion sociale) ; Le développement des infrastructures.

### La Politique  Nationale de la Protection de l’Environnement

L’objectif général du second Plan d’Action National en matière d’Environnement (PANA II) est de doter le pays d’une stratégie promouvant l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et la gestion durable des activités économiques. Neuf plans sectoriels ont été préparés sur la gestion rationnelle des ressources hydriques, la santé publique, la biodiversité, la gestion du territoire, l’éducation, information et sensibilisation, le développement du tourisme, l’agriculture, sylviculture et élevage, la pêche, et l’industrie, énergie et commerce. Au niveau décentralisé du PANA II, six municipalités ont été sélectionnées dans une première phase. Des plans environnementaux y ont été élaborés où les ressources naturelles (l’eau, les sols et la biodiversité) et la gestion des déchets solides constituent les premières priorités. Le développement sectoriel constitue un défi essentiel pour la construction de fondations solides, indispensables pour atteindre le développement durable et la croissance économique, aussi bien au niveau local que national. Les instruments politiques, stratégiques et de planification sectoriels définissent les grandes orientations et actions du secteur.

### La Politique Nationale de l’Energie

En 2008, le Gouvernement du Cap Vert a élaboré sa nouvelle vision de politique énergétique nationale, dans laquelle il expose les principaux défis à relever et sa vision du développement du secteur sur le long terme. La lettre de politique est basée sur une vision du secteur à long terme « indépendant des énergies fossiles ».  Pour s’approcher de cet objectif ultime, la lettre de politique s’appuie sur : (i) la promotion des énergies renouvelables ; (ii)  la sécurité énergétique et la réduction de la dépendance par rapport aux importations d’énergie ; (iii) l’intégration et le respect, par le secteur de l’énergie, des règles et prescriptions environnementales, de la dimension sociale et l’équilibre économique de ce secteur ; (iv) l’efficience de l’offre de service, aussi bien pour la production que pour la distribution d’énergie.

## Cadre législatif et réglementaire

Le cadre juridique ayant une relation directe et/ou indirecte avec le projet interpelle plusieurs textes législatifs et réglementaires au niveau national ainsi que des accords, traités et conventions internationaux ratifiés par le Cap-Vert.

### Les textes juridiques nationaux

Textes portant sur l’environnement et les études d’impact

- Le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré et le devoir de le défendre et de le préserver, est objet d’une disposition de la Constitution (article 70).

- Le Cap Vert dispose d'une loi cadre concernant l'environnement, le décret-loi n°14/97 du ler juillet qui intègre l'évaluation des impacts sur l'environnement (EIE), les établissements dangereux, insalubres et incommodes, les résidus urbains, industriels et autres, les ressources géologiques, la pollution atmosphérique, le bruit, la protection des espaces naturels, des paysages, des sites monuments et espèces protégées. Le décret met un accent particulier sur la protection des milieux (eaux continentales, eaux maritimes et sols), la protection des habitats humains, la gestion des déchets solides.

Les autres textes concernés sont :

- Décret-Législatif n.º 29/2006, qui établit le régime juridique de l’évaluation des impacts environnementaux sur les projets publics et privés susceptibles de produire des effets sur l’environnement.

- Loi nº 86/IV/93, du 26 juillet qui définit les Bases de la Politique sur l’Environnement

- Décret-Legislatif n.º 14/97, du 1er juillet qui développe les Bases de la Politique sur l’Environnement

- Loi n.º 102/III/90, du 29 décembre qui établit les Bases du patrimoine culturel et naturel

- Décret de Loi n.º 5/2003, du 31 mars qui définit le Système National de Protection de l’air

- Décret n.º 31/ 2003 du 1er septembre qui établit les conditions essentielles à prendre en compte pour l’élimination des résidus solides urbains, industriels et autres et, le contrôle, en vue de la protection de l’environnement et la santé humaine.

- Décret de Loi n.º 6/2003, du 31 mars qui établit le régime juridique d’exploitation des carrières et de l’attribution de licences.

- Décret-Loi n.º 2/2002, du 21 janvier qui Interdit l’extraction et l’exploitation du sable des dunes, des plages et des eaux intérieures, le long du littoral et dans la mer territoriale.

- Décret de loi nº 81/2005 du 5 décembre qui établit le Système d’Information Environnemental et son Régime Juridique

- Décret de loi n.º 22/98, du 25 mai qui approuve les normes minimales relatives à l’élaboration de projets de construction, à l’insonorisation et aux conditions de sécurité des établissements de divertissement fonctionnant de nuit.

- Loi n°134/IV/95 du 3 juillet 1995, relative à l’assainissement de base et l'hygiène publique ;

- Décret –loi n° 82/87, du 1er août portant Etablissement des normes de garantie de la qualité des ressources hydriques.

### Lignes directrices EHS de la SFI

Electric Power Transmission and Distribution, July 1998

Ce document fournit des indications précisant les dispositions de l’OP4.01 concernant les exigences environnementales, la santé et la sécurité des personnes pour tous les systèmes de transport et de distribution d’électricité.

Occupational Health & Safety, June 24, 2003

Ce document traite de la médecine du travail et de la sécurité sur tous les lieux de travail liés à la mise en oeuvre les projets de la SFI, qu’ils soient temporels ou permanents. Les employeurs sont responsables pour la planification et la mise en oeuvre de systèmes et programme de surveillance afin de garantir l’hygiène et la sécurité dans leurs locaux.

Polychlorinated Biphenyls (PCBs), July 1998

Ce document décrit les problèmes majeurs associés à l’installation, la maintenance, et l’élimination des PCBs et préconise le remplacement des vieux transformateurs quand cela est possible.

Hazardous Materials Management Guidelines, December 2001

Ce document donne des consignes précises sur le transport, la production, la manipulation, le stockage et l’élimination des produits dangereux. Les projets financés par la SFI dans lesquels des produits dangereux sont utilisés doivent développer un plan de management de ces produits dangereux.

### Les Conventions internationales environnementales

Pour illustrer son engagement dans la protection de l’environnement, le Cap-Vert a adhéré à plusieurs conventions internationales ayant trait à l'environnement dont l’esprit et les principes fondamentaux sont traduits au niveau des  instruments juridiques nationaux. Les conventions internationales auxquelles le Cap-Vert a souscrit et qui pourraient être concernées par les activités du PRRSE  sont les suivantes :

Conventions Internationales Ratifiées par le Cap-Vert et applicables au projet de centrale

| Instrument juridique | Objet | Lieu/Date | Signature/Approbation | Ratification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Convention- Cadre | Changement climatique | New-York, 9 Mai 1992 | Assemblée Nationale: Résolution n.º 72/IV/94, du 20 octobre | 29 mars 1995 |
| Convention | Protection de la couche d’Ozone | Vienne, 22 mars 1985 | Conseil des Ministres: Décret n.º 6/97, du 31 mars | 6 juillet 2001 |
| Convention Internationale | Responsabilité civile pour les dommages causés par la pollution aux hydrocarbonates |  | Conseil des Ministres Décret n.º 2/97, du 10 Février |  |
| Convention | Polluants Organiques Persistants (POPs) | Stockholm mai 2001 | Conseil des Ministres: Décret nº 16/2005 du 19 décembre | 1er mars 2006 |
| Convention | Procédure d’information préalable et consentement sur certains produits chimiques et pesticides dangereux destinés au commerce international | Rotterdam | Conseil des Ministre : Décret nº 17/2005 du 28 décembre | 1er mars 2006 |

Accords et protocoles Ratifiés par le Cap-Vert et applicables au projet de centrale

| Instrument juridique | Objet | Lieu/Date | Signature/Approbation | Ratification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Protocole | Relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone | Montréal, 16 Septembre 1987 | Conseil des Ministres: Décret n.º 5/97, du 31 mars | 6 juillet 2001 |
| Protocole | Convention cadre des Nations-Unies sur les Changements Climatiques | Kyoto | Résolution n° 149/IV/2005 du 5 décembre | 10 février 2006 |

## Cadre institutionnel de gestion environnementale et sociale du projet

Le PRRSE intervient dans le domaine de l’électricité et de l’eau et implique le ministère de l’environnement, agriculture et pêche dont dépend l’INGRH ( Institut National de Gestion des Ressources Hydriques) et la direction générale de l’environnement, le ministère de l’économie, de la croissance et de la compétitivité dont dépend la DGE ( Direction Générale de l’énergie) qui a sous sa tutelle l’unité de coordination des projets eau et électricité financés par les bailleurs au Cap Vert, le Ministère du Tourisme, Industrie et Energie dont dépend Electra le concessionnaire électricité/eau et enfin l’ARE (Agence de régulation Economique) qui reste autonome. La gestion environnementale et sociale du projet va interpeller les institutions suivantes :

### Le Ministère de l’Environnement et de l’Agriculture

Le  Ministère de l’Environnement et de l’Agriculture a pour mission : (i) de préparer et mettre en œuvre la politique environnementale (ii) de coordonner la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d’environnement et d’en assurer le suivi de sa mise en œuvre ; (iii) d’assurer de la participation des services publics, privés et des secteurs associatifs impliqués dans la gestion de l’environnement ; (iv) de veiller au respect des règles de bonne gestion et des normes tant nationales qu’internationales quand celles-ci s’appliquent, et d’assurer l’intégration de l’environnement dans les activités économiques à travers la procédure d’étude d’impact environnemental ; (v) d’engager des poursuites judiciaires contre toute personne physique ou morale qui serait rendue responsable de la pollution ou de la dégradation de l’environnement.

Dans l’exécution de la mission environnementale, le ministère est appuyé par la Direction Générale de l’Environnement (DGE). Dans le domaine des EIES, cette direction a pour mission de veiller à l’application des dispositions relatives aux EIES. Elle prépare, pour le Ministre chargé de l’Environnement, les avis et décisions relatifs aux EIES. En termes de capacités, la DGE dispose, au niveau central, d’environnementalistes avérés pour assurer à la fois la supervision scientifique et technique ainsi que le contrôle de conformité et de légalité des procédures de réalisation des EIE des projets de développement en général. Pour l’étude et la validation des rapports d’EIES, cette direction s’appuie sur des Commissions d’évaluation (au niveau nationale et locale), qui comprennent l’ensemble des acteurs et institutions interpellés par le projet.

### Le Ministère de l’Environnement, Agriculture et Pêche

- Direction Générale de l’Environnement : service responsable pour la conception, exécution et coordination de la politique dans le domaine de l’environnement ;

- Direction Générale de l’Agriculture, Sylviculture et Élevage : service responsable pour la conception, l’exécution et la coordination dans le domaine de l’agriculture, la sylviculture et l’élevage. Il produit des données relatives aux superficies forestières, types et espèces plantées, exploitation et production forestières et quelques données sur la désertification ;

- Institut National de Gestion des Ressources Hydrique : L’Institut est sous tutelle du Conseil National de l’Eau (CNAG). Ces principales attributions sont : la planification et gestion des ressources hydriques ; la gestion des ouvrages hydrauliques ; le contrôle de la qualité de l’eau et la formation et appui aux services décentralisés de l’eau.

### Les Municipalités

  - Dans certaines Municipalités (Praia, MIndelo, Sal et Boavista), Electra  à la concession pour la distribution de l’eau. A ce titre, elle donne des informations sur la distribution en quantité et en valeur de l’eau souterraine (Eaux résiduelles).

  - Le Service de l’urbanisation – responsable des questions foncières et d’urbanisation dans la municipalité.

  - Le Service chargé de l’eau, de l’énergie et de l’environnement – responsable des questions liées à l’eau (adduction et assainissement), à l’énergie et à l’environnement dans la municipalité.

### Le Ministère du Tourisme, Industrie et Energie.

- Direction Générale de l’Énergie – responsable de la mise en œuvre de la politique énergétique. Elle possède une Unité de Coordination de tous les projets financés par les bailleurs (JICA, Coopération espagnole, Coopération portugaise, Banque mondiale, etc.).

La DGE possède une unité de coordination de tous les projets financés par les bailleurs de fonds. L’unité de coordination du projet financé par la BAD et JICCA fait partie de cette unité.

### Le Ministère des Infrastructures, Transports et Pêche

Ce ministère est chargé de définir une politique cohérente de gestion de l’ensemble des infrastructures du pays et d’assurer le suivi de sa mise en œuvre ; d’assurer une planification du développement du secteur ; de coordonner la mise en œuvre des programmes et projets d’infrastructures ; de promouvoir la démarche qualité et la recherche appliquée dans le secteur. Dans le cadre du projet, le ministère assure le rôle de maîtrise d’ouvrage tandis que la maîtrise d’œuvre est assurée par la Direction Générale des Infrastructures (DGI). Ainsi, la DGI conduit tout le processus au plan technique : préparation et lancement des dossiers d’appel d’offre ; sélections des bureaux d’études /contrôle et des entreprises de travaux ; coordination du suivi de la mise en œuvre.

La DGI comprend une quinzaine de cadres techniques (ingénieurs et techniciens supérieurs) basés pour l’essentiel à Praia. Toutefois, ces techniciens effectuent des visites ponctuelles (2 fois par mois en moyenne) dans les autres îles pour superviser les travaux qui s’y déroulent. Aucun cadre de la DGI n’a reçu une formation en évaluation environnementale et sociale des projets. Des insuffisances sont notées en termes de prise en compte des aspects environnementaux et sociaux aussi bien dans la préparation des TDR que dans la réalisation des études techniques et la préparation des dossiers d’exécution. La DGI ne dispose pas d’un manuel de procédures environnementales et sociales. Il n’existe pas d’unité chargée des questions environnementales et les chargés de projets ne sont pas formés en évaluation environnementale et sociale des projets.

### Le Ministère de la Santé

Le Ministère de la Santé est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique sanitaire du pays. A ce titre, il assure la gestion et la coordination des activités de planification, de coopération en santé, de programmation, de suivi, et d’évaluation.

### ARE : Agence de Régulation économique

Créée en 2003 par le décret-loi n° 27/2003 du 25 Août, l’ARE est l’autorité administrative indépendante de régulation des secteurs suivants: Eau, Electricité, Transports urbains et maritimes de passagers, Combustibles, Assainissement. Elle a pour missions la validation des plans d’expansion des concessionnaires, donne un avis sur l’attribution des licences, approuve la formule de fixation des tarifs, contrôle la qualité et la performance du service public et fixe les tarifs en conformité avec les contrats et la réglementation en vigueur. Elle dispose aussi de la compétence d’édicter des réglementations dans les secteurs qui sont de sa compétence

### ELECTRA : Empresa de Electricidade e Agua

La société Electra SARL, avec l’Etat comme principal actionnaire, bénéficie d’une concession  pour le transport et la distribution de l’énergie électrique, le transport et la distribution d’eau, la collecte et le traitement des eaux résiduaires en vue de leur réutilisation. Cette concession pour le transport et la distribution de l’énergie électrique s’étend sur tout le pays tandis que le transport et la distribution de l’eau ne concerne que la ville de Praia et les îles de Sao Vicente, Sal et Boa Vista. La concession a été accordée pour trente six ans, à compter du 18 janvier 2000.

### Les ONG et les associations communautaires

La mise en œuvre des programmes d'action élaborés en concertation avec les populations et la société civile repose en grande partie sur la mobilisation et l'implication des acteurs non gouvernementaux, parmi lesquels on peut distinguer les individus, associations/groupements (société civile) et les ONG nationales. La société civile, représentée par les individus et les associations à un rôle très important à jouer dans l’économie local de la zone du projet. Les ONG pourraient constituer des instruments importants de mobilisation des acteurs pour impulser une dynamique plus vigoureuse dans la gestion environnementale des projets aussi bien à Praia qu’à Mindelo. Ces structures de proximité peuvent jouer un rôle important dans le suivi de la mise en œuvre des programmes d’investissement.

### Les Bureaux d’Etude et Contrôle

Au niveau du contrôle et du suivi des travaux, l’accent est principalement mis sur les caractéristiques techniques des projets, et très peu d’attention est portée sur les aspects environnementaux et sociaux. Des insuffisances sont notées dans la composition de l’équipe de contrôle et la plupart des bureaux ne dispose pas d’un expert environnementaliste pour le suivi environnemental.

### Les Entreprises de BTP

Au niveau de l’exécution des travaux, les entreprises de BTP privilégient davantage la bonne exécution des infrastructures, objet de leur marché, et pour lesquels elles disposent d’une certaine expérience. L’absence, en général, de mesures environnementales précises et de guides de bonnes pratiques (expliquant ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire) constitue une contrainte majeure dans la prise en compte de l’environnement lors des travaux et limite la qualité « environnementale » de leur intervention.

# CONSULTATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC

La consultation et participation du public permet la prise en compte des perceptions, attentes et préoccupations des parties prenantes du projet dans le processus d’élaboration de l’étude d’impact environnementale et sociale et de prise de décision. Elle s’inscrit dans une logique d’implication des principaux bénéficiaires et acteurs locaux dans la conception du projet afin de mettre en exergue les enjeux sociaux et contribuer efficacement à la durabilité du projet.

## Les objectifs de la consultation

L’objectif global des consultations et participation publiques dans le cadre des évaluations environnementales et sociales, est d’associer les différents acteurs ainsi que les populations à la prise de décision finale concernant un programme ou un projet.

Quant aux objectifs spécifiques poursuivis par une telle démarche, ils permettent :

- de fournir premièrement aux acteurs intéressés, une information juste et pertinente sur le programme, notamment, sa description assortie des effets négatifs ;

- d’inviter les acteurs à donner leurs avis sur les propositions du projet et instaurer un dialogue.

- de valoriser le savoir faire local par sa prise en compte dans les choix technologiques à opérer,

- d’asseoir les bases d’une mise en œuvre concertée des actions prévues dans le cadre du programme.

Démarche adoptée

La démarche qui a été adoptée dans le cadre de la préparation de la présente étude d’impact  environnementale et social de l’extension de la centrale de Praia, est fondée sur une approche participative qui a privilégié les entretiens individuels et collectifs avec les acteurs concernés par le projet. L’avantage de l’enquête par entretien réside dans le fait qu’il est l’instrument privilégié de l’exploration des faits dont la parole est le vecteur principal. Ces faits concernent les systèmes de représentations (pensées construites) et les pratiques sociales.

Ces entretiens qui ont été réalisés sur la base d’un guide d’entretien préétabli ont  donc permis de recueillir les différents questionnements, préoccupations, recommandations et attentes des principaux acteurs impliqués dans la préparation de la présente étude.

## Synthèse des consultations et participations publiques à Praia

Synthèse des préoccupations et recommandations des acteurs sur les projets d’extension de la centrale et de construction de la citerne de stockage d’eau de Palmarejo

| Acteurs rencontrées | Points abordés | Préoccupations et recommandations |
| --- | --- | --- |
| Directeur général de l’Energie | Organisation de la direction de l’énergie; Capacités de gestion environnementales et sociales de la direction ; Appréciation de la situation environnementale et sociale des centrales d’Electra ; Les contraintes dans le secteur de l’énergie. | La Direction générale de l’énergie a été créé en 2010 dans l’optique de consolider les acquis et renforcer les capacités techniques et humaines de la direction ; Le recrutement du personnel pour la direction des services et énergie et efficience énergétique, l’Unité de gestion des projet sera renforcé en moyens humains ; La mise en œuvre du plan stratégique pour l’énergie met l’accent sur les énergies renouvelables (éolienne, solaire, géothermie). La direction générale de l’environnement appui la direction dans la prise en compte des aspects environnementaux ; La gestion des huiles constitue un véritable problème ; Les pertes techniques sont très importantes et il faut les réduire ; La vétusté du réseau de transport électrique favorise beaucoup de perte. |
| Administrateur Institut Metéo | Direction des vents ; Implication de la météo de la conduite des projets énergétiques ; Les normes en matière de pollution atmosphérique ; Le cadre légal ; Recommandation pour la localisation des centrales | Il n ya pas de quantification sur la contribution des centrale dans les émissions de gaz à effet de serre ; Le cap vert ne dispose pas encore de normes nationale sur les émissions atmosphériques ; Les normes internationales (OMS) sont appliquées L’Institut météo n’est pas associé au suivi des projets environnementaux ; Le manque d’équipements de mesure fait que l’Institut ne peut pas travailler correctement ; La pollution par la poussière constitue la source la plus fréquente. |
| Le Directeur Général de l’Environnement | Problèmes environnementaux posés par les centrales ; Rôle de la direction de l’environnement dans la mise en œuvre des de centrales ; Les normes de rejets atmosphériques et hydriques ; Le processus de validation et le contenu du rapport d’EIE ; Recommandation pour le monitoring et les bonnes pratiques | Compte tenu de leur éloignement des établissements humains les centrales ne posent pas un problème de nuisance sonore ; Aucune plainte n’a été enregistrée par la direction de l’environnement concernant les centrales ; La gestion des huiles usagés constitue le principal problème des centrales ; Une loi réglementant les rejets atmosphériques et hydriques est en cours de préparation ; La DGE appui Electra dans la mise en œuvre et le suivi du PGES ; Le suivi de la qualité des eaux est assuré par l’INGRH ; Améliorer le système de gestion des huiles. |
| Le chargé de projet de la direction des infrastructures | Les normes de construction dans le secteur des infrastructures ; Les différents types d’ouvrages dans le stockage des eaux ; Les problèmes environnementaux des citernes de stockage ; Le système de contrôle et de suivi des travaux ; Les mesures de sécurité en phase construction et exploitation. | Deux types de réservoirs sont réalisés : des réservoirs en pierres et des réservoirs en béton armée ; Les normes sont relatives aux études d’impact environnemental avant la réalisation ; Les zones d’emprunts sont également assujetties à l’évaluation environnementale ; Le suivi et la prise en compte des aspects environnementaux est assuré par la direction des infrastructures avec l’appui d’un agent du DGE ou par un bureau d’étude si la complexité du travail le requiert ; L’envahissement des servitudes des réservoirs par les habitations constitue le plus grand problème ; Le non respect des plans de développement urbains constitue une réelle difficulté ; Renforcer les murs de protection des réservoirs. |
| La Municipalité de Praia | La politique environnementale de la mairie ; Le lien entre les installations existantes et la municipalité ; La perception des projets d’extension de la centrale de Palmaréjo; Le rôle de la mairie dans le suivi et la mise en œuvre des projets. | La municipalité a mis en place un programme de gestion des déchets en collaboration avec les autres municipalités et les pouvoirs publics; Un programme de création et de gestion des espaces verts est en cours avec des partenaires extérieurs ; Les centrales sont localisées dans la principale zone d’extension de la ville de Praia ; Plusieurs projets immobiliers et d’infrastructures urbaines sont déjà approuvés ou en cours d’approbation ; Trois municipalités (Praia,Sao Domingos, Ribiera Grandé) sont engagés dans cette zone à travers un vaste programme de développement urbain intégré ; Les activités prévus ne sont pas compatibles avec la présence des centrales ; Les centrales doivent être délocalisées pour ne pas qu’elles compromettent les projets en cours. |
| L’ONG ADA | L’apport d’une l’ONG dans l’accompagnement des projets énergétiques ; L’expérience en matière de mobilisation, d’information et de sensibilisation des communautés ; Recommandation pour un futur partenariat avec Electra. | L’énergie et l’environnement sont deux dimensions très importante dans le développement ; L’ONG fait beaucoup d’activités dans le plaidoyer sur les questions d’énergie renouvelable, d’environnement, d’agriculture, d’élevage et de pêche durable ; L’ONG travail dans le renforcement du dialogue entre les différents acteurs ; ADA dispose de capacité de mobilisation sociale et une grande expérience dans l’information et la sensibilisation des populations à la base ; ADA est disposé à appuyer Electra et la Direction Générale de l’énergie dans les campagnes de sensibilisation autour du projet et tous les autres aspects qui touchent à l’environnement ; Mettre en place un cadre de concertation entre ADA et Electra qui va jeter les bases d’un partenariat durable entre les deux organisations ; Impliquer étroitement les municipalités dans l’exécution de toutes les activités liées au projet. |

## Analyse des préoccupations et recommandations des acteurs

Les services administratifs locaux, les collectivités territoriales, les acteurs économiques, les groupements de citoyens et les défenseurs d'intérêts particuliers ou collectifs sont associés aux décisions marquant les différentes étapes d’un projet. Leur participation qui se situe à deux périodes clefs du projet (l'appréciation de son opportunité et son évaluation) est essentielle puisque, en fonction de la demande sociale, un projet de travaux ou d’aménagement sera accueilli favorablement ou, au contraire, rejeté parce que perçu comme incompatible avec des préoccupations d’environnement ou de développement durable.

Dans le cadre de ce projet portant sur l’extension de la centrale électrique de Palmarejo et la construction d’une citerne de stockage d’eau un certain  nombre d’enjeux environnementaux et sociaux liés à la mise en œuvre du projet ont été exprimés. Il s’agit entre autres des points relatifs à l’information communication sur le projet, à l’avancée du front urbain et à la gestion des huiles usagées.

L’information et la communication sur le projet

L’information et la communication autour d’un projet de développement revêt une dimension très importante  dans la planification et de mise en œuvre  de celui-ci. Elle permet de dissiper les rumeurs et d’instaurer la confiance et le dialogue entre les différentes parties.

Concernant le projet d’extension de la centrale de Palmarejo, les acteurs qui ont pris part à la consultation estiment d’une manière générale que l’information et la communication qui ont accompagné ce projet est très faible. La municipalité de Praia considère qu’Electra n’a pas suffisamment communiqué sur le projet de sorte qu’une bonne articulation n’a pas pu être établie entre les activités projetées sur le site (extension centrale) et les projets immobiliers futurs prévue dans la zone par  la municipalité.  De même, une ONG comme ADA qui s’intéresse aux problèmes  d’énergie et d’environnement estime être peu au fait des activités d’Electra, alors qu’elle pouvait apporter son concours en termes d’information et de sensibilisation sur les projets en cours. Pour cela l’ONG suggère la signature d’une convention de partenariat entre elle et Electra en vue de l’appuyer dans la mobilisation sociale et l’information sur le projet.

La progression du front urbain

Au-delà du projet d’extension de la centrale de Palmarejo, le site global d’Electra  ainsi que ses servitudes sont confrontés à un défi majeur lié principalement à l’expansion urbaine dans la zone du projet. Cette dynamique urbaine  caractérisée par des projets immobiliers de grande envergure conduit par les municipalités de Praia de Sao Domingos et de Ribiera Grandé représente une contrainte majeure pour la gestion des risques sociaux liés à la proximité des centrales d’avec les établissements humains. « Ces projets qui sont  tous approuvés par les pouvoirs publics ou sur le point de l’être ont déjà obtenu le financement requis  pour leur mise en œuvre d’après le responsable de la municipalité de Praia. Or, au regard  des activités qui sont prévues à travers ces projets immobiliers portés par les municipalités à savoirs : logements, hôtellerie, aires de détentes ; l’augmentation des capacités de la centrale va induire un accroissement des nuisances sonores et de la pollution atmosphérique qui seront forcément pas compatibles avec les vocations des projets municipaux. De ce point de vue le responsable de la mairie de Praia estime que « les centrale doivent être délocalisé compte tenu de leur in compatibilité avec les projets  qui sont envisagés dans la zone. ».

Il faut toutefois noter qu’en dépit des craintes et préoccupations légitimes des autorités municipales, le site qui abrite les activités et projets d’Electra préexiste à la plupart de ces projets immobiliers. Autrement dit l’implantation des centrales est antérieures aux projets de développement urbain de la zone. Ainsi, c’est les municipalités ou le service de l’urbanisme qui devrait intégrer  les activités des centrales dans leur projet immobilier localisé dans cette zone.

Les mesures préconisées sont l’observation de servitude  de sécurité entre le site des centrales et les projets immobiliers en cours dans la zone périphérique du projet.

La gestion des huiles usagées

Actuellement la gestion des huiles usagées au niveau de la centrale de Palmarejo constitue l’une des plus sérieuses difficultés auxquelles la société Electra est confrontée. Mise à part l’incinération qui était faites par le biais de l’incinérateur installé dans l’enceinte du site aucune autre forme de gestion n’était pratiquée. Avec la panne notée de l’incinérateur, plusieurs centaines de barils d’huiles usagées sont actuellement stockés sur le site du projet. Ainsi, à l’incinération on a  substituée le stockage. Cette situation à fait dire au directeur général de l’énergie à propos des huiles usagées « elles constituent actuellement l’un de nos plus grand soucis ». Cette préoccupation du directeur général de l’énergie est partagée par la direction générale de l’environnement et le coordonateur de l’unité de gestion du projet. Ce dernier, en plus de souligner les difficultés liées à la gestion  des huiles usagées, réprouve le déversement dans la nature des eaux chargées de produits hydrocarburés par Electra. Cette situation constitue d’après lui une atteinte grave à l’environnement.

Concernant les mesures préconisées pour la gestion des huiles usagées, si l’on sait que le stockage constitue  une voie qui n’est pas durable ainsi que le mode d’incinération actuelle, l’option d’un projet spécifique concernant la gestion des huiles usagées demeure une alternative crédible à explorer.

# IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX NEGATIFS

## Identification et Caractérisation des impacts

La méthodologie de qualification des impacts utilisée dans le cadre de cette étude se réfère aux définitions suivantes qui tiennent compte de la nature de l'impact, de son étendue (ponctuelle, locale ou générale) et de sa durée (temporaire ou permanente). Le critère d'évaluation est l'intensité de l'impact (positif ou négatif) qualifiée de:

- « Majeure » quand l'élément est atteint dans son ensemble au point où sa qualité est considérée altérée de façon irréversible;

- « Moyen », quand l'élément est atteint, mais pas dans son ensemble ou de façon irréversible;

- « Mineur » quand l'élément n'est atteint que de façon marginale et sur une courte durée.

Les critères de caractérisation sont les suivants :

| Critère | Appréciation |
| --- | --- |
| Qualité de l’effet | Positif |
|  | Négatif |
| Importance | Mineure |
|  | Modéré |
|  | Majeur |
| Réversibilité | Réversible |
|  | Non permanente |
|  | Irréversible |
| Apparition | Immédiat |
|  | A court terme |
|  | A moyen terme |
|  | A long terme |
| Probabilité d’occurrence | Certaine |
|  | Probable |
|  | Improbable |
|  | Non connue |
| Possibilité d’évitement | Evitable |
|  | Evitable partiellement |
|  | Inévitable |

## Les sources d’impacts négatifs

Phase de construction de la centrale : Les activités de construction seront les sources principales d’impacts environnementaux négatifs du projet (notamment lors des ouvertures de carrières), en termes d’érosion du sol ; de pollutions et nuisances ; de perturbation du cadre de vie ; de génération de déchets solides et liquides ; d’occupations de terrains, etc. Les sources impacts vont provenir des activité suivantes : installations de chantier ; travaux mécanisés ; Transport et circulation des engins et camions ; exploitations e carrières de matériaux ; etc.

Phase d'exploitation de la centrale : En phase d'exploitation, les infrastructures et équipements de la centrales vont générer des déchets (émissions gazeuses, huiles) et présenter des risques et autres nuisances sonores pour le personnel d’exploitation (stockage des matières premières, consommation de fuel lourd, gasoil,  production d’énergie, consommation d’eau, rejets divers par le fonctionnement des machines, et du processus de refroidissement etc.). Aussi, L’exploitation des infrastructures peut être perturbée par des défaillances, des accidents ou des événements naturels ayant des conséquences sur les installations et sur l’environnement (cadre physique, biologique et humain). Certains événements naturels ou liés aux activités humaines présentent ainsi des risques pour les installations existantes et projetées. Il s’agit, pour les événements naturels, d’inondations, de séismes, de vents violents et de tornades, de foudre, de glissements de terrain etc. Les activités humaines ont trait aux incendies, aux accidents de circulation, etc.

## Sélection des impacts potentiels liés aux opérations

| Milieu impacté | Catégorie | Description résumée | Classification |
| --- | --- | --- | --- |
| Pollution de l’air | Sur site | Les employés peuvent subir des risques dus à l’inhalation de gaz dangereux si la dispersion des gaz à la cheminée est insuffisante. Ceci peut être dû à un mauvais choix d’implantation ou à une conception inadéquate de la cheminée ainsi qu’aux effets de rabattement dus à des bâtiments situés à proximité. L’installation envisagée doit être conçue de façon à maximiser la dispersion grâce aux effets cumulés d’un bon choix de l’implantation de la (ou des) cheminée(s), de sa hauteur et du maintien d’une vitesse élevée d’éjection des gaz. Une modélisation numérique de la dispersion atmosphérique est nécessaire afin de vérifier si cet impact est conforme aux critères d’acceptabilité de la Banque Mondiale. | impact potentiel |
|  | Hors-site | Selon la technologie habituelle des centrales électriques avec moteur au fuel, il est possible que l’installation envisagée dépasse les seuils Cap-Verdiens et de la Banque Mondiale pour l’émission de NOx,. Afin d’évaluer l’impact cumulé de cette source d’émission sur la qualité de l’air ambiant hors-site, une modélisation de la dispersion des émissions de NOx est nécessaire. L’installation utilisera comme combustible du fuel lourd dont la teneur en soufre pourra atteindre 3.5 % et dont la teneur en souffre en sortie pourra être élevée. Les émissions de SOx et de poussières devront être en conformité avec les seuils admissibles selon la réglementation sénégalaise et les directives de la Banque Mondiale. Cette exigence et l’utilisation d’un fuel lourd contenant 2.5% de soufre pourrait nécessiter le traitement des émissions. Sans un tel traitement, le contenu en soufre pourrait devoir être limité à 1.9%-2.1% selon l’efficacité thermique des unités. | impact potentiel |
| Pollution de l’eau | Rejets d’effluents chimiques | Les rejets liquides potentiellement nuisibles peuvent provenir des rejets des lavages de la chaudière de récupération, des eaux de nettoyage des chaînes déminéralisations, des eaux de ruissellement du site (pouvant contenir du fuel ou des huiles) ou encore des effluents provenant de rejets accidentels sur le site. Toutes les eaux collectées ne contenant ni hydrocarbure, ni autre produit chimique seront dirigées vers une unité de traitement adaptée, tandis que les eaux susceptibles d’être chargées en hydrocarbures seront collectées vers un séparateur eau/huile et pompées vers un réservoir de stockage d’eaux huileuses. Les eaux de purge de la chaudière de récupération et les déchets de la station de traitement des eaux usées devront être neutralises afin de satisfaire aux seuils réglementaires Cap-Verdiens et aux directives de la Banque Mondiale pour le pH et les chlorures. Tous les réservoirs de stockage de fuel, d’huile et de produits chimiques devront être équipés de retentions adéquates afin de minimiser les risques de rejets accidentels. | impact potentiel |
| Pollution des sols | Déchets solides | L’installation envisagée ne produira pas de déchets liés au procédé. La gestion des autres déchets (y compris les emballages, les huiles usagées et combustibles) est décrite en dans le PGES | Impact potentiel |
| Pollution sonore et vibratoire | Sur-site | Les moteurs diesel seront installés dans un bâtiment muni d’une isolation acoustique. Tous les employés seront munis d’équipements individuels de protection acoustique dont le port sera rendu obligatoire pour le travail dans toutes les zones où le niveau de bruit dépasse les 85 dB(A), selon les directives de la Banque Mondiale. L’emplacement des moteurs sera choisi de manière à réduire l’impact sonore au niveau des zones habitées. | Impact potentiel |
|  | Hors-site | L’installation envisagée sera située à approximativement à plus de 500 mètres des habitations | pas d’impact significatif |
| Impacts sur l’approvisionnement en eau |  | L’eau potable est une ressource rare au Cap-Vert. Les centrales thermiques électriques utilisent quotidiennement de l’eau douce comme appoint au circuit eau moteur. L’installation envisagée aura une consommation journalière d’eau estimée à approximativement 2 m3/jour. | pas d’impact significatif |
| Impacts sur la biodiversité marine et côtière et les sites protégés | Recul des zones d’habitat ou de végétation | site actuel est essentiellement exclusif aux activités d‘Electra. Il n’existe aucun site remarquable d’importance nationale ou internationale au voisinage de l’emplacement envisagé. Toutefois, la proximité de la mer constitue un enjeu environnemental majeur quand on connait les risques liés aux rejets des huiles usages sur les rives. | impact potentiel |
| Impact visuel |  | L’installation envisagée sera située dans une zone relativement enclavée et éloignée des habitations. Les impacts visuels de l’installation envisagée seront peu significatifs | pas d’impact significatif |
| Impact sanitaire | Sur site et hors site | La formation de legionella au sein des circuits de refroidissement par eau est minimisée grâce à l’utilisation de circuits de refroidissement fermés avec radiateurs à la place de tours de refroidissement. Il est néanmoins conseillé de vidanger et désinfecter les circuits régulièrement. | pas d’impact significatif |
| Risques | Substances dangereuses | Toutes les zones dangereuses sur le site seront clairement signalées et les employés recevront les formations adéquates aux risques. Les risques de feu ou d’explosion dus à des rejets accidentels de fuel seront minimes du fait des propriétés du fuel lourd. | Impact potentiel |

Les impacts potentiels identifiés comme nécessitant une évaluation et une analyse complémentaires sont :

- Impacts sur la qualité de l’air ambiant ;

- Impacts sonores ;

- Les déchets liés au fonctionnement de la centrale ;

- Les risques et dangers liés au stockage de produits pétroliers ;

- Impacts socio-économiques.

L’analyse des ces impacts négatifs globaux et spécifiques sont décrits dans ce qui suit.

## Impacts négatifs sur la qualité de l’air

### Rose des vents

Les roses de vents sont effectués à partir d'un script  construit avec le logiciel Matlab.
Les données d'entrée sont les vitesses de vent en  m/s et les directions en degrés.
 Le calcul a constitué à diviser les directions en secteur de 12 secteurs et classifier les données obtenus dans ces secteurs. Ceci nous donne les directions dominantes pour les trois niveaux de mesures considérées (surface, 10 mètres et 500 mètres). Praia est la station la plus proche, les données livrées  sont incomplètes pour une analyse détaillée car elles portent sur des moyennes mensuelles, ce qui ne permet pas de faire une modélisation fine.

Rose des vents pour Palmarejo vent de surface

Les vents de surface font un balayage à moins de 10m et impactent sur les immiscions atmosphériques selon les polluants transportés et la complexité des corridors.

| Rose des vents pour Palmarejo à 10m | Rose des vents Palmarejo à 500m |
| --- | --- |

La Rose des vents indique les vents dominants viennent du Nord –Est, les impacts majeurs de la centrale seront par conséquent à attendre au sud vers la mer, que ce soit en terme de concentrations annuelles moyennes ou en terme de moyennes à court terme.Les Bâtiments les plus proches sont à 480m ce qui limite les impacts sur les populations

### Rejets atmosphériques principaux de la centrale de Palmarejo

Le fuel primaire brûlé est le fuel-oil lourd 2 ou FO2. Les gaz de combustion qui s’échappent par les cheminées des moteurs diesel comprennent les produits caractéristiques d’une combustion complète du fuel lourd et du gasoil pour ce type de machine, à savoir :

- l’azote N2 pour 75 à 77 % en volume,

- l’oxygène O2 pour 11,5 à 15,5 % en volume,

- le dioxyde de carbone CO2, 4 à 6,5 % en volume,

- la vapeur d’eau 4 à 6% en volume,

- l’argon 0,8% en volume.

Les composants additionnels  dans les gaz d’échappement des moteurs  sont:

- Les oxydes d’azotes (NOx 1500 ppm en volume, niveau relativement élevé, à moins d’une solution de dépollution.

- Les oxydes de soufre sont à 900 ppm en volume, dépendant principalement de la concentration initiale de soufre ;

- Les particules fines (20mg/Nm3) qui incluent les fumées visibles et les émissions non visibles.

En quantité encore plus faible on retrouve dans les rejets le CO ou oxyde de carbone (20 à 150 ppm en volume), les composés organiques totaux (COT: 20 à 100 ppm) et  les composés organiques volatils (COV: 20 à 100  ppm en volume). La formation du NOx  est en relation très étroite avec les températures et pressions élevées présentes durant le processus de combustion, mais aussi avec la  teneur en azote du fuel. Les autres polluants HC, CO ainsi que les fumées visibles peuvent être en première analyse considérés comme étant le résultat d’une combustion incomplète. La teneur en cendres dans les FO2 ainsi que  les éléments métalliques peuvent influer sur la teneur en particules des émissions. Les composés sulfurés rejetés sont en rapport direct avec la teneur en soufre des fuels. Dans ce qui suit nous décrivons les processus de production des polluants principaux générés par le moteur diesel.

### Pollution de l’air par les poussières

A Praia la qualité de l’air au niveau des sites des projets est relativement bonne. L’activité de construction du réservoir d’eau et des centrales électriques va produire beaucoup de poussières du fait des déversements de matériaux (sable) et des terrassements (décapage). En plus, elle va occasionner un trafic important de camions de transport de ces matériaux, d’engin de terrassement, de tassement etc. Les travaux du projet entraîneront localement, une augmentation de la poussière dans l’air du fait des fréquents déplacements de camions et matériels roulant.

En phase de construction, les installations du chantier et les travaux d’exécution entraîneront localement une augmentation de la poussière dans l’air en cas de vent et pendant les travaux, avec les déplacements des engins.  Cette situation peut indisposer  le personnel de chantier et celui des installations existantes, mais l’effet serait relativement moyen et peut être partiellement évité.  L’importance de cet impact sera faible car d’intensité faible, d’étendue locale et de durée courte.

En phase de fonctionnement, il est à craindre des nuisances relatives aux rejets atmosphériques provenant des centrales et des incinérateurs. L’impact sur la qualité de l’air sera essentiellement imputable aux émissions gazeuses des moteurs diesel. Il existe deux classes distinctes de normes de qualité de l’air relatives aux centrales thermiques : la première fixe les limites pour les rejets éventuels émis par l’installation ; la  seconde, une norme de qualité d’air ambiant, définit le niveau maximum de concentration au sol de polluants au niveau de la zone environnante. Les concentrations maximales au sol comprennent aussi bien les rejets de la centrale proprement dite que les rejets significatifs des autres sources (des moteurs fonctionnent déjà sur le site et dont la centre est une extension).

Le site de Palmarejo est situé à environs 450 m du quartier de Sidadele dans sa partie Nord et est entouré par l’ancienne centrale et ZDTI à l’Ouest, le site de Santiago golf au Sud et l’unité de salinisation à l’Est. Du fait du sens de déplacement des vents forts en direction NE à la vitesse moyenne estimée de 3,8m/s, les impacts de la pollution par la poussière pourrait être plus ressentis du coté de l’unité de salinisation. Par contre, au niveau du quartier Sidadele et de la zone de ZDTI, zone de développement future des activités de tourisme intégré, les impacts des émissions de poussière sur ces populations seront minimes.

Les impacts redoutés sur la qualité de l’air et l’atmosphère durant la phase de fonctionnement de la centrale électrique sont liés aux émissions NO2 et de SO2 pouvant provenir du fonctionnement de la centrale (combustion des hydrocarbures) et du traitement des huiles (incinération des huiles usagées).

Au niveau du site de Palmarejo,  il existe déjà 4 groupes électrogènes, dont 02 groupes de 5,5 MW chacun installés en 2002 et  02 groupes de 7,4 MW chacun installés en 2008. L’extension apportera deux (2) groupes électrogènes nouveaux de 11,2 MW chacun et la capacité de stockage de fuel lourd passera à 3700 m3.

Le fonctionnement de ces quatre (4) groupes électrogènes entrainera ainsi une augmentation de la consommation de fuel d’où une augmentation aussi de la production d’huiles usagées. Subséquemment, la production de substances polluantes (SO2, NO2 etc.) provenant de la consommation du fuel et de l’incinération des huiles usagées pourrait augmenter accentuant en outre les impacts négatifs sur la pollution de l’air et de l’atmosphère par une augmentation des émissions de SO2 et de NO2 au niveau de chaque site. Par ailleurs, il est important de rappeler que les émissions de SO2 sont directement liées à la teneur en soufre du fioul utilisé. Plus, la teneur en soufre du fioul est élevée plus la production de SO2 sera important. Et au niveau du site, la gestion des huiles usagées constitue la plus grande préoccupation des autorités d’Electra, des services de l’environnement et de l’énergie.

Ainsi, les populations susceptibles d’être affecter par ces émissions seraient le personnel employé de la centrale et les populations aux environs immédiat.

Produits de la combustion du fuel lourd

| Produit | Masse de gaz humide (kg/an) | Volume de gaz humide en (Nm3/an) | %-mass | %-volume |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N2 | 715 872 863 | 572 698 291 | 72,77% | 75,88% |
| O2 | 110 053 319 | 77 037 323 | 11,19% | 10,21% |
| CO2 | 109 928 067 | 55 963 380 | 11,18% | 7,41% |
| H2O | 33 156 340 | 41 261 223 | 3,37% | 5,47% |
| SO2 | 2 105 164 | 736 808 | 0,21% | 0,10% |

Polluants (évalués à partir de l’EP42)

| Polluants | Tonne/an |
| --- | --- |
| NOx | 2518 |
| CO | 576 |
| SOx (b) | 2415 |

La capacité énergétique du fuel sur la base de cette consommation annuelle  et pour un PCI de 42,7 MJ/kg est de l’ordre de 1.622.600 GJ ou en unités anglo-saxonnes 1.538.000 MMbtu (Millions de BTU).

### Risques de contamination de l’air par  les oxydes d’azote (NOx)

Formation des oxydes du type NOx dans les moteurs diesel de puissance

Dans les moteurs diesel la formation d’oxyde d’azote a lieu par deux mécanismes. La source la plus importante est celle qui résulte de la dissociation à haute température et de la réaction qui s’en suit entre les molécules d’azote et celle de l’oxygène de l’air de combustion. La partie la plus importante du NO est formée dans la région très chaude de la flamme, à partir de la dissociation de la molécule d’azote issue de l’air de combustion. C’est le processus dit thermique. Le second mécanisme de production des oxydes d’azote est celui qui fait intervenir les atomes composés d’azotes du fuel réagissant avec l’oxygène. Ce second mécanisme n’existe presque pas pour le FO2 et le diesel oil.

Une combustion bien maîtrisée (par la conception et l’exploitation) minimise la production des NOx.

Mode de contamination de l’air par  NOX éjectés à partir des cheminées :

Dans la formation des oxydes d’azotes issus de la combustion dans les nouveaux moteurs diesel, le   monoxyde d’azote NO représente environ 95 % du NOx total et le dioxyde d’azote représente environ les 5 % restants. Dans l’atmosphère, le monoxyde d’azote va réagir avec l’ozone de l’air (O3) pour produire du NO2 Cette formation du dioxyde d’azote va encore s’accélérer en raison de la présence des VOC certes présents en quantités plus petites durant la phase d’émission (20 à 100 ppm en volume) mais agissant comme catalyseur. De plus, une réaction inverse se produit  quand le NO2 se dissocie sous l’effet des rayons du soleil pour former du NO et de l’ozone.

Valeurs quantifiés de rejets de NOx

La masse totale de NOx évaluée selon l’AP42 pour les émissions non contrôlées (c’est-à-dire sans artifice technologique pour abaisser les émissions) est égale à 2518 t/an, soit 3330 mg/Nm3 quand elle est rapportée au nombre de Nm3 totaux théoriques d’émissions gazeuses. Cette valeur en soit n’est pas alarmante car les constructeurs utilisent divers procédés de conception pour réduire durant la phase de combustion la quantité de NOx émise. Parmi ces technologies citons: l’injection de fuel retardé, les taux de compression très élevés, la pression d’injection très élevée, l’optimisation de la géométrie de la chambre de combustion. Ces technologies adoptées par Plusieurs constructeurs, permettent d’abaisser les températures de combustion et de minimiser les périodes de températures hautes dans la chambre de combustion. Ces actions réduisent les NOx jusqu'à – 35 %. Le constructeur pourrait garantir un maximum de 2000 mg/Nm3, valeur que nous retiendrons. En réalité on peut même espérer des émissions < 1500 mg/Nm3.

Comparaison avec la norme de la Banque mondiale

Si on se réfère aux directives de la Banque Mondiale, (PPAH, Word Bank Group, effective on July 98), en son annexe C, l’émission autorisée pour les PM est de 100 mg/Nm3 pour les centrales dont la puissance est  inférieure ou égale à 50 MW, ce qui conforte la centrale de Palmarejo. Par rapport à cette norme, les groupes sont conformes à la norme de la BM.

Pour les machines a combustion, en général

| Nature du Fuel | Valeur limite NOx en mg/Nm3 | Conditions |
| --- | --- | --- |
| Gaz | 125 | Sec à 15% O2 effluents gazeux |
| Fuel léger #2 | 165 | Sec à 15% O2 effluents gazeux |
| Fuel lourd # 6 | 300 | Sec à 15% O2 effluents gazeux |

Quand les conditions d’exploitation sont difficiles et si la qualité de l’air est bonne, la BM autorise jusqu'à un maximum de 400 mg/Nm3.

Pour les centrales  diesel

Dans son chapitre  réservé aux centrales thermiques du type Diesel les valeurs suivantes sont recommandées par la norme :

- Pour les Centrales construites avant Juillet 2001, la valeur limite après les multiples tests réalisés par l’agence américaine EPA est de 2300 mg/Nm3 à 15% d’O2 sec correspondant à 17g/kWh.

- Pour les Centrales construites après juillet 2001, la valeur limite maxi des NOx à 15% d’O2 sec est de 2000 mg/Nm3 correspondant à 13 g/kWh.

Eu égard à ce qui précède, la valeur d’émission en NOx est bien dans les normes édictées par la banque mondiale. En conclusion, l’effet sur la qualité de l’air sera acceptable pour ce type de centrale.

Carte de Concentration en moyenne annuelle NOx

### Contaminations par les particules fines

Mode de Contamination de l’air par les particules fines

En l’absence de mode de traitement, non envisagé ici, le NOx se combine avec les composées du H2O et du SO2 pour donner naissance à NH3 et H2SO4, éléments favorisant les particules fines. L’importance des particules fines émises va donc dépendre fondamentalement de la teneur en cendres et en soufre du fuel. Les COV émis agiront aussi comme catalyseurs dans la formation des particules fines.

Valeur maximum PM garantie à l’échappement des Cheminées

La valeur maximale garantie est de 100 mg/Nm3. Cette valeur est donnée avec les spécifications suivantes sur le fuel:

- taux de cendres égal à 0,12% maxi en poids

- taux de soufre égale à 3,4 % maxi en poids

Bien qu’elle diminue le taux de cendres, la centrifugation ne réduit pas le taux en soufre du combustible. Il n existe pas de norme  Cap-Verdienne en la matière. La  Banque mondiale préconise maximum à l’émission de 100 mg/Nm3.

Comparaison avec la norme de la BM

Si on se réfère aux directives de la Banque Mondiale, (PPAH, Word Bank Group, effective on July 98), en son annexe C, l’émission autorisée pour les PM est de 100 mg/Nm3 pour les centrales dont la puissance est  inférieure ou égale à 50 MW. Par rapport à cette norme, les groupes sont conformes à la norme de la BM.

Concentration moyenne sur le long terme dans l’ambiance

Nous n’avons pas d’information sur la concentration des particules dans l’ambiance, dans la zone du projet.

Tableau de synthèse pour l’Émission de particules

| PM | Valeur limite BM | Valeur limite garantie constructeur | Conformité par rapport à la norme |
| --- | --- | --- | --- |
| Émission | 100 mg/Nm3 | 100 mg /Nm3 | L’émission en PM est conforme (WB Guidelines) – Conforme/NS |
| Concentration PM 10 | 70 µg/Nm3 | Non Applicable | Fera l’objet de mesures annuelles in situ |

Émission de particules PM10 cartographie de  pollution

### Production de fumées

Différents types de fumées visibles dans les cheminées

Les matières en suspension peuvent apparaître sous forme d’un panache visible au niveau des cheminées sous forme de fumées de couleur blanche, bleue ou noire.

La fumée blanche: les particules liquides apparaissent sous forme de fumée blanche au démarrage à froid, en cas d’îlotage ou à faible charge. C’est essentiellement sous forme de fuel non brûlé.

La fumée bleue souvent visible est le résultat de fuite d’huile de lubrification qui s’échappe à travers les segments du piston pour se retrouver dans la chambre de combustion. L’huile est par la suite partiellement brûlée. Une maintenance adéquate est la meilleure façon de prévenir les fumées bleues.

La fumée noire résulte de l’agglomération de particules de carbone.

### Contaminations par le monoxyde de carbone

Formation du monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone est un gaz relativement inerte, sans couleur et sans odeur qui est un produit intermédiaire de la combustion. Le monoxyde d’azote se forme quand la relation de passage du CO au CO2 ne peut être complétée du fait d’une combustion incomplète. Cette situation est réalisée quand il y a manque d’oxygène pour brûler complètement les éléments hydrocarbonés du fuel au moment de la combustion ou quand la température des gaz d’échappement est trop basse. L’oxydation du CO en CO2 est un  processus de type cinématique et ne peut s’accélérer qu’en améliorant le mélange air / fuel durant la combustion.

### Contaminations par les oxydes de soufre

Formation des oxydes de soufre (SOx)

Les émissions d’oxydes de soufre dépendent presque exclusivement de la teneur en soufre du combustible. Durant le processus de la combustion, tout le soufre contenu dans le fuel est oxydé en SO2. L’oxydation du SO2 va donner le tri-oxyde de soufre SO3 qui en réagissant avec l’eau donne de l’acide sulfurique pouvant entraîner dans certaines conditions des pluies acides. L’acide sulfurique va aussi réagir avec les substances basiques pour donner des sulfates qui vont contribuer à l’augmentation de la concentration des particules type PM 10 et à la réduction de la visibilité. L’oxyde soufre contribue aussi à la corrosion des éléments du moteur.

Mode de contamination de l’air par le soufre

Le niveau de contamination essentiellement de la teneur en soufre du fuel. La teneur en oxydes de soufre détermine la masse de SO2 formée. Tout le soufre contenu dans le fuel réagit avec l’oxygène pour former du SO2. Par conséquent, plus le taux de soufre dans le combustible est réduit, plus les émissions en SOx seront réduites.

Valeurs quantifiés et garanties

Pour une teneur en soufre de 3,4% en poids, valeur maximum jugée raisonnable pour le fuel lourd, la valeur limite garantie par le constructeur est de 2000 mg/Nm3.

Le tableau ci dessous donne les valeurs garanties et celles de la norme.

| SO2 | Valeur Max garantie par le constructeur | Valeur limite Banque Mondiale | Conformité |
| --- | --- | --- | --- |
| Émissions de SO2 | 2000 mg/Nm3 | 2000 mg/Nm3 | Émissions SO2 Conforme |

Eu égard à ce qui précède, les émissions de SO2 respectent la limite fixée par la BM. On peut même dire que les émissions de SO2 seront de loin inférieures si la tendance actuelle notée des fuels à faible teneur en soufre est maintenue.

Tableau de synthèse pour le SO2

| SOx | Valeur estimée suite à modélisation | Valeur BM limite réactualisée par la BM | Valeur limite garantie constructeur | Conformité par rapport à la norme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emission | < 1900 mg/Nm3 | 2000 mg/Nm3 | 2000 mg/Nm3 | L’émission en SOx est conforme |
| Concentration | < 30 µg/Nm3 (site du CDB) | 50 µg/Nm3 | Non Applicable | Sera acceptable (par comparaison) |

Émission de SO2 cartographie de  pollution

### Contamination par les composes organiques volatils (COV) et les composes organiques totaux (COT)

Formation des composants organiques totaux et volatils (COT et COV)

Les polluants du type hydrocarbonés sont composés d’une grande variété de composants et leur formation est favorisée par une mauvaise combustion. En cas de manque d’air, de défaut d’homogénéisation du fuel survenant avant ou durant la combustion, on observe une combustion incomplète des dérivés hydrocarbonés. De même un mauvais ratio air / fuel ainsi qu’une mauvaise injection sont des sources de production des COT.

Mode de pollution de l’air par les composés organiques

Les COV et le COT sont des composés organiques toxiques. Ils sont déchargés dans l’atmosphère quand il y’a des imbrûlés dans les émissions. Celles de COV et de COT sont d’autant plus importantes que les moteurs fonctionnent en faible charge car la combustion n’est pas optimisée à ce niveau de charge. Pour la centrale, la puissance de base des moteurs est de l’ordre de 10 MW nous avons simulé que dans ce qui suit que la totalité du fuel est brûlée à très faible charge. De ce fait les émissions seront  maximisées. De même les émissions des composants organiques  sont plus importantes quand la machine fonctionne au diesel oil (en lieu et place du fuel lourd, en raison de la moindre volatilité du fuel lourd).

Valeurs évaluées

Pour le scenario envisagé, le total annuel rejeté dans la nature est de 4088 tonnes soit 5,42 mg/Nm3 (humide). Sur les mêmes bases la production annuelle d’hydrocarbures aromatiques polycycliques est de l’ordre de 146 tonnes, soit 0,193 mg/Nm3 (humide).

### Effets sur la santé des polluants atmosphériques

| Substance | Toxicité aigue | Toxicité chronique |
| --- | --- | --- |
| Oxyde d’azote | Les oxydes d’azote sont des composés fortement irritants, particulièrement pour les muqueuses, et leur inhalation provoque des lésions tissulaires des voies respiratoires | Effets réversibles et irréversibles sur les poumons possibles. Les personnes asthmatiques sont des populations sensibles. Les données sur les effets chroniques sont peu concluantes. Non classé quant à sa cancérogénicité |
| Dioxydes de Soufre | Le dioxyde de soufre (SO2) est un gaz toxique d’odeur piquante. L’exposition à de fortes concentrations entraîne la mort par asphyxie (blocage du système respiratoire). Ce gaz irritant devient insupportable bien avant que la concentration dangereuse soit atteinte | Difficultés respiratoires. Il est difficile d’identifier les effets spécifiques liés à une exposition chronique au SO2, celui-ci étant souvent associé à d’autres polluants. Ne peut être classé quant à sa cancérogénicité (groupe 3). |
| Poussières | Les poussières sont des particules fines, de diamètre compris entre 0,01 et 100 μm, susceptibles de se trouver en suspension dans l'air. Les poussières peuvent provoquer différents effets biologiques selon leur nature et leur dimension. Ce sont les particules de diamètre inférieur à 2,5 μm (PM2,5) qui sont les plus dangereuses pour l'homme, car inhalables par les voies respiratoires. La plupart des données épidémiologiques portent sur les particules de diamètre inférieur à 10 μm, dites grossières (PM10). | Les particules inhalées peuvent provoquer des effets biologiques très divers du fait de la multitude des polluants en cause et de la variété des réponses de l’organisme. Ce sont surtout les systèmes respiratoire et cardio-vasculaire qui sont affectés. Non classées quant à leur cancérogénicité, mais semblent accroitre les risques de cancers pulmonaires. |

Tableau 1	Impacts négatifs sur la qualité de l’air

| Critères d’analyse | Phase de construction | Phase d’exploitation |
| --- | --- | --- |
| Qualité de l’effet | Négatif | Négatif |
| Importance | mineur | Moyen |
| Réversibilité | partiellement | partiellement |
| Délai d’apparition | Immédiat | Immédiat |
| Probabilité d’occurrence | Probable | Probable |
| Possibilité d’évitement | Partiellement | Partiellement |

La future centrale thermique aura des impacts sur la qualité de l’air locale. Son développement implique l’introduction d’une source majeure d’émissions de NO2 et de SO2 dans le secteur où les concentrations existent déjà avec la centrale existante et celle prévue par le projet financé par la BAD. La principale zone d’impact se situe à environ un kilomètre au nord de l’installation. L’impact estimé en provenance de l’installation est considérablement diminué au delà de deux kilomètres. Les impacts sur la qualité de l’air de par la présence de l’installation sont de ce fait considérés comme localisés.

- Mesures de réduction :

Lors des travaux :

  - couverture des camions de transport de matériaux par des bâches

  - protection du personnel par des masques

  - information et sensibilisation des populations

Pendant l’exploitation :

  - La technologie de réduction des NOx serait nécessaire pour réduire les émissions de NOx. Un système d’élimination des NOx tel que la réduction catalytique sélective (SCR) pourrait être employé pour la Centrale afin de réduire de manière significative les émissions de NOx.

  - Des types différents de fioul (ou gaz naturel) pourraient être utilisés lors de la conception de la deuxième centrale, produisant ainsi un impact différent par rapport au type de moteurs considéré lors de cette évaluation.

  - Les émissions de SO2 sont directement liées à la teneur en soufre du fioul utilisé. Une expansion de l’installation nécessiterait l’utilisation d’un combustible pauvre en soufre (en dessous de 2 %).

- Mesures de Suivi :

  - Suivi des maladies respiratoires

  - Suivi des mesures d’atténuation en phase de travaux ci-dessus (couverture des camions ; masques de protection personnel, information/sensibilisation ;

  - Suivi des rejets des centrales et des incinérateurs.

  - Système de mesure en continu installé à l’endroit où l’impact serait le maximum et dans le cas de dépassement de la norme, le régime de production de la centrale pourrait être adapté pour réduire ces impacts.

## Impacts dus au bruit set aux vibrations

Dans le cadre de ce projet, les impacts liés bruits et vibrations seront ressentie moment des travaux de construction et surtout de fonctionnement des centrales électriques.

Phase de construction

Pendant la phase de construction, le bruit inhérent aux travaux proviendra essentiellement de l’utilisation des engins de terrassement et de construction (bulldozers, trucks, pelles mécaniques, niveleuses, bétonnières etc.).

Au niveau du site, il existe déjà une centrale,  les effets de bruits seront cumulés à ceux causés par le fonctionnement actuel des centrales existantes ainsi le bruit résultant sera important. Mais, vu l’éloignement du site du chantier par rapport aux zones d’habitations (soient 450 m du quartier Sidadele à Praia), les impacts seront restreints et très minimes voire inexistantes sur ces populations. En fait, les distances entre les sources de bruit et les habitations permettent de supposer que l’impact sonore du projet sur les populations sera faible.

Par ailleurs, il est important de rappeler que, les critères de construction doivent prendre en compte les nuisances dues au fonctionnement de la centrale existante actuellement. Les nuisances sonores provoquées par la construction du bâtiment sont considérées comme des niveaux de bruits typiques générés habituellement par la construction d’une centrale semblable à celle- ci. Si des activités doivent avoir lieu la nuit, les nuisances sonores seront ressenties plus loin du site.

Une autre nuisance sonore et de vibration qui pourrait impacter sur populations riveraines du chantier de la centrale, sera liée au passage des camions venant livrer les matériaux de construction et les moteurs. Ces vibrations liées aux passages répétés des poids lourds pourraient avoir des conséquences sur les habitations par l’apparition de fissures sur les murs des habitations construite en terre. Toutefois, cet impact sera faible car l’intensité est faible, de durée courte et localisé.

Phase de fonctionnement

Au cour de cette phase, les vibration des moteurs des deux nouveaux groupes cumulé a celles de l’ancienne centrale impacteront de façon significative sur les habitations dans les années à venir compte tenu des projets d’extension des habitations prévus par les autorités qui ont déjà délivré des permis à beaucoup de promoteur. Cependant, cet impact sera faible du fait de l’absence d’habitations à proximité (à 450m). Ceci est confirmé pour la centrale existante par le directeur générale de l’environnement qui affirme qu’aucune plainte ne leur à été transmis concernant la centrale électrique. Mais compte tenu de la nouvelle situation d’extension des habitats qui se profil à l’horizon, des mesures adéquates doivent être prises dans la conception du système de fonctionnement de la centrale pour juguler les impacts de bruits et de vibrations inhérents au fonctionnement des centrales électriques. Toutefois, les impacts des vibrations seront ressentis au niveau du personnel employé de façon très significative.  Ainsi, cet impact sera moyen du fait de sa localisation, d’intensité faible et de durée longue.

Il sera tenu compte des directives internationales relatives aux bruits et aux vibrations publiées par l’Organisation Mondiale de la Santé et par la Banque Mondiale. La centrale sera conçue conformément à ces normes. Selon la Banque Mondiale, le niveau sonore provenant d’une installation en fonctionnement devrait soit respecter les niveaux spécifiés au tableau ci-dessous, soit provoquer une émergence maximum de 3dB(A) si les niveaux sonores de fond dépassent déjà ceux indiqués au tableau ci-dessous.

Normes de la Banque Mondiale relatives aux nuisances sonores

| Récepteur | Journée (07h00-22h00) LAeq, 1 heure | Nuit (22h00-07h00) |
| --- | --- | --- |
| Résidentiel/institutionnel/scolaire | 55 | 45 |
| Industriel; commercial | 70 | 70 |

Tableau 2	Impacts négatifs dus aux bruits et vibrations

| Critères d’analyse | Phase de construction | Phase d’exploitation |
| --- | --- | --- |
| Qualité de l’effet | Négatif | Négatif |
| Importance | mineur | Majeure |
| Réversibilité | partiellement | partiellement |
| Délai d’apparition | Immédiat | Immédiat |
| Probabilité d’occurrence | Probable | Probable |
| Possibilité d’évitement | Partiellement | Partiellement |

Les niveaux de bruit dans les zones d’habitations voisines seront inférieurs d’environ 10 dB(A) aux normes de la Banque Mondiale. Sur le site, le bruit généré par la centrale existante va être exacerbé avec la nouvelle, et certainement plus avec celle prévu par le projet BAD. Cet élément va amplifier les niveaux de bruit. Lors de l’élaboration de la conception détaillée il conviendra de rechercher les meilleures méthodes d’amélioration de l’isolation phonique des bâtiments. Toutefois, puisque les émergences pourront être limitées, il serait possible ’intégrer une isolation phonique adéquate à la conception du bâtiment, pour assurer que les niveaux de bruit sur les récepteurs sont bien conformes aux normes de la Banque Mondiale.

Il nous est donc permis de conclure qu’il est possible de construire la centrale de telle manière qu’elle soit conforme au niveau de bruit requis en dehors des limites du site. Des sources significatives de vibrations ne devraient pas exister pendant les opérations de la centrale, ou ne seront pas perceptibles au delà des limites du site.

- Mesures de réduction :

  - Insonorisation des locaux de moteurs

  - protection du personnel par des casques

  - information et sensibilisation (personnel et usagers)

- Mesures de Suivi :

  - Suivi des maladies auditives

  - Suivi des mesures d’atténuation en phase de travaux ci-dessus (casques de protection personnel, information/sensibilisation) ;

## Impacts négatifs sur les sols et les eaux

En phase de construction, les risques d’altération de la texture des sols environnants seront relativement faibles avec la présence d’engins de travaux et le stockage des matériaux. On peut juste craindre des risques de dégradation et de salissure par les résidus de chantier, mais qui seront très limités et pourraient être facilement évités. Les installations de chantiers temporaires avec la présence des engins et camions peuvent entraîner des effets sur le sol, en termes compactage et destruction de sa structure avec les passages répétés, mais aussi de contamination par les rejets ou écoulement d’huiles de vidange.  Aussi, en cas d’ouverture de nouvelles carrières, le retrait de la couche de terre végétale des zones d’emprunt et d’excavation modifiera sensiblement les propriétés du sol (fertilité, profondeur, etc.). En cas d’exploitation non contrôlée, les zones d’emprunt peuvent générer un important ruissellement qui peut accroître le phénomène d’érosion des zones voisines. Toutefois, ces effets sur les sols sont relativement modérés et peuvent être fortement atténués.

Il n’existe pas de cours d’eau au niveau du site et les risques d’altération des eaux souterraines par les travaux sont relativement faibles. Les travaux de construction entraîneront d’importants besoins en eau notamment lors du chantier. Ceci augure donc d’importants prélèvements sur les ressources hydriques. Les prélèvements pour les besoins en eau du chantier seront très certainement effectués à partir du réseau de Electra. Cet état de fait ne pourra pas impacter de façon majeure la disponibilité des ressources en eau pour les autres usages domestiques. Aussi, les effets de cet impact seraient relativement modérés.

Il sera important que les prélèvements d’eau du sol soient réalisés de manière contrôlée et qu’ils ne mettent jamais en péril les ressources des populations locales.

Lors de l’exploitation, des risques de contamination des sols sont à craindre en cas de rejets incontrôlé des huiles (ou de fuites sur les sites de stockage), comme c’est le cas actuellement à Praia. L’impact potentiel redouté dans le cadre du fonctionnement de ce projet d’extension de centrale est celui de la pollution du sol  par les huiles et les hydrocarbures. Le bâtiment moteur, les aires de stockage des hydrocarbures et des huiles de lubrifications, ainsi que les aires de dépotages pour la réception des hydrocarbures et le chargement/déchargement des huiles de lubrification et l’unité de traitement des eaux huileuses constituent des sources de pollution du sol si les dalles ne sont complètements étanches et équipées d’un réseau de collecte des eaux de lavage ou par des déversements accidentels.

Le site du projet d’extension de la centrale de Palmarejo est occupé actuellement sur les ¾ de sa superficie par plusieurs centaines de fûts à même de sol sans dalle étanche qui servent de stockage de l’huile usagée. Ceci constitue une situation à risque de pollution.

Sur le site de Praia, on note la présence d’un talweg à proximité des sites ; celui de Praia draine les eaux de ruissellement vers la mer. Présentement ces talwegs sont utilisés pour le rejet des huiles usagées, ce qui constitue une pollution majeure au niveau des exutoires. Aussi, avec la construction des centrales, on peut craindre une accentuation de la pollution si aucune disposition n’est prise ou respectée. Ces impacts pourraient être significatifs à moyen et long terme au niveau de la faune et flore marine située au droit de l’exutoire du talweg dans lequel les huiles usagées sont rejetées.

D’où la nécessité de privilégier l’installation d’une unité de traitement de boues huileuses, et les résidus du traitement des eaux boueuses seront incinérés par un incinérateur approprié.

Tableau 2	Impacts négatifs sur les sols et les eaux

| Critères d’analyse | Phase de construction | Phase d’exploitation |
| --- | --- | --- |
| Qualité de l’effet | Négatif | Négatif |
| Importance | mineur | Majeure |
| Réversibilité | partiellement | partiellement |
| Délai d’apparition | Immédiat | Immédiat |
| Probabilité d’occurrence | Probable | Probable |
| Possibilité d’évitement | Partiellement | Partiellement |

Le volume d’eaux usées produit par la centrale sera relativement limité. L’eau rejetée sera presque uniquement de l’eau de purge provenant du système de refroidissement et des chaudières de récupération dont la vapeur produite maintiendra le combustible aux températures requises. L’eau provenant des installations de nettoyage, des eaux de ruissellement des zones de dépotage ainsi que les eaux usées domestiques (douches et sanitaires installés pour les ouvriers, etc.) seront traitées avant d’être rejetées dans le milieu naturel.

Les eaux usées doivent être évacuées conformément aux normes de rejet de la Banque Mondiale.  A cet effet, il est prévu une installation de traitement des eaux usées : bassin de décantation, fosse à huile. Ces bassins de décantation sont des cavités creusées dans le sol qui permettent une séparation successive des huiles présentes dans les eaux usées. Il faudra veiller au bon fonctionnement de la station et éviter qu’il soit saturé et que  les eaux huileuses se déversent sur le sol, entrainant ainsi sa pollution voire la pollution de la mer sous l’effet de ruissellement par les eaux de pluies.

Sous ce rapport, on peut conclure que la centrale proposée n’aura pas d’impact significatif sur les problèmes d’approvisionnement en eau. Toutefois, des risques sont potentiels sur les sols et les eaux marines si les rejets sont faits ans la nature ou si la station de traitement ne fonctionne pas correctement.

- Mesures de réduction/atténuation :

  - Gestion écologiques des déchets de chantier (huiles et déchets solides et liquides)

  - Exploitation, rationnelle des carrières et sites d’emprunt

  - Station de traitement des eaux usées

- Mesures de suivi :

  - contrôle de la pollution par les déchets liquides (les huiles usées)

  - contrôle de l’exploitation et de la remise en état des sites d’emprunt

  - contrôle de la pollution par les déchets liquides

  - contrôle de l’exploitation des points d’eau existants

  - contrôle de la performance de la station de traitement

## Impacts négatifs sur la végétation locale

Phase de construction

Les travaux se déroulant en zone périurbaine excluent tout déboisement  de zones forestières et  n’auront aucun effet négatif sur la flore et la faune qui sont quasi inexistantes sur les sites aussi bien à Praia qu’à Mindelo. Toutefois, l’ouverture et l’exploitation anarchique et non autorisée de nouvelles carrières de matériaux de construction (sable, gravier, latérite, etc.) peuvent participer aussi à la déforestation et à la défiguration du paysage avec les stigmates liés aux trous creusés pour le prélèvement des matériaux.

Phase d’exploitation

Lors de l’exploitation, il n y aura pas des impacts significatifs en l’absence de végétation sur le site.

Tableau 4	Impacts négatifs sur la végétation

| Critères d’analyse | Phase de construction | Phase d’exploitation |
| --- | --- | --- |
| Qualité de l’effet | Négatif | Néant |
| Importance | mineur | Néant |
| Réversibilité | partiellement | Néant |
| Délai d’apparition | Immédiat | Néant |
| Probabilité d’occurrence | Probable | Néant |
| Possibilité d’évitement | Partiellement | Néant |

- Mesures de réduction/atténuation :

  - Reboisement compensatoire en cas de déboisement sur les carrières

- Mesures de suivi :

  - contrôle du déboisement lors de l’ouverture/exploitation des carrières

## Impacts négatifs sur le cadre de vie (usagers du site et des riverains)

Impact sur le cadre de vie et le bien être des populations (Praia)

Au moment de la réalisation de l’étude, les habitations les plus proches du site du projet étaient de 450 m. C’étaient les habitations du quartier de Cidadele qui s’étendent sur 112 hectares. C’est un nouveau quartier qui fait partie des projets d’extension urbaine de la ville de Praia. Compte tenu de la distance qui le sépare du site du projet et de sa position géographique par rapport au vent dominant de la zone et du site de la centrale, le cadre de vie et le bien être des populations n’étaient pas affectés. En effet, la direction Nord est des vents dominants et la position occidentale du quartier de Cidadele fait que les nuisances liées aux émissions atmosphériques de la centrale (fumée de la centrale et de l’incinérateur) et la pollution sonore  n’affectent pas le quartier. Aussi, même avec l’extension de la centrale et la construction de la citerne de stockage, il n’est pas suspecté d’incidences négatives du projet sur le cadre de vie et le bien être des populations riveraines.

Durant les travaux, les rejets anarchiques des déchets solides et liquides de chantier (déblais, résidus divers, etc.) pourraient dégrader le milieu immédiat, car les points de rejets pourraient être transformés en dépotoirs sauvages d’ordures, surtout que les résidus de démolitions et  les déblais seront  très importants.  Les rotations des véhicules acheminant le matériel et les matériaux de construction risqueront aussi de gêner la circulation et la mobilité en général, en plus des nuisances (bruit, poussières) auxquelles les riverains seront exposés. Aussi, les travaux ne vont pas entraîner des désagréments dans la fourniture de l’eau, de l’électricité et du téléphone dans les zones riveraines aux de travaux.

En phase de mise en service, on va surtout prendre en compte les risques d’insalubrité et les nuisances liées aux bruits et aux émissions atmosphériques précédemment décrites, surtout pour le personnel d’exploitation.

Impacts de Fioul lourd

On peut noter que, hormis pour le fioul lourd, le site n’emploie pas d’autres produits classés comme CMR (Cancérigène, Mutagène, Repro-toxique ou toxique pour la reproduction chez les femmes présentes dans le site et opératrices d’exploitation). Le fioul lourd est classé par l’INRS et par les raffineurs de pétrole comme un produit CMR de catégorie 2. La définition des CMR de catégorie 2 est la suivante: « sont des substances devant être assimilées à des substances cancérogènes pour l’homme. On dispose suffisamment d’éléments pour justifier une forte présomption que l’exposition de l’homme à de telles substances peut provoquer un cancer ».

Il conviendra donc que le personnel en charge de réaliser les opérations de dépotage du fioul lourd soit pourvu des équipements de protection individuelle adéquats comprenant des gants, une combinaison, des lunettes et un masque (filtrant les vapeurs organiques).

Ces équipements devront être correctement entretenus et périodiquement renouvelés. Les autres produits seront placés sur des bacs de rétention, permettant de contenir tout déversement accidentel. Le personnel sera équipé des protections individuelles adéquates lors de la manipulation de ces produits. Le risque chimique lié à la mise en œuvre de produits dangereux pourra être ainsi considéré comme maitrisé si les mesures décrites dans ce chapitre sont mises en œuvre.

Rejets huileux

La centrale en fonctionnement détient plus de 1500 futs de 200 l soit environ 300 000 l stockés en prévision d’incinération. Les risques environnementaux associés sont :

- déversement accidentel suite à percement ou malveillance;

- entrainement explosif suite à un incendie dans la zone de stockage;

- rejets dans le canal vers la mer du fait d’une séparation ou épuration non efficace.

Tableau 5	Impacts sur le cadre de vie des populations

| Critères d’analyse des impacts | Phase de construction | Phase d’exploitation |
| --- | --- | --- |
| Qualité de l’effet | Négatif | Négatif |
| Importance | Moyen | Majeure |
| Réversibilité | Réversible | Réversible |
| Délai d’apparition | Immédiat | Immédiat |
| Probabilité d’occurrence | Probable | Probable |
| Possibilité d’évitement | Partiellement évitable | Partiellement évitable |

## Impacts négatifs sur les activités sociales, économiques et culturelles

Impacts sur les activités socioéconomiques

L’environnement socioéconomique des sites du projet d’extension de la centrale de Palmarejo est relativement paisible. Presque aucune activité d’importance majeure susceptible de subir les incidences négatives qui proviendraient du projet n’y ait noté au niveau de l’environnement immédiat du site. Toutefois, dans le cadre du développement urbain un certain nombre d’aménagement sont projetés dans la zone d’influence du projet. Ces activités prévues dans un court et moyen terme pourraient subir des impacts négatifs du projet d’extension de la centrale. Lors des travaux, le stockage non autorisé de matériaux et/ou d’engins de travaux sur des terrains privés pourrait générer des conflits avec les propriétaires, surtout en cas de leur pollution/dégradation. Pour le site prévu, les risques de perturbation des activités socioéconomiques sont très faibles, voire nuls : il n ya aucune activités sur le site qui appartient à ELectra.

Impacts sur le patrimoine culturel

Au plan culturel, il n’existe sur le terrain aucun site archéologique susceptible d’être perturbé par les travaux. Toutefois, en cas de découverte fortuite, les Entreprises de travaux devront s’engager à avertir immédiatement les services du Ministère chargé de la Culture, et les travaux seront orientés conformément à leurs directives.

Impacts sur les activités agricoles

Le Cap vert n’est pas un pays à vocation agricole. La nature du sol qui est globalement basaltique  et le climat relativement sec rendent extrêmement difficile cette activité. Cependant, au niveau de quelques endroits où l’on trouve un sol meuble et une ressource hydrique cette activité se pratique. C’est le cas de la vallée de Ribiera. Dans la vallée de Ribeira de Palmarejo localisée à l’Ouest de la Centrale, on trouve La ferme du Natario, un domaine agricole assez important, avec une exploitation de cultures horticoles, fruitières et la production de grog. Cette ferme du fait de sa position relativement éloignée du site du projet d’Electra ne présentera aucun risque de subir les impacts négatifs de l’extension de la centrale.

Impacts sur les activités pastorales

L’élevage pratiqué à Praia et d’une manière générale au Cap vert est de type semi intensif avec une alternance entre la stabulation et la divagation. Cependant, la divagation reste très limitée à cause des contraintes du relief et de la faiblesse des pâturages. Cette situation fait que l’élevage est une activité quasi absente dans la zone du projet.

Impacts sur les activités de pêche

Le site du projet est localisé en bordure de mer sur une façade de l’Océan Atlantique. La zone de la côte qui fait face à la Centrale n’est pas traditionnellement utilisée par les pêcheurs, déjà que d’ une part l’accès n’est pas facile du fait de la nature très accidentée de la falaise et que d’autre part il n’ ya pas de populations proches vivant dans cette zone. De ce fait le projet d’extension de la centrale électrique et la construction de la citerne de stockage n’auront aucune incidence sur les activités de pêche car il n’en existe pas dans la zone.

Impact sur le paysage

Le paysage local qui englobe le site du projet et sa zone d’influence est relativement homogène. Il est caractérisé par un relief très accidenté dominé par une succession de collines et des plateaux discontinus qui sont relié par des plaines relativement basses. La présence des installations sur le site avec l’actuelle centrale électrique et les unités de dessalement et de stockage d’eau n’a apporté aucune modification substantielle du milieu de nature à impacter négativement sur le paysage local.  Sous ce rapport, par rapport au projet d’extension de la centrale et la construction de la citerne de stockage d’eau,  il n’est anticipé aucune transformation majeure susceptible d’altérer  l’état actuel du paysage.

Impacts sur les projets actuels et futurs de la commune (Praia)

D’après la mairie de Praia, plusieurs plans d’occupation portés par les municipalités de Praia, de Sao Domingos et de Ribeira Grandé portant sur des projets immobiliers et hôteliers de grandes envergures sont en gestation. Parmi les projets en cours, ceux localisés à l’ouest du site d’ELECTRA. Il s’agit de la Zone de Développement Touristique Intégré (ZDTI) de Santiago Golf Ressort, statué par le décret- Réglementaire n° 9/98 31 Décembre. Cette ZDTI se développe dans la zone côtière sud-est du district de Praia, elle a une superficie de 990 ha, et  intègre dans sa zone orientale l’entreprise Santiago Golf Ressort, qui occupe une superficie de 644 ha.Le site de Santiago Golf Ressort est constitué de terrains de concessions qui sont attribués à une entreprise touristique qui est actuellement dans sa première phase de commercialisation. Il  est organisé autour d’un terrain de golf, de structures hôtelières, de résidences, de commerces, de cliniques médicales, des plages, un port de complaisance, des zones administratives et techniques. La première phase de lotissement, à Quinta da Achada, se poursuit et la première étape de construction d’infrastructures a été lancée. La réhabilitation de São Martinho a aussi commencé, et a été intégrée dans le périmètre de l’entreprise. Dans la première phase, il est prévu  d’après l’entreprise de réaliser 8.600 lits dont 65% vont concerner le tourisme et 35% seront affectés pour  les résidences.

Juste au Nord des terres d’ELECTRA, il existe un projet d’extension urbaine proposé aussi par le Santiago Golf Ressort, en partenariat avec la Commune de Praia, appelé  Nouveau Plateau. Cette zone aspire à devenir une zone décentralisée de fonctionnement des services administratifs de la municipalité de Praia et de développement de la zone urbaine. Le Nouveau Plateau va abriter des édifices publics, des commerces, des bureaux, des zones de résidences de grand standing, avec des rues, avenues, allées, places d’affaires riches en éléments naturels et traditionnels de Praia, autour d’un ensemble d’équipements urbains indispensables. La zone d’implantation de ce projet se développe a partir des terrains de l’ELECTRA dans la direction nord jusqu’à la route et vers l’ouest jusqu’ à la vallée de Ribeira de Palmarejo. A l’Ouest de Ribeira de Palmarejo, dans la zone de Achada Furada, au sud du Mont Vermelho, est basée l’entreprise de Cidadela, dont les chantiers d’infrastructures ont déjà été initiés et sont à leur seconde phase de commercialisation. Elle couvre une superficie totale de 112 ha et prévoit d’installer une capacité de 1000 lits. Cette entreprise s’associera avec la zone urbaine actuelle, pour devenir la zone la plus occidentale de Praia.Certain de ces projets comme ceux de Cidadela sont en cours de réalisation, les autres vont incessamment démarrer d’après la mairie de Praia. A priori rien ne s’oppose à ce que les projets prévus par les municipalités se fassent sur les sites identifiés (Santiago Golf Ressort, ZDTI, Achada Furada) car, la cohabitation avec les installations actuelles d’Electra et celles prévues  dans la présente étude demeure très possible. La seule contrainte qui existe concerne le respect des servitudes de sécurité comme indiqué sur le tableau ci-dessus :

| Valeurs seuils | Distances en mètres avec les établissements |
| --- | --- |
| 3 KW/m 2 | Distances létales 290 mètres |
| 5 KW/m 2 | Distances irréversible 365métres |

Cette dimension sécuritaire devrait être intégrée par les municipalités dans la planification et l’occupation de l’espace dans la zone du projet. Electra devra également veiller à ce que cette distance soit respectée. Toutefois, il est à noter que si les mesures de sécurité peuvent être jugulées sur la base du respect  des distances de sécurité ; il n’en sera pas de même pour les émissions de fumée et  les nuisances sonores de la centrale. Il est redouté que ces impacts (fumée et bruit de la centrale) affectent négativement les futurs riverains sus mentionnés du site du projet. De ce fait, comme il est prévu des structures médicales dans ces projets, il fortement recommandé de les éloignées le plus possible du site du projet au risque de les exposer aux impacts de la centrale.

Tableau 6	Impacts sur les activités socioéconomiques et culturelles

| Critères d’analyse des impacts | Phase de construction | Phase d’exploitation |
| --- | --- | --- |
| Qualité de l’effet | Négatif | Négatif |
| Importance | Mineur | Moyen |
| Réversibilité | Réversible | Réversible |
| Délai d’apparition | Immédiat | Immédiat |
| Probabilité d’occurrence | Peu probable | Peu probable |
| Possibilité d’évitement | Partiellement évitable | Partiellement évitable |

## Evaluation des impacts des rejets liquides du process

L’eau primaire d’alimentation de la Centrale de Palmarejo est de l’eau de mer  dessalinisée  Elle est utilisée sans traitement supplémentaire pour les besoins humains et le service pour certains auxiliaires, ou adoucie pour des utilisations spécifiques requérant une eau de haute qualité. Pour les postes et systèmes suivants, l’eau déminéralisée est requise :

### Le système de refroidissement HT et BT des  moteurs

- la production eau et vapeur surchauffée,

- l’alimentation en eau de manœuvre des centrifugeuses,

- l’alimentation des bacs de réactifs,

- l’eau d’appoint des chaudières de récupération.

L’analyse chimique de l’eau dessalinisée donne les valeurs suivantes :

Caractéristiques de l’eau dessalinisée

| Titres | Centrale Diesel de Palamrejo |
| --- | --- |
| Microrganismos viáveis - ufc/ml | < 10 |
| Coliformes totais - col/ml | 0 |
| Coliformes fecais - col/ml | 0 |
| Cloro residual - mg/l Cl2 | - |
| Ph | 9,2 |
| Alcalinidade - mg/l CaCO3 | 38,0 |
| Azoto amoniacal - mg/l NH4 | 0,0 |
| Nitritos - mg/l NO2 | 0,0 |
| Nitratos - mg/l NO3 | 0,0 |
| Fósforo - ug/l PO4 | 0.13 |
| Cloretos - mg/l CI | 283,6 |
| Sulfatos - mg/l SO4 | 7,3 |
| Dureza Total - mg/lCaCO3 | 68,1 |
| Cálcio - mg/l Ca | 7,2 |
| Magnésio - mg/l Mg | 12,2 |
| Ferro total - mg/l Fe | 0,07 |
| Sílica - mg/l SiO2 | 0,2 |
| Condutividade - uS/cm | 974 |
| Sólidos dissolvidos totais -mg/l | 477 |
| Turvação – UNT | 0,4 |

L’eau dessanilisée et adoucie utilisée dans le process génère en fin de cycle des rejets qui seront ségrégués selon leur provenance et traités pour rencontrer les exigences environnementales, elles concernent:

- les purges des chaudières de récupération,

- les produits du lavage des chaudières de récupération,

- les effluents de l’unité d’adoucissement ou de déminéralisation,

- les eaux usées sanitaires,

- les eaux de ruissellement,

- les eaux issues du nettoyage des équipements.

Note

- Les circuits de refroidissement HT et BT devront aussi être pris en compte, bien que la probabilité  du renouvellement de l’eau de ces systèmes soit très faible. En effet, en cas de nécessité de maintenance, ces circuits sont vidangés et les rejets doivent être gérés avec une grande prudence en raison des produits chimiques potentiellement toxiques qu’ils contiennent.

- Les boues issues de la centrifugation seront traitées dans le chapitre sur les déchets solides et semi solides.

### Eaux de lavage des chaudières de récupération

Pour maintenir un bon échange calorifique, il est nécessaire de nettoyer périodiquement le faisceau tubulaire des chaudières. L’eau de lavage est acide et nécessite d’être neutralisée avant évacuation. La quantité d’eau nécessaire pour le lavage est en moyenne de 1500 litres par cycle. La fréquence de nettoyage retenue sera de 12 fois par an sur la base des bonnes pratiques connues et en tenant en compte de la qualité des fuels actuels. Ceci représente 18 m3 d’eau nécessaires pour le lavage d’une chaudière. Les produits du lavage sont acides et sont neutralisés dans un bac séparé avant d’être transférés dans le bac de collecte des eaux huileuses. La neutralisation des eaux  de lavage des chaudières est obtenue  par l’ajout de NaOH.

### Eaux des purges de déconcentration des chaudières

Ces eaux chargées de produits chimiques sont potentiellement toxiques. Selon les caractéristiques de l’eau circulant dans les faisceaux tubulaires des chaudières, des purges de déconcentration régulières sont nécessaires pour retirer les composants non désirables. Une concentration trop élevée de ces ceux-ci entraîne une réduction du rendement des chaudières. Ces purges sont véhiculées dans un ballon d’éclatement des purges et seront traitées avant d’être rejetées dans le circuit de décantation et de séparation.

La périodicité des purges à effectuer est de l’ordre d’une purge par semaine, soit environ 50  purges par chaudière et par an. Les quantités dépendent de la dégradation de l’eau dans le système. La quantité purgée par chaudière et par cycle sera estimée à 0,5 m3 durant le cycle de purge. Cette valeur qui est une approximation représente 25 m3 d’eau par an et par chaudière.

### Eaux HT et BT

Les purges refroidies sont dirigées dans le bassin de collecte des eaux huileuses. Ces eaux chargées en produits chimiques potentiellement toxiques seront de temps à autre vidangées pour les besoins de maintenance des circuits. Elles pourront être ré-utilisées si leurs caractéristiques résiduelles après analyse l’autorisent. Autrement elles feront l’objet d’une vidange dans un milieu de décharge préalablement approuvé par le Ministère de l’Environnement du Cap Vert.

### Eaux de nettoyage des transformateurs principaux

Les eaux de nettoyage des transformateurs peuvent contenir des traces d’huile isolante. Ces eaux seront transférées vers le bassin de décantation via un séparateur d’huile ou envoyées directement dans le bassin de collecte des eaux huileuses.

### Eaux usées domestiques

Les eaux usées domestiques proviendront des installations sanitaires de la centrale. Le débit maximal prévu est de 120 litres par personne et par jour. Pour un personnel estimé à 30 personnes, le débit maxi journalier d’eaux usées domestiques sera situé entre 2,5 et 4 m3/jour. Ces eaux usées devront présenter s caractéristiques compatibles avec les normes nationales et internationales avant d’être rejetées. Pour le traitement des eaux usées, il sera installé une fosse septique en béton avec champ d’épuration dont les dispositions constructives respecteront les recommandations du Ministère de l’Environnement. Au préalable et avant toute vidange, les valeurs limites suivantes ne devront pas être dépassées.

Valeurs limites pour les eaux usées

| Paramètres | Valeurs | Unité |
| --- | --- | --- |
| MEST | 600 | mg/l |
| DB5 | 800 | mg/l |
| DCO | 2000 | mg/l |
| Azote total (exprimé en N) | 150 | mg/l |
| Phosphore total (exprimé en P) | 50 |  |
| Température | 30°C |  |
| pH | 6 – 9 |  |

### Nettoyage des équipements

Durant le lavage des moteurs et autres équipements, des émulsions composées d’eau, d’huile et de particules sont générées. En raison des quantités importantes d’huile de lubrification et de fuel lourd mises en jeu, les centrales diesel de ce type sont réputées être très sales si un minimum de nettoyage journalier n’est pas de mise. Outre les risques d’accidents par glissades et chutes, une maintenance de qualité ne peut être envisagée dans une centrale sale. Le nettoyage sera confié soit à des sociétés extérieures, soit à un personnel dédié de la Centrale et devra être continu (fréquence journalière). La quantité d’eau brute nécessaire pour ce nettoyage est de 2 à 5 mètres cubes par jour, dépendant de l’état de salissure du milieu. Seront concernés par ce nettoyage régulier: l’aire de centrifugation des fuels lourds, l’aire de dépotage des fuels, les aires de stockage des fuels et des huiles, les moteurs diesel et auxiliaires du bâtiment de la centrale et les autres parquets.

### Nettoyage de l’aire de centrifugation des fuels lourds

Le nettoyage au Karcher, sous pression et à chaud de préférence, aura pour but d’éliminer les fuites de fuel lourd et les cambouis. Il permettra de maintenir un parquet propre pour les travaux de maintenance routiniers des systèmes de centrifugation (nettoyage des bols, remplacement des joints).

Les eaux issues du nettoyage sont acheminées dans le bassin de collecte des eaux huileuses.

### Nettoyage de l’aire de dépotage des fuels

Le dépotage par camions entraînera des fuites de fuel lourd et léger au moment du raccordement et de la déconnexion des boyaux de transfert. Ces fuites seront éliminées immédiatement pour faire disparaître ou au moins minimiser les risques d’incendie et de chutes. De façon générale, il ne sera pas toléré de fuel stagnant, si minime soit-il, sur les aires de dépotage des fuels. Elles seront nettoyées de sorte à avoir toujours un parquet sec, non glissant, vide de toute trace de fuel. Les eaux chargées de produits pétroliers qui seront collectées seront acheminées via des conduites souterraines dans le bac de collecte des eaux huileuses.

### Nettoyage des moteurs diesel et auxiliaires du bâtiment de la centrale

Un nettoyage journalier avec les moyens appropriés sera de rigueur pour maintenir les moteurs, les auxiliaires de la salle des machines en parfait état de propreté. On tiendra compte des spécificités de chaque machine pour le choix des méthodes et moyens à utiliser pour le nettoyage (lavage sous pression, à chaud, utilisation de détergents, etc..). Les eaux huileuses collectées seront acheminées via des conduites souterraines dans le bac de collecte des eaux huileuses.

### Nettoyage des aires de stockage des fuels et des huiles

Les aires de stockage de fuels et d’huiles seront aussi nettoyées régulièrement selon une périodicité dépendant du rythme de salissure. De la même façon, on ne tolérera aucune eau ou émulsion stagnante dans les zones de rétention de ces parcs. Les eaux chargées de produits pétroliers seront acheminées via des conduites souterraines dans le bac de collecte des eaux huileuses.

### Nettoyage des autres parquets

Tous les autres parquets extérieurs (zone de rétention des transformateurs, parquets des produits chimiques, zone de stockage des huiles des équipements autre que les diesels, les bâtis matériels extérieurs couverts ou non couverts) feront l’objet de nettoyage dont la fréquence dépendra du rythme de salissure enregistré. Tout contact avec les sols sera évité durant ces lavages. Des caniveaux d’évacuation imperméables communiquant avec le système de traitement seront prévus à la construction.

### Eaux de ruissellement

Ces eaux sont celles collectées durant la saison des pluies. Les eaux de ruissellement seront captées et transférées via un drain ouvert directement vers le bassin de décantation intermédiaire. Le contenu de ce bassin  intermédiaire sera  transféré par pompage non automatisé  au bassin extérieur de sédimentation après contrôle des caractéristiques des effluents.

## Impacts des rejets solides et semi solides pendant l’exploitation

La centrale générera des déchets solides et semi solides. L’origine de ces déchets, les quantités produites ainsi que leurs modes de gestion sont décrits dans les sections qui suivent. Les matières résiduelles potentiellement dangereuses seront entreposées selon les prescriptions des normes.

### Réservoir de stockage des boues

Le but de ce réservoir est de collecter les boues avant de les pomper vers un réservoir  de stockage des boues. La boue en provenance des unités de production du fait des suintements, des centrifugeuses huile et fuel, est collecté dans un réservoir. Une pompe pneumatique, commandée par un détecteur de niveau, transporte le mélange vers un réservoir des boues externe. La vanne de sortie du réservoir de collecte des boues s'ouvre lorsque la pompe est démarrée. La couche de surface de l'unité est éliminée automatiquement par l'écrémeur à intervalles réguliers, réglés par une temporisation. La vanne de sortie s'ouvre à nouveau lorsque l'écrémage est achevé. La combinaison de l'écrémage et du réglage du niveau d'eau garantit une qualité de boues dense avec une très faible teneur en eau.

### L’incinérateur

L’incinérateur est conçu pour brûler les boues de la centrale. L’incinérateur devra fonctionner avec du fioul léger (LFO) pour le démarrage et lorsque la teneur en eau des boues est trop élevée pour assurer une combustion stable. Les caractéristiques du bruleur sont les suivantes:

- 1 Brûleur pour l’incinérateur d’une capacité de 0.095 m3/h,

- 1 Réservoir à boue,

- 1 Réservoir LFO,

- 1 cheminée avec sortie à 30 m du sol.

- Les eaux industrielles après traitement, issues de l’unité de traitement des eaux huileuses seront déversées avec les eaux pluviales dans le canal de débordement

### Boues du système de centrifugation

Les boues générées par la centrifugation des fuels lourds et de l’huile seront acheminées dans le réservoir des  boues via le poste de traitement. Les boues seront enlevées par camions vers un centre d’enfouissement.

Données relatives aux boues générées par l’épuration des fuels lourds

Sur la base des informations statistiques sur la centrifugation dans les centrales diesel, la quantité maximale de boues extraites à partir des fuels lourds varie entre 5,5/1000  13/1000 du poids à épurer. Cela correspond à une quantité de boues comprise entre 17 et 41 tonnes environ (selon les caractéristiques physico chimiques du fuel à épurer).

Évaluation de la quantité des boues générées

|  | Boue produite | Unité |
| --- | --- | --- |
| Purification des Fuels lourds par centrifugation | annuelle | Mensuelle |  |
| Quantité de fuel, annuelle à purifier | 26 597 | 2216 | tonnes |
| Hypothèse 1 : % de boues en poids | 0,55 | 0,55 | % |
| Quantité de boues générées par an et par mois | 146 | 12 | tonnes |
| Hypothèse 2 : % de boues en poids | 1,30 | 1,30 | % |
| Quantité de boues générées par an et par mois | 345 | 28 | tonnes |

### Traitement des eaux de lavage et des émulsions eaux/huiles

Une quantité importante des eaux usées de procédé, les émulsions composées de boues, d’eau, d’huile et les eaux de lavage sont envoyées dans le réseau de décanteurs et de séparateurs pour y être traitées. Un  dispositif spécifique permettra de récupérer la majorité des boues qui seront envoyées dans un tank dédié. Le poste de traitement sera curé régulièrement pour récupérer les boues résiduelles collant sur les parois et dans le fond. Des analyses régulières seront faites sur la composition des bacs de séparation, les décanteurs, les bacs de neutralisation et les réservoirs de rétention pour s’assurer que les objectifs environnementaux de rejet seront respectés. Les bassins, les séparateurs et les réservoirs tampons feront l’objet d’une vidange régulière pour nettoyage par des firmes autorisées par le Ministère de l’Environnement du Cap Vert.

### Huiles et solvants usés

Les huiles récupérées au séparateur d’huile, ainsi que les huiles usées provenant des divers équipements seront stockées dans des barils pour être ensuite brûlées dans les installations de la cimenterie ou des centres de stockage. Les solvants usés issus de la maintenance des machines ne seront pas brûlés. Ils seront transportés hors du site et gérés selon les recommandations du Ministère de l’Environnement du Cap Vert.

### Déchets domestiques de bureau

Les déchets domestiques générés à la centrale seront éliminés dans un site d’enfouissement sanitaire. Par contre les rebuts de bureau, tels le papier et le carton, seront ségrégués avant enlèvement par une société spécialisée, pour un traitement et remis dans un circuit de recyclage, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

### Contenants vides

Les contenants vides tels les barils, les futs PVC, les cartons, seront transportés hors du site par une firme autorisée et seront gérés selon la réglementation en vigueur.

### Déchets métalliques

Les déchets proviennent pour la plupart des rebuts après maintenances des machines et des équipements auxiliaires, les filtres usés, les vannes débridées et hors d’usage. Pour éviter les nuisances solides et l’obsolescence, évacuer les rebuts au centre de tri et recyclage.

### Bruit pendant l’exploitation

Certaines composantes de la centrale sont des sources de bruit pouvant affecter le milieu sonore environnant. Les principales sources de bruit de la centrale de Palmarejo sont: les diesels, les turbo compresseurs, les compresseurs, les cheminées d’évacuation des gaz de combustion, les compresseurs, les filtres à média tournant, les chaudières de récupération et les équipements auxiliaires, les transformateurs, la ventilation du bâtiment de la centrale assurée par des unités de toit. La figure ci dessous montre la distance avec les premières habitations. Les habitations les plus proches étant à 480 m, les niveaux de bruit diurne comme nocturne seront inférieurs aux valeurs limites préconisées.

Centrale de Palmarejo : distance site habitation

# ANALYSE DES RISQUES

Les risques liés aux activités de production d'électricité et aux activités annexes, les accidents susceptibles de survenir sont appréciés pour les quatre systèmes suivants : le stockage des hydrocarbures, le poste de déchargement des camions d’approvisionnement en hydrocarbures, le système de traitement des eaux huileuses et enfin le local machine (production d’électricité).

Les événements suivants peuvent être redoutés au niveau du stockage des hydrocarbures :

- Perte de confinement au niveau des bacs d’hydrocarbures ;

- Formation d’une atmosphère explosive en dessus de l’écran flottant ;

- Perte de confinement au niveau d’un bac à écran flottant (gazole, fioul,) ;

- Endommagement d’un bac ;

- Boil-over ;

- Montée en température dans un bac ;

- Inondation.

Au niveau du Poste de dépotage / déchargement des camions, on peut assister à des événements redoutés suivants : Fuite au niveau de la tuyauterie de vidange des lignes de chargement ; Fuite sur la ligne de vidange des bacs ; Rupture de la citerne du camion livreur ; Montée en température dans la citerne du camion livreur.

Le système de traitement des eaux huileuses peut être confronté aux risques suivants :

- Fuite au niveau du flexible de déchargement

- Arrivée massive d'HC dans la fosse de la tuyauterie ou cuvettes des bacs

- Arrivée massive d'HC au bac de stockage des boues

- Arrivée massive d'eaux huileuses dans le bac de stockage temporaire des eaux huileuses

- Boil-over sur le bac de stockage des boues

- Inondation

On peut rencontrer dans le local machine (production d’électricité) les risques suivants

- Fuite d'hydrocarbure dans le bâtiment traitement des fuels ;

- Explosion dans le bâtiment traitement des fuels

- Fuite d'hydrocarbure dans le bâtiment moteur

- Incendie dans le bâtiment moteur

- Explosion dans le bâtiment moteur

- Fuite d'hydrocarbure au niveau de l'incinérateur

- Explosion au niveau de l'incinérateur

- Rupture d'une canalisation de vapeur

En définitive, il ressort de l’identification préliminaire que la nature des risques technologiques présents sur un site de production d'électricité est très diverse. On peut généralement regrouper les dangers en plusieurs catégories: Incendie, Explosion, Déversement accidentel de produits nocifs, Escalade d'incidents mineurs vers des accidents majeurs, et Accidents d'origine extérieure au site (malveillance, etc.).

A ces risques technologiques, il faut ajouter tous les risques naturels (orage, glissement de terrain, inondation.) pouvant avoir un impact au sein des sites. Les conséquences de tels accidents peuvent être graves, et nécessitent la mise en place de zones d'isolement autour des sites afin de s'assurer qu'aucune population ne viendra s'installer dans ces zones à risque (distance létale). Un zoning devra être effectué pour déterminer les zones de premiers effets mortels, celles  des premiers effets irréversibles. De plus, les conséquences des scénarios présentés précédemment pourraient être réduites par l'intervention des moyens fixes et mobiles de lutte contre l'incendie.

Ce chapitre traite de l’étude de Sécurité spécifique aux centrales électriques à Praia et Mindélo et s’intéresse exclusivement, aux installations et aux équipements de stockage de fluides.

## Identification des risques lies à l’environnement naturel

Nous entendons par conditions naturelles, tous les événements non contrôlés par l’activité humaine. Des éléments peuvent présenter, dans certaines conditions, un risque notable vis-à-vis des installations. Les conditions météorologiques peuvent agir comme agresseur des équipements installés dans le cadre du projet

Foudre

Le risque lié à la foudre est bien présent dans les zones exploitées. La décharge de foudre est l’une des sources d’inflammation reconnues. Elle peut provoquer un incendie d’origine électrique, des rejets de matières dangereuses ou polluantes, une explosion, chute et projection d’équipements. La foudre est un phénomène produit par le potentiel électrique de certains nuages. Le risque lié à la foudre est dû au courant électrique qui lui est associé. Celui-ci est impulsionnel et présente des fronts de montée en intensité très raide. Les effets varient en fonction des caractéristiques électriques des conducteurs parcourus par le courant. En conséquence, les effets suivants sont possibles :

- effets thermiques (dégagement de chaleur),

- montées en potentiel des prises de terre et amorçage,

- effets d’induction (champ électromagnétique),

- effets électrodynamiques (apparition de forces pouvant entraîner des déformations mécaniques ou des ruptures),

- effets électrochimiques (décomposition électrolytique),

- effets acoustiques (tonnerre).

En général, un coup de foudre complet dure entre 0,2 s et 1 s et comporte en moyenne quatre décharges partielles. Entre chacune des décharges un faible courant de l’ordre de la centaine ou du millier d’ampères continue à s’écouler par le canal ionisé. La valeur médiane de l’intensité d’un coup de foudre se situe autour de 25 kA.

Sismicité

Le risque lié à une activité sismique est envisagé dans les zones exploitées. Les secousses lors d’une activité sismique peuvent provoquer un incendie d’origine électrique, des rejets de matières dangereuses ou polluantes, une explosion, chute et projection d’équipements.

Les vents violents

Les vents violents pourraient présenter des risques aux installations. Les cheminées  avec le phénomène des vibrations éoliennes sont les plus exposées.

Les précipitations

Les pluies pourraient présenter des risques de lessivage des polluants présents sur le sol et caractériser la nappe (gasoil, huiles de vidange, fuel lourd etc.). De même elles peuvent provoquer des inondations mettant en danger les installations.

## Identification des risques lies aux produits

### Dangers liés au gasoil

Le gazole est constitué d’hydrocarbures paraffiniques, naphténiques, aromatiques et oléfiniques, avec principalement des hydrocarbures de C10 à C22. Il peut contenir éventuellement des esters méthyliques d’huiles végétales telles que l’ester méthylique d’huile de colza et des biocides.

Propriétés physico-chimiques

Les caractéristiques physico-chimiques sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 7 : Les caractéristiques physico-chimiques du gasoil

| Couleur : jaune | Etat physique : liquide à 20°C | Odeur : caractéristique |
| --- | --- | --- |
| Informations relatives à la sécurité : | Valeur |
| Pression de vapeur | < 10 hPa à 40°C |
| Point -éclair | > 55°C |
| Limites d’inflammabilité | Environ 0,5 et 5% de volume de vapeur dans l’air |
| Densité relative | 0,82 à 0,845 à 15°C |
| Solubilité dans l’eau | pratiquement non miscible |
| Phrases de risque : | Description |
| R40 | effet cancérigène peu probable |
| R65 | nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion |
| R66 | l’exposition répétée peut provoquer des sèchements de la peau |
| R51/53 | toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique |

Risque incendie / explosion

Le gazole est un produit inflammable de 2ème catégorie. C’est un produit peu volatil, ce qui lui confère un faible risque d’inflammation dans les conditions normales de stockage. La combustion incomplète peut produire des gaz plus ou moins toxiques tels que CO, CO2, hydrocarbures aromatiques polycycliques, des suies, etc. Leur présence dans l’atmosphère favorise la détérioration de la qualité de l’air et par conséquent des risques sanitaires pour la population.

Risque toxique

Toxicité aiguë – effets locaux : De fortes concentrations de vapeurs ou d’aérosols peuvent être irritantes pour les voies respiratoires et les muqueuses.

Le contact du gazole avec les yeux provoque des sensations de brûlure et des rougeurs temporaires. En cas d’ingestion accidentelle, le produit peut être aspiré dans les poumons en raison de sa faible viscosité et donner naissance à une pneumopathie d’inhalation se développant dans les heures qui suivent (surveillance médicale indispensable pendant 48 h).

Toxicité chronique ou à long terme : Le contact fréquent ou prolongé avec la peau détruit l’enduit cutané et peut provoquer des dermatoses avec risque d’allergie secondaire. Un effet cancérigène a été suspecté, mais les preuves demeurent insuffisantes. Certains essais d’application sur animaux ont montré un développement de tumeurs malignes.

Risque écotoxique

Le produit est intrinsèquement biodégradable. Il est toxique pour les organismes aquatiques et peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique.

### Dangers liés au fuel lourd

Description du produit

Le fuel oil lourd (FOL) est un produit liquide issu de diverses fractions de raffinerie, généralement des résidus. Sa composition est complexe et varie selon la provenance du pétrole brut. Considérés comme des substances, les fuels lourds sont constitués de produits d’origine paraffinique, naphténique et aromatique. Ils peuvent contenir des dérivés soufrés et des acides organiques.

Propriétés physico-chimiques

Nous donnons dans le tableau qui suit les caractéristiques d’un fuel oil lourd à basse teneur en soufre.

Tableau 2 : Les caractéristiques d’un fuel oil lourd à basse teneur en soufre.

| Couleur : noir ou brun noir | Etat physique : visqueux à 20°C et liquide au-dessus de 50°C | Odeur : caractéristique |
| --- | --- | --- |
| Informations relatives à la sécurité : | Valeur |
| Quantité de fuel oil lourd utilisée Pression de vapeur | 130 m3 négligeable aux températures usuelles |
| Point-éclair | ≥ 70°C |
| Limites d’inflammabilité | environ 0,5 et 5 % en volume de vapeur dans l’air |
| Densité relative | 0,93 – 1,05 |
| Solubilité dans l’eau | non miscible |
| Phrases de risque : | Description |
| R45 | peut causer le cancer |
| R52/53 | nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique |

Risque incendie / explosion

Le fuel lourd peut présenter des risques d’inflammation ou d’explosion dans certaines conditions liées aux dégagements accidentels de vapeurs lors du stockage et la présence d’une source d’inflammation (points chauds par exemple). En cas de feu impliquant ce type de combustible, les moyens d’extinction les plus souvent utilisés sont : mousse, CO2, poudre et éventuellement l’eau pulvérisée additionnée si possible de produit mouillant. Il est déconseillé d’utiliser l’eau sous forme de jet bâton et l’action simultanée de mousse et d’eau sur une même surface. Comme pour le gazole, sa combustion incomplète peut produire des gaz plus ou moins toxiques tels que CO, CO2, hydrocarbures aromatiques polycycliques, des suies, etc. Leur présence dans l’atmosphère favorise la détérioration de la qualité de l’air et par conséquent des risques sanitaires pour la population.

Risque toxique

Toxicité aiguë – effets locaux : De fortes concentrations de vapeurs ou d’aérosols peuvent être irritantes pour les voies respiratoires, les muqueuses et pour les yeux. Les bonnes conditions d’emploi en température ou l’état physique à température ambiante ne permettent pas de pénétration cutanée.

Toxicité chronique ou à long terme : L’inhalation prolongée et répétée des fumées, vapeurs ou aérosols peut conduire à une fibrose pulmonaire bénigne voire à un cancer possible de l’appareil respiratoire, bien que cela n’ait jamais été vérifié dans les études épidémiologiques. A la suite d’expositions prolongées et répétées au cours d’une longue période de temps, des lésions cutanées caractéristiques telles que des boutons d’huile ou des verrucosités peuvent se développer, celles-ci peuvent évoluer vers des tumeurs malignes. Il convient d’éviter tout contact prolongé et répété avec les fuels lourds. Ils contiennent des hydrocarbures polynucléaires aromatiques polycycliques dont certains se sont révélés cancérigènes en expérimentation animale.

Risque écotoxique

Le fuel lourd est nocif pour les organismes aquatiques et peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. Compte tenu de ses caractéristiques physico-chimiques et des données biologiques disponibles, il peut être dangereux pour la faune et la flore terrestres ou aquatiques. Comme le gazole, le produit est intrinsèquement biodégradable, mais sa dégradation est très lente.

### Analyse des dangers liés à l'huile de lubrification

Description du produit

Les huiles de lubrification des pièces rotatives sont composées d’huiles minérales sévèrement raffinées et d’additifs dont la teneur en hydrocarbures aliphatiques polycycliques (cancérigène) des huiles minérales est inférieure à 3 % ou constituée d'hydrocarbures paraffiniques

Incompatibilité, stabilité et réactivité

A ce jour, aucune étude spécifique n’a été réalisée sur la stabilité et la réactivité des huiles et lubrifiants mis en jeu.

Risque incendie / explosion

Dans les conditions normales d'utilisation, cette huile ne présente pas de risque particulier d'inflammation ou d'explosion. Toutefois, dans des conditions de température et de pression particulières, la formation de brouillard explosif est possible. Un rappel des conditions d'inflammation de l'huile de lubrification est fait ci-dessous.

Tableau 2: Risque incendie / explosion lié à l'huile de lubrification

| Produit | Risque incendie |
| --- | --- |
| Huile de lubrification | - Point d'ébullition : donnée non disponible - Point éclair : 210°C - Pression de vapeur : donnée non disponible température d'auto inflammation : 250°C - LIE (Limite Inférieure d'explosivité) : 45 g/m3 (brouillard d’huile) - LES (Limite Supérieure d'Explosivité) : donnée non disponible |

Risque toxique - Toxicité aiguë – effets locaux

Bien que classé comme non dangereux pour l'homme, ce produit peut néanmoins présenter des caractéristiques toxiques. Ces caractéristiques sont présentées ci-dessous.

Tableau 3: Toxicité aiguë de l'huile de lubrification

| Produit | Toxicité aiguë - effets locaux |
| --- | --- |
| Huile de lubrification | - Un contact oculaire ou de la peau peut provoquer une irritation (sensation de brûlure, rougeur) - L'ingestion de quantités importantes peut entraîner des nausées ou des diarrhées - La combustion complète ou incomplète de l’huile de lubrification produit des suies et des gaz plus ou moins toxiques tels que le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, le sulfure d’hydrogène, les oxydes de phosphore, les oxydes d’azote, les oxydes de soufre, les amines aromatiques, etc. dont l'inhalation est très dangereuse |

Risque écotoxique

Le risque écotoxique de l'huile ISO 320 n'étant pas abordé dans la fiche de donnée de sécurité, d'autres fiches de données de sécurité présentant les effets écotoxiques de produits similaires ont été étudiées.

Tableau 4: écotoxicité de l'huile de lubrification

| Produit | Ecotoxicité |
| --- | --- |
| Huile de lubrification | - L'huile de lubrification est très lentement biodégradable en milieu aérien, - Le produit s’étale à la surface de l’eau pouvant ainsi perturber les transferts d’oxygènes des organismes aquatiques, - Compte tenu de ses caractéristiques physico-chimiques, le produits est en général peu mobile dans le sol, - Le produit neuf n’est pas considéré comme dangereux pour les plantes terrestres, il est considéré comme peu dangereux pour les organismes aquatiques. DL50 chez le rat > 2000 mg/kg |

### Dangers liés aux huiles usagées

La composition moyenne des huiles usagées est donnée par le graphe suivant:

| % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Hydrocarbures légers (2 à 15%) |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | Hydrocarbures lourds (moins de 80%) |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Eau (0 à 10%)-combustion, pollution- |  |  |
| 0 |  |  |  | Additifs, métaux, sédiments (0 à 10%) |  |  |  |

Figure 1: Composition moyenne d’une huile usagée

D’autres données quant à la nature des produits sont disponibles :

Tableau 9: proprieties physic-chimiques  de l’huile usagée

| État physique, apparence et odeur | Liquide, noir et visqueux (épais), odeur de pétrole |
| --- | --- |
| Densité relative | 0,8 à 1,0 à 60°F (15,6°C) (eau = 1) |
| Masse volumique | 6,7 à 8,3 lb/gal US (800 à 1000 g/l) (environ) |
| Densité de vapeur | supérieure à 1 (air = 1) (basé sur le kérosène) |
| Vitesse d’évaporation | Inférieure à 1 (acétate de butyle = 1) |
| Point d’éclair | >200°F (93°C) |

Risque incendie / explosion

- Conditions d’inflammabilité : Chaleur, étincelles ou flammes. Le produit peut brûler mais ne s'enflamme pas facilement.

- Conditions d’inflammabilité: Chaleur, étincelles ou flammes. Le produit peut brûler mais ne s'enflamme pas facilement.

- Agents d’extinction: Gaz carbonique, mousse classique, poudre extinctrice, eau pulvérisée ou brouillard d'eau.

- Autres Risques d’incendie et d’explosion: Les contenants chauffés peuvent se rompre. Les contenants « vides » peuvent contenir des résidus et peuvent être dangereux. Le produit n'est pas sensible aux chocs mécaniques. Le produit peut être sensible aux décharges d'électricité statique, qui pourraient entraîner un incendie ou une explosion.

- Produits de combustion dangereux : Les produits de décomposition et de combustion peuvent être toxiques. La combustion peut dégager du gaz phosgène, des oxydes d’azote, de l’oxyde de carbone et produire des composés organiques non identifiés qualifiés parfois de cancérigène.

Risque toxique

- L'inhalation peut être nocive.

- L'absorption par la peau peut être nocive.

- L'ingestion peut être nocive ou fatale.

- Peut irriter les voies respiratoires (nez, gorge et poumons), les yeux et la peau.

- Danger présumé de cancer. Contient une matière qui peut causer le cancer. Le risque de cancer est fonction de la durée et du niveau d'exposition.

- Contient une matière qui peut causer des anomalies congénitales.

- Contient une matière qui peut causer des lésions au système nerveux central.

- Dangers pour l'environnement : Le produit peut être toxique pour les poissons, les plantes, la faune et les animaux domestiques.

Risque écotoxique

Le produit peut être toxique pour les poissons, les plantes, la faune et les animaux domestiques. Le produit n’est pas biodégradable.

La combustion des huiles usagées

L’impact lié à la combustion des huiles usagées dans de mauvaises conditions peut être très important.

Ainsi la teneur en composés aromatiques peut entraîner, pour des températures de combustion trop faibles, la formation d’hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAP) dont le pouvoir cancérigène a été démontré.

L’estimation des émissions lors de l’incinération des huiles usagées

Nous avons utilisé les tableurs de l’Inventaire National des Rejets Polluants (INRP) du Canada conçus pour estimer les rejets de substances provenant de l’incinération des huiles usagées au niveau de l’incinérateur.

Polluants atmosphériques dus à l’incinération des huiles usagées

| Nom de la substance | Emission en mg/m3 |
| --- | --- |
| Monoxyde de carbone (CO) | nd |
| Dioxyde de soufre (SO2) | 70,56 |
| Oxydes d'azote, exprimés sous forme de NO2 (NOx) | 2280 |
| Composés organiques volatils (COV) | 120 |
| Particules totales en suspension (TPM) | 30,72 |
| Particules dont le diamètre est égal ou inférieur à 10 µm (PM10) | 24,48 |
| Particules dont le diamètre est égal ou inférieur à 2,5 µm (PM2,5) | 13,824 |
| Chrome | 2,4 |
| Cobalt | 0,0252 |
| Manganèse | 8,16 |
| Nickel | 1,32 |
| Chlorure d'hydrogène | 31,68 |
| Arsenic | 13,2 |
| Cadmium | 1,12 |
| Plomb | 26,4 |

Conclusion :

Nous constatons en dehors des rejets généraux dus à la combustion des hydrocarbures, d’autres substances extrêmement dangereuses sont également rejetées comme le plomb et l’arsenic.

## Identification des risques lies aux activités humaines

### Chute d’aéronef

Le risque de chute d’aéronef sur le site industriel est présent dans la zone. La chute d’un aéronef sur les équipements peut entrainer une explosion des réservoirs de stockage, des incendies accompagnés de projections de fragments de métaux

### Actes malveillants

Le risque d’actes malveillants est à considérés dans ces types d’installations. Les sites sont isolés et contiennent des produits  (huiles, combustibles, etc.) qui peuvent éveillés des tentations.

## Identification des risques lies aux équipements

### Les groupes électrogènes

Les groupes électrogènes sont constitués d’une partie mécanique et d’une partie électrique. La partie mécanique est un moteur thermique avec des éléments mécaniques en rotation grâce à une combustion interne de gasoil ou de fioul lourd. Un mauvais fonctionnement de cette partie peut provoquer des incendies voir une explosion de l’ensemble. La partie électrique constituée d’un alternateur est entrainée par le moteur thermique, elle fournie une tension électrique élevée source d’électrocution mais aussi de court circuit pouvant entrainer un incendie. Des contraintes sur ces équipements peuvent potentiellement engendrer un risque d’échauffement.

### Réservoirs de stockage du gazole, de fioul lourd

Les réservoirs prévus pour le stockage du gasoil et du fioul lourd présentent des potentiels de dangers. Le risque de confinement d’incendie et d’explosion et du phénomène de boil over au niveau des réservoirs est bien présent et est lié à la caractéristique des produits stockés : le gasoil et le fioul lourd.

### Réservoirs de stockage d’eau

La quantité d’eau stockée étant importante, elle exerce une pression sur les parois du réservoir pouvant entrainer la rupture de ce dernier.

### Les pompes

L’emploi de pompes est d’une part dédié au système de distribution de carburant et d’alimentation d’eau. Les contraintes mécaniques dans le corps des pompes peuvent aussi éventuellement entraîner des ruptures mécaniques et un court circuit entrainant un incendie au niveau de la partie électrique.

### Les transformateurs des centrales

Le transformateur est un appareil destiné à modifier la tension électrique du courant. Il peut permettre d’élever la tension, par exemple en sortie de centrale de production, afin de rendre l’électricité transportable sur de longues distances, en limitant les pertes électriques (effet joule). Il peut également abaisser la tension, par échelons successifs, en fonction de l’utilisateur final et de ses besoins en électricité. Les transformateurs contiennent de l’électricité à haute tension et la possibilité d’incidents associés aux incendies est toujours présente. En raison des risques d’incendie et du rôle important que jouent les transformateurs électriques dans l’approvisionnement de la collectivité en électricité, ces appareils doivent être munis d’un système adéquat de protection contre l’incendie. Nous avons généralement deux types de transformateurs : le transformateur baignant dans un diélectrique (de l’huile) ou le transformateur dit ‘’sec’’ avec des bobinages enveloppés d'une résine époxy.Pris dans un incendie, le transformateur peut se vider, dispersant le diélectrique (contenant parfois des PCB : polychlorobiphényles). Plus encore que ces derniers considérés comme toxiques pour l'homme, ce sont les produits issus de leur dégradation qui sont à craindre. En effet, à partir de 500 °C et en présence d'oxygène, leur décomposition peut se traduire par le dégagement de composés de forte toxicité tels que les dioxines et les furannes.

## Analyse des risques potentiels de dangers

Ce chapitre présente plusieurs objectifs :

- Faire le lien entre les dangers identifiés liés au procédé et liés aux produits associés,

- Identifier les phénomènes dangereux potentiels issus de cette association,

- Analyser la pertinence de cette identification compte tenu de la réalité physique du procédé et des produits,

- Cibler les équipements qui, compte tenu de cette analyse, seront retenus dans le cadre de l'analyse des risques.

Ce dernier point permettra surtout d'identifier les équipements et opérations jugées critiques au terme de cette analyse. Ainsi ne seront détaillés en analyses des risques que les équipements ou opérations représentatifs des risques générés dans l'unité.

Le tableau suivant présente dans ce cadre les résultats de l'analyse des potentiels de dangers.

Risques liés aux produits utilisés

| Produits | Dangers induits | Phénomènes dangereux suspectés associés à ces potentiels | Equipements concernés | Analyse des phénomènes dangereux suspectés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gasoil | inflammable | Perte de confinement des cuves de stockage, des canalisations de distribution Faible volatilité des produits | Flexible de dépotage Pompes réservoir de stockage Canalisation de distribution | Certains composants du gazole présentent une caractéristique écotoxique pour les organismes aquatiques, un épandage de ce produit dans le milieu naturel aqueux pourrait avoir des conséquences. Il en est de même dans le cas d’émanation de vapeurs. Selon la combustion un mélange complexe de particules solides et liquides et de gaz sera libéré dans l’air (gaz carbonique, monoxyde de carbone et hydrocarbures partiellement oxydés, suies) Il présente une probabilité d’inflammabilité. |
| Fuel lourd | inflammable | Perte de confinement des cuves de stockage, des canalisations de distribution Faible volatilité des produits | Flexible de dépotage Pompes réservoir de stockage Canalisation de distribution | L’inhalation prolongée et répétée des fumées, vapeurs ou aérosols peut conduire à une fibrose pulmonaire bénigne voire à un cancer possible de l’appareil respiratoire des expositions prolongées et répétées au cours d’une longue période de temps, des lésions cutanées caractéristiques telles que des boutons d’huile ou des verrucosités peuvent se développer, celles-ci peuvent évoluer vers des tumeurs malignes De fortes concentrations de vapeurs ou d’aérosols peuvent être irritantes pour les voies respiratoires, les muqueuses et pour les yeux |
| Huile de lubrification | Ecotoxicité de certaines huiles | Perte de Confinement des cuves de stockage, des canalisations de distribution |  | Certaines huiles présentent une caractéristique écotoxique pour les organismes aquatiques, un épandage de ce produit dans le milieu naturel aqueux pourrait avoir des conséquences |

Risques liés à l’exploitation des stockages de combustibles

| Evénements dangereux | Causes | Conséquences |
| --- | --- | --- |
| Perte de confinement des réservoirs de stockage de gasoil et de fioul lourd | - Suremplissage de la cuve - confinement des réservoirs de | - Epandage de gazole de fioul lourd - Pollution |
|  | Corrosion |  |
|  | Opérations de maintenance |  |
|  | Chocs projectiles |  |
|  | Surpression suite à un incendie à proximité |  |
| Défaillance au dépotage | Mobilité du camion | Epandage de gazole Pollution |
|  | Erreur humaine (mauvais raccordement) |  |
|  | Rupture de flexible de raccordement |  |
| Défaillance à la distribution de gazole | Mobilité du camion | Epandage de gazole Pollution |
|  | Suremplissage du réservoir du véhicule |  |
| Perte de confinement de la ligne de distribution de gazole | Corrosion - lubrifiants, confinement de la ligne de distribution de gazole ou de lubrifiant | Pour les lignes enterrées (entre la pomperie et les points de distribution pour le gazole Pollution du sol Pour les lignes aériennes de gazole ( entre les cuves de stockage et le pomperie Epandage de gazole |
|  | Usure des équipements (joints, brides) |  |
|  | Chocs( (chocs liés à la circulation de véhicules) projectiles |  |
|  | Opération de maintenance: Erreur opératoire lors d'une intervention sur la ligne ou sur l'équipement situé à proximité |  |
| Inflammation d’une nappe de gazole suite à un épandage lors du dépotage | Présence d’une source d’ignition | Incendie |
| Présence d’eau dans les cuves de fuel | Présence d’une fraction d’eau dans le fioul Pénétration d’eau dans le réservoir | Boule de feu par épandage de produit en feu ( boil over) |
| Présence de vapeurs inflammables dans le ciel gazeux ET Energie suffisante pour initier l’explosion (surtout pour la cuve de gasoil) | Etincelles électriques Foudre Electricité statique Travaux par point chaud | Explosion de la cuve de stockage |
| Rupture de réservoir de stockage d’eau perte de stabilité | Corrosion du réservoir Collision par un véhicule Surpression interne Sur-remplissage Mauvais dimensionnement | Effondrement de la structure et pertes d’eau et blessés humains |

Risques liés à l’exploitation des groupes électrogènes et autres équipements électriques

| Evénements dangereux | Causes | Conséquences |
| --- | --- | --- |
| Exposition à une atmosphère polluée par les gaz d’échappement | Emissions des gaz d’échappement toxiques | Développement de maladies professionnelles : |
| Niveau de bruit constant venant de l’exploitation de la centrale | Bruit émis par les groupes électrogènes Bruit impulsionnel causé par des machines et des outils travaillant par chocs, échappement d’air comprimé | Maladie professionnelle : la surdité des employés |
| Présence d’une tension élevée | Conducteur nu accessible au personnel : armoire électrique non fermée, ligne électrique aérienne Matériel défectueux : coupure de liaison avec la terre, câble, Non consignation d’une installation électrique lors d’intervention | Electrocution d’employés |
| Intervention sur des parties chaudes température élevée | La chaleur évacuée par les moteurs thermiques des groupes électrogènes | Maladies professionnelles : brulures, malaise, fatigue inconfort |
| Incendie au niveau du groupe électrogène | Court circuit de l’alternateur Echauffement excessif du moteur thermique Mauvais fonctionnement des clapets de fermeture du moteur | Perte d’équipement Blessés d’employés en cas de présence |
| Rupture mécanique d’élément du groupe électrogène | Echauffement (mauvais refroidissement) Défaut intrinsèque ou perte de contrôle de rotation | Projection de fragments pouvant entrainer des blessés aux alentours |
| Rupture mécanique d’une pompe | Echauffement (pompe fonctionnant à vide) Défaut intrinsèque ou perte de contrôle de rotation | Projection de fragments |
| Incendie de transformation | Court circuit Foudre Choc | Epandage de lubrifiant Perte d’équipement |

## Les scenarios les plus redoutés

Des scénarii considérés comme inacceptable ressort de cette analyse, donc nécessitent des études détaillées de scénario; il s’agit :

- feu de nappe

- feu de cuvette

- explosion cuve à gasoil

- Boil over pour le fuel lourd

Le phénoméne Boil over reste le scénario majorant le plus catastrophique. (Voir en annexe l’analyse détaillée de ces différents scénarii).

Représentation des distances seuil d’effets thermiques de Boil over, Centrale de Palmarejo

La distance de la courbure d’impact des effets thermiques du Boil Over classique, s’étend, à moins de 50m des populations, il est donc nécessaire de mettre en place un plan d’opération interne de maitrise des mesures de Maitrise de risques (MMR) et de le lier à une procédure d’organisation nationale des secours.

Représentation des distances seuil d’effets thermiques de feu de cuvette de rétention, centrale de Palmarejo

Le rayon d’impact du feu de cuvette, calculé à partir de la méthodologie INERIS, montre qu’un feu de cuvette serait dommageable au réservoir de stockage d’eau dessalée et globalement à la station de dessalement ce qui conforte l’impérieuse nécessité de mettre en place des moyens de prévention dont la performance est constamment améliorée.

# ANALYSE DE LA SITUATION « SANS PROJET »

La situation « sans projet » se traduirait par le maintien de la situation actuelle, ce qui impliquerait  des effets induits néfastes en termes de saturation du réseau électrique, de délestage et surtout de réduction u niveau de confort et de sécurité au niveau de toute l’île de Santiago.

Cette situation va entraîner à termes une réduction des rendements et l’efficacité des agents et la performance du secteur énergétique et industriel.

Electra étant « le nerf de la guerre » au sein des institutions nationales de gestion de l’énergie, la situation actuelle constituera un obstacle à sa stratégie d’atteinte de ses objectifs de performance. Une telle situation « de ne rien faire » constituerait ainsi un frein à la volonté et à la politique d’amélioration du secteur de l’énergie. Aussi, le projet constitue une opportunité pour les autorités gouvernementales.

Le projet de construction de la centrale électrique constitue un besoin réel et une opportunité institutionnelle et économique pour organiser, développer et rendre performantes les activités socioéconomiques de l’île du pays. Sous ce rapport, l’initiative est à soutenir et à appuyer pour le bénéfice de la société Electra, du Gouvernement, des populations et de la municipalité de Praia et ses environs.

# PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PRRSE

Le présent chapitre comprend :

- des bonnes pratiques environnementales et sociales existantes au niveau de Electra ;

- des mesures d’atténuation des  impacts négatifs;

- des clauses environnementales et sociales à intégrer dans les contrats des entreprises et à prendre en considération lors des travaux ;

- des mesures de gestion et d’exploitation

- le plan de surveillance et suivi ;

- les arrangements institutionnels de mise en œuvre et de suivi.

## Bonne pratiques environnementales et sociales au niveau d’ELECTRA

Au niveau d’Electra, il faut tout de même souligner l’existence de quelques bonnes pratiques de gestion environnementale et sociale qui sont ci-dessous décrites :

Installation d’électricité :

- Dépotage : La livraison est effectuée avec des camions conformes à la réglementation ;

- Traitement des combustibles : Le traitement du fuel (chauffage à la vapeur) avant l’alimentation des groupes électrogènes se fait correctement, en améliorer le produit et de réduire l’émission des GES ;

- Combustion : Ce sont les groupes qui fonctionnent avec le fuel 380 cst qui sont priorisés.  La combustion se fait selon les caractéristiques des groupes ;

- Stockage des huiles usagées: Les huiles usagées sont stockées dans des fûts, en attente d’élimination

- Traitement des huiles usagées : Les huiles usagées sont incinérées, même si le procédé mérite d’être revu

- Bruit : mise en place de silencieux et d’atténuateurs ;

- Hygiène : Les sites sont très bien entretenus ;

- Sécurité et gestion des risques industriels : Les sites sont pourvus de moyens de lutte contre l’incendie avec la présence de RIA et d’extincteurs ;

- Localisation : Les sites sont éloignés des habitations.

Installation d’eau :

- Consommation d’énergie : Utilisation des installations par osmose inverse avant la distillation ;

- Suivi de la qualité de l’eau produite : Electra procède selon un calendrier défini à des analyses de l’eau distribuée ; Désinfection en continu des réservoirs

- Localisation : Les sites sont éloignés des habitations.

Du point de vue du cadre de travail:

- d'une manière générale les installations (centrales électriques et unités de dessalement) sont en bon état et sont biens entretenues;

- l'environnement global des sites de Palmarejo et Lazareto est propre et bien entretenu.

Du point de vue de la sécurité:

- l'accès aux différents sites d'implantation des centrales de Palmarejo et de Lazareto est bien sécurisé par une clôture;

- les centrales sont biens isolées des établissements humains;

- les travailleurs disposent d'équipement de sécurité (casques, gants, bottes);

- les activités de stockage et d'utilisation du fioul sont biens séparés;

## Mesures d’atténuation des  impacts en phase de construction de la centrale

### Transport du matériel

Les transports devront être planifiés de façon qu’ils ne perturbent pas le trafic dans l’île.

### Bruit

Les bruits liés à la construction pourront être atténués en adaptant des silencieux efficaces aux pots d’échappement des engins de chantier, en veillant à garder le matériel en bon état, en utilisant du matériel le moins bruyant possible

### Mesures d’atténuation générales pour l’exécution des travaux

Actions proposées

Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers Procéder à la signalisation des travaux Employer la main d’œuvre locale en priorité Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux Assurer la collecte et l’élimination des déchets issus des travaux Impliquer étroitement la les services techniques urbains dans le suivi des travaux

### Clauses environnementales et sociales pour les travaux

Les présentes clauses environnementales et sociales sont destinées à aider les personnes en charge de la rédaction de dossiers d’appels d’offres et des marchés d’exécution des travaux (cahiers des prescriptions techniques), afin qu’elles puissent intégrer dans ces documents des prescriptions permettant d’optimiser la protection de l’environnement et du milieu socio-économique.  Les clauses sont spécifiques à toutes les activités de chantier pouvant être sources de nuisances environnementales et sociales.  Elles devront être insérées dans les dossiers d’appels d’offres et dans les marchés d’exécution des travaux dont elles constituent une partie intégrante.

Dispositions préalables pour l’exécution des travaux

Respect des lois et réglementations nationales :

L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent : connaître, respecter et appliquer les lois et règlements en vigueur dans le pays et relatifs à l’environnement, au milieu physique, à l’élimination des déchets solides et liquides, aux normes de rejet et de bruit, aux heures de travail, etc.; prendre toutes les mesures appropriées en vue de minimiser les atteintes à l’environnement et au milieu physique; assumer la responsabilité de toute réclamation liée au non-respect de l’environnement et du milieu physique.

Permis et autorisations avant les travaux

Toute réalisation de travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information et d’autorisations administratives. Avant de commencer les travaux, l’Entrepreneur doit se procurer tous les permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat du projet routier : autorisations délivrés par les collectivités locales, les services forestiers (en cas de déboisement, d’élagage, etc.), les services miniers (en cas d’exploitation de carrières et de sites d’emprunt), les services d’hydraulique (en cas d’utilisation de points d’eau publiques), de l'inspection du travail, les gestionnaires de réseaux, etc.  Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit se concerter avec les riverains avec lesquels il peut prendre des arrangements facilitant le déroulement des chantiers.

Réunion de démarrage des travaux

Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur et le Maître d’œuvre,  sous la supervision du Maître d’ouvrage, doivent organiser des réunions avec les autorités, les représentants des populations situées dans la zone du projet et les services techniques compétents, pour les informer de la consistance des travaux à réaliser et leur durée, des itinéraires concernés et les emplacements susceptibles d'être affectés. Cette réunion permettra aussi au Maître d’ouvrage de recueillir les observations des populations, de les sensibiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers.

Préparation et libération du site

L’Entrepreneur devra informer les populations concernées avant toute activité de destruction de  champs, vergers, maraîchers requis dans le cadre du projet. La libération des emprises doit se faire selon un calendrier défini en accord avec les populations affectées et le Maître d’ouvrage. Avant l’installation et le début des travaux, l’Entrepreneur doit s’assurer que les indemnisations/compensations sont effectivement payées aux ayants droit par le Maître d’ouvrage.

Repérage des réseaux des concessionnaires

Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit instruire une procédure de repérage des réseaux des concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égout, etc.)  sur un plan qui sera formalisée par un Procès-verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maître d’œuvre, concessionnaires).

Libération des domaines public et privé

L’Entrepreneur doit savoir que le périmètre d’utilité publique lié à l’opération est le périmètre susceptible d’être concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les zones concernées par les emprises privées que lorsque celles-ci sont libérées à la suite d’une procédure d’acquisition.

Programme de gestion environnementale et sociale

L’Entrepreneur doit établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un programme détaillé de gestion environnementale et sociale du chantier qui comprend :  (i) un plan d’occupation  du sol indiquant  l’emplacement de la base-vie et les différentes zones du chantier selon les composantes du projet, les implantations prévues et une description des aménagements ; (ii) un plan de gestion des déchets du chantier indiquant les types de déchets, le type de collecte envisagé, le lieu de stockage, le mode et le lieu d’élimination ; (iii) le programme d’information et de sensibilisation de la population précisant  les cibles, les thèmes et le mode de consultation retenu ; (iv) un plan de gestion des accidents et de préservation de la santé précisant les risques d’accidents majeurs pouvant mettre en péril la sécurité  ou la santé du personnel et/ou du public et les mesures de sécurité et/ou de préservation de la santé à appliquer dans le cadre d’un plan d’urgence.

Installations de chantier et préparation

Normes de localisation

L’Entrepreneur doit construire ses installations temporaires du chantier de façon à déranger le moins possible l’environnement, de préférence dans des endroits déjà déboisés ou perturbés lorsque de tels sites existent, ou sur des sites qui seront réutilisés lors d’une phase ultérieure pour d’autres fins. L’Entrepreneur doit   strictement interdire d'établir une base vie à l'intérieur d'une aire protégée.

Affichage du règlement intérieur et sensibilisation du personnel

L’Entrepreneur doit afficher un règlement intérieur de façon visible dans les diverses installations de la base-vie prescrivant spécifiquement : le respect des us et coutumes locales ; la protection contre les IST/VIH/SIDA ; les règles d’hygiène et les mesures de sécurité. L’Entrepreneur doit sensibiliser son personnel notamment sur le respect des us et coutumes des populations de la région où sont effectués les travaux et sur les risques des IST et du VIH/SIDA.

Emploi de la main d’œuvre locale

L’Entrepreneur est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de main-d’œuvre possible dans la zone où les travaux sont réalisés. A défaut de trouver le personnel qualifié sur place, il est autorisé d’engager la main d’œuvre à l’extérieur de la zone de travail.

Respect des horaires de travail

L’Entrepreneur doit s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et règlements nationaux en vigueur. Toute dérogation est soumise à l’approbation du Maître d’œuvre. Dans la mesure du possible, (sauf en cas d’exception accordé par le Maître d’œuvre), l’Entrepreneur doit éviter d’exécuter les travaux pendant les heures de repos, les dimanches et les jours fériés.

Protection du personnel de chantier

L’Entrepreneur doit mettre à disposition du personnel de chantier des tenues de travail correctes réglementaires et en bon état, ainsi que tous les accessoires de protection et de sécurité propres à leurs activités (casques, bottes, ceintures, masques, gants, lunettes, etc.). L’Entrepreneur doit veiller au port scrupuleux des équipements de protection sur le chantier. Un contrôle permanent doit être effectué à cet effet et, en cas de manquement, des mesures coercitives (avertissement, mise à pied, renvoi) doivent être appliquées au personnel concerné.

Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement

L’Entrepreneur doit désigner un responsable Hygiène/Sécurité/Environnement qui veillera à ce que les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement sont rigoureusement suivies par tous et à tous les niveaux d’exécution, tant pour les travailleurs que pour la population et autres personnes en contact avec le chantier. Il doit mettre en place un service médical courant et d’urgence à la base-vie, adapté à l’effectif de son personnel. L’Entrepreneur doit interdire l’accès du chantier au public, le protéger par des balises et des panneaux de signalisation, indiquer les différents accès et prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter les accidents.

Désignation du personnel d’astreinte

L’Entrepreneur doit assurer la garde, la surveillance et le maintien en sécurité de son chantier y compris en dehors des heures de présence sur le site. Pendant toute la durée des travaux, l’Entrepreneur est tenu d’avoir un personnel en astreinte, en dehors des heures de travail, tous les jours sans exception (samedi, dimanche, jours fériés), de jour comme de nuit, pour pallier tout incident et/ou accident susceptible de se produire en relation avec les travaux.

Mesures contres les entraves à la circulation

L’Entrepreneur doit éviter d’obstruer les accès publics. Il doit maintenir en permanence la circulation et l’accès des riverains en cours de travaux. L’Entrepreneur veillera à ce qu’aucune fouille ou tranchée ne reste ouverte la nuit, sans signalisation adéquate acceptée par le Maître d’œuvre. L’Entrepreneur doit veiller à ce que les déviations provisoires permettent une circulation sans danger.

Repli de chantier et réaménagement

Règles générales

A toute libération de site, l'Entrepreneur laisse les lieux propres à leur affectation immédiate. Il ne  peut être libéré de ses engagements et de sa responsabilité concernant leur usage sans qu'il ait formellement fait constater ce bon état. L'Entrepreneur réalisera tous les aménagements nécessaires à la remise en état des lieux. Il est tenu de replier tous ses équipements et matériaux et ne peut les abandonner sur le site ou les environs.

Une fois les travaux achevés, l’Entrepreneur doit (i) retirer les bâtiments temporaires, le matériel, les déchets solides et liquides, les matériaux excédentaires, les clôtures etc.; (ii) rectifier les défauts de drainage et régaler toutes les zones excavées; (iii) nettoyer et détruire les fosses de vidange.

S'il est de l'intérêt du Maître d’Ouvrage ou des collectivités locales de récupérer les installations fixes pour une utilisation future, l'Entrepreneur doit les céder sans dédommagements lors du repli.

En cas de défaillance de l'Entrepreneur pour l'exécution des travaux de remise en état, ceux-ci sont effectués par une entreprise du choix du Maître d’Ouvrage, en rapport avec les services concernés et aux frais du défaillant.

Après le repli de tout le matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au procès-verbal de réception des travaux. La non remise en état des lieux doit entraîner le refus de réception des travaux. Dans ce cas, le pourcentage non encore libéré du montant du poste « installation de chantier » sera retenu pour servir à assurer le repli de chantier.

Protection des zones instables

Lors du démantèlement d’ouvrages en milieux instables, l’Entrepreneur doit prendre les précautions suivantes pour ne pas accentuer l’instabilité du sol : (i) éviter toute circulation lourde et toute surcharge dans la zone d’instabilité; (ii) conserver autant que possible le couvert végétal ou reconstituer celui-ci en utilisant des espèces locales appropriées en cas de risques d’érosion.

Carrières et sites d'emprunt

L’Entrepreneur est tenu disposer des autorisations requises pour l’ouverture et l’exploitation des carrières et sites d’emprunt (temporaires et permanents) en  se conformant à la législation nationale en la matière. L’Entrepreneur doit, dans la mesure du possible, utiliser de préférence un site existant. Tous les sites doivent être approuvés par le superviseur des travaux et répondre aux normes environnementales en vigueur. A la fin de l'exploitation d’un site permanent, l’Entrepreneur doit (i) rétablir les écoulements naturels antérieurs par régalage des matériaux de découverte non utilisés; (ii) supprimer l'aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux. A la fin de l’exploitation, un procès-verbal de l'état des lieux est dressé en rapport avec le Maître d’œuvre et les services compétents.

Gestion des produits pétroliers et autres contaminants

L’Entrepreneur doit nettoyer l’aire de travail ou de stockage où il y a eu de la manipulation et/ou de l’utilisation de produits pétroliers et autres contaminants.

Contrôle de l’exécution des clauses environnementales et sociales

Le contrôle du respect et de l’effectivité de la mise en œuvre des clauses environnementales et sociales par l’Entrepreneur est effectué par le Maître d’œuvre, dont l’équipe doit comprendre un expert environnementaliste qui fait partie intégrante de la mission de contrôle des travaux.

Notification

Le Maître d’œuvre notifie par écrit à l’Entrepreneur tous les cas de défaut ou non exécution des mesures environnementales et sociales. L’Entrepreneur doit redresser tout manquement aux prescriptions dûment notifiées à lui par le Maître d’œuvre. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non respect des clauses sont à la charge de l’Entrepreneur.

Sanction

En application des dispositions contractuelles, le non respect des clauses environnementales et sociales, dûment constaté par le Maître d’œuvre, peut être un motif de résiliation du contrat. L’Entrepreneur ayant fait l’objet d’une résiliation pour cause de non application des clauses environnementales et sociales s’expose à des sanctions allant jusqu’à la suspension du droit de soumissionner pour une période déterminée par le Maître d’ouvrage, avec une réfaction sur le prix et  un blocage de la retenue de garantie.

Réception des travaux

Le non respect des présentes clauses expose l’Entrepreneur au refus de réception provisoire ou définitive des travaux, par la Commission de réception. L’exécution de chaque mesure environnementale et sociale peut faire l’objet d’une réception partielle impliquant les services compétents concernés.

Obligations au titre de la garantie

Les obligations de l’Entrepreneur courent jusqu’à la réception définitive des travaux qui ne sera acquise qu’après complète exécution des travaux d’amélioration de l’environnement prévus au contrat.

Clauses Environnementales et Sociales spécifiques

Signalisation des travaux

L’Entrepreneur doit placer, préalablement à l’ouverture des chantiers et chaque fois que de besoin, une pré-signalisation et une signalisation des chantiers à longue distance (sortie de carrières ou de bases-vie, circuit utilisé par les engins, etc.) qui répond aux lois et règlements en vigueur.

Mesures pour les travaux de terrassement

L’Entrepreneur doit limiter au strict minimum le décapage, le déblaiement, le remblayage et le nivellement des aires de travail afin de respecter la topographie naturelle et de prévenir l’érosion. Après le décapage de la couche de sol arable, l’Entrepreneur doit conserver la terre végétale et l’utiliser pour le réaménagement des talus et autres surfaces perturbées. L’Entrepreneur doit déposer les déblais non réutilisés dans des aires d’entreposage s’il est prévu de les utiliser plus tard; sinon il doit les transporter dans des zones de remblais préalablement autorisées.

Mesures de transport et de stockage des matériaux

Lors de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit  (i) limiter la vitesse des véhicules sur le chantier par l’installation de panneaux de signalisation et des porteurs de drapeaux ; (ii) arroser régulièrement les voies de circulation dans les zones habitées (s’il s’agit de route en terre) ; (iii) prévoir des déviations par des pistes et routes existantes dans la mesure du possible.

Dans les zones d'habitation, l’Entrepreneur doit établir l'horaire et l'itinéraire des véhicules lourds qui doivent circuler à l'extérieur des chantiers de façon à réduire les nuisances (bruit, poussière et congestion de la circulation) et le porter à l’approbation du Maître d’œuvre.

Pour assurer l'ordre dans le trafic et la sécurité sur les routes, le sable, le ciment et les autres matériaux fins doivent être contenus hermétiquement durant le transport afin d'éviter l’envol de poussière et le déversement en cours de transport. Les matériaux contenant des particules fines doivent être recouverts d'une bâche fixée solidement. L’Entrepreneur doit prendre des protections spéciales (filets, bâches) contre les risques de projections, émanations et chutes d’objets.

L’Entrepreneur peut aménager des zones secondaires pour le stationnement des engins qui ne sont pas autorisés à stationner sur la voie publique en dehors des heures de travail et de l’emprise des chantiers. Ces zones peuvent comporter également un espace permettant les travaux de soudure, d’assemblage, de petit usinage, et de petit entretien d’engins. Ces zones ne pourront pas stocker des hydrocarbures.

Tout stockage de quelque nature que ce soit, est formellement interdit dans l’environnement immédiat, en dehors des emprises de chantiers et des zones prédéfinies.

Mesures pour la circulation des engins de chantier

Seuls les matériels strictement indispensables sont tolérés sur le chantier. En dehors des accès, des lieux de passage désignés et des aires de travail, il est interdit de circuler avec des engins de chantier.

L’Entrepreneur doit s’assurer de la limitation de vitesse pour tous ses véhicules circulant sur la voie publique, avec un maximum de 40 km/h au niveau des agglomérations et à la traversée des villages. Les conducteurs dépassant ces limites doivent faire l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. La pose de ralentisseurs aux entrées des agglomérations sera préconisée. Les véhicules de l’Entrepreneur doivent en toute circonstance se conformer aux prescriptions du code de la route en vigueur, notamment en ce qui concerne le poids des véhicules en charge.

Protection des milieux humides

Il est interdit à l’Entrepreneur d’effectuer des aménagements temporaires (aires d’entreposage et  de stationnement, chemins de contournement ou de travail, etc.) dans des milieux humides.

Protection des sites sacrés et des sites archéologiques

L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites cultuels et culturels (cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter atteintes. Pour cela, elle devra s’assurer au préalable de leur typologie et de leur implantation avant le démarrage des travaux.

Si, au cours des travaux, des vestiges d’intérêt cultuel, historique ou archéologique sont découverts, l’Entrepreneur doit suivre la procédure suivante : (i) arrêter les travaux dans la zone concernée ; (ii) aviser immédiatement le Maître d’œuvre qui doit prendre des dispositions afin de protéger le site pour éviter toute destruction ; un périmètre de protection doit être identifié et matérialisé sur le site et aucune activité ne devra s’y dérouler; (iii) s’interdire d’enlever et de déplacer les objets et les vestiges. Les travaux doivent être suspendus à l’intérieur du périmètre de protection jusqu’à ce que l’organisme national responsable des sites historiques et archéologiques ait donné l’autorisation de les poursuivre.

Approvisionnement en eau du chantier

La recherche et l’exploitation des points d’eau sont à la charge de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur doit s’assurer que les besoins en eau du chantier ne portent pas préjudice aux  sources d’eau utilisées par les communautés locales. Il est recommandé à l’Entrepreneur d’utiliser les services publics d’eau potable autant que possible, en cas de disponibilité. En cas d’approvisionnement en eau à partir des eaux souterraines et de surface, l’Entrepreneur doit adresser une demande d’autorisation au Ministère responsable et respecter la réglementation en vigueur.

L’eau de surface destinée à la consommation humaine (personnel de chantier) doit être désinfectée par chloration ou autre procédé approuvé par les services environnementaux et sanitaires concernés. Si l’eau n’est pas entièrement conforme aux critères de qualité d’une eau potable, l’Entrepreneur  doit prendre des mesures alternatives telles que la fourniture d’eau embouteillée ou l’installation de réservoirs d'eau en quantité et en qualité suffisantes. Cette eau doit être conforme au règlement sur les eaux potables. Il est possible d’utiliser l’eau non potable pour les toilettes, douches et lavabos. Dans ces cas de figures, l’Entrepreneur doit aviser les employés et placer bien en vue des affiches avec la mention « EAU NON POTABLE ».

Gestion des déchets liquides

Les bureaux et les logements doivent être pourvus d'installations sanitaires en nombre suffisant (latrines, fosses septiques, lavabos et douches). L’Entrepreneur doit respecter les règlements sanitaires en vigueur. Les installations sanitaires sont établies en accord avec le Maître d’œuvre. Il est interdit à l’Entrepreneur de rejeter les effluents liquides pouvant entraîner des stagnations et  incommodités pour le voisinage, ou des pollutions des eaux de surface ou souterraines. L’Entrepreneur doit mettre en place un système d’assainissement autonome approprié (fosse étanche ou septique, etc.). L’Entrepreneur devra éviter tout déversement ou rejet d’eaux usées, d’eaux de vidange des fosses, de boues, hydrocarbures, et polluants de toute natures, dans les eaux superficielles ou souterraines, dans les égouts, fossés de drainage ou à la mer. Les points de rejet et de vidange seront indiqués à l’Entrepreneur par le Maître d’œuvre.

Gestion des déchets solides

L’Entrepreneur doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles étanches et devant être vidées périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les bennes doivent être étanches de façon à ne pas laisser échapper de déchets. Pour des raisons d’hygiène, et pour ne pas attirer les vecteurs, une collecte quotidienne est recommandée, surtout durant les périodes de chaleur. L’Entrepreneur doit éliminer ou recycler les déchets de manière écologiquement rationnelle. L’Entrepreneur doit acheminer les déchets, si possible, vers les lieux d’élimination existants.

Protection contre la pollution sonore

L’Entrepreneur est tenu de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner gravement les riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures normales de travail. Les seuils à ne pas dépasser sont : 55 à 60 décibels le jour; 40 décibels la nuit.

Prévention contre les IST/VIH/SIDA et maladies liées aux travaux

L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur les risques liés aux IST/VIH/SIDA. Il doit mettre à la disposition du personnel des préservatifs contre les IST/VIH-SIDA. L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur la sécurité et l’hygiène au travail. L’Entrepreneur doit prévoir des mesures de prévention suivantes contre les risques de maladie : (i) instaurer le port de masques, d’uniformes et autres chaussures adaptées ; (ii) disposer d’une boite de pharmacie et de soin d’urgence et fournir gratuitement au personnel de chantier les médicaments de base nécessaires aux soins d’urgence.

Voies de contournement et chemins d'accès temporaires

L’utilisation de routes locales doit faire l’objet d’une entente préalable avec les autorités locales.  Pour éviter leur dégradation prématurée, l’Entrepreneur doit maintenir les routes locales en bon état durant la construction et les remettre à leur état original à la fin des travaux.

Passerelles piétons et accès riverains

L’Entrepreneur doit constamment assurer l’accès aux propriétés riveraines et assurer la jouissance des entrées charretières et piétonnes, des vitrines d’exposition, par des ponts provisoires ou passerelles munis de garde-corps, placés au-dessus des tranchées ou autres obstacles créés par les travaux.

Services publics et secours

L’Entrepreneur doit impérativement maintenir l’accès des services publics et de secours en tous lieux. Lorsqu’une rue est barrée, l’Entrepreneur doit étudier avec le Maître d'Œuvre les dispositions pour le maintien des accès des véhicules de pompiers et ambulances.

Journal de chantier

L’Entrepreneur doit tenir à jour un journal de chantier, dans lequel seront consignés les réclamations, les manquements ou incidents ayant un impact significatif sur l’environnement ou à un incident avec la population. Le journal de chantier est unique pour le chantier et les notes doivent être écrites à l’encre. L’Entrepreneur doit informer le public en général, et les populations riveraines en particulier, de l’existence de ce journal, avec indication du lieu où il peut être consulté.

Entretien des engins et équipements de chantiers

L'Entrepreneur doit respecter les normes d’entretien des engins de chantiers et des véhicules et effectuer le ravitaillement en carburant et lubrifiant dans un lieu désigné à cet effet. L'Entrepreneur doit effecteur les vidanges dans des fûts étanches et conserver les huiles usagées  pour les remettre au fournisseur (recyclage). Les pièces de rechange usagées doivent être envoyées à la décharge publique.

Lutte contre les poussières

L'Entrepreneur doit choisir l’emplacement des concasseurs et des équipements similaires en fonction du bruit et de la poussière qu'ils produisent. Le port de lunettes et de masques anti-poussières est obligatoire.

Tableau 10 : Liste indicative de travaux nécessitant une protection individuelle

| Liste indicative des travaux nécessitant le port d’une protection individuelle |
| --- |
| Casques | Tous travaux présentant le risque de chute d’objets à partir d’un niveau supérieur |
| Harnais | Tous travaux exceptionnels non répétitifs et de courte durée exposant à un risque de chute de hauteur |
| Chaussures, bottes | Tous travaux présentant le risque de chute d’objets manutentionnés sur les pieds ou d’écrasement ou de perforation de la semelle par objets pointus |
| Lunettes, masques | Tous travaux présentant le risque de projection dans les yeux (burinage, meulage, manipulation de produits acides ou caustiques…) ou exposant à des sources lumineuses de forte puissance (soudage…) |
| Masques | Tous travaux effectués dans les milieux pollués (poussières, gaz toxiques…) |
| Tabliers | Tous travaux présentant des risques de projection sur le corps (soudage, manipulation de produits dangereux…) |
| Casques antibruit, bouchons | Tous travaux exposant à des niveaux sonores supérieurs à 80 dBA (marteaux-piqueurs, battage palplanches, conduite d’engins, meulage…) |

## Mesures d’atténuation des  impacts en phase d’exploitation de la centrale

### Mesures de préservation de la qualité de l’air

Opérations

Les mesures compensatoires essentielles utilisées pour cette étude concernent les caractéristiques des cheminées, pour permettre la dispersion adéquate des gaz rejetés. Les principales mesures compensatoires utilisées dans la présente évaluation sont la hauteur et le diamètre des cheminées, ainsi que la température et la vitesse de sortie. Une cheminée haute de 15 mètres au moins sera nécessaire pour assurer une dispersion adéquate avec un diamètre de 1m (voir Annexe 1 : dimensionnement de la cheminée).

Gestion et contrôle

Une fois la construction achevée on effectuera des prélèvements sur les gaz rejetés, pour étudier précisément les taux d’émission, la vitesse et la température de sortie. Ceci pourra fournir des indications sur la validité des hypothèses émises lors de cette évaluation. Les travaux de construction achevés, il y aura lieu d’installer du matériel d’échantillonnage de l’air ambiant dans des endroits appropriés sur le site. Il est aussi recommandé de mettre en place un programme de contrôle en continu sur une année du NO2 et du SO2. Si les résultats de ce programme démontrent que les émissions depuis la centrale  ne sont pas conformes aux normes internationales relatives à la qualité de l’air ambiant, un programme sera alors mis en œuvre pour modifier la centrale et la mettre en conformité. Le système de mesure en continu devra rester opérationnel plusieurs années.

Gaz à effet de serre

Les quantités de CO2 dégagées dépendent du type de combustible fossile brûlé. La centrale brûlera le fuel lourd, ce qui provoquera un dégagement de CO2 par unité d’énergie produite, ce qui conduira à une contribution à l’effet de serre produit par l’installation. Pour faire en sorte que cet impact de l’installation soit réduit au minimum, il est indispensable que l’efficacité des unités génératrices soit optimisée pour que les émissions de CO2 par unité d’énergie produite soient maintenues au niveau le plus bas possible. Cela devrait être possible grâce à un suivi régulier de l’efficacité et du rendement et un programme d’entretien régulier du générateur. Il faut faire remarquer que la technologie retenue pour la centrale assure une efficacité énergétique élevée (plus élevée qu’avec des unités vapeurs) et que les émissions de CO2 pourront être précisées lorsque le promoteur aura été sélectionné.

### Mesures de protection contre le bruit

Opérations

Les mesures de réduction qui doivent être prises en compte dans la conception du projet de centrale sont les suivantes :

- Eviter de placer des portes et autres ouvertures du bâtiment du côté ou en face des récepteurs sensibles les plus proches,

- Utiliser des matériaux spécifiques étudiés pour leur qualité phonique lors de la construction du bâtiment,

- Implanter le bâtiment le plus au nord possible afin de réduire les nuisances sonores au niveau des récepteurs placés au sud,

- Utiliser les bâtiments du site comme écrans et barrières pour protéger du bruit les récepteurs les plus proches des sources sonores.

Gestion et contrôle

Le bruit de la centrale sera contrôlé à l’aide d’un matériel conforme aux normes internationales (par exemple un Norsonic 130 d’un coût approximatif de 3000 US$) et calibré de manière appropriée. De courts prélèvements seront effectués sur des récepteurs sensibles au bruit et en bordure de l’implantation afin d’assurer que les bruits de la centrale sont bien conformes aux normes de la Banque Mondiale. Si les niveaux de bruit dépassent les critères de l’étude d’impact, il est recommandé d’introduire des mesures compensatoires pour réduire les nuisances sonores au niveau minimum acceptable.

### Gestion des rejets et des déchets

Les déchets provenant de l’activité du site seront les suivants :

- Boues provenant de la centrifugation du fuel lourd,

- Huiles usées provenant des vidanges des moteurs,

- Résidus d’hydrocarbures collectés dans les rétentions,

- Eau de régénération des résines,

- Chiffons souillés, sciures.

- Bidons et fûts souillés,

- · Déchets banals en vrac.

Les boues d’hydrocarbures, les huiles usées, les résidus de fond de rétention et les chiffons souillés seront traités dans un incinérateur que le projet prévoit d’installer sur place. L’incinérateur retenu pour cette centrale devra être capable d’incinérer jusque 100 litres de déchets liquides ou solides à l’heure. Une trémie située au dessus de l’incinérateur sera prévue pour les effluents solides tels que chiffons, sciure etc. Une solution devra être retenue pour mettre en décharge contrôlée (enfouissement sanitaire) les cendres issues de l’incinérateur. Une option serait d’envisager de confier la gestion à un prestataire extérieur le re-traitement de ses huiles usées (comme il en existe au Sénégal par exemple). Cette solution pourrait également être étudiée pour la centrale du point e vue de sa faisabilité technique, économique, environnementale et sociale. .

Le Consultant recommande pour l’heure de stocker en rétention des déchets liquides, ainsi que les bidons et fûts souillés, afin de prévenir tout risque de contamination du sol. Lorsque le recyclage ou la récupération ne sera pas possible, les emballages de produits solides seront évacués vers une décharge appropriée.

### Gestion des effluents Huileux

Mesures d’atténuation des impacts sur le sol de la nouvelle centrale et la flore marine. Le bâtiment moteur, les aires de stockage des hydrocarbures et des huiles de lubrifications, ainsi que les aires de dépotages et l’unité de traitement des eaux huileuses seront placés sur des dalles bétonnées équipées d’un réseau de collecte des eaux de lavage ou des déversements accidentels. Ce réseau sera connecté à l’unité de traitement des eaux huileuses. Ainsi un déversement d’huile ou d’eau huileuse ne pourra pas impacter le sol de la future centrale.

Concernant les aires de stockages des hydrocarbures et des huiles de lubrification, les bacs et réservoirs de stockage seront placés dans des bacs de rétention, dont la capacité sera équivalente au volume du plus grand réservoir.

Les aires de dépotage pour la réception des hydrocarbures et le chargement/déchargement des huiles de lubrification seront également sur des aires de rétention dont la capacité de rétention sera égale au volume de la capacité des camions livreurs soit 30m3

.

Impacts associés

La nouvelle centrale de 2x10MW est une extension de la centrale de Palmarejo et de ce fait des impacts seront cumulés sur la qualité de l’air, les rejets huileux et les eaux  du fait de l’augmentation des quantités de fluides dans le process. Ce scenario va nécessiter l’augmentation de la capacité des stations d’épuration et nous recommandons un remplacement de la technologie existante par une technologie efficiente de séparation eau huile pour éviter les rejets huileux en mer.

Plan de Gestion des effluents huileux de l’extension et la nouvelle centrale

Les impacts liés aux effluents sont traités sur plusieurs phases :

Phase 0 : Caractérisation et quantification des effluents huileux

Avant rejet des effluents,  dresser le certificat d’analyse chimique qui détermine leurs caractéristiques  pour s’assurer  d’impacts mineurs sur l’environnement  une maitrise des impacts d’une centrale est impossible sans une quantification précise des ressources utilisées :

- Mettre en place à la sortie des eaux usées un débitmètre de mesure du débit d’écoulement des eaux  vers le milieu récepteur (milieu marin dans le cas de Palmarejo) ;

- Installer un équipement de comptage (aucun fluide ne doit être rejeté, même si le traitement est satisfaisant, sans que la quantité rejetée ne soit connue) des eaux ;

- Mesurer la quantité d’huiles usées ou de boue au stockage dans les réservoirs et à la sortie vers l’utilisateur

Phase1 Centrifugation

Assurer une  centrifugation efficace et une bonne maintenance des équipements de centrifugation des huiles et du fuel pour minimiser les fuites des huiles et leur épandage sur le sol.

Phase2 Circulation des fluides

s’assurer que dans le processus de récupération des huiles usées , les données d’entrée prennent en compte la nature du matériau résistant dans le corridor de circulation des effluents et présente des contrôles documentés et traçables.

Phase 3 Station d’épuration

Réaliser une station d’épuration capable de séparer efficacement les huiles usées des eaux et fournir une boue sèche

Phase 4 Stockage

Doter la centrale d’un réservoir de stockage des boues et des huiles clarifiées  suffisamment volumineux pour contenir au moins 250t soit 10% de la quantité de combustible consommée

Phase 5 Organisation de la collecte des huiles usées

En l’absence de décret d’organisation de la collecte  des huiles usagées assurer un partenariat avec les exportateurs les recycleurs  agrées par le MECV Ministère de l’environnement du Cap vert

Phase 6 incinération

Il faut tout de même souligner les contraintes liées à l’incinération : le cout élevé du gas oïl associé à l’incinération ; l’émission de gaz à effet de serre du fait de la combustion incomplète. Aussi, une option serait d‘explorer les Technologies de Combustion Biomasse (ou  Direct Cofiring)

### Gestion spéciale des déchets dangereux.

Les mesures correctives suivantes seront mises en œuvre par ELECTRA :

- Tous les déchets dangereux seront collectés et stockés sur des surfaces Imperméables, les liquides seront placés sur des bacs de rétention,

- Les déchets (souches, branches d’arbres, excèdent de matériau) seront triés et le plus possible recyclés ou réutilisés. Dans le cas contraire ils seront dirigés vers une décharge adaptée,

- Les produits dangereux seront traités par des entreprises extérieures agréées. Des bordereaux de suivi de déchets devront être émis pour chaque déchet dangereux et récupérés après traitement ; des audits des principaux prestataires assurant l’élimination des déchets dangereux pourront être réalisés afin de s’assurer du respect des règlementations applicables et du cahier des charges du donneur d’ordre,

- Les boues des fosses septiques seront déposées dans un endroit approprié, après vérification de leurs teneurs en polluants (analyses).

En aucun cas les déchets ne seront déposés dans les propriétés contiguës ou les chemins de service.

### Mesures de prévention et d’atténuation des conséquences liés aux stockages

Au vu des scénarii identifiés et de l’évaluation des conséquences correspondantes, le Consultant a jugé nécessaire de faire quelques recommandations, allant dans le sens d’une bonne prévention et/ou maîtrise des accidents potentiels notamment un feu de cuvette, un feu de bac, un boil-over ou un éclatement de réservoir. Ces recommandations peuvent être :

Tableau 11 : Recommandations concernant le stockage de fioul et de gasoil

| Mesures de prévention | Mesures d’atténuation des conséquences d’accident |
| --- | --- |
| Maintenance et inspection préventives des réservoirs (cuves +bacs) et des équipements connexes. Procédures de permis de travail et de permis de feu Formation et sensibilisation des intervenants sur les réservoirs. Camions citernes en bon état et procédure de déchargement camions citerne Présence de rétention bien dimensionnée (voir recommandations de dimensionnement ci-après). Interdiction de fumer dans les zones à risques : prés du stockage de gasoil, etc. Les installations électriques doivent être vérifiées et contrôlées chaque année par un organisme agréé. | Rendre opérationnelle le plan d’opération interne POI (le calcul des besoins en moyens d’extinction : eau, boite à mousse et pompage). Formation du personnel en extinction incendie et en secourisme. Mettre en place des RIA (bouche ou poteau d’incendie). Disposer de suffisamment de boites à mousse qui déversent la solution moussante à l’intérieur du bac pour éteindre un éventuel feu de bac. |

## Les mesures de prévention et de maitrises des risques

Foudre

Concernant les différentes unités du site, les principes de protection suivants, entre autres, seront appliqués :

Pour les bâtiments (salle de contrôle, bâtiments abritant les équipements principaux, sous-station électrique,)

- Ces bâtiments auront des ossatures métalliques et réalisées de manière à offrir une protection par cage maillée,

- Liens avec le réseau de terre bouclé en fond de fouille

- Interconnexion et maillage des masses (protection contre les effets indirects) afin d’assurer une bonne équipotentialité

Pour les équipements du procédé, réservoirs (métalliques), racks de tuyauteries, chemins de câbles,…

- Liaison au réseau de terre bouclé, poteaux métalliques reliés à chaque extrémité à une  prise de terre locale,

- Interconnexion et maillage des masses

- Interconnexion électrique des racks/chemins de câbles, selon faisabilité

- Epaisseur suffisante des réservoirs de stockage et cuvette de rétention.

Tous les équipements métalliques seront mis à la terre, ce qui permettra d'éliminer les effets directs de la foudre. Une société spécialisée contrôlera périodiquement le bon état du réseau équipotentiel.

Une attention particulière est également portée aux zones présentant des risques en cas d’ignition, identifiées dans les plans de classement de zones (zones où sont susceptibles d’apparaître des atmosphères explosives).  La présence d’un paratonnerre sur le site permettra de minimiser les risques liés à la foudre.

Chute d’aéronef

Les structures en hauteur doivent être munies de balise signalant l’existence d’installations telles que les réservoirs de stockage et les cheminées.

Risque lié aux incendies et explosions

Afin de réduire le risque lié aux incendies et explosions au niveau du stockage de fuel lourd et de gasoil, il est recommandé d’équiper la zone de stockage de fuel lourd et de gasoil avec des moyens fixes de protection incendie. Des moyens possibles sont décrits ci-après :

- Couronne d’arrosage sur bac : elle permet de refroidir les parois du bac lors d’un incendie (eau seule) ou d’éteindre un feu situé à la base du bac (mélange eau/émulseur).

- Boites à mousse : Elles déversent une solution moussante à l’intérieur du bac pour éteindre un éventuel feu de bac.

- Déversoirs à mousse : Situés au bord de la cuvette de rétention, ils permettent de déverser une solution moussante sur toute la surface de la cuvette et ainsi « étouffer » un feu de cuvette.

- D’autres moyens fixes et mobiles peuvent également être préconisés pour réduire la gravité d’un accident, tels des canons à mousse, des rideaux d’eau visant à protéger les installations voisines, etc.

Stockage de produits chimiques

Pour les autres zones de stockage de produits chimiques, les règles de sécurité suivantes sont préconisées :

- D’une façon générale, les produits dangereux devront être stockés en rétention. Le volume de la rétention sera au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100% de la capacité du plus grand réservoir ou 50% de la capacité totale des réservoirs associés. L’organisation du stockage devra être faite de telle façon que deux produits incompatibles ne puissent s’écouler dans la même rétention ;

- Les stockages devront se faire dans des locaux frais, bien ventilés, à l’abri des rayons solaires et à l’écart de toute source de chaleur ainsi que des matières inflammables et des produits incompatibles. Notamment, les oxydants, bases et métaux susceptibles de réagir avec les acides et la soude avec dégagement d’hydrogène devront être mis à l’écart ;

- Le sol des locaux devra être imperméable, et former cuvette de rétention afin qu’en cas de déversement, le liquide ne puisse se répandre à l’extérieur ;

- Les récipients devront être soigneusement fermés et étiquetés. L’étiquetage devra être reproduit en cas de fractionnement de l’emballage ;

- Le système électrique et l’éclairage du local devront être conformes aux réglementations en vigueur et aux bonnes pratiques habituellement reconnues ;

- Il sera interdit de fumer dans les locaux de stockage des produits chimiques.

En ce qui concerne la sécurité sur la centrale elle-même, la prévention d’accidents majeurs passe par la mise en place d’un programme de maintenance préventive des équipements sensibles, un programme de formation des employés, leur permettant de déceler un écart et de déclencher l’alerte et la mise en sécurité des équipements avant d’un accident ne se déclare.

Protection des travailleurs

- A proximité et à l’extérieur des zones de stockage et de manipulation de l’acide, devront être prévus des équipements de sécurité tels que : appareils de protection respiratoire isolants autonomes, un poste d’eau à débit abondant, des douches de sécurité et des fontaines oculaires;

- L’inhalation des vapeurs d’acide chlorhydrique et de soude devra être évitée par la mise en œuvre du produit dans des systèmes clos, l’installation d’aspirations localisées ou la mise à disposition de masques adaptés pour les opérateurs. Les locaux de travail devront être convenablement ventilés ;

- Des équipements de protection individuelle adéquats devront être mis à la disposition des opérateurs (vêtements de protection, gants, lunettes de sécurité).

- Le personnel devra être instruit des risques présentés par les produits chimiques, des précautions à observer et des mesures à prendre en cas d’accident.

Risques électriques au niveau du poste Haute-Tension

Habilitation et autorisation d’accès

- Le personnel ayant accès aux locaux électriques, et notamment aux locaux HT,

- devra être titulaire d’une habilitation délivrée par un organisme compétent et

- renouvelée aussi souvent qu’il sera nécessaire (notamment en cas de

- changement de fonction, d’évolution des méthodes de travail ou d’intervention et de modification importante des équipements.

L’accès aux locaux électriques se sera autorisé qu'aux personnes suivantes :

- Personnel normalement habilité, désigné, instruit des précautions à prendre, des règles de sécurité à observer et des manœuvres à effectuer en cas d'accident, y compris la pratique de la respiration artificielle.

- Les personnels d'entretien qualifiés et habilités.

- En cas de nécessité, d'autres personnes informées des risques, restant sous la surveillance permanente d'une personne habilitée.

Matériel de sécurité pour les installations HT

Le matériel destiné à l'exécution des manœuvres ou aux interventions en cas d'accident devra être disponible auprès des installations HT: tapis et tabouret isolant ; perche isolante de manœuvre ; perche isolante de sauvetage (perche à corps) ; gants isolants ; équipement pour mise à la terre et en court-circuit ; vérificateur d'absence de tension ; équipement de condamnation des appareils de coupure ; dispositifs de contrôle des équipements : magnéto pour contrôle du vérificateur d'absence de tension, vérificateur pneumatique permettant de déceler les perforations des gants isolants. Ces matériels doivent être adaptés à la tension de service et maintenus en parfait état.

Les équipements pour la prévention des risques

- Détecteurs d’hydrocarbures liquides et gazeux,

- Une unité de récupération des vapeurs

- Des écrans flottants sur les bacs

- Des sondes anti-débordement sur chacun des bacs,

- Du matériel électrique de sûreté, détection et protection contre la foudre,

- Des décanteurs et des puits de contrôle des eaux souterraines,

- Des procédures de sélection des entreprises extérieures et de contrôle des

Travaux

Coûts des équipements pour la prévention des risques

| Equipements | Couts en Euro |
| --- | --- |
| Détecteurs d’hydrocarbures liquides et gazeux | 80 |
| Une unité de récupération des vapeurs | Nd |
| Des écrans flottants sur les bacs | 160 |
| Des sondes anti-débordement sur chacun des bacs | 140 l’unité |
| Du matériel électrique de sûreté, détection et protection contre la foudre | 200 |
| Des décanteurs et des puits de contrôle des eaux souterraines, | 100 |
| Des procédures de sélection des entreprises extérieures et de contrôle des Travaux | Nd |

Gestion des risques liés au stockage et mesures de prévention

| Evénements dangereux | Causes | Prévention | Conséquences | Maîtrise des conséquences |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perte de confinement des réservoirs de stockage de gasoil et de fioul lourd | - Suremplissage de la cuve - confinement des réservoirs de | - Dispositif anti débordement comportant un flotteur d’obturation mécanique sur niveau critique et une alarme sonore sur niveau très haut. | - Epandage de gazole de fioul lourd - Pollution | - Conception des réservoirs limitant le risque de fuite, - Contrôle Présence de niveaux élevés de bruit et de vibration Présence de tension électrique à 380 V ôle périodique d’absence de liquide dans l’espace interstitiel entre les deux parois. - Procédure de lutte incendie |
|  | Corrosion | Réservoir à double enveloppe en tole d’acier soudé de 5mm d’épaisseur Des programmes d’inspection et de maintenance sont établis |  |  |
|  | Opérations de maintenance | Formation du personnel et manuel opératoire de maintenance |  |  |
|  | Chocs projectiles | Accès limité à la zone de stockage de carburant (ravitaillement, opérations de maintenance |  |  |
|  | Surpression suite à un incendie à proximité | Dispositif d’évents sur les réservoirs Matériels adaptés aux atmosphères explosives |  |  |
| Défaillance au dépotage | Mobilité du camion | Formation des opérateurs Mise en place de consignes | Epandage de gazole Pollution | - Aire de dépotage pourvue d’une cuvette de rétention en béton - Avaloir de collecte relié au réseau de traitement des effluents hydrocarbonés - En cas de débordement de l’aire de dépotage ou de fuite sur une surface non imperméabilisée entre l’aire de dépotage et la pomperie, écoulement vers le réseau de drainage puis le bassin de sédimentation - Présence permanente d’un opérateur pendant le déchargement |
|  | Erreur humaine(mauvais raccordement) | Formation des opérateurs Mise en place de consignes |  |  |
|  | Rupture de flexible de raccordement | Mise en place de programmes de maintenance Formation des opérateurs |  |  |
| Défaillance à la distribution de gazole | Mobilité du camion | Formation des opérateurs Mise en place de consignes | Epandage de gazole Pollution | - Aires de distribution imperméabilisées et présence d’un caniveau central pour récupération des épandages - Caniveau central relié au débourbeur puis au séparateur d’hydrocarbures - Présence permanente d’un opérateur pendant la distribution |
|  | Suremplissage du réservoir du véhicule | Arrêt de l’alimentation de la distribution sur réservoir plein |  |  |
| Perte de confinement de la ligne de distribution de gazole | Corrosion - lubrifiants, - . confinement de la ligne de distribution de gazole ou de lubrifiant | Matériaux de construction en matériaux adaptés au gazole Programme de maintenance préventive et d'inspection | Pour les lignes enterrées (entre la pomperie et les points de distribution pour le gazole Pollution du sol Pour les lignes aériennes de gazole ( entre les cuves de stockage et le pomperie Epandage de gazole | - Ronde opérateur, - Limitation de la présence du personnel dans l'installation (aucun personnel présent en dehors des rondes opérateurs, et des opérations de maintenance Aire de rétention au niveau de la pomperie |
|  | Usure des équipements (joints, brides) | Programme de maintenance préventive et d'inspection. |  |  |
|  | Chocs( (chocs liés à la circulation de véhicules) projectiles | Résistance des matériaux de construction, - Accès aux canalisations restreints: Accès à l'unité interdit aux véhicules en dehors des zones de passage réservées, |  |  |
|  | Opération de maintenance: Erreur opératoire lors d'une intervention sur la ligne ou sur l'équipement situé à proximité | - Formation du personnel à la sécurité, procédures opératoires, délivrance de permis de travail, mise en sécurité positive des lignes ou des équipements avant intervention. |  |  |
| Inflammation d’une nappe de gazole suite à un épandage lors du dépotage | Présence d’une source d’ignition | Formation des opérateurs - Mise en place de consignes - Permis feu pour la réalisation de travaux | - Incendie | - Produit faiblement volatil - Moyens d’extinction à proximité |
| Présence de vapeurs inflammables dans le ciel gazeux ET Energie suffisante pour initier l’explosion (surtout pour la cuve de gasoil) | Etincelles électriques Foudre Electricité statique Travaux par point chaud | Conformité des installations vis-à vis du risque foudre, Procédure de travaux à feu nu, Permis de pénétrer dans l’enceinte, Dégazage de la cuve préalablement à tous travaux et contrôle d’atmosphère, Eloignement suffisant des installations électriques ou utilisation du matériel ATEX Surveillance des travaux | Explosion de la cuve de stockage | .Déclenchement du POI : Mise en œuvre des procédures et équipements de lutte contre l’incendie Alerte à la population et au secours publics Moyens mobiles d'intervention |
| Rupture de réservoir de stockage d’eau perte de stabilité | Corrosion du réservoir Collision par un véhicule Surpression interne Sur-remplissage Mauvais dimensionnement | un diagnostic périodique du bon état des structures de stockages Vérification du niveau de remplissage | Effondrement de la structure et pertes d’eau et blessés humains | Mise en place d’un plan d’évacuation rapide Limitation de la présence du personnel dans l’installation |

Risques et mesures de prévention liés au processus de production

| Evénements dangereux | Prévention | Conséquences | Evénements dangereux | Maîtrise des conséquences |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rupture mécanique d’une pompe | Programme de maintenance et d’inspection Arrêt des pompes sur débit nul Indicateurs de débit permettant d’identifier un disfonctionnement au niveau du refoulement des pompes | Projection de fragments | Rupture mécanique d’une pompe | Ronde opérateur Carter des pompes |
| Présence d’eau dans les cuves de fuel lourd (boil over du réservoir) | Moyens d’extinction incendie suffisants Présence de parafoudre Purge régulière du bac de fuel | Développement d’un volume de vapeur par effet piston Formation d’une boule de feu Débordement et épandage d’hydrocarbure en feu à l’extérieur de la cuvette | Présence d’eau dans les cuves de fuel lourd (boil over du réservoir) | - Déclenchement du POI : Mise en œuvre des procédures et équipements de lutte contre l’incendie Limitation de la présence du personnel dans l’installation |
| Intervention sur des parties chaudes température élevée | Fournir des équipements de protection individuelle : gants anti chaleur | Maladies professionnelles : brulures, malaise, fatigue inconfort | Intervention sur des parties chaudes température élevée | Mise en place d’un plan d’évacuation rapide Limitation de la présence du personnel dans l’installation |
| Incendie au niveau du groupe électrogène | Procédure d’inspection Maintenance préventive Prise en compte du risque foudre Détecteur de rupture de câble Bon dimensionnement des appareils de protection en amont | Perte d’équipement Blessés d’employés en cas de présence | Incendie au niveau du groupe électrogène | Extinction incendie Déclenchement du POI : Mise en œuvre des procédures et équipements de lutte contre l’incendie |
| Présence d’une tension élevée | Faire réaliser les installations par un personnel qualifié Etablir un planning de contrôle régulier des installations Informer le personnel du risque d’électrocution Signalisation des zones dangereuses Affiches de secours aux électrocutés Mise en place des équipements de protection de personne | Electrocution d’employés Blessés d’employés en cas de présence | Présence d’une tension élevée | Mise en place d’un plan d’évacuation rapide Limitation de la présence du personnel dans l’installation |
| Niveau de bruit constant venant de l’exploitation de la centrale | Supprimer les sources de bruits limiter leur intensité ou limiter le temps d’exposition du personnel Installez des protections : capotage, caisson, cabine, traitement acoustique des parois des locaux Faire porter des équipements de protection individuelle : casque antibruit, bouchon d’oreille Suivi sur le niveau de bruit généré et application des mesures correctives lorsque les limites des niveaux de bruits s’avèrent dépassés | Maladie professionnelle : la surdité des employés | Niveau de bruit constant venant de l’exploitation de la centrale | Mise en place d’un plan d’évacuation rapide Limitation de la présence du personnel dans l’installation |
| Rupture mécanique d’élément du groupe électrogène | Programme de maintenance et d’inspection Arrêt des pompes sur débit nul Indicateurs de débit permettant d’identifier un disfonctionnement au niveau du refoulement des pompes | Projection de fragments pouvant entrainer des blessés aux alentours | Rupture mécanique d’élément du groupe électrogène | Mise en place d’un plan d’évacuation rapide Limitation de la présence du personnel dans l’installation |
| Exposition à une atmosphère polluée par les gaz d’échappement | Les employés doivent être munis des équipements de protection individuelle requis : botte de sécurité, masque, harnais etc | Développement de maladies professionnelles | Exposition à une atmosphère polluée par les gaz d’échappement | Mise en place d’un plan d’évacuation rapide Limitation de la présence du personnel dans l’installation |
| Incendie du transformateur | Procédure d’inspection Maintenance préventive Prise en compte du risque foudre Détecteur de rupture de câble Bon dimensionnement des appareils de protection en amont | Epandage de lubrifiant Perte d’équipement | Incendie du transformateur | Extinction incendie Déclenchement du POI : Mise en œuvre des procédures et équipements de lutte contre l’incendie |

## Mesures de prévention des accidents et de sécurité des installations

### Codes et normes industriels applicables

L’objectif dans ce chapitre est de cerner les mesures à mettre en œuvre pour assurer une sécurité optimale de la centrale durant la phase exploitation. La conception des équipements ainsi que la construction et l’installation devront se conformer aux normes Capverdiennes  en vigueur (codes industriels, lois et règlements Cap verdiens) et celle e la Banque mondiale:

Lois et règlements

Sur le transport des produits pétroliers, sur les mesures d’hygiène et de sécurité au travail, sur la protection des biens et des personnes en cas de sinistre (Plan National de secours en cas de catastrophe), sur les appareils sous pression, le stockage et la manutention des produits pétroliers, etc.

### Équipements de protection

En complément, les équipements de protection collective et individuelle permettront de réduire ou d’éliminer les risques d’accidents.  Les équipements minima de protection suivants seront mis en place pour éliminer ou réduire les risques d’accidents imputables aux matériels : cette liste n’est pas exhaustive et il appartient au concepteur d’utiliser les règlements, normes et recommandations les plus exigeants existants, pour assurer une sécurité optimale dans tous les domaines. Les dispositions technologiques minimales seront mises en œuvre:

Moteurs Diesel :

- Protection contre les survitesses,

- Arrêt d’urgence manuel,

- Système de protection incendie ceinturant chaque unité diesel,

- Détecteur de chaleur et de flamme extérieur, couplé à la vanne d’arrêt de l’alimentation en combustible des moteurs,

- Cuvette de rétention reliée au système de séparation eau huile.

Chaudière de récupération :

- Niveau haut, bas et très bas,

- Soupape de surpression sur les circuits vapeur et sur le ballon vapeur.

Alternateurs :

- Protection défaut terre,

- Retour de puissance,

- Surtension,  surintensité,

- Court circuit, différentiel, perte excitation,

- Système de détection et d’extinction incendie,

- Détection surcharge.

Transformateurs

- Cuvette de rétention (110% de la charge d’huile),

- Ligne coupe feu,

- Mur pare feu,

- Cuvettes reliées au séparateur eau huile,

- Surveillance continu de la température.

Réservoirs à fuel lourd et léger

- Mur de rétention à 110% du volume le plus élevé,

- Dalle bétonnée étanche,

- Cuvette de récupération reliée au système de traitement eau, huile et boue,

- Indicateur de niveau Haut et très haut avec alarme,

- Ceinture d’extinction incendie par aspersion,

- Mur pare feu.

Réservoirs d’huile de lubrification

- Mur de rétention à 110% du volume le plus élevé,

- Dalle bétonnée étanche,

- Cuvette de récupération reliée au système de traitement eau, huile et boue,

- Indicateur de niveau bas et très bas avec signal,

- Ceinture d’extinction incendie par aspersion.

Poste de déminéralisation

- Dalle bétonnée étanche pour les réservoirs ou bidons d’acide sulfurique ou chlorhydrique selon le cas,

- Mur de rétention  étanche.

Bâtiment de la centrale

- plancher en béton avec caniveaux à fermeture amovible.

- Protection incendie bien répartie selon la position des auxiliaires,

- Paratonnerre et balise sur les cheminées.

## Programme de gestion des risques

Le promoteur établira, en s’attachant si nécessaire les services d’experts agréés de compétences reconnues,  un programme de prévention et de gestion des risques qui ne peuvent  être éliminés avec les mesures de protection prévues. Ce programme s’articulera autour des points suivants :

Environnement

- Surveillance environnementale durant la construction,

- Surveillance environnementale en exploitation.

Dispositions technologiques et d’Exploitation

- Mise en place d’un programme de maintenance prédictive, préventive avec des inspections périodiques telles que recommandées par le constructeur ou sur la base de l’expérience.

- Mise à la disposition des exploitants de carnets de procédures d’exploitation claires, sans ambiguïté, intégrant celles de pré-démarrage et de démarrage. L’aspect sécuritaire sera toujours mis en exergue dans ces procédures d’exploitation. A chaque modification de circuit ou de process, une mise à jour des consignes et procédures d’exploitation devra être opérée.

- Bonne tenue et bonne gestion de la documentation de la centrale de façon générale, avec en particulier les plans de dépannage électriques et mécaniques, et la documentation sur les produits chimiques.

- Formation sur l’organisation de la centrale

- Formation sur les risques inhérents à l’exploitation et à la maintenance des centrales Diesel.

- Formation sur les méthodes sécuritaires de travail (consignes de sécurité) ainsi que sur les mesures de protection individuelle.

Sociétés de prestation de services

- Réglementation des accès des sociétés extérieures dans la centrale.

- Réglementation des méthodes de travail des sociétés de prestation de services.

- Carnet des procédures et des consignes de sécurité, de consignation à l‘usage des prestataires de services.

- Contrôle des compétences des employés des sociétés de prestation de service, pour certaines fonctions critiques (soudure HP).

Hygiène et sécurité

- Prise en compte de la santé et de l’hygiène et de la sécurité des travailleurs dans l’exercice quotidien  de leurs fonctions.

- Politique de protection de l’environnement.

- Élaboration d’un Plan Opérationnel d’Intervention (POI)  impliquant les partenaires (personnel centrale, municipalités, population, etc..). Le POI permettra de définir un véritable plan d’urgence en cas de sinistre en précisant les responsabilités, les acteurs, les plans d’évacuation, les types de formation requis pour les intervenants, les services de la commune et de la municipalité, les techniques de coordination à mettre en œuvre.

- Enquête sur les accidents (causes, occurrences et mesures correctives).

Repérage des produits dangereux et identification des circuits

- Identification par code des couleurs des différents conducteurs des fluides.

- Identification des tuyauteries au niveau des zones de dépotage.

- Identification visuelle des produits chimiques entreposés.

Audit du système de Sécurité

- Organismes d’audit.

- Procédure d’audit.

- Périodicité des Audits.

- Contrôle d’une allocation optimale des ressources.

## Arrangements institutionnels et recommandations de mise en œuvre du PGES

Ce paragraphe décrit les rôles et responsabilités concernant la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales prévues pour le PGES :

Phase de construction du réservoir :

- ELECTRA : Le Directeur Général de ELECTRA va désigner parmi les Chargés de Projets, un Point Focal Environnement et Social (PFES/ELECTRA) qui va assurer la coordination des aspects sociaux et environnementaux des composantes et servir d’interface avec les autres acteurs concernés. A terme, le DG mettra en place une Cellule Environnementale et Sociale.

- PFES/ELECTRA : le PFES/Electra assurera le suivi des aspects sociaux et environnementaux du Projet.

- La DGE: La DGE (PRAIA) assurera le suivi externe au niveau régional et local de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales du PGES.

- La Direction chargée de la Sante participera au suivi concernant les questions d’hygiène et de sante publique

- La Direction chargée du Patrimoine Culturel sera impliquée lorsque les travaux concerneront  la découverte de vestiges ou de patrimoine culturel.

- La Direction chargée de la protection Civile sera aussi impliquée concernant les questions des risques, accidents et sécurité lors des travaux et en phase d’exploitation.

- Les Entreprises contractantes doivent exécuter les mesures environnementales et sociales et respecter les directives et autres prescriptions environnementales et sociales contenus dans les marchés.

- Les Bureaux de contrôle doivent assurer le contrôle de l’effectivité et de l’efficience de l’exécution des mesures environnementales et sociales et du respect des directives et autres prescriptions environnementales et sociales contenues dans les marchés de travaux.

- La Municipalité de Praia: elle va aider à la désignation des points de rejets des déchets solides et liquides de chantier (pendant les travaux).

- La Direction des Mines et Carrières : elle va aider à la désignation des sites d’exploitations de carrières et autres matériaux d’emprunts et à l’octroi d’autorisation.

Phase de mise en service de la Centrale:

- Le Service de Gestion de la Centrale (Electra): Ce service veillera en particulier sur la qualité es rejets atmosphériques, la gestion des huiles usagées, la protection du personnel, les mesures de lutte contre l’incendie, le dispositif de sécurité, l’entretien et la réparation, la maintenance quotidienne, etc.

## Recommandations de mise en œuvre du PGES

Avant et pendant la mise en œuvre du projet, les mesures suivantes sont recommandées :

Suivi en phase de conception et des travaux

Lors des travaux, les règlements en vigueur dans le pays, et en particulier ceux concernant l’environnement, devront être respectés. Les travaux devront se faire dans le cadre d’un plan de gestion de la qualité comprenant le respect des contraintes environnementales correspondantes aux mesures présentées dans le présent PGES. Les contractants en charge de la réalisation du projet (ou de certaines activités du projet) devront fournir et appliquer le règlement qui fixera :

- les modalités de transport et d’accès aux chantiers ;

- les aménagements pour la protection de l’environnement et du milieu physique pendant la durée du chantier ;

- les règles de sécurité concernant les ouvriers ;

- les modalités de protection contre les incendies ;

- les modalités de gestion des déchets et des eaux usées ;

- les mesures de sensibilisation et de prévention aux IST/VIH/SIDA.

Mesures en cas de découvertes archéologiques

Lors des travaux des infrastructures, tous les fossiles, pièces de monnaie, objets de valeur ou antiquités, structures et autres vestiges ou objets d’un intérêt géologique ou archéologique découverts sur le chantier sont réputés être la propriété absolue du pays. En cas découverte de ces archéologiques, l’Entrepreneur devra prendre les mesures suivantes : (i) arrêt des travaux et circonscription de la zone concernée; (ii) saisine du Ministère chargé de la culture pour disposition à suivre. L’entrepreneur chargé des travaux doit prendre des précautions raisonnables pour empêcher ses ouvriers ou toute autre personne d’enlever ou d’endommager ces objets ou ces choses ; il doit également avertir le bureau de contrôle de cette découverte et exécuter ses instructions quant à la façon d’en disposer.

Rencontre d’information et de sensibilisation au démarrage des travaux

Une séance de sensibilisation sera organisée sur le site de travaux, pour mieux informer sur  le projet et les enjeux au plan environnemental et social.

Réception des mesures sociales et environnementales

L’exécution de chaque mesure environnementale et sociale devra faire l’objet d’une réception partielle.

## Plan de Surveillance et de Suivi

### Surveillance environnementale et sociale

Par surveillance environnementale, il faut entendre toutes les activités d’inspection, de contrôle et d’intervention visant à vérifier que (i) toutes les exigences et conditions en matière de protection d’environnement soient effectivement respectées avant, pendant et après les travaux ; (ii) les mesures de protection de l’environnement prescrites ou prévues soient mises en place et permettent d’atteindre les objectifs fixés ; (iii) les risques et incertitudes puissent être gérés et  corrigés à temps opportun.

La surveillance environnementale devra être effectuée par le Maître d’œuvre. Ce dernier veillera à ce que  les éléments relatifs à l’environnement et à la sécurité soient consignés dans les PV de chantier et  les PV de réception provisoire. Pendant la phase de construction, l’ingénieur conseil chargé de la supervision des travaux sur le chantier devra prendre l’attache d’un responsable en environnement et/ou social qui aura comme principales missions de :

- faire respecter toutes les mesures d’atténuations courantes et particulières du projet;

- rappeler aux entrepreneurs leurs obligations en matière environnementale et sociale et s’assurer que celles-ci sont respectées lors de la période de construction;

- rédiger des rapports de surveillance environnementale tout au long des travaux;

- inspecter les travaux et demander les correctifs appropriés le cas échéant;

- rédiger le compte-rendu final du programme de surveillance environnementale et sociale en période.

De plus, il pourra jouer le rôle d’interface entre les populations riveraines et les entrepreneurs en cas de plaintes.

### Suivi  – évaluation environnementale et sociale

Par suivi-evaluation environnementale et sociale, il faut entendre les activités d’observation et de mesures visant à déterminer les impacts réels d’une installation comparativement à la prédiction d’impacts réalisée lors du PGES. Le suivi est le prolongement de l’Etude d’Impacts sur Environnementale et Sociale (EIES). Il s’agit d’une opération fondamentale de la méthode scientifique qui consiste à vérifier, par l’expérience, les hypothèses émises concernant les sources d’impact, les ressources affectées et les mesures de protection de l’environnement. Dans le cadre de cette étude, la majeure partie des impacts prévus ne justifie pas l’élaboration de programme de suivi. Le suivi et l’évaluation sont complémentaires. Le suivi vise à corriger « en temps réel »,  à travers une surveillance continue, les méthodes d’exécution des interventions et d’exploitation des infrastructures. Quant à l'évaluation, elle vise (i) à vérifier si les objectifs ont été respectés et (ii) à tirer les enseignements d’exploitation pour modifier les stratégies futures d’intervention.

### Indicateurs de suivi-évaluation

Les indicateurs sont des paramètres dont l’utilisation fournit des informations quantitatives ou qualitatives sur les impacts et les bénéfices environnementaux et sociaux du projet.

Indicateurs à suivre par le PFES/Electra lors des travaux

Lors des travaux,  les indicateurs ci-dessous sont proposés à suivre par le bureau de contrôle et par les services environnementaux (et sociaux):

- Effectivité de l’insertion de clauses environnementales et sociales dans les dossiers d’exécution ;

- Efficience des systèmes d’élimination des déchets issus des travaux de chantier

- Respect par les Entreprises des dispositions environnementales et sociales dans leurs chantiers

- Nombre de carrières ouvertes et remises en état par les entreprises

- Niveau d’application des mesures d’atténuation environnementales et sociales

- Nombre d’emplois créés localement (main d’œuvre locale utilisée pour les travaux)

- Rencontres d’information et de sensibilisation

- Nombre d’accidents causés par les travaux ;

- Nombre de plaintes enregistrées lors des travaux

- Régularité et effectivités du suivi de proximité.

Indicateurs de suivi environnemental et social  à suivre lors de l’exploitation

Tableau 11	Indicateurs de suivi environnemental et social à suivre lors de l’exploitation

| Eléments de suivi | Paramètre | Périodicité | Responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrôle de l’Émission | Particule PM 10 et poussière total NOx SOx | La première année puis 1 fois tous les deux ans | PFES/Electra DGE Bureau agréé |
| Qualité de l’air | NO2 et du SO2, CO2 | Une fois par trimestre | PFES/Electra Municipalités DGE |
| Bruit et vibrations | Niveau de dB continu. | Tous les 6 mois à un an | PFES/Electra DGE Laboratoire |
| Qualité des eaux | Paramètres physico-chimique et bactériologique des plans d’eau (pH, DBO, DCO métaux lourds, germes, nitrates, …) | Une fois par trimestre | Hydraulique PFES/Electra Municipalités DGE |
| Sols | Typologie et quantité des rejets (solides et liquides) | Une fois par mois | Bureau de contrôle PFES/Electra Municipalités DGE |
| Cadre de vie | Types et qualité de gestion des déchets (liquides, solides) Niveau de respect des mesures d’hygiène et de sécurité sur le site Existence de consignes sécuritaires Nombre d’emplois créés localement (main d’œuvre locale utilisée pour les travaux) Nombre de campagne de sensibilisation Nombre d’accidents causés par les travaux ; Nombre de plaintes enregistrées lors des travaux | Une fois par mois | Bureau de contrôle PFES/Electra Municipalités DGE |

### Institutions responsables pour le suivi de l’application des mesures d’atténuations

Le suivi sera effectué en « interne » (par des les Bureaux de contrôle des travaux, (pour le suivi permanent de proximité) et par les PFES/Electra, pour le suivi régulier mensuel, durant toute la phase d’exécution des projets.

L'évaluation sera réalisée à « l’externe » (par la DGE ; les Services de Ministère de la Santé; du ministère chargé de l’Hydraulique; du Ministères chargés des Ressources marines ; des Consultants indépendants (pour l’évaluation à mi-parcours et finale (à la fin des travaux).

## Coûts du Plan de gestion et de suivi environnemental et social

Le plan de gestion et de suivi environnemental et social comprend les catégories de mesures suivantes :

- des mesures techniques et/ou environnementales et sociales à insérer dans le dossier d’appel d’offres comme mesures contractuelles et qui ne seront pas évaluées financièrement ;

- des mesures d’exploitation, de surveillance et de suivi, y compris les mesures de renforcement de capacité chiffrées;

- des mesures de prévention liées au stockage ;

- des mesures de prévention liées au processus de production.

Mesures d’exploitation, de surveillance et de suivi, de renforcement de capacité

| Mesures spécifiques | Total (USD) |
| --- | --- |
| Mesures environnementales et sociales lors des travaux |  |
| Organiser une campagne d’information avant le début des travaux en vue de sensibiliser et d’informer l’ensemble des riverains des activités du projet | 10 000 |
| Surveillance et suivi environnemental et social | 20 000 |
| Station prétraitement des eaux usées et des huiles usagées | PM |
| Incinérateur | PM |
| Mesures environnementales et sociales lors du fonctionnement |  |
| Expert en Hygiène – Sécurité et Environnement (physique et naturel) | PM |
| Gestion des risques et Dispositif de lutte contre l’incendie | 30 000 par an |
| Equipements de protection | 5 000 par an |
| Mesures de gestion des déchets solides | 10 000 par an |
| Information et formation du personnel sur l’hygiène et la sécurité | 5 000 par an |
| Appui au recyclage et à la valorisation des huiles | 75 000 par an |
| Suivi externe (DGE) et analyses des paramètres | 50 000 USD par an |
| GRAND TOTAL | ????? |

Coûts des mesures de prévention liés au stockage

| Evénements dangereux | Prévention | Couts en Euros |
| --- | --- | --- |
| Perte de confinement des réservoirs de stockage de gasoil et de fioul lourd | Capteur de niveau | 140 |
|  | Alarme de niveau | 20 |
|  | Réservoir en acier | 15244,832 |
|  | Des programmes de maintenance | En rapport avec le fonctionnement du service |
|  | Formation du personnel | Cf. Défaillance au dépotage |
|  | Déclenchement du POI |  |
| Défaillance au dépotage | Formation des opérateurs | 980 Euros pour 70 heures par employés |
|  | Mise en place de programmes | Lié au fonctionnement des équipements |
|  | cuvette de rétention en béton | 103 950 |
|  | Dallage des aires de dépotage | 300 Euros /m3 de béton |
| Défaillance à la distribution de gazole | Formation des opérateurs | Cf. Défaillance au dépotage |
|  | Présence d’un caniveau | 300 Euros /m3 de béton |
|  | Dallage des aires de dépotages | Cf. Défaillance au dépotage |
|  | Mise en place de consignes | Lié au fonctionnement des services |
|  | Programme de maintenance préventive | Lié au fonctionnement des équipements |
|  | - Formation du personnel | Cf. Défaillance au dépotage |
|  | Cuve de récupération en béton | 300 Euros /m3 de béton |
| Inflammation d’une nappe de gazole suite à un épandage lors du dépotage | Formation des opérateurs |  |
|  | Mise en place de consignes | En rapport avec le fonctionnement |
|  | Permis feu pour la réalisation de travaux |  |
|  | Déclenchement du POI | Cf. au plan de sécurité |
| Présence de vapeurs inflammables dans le ciel gazeux ET Energie suffisante pour initier l’explosion (surtout pour la cuve de gasoil) | parafoudre | 160 |
|  | Panneaux de signalisation |  |
|  | Dégazeur de cuve | 120 |
|  | Déclenchement du POI | Cf. au plan de sécurité |
| Rupture de réservoir de stockage d’eau perte de stabilité | Planning de maintenance | Lié au fonctionnement des équipements |
|  | capteur de niveau | Cf. Perte de confinement des réservoirs de stockage de gasoil et de fioul lourd |
|  | Mise en place d’un plan d’évacuation rapide : une ambulance médicalisée | 79273,49 |
| TOTAL |  | ???? |

Coûts des mesures de prévention liés au process de production

| Evénements dangereux | Prévention | Couts en Euro |
| --- | --- | --- |
| Rupture mécanique d’une pompe | Programme de maintenance et d’inspection | Lié au fonctionnement des équipements |
|  | Capteur de débit | 150 |
| Présence d’eau dans les cuves de fuel lourd (boil over du réservoir) | Moyens d’extinction incendie suffisants : émulseur | Cf. à la quantité d’émulseur |
|  | Purgeur automatique du bac | 121 |
|  | Présence de parafoudre | Cf. Présence de vapeurs inflammables dans leciel gazeux ET Energie suffisante pour initier l’explosion (surtout pour la cuve de gasoil) |
| Intervention sur des parties chaudes température élevée | EPI | 100 |
|  | Gants anti chaleur | 69,49 |
| Incendie au niveau du groupe électrogène | Programme de maintenance | Partie intégrante au fonctionnement des équipements |
|  | parafoudre | Cf. Présence d’eau dans les cuves de fuel lourd (boil over du réservoir) |
|  | Détecteur de rupture de câble | 205,77 |
|  | Appareils de protection électriques | Liés au dimensionnement des équipements électrique |
| Présence d’une tension élevée | Un contrôleur permanent d’isolement CPI | 300 |
|  | Panneaux de signalisation | 18 Euros par unité |
|  | Mise en place des équipements de protection de personne | Liés au dimensionnement des équipements électrique |
| Niveau de bruit constant venant de l’exploitation de la centrale | casque antibruit, | 50 Euros par unité |
|  | bouchon d’oreille | 10 par unité |
|  | Mesureur de bruit | 64,58 |
| Rupture mécanique d’élément du groupe électrogène | Programme de maintenance et d’inspection | Partie intégrante au fonctionnement des équipements |
|  | Capteur de débit | Cf |
|  | Limiteur de débit | 30 |
| Exposition à une atmosphère polluée par les gaz d’échappement | botte de sécurité | 70 Euros par paire |
|  | masque, harnais | 40 |
| Incendie du transformateur | Programme de maintenance | Partie intégrante au fonctionnement des équipements |
|  | Détecteur de rupture de câble | Cf. Incendie au niveau du groupe électrogène |
|  | Parafoudre | Cf. Présence d’eau dans les cuves de fuel lourd (boil over du réservoir) |
|  | Appareils de protection | Liés au dimensionnement du circuit electrique |
| TOTAL |  | ?????? |

# CONCLUSION

Appréciations relatives à l’emplacement du site du réservoir

Le site appartient administrativement à Electra et se trouve dans l’enceinte de ses installations. Présentement il n y aucune activités socioéconomique sur le terrain.

Appréciations relatives aux travaux de construction

Les nuisances causées lors de la phase de construction seront relativement mineurs sur les ressources naturelles (sols, eaux et air), mais elles seront globalement de mineur à modérées sur l’environnement immédiat compte tenu de l’éloignement des zones d’habitation. Les seuls effets potentiels vont concerner le personnel d’exploitation es autres activités sur le site. A cet effet, on pourrait tout juste craindre les bruits des engins lors des travaux, les risques d’accidents, les rejets anarchiques des déchets de chantier. Toutefois, les effets seront facilement maîtrisables si les dispositions du PGES, mais aussi de sécurité et d’hygiène prévues sont appliquées et respectées rigoureusement.

Appréciations relatives à l’exploitation (fonctionnement) de la centrale

Lors de la mise en service, les risques qu’on pourrait craindre portent sur la qualité de l’air avec les émissions de GES, les rejets d’huiles usagées en l’absence de traitement, les risques et dangers liés aux activités de la centrale, etc. A cet effet, des mesures et dispositions déjà prévues dans le projet et renforcées par le présent PGES, ainsi qu’un entretien et un contrôle régulier permettront d’éviter et/ou de réduire à niveaux acceptables ces impacts négatifs potentiels.

Recommandations

Sur la base des appréciations ci-dessus, on peut retenir que le projet de construction de la centrale e Praia, tel que présenté, est viable aux plans plan environnemental et social. Toutefois, il s’agira vde veiller à ce que l’ensemble des mesures prévues par le Projet et celles définies dans le présent Plan de Gestion Environnementale et Sociales (notamment les clauses à insérer dans les contrats de marchés de travaux, les mesures d‘exploitation et les dispositions de suivi) soient totalement et rigoureusement mises en œuvre.

# ANNEXES

## Annexe 1 :	Dimensionnement des cheminées

Le dimensionnement des cheminées, on applique en première approximation la formule courante :

Où

K est un coefficient dépendant du type de polluant (680 pour les poussières et le plomb, 340 pour les autres polluants) Voir grandeurs calculées

q est flux de polluants émis

Cm concentration du polluant considérée comme acceptable au sol.

R est débit réel émis par la cheminée en m³/h

est la différence entre la  température de sortie des gaz et la température ambiante

|  | Particules ou Poussières | SO2 | NOX |
| --- | --- | --- | --- |
| Cm | 0,14 | 0,14 | 0,13 |
| K | 680 | 680 | 340 |

Valeurs des vitesses d’éjection par suivantes pour la hauteur de cheminée, pour des moteurs  de puissance inférieure à 20MW en fonction des paramètres  Cm et K calculés

|  |  | Hauteur de cheminée pour 10 MW |
| --- | --- | --- |
| Combustibles gazeux et HFO | 5m/s | 12/15m |
| Combustibles solides | 6m/s | 26/30m |
| Autres combustibles | 9m/s | 28/19 |

Conclusion :

CENTRALE DE PALMAREJO (2x10MW, HFO):      Hauteur de cheminée         15m

Les facteurs d’émission, ont été extraits de la base de données de l’US EPA sur les procédés de production d’électricité et utilisant du fuel comme combustible.

Le calcul des émissions se fait en utilisant la formule :

Où

E  = émissions de polluants

A  = taux d’activité ou consommation de combustibles

EF= facteur d’émission

= Taux d’efficacité des mécanismes d’abattement de la pollution

Pour Palmarejo:

Températures et vitesses moyennes sont plutôt favorables à une bonne dispersion des polluants; la direction principale des vents est de secteur NE, avec une fréquence de 62%

Conclusion générale pour les paramètres météorologiques:

- régimes de vent très favorables à la dispersion des polluants

- Direction principale d’écoulement NE, donc pas d’obstacle au droit des cheminées autant que possible dans cette direction

- Aucune donnée sur la distribution des températures en altitude, pour l’influence des inversions de température.

## Annexe 2: 	Boil over d’un réservoir

Description du scénario de boil over

Un Boil-over est un phénomène de moussage brutal impliquant des réservoirs atmosphériques et résultant de la transformation en vapeur, d’eau liquide (fond d’eau, eau libre, émulsion) contenu dans un réservoir en feu.

Conditions nécessaires au Boil-over

Les conditions nécessaires au Boil-over sont les suivantes :

- la présence d'eau à transformer en vapeur, qui peut être liée notamment aux causes suivantes :

    - l’hydrocarbure contient naturellement une fraction réduite d’eau susceptible de migrer par densité au fond du bac (décantation). Il suffit d’environ 1 cm d’eau au fond du bac pour expulser son contenu ;

    - pénétration d'eau de pluie au travers les évents ;

    - condensation de l'humidité de l'air due à la respiration du réservoir et des cycles jour/nuit ;

    - introduction d'eau de refroidissement ou d’extinction en cas de feu.

- la création d'une onde de chaleur (ou, en d’autres termes d’une zone chaude) qui entre en contact avec l’eau contenue dans le réservoir ;

- l’hydrocarbure stocké doit principalement satisfaire les critères suivants :

    - une plage de températures d’ébullition s’étendant sur 60 °C au-delà de la température d’ébullition de l’eau à la pression d’interface hydrocarbure/fond d’eau, soit au-delà de 393 K ;

    - une viscosité cinématique supérieure à celle du kérosène à 393 K, soit VHC > 0,73 cSt ;

    - son facteur de propension au boil-over (PBO) évalué par une formule empirique doit être supérieur ou égal à 0,6. Ce dernier critère nous permet d’affirmer que seuls le brut (PBO=4 à 7), le fuel oil (PBO= 3 à 4) et le gazole (PBO=1) peuvent être impliqués dans ce phénomène.

Effets possibles

Les effets d’un tel accident peuvent être ressentis à plusieurs niveaux, à savoir les installations elles mêmes (risque de destruction des couronnes de refroidissement), le personnel du site industriel et l’environnement immédiat. Ces effets non loin d’être exhaustifs sont liés par :

- la formation d’une boule de feu avec l’apparition des effets de rayonnements thermiques ;

- le débordement et épandage de gasoil en feu à l'extérieur de la cuvette de rétention.

Les distances de sécurité donnent pour ce phénomène majorant :

| Valeurs seuils |  |  | Palmaréjo | Lazareto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 KW/m 2 | Distance létale | 409 | 150 |
| 5 KW/m 2 | Distance irréversible | 365 | 190 |

NB :

- Pour Palmaréjo nous avons calculé avec une capacité de 3 700 m3 et pour Lazaréto une capacité de 1 500 m3 de fuel lourd.

- Les distances correspondent aux distances entre le centre de la boule de feu et la cible située au sol.

## Annexe 3	Dimensionnement des moyens de lutte contre l’incendie

Objectif de la protection incendie

La protection incendie doit être dimensionnée pour :

· (A) Eteindre en 20 minutes un feu sur le réservoir et assurer le refroidissement des installations menacées (situées à moins de 50 m de la zone en feu)

Ou

· (B) Contenir, pendant soixante minutes, un incendie sur la plus grande cuvette, en projetant un taux de temporisation (égal à 50% du taux d’extinction) dans l’attente des secours extérieurs et assurer le refroidissement des installations menacées (situées à moins de 50 m de la zone en feu).

La plus grande des 2 valeurs doit être retenue pour le dimensionnement de la protection incendie.

Détermination du taux d’application de solution moussante

Principe de calcul

La circulaire a été établie pour des hydrocarbures classiques (type carburants) ne comprenant pas plus de 15 % de produit organiques oxygénés. Elle s’applique donc telle quelle aux produits stockés sur le site. Le taux d’application à utiliser pour l’extinction est basé sur le taux nécessaire, majoré par un coefficient en fonction des caractéristiques de la mise en œuvre. Il se calcule suivant la formule suivante :

T= (Texp* K) + 0.5l/m²/min

avec : Texp : taux d’application expérimental,

K : coefficient opérationnel basé sur la formule

K= 1 + (f1 + f2)

Avec :

f1 : facteur prenant en compte, l’implantation, l’accessibilité et les moyens mis en œuvre pour l’extinction, avec une valeur maxi 1,25

f2 : facteur prenant en compte le temps d’intervention, avec une valeur maxi de 0,5

Ces facteurs f1 et f2 ont été établis pour prendre en compte les différences pouvant exister entre les conditions d’expérimentation et la réalité des installations protégées.

Taux d’application expérimental applicable

On considère que l’émulseur présent sur le site est un émulseur filmogène de classe III.

Le taux d’application expérimental préconisé pour ce type d’émulseur est de 3l/mn/m².

Détermination des taux de refroidissement

Pour le refroidissement des bacs par couronnes fixes, le débit minimum retenu est de 15 l/mn par mètre linéaire de circonférence du bac. Il a été considéré que tous les bacs seraient équipés de couronnes de refroidissement

Scénario dimensionnant

Le scénario dimensionnant est celui du feu de nappe sur la zone des réservoirs de stockage.

Feu d’un bac de 1500m3 du fioul lourd

Surface équivalente en feu : 131 m2

Débits à mettre en œuvre (besoins théoriques) :

Débits en mousse : 131 m2 x 5.15 l/mn/m2 x 20mn= 13,5 m3 pour extinction feu de bac

Quantité d’émulseur 5% : soit 0,67 m3

Débit Total en eau (extinction du bac + refroidissement des installations voisines) :

= 152,5 m3 sur 20 min soit 457,5 m3/h

Feu de cuvette de la zone des réservoirs de stockage

Débits requis pour la temporisation

Facteur K : K = 1+0.3+0.25 = 1.55

Taux réel d’extinction requis = (3 l/mn*1.55)+0.5 = 5.15 l/mn/m²

| Débits | Surface en m2 | Taux en l/mn/m2 | Débit en eau en m3/h | Débit émulseur en m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Théoriques | 1015 | 5,15 | 156,5 | 7,85 |

Refroidissement des bacs à proximité

Equipements à refroidir dans un rayon de 50 m : Bac de 1500 m3, bac de 50 m3 façade exposé des bâtiments centrale électrique,  bâtiment de traitement du fioul.

Soit un total pour le refroidissement de : 437,5 m3/h

Débit total requis en eau

Débit total réel requis en eau = débit réel de temporisation + débit de refroidissement :

Soit 156,5 m3/h + 437,5 m3/h = 594 m3/h

Conclusion

| Objectif | Débit d'eau m3/h | Réservoir d'émulseur en m3 |
| --- | --- | --- |
| Feu de bac | 457,5 | 0,67 |
| Feu de cuvette | 594 | 7,85 |

Conclusion sur les moyens de protection

Besoin en eau

Pour assurer la protection des bacs et des installations voisines un débit de 594 m3/h est nécessaire. Une réserve en eau et des moyens en pompe pouvant assurer se débit devront être mis en place sur le site. Par rapport aux calculs ci-dessus la quantité d’eau sur le site pour intervenir sur un incendie doit être d’eau moins 594 m3 sur 1 heure. Compte tenu de cela une capacité supplémentaire de 244 m3 s’avère nécessaire par rapport à l’existant qui est de 350 m3.

Besoin en émulseur

Le scénario majorant du site nécessite une quantité d’émulseur d’environ 8 m3 d’émulseur de type III, pour la temporisation du feu de cuvette. Le site devra s’assurer de disposer de cette capacité.

## Annexe 4 :	Conclusions de l’étude de Sécurité

Le boil-over ressort de l’étude comme étant le scénario d’accident ayant les conséquences les plus graves. La zone des premiers effets mortels a été évaluée à 365 m et celle des premiers effets irréversibles à 409 m pour Palmaréjo. Il faut donc s’assurer que la zone de stockage du fioul lourd soit située à plus de 400 m des premières maisons d’habitation ou autres établissements recevant du public Il faut cependant ajouter que le boil-over est un phénomène avec une probabilité d’occurrence très faible (et plus faible que les autres scénarii d’incendie étudiés), car il suppose un incendie très prolongé, donc une incapacité du site à lutter contre l'évènement initiateur. Ainsi, les conséquences de ce scénario seront réduites par l’intervention des moyens fixes et mobiles de lutte contre l’incendie.

D’après part l’analyse ci-dessus, une explosion de phase gazeuse d’un bac, un feu de bac ou un feu de cuvette sont tous des évènements ayant une probabilité très faible mais qui sont susceptibles de s’étendre aux autres installations de stockages. Les principaux moyens préconisés pour réduire ces conséquences sont :

- Diviser la cuvette de rétention de la zone des réservoirs de stockage en sous-cuvettes, une pour chaque réservoir,

- S’assurer que les sous-cuvettes de rétention créées aient une capacité suffisante pour contenir le volume maximal stocké dans le bac,

- S’assurer que les murs des bacs de rétention sont suffisamment résistants pour absorber le choc d'une vague provenant de la rupture complète du réservoir,

- Mettre en place un rideau d’eau entre la zone de dépotage et la cuvette de rétention des bacs,

- Mettre en place des bacs de stockage frangibles,

- Créer des aires dédiées au dépotage des camions livreurs, les opérations de dépotage devront être réalisées sur des surfaces étanchées et connectées aux systèmes de collecte et de traitement des eaux huileuses

- Installer des équipements de protection assurant un rôle efficace de refroidissement des bacs de stockage. Electra SA devra prévoir d’installer des couronnes mixtes Eau/Mousse sur chacun des bacs même si ce moyen ne sera très probablement pas suffisant pour assurer un refroidissement efficace ou une extinction de l’incendie. Il sera sans doute nécessaire de compléter les moyens d’intervention par des canons et des déversoirs à mousse pour agir sur les feux de cuvettes, et des boîtes à mousse en toit de bac, pour agir sur les feux de bacs.

- Augmenter les capacités des réservoirs de stockage de l’eau incendie et des émulseurs sur les sites :

-Pour Palmaréjo, il faut une capacité supplémentaire de 250 m3 en réserve d’eau incendie et 8 m3 d’émulseur de type III

| Equipements | Couts en Euros |
| --- | --- |
| Réservoir eau incendie de 250 m3 en béton | 17325 |
| 8 m3 d’émulseur | 26137,6 |

## Annexe 5 :	Mesures de prévention liés au stockage

| Evénements dangereux | Prévention | Maîtrise des conséquences |
| --- | --- | --- |
| Perte de confinement des réservoirs de stockage de gasoil et de fioul lourd | Capteur de niveau | Déclenchement du POI |
|  | Alarme de niveau |  |
|  | Réservoir en acier |  |
|  | Des programmes de maintenance |  |
|  | Formation du personnel |  |
| Défaillance au dépotage | Formation des opérateurs | - cuvette de rétention en béton |
|  | Mise en place de programmes | Dallage des aires de dépotage |
| Défaillance à la distribution de gazole | Formation des opérateurs | Dallage des aires de dépotages |
|  |  | présence d’un caniveau |
|  | Mise en place de consignes | Cuve de récupération en béton |
|  | Programme de maintenance préventive |  |
|  | - Formation du personnel |  |
| Inflammation d’une nappe de gazole suite à un épandage lors du dépotage | Formation des opérateurs | Déclenchement du POI |
|  | Mise en place de consignes |  |
|  | Permis feu pour la réalisation de travaux |  |
| Présence de vapeurs inflammables dans le ciel gazeux ET Energie suffisante pour initier l’explosion (surtout pour la cuve de gasoil) | parafoudre | Déclenchement du POI |
|  | Panneaux de signalisation |  |
|  | Dégazeur de cuve |  |
| Rupture de réservoir de stockage d’eau perte de stabilité | Planning de maintenance | Mise en place d’un plan d’évacuation rapide : une ambulance médicalisée |
|  | capteur de niveau |  |

## Annexe 6 :	Mesures de prévention liés au process de production

| Evénements dangereux | Prévention | Maîtrise des conséquences |
| --- | --- | --- |
| Rupture mécanique d’une pompe | Programme de maintenance et d’inspection | Intervention rapide et évacuation en cas de blessés par ambulance médicalisée |
|  | Capteur de débit |  |
| Présence d’eau dans les cuves de fuel lourd (boil over du réservoir) | Moyens d’extinction incendie suffisants :emulseur | Déclenchement du POI |
|  | Purgeur automatique du bac |  |
|  | Présence de parafoudre |  |
| Intervention sur des parties chaudes température élevée | EPI | Mise en place d’un plan d’évacuation rapide |
|  | Gants anti chaleur |  |
| Incendie au niveau du groupe électrogène | Programme de maintenance | Déclenchement du POI |
|  | parafoudre |  |
|  | Détecteur de rupture de câble |  |
|  | Appareils de protection électriques |  |
| Présence d’une tension élevée | Un contrôleur permanent d’isolement CPI | Mise en place d’un plan d’évacuation |
|  | Panneaux de signalisation |  |
|  | Mise en place des équipements de protection de personne |  |
| Niveau de bruit constant venant de l’exploitation de la centrale | casque antibruit, | Mise en place d’un plan d’évacuation rapide |
|  |  | visite médicale périodique |
|  | bouchon d’oreille |  |
|  | Mesureur de bruit |  |
| Rupture mécanique d’élément du groupe électrogène | Programme de maintenance et d’inspection | Mise en place d’un plan d’évacuation rapide |
|  | Capteur de débit |  |
|  | Limiteur de débit |  |
| Exposition à une atmosphère polluée par les gaz d’échappement | botte de sécurité | Mise en place d’un plan d’évacuation rapide |
|  | masque, harnais |  |
|  |  | Visite médicale périodique |
| Incendie du transformateur | Programme de maintenance | Déclenchement du POI |
|  | Détecteur de rupture de câble |  |
|  | Parafoudre |  |
|  | Appareils de protection |  |

## Annexe 7 : 	Personnes rencontrées

| Prénom | Nom | Fonction | Contact |
| --- | --- | --- | --- |
| Pedro Alcantaras | Silva | Coordonateur du projet |  |
| Daniel | Santos | Assistant technique |  |
| Joao Crisostomo da Cruz | Lima | Gestionnaire du projet BAD |  |
| Abraao Andrade | Lopes | Directeur General Energie | 2604815 |
| Francisco | Corréia | Administrateur Meteo | 2617881 |
| Adilson | FRAGAJO | Directeur Général Environnment |  |
| Gilberto | Silva | Adjoint Maire Vereador do ambiente saneamento | 2603960 |
| Maria de Luordes | LIMA | Présidente Interim INGRH | 2613974 |
| Henri | Gomes | Gestion de projet direction infrastructures | 2608329 |
| Marcelino | Fortes | Membre ONG ADA | 2621291 |
| Januario | Nascimento | Président ADAD |  |

## Annexe 8 : 	Bibliographie

- Lei Politica Ambiente,

- Decreto-Lei n° 29/2006: Estabelece o regime jurídico da avaliação do impacto ambiental dos projectos públicos ou privados susceptíveis de produzirem efeitos no ambiente.

- Sites internets : www.sia.cv, www.ine.cv, www.ingrh.cv

- Bulletins officiels de publication de lois et décrets du Cap vert

- Stratégie de développement du secteur de l’électricité au Cap Vert à moyen terme, Mars 2009

- Rapports d’activités 2005 & 2007 de Electra

- Etudes Electra sur l’évolution de la demande

- EIES réalisées par Electra

- Loi n°79/III/90 instituant les réserves naturelles dans tout l’archipel ;

- Décret-loi N° 69/97 interdit l'extraction et l'exploitation du sable des dunes dans les plages et zone côtière et dans les eaux intérieures, sauf des cas dûment autorisés ;

- Loi n° 48/11/84, du 31 décembre portant Déclaration des trouvailles et des dépouilles historiques sous-marins comme propriété de l’Etat ;

- 2ème Plan d’Action Nationale pour l’Environnement 2004-2014 (PANA II)

- Deuxième rapport national sur l’Etat de la Biodiversité au Cap-Vert, Ministère de l’Environnement, Agriculture et Pêche, Juillet 2002

- Deuxième Plan d’Action National pour l’Environnement, Cap-Vert 2004-2014, Ministère de l’Environnement, Agriculture et Pêche, février 2004

- Carta Sanitaria de Cabo verde, Volume II, Proposta , Republica de Cabo Verde, Ministerio da Saude, PRAIA, 1999

- The World Bank Operational Manuel Bank Procedures Environmental Assessment BP 4.01 January 1999

- The World Bank Operational Manuel Bank Procedures Environmental Assessment BP 4.01 Annex A January 1999

- The World Bank Operational Manuel Operational Policies OP 4.01 Environmental Assessment January 1999

## Annexe 9 :	 Termes De Références de l’EIES

I – Introduction

The government of Cape Verde has elaborated a power sector policy paper with the primary objective to « raise the level of public service quality and performance to reach international standards in order to support and enhance the socio-economic development of Cape Verde ».

The national power and water supply utility of Cape Verde, ELECTRA, which is owned by the government (85%) and the municipalities (15%) is currently in a dire financial situation with a low technical and commercial performance, lack of investments for many years and inadequate power pricing adjustments.

ELECTRA recovery is therefore a government priority with expected results in 3 to 5 years timeframe.

The World Bank has then decided to prepare a new investment project to help the government to meet the electricity and water supply needs of the country in an economically, socially and environmentally sustainable manner in order to contribute to economic growth and well-being of the beneficiary population of Cape Verde.  Other objectives are to improve the governance of the sector and the technical and financial performance of Electra.  Energy and water scarcity has been a major impediment to attracting additional foreign direct investment in the country.  The project should help ease this bottleneck.

The Recovery and Reform of the Electricity Project (RRESP) (around US$ 44 million) would include the following three components:

a. 	Priority investments in electricity and water (about US$45 million)

i. 	Extension of the Palmarejo Power plant (Praia) 2 x 10 MW Heavy Fuel Oil (HFO) fired generating unit;

ii.	Extension of Mindelo power plant on Sao Vicente Island: 2 x 5.5 MW Heavy Fuel Oil (HFO) fired generating unit

iii.	Additional water storage capacity of 3000 m3 in Praia (Palmarejo).

- Improvement in sector performance and institutional reform (about USS$5 million)

    - Implementation of Electra’s performance enhancement and recovery plan

    - Support to the MECC to implement the split-up of Electra  (Electra’s restructuring)

    - Improvement in sector governance : capacity reinforcement for MECC and Electra ; and strengthening of the regulatory agency, and

- Project implementation and monitoring and evaluation (about $2 million)

II - Objective of the Assignment

The objective of this assignment is to conduct and prepare an environmental and social impact assessment (ESIA),  for the proposed investments to be financed under the “Recovery and Reform of the Electricity Project” (RRESP) in Electricity and Water Supply.

III – Detailed scope of work

III.1. Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)

- Context and justification

A Resettlement Policy Framework (RPF) and an Environmental and Social Management Framework (ESMF) have been developed during project preparation; it does not appear likely that O.P. 4.12 will be triggered. The Recovery and Reform of the Electricity and Water Sectors Project (RREWSP) only triggers O.P. 4.01 on environmental assessment.

Given that O.P. 4.01 is an umbrella policy for other OPs, the consultant should take into account, as necessary, any other relevant OP when considering technologies, installation procedures used in the construction and operation of power generating units and water storage capacity as well as the environmental and social characteristics of the physical sites where these units will be located.

The RREWSP would include, among others, the extension of the thermal power stations at Palmarejo (Praia) and Mindelo.  These extensions would include studies, the construction and factory tests, transport, civil work and installation, tests on site, commissioning of all electrical and mechanical equipment under the reference climatic conditions of the equipment to be installed.  The project also includes the construction of a storage capacity of 3000 m3.

- Extension of the Palmarejo Power Station (Praia): The Palmarejo power station currently has four generating sets (2 x5.5 MVA et 2 x 7.4 MVA) ; a first extension (2 x 10 MW will take place in 2010/2011 under financing from the African Development Bank (AfDB)/JICA). A second extension of the power station would take place under IBRD financing under a turnkey contract for 2 generating sets of 10 MVA each.  The RREWSP would finance the control system as well as the two units of 10 MVA ;

- Extension of the Mindelo Power Station: As for the Palmarejo Power Station, The project would finance two generating sets of 5.5 MVA each under a turnkey contract.  The project would finance the whole extension of the power station and one or two generating sets of 5.5 MVA each, depending on costs and financing available ; and

- Construction of a water storage capacity of 3000 m3 in Praia (within the existing power station): to support the additional desalination capacity to be installed in Praia, the RREWSP includes the construction of a new water storage capacity of 3000 m3 for the city of Praia.  The site on which this storage capacity will be installed is located within the existing Praia thermal power station and would not trigger O.P. 4.12.

The construction of these installations will require an environmental impact study as well as a study of the risks involved in line with Cape Verdian legislation, Work Bank guidelines and relevant norms on the design, construction and operation of thermal power stations.

For this purpose, the RREWSP intends to avail itself of the services of a qualified consultant, knowledgeable about Cape Verdian legislation as well as World Bank guidelines on environmental impact assessment.

Both RPF and ESMF will be available for the Consultant.

A.1 Purpose of these Terms of Reference

The present Terms of Reference (TORs) have been prepared for the selection of a qualified consultant to undertake an environmental and social impact assessment (ESIA).  In line with Decret – Law No 29/2006 on impact assessment studies, the ESIA is mandatory for all projects with potentially significant impacts on the environment.  The TORs also describe the approach that should be used in carrying out the ESIA.

A.2 Objectives of the ESIA

The ESIA is a critical decision tool in environmental assessment.  Its main objective is to forecast and assess the impacts that would derive from the implementation of the project on the environment and to propose measures to mitigate their impact.  The ESIA should be carried out in consultation with the stakeholders of the two cities concerned (i.e. Praia and Mindelo) that could be impacted by the project.

The ESIA should indicate the ways in which the positive impacts are maximized and the negative impacts on the biophysical and human environment minimized and mitigated.   The ESIA should also provide an Environmental and Social Management Plan (ESMP) that includes a monitoring and evaluation for a better implementation of the project during its construction and operation phases.  The ESIA will be undertaken in compliance with the relevant national legislation, to the requirements of the promoter and the World Bank.

A.3 Scope of the Assessment

The review of the project technical documents should have given an idea on potential major impacts of the project calling for an in-depth evaluation:

- Impact of the power stations on air quality, particularly the emissions of  SOx related to the sulfur content of the fuel, NOx and dust (the impact of air quality will be determined through a model of atmospheric dispersion and a study on associated health risks;

- The impacts related to the construction, operation and maintenance of the water storage reservoir as well as the quality of the water in this reservoir;

- Noise and vibrations due to the operation of the power stations;

- The temporary impact of the construction of the power stations on road and rail traffic ;

- The temporary impact of construction works on the environment and neighboring populations ;

- Eventual compensations to the population that would be durably impacted by the project.

- Tasks of the consultant for the Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)

The tasks of the consultant are the following:

Task 1: Context and Justification

The consultant will present:

- The promoter of the project ;

- The context and justification of the project ;

- The expected medium to long term objectives.

Task 2: Methodology used in the ESIA

The consultant will present the broad outlines of the methodology adopted in carrying out the ESIA, including the relevant data collected.

Task 3: Public consultations, interested parties and municipalities

Public consultation is an essential element of the ESIA.  For this purpose, the consultant should note the concerns of all parties likely to be affected by the project and undertake a stakeholders analysis that would include: neighboring populations, government institutions (Ministry in charge of the Environment, Ministry of Energy, etc.), the municipalities concerned, NGOs, etc.  The objective is to hear their views and concerns with respect to the project, to find a solution to minor problems that could surface during the implementation of future production units, etc.

The consultant will share and validate the results of the ESIA with the stakeholders, the World Bank and the relevant national institutions in charge of environmental and social impact assessments before finalizing the assessment.  The consultant will also ensure the publication and dissemination of the ESIA in-country as well as at Infoshop of the World Bank.

Task 4: Institutional, legal and regulatory framework

The consultant will describe the roles and missions of the institutions likely to be involved in the project, the rules and norms relevant to the quality of the environment, the health and safety of workers, pollutions, the protection of sensitive areas and threatened species in the study area, the plant site, the measures of control of land use, the energy policy, etc. at the national and international level.

The consultant will also describe the roles and responsibilities of donors involved in the project as well as their relevant environmental and social requirements.

Task 5: Description of the Project

The study should describe all the characteristics of the project.  This description should cover the entire production process with, in particular, a definition of the information dealing with operation modalities and identification of emissions into the environment.

- Summary description of the project which is the subject of this study ;

- Description of major components (Diesel engine, alternator, air-coolants, etc…);

- Capacity of  the power station, and main parameters ;

- The different development steps including, the manufacturing, the implementation, tests, commissioning, operation, etc. ;

- Loading and unloading systems and characteristics of the storage reservoirs ;

- Insist on the different inputs and outputs of the process ;

- Chemical products and fuel storage ;

- Purification and neutralization holding tanks;

- Description of all auxiliary services to the power station and particularly, electricity, steam, water for cooling, air, etc. ;

- Use and sharing of existing installations in the site of the project;

- Describe the process of emissions of pollutants in the air, sewage, and other harmful releases ;

- Additional traffic generated by the project and its impact on the existing road infrastructure and transport network ;

- The fire prevention and control equipment ;

- Discuss the plans for use and management of workers/staff during the phases of development, installation and operation (Health and Safety, insurance, risks, etc.) and compliance;

- Works, schedule, workers on site, installations and services ;

- Operating mode and maintenance of installation ;

- Provide milestones dates for the construction and operation ;

- Expected life of the main components of the project ;

- etc.

For a better description of the project, the consultant will provide maps drawn at the appropriate scale indicating the overall site of the power station and the expected extension, the new reservoirs and the different auxiliaries as well as the rights of ways related to the project.  The map should also show all sectors likely to be affected by the project.  The maps should include the topographical contours as well as any significant expanse of water, roads and rail-roads.  Also provide maps, if these are available, indicating the distribution of land use, for industrial, residential, commercial, institutional, agricultural purposes, etc.

Task 6: Description of the current environment

The consultant should delineate the area of the study and proceed to assemble, estimate of base data of characteristics of the current environment of this area of study and complement it with a review of the existing descriptive studies on this sector. The study of the current environment should focus on the identification of the important environmental elements of the delineated study area.  The consultant should especially focus on the following:

- environmental atmospheric component, including weather data and ambient air quality ;

- environmental land component, including topography, geology, hydrology and geo-hydrology of the hydrographic basin, underground water resources ;

- environmental land biological component, including threatened species and their habitat (flora and fauna), migratory regime of species, ecologically important or sensitive areas, and protected areas as well as main characteristics of the habitat ;

- The description of migratory birds should indicate when each specie will probably be in the study area and the areas normally used for nesting, feeding and rest ;

- Environmental socioeconomic components  including demographic data (e.g. population work force), local economy, local services, past, current and expected use of land (including agriculture), zoning restrictions, geographic site of regional fishing activities, seasonal variations of fishing activities, archeological and patrimonial resources, transport and related infrastructure, current concerns about health and safety of the public and ambient noise levels (near residential areas that could be affected) ;

- Characteristics of emissions and current volumes of waste water, including points of disposal of sewerage and storm water (normal, emergency and disruption) ;

- Risk of finding contaminated soil and materials (including concentration of naturally occurring contaminants) ;

- Localized seismic activity and wetlands;

- Land use and zoning restrictions (urbanization plan of the area, if its exists, should be looked into);

- Local transport networks ;

- Current concerns related to public health and safety ;

- Levels of ambient noise (near residential areas that could be affected by the project);

- transport (volume and types of vehicles on the power station’s access road);

- Current land and resource use for traditional purposes by local populations ;

- etc.

Most of the data that could be used for this part of the assignment are available with ELECTRA or in the public domain (at the level of public services, studies, students’ memoirs, internet, etc.). To complement the existing data on the current environment, it may be necessary to undertake surveys on the ground to fill the information gap and facilitate the description.

Task 7: Description and analysis of variants of the project

The study should evaluate alternatives to the project that are technically feasible and economically sound as well as other means to implement the project while preserving the environment and the welfare of the population.  This analysis will allow a better understanding of the justification of the project and will facilitate its acceptance.  This analysis will include:

- The alternative « without project »  (do not build and do not operate a new thermal power station).   The study should examine the effects of this alternative on socio-economic factors and environmental effects (biophysical and socioeconomic) ;

- The analysis should include the study of other sites.  A description of the method used to choose the site should be presented as well as the reasons that justify the rejection of other potential sites.  This could be done from the preliminary study of air dispersion of pollutants generated as a result of the expected extension cumulated to pollutants rejected into the atmosphere by the existing power station;

- Other alternatives to reach the objectives of the project and their environmental effects, including (non exhaustively), other corridors for fuel shipping that are technically feasible and economically sound as well as the methods of fuel unloading, etc. The analysis of these solutions with respect to particular components of the project should also be undertaken to determine more environmentally efficient methods.

Task 8: Effects of the project on the natural and human environment

8-1- Air

- Identify the sources of air emissions in the construction phase as well as in the operating phase ;

- Evaluate the quantities of pollutants under normal operating conditions and in degraded phases ;

- Discuss the potential effect of these emissions on the ozone layer and climate change ;

- Identify the components of the project that will affect the quality of the air.  For this purpose, model the dispersion of the smoke generated by the power station towards inhabited areas in order to evaluate the effect on their health in line with the environmental norms of Cape Verde, or, in case these norms do not exist, in line with relevant WHO or World Bank guidelines.  For the World Bank, please refer to the « Pollution Control and Abatement Handbook ».

8-2- Water

- Identify the activities of the project that could affect surface and underground water resources both in the construction and operating phases ; ;

- Discuss the supply of water to the power station as well as the impact this would have on the availability of water for the local populations;

- Determine the energy needs, water requirements, water source, etc.; ;

- Identify the water sources (national water supply system, groundwater, etc.…);

- Estimate the quantities of water necessary during construction, operation as well as under emergency situations ;

- Identify the measures to be taken to minimize the consumption of water ;

- Describe the cooling method of the generating units of the power station ;

- Estimate the water flows necessary as well as the maximum flows (to be justified) ;

- Measures taken in case where water from the public system is insufficient;

- Future water needs in case forecast extensions are implemented and their impacts ;

- Describe and provide the list of substances of the power station that could infiltrate or affect the groundwater table ;

- Describe and quantify the volume of sewage to be disposed of and its effect on various environments ;

- Identify the preventive measures to identify the impact of the sewage disposal ;

- Describe the negative impacts of the investments in water storage, particularly the disposal of the brine on marine biodiversity ;

- What measures would the consultant recommend to minimize these effects?

8-3- Noise

- Identify the activities  that will affect the current noise level during construction and operation ;

- Projected noise level of the installations ;

- Comment and discuss the impact of noise near housing areas during construction and operation.

8-4- Waste Management

- Production of waste at each step of the production or maintenance ;

- For each type of waste, please provide : designation, quantity, volume, mode of disposal or reuse, internal or external, mode of conditioning ;

- Measures taken for the treatment.

8-5- Health and Safety

- Determine whether the implementation of the project will have an impact on the health of the population and workers ;

- Characterize the populations exposed as well as the risks with respect to pollutants rejected into the environment;

- Define the maximum permissible levels  to prevent chronic diseases that could result from these pollutants ;

- Discuss the measures to be taken to prevent or minimize the effects on the health of the populations;

- Discuss the protection strategies as well as the emergency plans that will be implemented to ensure public safety ;

- Propose an emergency plan to be put in plan in case of accidents.

8-6- Sources of positive impact on human environment

- Discuss the use of the work force during the construction and operation phase (recruitment, seasonal work force, etc.);

- What are the socio-economic effects expected in the following areas:

  - Local jobs and training;

  - Benefits of project implementation for the city, the region.

Task 9: Determination and evaluation of the environmental and social impacts

Identify all the changes the project could give rise to, which could include (without limitation) prospects for jobs, disposal of waste water, liquid effluents, air emissions, land use, infrastructures, exposure to diseases, noise, traffic, socio-cultural behaviors, etc.  Evaluate/assess the effects caused by the changes that result from the project on the baseline condition of the environment described above and particularly in Task 6.

Distinguish, in the analysis, the main positive impacts from the negative impacts, the direct and the indirect effects, the global impacts form the cumulative impacts, immediate from long term repercussions.  Identify the impacts that could result after an accident (e.g. potential break or leak in a fuel transfer pipe, risks associated with fuel storage, etc.).  Identify the impacts which are unavoidable or irreversible.  Describe, if possible, the quantitative effects these represent for the environment.

The analysis of impacts should be divided between the effects of the construction period and those of the operation phase.  One should distinguish, for example, the effects of construction works caused during site preparation (e.g. disappearance of the flora that serves as a habitat to wild species) from those of operating and maintaining diesel generating sets and power infrastructure.

The health and safety of workers and the neighboring areas of the power station should also be discussed.

Task 10: Study of Risks

The Study will include a study of risks of technological accidents whose objective would be to analyze various scenarios of accidents in the installations that are contemplated, some of which may have major consequences on the personnel operating these installations as well as on the neighboring populations and the environment.  For this purpose, the consultant would:

- Identify and characterize the potential risks ;

- Analyze these risks;

- Quantify the effects of these risks and calculate the distances affected by these risks ;

- Justify the existing and future means of prevention and protection.

The study should also detail the public emergency and rescue means available in the area and the organization of the private emergency and rescue means available to the firm building the power station and ELECTRA to call upon in case of emergency.  Have contracts with these private firms been signed?

Task 11: Environmental and Social Management Plan (ESMP)

The consultant should recommend, for the proposed project, realistic and cost effective measures to eliminate or reduce important negative impacts at acceptable levels.  The consultant should also estimate the cost of these measures as well as the institutional needs and capacity building to implement these measures.

Furthermore, the study should develop a plan for public consultation that should allow the evaluation of the project’s social acceptability by the populations concerned, and prepare the implementation of the communication plan.

The consultant shall also prepare an environmental and social management plan (ESMP) that should include the proposed work programs, a budgetary estimate, schedules, needs for capacity building (i.e. personnel and training) as well as the collaboration with other services for the necessary support for the implementation of the mitigation measures.  The ESMP should also determine the measures that should be undertaken to maximize the positive effects of the project.  In order to facilitate the work of the monitoring committee, notably the Coordination Unit of the RREWSP and stakeholders, the ESMP will be presented as a table detailing the potential impacts and the mitigation measures, the responsibilities for implementation during the various phases of the project.

The ESMP will facilitate the monitoring and the implementation of mitigation measures.  It is also an instrument for monitoring the effects of the project during its construction and operation phases.  The ESMP will indicate the relationship between the identified impacts and the indicators to be measured.  Furthermore, the monitoring plan will describe the roles and the responsibilities of the different institutions involved in the monitoring of the project as well as the frequency of monitoring.  For a transparent monitoring, the consultant, in agreement with the coordination unit of the RREWSP, will define the frequency of the monitoring reports.  The cost of the monitoring activities will be included in the overall budget of the project.

- Environmental Clauses

The consultant will formulate a number of environmental and social clauses concerning the installation of the production units and the construction of the water storage reservoir.  These clauses will form an integral part of the bidding documents.  These clauses should also be taken into account by the bidder jointly with the instructions to bidders, the general conditions of contract, the special conditions of contract and the technical specifications and plans/drawings.

- Profile of the consultant

The Consultant’s team should have an experience of at least 10 years in the preparation of environmental and social impact assessments/consultation and compensation of populations in line with World Bank guidelines and standards.  The Consultant will have a good knowledge of development issues and particularly in electricity and hydrocarbons.  The Consultant should be knowledgeable about World Bank requirements and procedures on environmental and social impact assessments.  The Consultant’s team should include specialists (a specialist in energy, of norms of disposal of liquid and gaseous effluents and management of pollutants; a specialist in industrial risks; a socio economist  and specialist in communication ; a specialist in public health, and if necessary a specialist in biology and or land or marine biodiversity, etc.).

- Reports to be furnished by the consultant

The consultant will prepare a report (draft and final) in numeric form. This report will be structured in conformity to the requirements of Decret - law n°29/2006 which governs the preparation of the environmental and social impact assessments. The final version will include an executive summary in English.

- Mission duration

The duration of the ESIA study is estimated at six (6) weeks, including the drafting for the ESIA.  It takes into account the investments in Palmarefo (Praia) and Mindelo.  The ESIA should be made in two separate reports: one for Praia, including a section of potential impacts and mitigation measures of the increase of the water storage capacity in Praia, and another for the Mindelo power station, given that the environmental and social characteristics of the two sites are not identical.

# Footnotes

Le constructeur quand a lui suggère une fréquence de nettoyage deux fois par an

# Text boxes

Rayonnement thermique

Source d’ignition

Feu de cuvette

Nœud 2 : Feu de nappe de gasoil / Pollution du sol et de la nappe

Pollution du sol et de la nappe

Incendie à proximité

Incendie à proximité

Erreurs opératoires

Usure / Fatigue

Corrosion

Perte de confinement de la cuve

Rayonnement thermique

Arbre des événements

Arbre des défaillances

Choc / Projectile

Température anormalement élevée

Ou

Et

Epandage de gasoil sur le sol

Feu de bac non maitrisé

Nœud 1: Boil over d’un réservoir

Présence d’eau à transformer en vapeur

Ou

Epandage de produit en feu

Température anormalement élevée

Arbre des événements

Arbre des défaillances

Pénétration d’eau de pluie par les évents

Le fioul contient une fraction d’eau

Et

Epandage de fioul ou de gazole dans la cuvette

Ou

Onde de chaleur ou zone chaude en contact avec le fond d’eau

Et

Hydrocarbure visqueux comme le Fioul

Boil over

Feu de nappe

Boule de feu

Source d’ignition

Choc / Projectile

Arbre des défaillances

Arbre des événements

Rayonnement thermique

Perte de confinement du réservoir

Corrosion

Usure / Fatigue

Erreurs opératoires

Incendie à proximité

Incendie à proximité

Nœud 3 : Feu de cuvette de rétention

Surpressions

Explosion de la cuve

Source d’ignition

Vapeurs inflammables dans le réservoir

Et

Niveau trop bas de liquide

Ou

Non respect des conditions opératoires

Incendie  à    proximité

Arbre des défaillances

Arbre des événements

Projection de fragments

Température de stockage trop élevée

Nœud  4 : Explosion de la cuve de stockage de gasoil

E2603 v3