1) Calcul de la vitesse de rotation :

Situation 1 :

Usinage à réaliser :		Rainure

Matériau :			MDF

Porte outils à fixation mécanique (Carbure HW)

Vitesse de coupe  		66 m/s

Diamètre de l’outil		140 mm

Fréquence de rotation :

Développer les calculs :

60 x 66 = 3960

3,14 x 0,14 = 0,4396

3960 : 0,4396 = 9008,189263

Situation 2 :

Usinage à réaliser :		Tenon

Matériau :			Hêtre

Porte outils à fixation mécanique (Carbure HW)

Vitesse de coupe  		47 m/s

Diamètre de l’outil		320 mm

Fréquence de rotation :

Développer les calculs :

60 x 47 = 2820

3,14 x 0,32 = 1,0048

2820 : 1,0048 = 2806,528662

Situation 3 :

Usinage à réaliser :		Rainure

Matériau :			Pin maritime (Résineux)

Outil monobloc (Acier HL)

Vitesse de coupe  		50 m/s

Diamètre de l’outil		220 mm

Fréquence de rotation :

Développer les calculs :

60 x 50 = 3000

3,14 x 0,22 = 0,6908

3000 : 0,6908 = 4342,790967

2) Calcul de la vitesse de coupe :

Situation 4 :

Usinage à réaliser :		Rainure

Matériau :			Pin maritime (Résineux)

Outil monobloc (Acier HL)

Fréquence de rotation	4500 tr/ min

Diamètre de l’outil		180 mm

Vitesse de coupe :

La vitesse de coupe est-elle correcte pour un usinage en toute sécurité.

Développer les calculs :

3,14 x 0,18 x 4500 = 2543,4

2543,4 : 60 = 42,39

Situation 5 :

Usinage à réaliser :		Rainure

Matériau :			MDF

Outil à pastilles brasées Carbure HW

Fréquence de rotation	6000 tr/min

Diamètre de l’outil		180 mm

Vitesse de coupe :

La vitesse de coupe est-elle correcte pour un usinage en toute sécurité.

Développer les calculs :

3,14 x 0,18 x 6000 = 3391,2

3391,2 : 60 = 56,52

Situation 6 :

Usinage à réaliser :		Rainure

Matériau :			MDF

Porte outils à fixation mécanique (Carbure HW)

Fréquence de rotation    6000 tr/min

Diamètre de l’outil		140 mm

Vitesse de coupe :

La vitesse de coupe est-elle correcte pour un usinage en toute sécurité.

Développer les calculs :

3,14 x 0,14 x 6000 = 2637,6

2637,6 : 60 = 43,96

# Text boxes

60. 66

n tr / min (

3,14 . 0,14

9008,189263 tr/min

60. 47

n tr / min (

3,14 . 0,32

2806,528662 tr/min

60. 50

n tr / min (

3,14 . 0,22

4342,790967 tr/min

3,14 . 0,18 . 4500

Vc m/s(

60

42,39 m/s

Oui

Non   X

3,14 . 0,18 . 6000

Vc m/s(

60

56,52 m/s

Oui   X

Non

3,14 . 0,14 . 6000

Vc m/s(

60

43,96 m/s

Oui   X

Non