COTES SUR PIGES

PREREQUIS

- Relations trigonométriques dans le triangle rectangle.

- Notions de géométrie. Tangente. Angle au centre.

- Utilisation du pied à coulisse.

- Pige (utilisation).

OBJECTIF

- Déterminer une dimension impossible à mesurer au 100ème de mm près.

MATERIEL

- Pièces (queue d’aronde).

- Piges

- Pied à coulisse

TRAVAIL DEMANDE

Proposer un schéma permettant de résoudre la situation (cote Z).

Au tableau : faire présenter les solutions des élèves par un rapporteur (correction globale).

Garder une bonne solution si elle existe ou amener la solution à l’aide de transparents.

| Document 1 |  |  |
| --- | --- | --- |

On mesure la cote Y.

Indiquer sur le schéma suivant les mesures connues.

Document 2

| zoom 1 |  |  |
| --- | --- | --- |

Chaque pige est en contact avec la queue d’aronde en deux points. Repérer ces points.

Trouver une méthode permettant de calculer X.

Retour au tableau : (démarche d’investigation).

Amener le zoom 2 du document 2.

Exprimer Z en fonction d’Y, de X et de R.

DOCUMENT PROFESSEUR

CONDITIONS MATERIELLES

- Elèves regroupés par deux ou par trois.

- Le matériel est fourni si cela est possible ou des schémas sont proposés.

- Prévoir rétroprojecteur et transparents.

DEROULEMENT DE LA SEQUENCE

| 15 min | Choix du matériel et proposition d’un schéma. |
| --- | --- |
| 20 min | Correction avec un rapporteur par groupe (tous les rapporteurs ensemble au tableau). Mise en commun des hypothèses. Discussion. |
| 5 min | Si la classe est bloquée, amener la solution à l’aide d’un transparent (document 1). |
| 5 min | Mesurer la cote y. |
| 5 min | Fournir le schéma et indication des cotes connues. |
| 10 min | Déterminer la méthode permettant de trouver X (repérer le groupe qui a découvert la solution ou apporter le document 2, zoom 2). |
| 5 min | Retour au tableau. |
| 10 min | Calcul de la cote Z. |
| 5 min | Conclusion et vérification (un ordre de grandeur peut être donné avec la pièce mâle). |