Analyse ABC d'un stock

Exercice n° 5 : Application de la Méthode ABC

Etude d'implantation des produits finis dans un centre de distribution .

Voici un relevé des nombres annuels de lignes de commandes clients relatifs à chacune des références commercialisées et les quantités  correspondantes ( nombres d'unités sorties)

| Référence | Nombre de commandes par an | quantités sorties |
| --- | --- | --- |
| X | 20 000 | 34 000 |
| Y | 660 | 20 000 |
| Z | 2 500 | 3 000 |
| D | 2 000 | 2 500 |
| E | 450 | 15 000 |
| F | 150 | 300 |
| G | 650 | 1 300 |
| H | 800 | 900 |
| J | 600 | 700 |
| K | 10 000 | 12 000 |
| L | 5 500 | 6 000 |
| M | 1 200 | 1 500 |
| N | 100 | 200 |
| P | 550 | 700 |
| Q | 500 | 500 |
| R | 360 | 4 000 |
| S | 340 | 500 |
| T | 400 | 550 |
| U | 200 | 350 |
| V | 10 | 20 |

A l'aide de la Méthode ABC , proposer un plan de localisation des références dans l'entrepôt sachant que les commandes clients sont transférées vers un poste commun d'emballage avant leur expédition .

Trois zones de rangement Z1, Z2, Z3 ont été distinguées en fonction de la hauteur de préhension des articles stockés dans les casiers .

| Difficilement accessible 2 m | Z3 |
| --- | --- |
| Moyennement accessible 1,60 | Z2 |
| Facilement accessible 1,20 | Z1 |
| Moyennement accessible 0,9 | Z2 |
| Difficilement accessible 0,65 | Z3 |

De même , trois aires de stockage sont définies en fonction de leur distance au poste d'emballage

on limitera :

le nombre de produits localisés en Z3 à 5 % des quantités mouvementées

le nombre de produits localisés en S3 à 10 % du trafic annuel

Rappel: classement ABC :

classe A : 80 % de la valeur cumulée

classe B : 15 %

classe C : le complément

1) classer les deux critères : nombre de commandes et quantités sorties en ordres décroissants et cumulés :

faire les courbes ABC

2) établir les localisations à l'aide de ces classements.