Un moto-réducteur se compose d’un moteur et d’un réducteur dont les caractéristiques sont :

| Caractéristiques du réducteur : Rapport de réduction : r = 0,10267 Rendement global du réducteur : (g = 0,96 | Caractéristiques du moteur : Puissance nominale du moteur : Pnom = 35 kW Vitesse de rotation nominale du moteur : Nmot = 750 tr/min |
| --- | --- |

Questions :

- Calculer le couple nominal Cnom que peut fournir le moteur.

- Calculer la puissance utile Pu disponible en sortie de réducteur.

- Calculer la vitesse de rotation Nsortie de l’arbre de sortie du réducteur.

- Déduire des questions 2 et 3 le couple utile Csortie disponible en sortie de réducteur.

Le réducteur est un réducteur à engrenages parallèles à dentures hélicoïdales ; il possède 2 étages de réduction. On suppose que ces deux étages de réduction ont le même rendement (.

- Calculer ce rendement (.

1) Couple nominal Cnom

2) Puissance utile Pu

3) Fréquence de rotation Nsortie

4) Couple utile Cu

5) Rendement h d’un étage

# Text boxes

# Moto-réducteur