SOLUTIONS EXERCICES CHAPITRE I

A. Systèmes de numération

1. Convertissez 1000110110112 en décimale

Réponse : 226710

2. Quelle est la valeur décimale du bit de poids le plus fort d’un nombre binaire de 16 bits ?

Réponse : 32768

3. Convertissez 7610 en binaire par la méthode des petits nombres

Réponse : 10011002

4. Convertissez 72910 en binaire par la méthode des divisions successives

Réponse : 10110110012

5.  Convertissez 54318 en binaire

Réponse : 10101001101112

6. Convertissez 6148 en décimal

Réponse : 39610

7. Donnez les 3 nombres à la suite de 6268

Réponse : 627 ; 630 ; 631

8. Convertissez 14610 en binaire en passant par l’octal

Réponse : 2228 ; 100100102

9. Convertissez 100111012  en équivalent octal

Réponse : 2358

10. Convertissez  24CE16 en décimal

Réponse : 942210

11. Convertissez 311710 en binaire en passant par l’héxadécimal

Réponse : C2D16 ; 1100001011012

12. Convertissez 10010000001101012 en héxadécimal.

Réponse : 903516

13. Donnez les 4 nombres à la suite de E9D16

Réponse : E9E ; E9F ; EA0 ; EA1

14. Convertissez 312.45 en base 10.

Réponse : 82.810

15. effectuez les conversions suivantes en utilisant la base 2 comme base intermédiaire :

a. 673.68 vers hexadécimal

b. E7C.B16 vers l’octal

c. 310.24 vers l’octal

Réponses : a. 1BB.C16 ; b. 7174.58 ; c. 64.48

16. Convertissez les nombres suivants de leur base vers les 3 autres :

| 10 | 2 | 8 | 16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 362,3125 | ?? | ?? | ?? |
| ?? | 10111101,101 | ?? | ?? |
| ?? | ?? | 326,5 | ?? |
| ?? | ?? | ?? | F3C7.A |

Réponses :      a.  369,3125=101101010.01012=552,248 = 16A,516

b. 10111101,1012= 275,58 = BD,A16 = 189,62510

c. 326.58 = 11010110.1012= D6.A16 = 214.62510

d. F3C7.A16=1111001111000111.1012 = 171707.58= 62407.62510

17. Ecrivez chaque valeur suivante dans la notation en complément à 2 sur 5 bits: +13 ;-9 ; +3 ;-3

Réponses : 01101 ; 10111 ; 00011 ; 11101

18. Trouvez l’équivalent décimal des nombres en complément à 2 : 01100 ; 11010 ;10001

Réponses : 12 ; -6 ; -15

19. Quel est l’intervalle des valeurs décimales signées que l’on peut représenter sur 12 bits ?

Réponse : -212-1 à +212-1 -1   soit -2048 à 2047

B. Arithmétique binaire

1. Additionnez 52 et 27 en binaire.

Réponse : 110100+011011=1001111

2. Additionnez 7,25 et 2,5 en binaire

Réponse : 111,01+10,1=1001,11

3. Additionnez les nombres signés suivants 1100 et 0110. Quelle valeur obtient-on en décimal ? Même chose avec 11100 et 11011

Réponses: 0010=210 ; 10111= -910

4. Effectuez les soustractions suivantes :

a. 11100 - 11011

b. 1100 - 0110

c. 17  - 2  sur 5 bits

Réponses : a. 00001 ;  b. débordement ; c. 10001-00010=01111

5. Additionnez, soustrayez et multipliez les nombres suivant sans passer par le système décimal :

a. 3718 et 2568

b. 2EC16 et 7B16

c. 1100112 et 1010112

Réponses : a. 6478 ; b. 36816 c. 10111102

6. Quel est le résultat de la multiplication binaire de 11110 par 110 ?

Réponse :  101101002

7. Effectuez la division binaire de 1011110 par 101 et déterminez le quotient et le reste.

Réponse : Q=10010 R=100

C. Codes décimaux et alphanumériques

1. Donnez la représentation binaire pur de chacun des nombres DCB suivants :

a. 0100100001100111DCB

b. 001101111000.01110101DCB

Réponses : a. 10011000000112 ;   b . 101111010.112

2. Donnez le code binaire pur, puis le code DCB de 17810 et comparez le coût de représentation.

Réponses : 101100102 ; 0001 0111 1000DCB

3. combien faut-il de bits pour représenter un nombre décimal de 8 chiffres en DCB ?

Réponse : 32 bits (8x4)

4. Additionnez 59 et 38 en DCB

Réponse : 1001 0111

5. Additionnez 275+641 en DCB

Réponse : 1001 0001 0110

6. Exprimez la valeur 67 puis 14 en code excess 3. Quel  est le résultat de leur addition?

Réponse : 1001 1010 ; 0100 0111 ;  1010 0100

7. Décodez la séquence de bits 1010011101010010011111010000 si cette séquence est considérée comme une chaîne de caractères ASCII 7 bits?

Réponse :  STOP

8. Donnez sous forme hexadécimale la suite de codes ASCII du message: COUT=72 $. Le message comprend 9 caractères, le $ étant précédé d’un espace.

Réponse : 43, 4F, 55, 54, 3D, 37, 32, 20, 24

9. Quel bit fait il complémenter pour changer une lettre ASCII majuscule en lettre ASCII minuscule et vice-versa ?

Réponse  Il suffit de complémenter le 6ème bit du code (ou de forcer ce bit à 1).

10. Dans un système numérique manipulant des mots de 32 bits, combine d’entiers non signés peut on représenter si ceux-ci sont codés en a) binaire pur b)DCB et c) ASCII-8bits.

Réponse : a. 232 (de 0 à 232 -1) soit environ 4 milliards ; 108 (de 0 à 99999999) ;   104 (de 0 à 9999)

D. Détection et correction d’erreurs

1. Déterminez le bit de parité paire à associer au code ASCII du symbole $. Même chose en parité impaire pour le caractère D

Réponse : 0 ; 1

2. Donnez la liste des 10 chiffres DCB accompagnés d’une parité paire située en tête du chiffre ? Même chose en code de Hamming.

Réponse : b. 0000000 ; 1101001 ; 0101010 ;1000011 ; 101100 ; 0100101 ; 1100110 ; 0001111 ; 1110000 ; 0011001

3. Un équipement récepteur reçoit l’information suivante : 0011001. Dites si une erreur de transmission s’est produite et si oui sur quel bit. Même chose pour 0101001.

Réponse : a. aucune erreur  b. erreur sur le 3ème bit.