Conseil Général de la SOMME

Travaux de réhabilitation et valorisation des sites des trois écluses d’Abbeville, Long et Pont Rémy

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Indice B : 19/07/2010

TABLE DES MATIERES

________

CHAPITRE 1.	Description des ouvrages	26

ARTICLE 1.1.	OBJET DU MARCHE	26

ARTICLE 1.2.	decoupage en tranche	26

ARTICLE 1.3.	pARTITION DES TRAVAUX EN LOT	26

ARTICLE 1.4.	optionS	26

ARTICLE 1.5.	DONNEES GENERALES	27

1.5.1	Planimétrie et altimétrie	27

1.5.2	Données géotechniques	27

1.5.3	Visite préalable du site - Connaissance du contexte du site	27

1.5.4	Données topographiques et bathymétriques.	28

1.5.5	Données hydrauliques	28

1.5.6	Réseaux de concessionnaires	28

1.5.7	Conditions climatiques et d'environnement	28

1.5.7.1	Classe d'exposition à l'environnement climatique	28

1.5.7.2	Niveau de prévention vis-à-vis des risques liés à l'alcali-réaction	28

1.5.7.3	Niveau de prévention des risques liés à la réaction sulfatique interne	29

1.5.7.4	Classe d’environnement/catégorie de corrosivité pour la protection anticorrosion des parties métalliques.	29

1.5.7.5	Contexte sismique	29

ARTICLE 1.6.	DESCRIPTION DES OUVRAGES EXISTANTS	29

1.6.1	L’écluse d’Abbeville (TF)	29

1.6.1.1	Génie civil - Equipements	29

1.6.1.2	Vantellerie existante	30

1.6.1.3	Désordres constatés - Investigations réalisées sur l’ouvrage	30

1.6.2	L’écluse de Long (TC1)	30

1.6.2.1	Génie civil - Equipements	30

1.6.2.2	Vantellerie existante	31

1.6.2.3	Désordres constatés - Investigations réalisées sur l’ouvrage	31

1.6.3	L’écluse de Pont Rémy (TC2)	31

1.6.3.1	Génie civil - Equipements	32

1.6.3.2	Vantellerie existante	32

1.6.3.3	Désordres constatés - Investigations réalisées sur l’ouvrage	32

ARTICLE 1.7.	DESCRIPTION DES FUTURS OUVRAGES	32

ARTICLE 1.8.	METHODES DE CONSTRUCTIONS ENVISAGEES ET PHASAGE	33

1.8.1	Accès et dessertes	33

1.8.2	Phasage des travaux	33

ARTICLE 1.9.	CONSISTANCE DES TRAVAUX	34

1.9.1	Travaux non compris	34

1.9.2	Travaux compris dans l’entreprise	34

1.9.2.1	Réparation du génie civil	35

1.9.2.2	Aménagement du génie civil pour adaptation aux nouvelles portes d’écluses	37

1.9.2.3	Aménagements fluviaux	37

1.9.2.4	Aménagement de la drome de pont Rémy	38

1.9.2.5	Aménagement des berges	38

1.9.2.6	Aménagement de pontons pour Kayak	39

1.9.2.7	Remise en peinture de la structure existante de guidage et de la passerelle en (RAL 6000).	39

ARTICLE 1.10.	Contraintes particulières imposées au chantier	39

1.10.1	Emplacements mis à disposition de l’entreprise et remise en état des lieux	39

1.10.2	Condition d’accès du site	39

1.10.3	Réseaux,	40

1.10.4	Mise en service des écluses - phasage des travaux	40

1.10.5	Maintien de circulations	40

1.10.6	Déchets	40

1.10.7	Limitation des nuisances sonores	41

1.10.8	Protection du chantier et crues exceptionnelles ayant le caractère de force majeure	41

1.10.8.1	Généralités	41

1.10.8.2	Domaine d'application	41

1.10.8.3	Phases de protection du chantier	41

1.10.8.4	Responsabilité de l'Entrepreneur	42

1.10.8.5	Observation des crues exceptionnelles ayant le caractère de force majeure	42

1.10.9	Contraintes environnementales	42

1.10.9.1	Généralités	42

1.10.9.2	Dispositions de protection et de lutte contre la pollution	43

1.10.9.3	Responsabilités du titulaire en cas de pollution	43

1.10.10	Contrôle des déplacements des ouvrages lors des travaux	43

CHAPITRE 2.	PREPARATION ET ORGANISATION DU CHANTIER DES TRAVAUX DE GENIE CIVIL	44

ARTICLE 2.1.	STIPULATIONS PRELIMINAIRES	44

ARTICLE 2.2.	DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR	44

2.2.1	Dispositions générales	44

2.2.2	Liste des documents à fournir	44

ARTICLE 2.3.	PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX	45

ARTICLE 2.4.	SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE	45

ARTICLE 2.5.	PLAN QUALITE - GENERALITES	45

2.5.1	Composition générale du Plan Qualité	45

2.5.2	Points d'arrêt et points critiques	45

ARTICLE 2.6.	DOCUMENT D'ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER	47

ARTICLE 2.7.	PROCEDURES D'EXECUTION	47

2.7.1	Liste des procédures d'exécution	47

2.7.2	Documents annexés aux procédures d'exécution	47

2.7.3	Assurance de la qualité pour les implantations	48

2.7.4	Assurance de la qualité pour les palplanches	48

2.7.5	Assurance de la qualité pour les pieux métalliques pour fondation et pour drôme	48

2.7.6	Maîtrise de la conformité pour les ouvrages provisoires	48

2.7.6.1	Généralités	48

2.7.6.2	Dessins des ouvrages provisoires	49

2.7.6.3	Règles de calcul	49

2.7.7	Maîtrise de la conformité pour les bétons	49

2.7.7.1	Nature et qualité des différents constituants	49

2.7.7.2	Dispositions particulières liées aux réactions de gonflement interne des bétons	50

2.7.7.3	Bétonnage sous conditions climatiques extrêmes	51

2.7.7.4	Dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du gel	51

2.7.8	Maîtrise de la conformité pour les aciers pour béton armé	51

2.7.9	Assurance de la qualité pour les dispositifs de retenue	51

2.7.10	Assurance de la qualité pour les opérations de levage à la grue	51

2.7.11	Assurance de la qualité de peintures	52

ARTICLE 2.8.	SCHEMA D'ORGANISATION ET DE SUIVI DE L'ELIMINATION DES DECHETS	52

ARTICLE 2.9.	DOCUMENTS DE SUIVI DU CONTROLE INTERNE	52

ARTICLE 2.10.	PROGRAMME DES ETUDES D'EXECUTION	52

ARTICLE 2.11.	ETUDES D'EXECUTION - GENERALITES	52

ARTICLE 2.12.	BASES DES ETUDES D'EXECUTION	53

ARTICLE 2.13.	textes reglementaires et reglements de calcul	53

2.13.1	Textes généraux	53

2.13.2	Règles relatives aux ouvrages en béton	54

ARTICLE 2.14.	VALEURS REPRESENTATIVES DES ACTIONS et sollicitations	54

2.14.1	Actions permanentes	54

2.14.1.1	Poids propre de la structure, des fondations et des équipements	54

2.14.1.2	Poids et poussées des terres	54

2.14.1.3	Actions de l’eau	54

2.14.1.4	Retrait du béton	54

2.14.2	Actions variables sur les ouvrages de  soutènement	54

2.14.3	Actions variables sur les pontons Kayak.	54

2.14.4	Réactions sur les maçonneries	55

2.14.5	Action d’amarrage des bollards	55

ARTICLE 2.15.	JUSTIFICATION DES RIDEAUX DE PALPLANCHES	55

2.15.1	Généralités	55

2.15.2	Méthode de calcul	55

2.15.3	Prise en compte des niveaux d'eau	55

2.15.4	Action du sol	55

2.15.4.1	Terrassements dans le canal	55

2.15.4.2	Surcharge d’exploitation	55

2.15.4.3	Modules de réaction du sol pour soutènements	56

2.15.4.4	Calcul de la fiche	56

2.15.5	Justification des rideaux de palplanches ancrés par tirants	56

2.15.6	Contraintes admissibles	56

2.15.7	Etude de la stabilité générale du rideau	56

2.15.7.1	Stabilité au grand glissement	56

2.15.8	Déformations	57

ARTICLE 2.16.	JUSTIFICATION DES batardeaux	57

ARTICLE 2.17.	JUSTIFICATION DES fondations	57

2.17.1	Généralités	57

2.17.2	Justifications des pieux	57

ARTICLE 2.18.	DOSSIER DE RÉCOLEMENT DES OUVRAGES	57

CHAPITRE 3.	PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX de génie civil	59

ARTICLE 3.1.	Généralités	59

ARTICLE 3.2.	Conformité aux normes, marques et avis techniques	59

3.2.1	Possibilités d'équivalence	59

3.2.2	Acceptation ou refus du maître d'oeuvre d'une équivalence	60

ARTICLE 3.3.	PALPLANCHES METALLIQUES	60

3.3.1	Nouvelles palplanches des rideaux	60

3.3.2	Protection des palplanches pour rideau	60

ARTICLE 3.4.	produits métalliques pour Pieux	60

ARTICLE 3.5.	ossature métallique pour la structure de platelage du ponton flotTanT	61

3.5.1	Qualité des matériaux	61

3.5.2	Conditions techniques de livraison	62

3.5.3	Organes d'assemblage	62

3.5.3.1	Boulons	62

3.5.3.2	Produits d'apport de soudage	62

3.5.3.3	Détail de la protection anticorrosion	62

ARTICLE 3.6.	ponton flotTant	63

ARTICLE 3.7.	PASSERELLE D'ACCES au ponton flottant, GARDE-CORPS	63

ARTICLE 3.8.	ELEMENTS De pontonS FIXES et mobile	63

ARTICLE 3.9.	bois	64

ARTICLE 3.10.	Terre végétale	64

ARTICLE 3.11.	Mortiers spéciaux	64

ARTICLE 3.12.	ACIERS POUR BETON ARME	65

3.12.1	Généralités	65

3.12.2	Treillis soudés	65

3.12.3	Ronds lisses	65

3.12.4	Armatures à haute adhérence	65

3.12.5	Protection contre la corrosion des armatures	65

3.12.6	Dispositifs de raboutage pour armatures de béton armé	65

ARTICLE 3.13.	BETONS ET MORTIERS HYDRAULIQUES	66

3.13.1	Définition des bétons	66

3.13.1.1	Mortiers	67

3.13.1.2	Commentaires concernant les spécifications fournies dans les tableaux précédents	67

3.13.1.3	Consistance des bétons	67

3.13.2	Constituants des mortiers et bétons	68

3.13.2.1	Granulats	68

3.13.2.2	Ciments	70

3.13.2.3	Additions pour bétons	72

3.13.2.4	Eau	73

3.13.2.5	Produits de cure	73

3.13.3	Etude des bétons	73

3.13.3.1	Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" RAG	73

3.13.3.2	Dispositions particulières liées à la réaction sulfatique interne	74

3.13.4	Epreuves de convenance	74

3.13.4.1	Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" RAG	75

3.13.5	Fabrication, transport et manutention des bétons	75

3.13.5.1	Généralités	75

3.13.5.2	Contrôle interne à la charge de l'entrepreneur lors du processus de fabrication	75

3.13.5.3	Epreuve de contrôle	75

3.13.5.4	Equipements des centrales à béton	76

ARTICLE 3.14.	élément préfabrique en béton armé	76

3.14.1	Regard	76

3.14.2	Chambre de tirage	77

ARTICLE 3.15.	COFFRAGES	77

ARTICLE 3.16.	equipements métalliques divers	77

3.16.1	Produits d’apports pour soudages	77

3.16.1.1	Choix et provenance des produits d'apport	77

3.16.1.2	Compatibilité des produits d'apport	78

ARTICLE 3.17.	protection anti corrosion des structures existantes	78

3.17.1	Préparation de surface	78

3.17.2	Peinture	78

3.17.2.1	Définition des systèmes de protection	78

3.17.2.2	Conditions de réception des peintures	78

3.17.2.3	Approvisionnement et stockage des peintures	79

3.17.2.4	Couleur de la peinture de la couche de finition	79

ARTICLE 3.18.	Scellement de barres d'ancrages	79

3.18.1	Barres d’ancrages	79

3.18.2	Produits de scellement	79

ARTICLE 3.19.	FOURREAUX	80

ARTICLE 3.20.	Garde corps	80

3.20.1	Généralités	80

3.20.2	Qualité des matériaux	80

3.20.3	Protection contre la corrosion	80

ARTICLE 3.21.	Conduites et drains PVC	80

3.21.1	Conduite PVC	80

3.21.2	Drains en PVC	80

ARTICLE 3.22.	Grave NON TRAITE	80

3.22.1	Généralités	80

3.22.2	Nature et provenance	81

ARTICLE 3.23.	Geotextile anti-contaminant	81

ARTICLE 3.24.	DISPOSITIF DE DRAINAGE	82

ARTICLE 3.25.	DRAINS D’EVACUATION D’EAU-REGARD	82

ARTICLE 3.26.	MACONNERIE	82

3.26.1	Calcaire pour maçonnerie et dallage	82

3.26.1.1	Provenance du calcaire	82

3.26.1.2	Nature et qualité du calcaire	82

3.26.1.3	Caractéristiques physiques	83

3.26.1.4	Caractéristiques mécaniques	83

3.26.1.5	Moellons de calcaire pour maçonnerie	83

3.26.1.6	Pavés de calcaire	83

3.26.1.7	Briques et maçonneries des bajoyers	83

ARTICLE 3.27.	ABRASIFS DE GOMMAGE	84

ARTICLE 3.28.	eNROCheMENT	84

ARTICLE 3.29.	MOUVEMENTS DES TERRES –MATERIAUX DE REMBLAI	84

3.29.1	Généralités	84

3.29.2	Matériaux de remblais	84

ARTICLE 3.30.	REVETEMENT EN ASPHALTE	85

CHAPITRE 4.	Mode d’exécution des travaux de genie civil	86

ARTICLE 4.1.	TRAVAUX PREPARATOIRES	86

4.1.1	Installations de chantier	86

4.1.1.1	Généralités	86

4.1.1.2	Panneau de chantier	86

4.1.1.3	Signalisation de chantier	86

4.1.1.4	Présence de riverains et maintien de la circulation	87

4.1.1.5	Permanence et gardiennage	87

4.1.2	Repères de nivellement	87

4.1.3	Implantation, piquetage	87

4.1.4	Reconnaissance géotechnique complémentaire	88

4.1.5	Laboratoire de chantier	88

ARTICLE 4.2.	DEMOLITIONS – arachage de palplanches – deCAPAGE	89

4.2.1	Démolitions de constructions	89

4.2.1.1	Généralité	89

4.2.1.2	PAQ spécifique « Démolition »	89

4.2.1.3	Chargé de la démolition	89

4.2.1.4	Procédé de démolition	90

4.2.1.5	Contraintes d'exécution	90

4.2.1.6	Dépôt des matériaux de démolition	90

4.2.2	Arrachage de palplanche	90

4.2.3	Décapage de terre végétale	90

ARTICLE 4.3.	TERRASSEMENTS	90

4.3.1	Généralités	91

Données pour le titulaire	91

4.3.3	Terrassements réalisés sous eau	92

4.3.4	Remblaiement des fouilles	92

ARTICLE 4.4.	PALPLANCHES	92

4.4.1	Généralités	92

4.4.2	Implantation	92

4.4.3	Entures	93

4.4.4	Palplanches spéciales d'angle ou de raccord	93

4.4.5	Mise en oeuvre	93

4.4.6	Programme d'exécution - Plan de battage	93

4.4.7	Fonçage des palplanches	93

4.4.8	Contrôle de la pénétration des palplanches	94

4.4.9	Refus - Recépage	94

4.4.10	Contrôle des rideaux	94

4.4.11	Propriété des palplanches recépées et stockage	95

ARTICLE 4.5.	pieux	95

4.5.1	Dispositions constructives	95

4.5.2	Pieux métalliques	95

4.5.3	Implantation	95

4.5.4	Essais de contrôle sur les pieux définitifs	95

ARTICLE 4.6.	COFFRAGES	95

4.6.1	Parements non coffrés	95

4.6.2	Arêtes vives	96

4.6.3	Réservations diverses	96

4.6.4	Protections des parements	96

4.6.5	Réparations d'imperfections et de non conformités	96

ARTICLE 4.7.	MISE EN OEUVRE DES ACIERS POUR BETON ARME	96

4.7.1	Fabrication et façonnage des armatures	96

4.7.1.1	Soudage des barres	97

4.7.1.2	Cintrage	97

4.7.1.3	Etat de surface	97

4.7.1.4	Aciers en attente	97

4.7.1.5	Repérage avant pose	97

4.7.2	Mise en place des armatures	97

4.7.2.1	Rigidité	97

4.7.2.2	Propreté	97

4.7.2.3	Enrobage, espacement et calage	98

4.7.2.4	Accessoires	98

4.7.2.5	Raboutage / recouvrements	98

4.7.3	Contrôles	98

4.7.4	Mesure de protection du personnel de chantier	98

ARTICLE 4.8.	MISE EN OEUVRE DES BETONS	98

4.8.1	Béton de propreté	98

4.8.2	Bétonnage sous conditions climatiques extrêmes	98

4.8.2.1	Bétonnage par temps froid	99

4.8.2.2	Bétonnage par temps chaud	99

4.8.3	Reprises de bétonnage	99

4.8.4	Cure	100

4.8.5	Dispositions particulières liées à la réaction sulfatique interne	100

ARTICLE 4.9.	MISE EN OEUVRE DE LA GRAVE non traite	100

4.9.1	Préparation du support	100

4.9.2	Répandage	100

4.9.3	Compactage	100

4.9.4	Réglage	101

4.9.5	Acceptation	101

4.9.6	Conditions météorologiques	101

4.9.7	Traitement de surface	101

ARTICLE 4.10.	Forages et injections des maçonneries	101

4.10.1	Plan de pilotage des injections	101

4.10.2	Méthode d’injection dans la maçonnerie	102

4.10.3	Contrôles des paramètres d’injection	102

4.10.3.1	Volumes, débits, pressions	102

4.10.3.2	Système d’acquisition	102

4.10.3.3	Documents de contrôle pendant les travaux	102

ARTICLE 4.11.	Revêtement anti-érosif sur le radier	103

ARTICLE 4.12.	Maçonneries	103

4.12.1	Parement en briques sur support ancien	104

4.12.2	Réhabilitation des parements en briques	104

4.12.3	Fourniture et pose de pierres taillées six faces	104

4.12.4	Dépose des pierres de taille	104

4.12.5	Nettoyage et pose des pierres de taille réutilisables	105

4.12.6	Pavés au droit des culées	105

ARTICLE 4.13.	Terre végétale et engazonnement	105

4.13.1	Conditions de mise en place de la terre végétale	105

4.13.2	Engazonnement	105

ARTICLE 4.14.	preparation de surface ET MISE EN PEINTURE	106

4.14.1	Moyens d'accès et précautions à prendre et sécurité de chantier	106

4.14.2	Préparation de surfaces	106

4.14.3	Exécution du piquage et du grattage	107

4.14.3.1	Mode de décapage	107

4.14.3.2	Exécution du décapage	107

4.14.3.3	Acceptation des surfaces	107

4.14.4	Remise en peinture des parties métalliques	108

4.14.4.1	Moyens d'accès	108

4.14.4.2	Précautions à prendre et sécurité de chantier	108

4.14.4.3	Application des peintures	108

4.14.4.4	Contrôles	109

4.14.4.5	Prescriptions particulières	110

ARTICLE 4.15.	REVETEMENT EN ASPHALTE	110

ARTICLE 4.16.	REMISE EN ETAT DES LIEUX ET NETTOYAGE FINAL	111

CHAPITRE 5.	generalites sur les travaux de vantellerie et de contrôle commande	112

ARTICLE 5.1.	Généralités	112

ARTICLE 5.2.	Dimensions relatives aux portes des écluses	113

ARTICLE 5.3.	Présence de plomb dans la peinture	113

CHAPITRE 6.	Équipements de vantelleries des écluses	114

ARTICLE 6.1.	Changement des portes	114

6.1.1	Description technique des nouvelles portes	114

6.1.1.1	Données dimensionnelles	114

6.1.1.2	Constitution	116

6.1.1.3	Organes de manœuvre des vantaux	121

6.1.1.4	Organe de manœuvres des vantelles	122

ARTICLE 6.2.	Cuirassements des rainures à batardeaux	123

ARTICLE 6.3.	batardeau	123

CHAPITRE 7.	Equipements de motorisation et de contrôles commandes des portes	125

ARTICLE 7.1.	Description des équipements de manœuvre et de commande	125

7.1.1	Manœuvre des vantelles	125

7.1.1.1	Vérin de manœuvre	125

7.1.1.2	Système fins de course	125

7.1.2	Manœuvre des vantaux	125

7.1.2.1	Vérin de manœuvre	125

7.1.2.2	Système fins de course	126

7.1.3	Alimentation en huile sous-pression des vérins	126

7.1.4	Tuyauteries rigides	127

7.1.4.1	Choix du tube	127

7.1.4.2	Protection des tubes	127

7.1.4.3	Supports	127

7.1.5	Tuyauteries flexibles	127

7.1.6	Raccords	128

ARTICLE 7.2.	Contrôle commande	128

7.2.1	Armoire de gestion de l’installation	128

7.2.2	Boîtier de commande des écluses	129

7.2.3	Télécommandes radio	130

7.2.4	Mesure des niveaux des biefs	131

ARTICLE 7.3.	Poste de commande central et communication avec les écluses.	131

7.3.1	Poste de supervision	131

7.3.2	Communication	131

7.3.2.1	Appel d’une écluse vers le poste central	132

7.3.2.2	Appel du poste central vers les écluses	132

7.3.2.3	Appel du poste central vers l’astreinte	132

ARTICLE 7.4.	Fourniture de pièces de rechange et outillages.	132

ARTICLE 7.5.	Travaux complémentaires	132

CHAPITRE 8.	Disposition de réalisation communes aux travaux de vantellerie et de MECANISATION et contrôle commande des portes	134

ARTICLE 8.1.	Général	134

ARTICLE 8.2.	Conception	134

8.2.1	Généralités	134

8.2.1.1	Evacuation de l’eau	134

8.2.1.2	Manutention	135

8.2.1.3	Insectes	135

8.2.1.4	Vandalisme	135

8.2.1.5	Rongeurs	135

8.2.2	Normes de références	135

8.2.3	Durée de vie de l’ouvrage	136

8.2.4	Calculs	136

8.2.4.1	Charges à prendre en compte	136

8.2.4.2	Contraintes et déformations dans les éléments	137

8.2.4.3	Rendements, coefficients de frottement et de roulement	137

8.2.4.4	Efforts de manœuvre	137

8.2.4.5	Réactions sur les maçonneries	137

8.2.4.6	Pièces scellées dans le béton 2°phase	137

8.2.4.7	Axes, tourillons, pivots	138

8.2.5	Matériaux utilisés	138

8.2.5.1	Généralités	138

8.2.5.2	Aciers	138

8.2.5.3	Aluminium	138

8.2.5.4	Bronze	138

8.2.5.5	Fontes	139

8.2.5.6	Plastiques de frottement	139

8.2.5.7	Bagues et coussinets de frottement	139

8.2.5.8	Blindages et cuirassements	139

8.2.5.9	Composants mécaniques	139

8.2.5.10	Joints d’étanchéité	139

8.2.5.11	Visserie et boulonnerie	139

8.2.5.12	Appareil de levage et de manutention	139

8.2.6	Equipements électriques	140

8.2.6.1	Généralités	140

8.2.6.2	Principe de fonctionnement	140

8.2.6.3	Câbles électriques	140

8.2.6.4	Coffrets et armoires électriques	141

8.2.6.5	Equipements de sécurité	141

8.2.6.6	Automate de contrôle et de télégestion	141

8.2.6.7	Transformateurs d’alimentation	141

8.2.6.8	Protection parafoudre	142

8.2.6.9	Protection sur l’inversion des phases	142

8.2.6.10	Fins de course, détecteurs de positions, codeurs, capteurs de niveau	142

8.2.6.11	Réseau de terre	142

8.2.6.12	Fourreaux et gaine de protection des câbles	142

8.2.6.13	Tranchées de circulation des fourreaux	142

8.2.6.14	Chambres de tirage et regards	143

8.2.7	Serrurerie	143

8.2.7.1	Gardes corps	143

8.2.7.2	Caillebotis	143

8.2.7.3	Echelles	143

8.2.7.4	Passerelles d’exploitation	143

8.2.7.5	Tôles de couverture	144

8.2.7.6	Capots de protection	145

8.2.8	Exploitation et maintenance	145

8.2.8.1	Certification CE	145

8.2.8.2	Sécurité	145

8.2.8.3	Démontage et maintenance	145

8.2.8.4	Notice d’exploitation	146

8.2.8.5	Notice d’entretien	146

8.2.9	Documents à fournir :	147

8.2.9.1	Notes de calculs	147

8.2.9.2	Plans et documents d’étude	148

8.2.9.3	Plans et documents de contrôles	149

ARTICLE 8.3.	Fabrication	150

8.3.1	Normes de références	150

8.3.2	Soudures	150

8.3.2.1	Exécution	150

8.3.2.2	Contrôle	150

8.3.3	Assemblages boulonnés	150

8.3.4	Usinage	150

8.3.5	Formage	150

8.3.6	Essais en atelier	151

8.3.7	Surveillance et contrôle de la fabrication	151

8.3.8	Documents à fournir :	151

8.3.8.1	Avant la fabrication	151

8.3.8.2	Après la fabrication	151

8.3.9	Réception en usine	151

ARTICLE 8.4.	Finition et protection contre la corrosion	152

8.4.1	Général	152

8.4.2	Matériels immergés ou situés zone de marnage	152

8.4.3	Matériels situés à l’air libre	152

8.4.4	Galvanisation	153

ARTICLE 8.5.	Transport	153

8.5.1	Emballage et expédition	153

8.5.2	Transport	153

8.5.3	Réception et stockage du matériel sur le chantier	153

ARTICLE 8.6.	Montage	154

8.6.1	Matériaux et outillage de montage	154

8.6.2	Gardiennage du matériel	154

8.6.3	Alimentation en eau et en énergie du chantier	154

8.6.4	Levage	154

8.6.5	Echafaudages	154

8.6.6	Contrôle du génie civil	154

8.6.7	Protection de l’environnement	154

8.6.7.1	Soudures sur site	154

8.6.8	Retouches de peinture	154

8.6.9	Aspect des équipements	155

8.6.10	Essais sur le site	155

8.6.11	Documents à fournir	155

ARTICLE 8.7.	Garanties et tolérances	156

8.7.1	Fonctionnement	156

8.7.2	Tolérance de fuite	156

8.7.3	Peinture	156

8.7.4	Capteurs de niveau	156

8.7.5	Indicateur de position et fin de course	156

8.7.6	Coaxialité des axes de rotation des vantaux	156

ARTICLE 8.8.	Plan d’assurance qualité	156

ARTICLE 8.9.	Programme de réalisation des prestations	157

ARTICLE 8.10.	Dossier de récolement	157

CHAPITRE 9.	AMENAGEMENT PAYSAGER –PLANTATIONS – DESCRIPTION DES OUVRAGES	159

ARTICLE 9.1.	Description des ouvrages faisant partie du présent marché de travaux	159

9.1.1	Travaux préalables	159

9.1.1.1	Installation et repliement de chantier	159

9.1.1.2	Nettoyage général du terrain	159

9.1.1.3	Piquetage	159

9.1.1.4	Désherbage	159

9.1.1.5	Labour des terrains	159

9.1.2	Travaux de terrassement	159

9.1.2.1	Apport,  reprise et mise en œuvre de terre végétale	159

9.1.3	Travaux d'engazonnement	160

9.1.4	Travaux de végétalisation de berges	160

9.1.4.1	Engazonnement hydraulique	160

9.1.5	Travaux de végétalisation de berges	160

9.1.6	Travaux annexes aux plantations	160

9.1.6.1	Fascine pour hélophytes	160

9.1.7	Travaux de confortement des plantations courantes	160

9.1.8	Travaux connexes	160

ARTICLE 9.2.	Canalisations et câbles éventuellement rencontrés	160

ARTICLE 9.3.	Pièces annexes au présent document	161

CHAPITRE 10.	Provenance, qualité et préparation des plantes, graines et nature des matériaux divers	162

ARTICLE 10.1.	Généralités	162

10.1.1	Origine et norme des fournitures	162

10.1.2	Matériaux trouvés dans les fouilles	162

10.1.3	Dépôt et rangement	162

10.1.4	Examen et réception des fournitures en vrac, préfabriquées ou manufacturées	162

10.1.5	Conservation des fournitures	163

10.1.6	Enlèvement des fournitures refusées	163

10.1.7	Etude de laboratoire, essais, épreuves et contrôles	163

ARTICLE 10.2.	Les végétaux	164

10.2.1	Nature des essences	164

10.2.2	Pépinières de provenance et qualité des plantes	164

10.2.3	Stockage des végétaux	165

ARTICLE 10.3.	Graines pour ensemencement	165

10.3.1	Mélange de graines	165

10.3.1.1	Ensemencement hydraulique	165

10.3.2	Provenance et qualité des graines	166

ARTICLE 10.4.	Terre végétale	166

10.4.1	Terres de plantation issues du chantier	167

10.4.1.1	Echantillonnage et résultats d'analyse à fournir	167

10.4.1.2	Critères de conformité	167

ARTICLE 10.5.	Engrais	168

10.5.1	Amendement et engrais pour plantations	168

ARTICLE 10.6.	Produits phytosanitaires	168

ARTICLE 10.7.	Les adjuvants pour l'ensemencement hydraulique	169

10.7.1	Engrais pour engazonnement hydraulique	169

10.7.1.1	Caractéristiques des engrais	169

10.7.1.2	Conditionnement des engrais – Stockage	169

10.7.2	Les produits fixateurs	170

10.7.3	L'eau du mélange	170

ARTICLE 10.8.	Les accessoires de plantation	170

10.8.1	Les fascines	170

ARTICLE 10.9.	Parachèvement et confortement	170

CHAPITRE 11.	Mode d'exécution des travaux d’amenagement paysagers	171

ARTICLE 11.1.	Généralités	171

11.1.1	Introduction	171

11.1.2	Documents d'exécution	171

11.1.2.1	Spécifications techniques détaillées et plan d'exécution des ouvrages	171

11.1.2.2	Document à établir par l'Entrepreneur	171

11.1.3	Prescriptions générales concernant le règlement de chantier	172

11.1.4	Organisation et préparation des travaux	172

11.1.5	Qualification du personnel d'exécution	173

11.1.6	Portée du présent C.C.T.P.	173

ARTICLE 11.2.	Constat de l'état des lieux	173

ARTICLE 11.3.	Echantillons	173

ARTICLE 11.4.	Implantations	174

11.4.1	Implantation générale des ouvrages à réaliser	174

11.4.2	Tracé et piquetage des plantations	174

11.4.3	Règlement des travaux d'implantation	174

ARTICLE 11.5.	Travaux préalables	174

11.5.1	Nettoyage général du terrain	174

	Désherbage	174

	Labour des terrains	174

ARTICLE 11.6.	Travaux de terrassement et d'aménagement des sols	175

11.6.1	Modelages paysagers.	175

11.6.2	Apport, reprise et mise en œuvre de terre végétale – Formation grosso-modo des sols	175

11.6.3	Apport, reprise et mise en œuvre de terre végétale – Formation grosso-modo des sols	176

11.6.4	Fertilisation pour plantations	176

11.6.5	Les fixateurs	177

11.6.6	Formation paysagère des sols plantés	177

ARTICLE 11.7.	Travaux de plantation	177

11.7.1	Vérification des plants	177

11.7.2	Manutention – Livraison	177

11.7.3	Plantations	178

11.7.4	Arrosage	178

ARTICLE 11.8.	Les accessoires de plantations	178

11.8.1	Fascines	178

ARTICLE 11.9.	Délai de garantie – Réception des plantations	179

ARTICLE 11.10.	travaux d'ensemencement	179

11.10.1	Ensemencement hydraulique	179

11.10.1.1	Phasage des travaux	179

11.10.1.2	Calendrier d'intervention	179

11.10.1.3	Le métré des surfaces à ensemencer	180

11.10.1.4	Dosage des fournitures	180

11.10.1.5	Modalités de mise en œuvre	180

11.10.2	Délai de garantie – Réception des ensemencements hydrauliques	181

11.10.2.1	Réception des travaux	181

11.10.2.2	Durée de la garantie	181

11.10.2.3	Modalités de la garantie : taux de recouvrement	182

ARTICLE 11.11.	Travaux de parachèvement	182

11.11.1	Parachèvement des prairies	182

ARTICLE 11.12.	Travaux de confortement	182

11.12.1	Confortement des prairies	183

11.12.2	Arrosage	183

11.12.3	Engrais pour les plantations	183

11.12.4	Propreté du chantier	183

11.12.5	Réception définitive des travaux	184

CHAPITRE 12.	BATIMENT DE LONG	185

ARTICLE 12.1.	cONSISTANCE DES TRAVAUX : Réhabilitation De l’annexe de la maison éclusière ET aménagement d’un local d’exploitation	185

ARTICLE 12.2.	DESCRIPTION ET POSITION DES OUVRAGES	185

12.2.1	Démolitions – déposes	185

12.2.1.1	Dépose de menuiseries extérieures bois	185

12.2.1.2	Dépose de couverture ardoises naturelles	186

12.2.1.3	Démolition de solivage bois	186

12.2.1.4	Démolition mur à pan de bois	186

12.2.1.5	Chainage de consolidation au dessus des zones fissurées	187

12.2.1.6	Dépose en démolition des zones de maçonnerie de brique altérées	187

12.2.1.7	Déjointoiement et rejointoiement de la totalité des maçonneries de briques :	187

12.2.1.8	Hydro-gommage des maçonneries	187

12.2.1.9	Percement d'un mur en brique et d’une chape béton pour passage de canalisation EU/EP	188

12.2.1.10	Percement d'un mur en brique pour pénétration de fourreaux	188

12.2.1.11	Terrassement en déblai pour constitution du terre-plein du dallage de la remise	188

12.2.1.12	Fondation du dallage	189

12.2.1.13	Finitions	189

12.2.1.14	Tranchées techniques extérieures	190

12.2.1.15	Tranchées techniques sous dallage	190

12.2.1.16	Regard EU-EV extérieur	191

12.2.1.17	Réseau enterre EU-EV passant en extérieur	191

12.2.1.18	Réseau enterre EU-EV passant sous dallage	191

ARTICLE 12.3.	CHARPENTE BOIS	192

12.3.1	Prescriptions techniques particulières	192

12.3.1.1	Bois	192

12.3.1.2	Dessin d'exécution et réservations	193

ARTICLE 12.4.	COUVERTURE ARDOISES	193

12.4.1	Prescriptions techniques particulières	193

12.4.1.1	Nature des matériaux	193

12.4.1.2	Dessins d'exécution et réservations	194

12.4.2	Couverture en ardoises naturelles - classe A1 - S1 - T1	195

12.4.2.1	Couverture en ardoises naturelle de classe A1-S1-T1, conforme à la Norme EN 12326-1.	195

12.4.2.2	Sortie de ventilation de chute en zinc	195

12.4.2.3	Gouttière pendante en zinc avec crochets en fer galvanisé	195

12.4.2.4	Crapaudine	195

12.4.2.5	Descente E.P en zinc	195

ARTICLE 12.5.	MENUISERIES EXTERIEURES	195

12.5.1	Prescriptions techniques particulières	195

12.5.1.1	Qualité des matériaux	195

12.5.2	Fenêtres bois à la française – porte extérieure existante	197

12.5.2.1	Révision de la porte extérieure  existante en bois	197

12.5.2.2	Fourniture et pose de fenêtres en bois, a la française isolantes neuves	197

12.5.2.3	Volets battants en bois neufs	197

12.5.2.4	Porte a deux vantaux	198

ARTICLE 12.6.	CLOISON SECHES – PLATRERIE – ISOLATION	198

12.6.1	Prescriptions techniques particulières	198

12.6.1.1	Dessins d'exécution et réservations	198

12.6.2	Nature des matériaux	198

12.6.2.1	Carreau de plâtre	198

12.6.2.2	Plaques de parement de plâtre	198

12.6.2.3	Cloison de doublage	199

12.6.2.4	Isolation	199

12.6.2.5	Cloison de distribution en plaques de plâtre sur ossature métallique 72/48 mm - isolation 45 mm	199

12.6.2.6	Plafond droit en plaques de plâtre sur ossature métallique	200

ARTICLE 12.7.	MENUISERIES INTERIEURES BOIS	200

12.7.1	Prescriptions techniques particulières	200

12.7.1.1	Nature des matériaux	201

12.7.1.2	Dessins d'exécution et réservations	202

12.7.2	Description et position des ouvrages	202

12.7.2.1	Bloc-porte	202

ARTICLE 12.8.	REVETEMENT DES SOLS - FAIENCE	202

12.8.1	Prescriptions techniques particulières	202

12.8.2	Description des ouvrages	203

12.8.2.1	Revêtement sol - Grés cérame	203

12.8.2.2	Revêtement mural grés émaille	203

ARTICLE 12.9.	PEINTURE	203

12.9.1	Prescriptions techniques particulières	203

12.9.1.1	Nature des matériaux	204

12.9.1.2	Condition d'exécution	204

12.9.1	Description des travaux	205

12.9.1.1	Travaux extérieurs	205

12.9.1.2	Travaux intérieurs	205

ARTICLE 12.10.	ELECTRICITE – COURANT FAIBLES	207

12.10.1	Prescriptions TECHNIQUES PARTICULIERES	207

12.10.2	Description des travaux	209

12.10.2.1	Dépose – tableau de chantier	209

12.10.2.2	Circuit de terre	210

12.10.2.3	Liaisons équipotentielles	210

12.10.2.4	Tableaux de distribution	210

12.10.2.5	Canalisations principales	211

12.10.2.6	Appareillage	212

12.10.2.7	Téléphone	213

12.10.2.8	Consuel et réception de l'installation	214

ARTICLE 12.11.	PLOMBERIE	214

12.11.1	Définition de travaux	214

12.11.2	Prescriptions particulières	214

12.11.2.1	Appareils sanitaires	216

12.11.2.2	Eau froide	216

12.11.2.3	Eau chaude sanitaire	216

12.11.2.4	Évacuations eaux usées	217

# Description des ouvrages

## OBJET DU MARCHE

Le présent titre du marché s’inscrit dans le cadre du programme de réhabilitation des écluses du canal de la Somme, lancé par le Conseil Général de la Somme.

Le projet traite les travaux de réhabilitation de trois écluses localisées, d’amont en aval, à Long, Pont Rémy et Abbeville, toutes trois implantées en dérivation de la rivière, dans un souci de conservation et de mise en valeur du patrimoine « ouvrages » du canal.

Le présent titre du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) définit les spécifications particulières en abordant la description des ouvrages à construire, les spécifications relatives aux matériaux et produits ainsi que les modalités particulières d’exécution des travaux.

Outre la remise en état du génie civil, de la vantellerie et des organes de manœuvre des ouvrages, les travaux visés dans ce marché consiste en la modernisation des manœuvres et en l’amélioration de l’insertion paysagère des ouvrages et de leurs accès.

Le titulaire du marché s’engage à livrer les ouvrages parfaitement achevés et respectant les performances décrites au présent CCTP. Il reconnaît s’être rendu compte exactement des travaux à exécuter, de leur importance et de leur nature.

Il est entendu que tous les détails, accessoires de toute nature, nécessaires ou requis peuvent ne pas être mentionnés dans la spécification. Cependant, de tels détails sont considérés inclus dans le montant du marché de travaux.

Le titulaire du marché ne pourra se prévaloir d’obscurité, de discordance ou de manque de précision des documents d’appel d’offres ou encore de difficultés prévisibles suite aux visites du site pour réclamer une augmentation des délais d’exécution, des suppléments, des indemnités ou des compensations ou encore pour se soustraire à ses obligations.

## decoupage en tranche

Les travaux seront réalisés en trois tranches : une ferme et deux conditionnelles étalées sur deux à trois ans.

La tranche ferme TF : Réhabilitation de l’écluse d’Abbeville,

La tranche conditionnelle TC1 : Réhabilitation de l’écluses de Long

La tranche conditionnelle TC2 : Réhabilitation de l’écluse de Pont Rémy

## pARTITION DES TRAVAUX EN LOT

Il n’est pas prévu de découpage de ce marché en lots.

## optionS

Option 1 : Mécanisation et intégration de la gestion de la porte aval de l’éclusette de Long (plus value)

Option 2 : Mécanisation et intégration de la gestion de la porte aval de l’éclusette de Pont Rémy (plus value)

Option 3 : Pavage de l’éclusette de Long (montant avec plus value ou moins value)

Option 4 : Pavage de l’éclusette d’Abbeville (montant avec plus value ou moins value)

## DONNEES GENERALES

### Planimétrie et altimétrie

Tous les points sont repérés en coordonnées planes NTF-Lambert zone I.

Tous les plans sont rapportés au zéro du nivellement du réseau NGF-IGN 1969 (nouveaux systèmes des altitudes françaises) et toutes les altitudes sont exprimées en mètres.

Les plans définissent les caractéristiques géométriques de l'ouvrage.

Le titulaire vérifiera les niveaux indiqués sur les différents documents. Il en signalera les anomalies éventuelles au Maître d’Œuvre.

Le titulaire réalisera les opérations d’implantation des ouvrages. Celle-ci sera soumise à l’accord du Maître d’Œuvre, qui se réserve le droit d’imposer à l’entrepreneur un géomètre expert.

### Données géotechniques

(art. A.2.2 du fasc. 62 titre V du CCTG, art.2 du fasc. 68 du CCTG)

Tous les renseignements géologiques et géotechniques relatifs aux travaux faisant l'objet du présent marché sont consignés dans les éléments des rapports géotechniques joints dans les documents facilitant l’intelligence du dossier.

Si le titulaire juge que ces données ne sont pas suffisantes pour la bonne réalisation des travaux, les reconnaissances ou investigations complémentaires sont à sa charge et sont comprises dans son offre.

### Visite préalable du site - Connaissance du contexte du site

Une visite des sites des futurs chantiers de chaque écluse du programme de réhabilitation est imposée au titulaire en préalable à la remise de son offre.

Du fait du dépôt de sa soumission, le titulaire est donc réputé :

- avoir procédé à une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et sujétions relatives au différent site des travaux, à l'organisation du chantier et aux conditions d'accès pouvant être difficiles et pouvant impliquer l'amenée et le repli de matériels et matériaux par voie fluviale ou terrestre.

- avoir pleine connaissance du projet et de tous les documents du dossier d'appel d'offre,

- avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement rendu compte de leur nature, de leur importance, de leurs particularités, de leur situation et des conditions d’accès au site des travaux, et ceci pour chaque écluse du marché.

- avoir contrôlé toutes les conditions des documents du dossier d'appel d'offres et s'être assuré qu'elles étaient, exactes, concordantes, complémentaires et suffisantes pour sa pleine information.

Il déclare notamment avoir une bonne connaissance du régime hydrologique de la Somme, en particulier de la fréquence et de l'importance des crues qui peuvent intervenir sur la rivière au droit des sites à aménager et qui peuvent avoir une incidence très importante sur les conditions de réalisation des travaux.

Aucune réclamation, liée d'une façon quelconque à la méconnaissance ou à une connaissance imparfaite des éléments susvisés, ne sera admise de la part du titulaire.

### Données topographiques et bathymétriques.

Les levés topographiques et bathymétriques sont joints au présent dossier. Ils n’ont valeur que d’information. Le titulaire comprend le contrôle géométrique et altimétrique initial, notamment par plongeurs, afin de lancer le plus rapidement possible les études de portes.

### Données hydrauliques

Les cotes de plan d’eau de référence sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :

|  | Niveau Amont | Niveau Aval |
| --- | --- | --- |
|  | NNN | Crue 1994 | Crue 2001 | NNN | Crue 1994 | Crue 2001 |
| Ecluse de Long | 8,72 | 8,77 | 9,16 | 6,92 | 8,18 | 8,67 |
| Ecluse de Pont-Rémy | 6,92 | 7,08 | 7,79 | 5,11 | 6,44 | 7,00 |
| Ecluse d’Abbeville | 5,11 | 5,29 | 5,58 | 3,51 | 5,13 | 5,54 |

### Réseaux de concessionnaires

Les réseaux présents sur la zone où seront effectués les travaux sont :

| Type de réseaux | Ecluse de Long | Ecluse de Pont Rémy | Ecluse d’Abbeville |
| --- | --- | --- | --- |
| Fibre optique SFR | En berge RG | En berge RG | En berge RG |
| Télécom | En aérien RG | En aérien RG | - |
| ERDF | Aérien RG | Aérien RG Fourreau en RD pour sonde de niveau | En aval RD près du pont Hocquet ou en amont rue Saint Paul |
| GRDF |  |  | Le long du chemin RD |
| Eau potable | Le long du chemin RG | Ft 60 le long du chemin RG Bouche à clé en RD | En aval RD près du pont Hocquet ou en amont RD rue St Paul |
| Assainissement | Fosse septique au SE du bâtiment | Diam 125 En RG a priori en forage dirigé vers station d’épuration | Bd Voltaire |
| Eclairage public |  | En amont RG | Allée RD et bd Voltaire |

Ces éléments n’ont qu’une valeur d’information. Le titulaire réalisera les DICT lors de la période de préparation de travaux.

### Conditions climatiques et d'environnement

#### Classe d'exposition à l'environnement climatique

(Normes NF EN 206-1, NF EN 206-1/NA, NF EN 1992-1-1 et 1992-1-1/NA).

Pour la prescription des bétons, les classes d’exposition définies à l’article 4.1 de la norme NF 206-1 et auxquelles sont soumises les différentes parties des ouvrages, sont précisées à l'article intitulé "Bétons et mortiers hydrauliques" du chapitre 3 du présent CCTP.

#### Niveau de prévention vis-à-vis des risques liés à l'alcali-réaction

Le titulaire doit mettre en œuvre les recommandations destinées à prévenir l’alcali-réaction des béton données dans l’article 4.2.3.4 de la norme NF EN 206-1 et dans le document intitulé « recommandation pour la prévention des désordres du à l’alcali-réaction » édité par le LCPC en juin 1994.

Pour l’application de ces documents, le niveau de prévention des risques liés à l’alcali réaction est le niveau B des recommandations.

#### Niveau de prévention des risques liés à la réaction sulfatique interne

Le titulaire doit mettre en œuvre les recommandations destinées à prévenir la réaction sulfatique interne des bétons donnés dans le document intitulé ‘recommandation pour la prévention des désordres dus à la réaction sulfatique interne « édité par le LCPC en août 2007.

Pour l’application de ce document, le niveau de prévention de chaque partie de l’ouvrage est déterminé grâce au tableau III de ce document en retenant la catégorie 2 et la classe d’exposition XH3 au sens des tableaux I et II de la dite recommandation.

#### Classe d’environnement/catégorie de corrosivité pour la protection anticorrosion des parties métalliques.

(art 1.4 du fasc. 56 du CCTG. norme  NF EN ISO 12944-2).

L’ouvrage est situé en atmosphère non tropicale au sens du fascicule 56 du CCTG.

La classe d’environnement, ou catégorie de corrosivité, des parties immergées ou marnantes telle que définie par la norme NF EN ISO 12944-2 est la classe lm2.

Celles aériennes, hors portes et équipements attenants, sont de classe C4.

#### Contexte sismique

L’ouvrage est situé dans la zone de sismicité 0 au sens  du décret relatif à la prévention du risque sismique n°91-461 du 14 mai 1991. Dans ce contexte, aucune disposition parasismique particulière n’est à prendre.

## DESCRIPTION DES OUVRAGES EXISTANTS

Une description sommaire de chaque ouvrage est présentée ci-dessous.

### L’écluse d’Abbeville (TF)

Cette écluse, la 24e sur le canal de la Somme, situé au PK 141,716, reprend une chute d’eau globale de 1,60 m (NNN Amont : 5,11, aval 3,51 IGN 68), pour un mouillage mini de l’ordre de 1,40 m, maxi d’environ 3,28 m. L’ouvrage a été mis en service en 1835, adapté au gabarit Freycinet en 1880, par l’adjonction d’une éclusette et d’une troisième porte en aval.

L’écluse est bordée en rive gauche par le boulevard Voltaire (RD 928), et par un chemin piétonnier.

#### Génie civil - Equipements

L’ouvrage est composé :

- en amont d’une écluse, composée de bajoyers et d’un radier en maçonnerie de pierres, a priori fondés superficiellement. Le sas comporte une largeur de 6,50 m entre bajoyers, une longueur approximative entre portes busquées de 38,50 m, pour une hauteur de bajoyer 3,75 m,

- en aval, d’un sas, constitué latéralement d’un perré en maçonnerie de pierres et en aval par une éclusette, en maçonnerie de pierres et de briques fondée sur pieux bois. La dimension du sas est d’un peu plus de 40,00 m en aval de l’écluse, pour une largeur de près de 6,55 m. Le bajoyer aval rive gauche est percé d’un aqueduc obstrué.

- Les berges amont et aval sont en talus.

#### Vantellerie existante

Principales caractéristiques :

- Hauteur de la porte amont et intermédiaire : 3,60 m,

- Hauteur de la porte aval : 5,20 m,

- Largeur du sas amont : environ 6m50,

- Longueur du sas amont : 38m50,

- Hauteur de chute de l’écluse : 1m60.

#### Désordres constatés - Investigations réalisées sur l’ouvrage

L’ouvrage a fait l’objet :

- d’une visite subaquatique en 2002,

- En mars 2003, au niveau des vantaux de la porte aval de l’éclusette, d’une mise à sec pour travaux de renforcement des maçonneries des chardonnets, des appuis de portes et la reprise partielle des maçonneries des parois d’enclave de portes et des retours. Des scellements au travers des maçonneries pour l’ancrage du massif de réaction des appuis de portes ont été réalisés, ainsi qu’un ragréage du radier. Seuls les attachements travaux et méthodologie de l’entreprise Revet sont disponibles,

- En mars 2003, une reconnaissance à la pelle en arrière du bajoyer RG de l’écluse, sur lequel une déformation avait été relevée,

- d’un relevé topographique en octobre 2008.

- d’un prédiagnostic réalisé par Egis Eau en juin 2009,

- d’une reconnaissance des limites de radier, par plongeurs, en 2009,

- d’une campagne de reconnaissance géotechnique en juillet 2009. Le sous-sol de l’écluse est composé d’une couche de tourbe, de l’ordre de 1,00 m d’épaisseur, de silts gris, sur une profondeur de 6,00 à 8,00 m, d’une couche tourbeuse de l’ordre de 1,00 m, puis des silts argileux et grave à silex.

### L’écluse de Long (TC1)

L‘écluse de Long est la 22e écluse sur le canal de la Somme. Construite en 1823, elle permet de reprendre une chute d’eau globale de 1,80 m (NNN amont : 8,72, aval 6,92 IGN 68). L’ouvrage a été modifié en 1887, par l’adjonction d’une éclusette et d’une troisième porte d’écluse, pour la mise au gabarit Freycinet.

L’écluse est bordée en rive gauche par un chemin de halage, et en rive droite par la rivière de la Somme régulée par un barrage. En aval rive gauche, une passerelle métallique, à poutres latérales rivetées, et à platelage bois, permet le franchissement d’un bras de la Somme.

#### Génie civil - Equipements

L’ouvrage est composé :

- en amont d’une écluse fondée sur pilotis, composée de bajoyers et d’un radier en maçonneries de pierres. Le sas comporte une largeur de 6,55 m entre bajoyers, une longueur approximative entre portes busquées de 40,00 m, pour une hauteur de bajoyer 4,40 m. Le mouillage est de l’ordre 1,18 m,

- en aval, d’un sas, constitué latéralement de perrés et d’une éclusette fondée sur massif à 41,00 m en aval de l’écluse, permettant un mouillage de 2,07 m. Ces ouvrages sont constitués d’une maçonnerie de pierres. Le perré a été traité en partie haute par un renforcement en béton. Une digue en argile sépare le canal en dérivation de la Somme.

Les berges amont et aval sont en talus, recouvert d’une maçonnerie de pierres en aval.

L’amont de l’écluse est équipé d’une lisse de guidage et d’une drome.

#### Vantellerie existante

Les principales caractéristiques sont :

- Hauteur de la porte amont :	3.60 m

- Hauteur de la porte intermédiaire :	4.30 m

- Hauteur de la porte aval :	4.50 m

- Largeur du sas amont :	environ 6m50

- Longueur du sas amont :	40 m

- Hauteur de chute de l’écluse : 	1m80

#### Désordres constatés - Investigations réalisées sur l’ouvrage

L’ouvrage a fait l’objet :

- d’un examen du génie civil et des vantaux de portes, par le CETE en 2004,

- d’un prédiagnostic réalisé par Egis Eau en juin 2009,

- d’une inspection détaillée des parties immergées en 2009,

- d’une campagne de reconnaissance géotechnique en mai 2009. Il apparaît que le sous-sol de l’écluse est constitué de tourbe, sur une hauteur de 4 à 5 mètres, puis d’un sol graveleux à silex avec une matrice crayeuse sur une hauteur de 2 à 3,00 mètres, puis de craie plus ou moins altérée,

- d’un relevé topographique en novembre 2008.

La dernière intervention d’entretien de l’ouvrage date a priori de 2004. Il avait été entrepris, après batardage et mise à sec, un curage du sas et le nettoyage des parements des bajoyers.

A la lumière de l’étude des archives, l’éclusette aval a montré des signes d’instabilité, visibles au niveau des bajoyers, dés sa mise en service. Des travaux de réparation ont été entrepris en 1893, consistant en la démolition des maçonneries à l’abri d’une enceinte de pieux et de palplanches, d’une injection au coulis de ciment des fissures du massif de fondation, et la reconstruction des maçonneries.

### L’écluse de Pont Rémy (TC2)

Cette écluse, la 23e sur le canal de la Somme, construite en 1823, reprend une chute d’eau globale 1,81 m (NNN Amont : 6,92, niveau aval 5,11 IGN 68)), pour un mouillage maximum de 1,97 m dans l’éclusette et minimum de l’ordre de 0,90 à 1,10 m dans l’écluse. Cette dernière a été modifiée en 1880, par l’adjonction d’une éclusette et d’une troisième porte en aval, pour la mise au gabarit Freycinet.

L’écluse est bordée en rive gauche amont par un chemin de halage, en rive droite par la rivière de la Somme régulée par un barrage, à vanne segment, récemment réhabilité. Une passerelle piétonne d’une longueur de l’ordre de 27,00 m, pour une largeur utile de 2,40 m est située en aval. Elle permet le franchissement d’un méandre de la vieille Somme. Elle est constituée de 2 poutres métalliques en treillis sous platelage bois, et d’un garde-corps bois.

#### Génie civil - Equipements

L’ouvrage est composé :

- en amont d’une écluse, fondée a priori sur massif béton, composée de bajoyers en maçonnerie de pierres et d’un radier en briques. Le sas comporte une largeur de 6,50 m entre bajoyers, une longueur approximative entre portes busquées de 38,50 m, pour une hauteur de bajoyer 4,45 m,

- en aval, d’un sas, constitué latéralement d’un rideau de palplanches tirantées, équipé d’une lisse de guidage et surmonté d’un talus en herbe recouvrant a priori un ancien perré en maçonnerie de pierres. La fermeture du sas est assurée par une éclusette, en maçonnerie de pierres. La dimension du sas est de l’ordre de 40,00 m en aval de l’écluse, pour une largeur de près de 6,50 m.

Les défenses de berges amont et aval sont assurées par rideau de palplanches, surmonté d’un talus en herbe.

L’amont de l’écluse est équipé d’une lisse de guidage et d’une drome.

#### Vantellerie existante

Principales caractéristiques :

- Hauteur de la porte amont : 3,20 m

- Hauteur de la porte intermédiaire : 4,00 m

- Hauteur de la porte aval : 4,60 m

- Largeur du sas amont : environ 6m50

- Longueur du sas amont : 38m50

- Hauteur de chute de l’écluse : 1m81

#### Désordres constatés - Investigations réalisées sur l’ouvrage

L’ouvrage a fait l’objet :

- d’une visite simplifiée de date inconnue,

- d’un prédiagnostic réalisé par Egis Eau en juin 2009,

- d’une reconnaissance des limites de radier, par plongeurs, en 2009,

- d’une campagne de reconnaissance géotechnique en mai 2009. Le sous-sol de l’écluse est constitué de craie plus ou moins altérée,

- d’un relevé topographique en octobre 2008.

## DESCRIPTION DES FUTURS OUVRAGES

Les caractéristiques géométriques des ouvrages figurent dans le dossier des plans. Les cotes d’arase des soutènements ainsi que leurs caractéristiques et dimensions ont un caractère de prévision et seront définitivement fixées en fonction des terrains rencontrées lors des essais de battage et éventuellement des résultats de campagnes géotechniques complémentaires pouvant être menées par le titulaire, à son initiative, si elle le pense nécessaire.

Le titulaire comprend le contrôle géométrique et altimétrique des documents fournis, notamment par plongeurs, afin de lancer le plus rapidement possible les études de portes.

Une description sommaire des travaux pour chaque partie d’ouvrage est présentée ci-dessous.

## METHODES DE CONSTRUCTIONS ENVISAGEES ET PHASAGE

### Accès et dessertes

Les accès seront réalisés à partir des voiries avoisinantes, après l’obtention si nécessaire des autorisations correspondantes. Un constat d’huissier, à la charge du titulaire, sera dressé au préalable des travaux. Le titulaire s’assurera de la capacité à la structure de chaussée à reprendre une circulation d’engins lourds.

L’accès aux maisons riveraines sera conservé.

Les accès pour engins aux îles centrales de Pont Rémy et de Long devront être réalisés par grutage ou débarquement.

Les accès seront nécessairement fluviaux pour les travaux en berges en aval de Pont Rémy et de Long et sur le bras de décharge de Pont Rémy.

### Phasage des travaux

Ce paragraphe présente le phasage des travaux tel qu’il a été envisagé au projet.

Le respect de ce phasage de réalisation n’est pas une obligation pour le titulaire. Ce dernier a latitude pour le modifier tout en respectant les délais précisés à l’acte d’engagement et en prenant en compte le nouveau phasage dans les études d’exécution qu’il réalise.

Néanmoins, celui ci est donné à titre indicatif.

- Phase 1: Installations et travaux préparatoires

- Installation de chantier, y compris signalisation de chantier et protection du cheminement piéton, et constat d’huissier,

- Le relevé géométrique par plongeur du génie civil pour étude des portes,

- Eventuellement essais de battage, à l’initiative de l’entreprise,

- Détermination de la zone de dépôts provisoires,

- Parc pour stockage des matériels et/ou installations,

- Mise à l’eau des moyens nautiques,

- Phase 2 : Batardage du sas

- Traitement des rainures à batardeau,

- Pose des batardeaux et pompage.

- Phase 3 : dépose de la vantellerie existante et des organes de manœuvres,

- Phase 4 : Démolition partielle de maçonnerie,

- Phase 5 : Aménagement du génie civil pour adaptation aux nouvelles portes d’écluses

- Phase 6 : Réhabilitation de la vantellerie,

- Phase 7 : Rénovation des maçonnerie,

- Phase 8 : aménagement des berges, traitement paysager

## CONSISTANCE DES TRAVAUX

### Travaux non compris

La déviation provisoire et définitive des réseaux éventuellement nécessaire n’est pas comprise au marché. Le piquetage, le recensement et la protection des réseaux font partie du titulaire.

### Travaux compris dans l’entreprise

D'une manière générale, l'entreprise comprend toutes les fournitures et mises en œuvre nécessaires à la complète réalisation des ouvrages objets du présent marché, ainsi que la remise en état des lieux mis à la disposition de l'entrepreneur ou modifiés par le déroulement des travaux.

Cela couvre en particulier :

- les ouvrages provisoires ou éléments provisoires et tous les ouvrages mis au marché et qui ne font pas partie de l'ouvrage proprement dit : piste de chantier, les échafaudages, les études pour ouvrages provisoires,

- la vérification des relevés topographiques du site, les implantations des ouvrages, les levés topographiques ou bathymétriques complémentaires,

- le relevé géométrique des zones immergées du génie civil pour des études des portes

- les constats d’huissier avant et après travaux, sur l’ensemble de la zone de travaux (bâtis et voirie existante),

- les sondages éventuels géotechniques complémentaires,

- les essais de battage des pieux, à l’initiativedu titulaire, si il le juge nécessaire,

- les études d’exécution, plans et notes de calcul, toutes les sujétions liées au P.A.Q., aux approbations par le maître d’œuvre, etc…, aux reprises éventuelles,

- les sujétions liées au respect du P.G.C. et des consignes du coordonnateur SPS,

- toutes les sujétions liées aux bétons témoins, de matériel divers, aux approbations de ces éléments avant la réalisation des ouvrages,

- les installations de chantier, les raccordements aux divers réseaux pour les besoins de chantier,

- la fourniture et la pose du batardeau de chantier, le pompage et le maintien à sec,

- l’aménagement des aires de stockage des matériaux,

- la clôture du chantier et la signalisation temporaire de chantier,

- la fourniture et la mise en œuvre d’un panneau de chantier 400*200 cm

- la fourniture, la mise en place, l’entretien et la dépose de la signalisation de chantier, pendant toute la durée du chantier,

- les dispositifs de protection de l'ouvrage, de la voie et des tiers,

- le décapage de la terre végétale des accotements et la mise en dépôt provisoire,

- La démolition de toute nature, des matériaux cohérents, non extractibles à la pelle mécanique,

- Les mesures de protection et de sauvegarde des réseaux existants,

- les accès aux travaux quelque soit le nombre de phases et le nombre d’interventions en fonction des contraintes liées au site,

- la réalisation des ouvrages en une ou plusieurs phases de travaux,

- la réalisation des démolitions des ouvrages existants,

- l’adaptation du génie civil pour les nouvelles portes,

- la fourniture et la pose des portes et de leur commande,

- les réparations du génie civil,

- les pontons kayac

- l’aménagement de la drome pour l’écluse de pont Rémy,

- l’aménagement des berges,

- les jeux de batardeaux nécessaires au batardage ultérieur des écluses (Tranche ferme),

- l’aménagement paysager et architectural,

- la signalisation définitive,

- la fourniture des plans de récolement (4 exemplaires et un reproductible) ainsi que les manuels de procédure et de gestion (4 exemplaires et un reproductible),

- la protection des plaisanciers en dehors des périodes d’arrêt de navigation.

Le détail des principaux travaux est décrit ci-dessous.

#### Réparation du génie civil

##### Écluses d’Abbeville (TF)

Les travaux consisteront essentiellement à des reprises de parement et localement à déposer les réparations disgracieuses et les comblements de béton pour une réfection en pierres, à savoir :

- un nettoyage complet des parements au jet d’eau HP et un sablage localisé aux zones de maçonnerie vues par « gommage »,

- une dépose et pose de nouvelles pierres de couronnement sur l’écluse et l’éclusette,

- une dépose et repositionnement des pierres de couronnement sur les murs de têtes amont de l’écluse,

- de ragréages ponctuels sur les pierres de couronnement et de parement au mortier de résine. Ces ragréages seront limités et appréciés lors du levé de points d’arrêt après nettoyage des pierres avec l’entreprise,

- de rejointoiement des parements de pierres et de briques,

- de la démolition des comblements de béton pour un remplacement par pierres de taille,

- au traitement de la fissure sur le mur en retour aval RG de l’éclusette,

- le traitement de la tête de canalisation d’assainissement en amont rive gauche,

- le cuirassement des rainures à batardeau, réalisé à partir d’une enceinte étanche à la chargedu titulaire,

- l’étanchement par géomembrane et drainage de la plateforme à l’aide d’une tranchée collectrice, composée d'un géotextile composite et d’un gravillon drainant, raccordé à deux regards collecteurs par l’intermédiaire d’un drain de 100 mm de diamètre,

- la mise en place d’une échelle limnimétrique sur les murs en retour amont et aval.

La réfection des maçonneries de l’éclusette devra tenir compte des travaux de confortement réalisés précédemment.

Nota : D’après les archives, les travaux de confortement ont consisté :

- à la réalisation d’une dalle en béton armé d’épaisseur 15 cm, recouvrant la plateforme des deux rives,

- à l’agraffage horizontal des pierres de couronnement par scellements ancrés dans la dalle,

par ancrage et chaînage verticaux par 11 barres HA 40 longueur 7,00 m.

##### Écluses de Long (TC1)

La réparation consiste essentiellement en des reprises de parement. Aucun désordre structurel n’a été relevé, hormis sur le perré de l’éclusette.

Les travaux consisteront :

- au nettoyage complet des parements au jet d’eau HP et au sablage localisé aux zones de maçonnerie vues par « gommage »,

- A la dépose et pose de 2 nouvelles pierres de couronnement,

- A la dépose et au repositionnement des pierres de couronnement du mur en retour amont rive gauche de l’éclusette,

- Au ragréages ponctuels sur les pierres de couronnement et de parement au mortier de résine. Ces ragréages seront limités et appréciés lors du levé de points d’arrêt après nettoyage des pierres avec l’entreprise,

- Au rejointoiement des parements de pierres et de briques,

- Au traitement 4 à 5 fissures sur l’écluse,

- A la reprise de la ligne de pierres manquantes sur le faux busc de l’éclusette,

- A la reprise du busc aval de l’écluse dégradé. Ces travaux seront repris dans le cadre de l’adaptation du génie civil aux nouvelles portes,

- Au cuirassement des rainures à batardeau, réalisé à partir d’une enceinte étanche à la charge du titulaire,

- A la mise en place d’une échelle limnimétrique sur les murs en retour amont et aval.

##### Écluses de pont Rémy (TC2)

Les travaux de remise en état consisteront essentiellement à des reprises de parement et localement à déposer les réparations disgracieuses et les comblements de béton pour une réfection en pierres, à savoir :

- un nettoyage complet des parements au jet d’eau HP et un sablage localisé aux zones de maçonnerie vues par « gommage »,

- une dépose et pose de  nouvelles pierres de couronnement sur les murs en retour et de tête d’écluse et d’éclusette,

- une dépose et repositionnement des pierres de couronnement du mur en retour amont rive gauche de l’écluse et des murs aval rive droite de l’éclusette,

- un comblement de la cavité sur le radier de l’écluse par une maçonnerie de briques,

- de ragréages ponctuels sur les pierres de couronnement et de parement au mortier de résine. Ces ragréages seront limités et appréciés lors du levé de points d’arrêt après nettoyage des pierres avec le titulaire,

- de rejointoiement des parements de pierres,

- de la démolition des comblements de béton et des vestiges de support de l’ancienne passerelle sur l’écluse, pour un remplacement par pierres de taille,

- le cuirassement des rainures à batardeau, réalisé à partir d’une enceinte étanche à la charge du titulaire,

- la mise en place d’une échelle limnométrique sur les murs en retour amont et aval.

#### Aménagement du génie civil pour adaptation aux nouvelles portes d’écluses

##### Aménagement pour la pose des portes (commun au trois écluses)

Les travaux comprennent :

- Sciage et démolition partielle de la maçonnerie existante,

- Scellement et construction des appuis des chardonnets et du faux busc,

- Blindage du nez et du fond du chardonnet, ainsi que le busc par une tôle en acier inoxydable cintrée, ancrée à un mortier de seconde phase à retrait compensé.

- Dépose et remplacement des « charnières » de porte, actuellement constituées du tourillon en tête et du pivot en pied. La reprise et la conservation des fixations du tourillon existant ne sont pas envisagées.

- Démolition du radier pour réaliser le scellement des nouveaux pivots sera également nécessaire

- Décaissement éventuel du radier de la chambre de porte.

##### Aménagements pour actionnement des portes (commun au trois écluses)

Les travaux comprennent  la réalisation de massif  et de fosses aménagées dans le terre-plein pour les nouveaux  vérins et micro-centrales.

#### Aménagements fluviaux

##### Aménagement de l’éclusette

###### Abbeville (TF)

Les travaux comprennent :

- L’aménagement de deux escaliers en pierres de taille, sur le perré, en rive gauche amont et aval du sas,

- La démolition et la réhabilitation des parements en maçonnerie de la partie haute des perrés, par dalle de pierres, ou par pavage (option 4).

###### Long (TC1)

Les perrés de l’éclusette souffrent de tassements et d’un défaut de butée en pied.

Les travaux d’aménagement comprennent :

- la dépose du tunage existant en pied du perré,

- le fonçage d’un rideau de palplanches en pied. Le fonçage prendra en compte la proximité directe des écluses, les vestiges de l’enceinte bois, vraisemblablement toujours existants, mis en œuvre lors des travaux de démolition et reconstruction de l’éclusette. Ce rideau permettra de buter convenablement le perré et de présenter un dispositif parafouille lors des campagnes de dragage. Un suivi topographique des maçonneries et du talus de l’ile seront réalisés pendant toute la période de travaux,

- la réalisation d’une lierne en béton armé, prolongée par un perré en béton armé maintenu en pied et en tête. Ce perré recouvrira la totalité du talus. Celui-ci fera office de forme et de support pour une maçonnerie de dalles de pierres calcaires non gélives, scellées, d’épaisseur 10 cm ou d’un pavage (option 3), uniquement sur la partie émergée. Le perré est de type rigide. Le dallage présentera un fractionnement par joint souple, pour une surface maximum de 25 m². Une couche de désolidarisation sera posée pour éviter toute remontée capillaire sous le support. La partie supérieure présentera une banquette horizontale de 60 cm, qui recevra par ailleurs en rive gauche un garde-corps de jalonnement.

- l’aménagement de deux escaliers en rive gauche en amont et aval du sas, le long des murs en retour des écluses.

###### Pont Rémy (TC2)

Les travaux comprennent :

- La réalisation un perré continu jusqu’au rideau de palplanches existant, délimitant la passe navigable, qui sera recépé au niveau 3.30 afin de ne pas représenter un obstacle au tirant d’eau, quelque soit le niveau de remplissage du sas.

- Le terrassement et dépose soignée des pierres existantes, nettoyage, éventuellement façonnage pour repose sur le lit de mortier,

- Façonnage de la pente de perré et stabilisation de celle-ci.

#### Aménagement de la drome de pont Rémy

Les travaux comprennent :

- dépose de la structure de guidage amont en rive droite, pour être déplacée en amont du barrage, sur le bras de décharge de la Somme.

- battage des tubes pour la nouvelle drome,

- mise en place de la nouvelle chaîne flottante métallique composée de tubes imbriqués et attelés par un câble, disposée au travers du bras de décharge de la Somme, en amont du barrage. La chaîne est fixée sur des flotteurs de part et d’autre, eux-mêmes accrochés sur des articulations et chariots, afin de permettre une liberté de mouvement vertical et angulaire selon le niveau d’eau et force du courant. L’ensemble est amarré sur les pieux métalliques en rive de cours d’eau. L’ensemble de la structure sera protégée par peinture de classe Im2.

- l’aménagement d’un quai constitué de palplanches en rive droite, équipé d’une lierne en béton armé,

- L’aménagement du chemin d’accès.

#### Aménagement des berges

##### Abbeville (TF)

Les travaux comprennent :

- Terrassement en eau,

- Protection par enrochements sur berges et en fond de chenal, à l’aval de l’éclusette.

- Stabilisation du talus de la berge aval rive gauche par enrochement,

- Aménagement d’un poste d’attente en aval de l’écluse d’Abbeville, à mi-distance entre l’écluse et le pont en aval au moyen de trois ducs d’albe reliés par deux lisses de guidages situés aux niveaux 3,80 et 4,80.

##### Long (TC1)

Les travaux comprennent le nettoyage et le rejointoiement des perrés maçonnés de pierres en aval de l’éclusette.

##### Pont Rémy (TC2)

Les travaux comprennent :

- En rive gauche aval : Equipement des têtes de palplanches d’une lierne métallique en U,

- En rive droite aval : Dépose de la lierne et découpe des tirants, pour arrachage soigné du rideau de palplanches et pour réimplantation des palplanches en défense de berge, afin d’améliorer l’accès à l’écluse. Le rideau sera équipé d’une lierne métallique en U et sera maintenu par lierne et tirant existant. L’arrière du rideau sera comblé par un matériau non poussant (béton coulé par couches successives), surmonté de terre végétale,

- En aval rive droite et berge rive gauche de la Somme : protection par enrochements.

#### Aménagement de pontons pour Kayak

La localisation des différents pontons est indiquée sur les plans.

Il s’agit :

- De pontons de structure métallique avec platelage bois chêne pour les écluses d’Abbeville (amont), de pont Rémy et de Long en aval. Les pontons sont fondés sur pieux métalliques,

- D’un ponton sur flotteur de structure aluminium avec un platelage bois maintenu par une passerelle et un bracon articulé et fixé sur massif béton pour l’écluse d’Abbeville en aval,

- D’une plateforme aménagée dans le talus, après découpage du rideau de palplanches et équipement de l’arase d’une lierne métallique en U.

Les travaux comprennent également les accès aux pontons (escaliers et chemin d’accès) et la fourniture et la pose d’un panneau signalétique par ponton de type CKa1.

#### Remise en peinture de la structure existante de guidage et de la passerelle en (RAL 6000).

Les ouvrages de guidage de Long et Pont Rémy seront remis en peinture par une peinture type C4 AMV, selon la charte de CG80.

## Contraintes particulières imposées au chantier

### Emplacements mis à disposition de l’entreprise et remise en état des lieux

Les emplacements pour l'installation de chantier seront définis par le maître d’œuvre lors du démarrage des travaux. Le titulaire devra veiller en permanence à la propreté du chantier et procéder, à ses frais, à tout nettoyage prescrit par le maître d'œuvre. Les terrains devront être remis en état et nettoyés à la fin du chantier.

Une clôture sera mise en place autour des lieux de chantier.

### Condition d’accès du site

Le chantier est accessible par voie terrestre et fluviale.

Les voies permettant d'accéder au site sont détaillées dans les plans joints au présent CCTP.

Le titulaire devra se conformer aux réglementations de circulation en vigueur ou aux recommandations du C.C.A.G. (Art. 34.2 et 34.3 du C.C.A.G.).

Le titulaire pourra utiliser les voies publiques existantes. L'utilisation des voiries secondaires restera exceptionnelle et en accord avec le Maître d'œuvre.

Le nettoyage des voiries empruntées par le titulaire et souillées par le chantier incombe à l'entreprise. Le nettoyage sera journalier.

Le chemin de service sera maintenu carrossable pendant toute la durée des travaux.

Le cheminement piétonnier sera conservé durant toute la durée des travaux et protégé au droit de ceux-ci.

### Réseaux,

L'attention du titulaire est attirée sur l'existence de réseaux concessionnaires détaillés dans les plans joints au présent CCTP.

Les réseaux aériens et souterrains seront maintenus pendant les travaux.

Le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires de protection et de sécurité.

Le titulaire se mettra en rapport avec les différents concessionnaires avant tout début de travaux au voisinage des réseaux existants.

Le titulaire devra effectuer les démarches nécessaires auprès des concessionnaires (DICT).

### Mise en service des écluses - phasage des travaux

Les écluses devront être remises en service au plus tard le 1er avril de chaque année.

Le phasage des travaux sur l’ouvrage devra tenir compte de la période d’interruption de la navigation du 1er  novembre au 1er avril de l’année suivante.

Le planning des travaux sera soumis à l’agrément du maître d’œuvre pendant la période de préparation.

Concernant l’ordre d’intervention des différentes opérations à mener sur l'ouvrage, celui-ci est laissé à l’initiative du titulaire.

A titre indicatif, l’ordre d’exécution des travaux est présenté au CCTP, à l’article 1.8.

### Maintien de circulations

Les circulations piétonnes seront conservées le long du canal et protégées des zones travaux par délimitation par barrière.

Aucun stockage lourd ou passage d’engin de chantier ne sera permis à l’arrière des bajoyers.

Le titulaire doit tenir compte des maintiens de circulation conformément au CCAP.

Les travaux seront réalisés pendant les périodes d’interruption de la navigation touristique, du 1er novembre au 1er  avril de l’année suivante.

### Déchets

Le titulaire doit mettre en œuvre un schéma d'organisation et de suivi de l'élimination des déchets (SOSED), selon les modalités définies au chapitre 2 du présent CCTP.

Les différentes phases des opérations notamment la démolition et la mise en place des nouvelles structures seront conduites de manière à supprimer tout risque de pollution du canal. Tous les produits polluants seront récupérés et évacués conformément aux règles édictées dans le cadre de la protection de l’environnement.

### Limitation des nuisances sonores

Le chantier se trouvant à proximité d’habitations, toutes les dispositions devront être prises afin de tenir compte des réglementations en vigueur et de limiter la gêne des riverains, notamment concernant le bruit.

Pour limiter les nuisances sonores dues au chantier et les pollutions diverses, il ne sera fait usage que de matériels appropriés préalablement soumis à l’accord du Maître d’œuvre.

### Protection du chantier et crues exceptionnelles ayant le caractère de force majeure

#### Généralités

La Somme est un cours d'eau bien connu au niveau de ses conditions d'écoulement et de l'importance de ses débits de crue. Compte tenu de la présence de nombreux barrages de navigation sur son cours inférieur, les conditions d'écoulements actuels en période d'étiage comme en période de crues sont tributaires des ouvertures des vannages des différents barrages existant et de leurs conditions de gestion (ouverture des vannes,…).

Pendant le chantier, la navigation touristique sera stoppée à partir de début novembre et jusqu’au 1er avril de l’année suivante.

Les dispositions générales devront être prises par le titulaire pour mettre les travaux, les matériaux et matériels de chantier à l'abri des conséquences des crues prévisibles durant la réalisation des ouvrages.

Il est rappelé que le cas de force majeure s'applique à un événement indépendant de la volonté des parties qui n'aurait pu être ni prévu, ni prévenu, ni empêché et qui rendrait impossible l'exécution de l'obligation des parties.

Seules les conséquences des crues supérieures au seuil définis en 2.8.5 ci-après seraient prises en compte par le Département, étant entendu qu'en deçà, les dispositions prises pour la dérivation provisoire et les protections du chantier devront permettre de s'affranchir de leurs effets.

Le titulaire s'efforcera de ne laisser, sous la menace d'éventuelles crues (lit mineur et zones inondables), aucun matériel mobile ou aucun matériau, les matériels fixes étant placés, autant que faire se peut, hors d'atteinte des crues ou protégés contre leur action.

#### Domaine d'application

La réalisation des travaux implique la réalisation, l'entretien, puis la démolition, d'ouvrages provisoires et la remise en état des emprises concernées.

Ils sont de l'entière responsabilité du titulaire.

#### Phases de protection du chantier

L'Entrepreneur devra remettre au Maître d'Œuvre un projet détaillé des travaux de protection de son chantier (procédure d’exécution).

Remarque :

Les batardeaux en terre ne seront pas admis sur ce chantier.

Les rainures à batardeaux des écluses pourront être utilisées, le cuirassement de celles-ci se fera alors par plongeur.

Le gestionnaire du canal ne mettra pas à disposition des titulaires les éléments de batardeau dont il dispose.

#### Responsabilité de l'Entrepreneur

Hormis les cas de crues exceptionnelles ayant le caractère de force majeure définis au paragraphe 1.10.8.5 ci-après, le titulaire sera responsable de tous les dommages subis aux ouvrages existants ou à construire et aux installations de chantiers causés par les eaux soit en raison d'une crue, soit par suite d'une rupture ou d'une insuffisance quelconque des ouvrages provisoires de protection soit du fait d'une insuffisance des moyens mis en place pour l'assèchement des fouilles.

Les réparations, les remises en état, les arrêts de chantier éventuels seront donc en totalité, à sa charge.

Toutefois, en aucun cas (cas de force majeure ou non), les dégâts constatés sur  les engins et les matériels de l'entrepreneur, les stocks de matériels et matériaux, qui auraient pu être conservées dans l'emprise du lit mineur, ne seront pris en compte dans le cadre d'un éventuel cas de force majeure, le titulaire ayant pour obligation de les évacuer chaque soir et les week-end sur les berges hors du lit mineur et des zones inondables prévisibles.

Dans le cas de dépassement du cas de force majeure, seuls les dégâts causés aux ouvrages existants ou à construire, aux installations de chantier, aux matériaux ne seront pas imputables au titulaire. Celui-ci devra assurer les réparations et recevra pour cela une rémunération calculée par application des prix du bordereau et éventuellement de prix de travaux en régie, déduction faite des marges pour imprévus, aléas et bénéfices. Toutes les autres sujétions ou autres conséquences des crues ne seront pas prises en compte dans le cas de force majeure.

Les matériaux nécessaires aux travaux emportés, seront remboursés sous réserve que les précautions décrites ci-dessus aient été prises, et sur présentation de pièces justificatives (factures d'achat).

Les crues de la Somme étant lente par nature, les matériels détruits ou endommagés y compris dans le cas d’une crue de force majeur ne seront pas remboursés par le Département. Le titulaire devra se mettre en contact avec le service d’alerte de crue afin de se tenir informé de l’évolution hydrologique de la Somme et devra être en mesure de mettre son matériel en sécurité.

#### Observation des crues exceptionnelles ayant le caractère de force majeure

Le caractère de force majeur sera établi par rapport à la hauteur d'eau mesurée par les équipes du gestionnaire du canal sur les échelles limnimétriques au droit de chacune des écluses.

Seule les crues dont le niveau arrivera au droit de la surface des bajoyers des écluses seront retenues comme présentant un "caractère éventuel de force majeure" en fonction du rappel des paragraphes du présent article.

Dans le cas de force majeur, les dégâts causés aux ouvrages, aux installations de chantier, ne seront pas imputables au titulaire. Celui-ci devra assurer les réparations et recevra pour cela une rémunération calculée par application des prix du bordereau et éventuellement de prix de travaux en régie, déduction faite des marges pour imprévus, aléas et bénéfices.

### Contraintes environnementales

#### Généralités

L'attention du titulaire est attirée sur la nécessité d'un très strict contrôle des risques de pollution de l'environnement et tout particulièrement du cours de la Somme et/ou de son canal : hydrocarbures, huiles, laitances de ciment, produits d'injection, matières en suspensions...

Le titulaire intégrera dans ces prix généraux un suivi de la qualité des eaux suivant les exigences de l’arrêté afférant aux travaux.

#### Dispositions de protection et de lutte contre la pollution

Les mesures générales et les précautions suivantes seront appliquées sur les chantiers pour limiter tout risque de rejet de polluants dans le milieu naturel.

Ainsi le titulaire veillera à ce que les prescriptions édictées ci-dessous soient respectées par ses personnels, ses sous-traitants et ses fournisseurs. Les intervenants sur les chantiers devront être sensibilisés aux problèmes de pollution :

- les engins de chantier seront maintenus en bon état ;

- les produits, fournitures et matériaux seront convenablement stockés ;

- les aires de stockage seront aménagées à bonne distance des berges ;

- des bacs de décantation devront être prévus par le titulaire pour toutes les eaux de nettoyage, d'épuisement et de ruissellement du chantier ;

- tout déversement de macro-déchet dans la nature est interdit : une gestion de ces déchets devra être mise en place (bennes de collecte et mise en décharge agréée) ;

- l'entretien (vidanges, remplacement et démontage de pièces, …) et les réparations des engins de chantier sur le site sera interdit. Les zones de stockage, de distribution (pleins), de livraison d'essence et d’hydrocarbures devront être protégées par la mise en place d'une plate-forme isolée du sol par un géosynthétique étanche et d'un bac de décantation récupérateur des infiltrations et coulées d'hydrocarbures également étanche. Ces zones devront être parfaitement matérialisées et délimitées de manière à identifier les limites des zones autorisées pour les manipulations d'hydrocarbures. En aucun cas, les pleins des véhicules ne seront tolérés en dehors des zones prévues à cet effet. Le titulaire s’exposera à des pénalités définies dans le CCAP en cas d’infraction. Les eaux polluées récupérées dans le bac de décantation devront ensuite être éliminées en décharges agréées ou traitées,

En cas de pollution accidentelle par des hydrocarbures issue d’un chantier, le titulaire devra mettre en œuvre tous les moyens pour éviter la propagation des polluants et les recueillir pour les mettre en dépôt.

Ces dispositions seront soumises à l'agrément du Maître d’œuvre dont le visa ne dégage en rien la responsabilité du titulaire quant à l'efficacité du système mis en place.

#### Responsabilités du titulaire en cas de pollution

En cas de pollution accidentelle de l'emprise des chantiers, du cours d’eau ou des terrains situés à proximité, le titulaire supportera toutes les conséquences juridiques et financières de ses effets.

### Contrôle des déplacements des ouvrages lors des travaux

Un suivi des déformations des maçonneries d’écluse et de l’île de Long sera réalisé par un géomètre expert, à la charge du titulaire, lors de la mise à sec du batardeau et périodiquement lors des travaux.

Le pompage pour mise à sec du batardeau sera réalisé par paliers successifs.

Les débits de fuite seront mesurés régulièrement au niveau des batardeaux, mais surtout au niveau des maçonneries, notamment d’éclusette.

Une procédure particulière sera fournie par le titulaire.

# PREPARATION ET ORGANISATION DU CHANTIER DES TRAVAUX DE GENIE CIVIL

## STIPULATIONS PRELIMINAIRES

Le titulaire doit soumettre à l'acceptation du maître d'œuvre toutes les dispositions techniques qui ne font pas l'objet de stipulations dans le présent marché.

Ces dispositions ne peuvent pas être contraires aux règles de l'art ni être susceptibles de réduire la sécurité et la durabilité de la structure et des équipements en phase d'exécution comme en phase de service.

Ces propositions doivent être assorties des justifications correspondantes (notes de calculs, métré, mémoire).

## DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

(chapitre 3 du fasc. 65 du CCTG, art. III.1 et III.14 du fasc. 66 du CCTG, art. 3.1.1 et 3.2.1 fasc. 56 du CCTG, art. 28, 29 et 40 du CCAG-T et annexe C de la norme NF EN 1090-2)

### Dispositions générales

L'ensemble des documents à fournir par le titulaire est soumis au visa du maître d'œuvre, excepté :

- les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé,

- les documents relatifs aux ouvrages provisoires de 2ème catégorie,

- les documents de suivi du contrôle interne dont seul le cadre est soumis à son acceptation,

- le dossier de récolement.

### Liste des documents à fournir

L'ensemble des documents à fournir par le titulaire, soit pendant la mise au point du marché, soit pendant la période de préparation des travaux, soit pendant les travaux, soit après exécution, est regroupé sous les rubriques suivantes :

- le programme d'exécution des travaux,

- le plan qualité (PQ),

- les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé,

- le schéma d'organisation et de suivi de l'élimination des déchets (SOSED),

- le schéma organisationnel du plan de respect de l’environnement (SOPRE),

- le plan d'assurance de la protection de l'environnement (PAPE),

- les documents de suivi de contrôle interne,

- le programme des études d'exécution,

- les études d'exécution,

- le dossier de récolement de l'ouvrage.

## PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

(art. 28.2 du CCAG-T, art. 33 et 35 du fasc. 65 du CCTG, art. III.1.3 et III.1.4. du fasc. 66 du CCTG)

Le programme d'exécution des travaux comprend :

- le calendrier prévisionnel des travaux,

- la description générale des matériels et méthodes à utiliser,

- le projet des installations de chantier.

Le calendrier prévisionnel des travaux doit être présenté de telle sorte qu'apparaissent clairement les tâches critiques et leur enchaînement.

## SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

(art. 28.3 du CCAG-T, loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d'application)

Les modalités d'élaboration des documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé, conformément aux lois en vigueur, sont définies au CCAP.

## PLAN QUALITE - GENERALITES

(art. 34 du fasc. 65 du CCTG, art. I.2.1 et annexe A1 du fasc. 66 du CCTG, art. 1.6, 3.1.1 et 3.2.1 du fasc. 56 du CCTG, art. 7 du fasc. 68 du CCTG et annexe C de la norme NF EN 1090-2)

### Composition générale du Plan Qualité

Conformément aux dispositions des articles 34 du fascicule 65, 1.6 du fascicule 56 et 7 du fascicule 68 du CCTG, le Plan Qualité est constitué :

- du document d'organisation générale du chantier,

- des procédures d'exécution,

- des cadres des documents de suivi d'exécution.

Par homogénéité avec les dispositions de l'article 34.2.1 du fascicule 65 du CCTG, les documents de suivi d'exécution ne sont pas soumis au visa. Seul le cadre de ces documents fait partie du PQ et est soumis au visa du maître d'œuvre, en même temps que les documents préalables à l'exécution.

### Points d'arrêt et points critiques

La liste ci-après donne des points d'arrêt et points critiques obligatoires à inscrire au P.A.Q. :

| PHASE DES TRAVAUX | POINTS D'ARRETS |
| --- | --- |
| Installations | Etat des lieux par constat d’huissier à la charge de l’entreprise - Retour des DICT |
| Installation de chantier | approbation des études d’exécution de génie civil, VISA du PAQ par le Maître d’œuvre, validation des plans d'exécution de chaque partie d'ouvrage, visite contradictoire (au début de chantier) des lieux d’installation de chantier et des voiries empruntées pour l’approvisionnement de chantier, constats d’huissier à la charge du titulaire, réception des installations de chantier |
| Batardage | Acceptation de la procédure de suivi du comportement des ouvrages existants lors des phases de pompage et périodiquement) Acceptation de la procédure de pompage (paliers) |
| Fabrication des portes (contrôle en atelier) | Contrôle dimensionnel avant soudure, Acceptation du contrôle soudure avant mise en peinture, - Acceptation du support avant mise en peinture, - Acceptation des portes avant livraison sur chantier. |
| Bétonnages | épreuve de convenance de béton, acceptation du ferraillage avant tout bétonnage, autorisation de bétonnage d'une partie d'ouvrage. |
| Restauration des maçonneries | Constat contradictoire avant restauration, Acceptation de l'élément témoin de convenance |
| Pieux exécutés sur place | Contrôle des entures Contrôle du refus Acceptation après recépage et acceptation des fouilles d'élément de liaison une fois le béton de propreté mis en œuvre |
| Dispositif de drainage | Acceptation du fond de fouille avant réalisation d'un regard, d’une géomembrane, Autorisation de remblaiement après pose de géomembrane. |
| Enrochement | Autorisation de mise en place des enrochements après acceptation des terrassements et des blocs |
| Travaux de voirie et équipements | acceptation de l’ensemble des documents et résultats d’essais permettant de montrer la conformité de la couche d’assise de la chaussée, réception des équipements après mise en place, avant scellement. |

## DOCUMENT D'ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER

(art. 34.2.2 du fasc. 65 du CCTG, annexe A1 du fasc. 66 du CCTG, art. 7.1 du fasc. 68 du CCTG, art. 1.6.2.1 du fasc. 56 du CCTG)

La liste et l'organigramme des responsables sur le chantier concernent l'ensemble des tituliares, sous-traitants inclus.

Le document d'organisation générale explicite également de façon détaillée les principes de la gestion des documents :

- Liste des documents,

- calendrier de fourniture des documents,

- nombre de documents adressés au maître d'œuvre, aux bureaux de contrôle et autres intervenants,

- principes et délais pour les vérifications et modifications.

## PROCEDURES D'EXECUTION

### Liste des procédures d'exécution

Les procédures d'exécution peuvent être établies par nature de travaux ou par parties d'ouvrage.

Dans le cas où les procédures sont établies par nature de travaux, les procédures d'exécution exigées sont les suivantes :

- implantation et terrassements,

- réalisation des ouvrages provisoires de première catégorie,

- mise en fiche des pieux et battage,

- mise en fiche des palplanches et battage

- démolition,

- réalisation des couronnements,

- réalisation de la drome

- restauration des maçonneries

- réalisation des équipements.

### Documents annexés aux procédures d'exécution

Les documents annexés aux procédures comprennent en outre les documents suivants :

- le plan de mouvement des terres,

- le projet des ouvrages provisoires,

- le dossier d'étude des bétons,

Par dérogation aux articles 3.1.5.3 à 3.1.5.6 du fascicule 66 du CCTG, les programmes d'exécution suivants sont établis conformément à la norme NF EN 1090-2 et sont annexés au Plan

Qualité du titulaire :

- le programme de soudage,

- le programme de transport de l'atelier sur le site,

- le programme de montage sur chantier,

- le programme de bétonnage de la poutre de couronnement,

- le programme d'exécution de la protection contre la corrosion, renvoyant au Plan Qualité de cette opération.

### Assurance de la qualité pour les implantations

Le PAQ précise les dispositions adoptées pour respecter les implantations géométriques de l'ouvrage et de tous les axes d'appuis. Il précise également les dispositions prises pour la conservation des déports.

### Assurance de la qualité pour les palplanches

Le contenu minimal du PAQ est explicité dans les articles 40.1, 40.2, 41 et 42 du fascicule 68 du CCTG. Il est complété par les dispositions suivantes :

- le relevé de fonçage complet exigé sur toutes les palplanches,

- la procédure de mise en oeuvre des tirants d'ancrage (phasage général de mise en place et détail des diverses opérations de mise en oeuvre).

### Assurance de la qualité pour les pieux métalliques pour fondation et pour drôme

Le PAQ définit :

- les modalités de réalisation des pieux,

- la nature et les performances du matériel de fonçage,

- la constitution du pieu,

- la nuance et la qualité de l'acier constitutif,

- le mode de fonçage,

- la façon de recéper chaque pieu,

- les hypothèses de base du calcul de la portance (profil du terrain théorique avec les valeurs de résistances prises en compte).

### Maîtrise de la conformité pour les ouvrages provisoires

(art. 53 du fasc. 65 du CCTG)

#### Généralités

Le projet des ouvrages provisoires doit fournir le phasage détaillé et précis des opérations de mise en œuvre et de chargement.

Le projet doit faire apparaître clairement la conception en ce qui concerne les descentes de charges, les contreventements, le montage et le démontage, il doit également faire apparaître et justifier les profils utilisés, avant et après déformation, tant du point de vue de la conformité et de l'aspect de l'ouvrage fini que du comportement mécanique de l'ouvrage provisoire et de l'ouvrage lui-même.

Les ouvrages provisoires sont dimensionnés en prenant en compte toutes les actions exercées dans les diverses phases de la construction.

#### Dessins des ouvrages provisoires

(art. 53.2 du fasc. 65 du CCTG)

Outre les spécifications de l'article 53.2 du fascicule 65 du CCTG, les dessins définissent : les types et modules normalisés de tous les profils à utiliser, les épaisseurs de tubes et non pas seulement leurs diamètres extérieurs,

- les niveaux théoriques d'appui de tous les éléments verticaux,

- les précautions prévues pour pallier l'instabilité d'une zone d'appui en pente,

- les diverses phases d'exécution en précisant, pour chaque phase, les actions appliquées,

- les manœuvres par lesquelles commencent le montage et le démontage des ouvrages provisoires,

- les zones de circulation du personnel et les réservations pour la fixation de tous les dispositifs de retenue.

Des schémas types peuvent être utilisés et, en cas d'emploi de pièces préfabriquées, des notices ou partie de notices du fabricant peuvent être incorporées aux dessins d'exécution à condition de former avec les dessins particuliers un ensemble complet, cohérent et sans risque d'ambiguïté ; en particulier, les parties de ces notices applicables au cas d'espèce sont clairement mises en évidence.

#### Règles de calcul

Les ouvrages provisoires sont calculés conformément aux indications de l'article 59 du fascicule 65 et de l'annexe A2 du fascicule 66 du CCTG.

### Maîtrise de la conformité pour les bétons

(art. 810 du fasc. 65 du CCTG)

#### Nature et qualité des différents constituants

Le Plan Qualité définit la catégorie, la classe, la sous-classe et la provenance des ciments.

Pour les granulats (normes NF EN 12620 et XP P 18-545), le Plan Qualité indique par dérogation au fascicule 65 du CCTG :

- leur provenance,

- leurs caractéristiques :

- granularité et teneur en fines des gravillons, des sables et graves (norme NF EN933-1),

- module de finesse des sables et graves (normes NF EN 12620 et NF EN 13139),

- propreté des sables et graves (normes NF EN 933-8 et NF EN 933-9),

- polluants organiques (norme NF EN 1744-1),

- coefficient d'absorption d'eau (norme NF EN 1097-6),

- impuretés prohibées,

- soufre total, sulfates solubles dans l'acide et chlorures (norme NF EN 1744-1),

- coefficient d'aplatissement (norme NF EN 933-3),

- teneur en éléments coquilliers des granulats d'origine marine (norme NF EN 933-7),

- Los Angeles (norme NF EN 1097-2),

- friabilité des sables (norme P 18-576),

- niveau de réactivité vis-à-vis de la réaction alcali-silice (normes XP P 18-594, FD P 18-542 et mode opératoire LPC n°37),

- sensibilité au gel-dégel (normes NF EN 1097-6 et NF EN 1367-1).

L'emploi de granulats recyclés ou artificiels est interdit. Celui de granulats provenant de la récupération du béton frais sur l’installation de production est possible mais dans les condition précisées au paragraphe "Granulats" du sous-article "Constituants des mortiers et bétons" du chapitre 3 du présent CCTP.

Le PAQ définit enfin la nature, le dosage et la provenance des adjuvants.

#### Dispositions particulières liées aux réactions de gonflement interne des bétons

##### Alcali-réaction

Dispositions concernant le dossier d'étude des bétons

Si les granulats bénéficient du droit d'usage de la marque NF-Granulats avec qualification vis-à-vis de l'alcali-réaction en NR ou PRP, le certificat de conformité des granulats à la marque NF, qui donne leur qualification vis-à-vis de l'alcali-réaction, doit être annexé au dossier d'étude des bétons.

Si les granulats ne bénéficient pas du droit d'usage de la marque NF-Granulats mais si le producteur de granulats dispose d'un dossier carrière élaboré conformément aux prescriptions du document intitulé "Guide pour l'élaboration du dossier carrière" édité par le LCPC en juin 1994 et approuvé par le maître d'œuvre, le dossier d'étude des bétons doit contenir les extraits du plan qualité du producteur permettant de certifier la qualification vis-à-vis de l'alcali-réaction des granulats utilisés. Ces documents sont accompagnés des résultats des contrôles internes effectués par le producteur de granulats.

En l'absence de granulats titulaires de la marque NF-Granulats et d'un dossier carrière approuvé par le maître d'œuvre, les résultats des essais permettant la qualification des granulats conformément aux prescriptions du fascicule de documentation FD P 18-542 et de la norme XP P 18-594 sont joints au dossier d'étude des bétons.

Si les granulats sont potentiellement réactifs (PR), tous les résultats des essais visés par les chapitres 5, 6 ou 8 du document intitulé "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994 doivent être joints au dossier d'étude des bétons.

Si les granulats sont potentiellement réactifs à l'effet de pessimum (PRP), le dossier d'étude des bétons doit comporter tous les résultats des essais permettant de justifier que les conditions 1 et 2 du chapitre 9 du document intitulé "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994 sont vérifiées.

Dispositions concernant les procédures de bétonnage

En l'absence de granulats titulaires de la marque NF-Granulats mais en présence d'un dossier carrière approuvé par le maître d'œuvre, toutes les procédures de bétonnage doivent prévoir la fourniture au maître d'œuvre, avant bétonnage, des documents de suivi du contrôle interne effectué par le producteur de granulats et l'entrepreneur conformément à leur Plan Qualité.

En l'absence de granulats titulaires de la marque NF-Granulats et d'un dossier carrière approuvé par le maître d'œuvre, toutes les procédures de bétonnage doivent prévoir la fourniture au maître d'œuvre, avant bétonnage, des résultats des essais rapides permettant la qualification des granulats conformément aux prescriptions du fascicule de documentation FD P 18-542.

Si les granulats sont potentiellement réactifs (PR) et si les opérations de bétonnage s'étalent sur une période supérieure à deux mois, les procédures de bétonnage doivent prévoir la fourniture au maître d'œuvre, avant bétonnage, des résultats des essais visés par les chapitres 5, 6 ou 8 du document intitulé "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994. Ces essais doivent dater de moins de deux mois.

Si les granulats sont potentiellement réactifs (PR) et dans le cas de changement des propriétés d'un des constituants du béton, les procédures de bétonnage doivent être modifiées et prévoir la fourniture au maître d'œuvre, avant bétonnage, des résultats des essais visés par les chapitres 5, 6 ou 8 du document intitulé "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994. Ces essais doivent être conduits sur la formule modifiée.

L'acceptation des résultats de tous les essais par le maître d'œuvre est une condition nécessaire à la levée des points d'arrêt avant bétonnage.

##### Réaction sulfatique interne

Le Plan Qualité précise les dispositions prises par l'entrepreneur pour prévenir la réaction sulfatique interne du béton, en tenant compte des indications du document intitulé "Recommandations pour la prévention des désordres dus à la réaction sulfatique interne" édité par le LCPC en août 2007.

#### Bétonnage sous conditions climatiques extrêmes

Le Plan Qualité précise les dispositions à prendre en cas de bétonnage lorsque la température ambiante est négative ou durablement supérieure à +35°C et lorsque la température du béton est supérieure à +32°C pendant sa mise en œuvre. En outre, en cas de délai important entre la fabrication du béton et la fin de sa mise en œuvre, le Plan Qualité précise les dispositions à appliquer ainsi que les modalités d'utilisation d'un retardateur de prise.

#### Dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du gel

Le Plan Qualité précise les modalités de prise en compte des préconisations du guide technique "Recommandations pour la durabilité des bétons durcis soumis au gel " édité par le LCPC en décembre 2003.

### Maîtrise de la conformité pour les aciers pour béton armé

(art. 74 du fasc. 65 du CCTG)

Les dispositions en matière de maîtrise de la conformité pour les aciers pour béton armé sont établies conformément à l'article 74 du fascicule 65 du CCTG.

En complément des stipulations du sous-article 74.1 du fascicule 65 du CCTG, le Plan Qualité précise les caractéristiques et la provenance des dispositifs de raccordement des aciers pour béton armé (manchons).

Le Plan Qualité explicite les dispositions adoptées pour assurer la protection contre la corrosion, en phase provisoire, des aciers définies au sous-article intitulé "Protection contre la corrosion des armatures" de l'article intitulé "Aciers pour béton armé" du chapitre 3 du présent CCTP.

### Assurance de la qualité pour les dispositifs de retenue

Le PAQ traite les points suivants :

- la définition du lot en relation avec les approvisionnements d'acier (avec les certificats de conformité de la qualité des aciers),

- la consistance de l'examen visuel,

- les essais (visuel, ressuage ou magnétoscopie, pesée, conformité de la galvanisation, etc.),

- les fiches de suivi du contrôle interne et externe,

- le traitement des non-conformités,

- le calage correct des éléments, en particulier au droit des joints de chaussée.

### Assurance de la qualité pour les opérations de levage à la grue

La procédure relative aux travaux de levage à la grue détaille notamment :

- les caractéristiques des engins de levage,

- la position exacte de ces engins pendant les opérations de levage,

- les travaux préparatoires éventuellement nécessaires,

- les moyens prévus pour prendre, stabiliser et guider les éléments levés,

- la réalisation des appuis provisoires, s'il en est prévu,

- les dispositifs de calage et de contreventement éventuels des éléments une fois posés.

### Assurance de la qualité de peintures

Dans le P.A.Q. seront précisées le programme d’exécution (articles 8 et 15) et le journal de chantier (article 16 - fascicule 56) du C.C.T.G.

## SCHEMA D'ORGANISATION ET DE SUIVI DE L'ELIMINATION DES DECHETS

Pendant la période de préparation, le tituliare soumet au visa du maître d'œuvre un

Schéma d'Organisation et de Suivi de l'Elimination des Déchets (SOSED) dans lequel il décrit de manière détaillée :

- les méthodes qu'il va employer pour ne pas mélanger les déchets,

- les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels sont acheminés les différents déchets à éliminer,

- les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qu'il va mettre en œuvre pendant les travaux.

Tous les déchets à évacuer doivent l'être en respectant les modalités prévues dans ce document.

L'article "DECHETS" du chapitre 3 du présent CCTP précise la nature et les quantités de déchets présents sur le chantier et rencontrés lors des travaux, qu'ils soient destinés à être évacués ou réutilisés sur place.

## DOCUMENTS DE SUIVI DU CONTROLE INTERNE

La liste des documents de suivi est définie au PAQ pour chaque procédure.

Lors de l'exécution, le titulaire adresse au maître d'œuvre les documents de suivi au fur et à mesure de l'obtention des résultats du contrôle interne.

## PROGRAMME DES ETUDES D'EXECUTION

Le programme des études d'exécution comprend la liste des documents d'exécution à fournir et le calendrier prévisionnel des études d'exécution. Ce dernier est présenté de telle sorte qu'apparaissent clairement les tâches critiques et leur enchaînement.

## ETUDES D'EXECUTION - GENERALITES

(art. 29.1 du CCAG-T, art. 42 du fasc. 65 du CCTG, art. III.1.2. du fasc. 66 du CCTG)

Les études d'exécution comprennent :

- une note définissant les bases des études d'exécution,

- les documents d'exécution des ouvrages définitifs.

Les notes de calculs électroniques doivent être accompagnées d'une note de synthèse manuelle qui récapitule :

- les hypothèses et données introduites dans le programme,

- les principes généraux du fonctionnement du programme,

- les principaux résultats obtenus et leur interprétation.

Les plans d'exécution de l'ossature métallique doivent indiquer les dispositions constructives liées aux hypothèses de calcul (à titre d'exemples : états de surface permettant l'obtention du coefficient de frottement pris en compte, finitions des assemblages, etc…).

## BASES DES ETUDES D'EXECUTION

(art. 42 du fasc. 65 du CCTG, art. III.1.2.3.du fasc. 66 du CCTG)

La note définissant les bases des études d'exécution rappelle l'ensemble des prescriptions de calcul fournies dans le présent marché et les complète au besoin suivant les propositions techniques du titulaire.

La note précise notamment les enrobages prévus pour toutes les parties d'ouvrage.

Ces propositions ne doivent pas remettre en cause les clauses du marché et sont conformes aux directives de conception et de calcul en vigueur.

## textes reglementaires et reglements de calcul

La liste ci-après n’est pas exhaustive, elle est toutefois minimale.

### Textes généraux

- Fascicule 62 Titre V : « Règles techniques de conception et de calcul des fondations des ouvrages de génie civil »

- Fascicule 62 Titre I « BAEL 91 révisé 99 » - Béton Armé aux états limites

- Règles pour le calcul des constructions en acier CM 66 ou fascicule 61 Titre V du CCTG

- Règles NV 65 et NV 84 modifiées 95

- Règles TA 95

- Recommandations pour le calcul des ouvrages en site aquatique aux états limites édités par le CETMEF CD ROM ROSA 2000

- Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction (M.E.T.T. - juin 1994)

- Fascicule n° 2 du CCTG : Terrassements généraux :

- Fascicule n° 3 du CCTG: Fourniture de liants hydrauliques

- Fascicule n° 70 du CCTG : Canalisations,

- Fascicule n° 4 du CCTG Titres 1  (aciers pour béton armé) et 3 (aciers laminés pour construction métallique).

- Fascicule n° 63 du CCTG : Exécution et mise en œuvre des bétons non armés, confection des mortiers

- Fascicule n° 65 du CCTG : exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint,

- Fascicule n° 68 du CCTG : exécution des fondations des ouvrages de génie civil.

- Collection du Guide Technique GC du SETRA

- Eléments de normalisation du dimensionnement des voies navigables de la classe Va en canal,

- Caractéristiques du matériel fluvial.

### Règles relatives aux ouvrages en béton

Fascicule n° 62 titre 1er - Section I du CCTG : "Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé suivant la  méthode des états limites" (BAEL 91 révisé 99).

Les calculs béton armé sont menés en considérant une fissuration préjudiciable pour toutes les parties d’ouvrage en béton armé,

L’ouvrage est exposé en site aquatique. L’enrobage est donc de 4 cm suivant l'article A.7.1 du BAEL 91 (3 cm mini).

Les imperfections géométriques des pièces en béton armé sont celles du BAEL, article A.4.4.3

Les déformations seront évaluées comme indiqué pour les cas courants (BAEL - article 4.4.3.2).

## VALEURS REPRESENTATIVES DES ACTIONS et sollicitations

### Actions permanentes

#### Poids propre de la structure, des fondations et des équipements

La valeur caractéristique du poids propre de la structure, des fondations et des équipements est calculée à partir des dessins de projet et des masses volumiques moyennes des matériaux.

On adoptera une masse moyenne de 2,5 t/m3 pour le béton armé et de 2,3 t/m3 pour le gros béton.

La masse volumique moyenne des structures en acier sera prise égale à 7,85 t/m3.

#### Poids et poussées des terres

La masse volumique caractéristique des différents matériaux constituant le sol et les remblais, est issue des éléments figurant au dossier géotechnique.

#### Actions de l’eau

La masse volumique caractéristique de l’eau est fixée à 1 t/m3.

#### Retrait du béton

Le retrait total sera pris égal à 2 ×10-4 m/m/° C.

### Actions variables sur les ouvrages de  soutènement

Les charges sur remblais telles qu'elles sont définies dans l'article 8 du fascicule 61 titre II du CPC sont applicables.

### Actions variables sur les pontons Kayak.

Les charges d’exploitation sur les platelages des pontons Kayak et des passerelles seront prises égales à 2.00 t/m2.

### Réactions sur les maçonneries

Les contraintes transmises à la maçonnerie ne devrait pas excéder 6 MPa à la compression et 0,5 MPa au cisaillement.

### Action d’amarrage des bollards

Le bateau cible est la péniche type Freycinet, de dimension 38,50 x 5,00 m, d’un tirant d’eau de 1,80 m. Les efforts d’amarrage et d’accostage seront déterminés conformément aux prescriptions de ROSA

## JUSTIFICATION DES RIDEAUX DE PALPLANCHES

### Généralités

Les hypothèses de sol à prendre en compte dans les justifications des rideaux de palplanches sont proposées par l'entrepreneur, sur la base des éléments du rapport géotechnique joints au présent CCTP et éventuellement, de la reconnaissance géotechnique complémentaire. Elles sont soumises au visa du maître d'œuvre avant établissement de la note de calcul des rideaux.

Toutes les phases d'édification doivent être justifiées et les caractéristiques des sols précisées.

### Méthode de calcul

Les calculs des rideaux de soutènement sont menés suivant la méthode élastoplastique (ou méthode au module de réaction). La distribution des pressions et les efforts en résultant sont déterminés en considérant un comportement élastoplastique du sol et en prenant en compte l’élasticité du massif d’ancrage (tirants).

### Prise en compte des niveaux d'eau

Les calculs doivent prendre en compte les niveaux d'eau maximale et minimale de part et d'autre du rideau. Les niveaux d’eau considérés fluctuent du niveau 21,28 à 21,98.

### Action du sol

Pour tout type de soutènement, on a :

- Inclinaison de la poussée 0 de φ,

- Inclinaison de la butée : -2/3 de φ.

Les coefficients de poussée et buté sont déterminés par les tables de Caquot – Kérisel- Absi.

Le coefficient ko de poussée des terres au repos est calculé par application de la formule de Jaky pour les sols pulvérulents et pris égal à 0,5 pour les matériaux cohérents.

#### Terrassements dans le canal

Le niveau de terrassement à prendre en compte est indiqué sur les plans.

#### Surcharge d’exploitation

Il sera pris en compte une surcharge d’exploitation de 20 KPa en tête du soutènement.

#### Modules de réaction du sol pour soutènements

Les modules de réaction seront calculés suivant la méthode de Ménard (Ménard – Bourdon – Sols : sols n°12 p 18-32) et conformément aux Recommandations pour le choix des paramètres de calcul des écrans de soutènements par la méthode aux modules de réaction (note d’information technique – LCPC – Jean Balay – 1985).

L’entreprise pourra également proposer le calcul des coefficients de réaction du sol pour les rideaux de palplanches selon la méthode d’évaluation de P Schmitt (revue française de géotechnique 1995).

#### Calcul de la fiche

Pour la justification de la fiche des rideaux de soutènement ou d’ancrage, le rapport entre butée mobilisable et la butée mobilisée est pris :

- au moins égal à 2 pour les ouvrages définitifs, (ELS)

- au moins égal à 1.5 pour les ouvrages provisoires (ELS).

### Justification des rideaux de palplanches ancrés par tirants

La justification des calculs des tirants est effectuée conformément au guide "Recommandations concernant la conception, le calcul, l'exécution et le contrôle des tirants d'ancrage", document appelé "Règles TA 95" et édité par le Comité Français de la Mécanique des Sols et des Travaux de Fondations en 1995.

Le titulaire suppose un comportement élastique de l'ensemble du rideau et de ses organes d'ancrage.

Un premier calcul suppose la fixité du point d'attache des tirants.

Un second calcul affecte au tirant une souplesse, calculée avec une longueur de tirant égale à la moitié de la longueur réelle afin de tenir compte des frottements sol/tirant.

Pour ces calculs, le titulaire envisage successivement le cas du rideau simplement buté en pied, puis celui avec contre butée.

Les organes d'ancrage et des tirants sont calculés avec un effort de traction majoré de 50 %.

### Contraintes admissibles

Les contraintes dans l’acier des rideaux de palplanches sont limitées à :

- Palplanches et rideaux mixtes : 2/3 de la limite élastique

- Tirants et boulons :

- Sollicitations normales σ < 0.6 σ e,

- Sollicitations exceptionnelles 	σ < 0.85 σe (Cas de rupture accidentelle d’un tirant)

- La poutre de couronnement doit reprendre la répartition de charges amenée par les tirants

### Etude de la stabilité générale du rideau

#### Stabilité au grand glissement

La stabilité d’ensemble vis-à-vis des grands glissements est vérifiée en utilisant la méthode des cercles de grand glissement et en prenant en compte les effets de dénivellation d’eau. Dans le cas de la rupture circulaire, celle ci est étudiée en utilisant la méthode de Bishop et les coefficients de sécurité conformes au règlement Clouterre.

### Déformations

La flèche maximale est limitée à 5 cm en service pour l’ensemble des rideaux.

## JUSTIFICATION DES batardeaux

Les calculs doivent prendre en compte les niveaux d'eau maximale et minimale de part et d'autre du batardeau.

Ces niveaux sont précisés sur les plans d'exécution.

Dans le cas d'un pompage avec circulation d'eau dans le sol, les calculs doivent :

- fournir une estimation des débits de pompage attendus compte tenu de la perméabilité du sol,

- vérifier les conditions de renard,

- prendre en compte les gradients hydrauliques dans les justifications de la stabilité de l'ouvrage.

## JUSTIFICATION DES fondations

### Généralités

De manière générale, les justifications sont menées conformément aux règles du BAEL 91 révisé 99.

Pour les fondations, la fissuration est considérée comme préjudiciable.

Pour les appuis, la fissuration est considérée comme préjudiciable.

Les justifications relatives aux fondations sont conduites conformément aux règles du fascicule

62 titre V du CCTG.

En l'absence de prescriptions particulières dans le présent article, les caractéristiques mécaniques des sols à prendre en compte pour le calcul des fondations sont tirées des éléments du rapport géotechnique joints au présent CCTP.

### Justifications des pieux

Les justifications des pieux sont menées conformément aux règles décrites dans le fascicule 62 titre V du CCTG. Il est notamment effectué un calcul avec prise en compte des réactions du sol pour la détermination des efforts et des déplacements des fondations.

En pied, le titulaire suppose les pieux articulées et bloquées en translation suivant leur axe.

Elles font l'objet d'un calcul de type programme PSH du Sétra avec prise en compte des réactions élastiques du sol.

Les hypothèses pour les calculs des fondations profondes, conformes aux prescriptions du fascicule 62 titre V du CCTG, sont proposées par le titulaire en fonction des éléments présents dans les éléments du rapport géotechnique joints au présent CCTP. Elles sont soumises au visa du maître d'œuvre.

## DOSSIER DE RÉCOLEMENT DES OUVRAGES

(art. 40 du CCAG, art. 32.4 et 103 du fasc. 65A du CCTG, art. III.14 du fasc. 66 du CCTG)

Le dossier de récolement comprend :

- le programme et le calendrier réel d'exécution des travaux,

- les comptes-rendus d'incidents et les calculs éventuels les accompagnant,

- le PAQ accompagné de tous les résultats des contrôles, épreuves et essais divers,

- une notice de visite et d'entretien qui comprend :

- le suivi géométrique des ouvrages,

- les éléments nécessaires à la visite et à l'entretien des différentes parties des ouvrages.

- les plans et notes de calculs mis à jour.

- Le dossier de récolement est établi pour la totalité des travaux.

# PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX de génie civil

## Généralités

(art. II.1 du fasc. 66 du CCTG, art. 21 à 25 du CCAG-T)

Il est rappelé que la fourniture des matériaux, composants ou autres produits fait partie du titulaire. Le titulaire doit en conséquence imposer dans les conventions avec les fournisseurs ou producteurs toutes les obligations résultant du présent marché.

Tous les matériaux, composants ou équipements entrant dans la composition des ouvrages ou ayant une incidence sur leur qualité ou leur aspect, sont proposés par l'entrepreneur au maître d'œuvre selon les modalités (procédures et délais) prévues au PAQ.

Ils sont définis par leurs caractéristiques, leur conditionnement et leur provenance.

Il est rappelé que l'acceptation des matériaux, produits et composants est subordonnée :

- aux résultats du contrôle interne, dont les modalités sont définies dans le PAQ,

- aux résultats du contrôle extérieur.

Dans l'exercice du contrôle extérieur, le maître d'œuvre peut être amené à :

- s'assurer de l'exercice du contrôle interne,

- exécuter les essais qu'il juge utiles,

- faire procéder à des prélèvements conservatoires.

En cas d'anomalies constatées sur les matériaux, produits composants et équipements avant leur mise en place dans l'ouvrage au niveau du contrôle interne, ou dans le cadre du contrôle extérieur, il est fait application des articles 39 et 44 du CCAG-T.

## Conformité aux normes, marques et avis techniques

(recommandations T1-99)

### Possibilités d'équivalence

Le présent CCTP prévoit que certains produits ou services doivent être conformes à des normes françaises non issues de normes européennes.

L'entrepreneur peut proposer d'autres produits ou services à condition d'une part, qu'ils soient conformes à des normes en vigueur dans d'autres Etats membres de l'espace économique européen et d'autre part, qu'ils soient acceptés par le maître d'œuvre, ce dernier restant seul juge de l'équivalence.

Le présent CCTP prévoit également que certains produits ou services doivent être titulaires soit d'une marque de qualité française (marque NF ou autre), soit d'un avis technique, d'un agrément ou d'une homologation émis par un organisme public français (Sétra, LCPC, CSTB, etc.).

Le titulaire peut proposer d'autres produits ou services à condition que ceux-ci bénéficient de modes de preuves en vigueur dans d'autres états membres de l'espace économique européen attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits "E.A." ou, à défaut, fournissant la preuve de leur conformité aux normes de la série NF EN 40. Ces produits ou services doivent également être acceptés par le maître d'œuvre, ce dernier restant seul juge de l'équivalence.

### Acceptation ou refus du maître d'oeuvre d'une équivalence

En complément à l'article 23 du CCAG-T, pour toute demande d'équivalence d'un produit ou service, le titulaire doit fournir au moins deux mois avant tout début d'approvisionnement ou mise en œuvre, les éléments (échantillons, notices techniques, résultats d'essai, etc.) nécessaires à l'appréciation de l'équivalence du produit ou service proposé au produit ou service requis. Ces éléments sont à la charge du titulaire et, pour les documents, rédigés en langue française.

Le maître d'œuvre dispose d'un délai de 30 jours à partir de la livraison de ces éléments pour accepter ou refuser ce produit. Son acceptation est fondée sur le respect des exigences définies dans la norme française ou dans le règlement de la marque de qualité, de l'avis technique, de l'homologation ou de l'agrément requis, qui constituent toujours la référence technique.

Tout produit ou service pour lequel l'équivalence aurait été sollicitée et qui serait livré sur le chantier ou engagé sans respecter le délai précité est réputé être en contradiction avec les clauses du marché et doit donc être immédiatement retiré ou interrompu au frais de l'entrepreneur, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier.

## PALPLANCHES METALLIQUES

(art. 37 et 38.1 du fasc. 68 du CCTG, normes NF EN 10248-1, NF EN 10248-2)

### Nouvelles palplanches des rideaux

Les palplanches, les raccords de palplanches utilisés sont fournis par l’entreprise.

Les palplanches, incluses dans les ouvrages définitifs sont neuves.

Les palplanches sont du type PU 12 ou équivalent, tel que défini dans la norme FD A 45-025. Les caractéristiques des rideaux seront confirmées lors des études d’exécution.

La nuance de l'acier des palplanches  est S 355 GP, telle que définie dans la norme NF EN 10248-1.

Elles sont aptes au soudage.

Le marquage des palplanches défini par l'article 37 du fascicule 68 du CCTG est complété par l'indication de la nuance et de la qualité de l'acier.

Les tolérances sur la forme et les dimensions des palplanches sont conformes aux spécifications de la norme NF EN 10248-2.

### Protection des palplanches pour rideau

Les palplanches ne seront pas protégées contre la corrosion par application de peinture

Les valeurs d’épaisseurs sacrificielles à prendre en compte sont :

- 1,4 mm sur le parement extérieur,

- 1,4 mm sur le parement intérieur côté terres.

## produits métalliques pour Pieux

(art. 16.1 du fasc. 68 du CCTG)

Le titulaire soumet à l'acceptation du maître d'œuvre l'origine et les caractéristiques des produits métalliques pour pieux.

Les pieux métalliques sont de type profilés circulaires en acier tel que défini par les normes NF EN 10025-1 et NF EN 10025-2.

Les dimensions des pieux sont :

- Pieux pour drome : diamètre extérieur 600 mm, épaisseur 10 mm,

- Pieux pour duc d’albe : diamètre extérieur 600 mm, épaisseur 10 mm,

- Pieux pour fondation du ponton Kayak : diamètre extérieur 219 mm, épaisseur 8 mm,

Les parties non vues des pieux métalliques sont protégées par un système de peinture titulaire de la marque ACQPA-Systèmes anticorrosion par peinture, de classe de certification IM2.

Les parties vues des pieux métalliques, sont protégées par un système de peinture titulaire de la marque ACQPA-Systèmes anticorrosion par peinture, de classe de certification C4ANV, de type époxyde-polyuréthanne, comportant un primaire riche en zinc, et dans lequel la couche intermédiaire époxyde est doublée afin d'obtenir un système de peinture ayant une épaisseur contractuelle minimale de 280 microns. Pour ces parties, la couche de finition polyuréthane est effectuée sur le site.

Les spécifications d'assurance qualité du fascicule 56 du CCTG sont applicables, notamment :

- article 1.6 : Assurance de la qualité,

- chapitre 2, article 2.2 : Provenance, qualité et contrôle des peintures,

- chapitre 3, article 3.2 : Mode d'exécution des travaux, ouvrages neufs, cas des processus de type génie civil.

## ossature métallique pour la structure de platelage du ponton flotTanT

(art. II.1 du fasc. 66 du CCTG, normes NF EN 1090-2 et NF P 22-101-2/CN)

### Qualité des matériaux

(art. II.1 à II.6 du fasc. 66 du CCTG, fasc. 4 titre III du CCTG, normes NF EN 10025-1, NF EN 10025-2, NF EN 10025-3 et NF EN 10025-4)

Les aciers des différentes parties d'ouvrage sont les suivants :

- Poutrelles laminées : acier S355K2.

ces désignations s'entendant au sens des normes NF EN 10025-1, NF EN 10025-2, NF EN 10025-3 et NF EN 10025-4.

Toutes les tôles sont des tôles d'épaisseurs constantes.

Les matériaux de l'ossature métallique doivent respecter les exigences liées aux classes d'exécution EXC3 ou EXC4 de la norme NF EN 1090-2 suivant les cas définis à l'article «Exécution des charpentes métalliques» du chapitre 4 du présent CCTP.

Par complément à la norme NF EN 1090-2,

- la classe de tolérance dimensionnelle au sens de la norme NF EN 10029 est la classe B pour toutes les tôles et quelle que soit la classe d'exécution,

- les tôles fournies doivent répondre aux classes S1 en corps de tôle et E1 en rive, au sens de la norme NF EN 10160,

- les exigences relatives à l’état de surface pour les produits longs, au sens de la norme NF EN 10163-3, sont celles de la classe C2.

La traçabilité individuelle au sens de l’article 5.2 de la norme NF EN 1090-2 est requise. Les tôles destinées à la construction de la charpente sont marquées de façon à permettre leur identification et à constituer le plan de mise en tôle. Les profilés mis en œuvre doivent pouvoir être identifiés dans l'usine de construction.

Les goujons d'ancrage faisant office de connecteurs et leurs bagues réfractaires sont conformes aux articles 9.6, 10.3 et 11.2 de la norme NF EN ISO 13918 et sont obtenus à partir d'acier de type SD1 au sens de celle-ci. Ils présentent un diamètre de [] mm et une hauteur de [] mm.

Les cornières faisant office de connecteurs sont en acier S235J2+N tel que défini par les normes NF EN 10025-1 et NF EN 10025-2.

Les cornières faisant office de connecteurs sont en acier S275J2+N tel que défini par les normes NF EN 10025-1 et NF EN 10025-2.

Pour les éléments provisoires de contreventement, les caractéristiques des produits laminés sont soumises à l'acceptation du maître d'œuvre.

Il est rappelé que les aciers définis ci-dessus doivent être titulaires de la marque NF-Acier.

### Conditions techniques de livraison

Les conditions de commande, de contrôle de production et de livraison des aciers de l'ossature métallique sont conformes aux stipulations de la norme NF EN 1090-2, du fascicule 4 titre III du CCTG et de la norme NF EN 10021.

### Organes d'assemblage

#### Boulons

(fasc. 4 titre IV du CCTG, art. II.4 du fasc. 66 du CCTG, normes NF EN 14399-1, NF EN 14399-2, NF EN 14399-3, NF EN 14399-5, NF EN 14399-6 et NF EN ISO 898-1)

Les boulons utilisés pour les éventuels assemblages boulonnés et pour tous les assemblages provisoires sont des boulons galvanisés à haute résistance aptes à la précontrainte du système HR au sens de la norme NF EN 14399-1 et de classe de qualité 10.9/10 telle que définie à l'article 3 de la norme NF EN ISO 898-1. Ils sont aptes au serrage par la méthode du couple en classe de performances K2 au sens de la norme NF EN 14399-1.

Ils font l'objet d'un contrôle spécifique par l'entrepreneur et donnent lieu à un procès verbal de réception 3.2 tel que défini par la norme NF EN 10204, établi sur la base d'un certificat de réception 3.1.B tel que défini par cette même norme.

Ils doivent être titulaires de la marque NF-Boulonnerie de construction métallique.

Ils ne peuvent être utilisés que dans le cadre d'assemblages par couvre-joints, les assemblages par platines d'about étant interdits.

Leur étanchéité est assurée par un mastic adapté, compatible avec les produits entrant dans la composition du dispositif de protection anticorrosion.

#### Produits d'apport de soudage

(art. II.5 du fasc. 66 du CCTG, normes NF EN ISO 18276, NF EN ISO 14341, NF EN ISO 2560, NF EN 756, NF EN 757, NF EN ISO 17632)

Les certificats de conformités aux normes des flux et électrodes, et les relevés de contrôle 2.2 des fils sont établis conformément à la norme NF EN 10204 et sont présentés au maître d'œuvre pour acceptation.

#### Détail de la protection anticorrosion

Le système de protection contre la corrosion est un système par peinture sur acier mis à nu (subjectile noté A suivant la certification ACQPA) pour des ouvrages neufs (travaux notés N suivant la certification ACQPA).

Le système de peinture est un système titulaire de la marque ACQPA-Systèmes anticorrosion par peinture, de catégorie de corrosivité C4 V pour les parties vues et de catégorie de corrosivité C4 I pour les parties non vues.

## ponton flotTant

Le ponton est de structure aluminium avec flotteurs maintenu par un bracon et la passerelle d’accès, protégé par des défenses bois, platelage bois de 1,50m x 4m, relié à la berge par une passerelle de structure aluminium équipée d’un garde corps avec lisses en câbles et par un escalier béton, puis par une allée en stabilisé. La passerelle et le bracon maintenant le ponton seront articulés à chaque extrémité et seront ancrés sur berge par un massif en béton armé.

Les flotteurs devront être dimensionnés pour des charges utiles de 200 kg/m2 et pour reprendre les charges apportées par les passerelles

Les flotteurs seront en polyéthylène haute densité, noir, remplis de polystyrène expansé à cellules fermées, haute résistance aux chocs. Les flotteurs en aluminium ou polyester sont proscrits.

Les flotteurs seront fixés à la structure par des boulons inox avec fixation obligatoire en extrémité des flotteurs.

Les caissons seront protégés par des défenses basses. Ces défenses seront fixées par l’intermédiaire de pattes fixées sur les caissons.

Les flotteurs ne devront pas perdre leurs capacités de flottaison en cas de perçage.

Le franc bord à lège sera de l’ordre de 20 cm.

## PASSERELLE D'ACCES au ponton flottant, GARDE-CORPS

La passerelle sera réalisées en structure aluminium (6005 A T5) assemblée par soudure. Les planchers seront en bois chêne classe 4. Elle sera équipée d’un garde-corps inox. Des flotteurs de compensation seront mis en place pour supporter le complément de charge apporté par les passerelles.

Le ponton assure une flottabilité suffisante pour recevoir la passerelle avec surcharge d’exploitation de 200 kg/m2. La hauteur du garde-corps sera voisine de 1 m.

La passerelle est articulée par rotule sur les pontons. Au niveau de l'appui de passerelle mobile sur la berge, on prévoira une articulation. De plus, la passerelle et le bracon de maintien reprendront les efforts latéraux et longitudinaux du ponton.

## ELEMENTS De pontonS FIXES et mobile

Les ossatures des pontons seront en alliage léger d'aluminium 6005 A T5 assemblées par soudure. L'alliage d'aluminium 6060 est proscrit. Pour les pontons fixes, la structure pourra être en acier galvanisé peinte.

Les dimensions du ponton sont : 1.00 m sur 4.00 m, pour les pontons fixes, 1,50 x 4,00 m pour le ponton mobile.

Les parties susceptibles d'être en contact avec les coques des bateaux seront protégées par des défenses en bois de chêne ou en caoutchouc de type delta sur la face d’accostage. Sur l’autre face, les défenses seront en polyéthylène ou matériau similaire.

De fait, il est rappelé au titulaire les éléments suivants :

- les platelages seront en lattes de bois classe 4 (chêne). La distance entre les traverses supports de platelage sera de 0.40 m environ et compatible avec l’épaisseur du platelage afin de réduire au mieux les surcharges permanentes.

- l'épaisseur de ces lattes de bois composite sera au minimum de 25 mm, d'une largeur voisine de 15 cm et posséderont des rainures sur leur axe longitudinal pour être antidérapantes. Elles seront posées disjointives. L’adhérence sera améliorée par inserrtion d’inclusion ou d’obstacles (métal ou corindon) soumis à l’agrément du Maître d’oeuvre.

- l'espace libre entre deux planches sera voisin de 5 mm. Le platelage sera fixé par rivets inox, les vis inox ne seront utilisées que pour des impératifs de montage.

## bois

Les bordures, poutres, solivages, planches, marches massives, mains courantes et lisses bois devront avoir été débités et séchés préalablement conformément au DTU en vigueur et aux recommandations du CTB afin d'éviter toute déformation, aussi bien en long qu'en travers. Ils seront de classe 4 (chêne).

L’ensemble sera scié et raboté. Les platelages seront rainurés.

Des avant-trous seront réalisés pour la fixation afin d'éviter toute fente de planche et épaufrures.

Séchage pour utilisation en extérieur, valeur indicative d'humidité du bois (CTB) : 20 à 22%.

L'ensemble des pièces métalliques devra être compatible avec le bois utilisé.

Aucun nœud ne sera présent dans le bois.

Le choix sera de première qualité.

Le titulaire devra fournir une fiche attestant que le bois provient de bois de culture (pas de déforestation de la forêt primaire).

Le titulaire fournira dès le démarrage de chantier une fiche d'identification en précisant :

- la qualité mécanique suffisante pour la nature de l'ouvrage considéré,

- la durabilité naturelle ou acquise par traitement, quelle que soit la finition appliquée et l'entretien ultérieur.

Pour les pièces extérieures lourdes, c'est la dureté et la tenue à l'usure qui doivent être recherchées. En raison de leur forte densité, ces bois sont habituellement très peu ou non imprégnables. On sélectionnera donc des essences de très bonne durabilité naturelle. Il est exclusivement demandé du bois dur ne nécessitant pas de traitement.

Le bois sera en principe du chêne. Le titulaire pourra proposer un autre bois qu’il devra alors soumettre pour accord au Maître d’Œuvre.

## Terre végétale

Ces travaux concernent la fourniture et la mise en place de terre végétale, conformément aux réglementations générales définies dans le fascicule 35 du C.C.T.G.

La terre végétale ne devra contenir aucun élément pierreux, ni souche ou autres débris végétaux ou corps étrangers. La qualité de la terre demandée doit correspondre à l’appellation “TERRE VEGETALE”.

Le Maître d'Œuvre se réserve tout droit de refus de la terre si celle-ci n’est pas conforme à ces prescriptions.

## Mortiers spéciaux

Les mortiers spéciaux concernent le traitement du radier.

Les produits utilisés par l’entrepreneur devront avoir à minima les mêmes caractéristiques de résistance, d’étanchéité que le produit ci-après envisagé par le Maître d’œuvre :

- traitement du radier : SIKA ABRAROC ainsi que les couches d’apprêts nécessaire à sa mise en œuvre.

## ACIERS POUR BETON ARME

(art. 71 du fasc. 65 du CCTG, normes NF A 35-015, NF A 35-016-1, NF A 35-016-2, NF A 35-

019-1 et NF A 35-019-2)

### Généralités

Toutes les armatures de béton armé utilisées sont soudables. Le recours à des armatures conformes aux spécifications de la norme NF A 35-017 est ainsi interdit.

Si l'entrepreneur a recours à une usine d'armatures industrielles pour le béton, celle-ci doit bénéficier de la marque NF-Armatures.

### Treillis soudés

(normes NF A 35-016-2, NF A 35-019-2)

L'utilisation de treillis soudés ou de fils tréfilés est interdite sauf pour les pièces secondaires pour lesquelles elle est soumise à l'acceptation préalable du maître d'œuvre.

### Ronds lisses

(norme NF A 35-015)

Tous les aciers lisses utilisés sont conformes à la norme NF A 35-015. Leur utilisation est limitée aux :

- barres de montage,

- armatures en attente de diamètre inférieur ou égal à 16 mm exposées à un pliage suivi d'un dépliage,

### Armatures à haute adhérence

(normes NF A 35-016-1 et A 35-019-1)

Toutes les armatures à haute adhérence sont conformes aux normes NF A 35-016-1 et NF A 35-019-1 et sont de nuance E500.

Elles sont approvisionnées en longueur telle que toute armature transversale puisse ne pas comporter plus de tronçons que si elle était constituée d'éléments de 12 m.

Les armatures à haute adhérence doivent en outre présenter une résistance à la fatigue conforme aux dispositions de la norme NF A 35-019-1 et de l'article 7.3.3 de la norme NF A 35- 016-1.

### Protection contre la corrosion des armatures

Le dispositif de protection contre la corrosion des armatures de béton armé proposé par le titulaire, est soumis à l'acceptation du maître d'œuvre.

### Dispositifs de raboutage pour armatures de béton armé

(normes NF A 35-020-1 et NF A 35-020-2)

Les dispositifs de raboutage éventuellement utilisés pour le raccordement des armatures de béton armé sont admis à la marque AFCAB-Dispositifs de raboutage ou d'ancrage d'armatures du béton.

## BETONS ET MORTIERS HYDRAULIQUES

(art. 81 à 83 du fasc. 65 du CCTG, norme NF EN 206-1)

Les essais relatifs aux épreuves (études, convenances, contrôles) doivent être réalisés sur chacun des bétons de classe de résistance supérieure à C25/30 prévus au marché. La notion de famille définie dans la norme NF EN 206-1 n'est pas retenue pour ce qui concerne les études, convenances et contrôles.

Les spécifications relatives à la consistance et à la teneur en air sont définies en terme de valeurs cibles.

Compte tenu de la disparité des types d'éprouvettes utilisées en Europe, la classe de résistance d'un béton s'exprime avec deux valeurs (ex. C30/37), la première correspondant à des résultats en compression obtenus en écrasant des éprouvettes cylindriques, l'autre des éprouvettes cubiques.

La détermination des résistances est appréciée à partir d'essais réalisés sur des éprouvettes cylindriques conformes à la norme NF EN 12390-1.

Par dérogation au fascicule 65 du CCTG, les désignations, les classes d'exposition, la classe de résistance au sens de la norme NF EN 206-1, le dosage en liant, les destinations et les caractéristiques complémentaires exigées des différents bétons sont indiqués dans le tableau ci-après.

La classe de chlorure pour chacune des parties d’ouvrage est définie en référence au tableau NA 5.2.7 de la norme NF EN 206-1.

### Définition des bétons

(art. 81 à 83 du fasc. 65 du CCTG, norme NF EN 206-1)

Les spécifications destinées à assurer la durabilité du béton sont celles données dans la norme NF EN 206-1 complétées par les indications des articles suivants en fonction des classes d’exposition des différentes parties d’ouvrage.

| Parties d’ouvrages | Classe d’exposition | Classe de résistance Minimum | Classe de Consistance | Nature du ciment | Dimension maximale des granulats (mm) | Eeff/Leq Vis-à-vis de la durabilité | Classe de chlorures | Caractéristiques complé-mentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | XF1 | C 30/37 | S2 |  | 20 |  | Cl 1,0 |  |
| Béton de blocage | XF1 | C 30/37 | S2 |  | 20 |  |  |  |
| Béton de structure en zone immergée ou marnante (béton de scellement des équipements de porte, perrés…) | XC4, XF3 | C 35/45 | S2 | CEM I ou CEM II/A (S ou D) | 20 | 0,50 | Cl 0,20 | BPS |
| Béton de structure en partie aérienne (massifs, couronnement de palplanches..) | XC2, XF3 | C 35/45 | S2 | CEM I ou CEM II/A (S ou D) | 20 | 0,50 | Cl 0,20 | BPS |

#### Mortiers

Les mortiers sont titulaires de la marque NF-Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique au titre de scellement ou de calage.

#### Commentaires concernant les spécifications fournies dans les tableaux précédents

En complément des dispositions du tableau NA.F.1 de la norme NF EN 206-1, l'exigence relative au rapport Eeff/Leq est applicable à chaque gâchée de la charge.

#### Consistance des bétons

La consistance de tous les bétons est déterminée par l'essai d'affaissement selon la norme NF EN 12350 2 pour les classes de consistance S1 à S4 et par l'essai d'étalement selon la norme NF EN 12350-5 pour la classe de consistance S5. La classe de consistance S1 n'est autorisée que pour les bétons préfabriqués.

### Constituants des mortiers et bétons

(art. 82 du fasc. 65 du CCTG).

#### Granulats

(art. 82.2 du fasc. 65 du CCTG, normes NF EN 12620, XP P 18-545, FD P 18-542)

Pour chaque formule de béton, la dimension nominale supérieure du plus gros granulat est proposée et justifiée par l’entrepreneur dans son PAQ. Dans tous les cas, elle est limitée à 20 mm et doit être adaptée à la dimension et à la densité du ferraillage des pièces à bétonner.

Les granulats sont des granulats naturels courants, conformes aux normes NF EN 12620 et XP P 18 545.

Les granulats récupérés sur l'installation de production considérée à partir des eaux de lavage ou de béton frais sont interdits pour les bétons dont la classe de résistance en compression est supérieure ou égale à C35/45.

Les granulats doivent impérativement être approvisionnés à la centrale sur un stockage primaire.

Des stocks sont constitués sur une aire bétonnée présentant une pente assurant l'évacuation des eaux d'essorage.

Le volume de ces stocks et l'organisation des manutentions doivent être tels qu'au moment du transfert à la centrale, la durée d'essorage effectif soit de trois jours pour le sable et de deux jours pour les gravillons.

L'entrepreneur doit prévenir immédiatement le maître d'œuvre des modifications qui peuvent survenir dans la production des granulats.

Lors de la livraison des granulats sur le lieu d'utilisation, le titulaire doit contrôler les bordereaux de livraison et l'aspect visuel des granulats.

##### Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" RAG

Tous les granulats (gravillons et sables) doivent être qualifiés vis-à-vis de l'alcali-réaction, conformément aux prescriptions du fascicule de documentation FD P 18-542.

Dans le cas de sables fillérisés, les fillers doivent être qualifiés séparément des sables vis-àvis de l'alcali-réaction. Ils sont qualifiés soit, lorsque la granulométrie du filler correspond à la coupure 0-0,315mm, par l'essai cinétique visé par la norme XP P 18-594, soit, dans le cas contraire, en appliquant les clauses relatives aux additions mentionnées au paragraphe "Additions pour bétons" du même sous-article du présent CCTP.

Les granulats doivent être qualifiés non réactifs (NR). Toutefois, des granulats potentiellement réactifs à effet de pessimum (PRP), peuvent être utilisés sous réserve que les deux conditions du chapitre 9 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcaliréaction" édité par le LCPC en juin 1994 soient vérifiées.

En l'absence de justification de la qualification des granulats, ces derniers sont considérés comme potentiellement réactifs (PR) et toutes les dispositions du présent CCTP relatives aux granulats PR leur sont applicables.

Les granulats doivent être non réactifs (NR). Toutefois, des granulats potentiellement réactifs à effet de pessimum (PRP) peuvent être utilisés sous réserve que les deux conditions du chapitre 9 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994 soient vérifiées. Si ces conditions ne sont pas vérifiées, les granulats sont considérés comme potentiellement réactifs (PR) et toutes les dispositions du présent CCTP relatives aux granulats potentiellement réactifs leurs sont applicables.

De même, des granulats potentiellement réactifs (PR) peuvent être utilisés sous réserve qu'au moins une des quatre conditions suivantes soit vérifiée :

- Condition 1 : La formulation satisfait à un critère analytique (bilan des alcalins) effectué conformément aux prescriptions du chapitre 5 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994.

- Condition 2 : La formulation satisfait à un critère de performance (essais de gonflement) effectué conformément aux prescriptions du chapitre 6 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994.

- Condition 3 : Sur la base des prescriptions du chapitre 7 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994, le maître d'oeuvre juge que la formulation offre des références d'emploi suffisamment convaincantes.

- Condition 4 : Le béton proposé contient des additions minéralogiques inhibitrices en proportions suffisantes, eu égard aux prescriptions du chapitre 8 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994.

##### Dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du gel G et G+S

Les caractéristiques des granulats doivent respecter les spécifications suivantes définies dans l'esprit du guide "Recommandations pour la durabilité des bétons durcis soumis au gel" édité par le LCPC en décembre 2003 :

| Caractéristiques | Béton G | Béton G+S |
| --- | --- | --- |
| Sable : friabilité (1) selon P 18- 576 | FS < ou = 40 | FS < ou = 40 |
| Sable : équivalent de sable sur la fraction 0/2 selon la norme NF EN 933-8 | alluvionnaires et concassés ES > ou = 65 ; essai au bleu selon la norme NF EN 933-9 non accepté | alluvionnaires et concassés ES > ou = 60 ; essai au bleu selon la norme NF EN 933-9 non accepté |
| Sable : passant à 0,063 mm (2) | < ou = 9 % e = 3 | < ou = 9 % e = 3 |
| Sable : module de finesse (3) | Ls < ou = 2,8 e = 0 ,6 | Ls < ou = 2,8 e = 0,6 |
| Gravillons : sensibilité au gel et absorption d'eau selon les normes NF EN 1367-1 et NF EN 1097-6 (4) | pour chaque classe granulaire WA24 < ou = 1 % ou F2 | pour chaque classe granulaire WA24 < ou = 1 % ou F2 |
| Gravillons : Dmax selon la norme XP P 18-545 | < ou = 25 mm | < ou = 25 mm |

(1) Chaque sable utilisé seul ou comme composant d'un mélange doit satisfaire aux valeurs spécifiées pour la propreté et, dans le cas de sables dont le D est supérieur à 1 mm, aux valeurs spécifiées pour la friabilité.

(2)  Le passant à 0,063 mm comprend d'éventuelles additions utilisées comme correcteur de la granularité des sables.

Les sables comportant une teneur en fines supérieures à 9 % dans les mêmes conditions que ci-dessus peuvent engendrer un mauvais comportement au gel. Leur emploi peut toutefois être envisagé à condition de vérifier dans l'épreuve d'étude que les spécifications exigées dans le guide technique "Recommandations pour la durabilité des bétons durcis soumis au gel" édité par le LCPC en décembre 2003 sont respectées.

(3) La limite supérieure du module de finesse Ls et l'étendue e s'appliquent au sable n'ayant pas fait l'objet d'un mélange et au sable reconstitué par le producteur de granulats.

Pour le sable recomposé sur la centrale à béton, le module de finesse correspond au centième de la moyenne pondérée des refus cumulés des sables constituant le mélange, exprimés en pourcentage. Les refus correspondent aux tamis entrant dans la définition du module de finesse.

La pondération est effectuée suivant les proportions relatives des sables entrant dans le mélange.

L'exigence concernant l'étendue du module de finesse est satisfaite lorsque l'étendue de chaque composant du sable recomposé est conforme à la valeur indiquée dans le guide technique

"Recommandations pour la durabilité des bétons durcis soumis au gel" édité par le LCPC en décembre 2003.

(4)  Seul le critère d'absorption d'eau WA24 est re tenu pour qualifier la résistance au gel des gravillons. Chaque classe granulaire doit avoir une valeur d'absorption d'eau WA24 inférieure ou égale à 1 %. A défaut, il est possible d'utiliser des gravillons présentant une valeur de WA24 supérieure à 1 % à condition que ceux-ci soient résistants au gel et classés dans la catégorie F2 définie dans la norme NF EN 12620. Dans ce cas, la résistance au gel est déterminée suivant la norme NF EN 1367-1.

#### Ciments

(art. 82.1 du fasc. 65 du CCTG, normes FD P 15-010, NF EN 197-1, NF P 15-302, NF P 15- 317, NF P 15-318, NF P 15-319).

Pour chaque lot de fourniture, l'entrepreneur procède à une vérification des emballages et bordereaux de livraison.

Le titulaire doit effectuer des prélèvements conservatoires de ciment de 10 kg pour chaque lot de ciment utilisé pour les épreuves d'étude et de convenance des bétons et de 5 kg pour chaque partie d'ouvrage. Ces prélèvements sont effectués soit dans le silo à l'aide d'un dispositif installé sur la colonne montante, soit au droit du malaxeur. Les méthodes de prélèvement et d'échantillonnage des liants doivent être conformes à la norme NF EN 196-7.

L'ensemble des opérations de transport et de stockage des liants, à partir du lieu de livraison jusqu'à la mise en œuvre, doit être conçu de manière à éviter toute cause d'atteinte à leur qualité (cf. article 1 de l'annexe B au Fascicule 65 du CCTG).

##### Contrôle interne

Pendant toute la durée des travaux de bétonnage, le titulaire fournit au maître d'œuvre les relevés statistiques du fabricant de ciment comprenant moyenne, écart-type et coefficient de variation. En complément à l'article 85.1B du fascicule 65 du CCTG, le fournisseur de ciment présente, à l'appui de ses résultats d'auto-contrôle, un engagement sur le respect de la valeur minimale retenue C min.

##### Contrôle extérieur

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que le maître d'œuvre peut faire réaliser des prélèvements en vue de faire réaliser les essais suivants :

- identification rapide,

- temps de prise,

- expansion à chaud,

- flexion - compression à 7 et 28 jours,

- chaleur d'hydratation.

##### Dispositions particulières liées à la limitation de la chaleur d'hydratation LCH

Le titulaire doit utiliser des ciments à faible exothermie et à prise lente. Les ciments de la classe de résistance à court terme R sont notamment proscrits.

##### Dispositions particulières liées à la limitation du retrait LRE

La teneur maximale en ciment est limitée à 385 kg/m3.

La résistance caractéristique du béton est d'au moins 30 MPa à 28 jours sur cylindres.

Afin de limiter le retrait endogène, les dalles des ouvrages mixtes doivent être réalisées avec un béton dont le rapport Eeff/Leq doit être supérieur à 0,4.

##### Dispositions particulières liées aux réactions de gonflement interne

##### Réaction alcali-silice RAG

##### Contrôle interne

Dans le cas où le dossier carrière montre que les granulats sont potentiellement réactifs, et si la justification de la formule se fait par référence au chapitre 5 du document intitulé "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994, il est rappelé que des essais de détermination des teneurs en alcalin réactif des ciments sont à réaliser conformément à la norme NF EN 196-2. Ces essais ont pour objet de confirmer les données statistiques de la cimenterie et sont effectués au début du chantier, au cours des épreuves d'étude, ou avant les épreuves de convenance en cas d'utilisation d'un béton disposant de références.

##### Contrôle extérieur

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que le maître d'œuvre peut faire effectuer sur les prélèvements de ciment des mesures de taux d'alcalins et de teneurs en laitier.

##### Réaction sulfatique interne RSI

Conformément aux indications du document intitulé «Recommandations sur la prévention des désordres dus à la RSI» édité par le LCPC en août 2007, en cas d’élévation de température excessive et en fonction du niveau de prévention retenu pour l’ouvrage ou la partie de l’ouvrage, le titulaire peut être amené à utiliser des ciments particuliers.

##### Dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du gel G et G+S

Le ciment et son dosage doivent respecter les caractéristiques suivantes :

| Caractéristiques | Béton G | Béton G+S |
| --- | --- | --- |
| Type et classe | CEM I ou CEM II/A et B sauf cendres volantes 42,5 N - 42,5 R (2) et supérieure | CEM I PM ou ES (1) ou CEM II/A (S, D) PM ou ES (1) 42,5 N - 42,5 R (2) et supérieure |
| Dosage minimal pour un béton armé ou précontraint 0/20 | 385 kg/m3 | 385 kg/m3 |

Pour ces bétons, l'entrepreneur peut réduire les dosages en liant équivalent en dessous de

385 kg/m3, dans la limite de 350 kg/m3 pour la classe XF3 et de 370 kg/m3 pour la classe XF4, sous réserve de justifier la résistance au gel interne par l'essai pertinent des normes NF P18-424 ou NF P18-425, selon le degré de saturation en eau du béton. Le titulaire doit également justifier la résistance à l’écaillage par l’essai défini dans la norme XP P 18-420 en cas de gel en présence de sels de déverglaçage.

Les fines des sables et des sables de correction granulaire passant au tamis de 0,063 mm ne peuvent pas être comptabilisées dans le ciment.

(1)  Le titulaire doit utiliser des ciments PM ou ES au sens des normes NF P 15-317 et NF P 15-319 pour réduire les risques de réaction sulfatique en présence de sels de déverglaçage dont la teneur en sulfates solubles est supérieure à 3 %.

(2)  Le titulaire doit limiter la microfissuration superficielle du béton, et de ce fait, la pénétration des chlorures, en utilisant des ciments peu exothermiques, en particulier pour la réalisation des pièces massives. L'utilisation des ciments de la classe de résistance à court terme R est donc déconseillée.

#### Additions pour bétons

(art. 82.6 du fasc. 65 du CCTG, normes NF P 18-506, NF P 18-508, NF P 18-509, NF EN 450, NF EN 13263-1+A1)

##### Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" RAG

Les fillers siliceux ne sont admis que sous réserve que la formule de béton proposée satisfasse à un critère de performance (essai de gonflement) conformément aux prescriptions du chapitre 6 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcaliréaction" édité par le LCPC en juin 1994.

Si les granulats sont PRP, les cendres volantes de houille ne sont admises qu'à la condition que leur teneur totale en alcalins soit inférieure à 2%.

Si les granulats sont NR ou PRP, les fillers siliceux ne sont admis que sous réserve que la formule de béton proposée satisfasse à un critère de performance (essai de gonflement) conformément aux prescriptions du chapitre 6 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994.

Si les granulats sont PRP, les cendres volantes de houille ne sont admises qu'à la condition que leur teneur totale en alcalins soit inférieure à 2%.

Si les granulats sont PR ou considérés comme tels, si l'entrepreneur choisit de justifier sa formulation en effectuant un bilan des alcalins, ce dernier est effectué conformément aux prescriptions du chapitre 5 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994, les alcalins des additions étant pris en compte dans le bilan avec le coefficient d'activité 0,17 pour les pouzzolanes, les cendres volantes et les fumées de silice et avec le coefficient 0,5 pour les laitiers, les fines siliceuses et les fines calcaires. Si au contraire, l'entrepreneur choisit de justifier sa formulation par des essais de performances (essais de gonflement), ceux-ci sont réalisés sur les formules incluant les additions.

Quelle que soit la démarche adoptée pour valider la formule de béton, toute modification dans la qualité ou la nature des additions est interdite à moins de reproduire l'ensemble de la démarche ayant permis de justifier la formule initiale.

##### Dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du gel G et G+S

Seuls les laitiers moulus et les fumées de silice sont susceptibles de ne pas altérer la résistance au gel des bétons durcis. Les cendres volantes sont interdites dans tous les cas.

Si les additions sont utilisées comme correcteur de la granularité des sables ou en addition au ciment (CEM I), les dosages maximaux suivants par rapport au poids du ciment sont à respecter :

- 10% pour les fumées de silice,

- 30% pour les laitiers moulus,

- 15% pour les additions calcaires (certaines peuvent augmenter la sensibilité à l'écaillage), étant entendu que le total du dosage en additions calcaires et laitiers moulus ne doit pas dépasser 30%.

Si les additions sont utilisées en substitution partielle au ciment CEM I, elle n'est autorisée que pour les bétons G ; le dosage minimal s'applique alors au liant recomposé ciment + addition.

Pour un béton dont le diamètre maximal du granulat D max est égal à 20 mm, les quantités maximales suivantes, données en kg/m3, doivent être respectées :

| Classes d'exposition | XF1 | XF2 | XF3 | XF4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laitiers moulus | 50 | 0 | 50 | 0 |
| Fumées de silice | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Additions calcaires | 50 | 0 | 0 | 0 |

Pour un béton dont le diamètre maximal du granulat Dmax est différent de 20 mm, les quantités d'additions à ajouter ou à déduire, en pourcentage des valeurs indiquées dans le tableau précédent, sont données dans le fascicule 65 du CCTG.

Pour une même formule, une seule addition est autorisée en substitution dans une formule donnée.

#### Eau

(art. 82.3 du fasc. 65 du CCTG)

Il est rappelé que l'eau de gâchage doit respecter les prescriptions de la norme NF EN 1008.

En l'absence d'étude appropriée, l'eau de récupération de l'industrie du béton ne peut pas être employée. Une étude particulière est notamment nécessaire pour une utilisation en béton architectural, béton précontraint, béton avec air entraîné et béton en environnement agressif. En tout état de cause, seule l'eau décantée ayant atteint une masse volumique inférieure à 1,02 et déshuilée peut être utilisée.

#### Produits de cure

Les produits de cure éventuels devront figurer sur la liste ministérielle d'agrément. Ils seront proposés par le titulaire à l'agrément du maître d'œuvre au moment de l'étude de composition des bétons et suivant les stipulations de l'article 74-6 du fascicule 65-A.

Une cure par application d'un produit de protection temporaire imperméable pourra être autorisée à la place d'une cure par humidification, sous réserve de résultats probants d'une épreuve de convenance (réalisation d'un essai) relative à l'élimination du film.

Dans tous les cas, le produit de cure ne devra pas laisser de traces incompatibles avec l’aspect esthétique des parties vues de l’ouvrage.

### Etude des bétons

(art. 85.1 du fasc. 65 du CCTG)

Il est précisé que les dispositions de l'article 85.1 du fascicule 65 du CCTG s'appliquent en considérant qu'un prélèvement comporte trois éprouvettes.

#### Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" RAG

##### Justification de la qualification des granulats

Si les granulats bénéficient du droit d'usage de la marque NF-Granulats, avec qualification visà- vis de l'alcali-réaction en NR ou PRP, le certificat de conformité des granulats à la marque NF, qui donne leur qualification vis-à-vis de l'alcali-réaction, doit être annexé au dossier d'étude des bétons.

Si les granulats ne bénéficient pas du droit d'usage de la marque NF-Granulats mais si le producteur de granulats dispose d'un dossier carrière élaboré conformément aux prescriptions du document "Guide pour l'élaboration du dossier carrière" édité par le LCPC en juin 1994 et approuvé par le maître d'œuvre, le dossier d'étude des bétons doit contenir les extraits du plan qualité du producteur permettant de certifier la qualification vis-à-vis de l'alcali-réaction des granulats utilisés. Ces documents sont accompagnés des résultats des contrôles internes effectués par le producteur de granulats.

En l'absence de granulats titulaires de la marque NF-Granulats et d'un dossier carrière approuvé par le maître d'œuvre, le titulaire fait réaliser, à ses frais, les essais permettant la qualification des granulats conformément aux prescriptions du fascicule de documentation FD P 18-542. Les résultats de ces essais sont joints au dossier d'étude des bétons.

##### Justification de la possibilité d'utilisation des granulats

Si les granulats sont potentiellement réactifs (PR), le titulaire doit intégrer dans le dossier d'étude des bétons, tous les résultats des essais visés par les chapitres 5 ou 6 ou 8 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994. Ces essais sont réalisés à ses frais.

Si les granulats sont potentiellement réactifs à effet de pessimum (PRP), l'entrepreneur doit intégrer dans le dossier d'étude des bétons tous les résultats des essais permettant de vérifier que les conditions 1 et 2 du chapitre 9 du guide "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994 sont vérifiées. Ces essais sont réalisés à ses frais.

Dans le cas de la reconduction d'une formule de béton, l'entrepreneur doit tout de même réaliser ces essais, avant les épreuves de convenance.

#### Dispositions particulières liées à la réaction sulfatique interne

##### Généralités

Dans le cadre des épreuves d'étude, le titulaire doit démontrer que la température maximale susceptible d’être atteinte par le béton de toutes les parties d'ouvrage - compte tenu du planning de réalisation, du programme de bétonnage et des éventuelles dispositions particulières proposées par le titulaire - respecte la température maximale fixée dans le document intitulé «Recommandations sur la prévention des désordres dus à la réaction sulfatique interne» édité par le LCPC en août 2007.

Si la température maximale donnée par la méthode simplifiée constituant l'annexe IV de ce document excède le seuil fixé pour le niveau de prévention requis, une étude plus précise doit être entreprise par l'entrepreneur, à ses frais, pour valider la formule proposée et pour définir la température maximale du béton à la livraison.

### Epreuves de convenance

(art. 85.3 du fasc. 65 du CCTG)

Tous les bétons de classe supérieure ou égale à C25/30 sont soumis aux épreuves de convenance. Celles-ci sont réalisées dans le cadre du contrôle intérieur et sont à la charge du titulaire.

Un essai de rendement doit être effectué. Il doit permettre de vérifier l'inégalité suivante :

0.975 < masse volumique théorique / masse volumique réelle < 1.025

L'entrepreneur doit réaliser un élément de béton témoin relatif à la poutre de couronnement afin d'apprécier les difficultés de mise en place du béton.

Si l'élément témoin est accepté par le maître d'œuvre, le point d'arrêt est levé ; l'élément témoin est alors démoli et évacué en décharge aux frais du titulaire.

Si cet élément témoin est refusé par le maître d'œuvre, le titulaire l'évacue en décharge et le recommence à ses frais, autant de fois que nécessaire.

#### Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" RAG

Si les granulats sont potentiellement réactifs (PR), l'épreuve de convenance intègre la réalisation des essais visés par les chapitres 5 ou 6 ou 8 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994. La réalisation de ces essais est à la charge du titulaire.

### Fabrication, transport et manutention des bétons

(chap. 8 du fasc. 65 du CCTG, norme NF EN 206-1)

#### Généralités

Le béton est fabriqué par le titulaire soit dans une centrale de chantier, soit dans une 	centrale de béton prêt à l'emploi (BPE), soit dans une usine de préfabrication.

Dans tous les cas, il doit respecter la norme NF EN 206-1 et l'unité de fabrication est soumise à l'acceptation du maître d'œuvre. Cette dernière s'effectue sur la base du respect des	caractéristiques détaillées précisées dans l'annexe B du fascicule 65 du CCTG. Il est notamment tenu compte de l'existence d'une capacité de stockage des ciments et des granulats et d'une	 capacité de production compatibles avec les exigences du chantier.

Les bétonnières portées sont des cuves agitatrices et non des camions malaxeurs. De ce fait, la vérification des tolérances de dosage sur chaque constituant doit être réalisée sur chaque gâchée.

Les exigences concernant les rapports maxi Eaueff / Lianteq doivent être respectées pour chaque gâchée.

Si le béton provient d'une centrale de BPE, il doit être titulaire de la marque NF-BPE. Ainsi, soit la centrale est titulaire de la marque NF-BPE (procédure conventionnelle), soit le béton est certifié pour le chantier (procédure particulière).

Chaque livraison de béton de structure est accompagnée du bordereau d'impression des pesées qui est visé par le titulaire dans le cadre du contrôle interne. Ce document est également tenu à la disposition du maître d'œuvre.

#### Contrôle interne à la charge de l'entrepreneur lors du processus de fabrication

Le titulaire doit contrôler les conditions de stockage et de transport des granulats aux emplacements réservés dans le cas de recours à une centrale alimentée par des granulats provenant de gisements ou d'identités différents. Il doit s'assurer que toutes les dispositions sont prises pour éviter les mélanges inopportuns.

##### Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" RAG

En l'absence de granulats titulaires de la marque NF-Granulats et d'un dossier carrière approuvé par le maître d'œuvre, le titulaire doit réaliser sur chaque dépôt de granulats et à chaque renouvellement de stock, des essais rapides permettant la qualification des granulats conformément aux prescriptions du fascicule de documentation FD P 18-542. Les résultats de ces essais sont fournis au maître d'œuvre avant chaque phase de bétonnage. Le nombre de ces essais doit être au moins de trois pour un tas de 1000 m3 et au moins de deux pour un tas de m3.

L'acceptation des résultats de ces essais par le maître d'œuvre est une condition nécessaire à la levée des points d'arrêt avant bétonnage.

#### Epreuve de contrôle

(art. 86 du fasc. 65 du CCTG)

Tous les bétons de classe supérieure à C25/30 sont soumis à l'épreuve de contrôle. Les essais réalisés dans le cadre de celle-ci ne relèvent pas des spécifications de la norme NF EN 206-1 qui s'appliquent aux contrôles de production et de conformité de l'installation de fabrication.

Ils sont effectués par un laboratoire de contrôle qui doit, soit être accrédité COFRAC, soit avoir subi, avec succès et moins d'un an avant le premier essai, un audit basé sur un référentiel d'accréditation équivalent. Ils font l'objet de rapports qui doivent être transmis au maître d'œuvre au fur et à mesure de l'obtention des résultats.

Les parties d’ouvrage et le nombre de prélèvements sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

| Partie d’ouvrage | Nombre de prélèvements |
| --- | --- |
| Poutre de couronnement | 3 pour l'ensemble et au moins un prélèvement par phase de bétonnage |

De plus, il est effectué par le titulaire au minimum deux essais de consistance de béton frais sur chaque camion de livraison (un essai avant la mise en œuvre et un essai au cours de la mise en œuvre) ou dans le cas de fabrication du béton sur chantier, un essai par heure de bétonnage.

Les éprouvettes de béton, dont la fourniture est à la charge du titulaire, doivent être transportées au laboratoire et démoulées dans les trois jours suivant leur confection et être placées en atmosphère normalisée dans les trois heures suivant leur démoulage.

Les dispositions pour obtenir les conditions de conservation normalisées sont à la charge du titulaire, qui doit les préciser dans son PAQ. Le respect de la fourchette des températures rappelées ci-dessus est notamment contrôlé obligatoirement avec un thermomètre mini/maxi maintenu à proximité des éprouvettes.

##### Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" RAG

Dans le cas où les granulats ont été qualifiés de potentiellement réactifs, le maître d'œuvre peut faire effectuer par phase de bétonnage un essai de gonflement visé par le chapitre 6 du guide "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction"édité par le LCPC en juin 1994, conformément aux dispositions de l'article 9.2 du CCAP sur la réception de l'ouvrage.

Le gonflement doit être inférieur à 200 μm/m à cinq mois.

#### Equipements des centrales à béton

Il est rappelé que les centrales à béton, quel que soit leur type, doivent être équipées conformément aux exigences de l'article 83 et de l'annexe B du fascicule 65 du CCTG.

## élément préfabrique en béton armé

### Regard

Ils pourront être :

- soit préfabriqués en béton armé vibré, éventuellement équipés en cours de préfabrication et constitués d'éléments emboîtables étanches; ils seront conformes aux stipulations du fascicule 70 et agréés par les représentants du Maître d’œuvre,

- soit coulés en place avec des parois en béton de 0,20 m d'épaisseur sous chaussée, un radier de 0,15 m d'épaisseur et un cadre supérieur en béton armé intégrant le cadre du dispositif de fermeture (grille plate ou concave, dalle de fermeture en béton ou en fonte ductile type chaussée). Les traversées de parois seront réalisées en utilisant des pièces spéciales scellées et munies de joints afin de garantir leur étanchéité.

### Chambre de tirage

Elles pourront soit être fabriquées sur site, soit constituées d'éléments standard. Elles seront étanches. Les traversées de parois seront réalisées en utilisant des pièces spéciales scellées et munies de joints afin de garantir leur étanchéité.

## COFFRAGES

Les prescriptions du chapitre V du fascicule 65 s’appliquent.

Les bois de blindages, échafaudages et supports sont choisis par le titulaire dans le cadre des prescriptions de la norme NF B 52 001 et dans les catégories correspondant aux contraintes calculées.

Les coffrages présenteront une rigidité suffisante pour résister, sans déformation, aux charges et aux chocs auxquels ils seront exposés. Le titulaire décoffrera les ouvrages en béton armé par l’application d’efforts purement statiques (pas de choc) et ce, seulement après que le béton ait acquis une résistance suffisante pour reprendre, sans dommage, les efforts qui lui sont appliqués.

Le titulaire soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre les produits de cure et les produits de décoffrage qu’il compte utiliser dans le cadre du projet. Ils doivent présenter une totale innocuité vis à vis des coffrages du béton, de l’aspect des parements (absence de tâches ou de farinage) et du personnel.

Les banches seront conformes à la norme NF P93-350.

## equipements métalliques divers

### Produits d’apports pour soudages

Le titulaire proposera à l'agrément du Maître d'œuvre le type et la qualité des électrodes ou du fil fourré à utiliser pour la soudure des différents éléments de charpente métallique.

Les règlements à prendre en copte sont :

- Titre V du fascicule 4 du C.C.T.G.,

- art. 2.5 du fascicule 66 du C.C.T.G.

- normes NFA 81.309, NFA 81-340, NFA 81.311, NFA 81-316, A 81-350, A 81-311.

#### Choix et provenance des produits d'apport

Comme indiqué à l'article III.5.1 du Fascicule 66 du C.C.T.G., le Programme de soudage précisera la désignation normalisée, la désignation commerciale et la provenance des produits d'apport pour soudage. Tous les produits utilisés pour le soudage, y compris les gaz et les flux solides, seront conformes aux normes françaises homologuées.

Les enrobages d'électrodes et les flux des fils fourrés seront de type basique.

#### Compatibilité des produits d'apport

Les produits d'apport pour soudage devront être compatibles avec les nuances d'acier mises en œuvre.

Ils seront notamment conformes aux prescriptions de l'Article III.5 du Fascicule 66 du C.C.T.G.

- les boulons de liaison des pièces courantes.

## protection anti corrosion des structures existantes

### Préparation de surface

Le décapage mécanique est obtenu nettoyage à la main. Cette projection doit être effectuée sur surface sèche, le degré hygrométrique et la température de l'air ambiant étant respectivement inférieur à 80 % et supérieur à 5 °C.

La surface préparée doit présenter un degré de décapage Sa3 de l'échelle suédoise S ISO 55900.

### Peinture

Art 2.2 du fascicule 56

Tous les produits entrant dans la composition d´un système de peinture devront provenir du même fournisseur. Les produits mélangés à la mise en œuvre pour constituer les peintures proviendront également du même fournisseur, y compris les diluants d´application.

Tous les produits feront l´objet d´une fiche descriptive donnée par le fournisseur et éventuellement de caractéristiques intégrées dans une fiche de certification de systèmes de peinture.

#### Définition des systèmes de protection

L’entrepreneur devra se conformer au chapitre 4 du fascicule n° 56 du CCTG  concernant la protection des ouvrages métalliques existants contre la corrosion (arrêté NOR : ECOM0400013A du 12 février 2004).

Les systèmes de protection bénéficieront d’une certification délivrée par l’Association pour la Certification et la Qualification en Peinture Anticorrosion (ACQPA) ou par un autre organisme de certification respectant les critères de la norme NF EN 45011 et délivrant des certificats sur la base d’un référentiel équivalent.

Les épaisseurs définies ci-dessous s’entendent comme épaisseurs sèches.

#### Conditions de réception des peintures

(Fascicule 56)

Il sera effectué pour chaque type de peinture un prélèvement par lot de fabrication approvisionné.

Sur ces prélèvements, les essais suivants seront effectués :

  - Mesure de la masse volumique (norme NFT 30.020) ;

  - Détermination de l’extrait sec (norme NFEN  ISO 30.084) ;

  - Détermination de la teneur en cendres (norme NFT 30.012).

Les résultats de ces essais doivent être identiques à ceux figurant dans les fiches de caractéristiques d’indentification rapide. Dans le cas contraire, après une analyse complète du prélèvement litigieux de ces analyses, le lot est accepté ou rebuté.

La fourniture des produits est à la charge du titulaire. Les analyses sont à la charge du Département si les résultats sont favorables. Ils sont à la charge du titulaire si les résultats sont défavorables et dans ce cas, les produits faisant partie de la même livraison ou du même lot de fabrication sont rebutés et remplacés par le titulaire et les surfaces ayant pu être recouvertes par ces produits sont à refaire totalement.

#### Approvisionnement et stockage des peintures

Quels que soit le système utilisé, l’approvisionnement des différents composants proviendra d’une même fabrication ou d’un même bain.

L’approvisionnement devra être effectué en récipients de volume tel que les cadences de peinturage ne conduisent à aucun fractionnement du contenu.

En complément de l’article 2.2.2 et 2.2.3 du fascicule 56 du C.C.T.G., les peintures seront livrées en bidons d’origine de conformité aux produits agréés. Elles devront être prêtes à l’emploi et une dilution des peintures sera effectuée conformément à la fiche de certification de chaque produit.

L’intégrité des contenants est garantie, selon le cas par une capsule sertie. Le récipient reçoit, après prélèvements pour essais, une marque distinctive.

Les récipients devront porter de façon durable et lisible les indications destinées à identifier la peinture ainsi que les mentions de sa provenance et de sa destination.

Le Maître d’Œuvre pourra rebuter toute fourniture dont l’emballage se trouverait avarié au moment de la réception ou de l’emploi et également rebuter les récipients dont le marquage serait incomplet ou dont l’étiquette aurait disparu.

Le local utilisé, par le titulaire, pour le stockage des peintures devra être clos et couvert. Les produits de peinture seront garantis de l’humidité et de la température extérieure par une aération et un isolement convenable. Dans ce local, les produits devront être séparés les uns des autres par nature. Le titulaire aura la garde et la responsabilité des peintures. Toute peinture avariée à la sortie du magasin sera rebutée.

#### Couleur de la peinture de la couche de finition

La teinte de la couche de finition (RAL) est indiqué sur les plans.

## Scellement de barres d'ancrages

### Barres d’ancrages

Les barres d'ancrage seront en acier haute adhérence, d'une longueur droite variable et crossées à leur extrémité.

Les spécifications techniques des armatures en acier HA du paragraphe 2.9.2 sont applicables.

### Produits de scellement

Les procédés, les types de coulis et les matériels employés pour le dosage de tous les constituants qui seront proposés par le titulaire devront être soumis à l'agrément du maître d'œuvre.

Les ciments utilisés pour la confection des produits seront obligatoirement des ciments prise mer (PM-ES) de classe 42,5.

L'eau entrant dans la composition du coulis doit être conforme à la norme NF P 18.303. Les coulis pour scellements ne comporteront pas de bentonite.

Dans sa proposition, l'entrepreneur proposera une formulation qui minimise le retrait du coulis.

## FOURREAUX

Les fourreaux sous trottoirs sont en PVC et leurs lance-câbles en matériaux imputrescibles ou inoxydables.

## Garde corps

(norme XP P 98-405)

### Généralités

Les garde-corps sont conformes aux plans joints au présent CCTP.

Il s'agit de garde-corps pour piétons tels que définis dans la norme XP P 98-405.

### Qualité des matériaux

Les éléments constitutifs des garde-corps sont conformes aux prescriptions de la norme XP P 98-405.

### Protection contre la corrosion

(fasc. 56 du CCTG)

La protection contre la corrosion, y compris celle de la boulonnerie, est assurée par galvanisation à chaud dans un atelier accepté préalablement par le maître d'œuvre, suivie d'une mise en peinture avec application automatisée (thermolaquage ou équivalent) d'un système titulaire de la marque ACQPA-Systèmes anticorrosion par peinture, de classe de certification C4GNV.

Celle-ci fait l'objet des garanties découlant de l'application des tableaux 6 et 7 du fascicule 56 du CCTG.

## Conduites et drains PVC

### Conduite PVC

Les conduites en PVC seront des conduites rigides labellisées en PVC de classe CR8 assemblées par emboîtements non collés, l'étanchéité entre éléments étant assurée par des joints en caoutchouc.

Elles devront satisfaire aux normes NF T 54-016-1 à 7.

### Drains en PVC

Les drains seront de type Réhau rigide (forme en fer à cheval) en PVC assemblés par emboîtements non collés. Ils seront soumis à l'agrément du Maître d'œuvre.

## Grave NON TRAITE

### Généralités

La Grave Non traitée de type A constituera la couche de reprofilage des rétablissements de communication.

La grave non traitée relève:

- des normes NF EN 13242 et XP P 18-545 pour ce qui est des constituants,

- de la norme NF P 98-129 pour ce qui est de sa composition et de ses performances,

- et de la norme NF P 98-115 pour ce qui est de la mise en œuvre.

### Nature et provenance

Granulats

Les caractéristiques exigées sont, conformément aux définitions de la norme XP P 18-545 :

| Caractéristiques | Catégories XP P 18-545 | Catégories NF EN 13242 |
| --- | --- | --- |
| Résistance à la fragmentation des gravillons | Dnc | LA30 |
| Résistance à l'usure des gravillons |  | MDE25 |
| Granularité de la grave | b | GA85 |
| Tolérances autour de la granularité type |  | GTA10 |
| Propreté des sables et graves |  | MB2,5 ou SE50 |
| Pourcentage de grains semi-concassés et de grains entièrement roulés dans les gravillons | Ang2 | C90/3 |

Caractéristiques normalisées

Les GNT seront de granularité 0/60 à 0/20 en fonction de l’épaisseur de mise en œuvre. La granularité sera proposée à l’acceptation du Maître d’œuvre.

Les GNT devront répondre aux caractéristiques des GNT de type A, définies dans la norme NF P 98-129 :

- fuseau de spécifications : tableau 6 pour 0/31,5 ou tableau 7 pour 0/20 ou tableau 5 pour 0/60

- compacité à l'OPM,

- tenue au gel.

## Geotextile anti-contaminant

Les caractéristiques des géotextiles utilisés seront conformes aux recommandations établies par le Comité Français des Géotextiles et Géomembranes (CFGG). Les conditions de mise en œuvre précisées dans ces mêmes recommandations devront être respectées. Le géotextile utilisé sera soumis à l’acceptation du Maître d’œuvre et devra disposer d’un certificat de qualification.

Le géotextile utilisé sera un géotextile anticontaminant de type S2, il sera mis en œuvre sur l’ensemble de la surface de fond de forme :

- Résistance à la traction : F > 25 kN/ml dans les deux sens.

- Allongement à l'effort maximal : f > 25 % dans les deux sens

- Résistance à la déchirure : > 1,2 kN

- Permittivité : kN/e > 0,1 s-1

- Porométrie : 095 < 125 micromètres

Les rouleaux (ou autre forme de conditionnement) des géotextiles livrés sur chantier seront soumis à l'acceptation du Maître d’œuvre.

## DISPOSITIF DE DRAINAGE

Le dispositif de drainage prévu derrière les bajoyers est constitué d'une tranchée drainante. Celle-ci est constituée, d’une géomembrane et d’un matériau drainant (gravillon drainant ou en béton drainant 15/25).

La permittivité, la transmissivité et la porométrie du géotextile sont proposées par l'entrepreneur au vu des caractéristiques des remblais contigus. Ce dispositif de drainage est complété par un drain collecteur en PVC, de 100 mm de diamètre.

## DRAINS D’EVACUATION D’EAU-REGARD

(fasc. 70 du CCTG, normes NF EN 476, NF P 16-351 et NF EN 1401-1)

Les drains, ainsi que l'ensemble des produits utilisés pour l'évacuation des eaux aux extrémités de la tranchée sont :

- soit des produits normalisés au sens de l'article 2.1.1 du fascicule 70 du CCTG,

- soit des produits non normalisés, mais ayant fait l'objet d'un Avis Technique Favorable délivré par la Commission Interministérielle instituée à cet effet par l'arrêté interministériel du 2 décembre 1969.

Les tuyaux d'évacuation sont des drains agricoles en pvc de 100 MM de diamètre nominal.

Les assemblages comportent des joints à bague d'étanchéité en élastomère.

Les regards de visite sont réalisés en béton armé, soit préfabriqués, soit coulés en place.

Les aciers pour béton armé sont des aciers ronds lisses de nuance B235C conformes à la norme NF A 35-015.

Les cadres, tampons et grilles sont en fonte ductile conforme à la norme NF EN 1563. Ils doivent être au minimum de classe B125 conformément aux prescriptions de la norme NF EN 124.

## MACONNERIE

### Calcaire pour maçonnerie et dallage

#### Provenance du calcaire

La provenance des blocs sera soumise à l'agrément du Maître d'Œuvre et à celui de l'architecte paysagiste. Il devra provenir de carrières locales afin de retrouver la teinte, le grain et la résistance des pierres de tailles du barrage existant.

Un échantillon ainsi que les fiches du produit seront fournis au Maître d'œuvre et soumis à l'agrément du gestionnaire et du paysagiste.

#### Nature et qualité du calcaire

##### Généralités

Le calcaire destiné à la fabrication des pierres de taille à remplacer et des pavés sera de type calcaire dur du boulonnais identique en teinte au calcaire déjà en place sur le site.

Le fournisseur des pierres devra être identique pour toute la fourniture.

##### Nature et qualité

La tonalité des pierres devra être identique pour toute la fourniture.

Les matériaux proposés seront exempts de défectuosité et ne présenteront jamais un commencement de décomposition.

Les matériaux ne devront pas présenter :

- de fil ouvert ou non, de plan de clivage apparent suivant lesquels ils se fendraient sous le marteau ou qui, soit pour insuffisance de cohésion, soit en raison de leur nature, aigre et cassante, pourraient s'épaufrer ou se gruger trop facilement sur les arêtes,

- des traces d’oxyde de fer (rouille) qui pourraient apparaître dans un délai de deux mois ou plus après leur réception,

- sur leurs faces vues des veines, crapauds ou autres accidents géologiques de tailles supérieures à celles précisées au présent CCTP.

#### Caractéristiques physiques

Les caractéristiques physiques des calcaires proposés seront justifiées par la présentation des procès verbaux d'essais, de moins de deux ans, établis par un laboratoire agréé et soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre.

#### Caractéristiques mécaniques

Les caractéristiques mécaniques des calcaires proposés seront justifiées par la présentation des procès verbaux d'essais datant de moins de cinq ans établis par un laboratoire agréé et soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre.

#### Moellons de calcaire pour maçonnerie

Ils sont destinés à remplacer les pierres de tailles trop abîmées ou à compléter les surfaces des bajoyers.

Débit et taille sur 6 faces, vieillissement de surface à façon et éclatées sur une face. Les formats et finitions seront similaires à ceux existant actuellement.

#### Pavés de calcaire

Il s'agit de pavés calcaire identique en calibrage et aspect à ceux présent sur l'écluse : finition sablée ou flammée sur la face vue et clivée sur les autres faces avec amorces de sciage sur les arrêtes vues (épaisseur : 2 cm).

Il pourra être utilisé des pavés de récupérations qui seront soumis à l’agrément du Maître d’œuvre et du paysagiste conseil du Conseil Général de la Somme.

#### Briques et maçonneries des bajoyers

Les matériaux utilisés pour les maçonneries, tels qu'agglomérés de ciment et briques, devront répondre aux normes en vigueur.

Pour la majorité des briques utilisées sur les bajoyers, il s'agit de briques en terre-cuite (briques pleines de Leers B30) de 6 x 1,1 x 22 cm environ. Néanmoins toutes les briques sur les 6 écluses ne sont pas identiques.

Le titulaire devra faire agréer le fabricant auprès du Maître d'Œuvre.

Le Maître d'Œuvre pourra faire procéder à tout essai de contrôle de résistance qu'il jugera nécessaire, à la charge du titulaire.

Les briques devront répondre aux exigences du Département et seront soumis à son agrément et à celui du Maître d'Œuvre. Un échantillon des briques ainsi que la fiche du produit sera fourni au Maître d'œuvre et soumis à l'agrément du gestionnaire et du paysagiste.

## ABRASIFS DE GOMMAGE

Le matériau utilisé pour le gommage des parois des ouvrages existants (parements des maçonneries vues) devra faire l'objet de référence d'utilisation pour le même type de support. Il sera de type sable, sable de scories ou sable de silice.

## eNROCheMENT

(chap. I du fasc. 64 du CCTG)

Les prescriptions de l'article 9 du fascicule 64 du CCTG sont complétées comme suit :

Les aménagements de protection sont assurés par des enrochements de 20-80 kg et 100-500 kg.

Tous les enrochements doivent provenir de roches pures et saines exemptes de fissures et de corps nuisibles (gangue de terre, produits friables, etc.).

La masse volumique des enrochements est supérieure à 2,7 t/m3.

La résistance à l'abrasion (Los Angeles) mesurée selon la norme NF EN 1097-2 est inférieure à 35.

## MOUVEMENTS DES TERRES –MATERIAUX DE REMBLAI

### Généralités

Les natures et provenances des matériaux doivent être les suivantes :

| PROVENANCE DES MATERIAUX | DESTINATION DES MATERIAUX |
| --- | --- |
| Matériaux d’apports graves concassés 0/31,5 ou 0/20 ou similaires | Tout venant de remblais. |
| Matériaux de déblais utilisables, | Remblaiement des ouvrages. |
| Matériaux d’emprunt laissés à l’initiative de l’entrepreneur | Carrière agréée. |
| Déblais inutilisables en remblai pour l’ouvrage. | Evacués en décharge agréée par le maître d’œuvre aux frais de l'entrepreneur pour les déblais secs. |

Les provenances et nature des matériaux laissés à la charge de l'entreprise doivent être soumises à l'approbation du maître d’œuvre dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification du marché, conformément à l'article 3 du fascicule 2 du C.C.T.G.

### Matériaux de remblais

Les matériaux pour remblais de fouille proviendront principalement de matériaux d’apport de type Grave grenue non traitée 0 / 60.

Les matériaux d'emprunts nécessaires proviennent de carrières extérieures au chantier et présentent les caractéristiques suivantes :

- D < 60mm,

- passant à 80 microns inférieur à 6 %,

- coefficient Los Angeles : c= 25,

- teneur en eau naturelle voisine de l'0.P.N. pour permettre d'obtenir le meilleur compactage,

- I.P. non mesurable.

Le P.A.Q. précise la provenance exacte et la qualité de ces matériaux.

L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que ces matériaux doivent être insensibles à l’eau car pour une bonne partie ils seront mis en œuvre sous l’eau.

## REVETEMENT EN ASPHALTE

(norme NF P 98-145)

L'asphalte mis en œuvre est conforme à la norme NF P 98-145.

Ses caractéristiques sont celles de la classe AT (asphalte pour trottoirs) définie à l'article 4.4 de cette norme.

Sa granularité est de 0,4.

# Mode d’exécution des travaux de genie civil

## TRAVAUX PREPARATOIRES

### Installations de chantier

Les installations se conformeront aux prescriptions du PGC et du CSPS.

#### Généralités

En accord avec le Département, le titulaire peut disposer à titre gratuit des terrains du domaine public à proximité du chantier.

Les installations seront cohérentes avec le projet des installations de chantier tel qu’il est précisé dans la partie 1 du CCTP.

#### Panneau de chantier

Le titulaire devra fournir et mettre en place, conformément aux instructions du maître d’œuvre, deux panneaux de chantier représentant une surface totale de 10 m², placés à 2 m du sol, et indiquant notamment :

- L’objet de l’opération et le financement,

- Le planning général des travaux

- le nom et les coordonnées de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre et celui des divers intervenants.

La mise en forme des panneaux sera établie en collaboration avec le maître d’œuvre. L’emplacement des panneaux sera indiqué par le maître d’œuvre.

#### Signalisation de chantier

##### Généralités

Le titulaire prend toutes les mesures d'ordre et de sûreté propres à prévenir tout accident et en particulier assure la signalisation diurne et nocturne du chantier, conformément aux prescriptions mentionnés au C.C.A.P. du présent marché, au C.C.A.G. ainsi qu'aux ordres de service du maître d’œuvre en cours de chantier.

Le titulaire est entièrement responsable des accidents ou dommages causés aux tiers ou à son personnel par l'inobservation des mesures de sécurité.

A cet égard, il ne peut présenter aucun recours au sujet des conséquences éventuelles des accidents pouvant survenir, résultant d'une faute de la part de lui-même ou de ses agents dans l'exécution du travail ou dans la façon d'appliquer les règlements en vigueur.

Les ordres donnés par le maître d’œuvre pour renforcer et améliorer la sécurité publique ne diminuent en rien la responsabilité du titulaire.

##### Signalisation fluviale

Le titulaire est tenu notamment d'avertir les usagers de la voie d'eau de la présence du chantier par la mise en place de la signalisation fluviale par les panneaux réglementaires, ainsi que par des panneaux d'informations installés en périphérie de la zone de travaux.

Pour l'application de la réglementation relative à la navigation et au stationnement des engins flottants sur les plans d'eau intéressés par le chantier, le titulaire doit se conformer aux prescriptions du maître d’œuvre et de l'exploitant.

##### Signalisation sur la voie publique

Une signalisation sur les accès au chantier est à fournir pour prévenir les riverains de tout danger éventuel.

#### Présence de riverains et maintien de la circulation

Pour la sécurité du public, le titulaire doit prendre les dispositions nécessaires pour fermer l'accès du public au chantier pendant toute la réalisation des travaux. La circulation piétonne sera maintenue et sécurisée.

#### Permanence et gardiennage

Le titulaire assurera la sécurité du chantier et de ses installations vis-à-vis des tiers.

Les installations du chantier et l'ouvrage ou les parties d'ouvrage seront clôturés et l’ensemble maintenu fermé sous la responsabilité du titulaire.

Ces dispositions s’appliquent également aux autres clôtures nécessaires à la sécurité soit du chantier, soit des riverains ou du public, aux fins de protection des installations contre les animaux ou l’introduction de personnes étrangères.

Les clôtures seront constituées de piquets de 1.90 m de hauteur au minimum hors sol, espacés de 2.50 m et de grillage métallique à maille rectangulaire ou hexagonale et à fils de 2 mm de diamètre au minimum. Des dispositifs de sécurité seront également mis en place au niveau de la voirie.

Cette protection ne sera retirée qu’après accord du Maître d’Œuvre. L’entreprise devra assurer une permanence pendant toute la durée du chantier dans le but de maintenir en état la signalisation et les dispositifs de protection afin d’assurer la sécurité des riverains et du public.

### Repères de nivellement

La fixation des repères de nivellement s'effectue par scellement ou par collage.

En cas de scellement, le repère est fixé dans un trou réalisé mécaniquement à un emplacement préservant les aciers de l'ouvrage de tout endommagement. Après nettoyage de ce trou par soufflage, il est scellé à l'aide d'un produit de scellement titulaire de la marque NF-Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique. Les repères mis en œuvre avec des chevilles autoforeuses ou à expansion sont interdits.

En cas de collage, le produit de fixation est soumis à l'acceptation du maître d'œuvre.

### Implantation, piquetage

(art. 27 du CCAG-T, art. 7 du CCAP)

Des repères fixes maçonnés et protégés par une clôture sont mis en place par le titulaire.

Leur implantation est soumise à l'acceptation du maître d'œuvre.

Ces repères servent au contrôle de la géométrie de l'ouvrage, aux piquetages complémentaires ainsi qu'à la conservation des piquets.

Les dispositions de l'article 27 du CCAG-T sont complétées comme suit : le plan d'implantation général et le piquetage général sont vérifiés par l'entrepreneur qui fait part de ses observations, par écrit, au maître d'œuvre.

Ils sont, le cas échéant, modifiés contradictoirement.

Cette opération doit avoir lieu avant tout début des travaux. Les piquetages complémentaires sont vérifiés par le maître d'œuvre.

### Reconnaissance géotechnique complémentaire

(fasc. 62 titre V du CCTG, norme NF P 94-110-1)

Si ces prestations sont nécessaires, elles seront réalisées dès le début de la période de préparation du chantier, ces sondages sont effectués pour déterminer avec précision la cote prévisible des fiches.

Les sondages sont effectués conformément aux prescriptions de la norme NF P 94-110-1.

Les valeurs des pressions limites et des modules sont données tous les mètres et reportés sur une coupe géologique du terrain sur laquelle sont aussi mentionnées les profondeurs et les natures des formations rencontrées ainsi que la cote NGF de début de forage.

Les sondages sont poursuivis 5 m en dessous de la cote de fondation prévue.

Le rapport des sondages comprend, outre l'ensemble des résultats des essais, une note de synthèse qui comprend les éléments suivants :

- un plan de repérage des principaux essais effectués,

- au droit de chaque zone sondée, un récapitulatif des principaux résultats obtenus (nature et caractéristiques des sols rencontrés), avec leur interprétation vis-à-vis de la valeur de la cote de la fiche à atteindre, et vis-à-vis des hypothèses de calculs à prendre en compte par référence aux prescriptions du fascicule 62 titre V du CCTG.

Les résultats de cette reconnaissance géotechnique complémentaire doivent obligatoirement être pris en compte dans la conception et la justification des appuis concernés.

### Laboratoire de chantier

(art. 17.2 du fasc. 2 du CCTG)

Le laboratoire de chantier est constitué d'une salle, éclairée, chauffée, pourvue d'une ligne téléphonique et nettoyée selon une fréquence identique aux autres locaux de l'installation de chantier. Il comporte au moins :

- pour la conservation des éprouvettes de béton, soit une enceinte isotherme à hygrométrie contrôlée (100%), soit un bac à immersion à température contrôlée (20°C),

- pour la conservation des éprouvettes de béton, une enceinte isotherme et à hygrométrie contrôlée (100%),

- pour la conservation des éprouvettes de béton, un bac à immersion à température contrôlée (20°C),

- une presse de compression,

- le matériel nécessaire à la réalisation des essais granulométriques (tamis, four, balance...),

- le matériel nécessaire à la réalisation des essais d'équivalent en sable (Es),

- le matériel nécessaire à la réalisation des essais de propreté des granulats.

## DEMOLITIONS – arachage de palplanches – deCAPAGE

(fasc. 2 du CCTG)

### Démolitions de constructions

(art. 17.6 du fasc. 2 du CCTG)

#### Généralité

Le titulaire propose à l'acceptation du maître d'œuvre le procédé de démolition des constructions existantes. La démolition comprend le découpage des armatures existantes éventuelles.

Ces travaux de démolition comprendront :

- la démolition du bâtiment d’exploitation d’Abbeville (murs, couverture, radier)

- les démolitions des chardonnets pour l’intégration des portes,

- les démolitions des faux buscs pour la reprise de l’angle de buscage des portes,

- les démolitions à la surface des bajoyers pour l’intégration des vérins et des centrales à huile,

Les moyens mis en œuvre pour réaliser cette démolition sont laissés au libre choix du titulaire sachant qu'ils ne devront avoir aucune incidence sur la stabilité des écluses.

Seront reconnus éléments de démolition, les éléments cohérents non extractibles à la pelle.

La géométrie des ouvrages est mentionnée aux plans joints.

Pour toutes les parties d’ouvrages attenantes aux ouvrages existants, la démolition proprement dite sera exécutée par sciage ou par tout procédé équivalent. Elle ne devra générer aucune vibration sur les structures avoisinantes.

Le titulaire devra minimiser les éléments tombés au fond de l’eau. Dans le cas contraire, l’entrepreneur fera son affaire de la récupération des éléments tombés au fond quelles que soient les difficultés rencontrées par lui. L’ensemble des produits de démolition sera évacué en dépôt définitif.

Les parties d’ouvrages à démolir qui sont indépendantes des structures à conserver pourront être démolies à l’aide de méthodes plus classiques : BRH, BROC, …en prenant en compte les sujétions liées au travail sous l’eau.

#### PAQ spécifique « Démolition »

La démolition de l'ouvrage existant doit faire l'objet d'un P.A.Q. spécifique "démolition".

#### Chargé de la démolition

Le titulaire doit désigner nommément au début des études, un "Chargé de la démolition" et faire connaître son nom au maître d’œuvre. Le "Chargé de démolition" ne peut ensuite être remplacé qu'en cas de départ de l'entreprise, de maladie ou de force majeure.

Sous réserve d'intervention personnelle de ses supérieurs hiérarchiques à l'intérieur du titulaire le "Chargé de la démolition" doit à l'intérieur de l'entreprise assumer personnellement la responsabilité en ce qui concerne la convenance et la qualité des études et la conformité et la qualité de l'exécution.

Le "Chargé de la démolition" doit réunir les informations nécessaires à l'étude de la démolition, qu'elles résultent de l'ouvrage lui-même ou de son environnement : géométrie, réactions du sol d'appui, échelonnement dans le temps des diverses phases d'exécution, programme et moyen de mise en œuvre, sujétions de circulation publique ou de chantier, etc. ... et les faire figurer dans les dessins et calculs d'exécution.

Les dessins et calculs, signés ou contresignés par le "Chargé de la démolition" sont soumis au maître d’œuvre avant tout commencement d'exécution et dans les mêmes délais que ceux impartis pour les calculs justificatifs et les dessins d'exécution des ouvrages.

Ils doivent faire apparaître clairement la conception, en ce qui concerne les descentes de charges prévues, les contreventements, les étaiements, la découpe, le levage, le transport, la fragmentation et la mise en dépôt.

#### Procédé de démolition

Les démolitions pourront être exécutées sous l’eau ou bien à sec.

Le titulaire a une obligation de résultats en matière de démolitions.

Les démolitions des ouvrages d’écluse seront réalisées obligatoirement après sciage initial au disque diamenté.

Le phasage de réalisation et les moyens sont laissés à son initiative et seront soumis à l’agrément du Maître d’œuvre.

La notice technique réalisée à l’appui de sa soumission doit préciser le phasage et les moyens envisagés pour la réalisation des travaux de démolitions.

Dans tous les cas, les procédés de démolition seront soumis à l'agrément du maître d’œuvre avant le démarrage des travaux. Cette approbation constitue un point d’arrêt.

#### Contraintes d'exécution

La période de démolition est choisie par le titulaire et soumise à l'accord du maître d’œuvre.

#### Dépôt des matériaux de démolition

Les produits de démolition mis en dépôt définitif sont réputés de la propriété du titulaire. Elle doit donc assurer à sa charge la mise en dépôt des matériaux en un lieu agréé par le maître d’œuvre.

La mise en dépôt sur le site est interdite.

### Arrachage de palplanche

Le titulaire mettra en œuvre pour l’arrachage des palplanches des moyens et techniques permettant de ne pas déstabiliser les ouvrages avoisinants et de ne pas endommager les palplanches. Les palplanches arrachées seront stockées sur le site dans la zone de dépôt provisoire.

### Décapage de terre végétale

(art. 5.3 et 6.4.1 du fasc. 2 du CCTG)

Après purge des racines, souches et débris de toute sorte, l'entrepreneur décape la terre végétale située dans la zone sur une épaisseur de 25 cm puis la met en dépôt provisoire ou définitif.

## TERRASSEMENTS

Les terrassements pour ouvrages (préparation du terrain, fouilles et remblaiement des fouilles), sont à la charge du titulaire.

### Généralités

Sont considérés comme fouilles tous les déblais exécutés au droit des ouvrages.

Les terrassements seront exécutés :

- Hors d’eau pour certains ouvrages : déblais sur les terre-pleins pour mise en place des tirants, travaux de voirie du chemin de service

- ou pour partie sous l’eau.

Les matériaux en provenance des fouilles seront remis en place sur les terre-pleins.

Les matériaux impropres à toute réutilisation seront évacués au lieu de dépôt définitif laissé à l'initiative du titulaire mais agréé par le Maître d’œuvre.

L’entrepreneur a une obligation de résultats. Les moyens sont laissés à son initiative et seront soumis à l’agrément du Maître d’œuvre.

Si l’entrepreneur prévoit la réalisation de rampes nécessaires pour l’accès au fond de fouille, l'incidence financière des terrassements découlant de la réalisation des rampes (déblaiement puis remblaiement) est comprise dans le prix des fouilles.

### Données pour le titulaire

Le titulaire doit respecter les règlements en vigueur, notamment toutes les prescriptions visant à assurer la sécurité du personnel en ce qui concerne les éboulements.

La protection est assurée :

- soit par talutage des fouilles ; à ce titre, le titulaire détermine lui-même les pentes minimales à prévoir pour les talus, compte tenu de la qualité des terrains. L'incidence financière des terrassements découlant du talutage (déblaiement puis remblaiement) est comprise dans le prix des fouilles qui sont conventionnellement payées conformément aux spécifications du BPU.

- soit par blindage provisoire dont le type et la méthode de mise en œuvre sont proposés par l’entrepreneur en fonction de l’environnement et doivent être soumis à l'accord préalable du maître d’œuvre. Ils sont récupérés en totalité. L'incidence financière des blindages est réputée comprise dans le prix des fouilles.

Les dispositions du fascicule 68 sont complétées comme suit :

- le titulaire est tenu pour responsable de tous les éboulements qui peuvent survenir, de tous les dommages qui peuvent survenir, de tous les dommages que peuvent éprouver les fondations des ouvrages existants, les ouvrages souterrains publics et privés, les canalisations de toutes sortes, les détériorations survenant au revêtement du sol, les accidents qui peuvent arriver sur la voie publique du fait des travaux, quel qu'en soit le motif ;

- il est également tenu pour responsable des accidents occasionnés par des écoulements d'eau superficielle ou d'eau dont il a à assurer l'écoulement, ou par la présence de conduites d'eau à l'intérieur ou à proximité des fouilles ;

- le titulaire devra d'ailleurs prévenir, en temps utile, les Compagnies concessionnaires ou les propriétaires des ouvrages dont la conservation pourrait être intéressée par l'exécution des travaux.

Le titulaire doit prévoir de charger et d’évacuer les matériaux issus des déblais sur des moyens nautiques. Il peut prévoir de les acheminer directement par moyens nautiques sur des lieux de dépôts ou bien de les reprendre et de les transférer sur des moyens terrestres.

L’incidence financière de ces reprises, transferts sont réputés compris dans les prix des fouilles quels qu’en soient le nombre.

### Terrassements réalisés sous eau

Les engins à mettre en œuvre devront être capables aussi bien d'enlever :

- des alluvions : galets, gravier, sable, matériaux argileux

- des blocs d’enrochements isolés,

- des éléments en béton ou en maçonneries,

Les produits de terrassements seront évacués au moyen de bennes étanches. Les dépôts se feront dans un lieu de décharge agréé par le Maître d’Œuvre.

Le choix du matériel de terrassement est laissé à l'initiative du titulaire qui établira dans son offre une note technique relative aux terrassements.

Il a une obligation de résultats.

### Remblaiement des fouilles

Les matériaux pour remblaiement des fouilles d'ouvrage sont des matériaux extraits des fouilles ou déblais qui auront été reconnus acceptable par le maître d’œuvre.

Ces matériaux sont expurgés des pierres dont la plus grande dimension excède cent (100) millimètres.

Une procédure de mise en œuvre des remblais est soumise à l'accord du maître d’œuvre. Elle doit être établie sur la base des prescriptions du chapitre 4 du guide technique pour la réalisation des remblais et des couches de forme édité par le SETRA-LCPC en septembre 1992.

Les remblais de fouilles sont méthodiquement compactés conformément aux spécifications de la norme NF P 11.300 et aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 du fascicule 2 du C.C.T.G.

Les caractéristiques des remblais doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes :

- densité sèche supérieure à 95 % de l'O.P.M.,

- essai à la plaque : EV2 supérieur à 50 MPa,

- rapport k = EV2/EV1 inférieur à 2.

## PALPLANCHES

(chapitre VI du fasc. 68 du CCTG, fasc. 66 du CCTG, normes NF EN 1090-2 et NF P 22-101- 2/CN)

### Généralités

Les quantités de palplanches sont calculées à partir des hypothèses suivantes :

- le poids est le poids surfacique théorique des palplanches,

- la surface est la surface théorique mise en œuvre.

Les surfaces sont calculées à partir de la géométrie en plan des palplanches et des côtes théoriques supérieures et inférieures de celles-ci conformément aux plans d'exécution.

Il n'est pas tenu compte des surlongueurs de palplanches utilisées pour faciliter leur mise en œuvre.

### Implantation

(art. 39 du fasc. 68 du CCTG)

L'implantation des rideaux de palplanches est donnée sur les plans joints au présent CCTP.

La tolérance d'implantation des têtes des palplanches par rapport à l'axe théorique de l'ouvrage à la cote d'arase ou de recépage, est fixée à cinq centimètres.

La tolérance d'inclinaison des palplanches sur leur hauteur libre définitive ne doit pas excéder cinq millimètres par mètre.

### Entures

Les nouvelles palplanches seront fournies par le titulaire.

Les palplanches de récupération proviennent des palplanches arrachées.

Les entures ne pourront être réalisées que sur accord du Maître d’œuvre.

Les entures sur chaque paire de palplanches sont réalisées pour deux paires de palplanches consécutives à des niveaux différents distants d'au moins 50 centimètres de la section la plus sollicitée.

Les éléments raboutés devront provenir de la même barre élémentaire et les sections d'une même coupe seront placées en contact (repérage à prévoir sur les tronçons lors de leur préparation).

Les éléments raboutés auront été découpés préalablement par oxycoupage. Chaque raboutage sera équipé d'une éclisse. L'éclisse en acier de nuance E 240 aura une section de 500 x 250 x 12 millimètres.

Les palplanches seront soudées bout à bout afin de reconstituer l'épaisseur de la palplanche. L'éclisse sera soudée à l'intérieur de l'enceinte sur tout son périmètre par un cordon d'angle de 6 millimètres d'épaisseur minimum.

### Palplanches spéciales d'angle ou de raccord

Les différents éléments constitutifs des palplanches spéciales d'angle et de raccord sont assemblés à l'usine productrice par soudure ou sur chantier après agrément du Maître d'Œuvre.

### Mise en oeuvre

(art. 40 du fasc. 68 du CCTG)

Le niveau de pied des palplanches est proposé par le titulaire au vu des résultats des sondages et des calculs justificatifs, et soumis à l'acceptation du maître d'œuvre.

Les niveaux de pied des palplanches portés sur les plans joints au présent CCTP n'ont qu'un caractère indicatif. Les niveaux définitifs sont arrêtés en tenant compte :

- des niveaux déterminés par les études d'exécution,

- en cas de particularités géotechniques rencontrées pendant les travaux, des propositions de l'entrepreneur acceptées par le maître d'œuvre.

### Programme d'exécution - Plan de battage

Le titulaire doit soumettre au Maître d'Œuvre un programme d'exécution détaillé et un plan de battage.

### Fonçage des palplanches

En matière de battage en général, dans la mesure où le sol ne présente pas des caractéristiques pires que celles prévues à la suite des essais de reconnaissance les plus défavorables, et de guidage des palplanches en particulier, la responsabilité du titulaire est une responsabilité de résultat. Dans ces mêmes conditions, les frais occasionnés par la décision d'arrachage et de remplacement de certaines palplanches de la part du Maître d'Œuvre pour l'une des raisons évoquées ci-après, sont à la charge de l'entrepreneur.

Les palplanches sont battues par paires. Le battage par lançage est interdit.

La mise en œuvre des caissons au droit des habitations sera réalisée selon une technique limitant les vibrations (vérinage).

Les palplanches sont guidées durant leur battage par au moins un système de guidage adéquat.

Toute palplanche qui, en cours de battage présente une déformation excessive, une déchirure ou un dégrafage, est immédiatement arrachée et remplacée ou réparée selon les instructions données par le Maître d'Œuvre.

Si les palplanches prennent progressivement une inclinaison dans le plan perpendiculaire à celui du rideau ou un déversement dans le plan du rideau, le titulaire doit prendre avec l'accord du Maître d'Œuvre, les dispositions nécessaires pour arrêter le phénomène avant que les tolérances ci-après ne soient dépassées.

Toute palplanche qui, en cours de battage ou une fois celui-ci terminé, présente une inclinaison ou un déversement hors des limites de tolérance fixées ci-après est immédiatement arrachée.

Elle peut être réutilisée ou remplacée selon les instructions données par le Maître d'Œuvre après contrôle de ladite palplanche. Les dispositions nécessaires que prend le titulaire, pour éviter que l'incident ne se reproduise, doivent être soumises au Maître d'Œuvre.

### Contrôle de la pénétration des palplanches

Pendant l'exécution des travaux, l'entrepreneur tient un carnet de battage dans lequel sont portés :

- la cote atteinte par le pied de chaque paire de palplanches,

- les éléments caractérisant les conditions dans lesquelles s'effectue le battage de chaque paire ou unité de palplanches à savoir :

- cote atteinte à la mise en fiche,

- heure de début et de fin de battage,

- engin utilisé,

- les adaptations ou incidents en cours d'exécution (par exemple les changements d'engins de battage, les arrêts de battage et leurs raisons, etc),

- un relevé de battage complet est effectué toutes les 5 paires de palplanches.

Le relevé des battages de la journée sera porté chaque soir sur le carnet de battage faisant partie du journal de chantier.

En cas d'impossibilité d'atteindre la cote prévue au projet pour le pied des palplanches, localement ou sur une grande partie des rideaux, l'emploi de moyens de mise en œuvre spéciaux est préalablement soumis à l'autorisation du Maître d'Œuvre.

Si, à la cote prévue au projet, les caractéristiques mécaniques du sol sont nettement inférieures, localement ou sur une certaine partie des rideaux, à celles prévues à la suite de la reconnaissance, l'entrepreneur doit prolonger le battage des palplanches jusqu'à une cote qu'il doit soumettre au Maître d'Œuvre. Les conditions dans lesquelles l'entrepreneur se propose de modifier le programme de battage initialement prévu sont soumises au visa du Maître d'Œuvre.

### Refus - Recépage

Tout recépage ne peut être entrepris qu'après accord du Maître d'Œuvre ou de son représentant.

### Contrôle des rideaux

L'entrepreneur doit mettre à la disposition du Maître d'Œuvre le matériel nécessaire à l'accès et à l'examen de près des surfaces vues des rideaux (parties non enterrées et non immergées) pour lui permettre de procéder à la vérification du respect des tolérances fixées par le présent C.C.T.P.

### Propriété des palplanches recépées et stockage

Les éléments de palplanches recépées définitivement seront stockés sur la zone de stockage.

Les éléments de palplanches recépés sont propriété de VNF.

## pieux

(chapitre III du fasc. 68 du CCTG)

### Dispositions constructives

(art. 17 du fasc. 68 du CCTG et annexe G5 du fasc. 62 titre V du CCTG)

### Pieux métalliques

(art. 17.3 du fasc. 68 du CCTG)

Les pieux sont constitués de profils circulaires.

Les pieux sont battus avec leur extrémité de pointe ouverte.

### Implantation

(art. 18 du fasc. 68 du CCTG)

L'implantation des pieux est donnée sur les plans joints au présent CCTP.

Les tolérances maximales d'implantation sont les suivantes :

- Site aquatique : 5 cm/ml,

- Site terrestre : 3 cm/ml,

### Essais de contrôle sur les pieux définitifs

La nature et le nombre des essais de contrôle effectués sur les pieux définitifs sont fixés par le maître d'œuvre au cours du chantier.

Si ces essais ne révèlent aucune anomalie dans les pieux contrôlés, le coût des essais est à la charge du Département

Si une anomalie est constatée sur un pieu, les frais engendrés par les essais de contrôle sur le pieu défectueux, ainsi que les frais de sa réparation et (ou) de son remplacement éventuel, sont à la charge du titulaire.

## COFFRAGES

(art. 63 et 65 du fasc. 65 du CCTG, norme P 18-503)

Les coffrages ne devront comporter aucun dispositif de fixation non prévu sur les dessins d'exécution. Les dispositifs de fixation proposés devront assurer un aspect satisfaisant une fois l'ouvrage terminé (pas de coulure de rouille et de laitance).

Le titulaire présentera la procédure de mise en œuvre à l’agrément du Maître d’œuvre.

### Parements non coffrés

Le titulaire assure le réglage correct et la finition des surfaces non coffrées telle que la face supérieure de dalle, opération qui s'effectue sans apport de mortier à quelque moment que ce soit.

### Arêtes vives

Les arêtes vives seront toutes chanfreinées : chanfrein de 2 x 2 centimètres.

### Réservations diverses

Toutes les réservations, en particulier pour tenue des coffrages, dispositifs de stabilisation en construction, brèlages provisoires, qu'elles soient apparentes ou cachées une fois les ouvrages terminés, qu'elles soient ouvertes sur l'extérieur du béton ou internes à celui-ci une fois l'ouvrage terminé doivent être, sauf disposition contraire du maître d’œuvre, systématiquement remplies par béton, mortier ou coulis pour interdire toute accumulation d'eau susceptible de geler ou d'attaquer les armatures. Ce remplissage doit être fait au plus tôt.

Toute réservation ne permettant pas à un moment quelconque l'évacuation gravitaire de l'eau doit être munie à l'origine d'évents qui doivent rester fonctionnels jusqu'au moment du remplissage. Ces dispositions doivent figurer sur les plans d'exécution.

Toute exception à ce remplissage systématique doit être proposée par l'entrepreneur et présentée à l'agrément du  maître d’œuvre en étant figurée dès l'origine sur les plans d'exécution, qui précisent le cas échéant les dispositifs permettant d'éviter ce remplissage.

### Protections des parements

Conformément au 63.2.3.3 du fascicule 65 du CCTG, l'entrepreneur prend toutes les dispositions nécessaires (passivation des aciers en attente, protections provisoires, gardiennage, etc.) pour assurer la protection des parements de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.

D'autre part, compte tenu des risques de salissures inhérents à [], les parements de [] sont protégés pendant toute la durée du chantier par un revêtement provisoire synthétique (polyane de forte épaisseur, bâches renforcées, etc.). Le titulaire soumet à l'acceptation du maître d'œuvre la nature de ce revêtement et son mode de fixation sur les parties à protéger.

### Réparations d'imperfections et de non conformités

(art. 65.5 du fasc. 65 du CCTG)

Le titulaire est tenu de signaler au maître d'œuvre tous les défauts qu'il constate au moment du décoffrage. Après acceptation de ce dernier, il procède aux réparations nécessaires à l'aide d'un produit de réparation titulaire de la marque NF-Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique, offrant un aspect proche de celui du parement à réparer.

## MISE EN OEUVRE DES ACIERS POUR BETON ARME

(art. 73 du fasc. 65 du CCTG, norme NF A 35-027)

### Fabrication et façonnage des armatures

(art. 72 et 73 du fasc. 65 du CCTG)

Par dérogation au premier alinéa du sous-article 72.1 du fascicule 65 du CCTG, le façonnage dans les coffrages de certaines armatures de diamètre supérieur à 12 mm pour les ronds lisses, 8 mm pour les armatures à haute adhérence, peut être admis par le maître d'œuvre sous réserve de la réalisation d'une épreuve de convenance de façonnage concluante. Cette épreuve, réalisée sur les premiers aciers façonnés met en évidence le respect de la conformité des façonnages par rapport aux plans d'exécution et aux normes, ainsi que l'absence de blessures aux parois des coffrages. L'acceptation de cette épreuve ne constitue pas un point d'arrêt, mais est un point critique. L'attention du titulaire est toutefois attirée sur le fait qu'une non conformité de façonnage, et/ou la présence de blessures aux coffrages peut entraîner le refus des aciers correspondants et/ou le remplacement des coffrages abîmés, pour permettre la levée du point d'arrêt de bétonnage, et cela aux frais de l'entrepreneur.

Si le titulaire a recours à une entreprise de pose, celle-ci doit bénéficier de la marque AFCAB-Pose d'armatures du béton.

#### Soudage des barres

Le soudage au chalumeau est admis pour les ronds lisses de la nuance Fe E 235. Il est également admis pour les aciers des barres à haute adhérence dont la soudabilité est garantie par leurs fiches d'identification, sous réserve des conditions particulières qui peuvent être formulées par ces fiches d'identification.

Dans tous les cas, le programme de soudage doit être soumis au visa du Maître d’œuvre.

#### Cintrage

Il sera effectué à froid avec une cintreuse à mandrin suivant les normes en vigueur.

#### Etat de surface

Les barres d'armature devront rester propres, sans rouille non adhérente, ni traces de calamine, de terre, de peinture, de graisse, d'huile ou autres corps étrangers risquant de nuire à l'adhérence du béton sur l'armature.

#### Aciers en attente

Les armatures laissées en attente et qui devront être pliées ou dépliées sur chantier seront en acier doux. Le pliage ou dépliage ultérieur sur chantier des armatures à haute adhérence est interdit sauf si l’acier HA est de nuance spéciale et si la fiche technique précise que le pliage / dépliage une fois est permis.

Les attentes verticales ou horizontales présentant des risques de blessures pour le personnel seront équipées de « bouchons » ou tout autre système équivalent de sécurité.

#### Repérage avant pose

Les aciers façonnés seront repérés par étiquettes conformément à la numérotation des nomenclatures.

### Mise en place des armatures

L'approvisionnement sur le chantier des armatures façonnées sera effectué avec soin. Les armatures seront correctement stockées sur une plate-forme prévue à cet effet ; elles seront classées par nuance, longueur et qualité.

#### Rigidité

Les armatures seront convenablement ligaturées, éventuellement pointées par soudure et raidies éventuellement par des barres disposées en diagonale, de manière à se trouver aux emplacements prévus sur les plans et y demeurer pendant la période de bétonnage.

#### Propreté

On ne versera jamais de coulis de ciment sur les armatures ; aux reprises de travail, on enlèvera soigneusement les matières inertes et les éclaboussures de mortier qui auraient pu se déposer sur les armatures et notamment les attentes.

#### Enrobage, espacement et calage

Les armatures devront être munies de cales de positionnement en nombre suffisant pour permettre d'assurer les enrobages réglementaires. Elles seront ligaturées aux armatures.

Ces cales seront en béton de même nature, texture, couleur et dosage que le béton coulé en place.

#### Accessoires

Les accessoires tels que supports, ancrages, écarteurs, étriers, ligatures et tous autres dispositifs requis pour assurer une mise en place et un positionnement correct de l'armature seront en acier à l'exception des cales destinées à assurer l'enrobage des armatures.

#### Raboutage / recouvrements

Les dispositifs en acier destinés au raboutage ou à l'ancrage d'armatures à haute adhérence ("manchons") devront satisfaire aux dispositions des normes NF A 35-020-1 et NF A 35-020-2.

Lorsqu'il y a lieu de constituer une armature avec plusieurs barres les recouvrements seront répartis sur toute la longueur, de telle sorte que dans une section, il y ait au plus la moitié des sections d’acier qui se recouvrent.

### Contrôles

Avant le coulage de tout béton armé, l'entrepreneur devra prévenir le maître d’œuvre pour lui permettre de vérifier le nombre, les dimensions, la position, le mode de calage et l'alignement des armatures au moins quarante huit (48) heures avant la mise en œuvre des bétons.

Ce contrôle portera sur la conformité aux plans d'exécution et sur l'application des règles de l'Art.

Pour la correction des imperfections de ferraillage, les armatures seront, au besoin, enlevées des coffrages et replacées correctement après les dressages et renforcements nécessaires.

### Mesure de protection du personnel de chantier

L’entrepreneur prend dès le stade des études toutes les mesures de prévention nécessaires contre les risques d’empalement sur les armatures en attente :

- les aciers de moins de 20 mm sont crossés ou bien sont munis d’embouts plastiques,

- les aciers d’un diamètre supérieur sont munis d’embouts en plastique.

Les zones de circulation des piétons avant bétonnage sont renforcées (si nécessaire) et couvertes éventuellement par un platelage.

## MISE EN OEUVRE DES BETONS

(art. 84 du fasc. 65 du CCTG)

### Béton de propreté

L'épaisseur minimale du béton de propreté est de dix centimètres.

### Bétonnage sous conditions climatiques extrêmes

(art. 84.7 du fasc. 65 du CCTG)

Les résultats des mesures de températures sur chantier sont corrélés par l'entrepreneur avec ceux de la station météorologique la plus proche afin de dégager des tendances et, en cas de température négative ou durablement supérieure à 35°C, procéder dès la veille du bétonnage à la mise en place des dispositions du PAQ relatives au bétonnage sous conditions climatiques extrêmes.

Le bétonnage ne peut pas avoir lieu sans un abri si la température extérieure mesurée sur le chantier est inférieure à 5°C.

Le recours au béton chauffé nécessite la mise en œuvre de moyens particuliers complémentaires destinés à limiter l'écart de température entre le béton et le métal, comme le calorifugeage et le chauffage de la charpente.

Des dispositions particulières sont prises pour éviter un refroidissement brutal de la dalle.

#### Bétonnage par temps froid

Lorsque la température mesurée sur chantier est inférieure à +5°C, la mise en place du béton n’est autorisée que sous réserve de l’emploi de moyens efficaces pour prévenir les effets dommageables du froid, proposés par le titulaire dans son programme de bétonnage et soumis à l'acceptation du maître d'œuvre. Ces procédés seront employés pour maintenir la température du béton à quinze degrés Celsius au minimum pendant sa production, son transport et sa mise en œuvre, et pendant les vingt quatre heures qui suivent sa mise en place.

Le béton n'est pas exposé à des températures négatives avant d'avoir atteint au moins 15 MPa de résistance de compression.

Après une interruption de bétonnage due au froid, le béton éventuellement endommagé est démoli et repris selon les mêmes précautions qu'en cas de reprises accidentelles.

Lorsque la température mesurée sur chantier est inférieure à -5°C, la mise en place du béton n’est pas autorisée.

#### Bétonnage par temps chaud

L’effet nocif de certains facteurs atmosphériques (vent, ensoleillement, hygrométrie basse, etc…) est considérablement accru par temps chaud. Ces facteurs peuvent notamment compromettre l’obtention des résistances requises, augmenter le retrait, provoquer des fissurations superficielles nuisibles à l’aspect et à la durabilité du béton. En l’absence de choix d’un liant approprié (faibles teneurs en sulfates, aluminate tricalcique et alcalins), l’atteinte de températures dans le béton supérieures ou égales à +65°C accroît les risques de développement de réactions sulfatiques internes.

Pour les périodes où la température ambiante, mesurée sur le chantier, est durablement supérieure à +35°C, dans le cadre du programme de bétonnage, l’entrepreneur soumet au maître d’œuvre les dispositions qu’il propose de prendre pour limiter la température maximale du béton frais (utilisation de ciments à faible chaleur d’hydratation et/ou d’eau refroidie, formulation permettant de minimiser le dégagement de chaleur, réduction du délai entre la fabrication et la mise en place, recours au travail de nuit, etc…) et en complément de celles qui résultent du sousarticle "Cure" du présent article du présent CCTP.

Lorsque la température du béton au moment de sa mise en œuvre est susceptible de dépasser +32°C, le niveau le plus contraignant de ces dispositions doit être prévu.

De même, des dispositions particulières telles que l'emploi de circuits de refroidissement dans la masse du béton, peuvent devoir être nécessaires, quel que soit le temps, pour du béton exécuté en grande masse, en raison du risque de fissuration due aux gradients thermiques.

### Reprises de bétonnage

(art. 84.3 du fasc. 65 du CCTG)

Les reprises de bétonnage non prévues sur les plans d'exécution sont interdites. Les reprises de bétonnage des parties visibles doivent faire l'objet de la part du titulaire d'une étude spécifique et ne sont tolérées qu'aux conditions suivantes :

- exécution de stries ou indentations diverses,

- les reprises doivent se confondre rigoureusement avec les joints de coffrage.

### Cure

(art. 84.6.1 et 84.6.2 du fasc. 65 du CCTG)

La cure est indispensable et doit être appliquée par le titulaire le plus tôt possible après la mise en œuvre du béton. Elle peut faire appel, successivement ou de manière séparée, aux méthodes suivantes :

- maintien du coffrage en place ;

- application sur le béton d’une bâche hermétique et étanche à la vapeur ;

- mise en place sur la surface du béton de couvertures mouillées et maintien de leur surface humide ;

- apport d’eau en quantité appropriée pour maintenir la surface du béton visiblement humide ;

- application sur la surface de béton d’un produit de cure titulaire de la marque NF-Produits de cure.

De même, des conditions ambiantes humides (HR > 80% et vent de vitesse maximale inférieure à 30 km/h ou temps pluvieux) assurent des conditions de cure satisfaisantes pour le béton. Elles doivent faire l’objet d’un enregistrement sur chantier.

Les procédés de cure par humidification, arrosage ou immersion sont interdits par temps de gel. Les produits de cure teintés, qui permettent de contrôler facilement la continuité du film, ne doivent pas être utilisés sur les parements, sauf essai de convenance favorable. Dans le cas de mise en place de bâches étanches maintenues en permanence, l'entrepreneur doit, soit assurer un contact complet avec le béton, ce qui est exclu dans le cas des parements, soit laisser un vide d’air continu de façon que le traitement soit homogène.

L’application des produits de cure doit être compatible avec les revêtements définitifs prévus au marché.

### Dispositions particulières liées à la réaction sulfatique interne

Le titulaire met en œuvre toutes les dispositions prévues dans le cadre de l'étude des bétons pour que la température maximale dans les parties d’ouvrage soumises à un risque de réaction sulfatique interne n'excède pas les températures maximales données dans le sous-article "Etudes des bétons" de l'article "Bétons et mortiers hydrauliques" du chapitre 3 du présent CCTP.

## MISE EN OEUVRE DE LA GRAVE non traite

### Préparation du support

Le support devra être balayé et humidifié immédiatement avant le répandage, en fonction des conditions météorologiques.

### Répandage

Le répandage doit être exécuté en couches d’épaisseur compatible avec les objectifs et l’atelier de compactage. Il sera exécuté de façon à obtenir une surépaisseur comprise entre 2 et 3 cm avant le réglage.

Le titulaire doit prévoir les moyens nécessaires pour maintenir les matériaux à une teneur en eau compatible avec l’obtention d’une bonne compacité.

### Compactage

Le compactage sera réalisé avant le réglage de la GNT. Les dispositions du compactage sont conformes à l'article 7.5.5 de la norme NF P 98.115.

Un post-compactage sera effectué après le réglage.

### Réglage

L’atelier de réglage sera proposé par le titulaire à l’accord du Maître d’Œuvre. Il devra permettre d’obtenir les spécifications définies au chapitre contrôles.

### Acceptation

L'acceptation de l’atelier de mise en œuvre proposé par le titulaire constitue un point d'arrêt.

### Conditions météorologiques

Le répandage est autorisé sur une surface humide. Il est interdit sur une surface comportant des flaques d'eau ou recouverte de neige.

Le répandage est subordonné à l'accord préalable du Maître d’Œuvre  dans les cas suivants :

- lorsque la température relevée le matin à 7 heures sera inférieure à 0 degré,

- pluie fine

Le répandage des matériaux est interrompu pendant les orages, les fortes pluies et les pluies modérées mais continues.

En cas d'orage violent survenant au cours de la mise en œuvre, le Maître d’Œuvre pourra exiger l'évacuation du chantier de la GNT répandue et non compactée qui aura de ce fait subi des dégradations.

### Traitement de surface

Afin de la protéger des intempéries et de la circulation de chantier, la GNT sera recouverte d’un enduit dans la journée de sa mise en œuvre. Il pourra s’agir de l’Enduit Superficiel d’Usure ou d’un enduit monocouche si la GNT est destinée à être recouverte.

Selon les conditions météorologiques, et en cas de dessiccation intervenant pendant la mise en œuvre, il sera réalisé un arrosage modéré mais fréquent et régulier à la rampe fine. Si, au moment du répandage, la surface n'est pas humide, elle devra être humidifiée.

## Forages et injections des maçonneries

Les travaux d’injection seront réalisés selon la norme NF EN 12715.

Ce chapitre s’applique aux injections réalisées à l’horizontale (collage du parement sur le cœur des maçonneries) dans les bajoyers des écluses.

### Plan de pilotage des injections

Pendant la période de préparation, l’entrepreneur soumettra au Maître d’œuvre un plan de pilotage des injections qui devra faire apparaître :

- L’implantation des forages,

- La longueur prévisible des forages,

- La volume théorique affairant à chaque forage,

- Le maillage retenu pour l’injection (bas vers le haut, 1 trou sur deux, …)

- Nombre de passes, etc…

Durant l’exécution, le plan sera si nécessaire mis à jour journellement et consultable sur le chantier.

### Méthode d’injection dans la maçonnerie

Le forage sera réalisé en diamètre 30 à 40 mm environ pour les forages horizontaux.

Les injections horizontales seront réalisées sous faible pression (< 3 bars) et préalablement précédées d’injection d’eau dans le but de bien humidifier les maçonneries et de mesurer les pertes de fluides.

Les injections horizontales comprennent tous les matériaux nécessaires à la réalisation des prestations (ciment, bentonite, silicates, sablons). Ces sujétions sont réputées comprises dans les prix du bordereau quelle qu’en soit la forme.

Il est rappelé à l’entreprise que les injections horizontales sont rémunérées à l’unité et que le Règlement de consultation demande un sous détail de prix.

Ce sous détail fera clairement apparaître les quantités de produits secs qui seront injectées dans chaque forage, le temps de foration prévu (avec une profondeur prévisionnelle envisagée).

Il est envisagé pour les zones à traiter :

- une maille de 0,80 m x 0,80 m environ (à adapter légèrement en fonction des dimensions précises des joints).

- Un forage au sein des joints des maçonneries à la jonction entre 4 pierres,

- Une profondeur de forage supérieure à 50 cm et inférieure à 80 cm,

Les consommations moyennes des coulis sur un ouvrage seront considérées normales jusqu'à 85 l/m2 de parement. L’entrepreneur devra prévoir les quantités de produits en conséquence dans son sous détail des prix.

Aucune réclamation ne pourra être élevée de sa part si compte tenu de son expérience, il prévoit des quantités inférieures.

### Contrôles des paramètres d’injection

#### Volumes, débits, pressions

Il est prévu un appareil d’enregistrement en continu des débit et pression d’injection.

Le débit d’injection sera proposé par l’entrepreneur à l’agrément du Maître d’œuvre. Il est à priori de 150 l/h (C/E = 0,7)

#### Système d’acquisition

Il sera prévu un système d’acquisition des paramètres qui assure les fonctions suivantes : mesures des paramètres (quantités, débits, pressions)

- Saisie et traitement des données,

- Stockage des données et restitution numérique ou graphique,

- Gestion de l’injection.

#### Documents de contrôle pendant les travaux

##### Contrôle des quantités

Le titulaire établira un document journalier synthétisant par phase d’injection et par type de coulis et par méthode d’injection :

- Les quantités de produits approvisionnés et consommés,

- Les volumes injectés déterminés à partir des rapports d’injection.

##### Contrôle du matériel

Le titulaire fournira les procès verbaux d’étalonnage des appareils de mesure de pression et de volume et les vérifications effectuées pendant les travaux de ces appareillages.

##### Contrôle de la qualité des coulis

L’entrepreneur fournira les fiches d’essais de contrôle des coulis à injecter.

Ces essais portent essentiellement sur :

- La viscosité,

- La densité,

- La décantation,

- Le temps de prise

- La température en fin de préparation.

##### Validation des ateliers d’injection

Un point d’arrêt sera observé après les premiers forages injectés afin d’évaluer les difficultés rencontrées et de modifier le mode opératoire ou la nature des coulis utilisés.

## Revêtement anti-érosif sur le radier

Les zones de radier à l’aval des vantelles devront faire l’objet d’un traitement particulier. En effet, le fonctionnement par sous-verse des vantelles sollicite fortement la surface du radier par des vitesses d’écoulement importantes.

Un revêtement anti-érosif du type SIKA ABRAROC (mis au point et utilisé par la CNR sur ses ouvrages) ou similaire sera donc mis en œuvre sur la surface de radier à l’aval des vantelles.

Avant la mise en œuvre du produit, il conviendra de réaliser un repiquage léger sur 10 à 20 mm du radier et du pied des culées. Au droit des culées, un trait de scie sera réalisé afin de marquer l’arase supérieure de la zone traitée avec le mortier.

La mise en œuvre du mortier suivra scrupuleusement les indications du fabricant avec les couches primaires adéquates, les temps de séchage, etc.

Une épaisseur minimale de 10 mm de mortier devra être présente sur toute la surface traitée, quelques soient les irrégularités du radier repiqué.

## Maçonneries

Il s'agit :

- des parements en brique à réhabiliter sur les bajoyers avec suivant le degré d'usure :

- une réfection totale,

- une réhabilitation partielle,

- des pierres de taille en couronnement des bajoyers avec :

- dépose, nettoyage et réutilisation des pierres en bon état,

- remplacement des pierres dégradées,

- complément de pierres sur les têtes amont et aval,

- des pavés en calcaire prévus en bordure des bajoyers sur un 1,00 m de large

### Parement en briques sur support ancien

Il s'agit des parements en briques à réhabiliter sur les bajoyers qui présenteraient trop de dégradation pour une réhabilitation suivant l'article 3.9.2 du présent CCTP.

Les travaux à réaliser comprennent notamment :

- échafaudages, etc,

- le démontage soigné du parement dégradé,

- la réfaction du support vertical à l'arrière de ce parement après un repiquage sur 5 à 10 cm,

- la pose de briques autoporteuses qui se fera conformément au DTU concernant les parements porteurs avec agrafes de liaison au génie civil et mortier de pose en arrière, pose des briques en assise horizontale et réalisés au mortier gris (dito bajoyer existant),

Dès l’assèchement de l’écluse, un constat contradictoire de l’état de l’écluse sera réalisé en présence du MOE et du titulaire afin de déterminer le degré de réhabilitation à entreprendre.

### Réhabilitation des parements en briques

Il s'agit des parements en brique à réhabiliter sur les bajoyers.

Les travaux à réaliser comprennent notamment :

- Les échafaudages …,

- un nettoyage poussé des surfaces à réhabiliter,

- un dégarnissage manuel ou mécanique des joints sur une profondeur minimum de 5 cm,

- la fourniture et le remplacement de briques trop endommagées par des briques identique à l’existant (briques pleines de Leers B30),

- le rejointoiement intégrant la fourniture des mortiers spécifiques, le refoulement et le lissage au fer,

- le brossage avant la prise totale à la brosse métallique des joints et le nettoyage de la maçonnerie rejointoyée par hydrosablage au jet à haute pression.

### Fourniture et pose de pierres taillées six faces

Il s'agit du remplacement des pierres de taille endommagées.

Les travaux comprennent :

- la fourniture des pierres, conformément aux plans, avec scellement au mortier,

- toutes les sujétions de découpe pour l'adaptation aux cotes et l'intégration éventuelle de pièce métalliques (bollard d’amarrage…).

### Dépose des pierres de taille

Il s'agit de la dépose de pierres de couronnement.

Les travaux comprennent :

- la dépose soignée de pierres,

- leur mise en dépôt sur le chantier sur palette et la numérotation des pièces (un croquis sera diffusé au Maître d'œuvre),

- le tri des pierres réutilisables et non réutilisables soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre.

### Nettoyage et pose des pierres de taille réutilisables

Les travaux comprennent :

- le nettoyage, le décroûtage des mortiers et le sablage des pierres réutilisables,

- la pose des pierres et leur scellement au mortier,

- toutes les sujétions de découpe pour l'adaptation aux cotes et l'intégration des pièces métalliques (bollards, vérins, etc.).

### Pavés au droit des culées

Il s'agit de la réalisation de sols pavés prévus le long des bajoyers et sur les têtes amont et aval.

Les travaux comprennent notamment :

- les terrassements complémentaires et l'évacuation des déblais excédentaire en décharge,

- le réglage du fond de forme et son compactage,

- la fourniture et la mise en œuvre d'une caisse de béton,

- la forme de pente d’assainissement,

- la pose de pavés en quinconce et toutes les sujétions de découpes en rive pour maintenir les joints croisés,

- les joints au mortier de ciment.

## Terre végétale et engazonnement

### Conditions de mise en place de la terre végétale

L'opération de mise en place de la terre végétale doit être menée avec le plus grand soin pour ne pas casser définitivement la structure aérée de la terre, gage d'une bonne croissance des végétaux. Pour ce faire :

- la terre végétale sera mise en place en deux couches et aucun engin ne devra rouler sur celle-ci après mise en place. Celle-ci se fera donc à reculons, le fond de forme étant décompacté au fur et à mesure de l'avancement de la mise en place de la terre,

- le degré d'humidité de la terre à la livraison sera le plus faible possible, en aucun cas supérieur à 75 % de l'humidité équivalente à pF 3.

Le Maître d’Œuvre fera arrêter la mise en place de la terre végétale si les conditions météorologiques ne sont pas satisfaisantes.

Les épaisseurs de terre végétale indiquées sur les plans, sont celles mesurées après tassement naturel. Celui-ci ne se faisant que progressivement au cours de l'hiver qui suit la mise en place, les hauteurs à mettre en œuvre seront celles indiquées corrigées d'un coefficient multiplicateur de 1,2.

- pour le gazon : épaisseur 0.30 m,

- pour le gazon sur accotements : épaisseur 8 cm.

Ce prix inclut toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre pour la réalisation de ces travaux dans les règles de l'art.

### Engazonnement

Ces opérations concernent la mise en œuvre d'engazonnement et prairie des surfaces indiquées comme telles sur les plans.

La composition des mélanges sera proposée par le titulaire pour acceptation du Maître d’Œuvre.

- fourniture de graines; le titulaire devra présenter les étiquettes des paquets d’emballages au Maître d’Oeuvre avant semis.

- préparation du sol :

- labour sur 0,60 m. d'épaisseur,

- épierrage grossier à la griffe,

- un fraisage sur une profondeur de 0,30 m en plusieurs passages croisés afin d'obtenir un bon émiettage du sol,

- un second épierrage et un nivellement plus soigné à la griffe,

- le nivellement définitif, au râteau et que le terrain soit finement préparé.

Les surfaces seront parfaitement dressées en évitant toute cuvette ou retenue d'eau.

Cette façon comprend également l'enlèvement des mauvaises herbes, racines et l'évacuation de tous les détritus. L'engazonnement sera effectué au printemps et pendant la période de végétation active, en évitant les périodes de forte chaleur ou de sécheresse.

- semis :

- mise en place de la graine à raison de 40 g/m2 pour les gazons

- recouvrement de celle-ci par un léger griffage et roulage léger au rouleau à gazon en évitant de piétiner les surfaces roulées,

- un arrosage est obligatoire de façon à plomber correctement le semis et ce, quel que soit le temps en évitant tous ravinement des graines, qui pourrait nuire à l'homogénéité du semis,

- la première tonte et la reprise des manques seront effectuées lorsque le gazon aura atteint une hauteur moyenne de 0,10 cm, avec soin et à l'aide d'un matériel très tranchant de manière à éviter l'arrachement ou l'effilochage,

- en limite de zones plantées ou minéralisées les filets et contre filets seront exécutés conformément à la règle de l'art,

- l'Entrepreneur devra le semis des zones clairsemées jusqu'à obtention d'un tapis uniforme, y compris plusieurs tontes si celles-ci s'avèrent nécessaires.

Le titulaire devra la fourniture d'engrais à gazon à décomposition lente qui sera incorporé au sol avant le premier semis, soit répandu à la volée après la première tonte par temps humide afin d'éviter toute brûlure aux feuilles. La première tonte sera suivie d'un dernier épierrage au râteau afin qu'aucune pierre n'apparaisse en surface du gazon.

Le titulaire devra à ses frais procéder à l'arrosage des surfaces engazonnées, en période de sécheresse et autant de fois que nécessaire, afin d'assurer une levée régulière de la graine.

## preparation de surface ET MISE EN PEINTURE

### Moyens d'accès et précautions à prendre et sécurité de chantier

Le titulaire veillera à la propreté et à l’intégralité générale du chantier et à ce qu’aucun dommage ne soit causé le fait de projections ou de chutes de produits et matériels utilisés.

Toutes les conditions légales et usuelles de sécurité doivent se trouver remplies sur le chantier. La prévention générale en ce domaine est à la charge et sous la responsabilité du titulaire qui doit par ailleurs se conformer à tout avis du Maître d’œuvre sur ce point.

### Préparation de surfaces

Art 4.7.3 du fascicule 56

Norme NF EN ISO 8504-3

L'ensemble de la structure de la drome existante fera l'objet d'un nettoyage à la main selon les règles de l'art et les textes officiels en vigueur.

Toutes les précautions seront prises pour le respect de la sécurité et de la santé du personnel au cours de cette opération. Les équipements de protection individuels et collectifs adaptés devront être mis et utilisés, un programme de réalisation du décapage sera soumis à l'approbation du maître d'œuvre pour approbation.

### Exécution du piquage et du grattage

Les parties fortement corrodées où apparaît une épaisseur importante de rouille seront piquées, martelées et grattées préalablement au décapage. Pour cette opération, on utilisera un marteau à piquer à main ou mécanique et une brosse métallique.

#### Mode de décapage

Préalablement à toute application de peinture, les surfaces à revêtir seront soumises à un décapage conformément au fascicule 56 en respectant le degré de soin demandé sur la fiche technique du système choisi.

Ce mode de décapage ne concerne pas les superstructures.

#### Exécution du décapage

Le nettoyage manuel de l’ensemble des surfaces sera conduit jusqu’à l’obtention des résultats spécifiés à l’article 4.7.5 du fascicule 56. Sur ces surfaces, l’ancien revêtement devra avoir complètement disparu.

Le titulaire doit organiser son travail de manière à ce que le décapage n’entraîne aucune souillure sur les parties d’ouvrage où la peinture a déjà été appliquée.

Les conditions limites de température et d’hygrométrie en deçà desquelles le décapage peut s’effectuer sont fixées par l’article  3.2.5.3.2.du fascicule n° 56 du C.C.T.G. ; de même le décapage ne pourra être réalisé que si la température de surface du subjectile se situe à plus de 3°C au-dessus du point de rosée.

Le matériel prévu pour l’exécution du décapage sera soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre.

Il sera tenu un cahier de chantier précisant quotidiennement l’état d’avancement des travaux et relatant les incidents et difficultés qui auraient pu se produire.

#### Acceptation des surfaces

A l'issue du nettoyage, toutes les surfaces seront soumises à la vérification par le représentant du Maître d’œuvre en vue de leur acceptation. Un" point d'arrêt "sera effectué pour vérifier l'intégrité des entretoises et de leur attache sur les poutres latérales, afin de déterminer les parties défaillantes qui nécessitent un renforcement. A cette occasion, il conviendra de vérifier la présence du gousset haut d'attache de l'entretoise principale à la poutre latérale. Dans le cas où le décapage mettrait à jour des anomalies structurelles ou de fonctionnement, des dispositions adéquates devront être prises afin de procéder aux renforcements nécessaires.

La réception des surfaces aura lieu conformément aux dispositions de l’article 4.7.5 du fascicule n°56 du C.C.T.G.  A cet effet, le titulaire sera tenu :

- De placer en permanence à proximité immédiate de l’emplacement prévu pour le décapage, un thermomètre et un hygromètre enregistreur ayant une autonomie suffisante et dont l’étalonnage sera vérifié régulièrement (une fois par semaine) par comparaison avec des appareils appartenant au Maître d’Œuvre ou à son représentant.

- Fournir les moyens d’accès aux parties d’ouvrage présentant une sécurité suffisante et permettant d’effectuer correctement les vérifications prévues.

Toute surface non acceptée sera à nouveau réceptionnée après les reprises de décapage nécessaires.

Le titulaire prendra enfin toutes les dispositions nécessaires pour éviter le rejet de matériaux dans les eaux du canal et de ses abords.

### Remise en peinture des parties métalliques

#### Moyens d'accès

Voir 4.14.1.

#### Précautions à prendre et sécurité de chantier

Voir 4.14.1.

#### Application des peintures

- Préparation des produits

Les produits de recouvrement seront malaxés vigoureusement à l’aide d’agitateurs mécaniques ou électriques afin de remettre tous les pigments en suspension et rendre le produit parfaitement homogène.

Les mélanges sont effectués en respectant strictement les recommandations formulées dans la notice technique pour la préparation des produits et sur les étiquettes de marquage des emballages.

L’adjonction à pied d’œuvre de tout solvant ou diluant doit impérativement respecter les dosages recommandés par la fiche technique du produit utilisé.

Avant chaque poste de travail, l’entrepreneur rebute et évacue en présence du représentant du Maître d’œuvre les produits de recouvrement qui n’ont pas été utilisés dans les délais maxima de durée de vie en pot des mélanges indiqués dans la notice technique.

- Conditions d’application

Les produits de recouvrement sont appliqués exclusivement avec le matériel et dans les conditions précisées dans la notice technique.

Les différentes couches de peinture ne doivent être appliquées que sur des surfaces absolument sèches et propres  ne présentant aucune trace de rouille, graisse ou autres substances. En particulier les parties basses sujettes à recevoir les poussières soulevées par la circulation sont dépoussiérées par soufflage, et chiffonnées avant l’application de chacune des couches de peintures.

Les couches de peinture peuvent être appliquées au pistolet de type AIRLESS ; néanmoins, l’utilisation de la brosse peut être tolérée dans le cas de portions d’ouvrage difficile d’accès tout en respectant les spécifications de la fiche d’agrément.

La peinture ne peut être appliquée par temps de pluie, de neige ou de brouillard ou lorsque l’hygrométrie dépasse 85% ainsi que sur les surfaces recouvertes d’eau de condensation.

Toute mise en œuvre est interdite lorsque :

- La température du subjectile se situe à moins de 3°C au-dessus du point de rosée.

- Le degré hygrométrique relatif et la température de l’atmosphère ambiante sortent des limites fixées par les fiches d’agrément des systèmes ou, à défaut les fiches techniques des produits.

- La température du subjectile dépasse la valeur prévue dans la fiche d’agrément du système.

La peinture ne peut être appliquée également sur des surfaces surchauffées par le soleil.

Toute technique de séchage est interdite

Les délais minima et maxima concernant les applications de peinture (recouvrement de couches) seront strictement ceux indiqués et recommandés sur la fiche d’agrément.

Si l’application de la couche primaire n’a pas été possible dans le délai prévu, il sera procédé à un nouveau nettoyage de la surface avant mise en peinture.

Le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires lors de l’élaboration de son programme d’exécution pour que ces délais soient respectés, en remarquant que le temps nécessaire aux vérifications des surfaces avant acceptation doit être inclus dans ce délai.

- Mode d’application

Toute couche ne sera appliquée qu’après que la couche précédente aura été vérifiée et reconnue satisfaisante par les agents chargés du contrôle.

Chaque couche devra avoir en tous points l’épaisseur requise par la fiche d’agrément du système. Si celle-ci n’était pas atteinte, il sera procédé à un renforcement dans les zones intéressées.

Si l’application des peintures est reconnue défectueuse sur certaines parties de l’ouvrage ou si des détériorations sont dues au personnel ou au matériel de l’entrepreneur, celui-ci devra procéder à ses frais à la réfection des surfaces correspondantes. Cette réfection pourra aller jusqu’à un nouveau décapage et à la réfection du système dans sa totalité.

L’application des produits est effectuée conformément aux dispositions de l’article 3.2.6 du fascicule 56.

- Protection des surfaces déjà peintes ou en cours de peinture

Le titulaire devra organiser son travail de telle sorte que la mise en œuvre des peintures puisse se faire sans risques :

- Pour les surfaces en cours d’application,

- Pour les surfaces en cours de séchage.

Il devra donc prendre toutes dispositions utiles (mise en place d’écrans de protection) à cet effet.

Les articulations des appareils d’appui ne seront pas mises en peinture et protégées par un film adhésif.

De même, le titulaire prévoira un système de protection des surfaces revêtues vis à vis d’écoulement d’eau chargée de rouille, de peinture, de laitance ou de tout autre liquide provenant de la charpente ou de la chaussée. Il sera responsable de l’enlèvement à ses frais de tâches qui se produiraient ainsi que de la réparation des défectuosités, ceci pouvant aller jusqu’à un nouveau décapage et à la réfection de la totalité du système de protection.

#### Contrôles

- Définition des contrôles

Le Maître d’œuvre ou son représentant pourra procéder à des contrôles inopinés ou systématiques qui porteront sur :

- La conformité des produits ;

- L’ambiance (température, hygrométrie) ;

- La température du support ;

- Les  délais de recouvrement des surfaces nettoyées ou peintes

- l’épaisseur des couches.

Tous ces contrôles effectués par le Maître d’œuvre ne dégagent en rien la responsabilité de l’entrepreneur qui reste entière.

Les résultats obtenus seront conformes aux spécifications de l’article 3.2.7 du fascicule 56.

- Modalité de contrôle

Il sera tenu pendant la durée du chantier :

- Un cahier de contrôle relatant quotidiennement les différentes opérations réalisées (décapage, mise en peinture) et les vérifications correspondantes effectuées (ambiance et délais de recouvrement) ;

- Des plans d’avancement pour chaque catégorie d’opération et pour chaque couche de peinture avec indications des surfaces exécutées chaque jour.

- Contrôle de conformité

Le maître d’œuvre  se réserve le droit d’effectuer des prélèvements de peinture quel que soit le degré d’avancement des travaux.

Au cas où l’analyse ferait apparaître que les peintures ont été modifiées, celles-ci seraient rebutées et les travaux seraient suspendus.

Le titulaire serait mis en demeure, par ordre de service, d’enlever à ses frais les peintures défectueuses et de recommencer les travaux.

- Contrôle des épaisseurs

Les différentes épaisseurs du système de protection (épaisseurs sèches) seront vérifiées par des procédés magnétiques non destructifs au moyen d’appareils tels que microtest, etc...

Il est précisé que l’étalonnage de ces appareils, qui devra être très fréquemment vérifié, se fera au moyen de cales étalons.

Le nombre des mesures relèvera de la norme NF T 30-124, les emplacements où elles seront effectuées dépendront de l’appréciation du Maître d’œuvre.

- Facilités du contrôle

Le titulaire est tenu de fournir de façon permanente, aux agents chargés du contrôle, la possibilité d’accès dans les conditions offrant toute sécurité à toutes les surfaces de tous les éléments.

#### Prescriptions particulières

Le titulaire sera tenu de réaliser des échafaudages permettant l’exécution des travaux en toute sécurité, nonobstant la surveillance qui sera opérée par les agents du maître d’œuvre, il aura l’entière responsabilité des accidents pouvant survenir tant à son personnel qu’au personnel du maître d’œuvre de la surveillance des travaux ou des tiers, du fait de l’exécution des travaux. En conséquence, l’entrepreneur sera tenu de contracter les assurances nécessaires. En outre, il sera tenu de prendre toutes mesures pour assurer la sécurité des ouvriers telles que toutes les protections individuelles réglementaires.

Le titulaire prendra toutes les dispositions pour éviter que les autres parties de l’ouvrage soient souillées par les projections de peintures. Dans le cas où malgré les précautions, il serait constaté des salissures, le titulaire sera tenu de procéder, à ses frais, au nettoyage des parties souillées.

Le titulaire sera d’ailleurs responsable des salissures qui pourraient, de son fait, atteindre des tiers.

Le titulaire devra également veiller à ne pas endommager les câbles et conduites empruntant l’ouvrage. En cas de dommages à ces ouvrages, il aura à sa charge, les réparations ou remplacements nécessaires. De même, il sera responsable des accidents qui pourraient survenir aux personnes et installations en cas de détérioration de ces canalisations.

## REVETEMENT EN ASPHALTE

(normes NF P 98-145, NF P 98-150)

L'asphalte est mis en œuvre conformément à la norme NF P 98-145.

## REMISE EN ETAT DES LIEUX ET NETTOYAGE FINAL

(art. 37 du CCAG-T, art. 172 du fasc. 65 du CCTG)

Outre la remise en état des lieux conformément à l'article 37 du CCAG-T, le titulaire est tenu d'assurer le nettoyage de l'ouvrage défini à l'article 172 du fascicule 65 du CCTG.

# generalites sur les travaux de vantellerie et de contrôle commande

## Généralités

Les travaux sur les équipements de vantelleries des 3 écluses, objet du présent marché sont de trois types :

- changement des portes,

- mise en place des nouvelles portes,

- mécanisation et commande des vantaux et vantelles,

Les travaux indiqués ci-dessus se répartissent suivant les écluses en fonction du tableau ci-dessous :

| Ecluse | Porte Amont | Porte intermédiaire | Porte Aval | Mécanisation et commande |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Long | Changée | Changée | Changée | Oui (Porte aval en option 1) |
| Pont-Rémy | Changée | Changée | Changée | Oui (Porte aval en option 2) |
| Abbeville | Changée | Changée | Changée | Oui |

Tableau 1 : Travaux à réaliser sur les portes

## Dimensions relatives aux portes des écluses

Les principales données géométriques et hydrauliques des écluses à réhabiliter sont :

|  | Long | Pont-Rémy | Abbeville |
| --- | --- | --- | --- |
| NNN Amont (NGF) | 8,72 | 6,92 | 5,11 |
| NNN Aval (NGF) | 6,92 | 5,11 | 3,51 |
| Niveau crue 2001 | 9,16 | 7,79 | 5,58 |
| Hauteur de chute (m) | 1,80 | 1,81 | 1,60 |
| Niveau du sommet des bajoyers (NGF) écluse | 10,14 | 8,39 | 5,76 |
| Niveau du sommet des bajoyers (NGF) éclusette | 9,44 | 8,39 | 5,56 |
| Niveau sommet du faux-busc porte amont (NGF) | 6,44(*) | 4,99(*) | 2,16(*) |
| Niveau sommet du faux-busc porte interm. (NGF) | 5,84(*) | 4,19(*) | 2,16(*) |
| Niveau sommet du faux-busc porte aval (NGF) | 4,85(*) | 3,14(*) | 0,23(*) |
| Largeur sas porte amont en mm | ≈ 6500 | ≈ 6500 | ≈ 6500 |
| Largeur sas porte intermédiaire en mm | ≈ 6500 | ≈ 6500 | ≈ 6500 |
| Largeur sas porte aval en mm | ≈ 6500 | ≈ 6500 | ≈ 6500 |
| Profondeur chambre porte amont en mm | 200(*) | 300(*) | 100(*) |
| Profondeur chambre porte intermédiaire en mm | 200(*) | 300(*) | 100(*) |
| Profondeur chambre porte aval en mm | 200(*) | 150(*) | 200(*) |

Tableau 2 : Principales données dimensionnelles des 3 écluses

(*) Ces mesures sont données à titre indicatif et sont issus de relevés effectués par le CG80.

Une campagne de mesures par plongeurs, sur les trois sites, est obligatoire avant le début des études d’exécution. Cette campagne de mesures est à la charge du titulaire.

## Présence de plomb dans la peinture

L’attention des titulaires est attirée sur la présence avérée de plomb dans la peinture des vantaux, des vantelles et de leurs pièces fixes.

# Équipements de vantelleries des écluses

## Changement des portes

Les travaux de changement des portes consisteront en :

- Démontage et évacuation pour mise à disposition du maître d’ouvrage des portes, butées, articulations supérieures et inférieures, et des organes de manœuvre existants.

- Démontage et évacuation en décharge agréée des pièces fixes existantes

- Démolition des chardonnets et faux-buscs

- étude des nouveaux vantaux et vantelles

- construction des nouveaux vantaux et vantelles

- mise en place des nouveaux chardonnets et faux buscs

- mise en place des nouvelles pièces fixes des articulations supérieures et inférieures

- mise en place des nouveaux vantaux

- scellement et réglage de l’ensemble.

- mise en place, raccordement et réglage des équipements de manœuvre et de contrôle-commande associés

- réglage final en vue de la réception

### Description technique des nouvelles portes

#### Données dimensionnelles

Les principales caractéristiques des portes seront celles indiquées dans le tableau ci-dessous.

|  | Long | Pont-Rémy | Abbeville |
| --- | --- | --- | --- |
| Hauteur de la porte amont projetée en m Cote de l’arase théorique de la porte (NGF) | 3,60 9,84 | 3,20 7,99 | 3,60 5,56 |
| Hauteur de la porte intermédiaire projetée en m Cote de l’arase théorique de la porte (NGF) | 4,20 9,84 | 4,20 8,19 | 3,60 5,56 |
| Hauteur de la porte aval projetée en m Cote de l’arase théorique de la porte (NGF) | 4,60 9,25 | 4,60 7,54 | 5,35 5,38 |
| Profondeur de chambre de porte projetée en mm Cote théorique du radier de la chambre de porte amont (NGF) | 300 6,14 | 300 4,69 | 300 1,86 |
| Profondeur de chambre de porte projetée en mm Cote théorique du radier de la chambre de porte intermédiaire (NGF) | 300 5,54 | 300 3,89 | 300 1,86 |
| Profondeur de chambre de porte projetée en mm Cote théorique du radier de la chambre de porte aval (NGF) | 300 4,55 | 300 2,84 | 300 -0.07 |

Le chenal de navigation devra être toujours au moins égale à 6m50.

Les niveaux supérieurs des faux-buscs seront identiques à ceux existants afin de préserver le tirant d’eau.

Suite aux relevés obligatoires effectués par plongeurs à la charge du titulaire, si une différence cumulée supérieure à 100 mm ( en augmentation ou en diminution) était trouvée, le prix correspondant du bordereau des prix unitaire serait appliqué.

L’angle de buscage des portes sera de 20° et sera identique sur toutes les écluses.

#### Constitution

##### Les vantaux (exceptés ceux de la porte aval d’Abbeville)

Chaque vantail sera constitué d’une charpente métallique en profilés d’acier qui supportera la tôle de bordé, les articulations haute et basse, les passerelles et les étanchéités.

La charpente métallique sera constituée :

- de deux poutres horizontales principales, la traverse supérieure et la traverse inférieure

- de deux poutres verticales principales, le montant tourillon et le montant busqué

- De poutres à bords tombés horizontales et de poutres reconstituées soudées (PRS) verticales pour le raidissage

Le montant tourillon, côté bajoyer, supportera le tourillon en partie supérieure et la crapaudine en partie inférieure.

Le vantail supportera les joints d’étanchéité latéraux, inférieurs et entre vantaux. Pour l’étanchéité centrale, un vantail recevra le joint d’étanchéité et l’autre vantail supportera la portée en acier inoxydable.

La tôle de bordé sera soudée sur la face amont de la charpente métallique.

Chaque vantail sera équipé, dans sa partie centrale inférieure d’une vantelle à jalousie pour le remplissage ou la vidange du sas.

Les dimensions des ouvertures, pour les vantelles, dans les bordés des vantaux sont les suivantes :

2 ouvertures de  350mm * 1270mm

Les vantaux seront équipés de déflecteurs permettant d’orienter le débit transitant à travers les vantelles vers le bas.

Des guides, fixés sur la face amont des vantaux, permettront aux vantelles de glisser. Ces guides seront composés :

- De plats de frottement en acier inoxydable soudés sur le bordé,

- De plats de contre guidage démontables,

- d’un système de guidage latéral, soudé sur le bordé, recevant les fixations du plat de contre guidage.

Les plats de glissement serviront également de plats d’étanchéité (latérale, supérieure et inférieure).

La face aval du vantail amont sera équipée d’une échelle verticale. Cette échelle devra être accessible par une personne tombée dans le sas de l’écluse. L’échelle sera équipée de crosses de sortie et la sortie sera effectuée sans enjamber le garde corps.

L’extrémité de la tige du vérin ou de la crémaillère sera fixée sur une chape boulonnée sur la poutre supérieure du vantail. La position exacte de la chape dépendra de l’épure de débattement.

Chaque vantail sera équipé d’une passerelle permettant de traverser le sas lorsque les vantaux sont fermés.

Les vantaux seront équipés de lisses de guidage en PEHD.

##### Les vantaux de la porte aval d’Abbeville

Les vantaux de la porte aval d’Abbeville seront de conception différente des autres vantaux. En effet, trois vantelles seront installées en partie haute de chaque vantail pour évacuer les crues. Chaque vantail sera également équipé de deux vantelles basses à jalousies de plus petites dimensions que celles installées sur les vantaux des autres portes.

La charpente métallique de chaque vantail sera constituée de profilés d’acier qui supporteront la tôle de bordé, les articulations haute et basse, les vantelles supérieures et inférieures, les passerelles et les étanchéités.

La charpente métallique sera constituée :

- de deux poutres horizontales principales, la traverse supérieure et la traverse inférieure

- de deux poutres verticales principales, le montant tourillon et le montant busqué

- De poutres horizontales à bords tombés et de poutres reconstituées soudées (PRS) verticales pour le raidissage

Le montant tourillon, côté bajoyer, supportera le tourillon en partie supérieure et la crapaudine en partie inférieure.

Le vantail supportera les joints d’étanchéité latérale, inférieure et entre vantaux. Pour l’étanchéité centrale, un vantail recevra le joint d’étanchéité et l’autre supportera la portée en acier inoxydable.

La tôle de bordé sera soudée sur la face amont de la charpente métallique.

Chaque vantail sera équipé d’une passerelle permettant de traverser le sas lorsque les vantaux sont fermés.

Les dimensions des ouvertures pour les vantelles dans les bordés des vantaux sont les suivantes :

- pour les vantelles inférieures : 2 * 2 ouvertures de 350 * 600 mm

- pour les vantelles supérieures :

      - centrale : 1 ouverture de 1050 *1460 mm

      - latérales : 2 * 1 ouverture de 870*1460 mm

Les vantaux seront équipés de déflecteurs permettant d’orienter le débit, transitant à travers les vantelles inférieures, vers le bas.

Des guides, fixés sur la face amont des vantaux, permettront aux vantelles de glisser. Ces guides seront composés :

- De plats de frottement en acier inoxydable soudés sur le bordé,

- De plats de contre guidage démontables,

- de systèmes de guidage latéral, soudés sur le bordé, recevant les fixations des plats de contre guidage.

Les plats de glissement serviront également de plats d’étanchéité (latérales, supérieure et inférieure).

L’extrémité de la tige du vérin sera fixée sur une chape boulonnée sur la partie supérieure du vantail. La position exacte de la chape dépendra de l’épure de débattement.

Les vantaux seront équipés de lisses de guidage en PEHD.

##### Les joints d’étanchéité

Les étanchéités latérales seront obtenues par utilisation d’un joint type double queue venant s’écraser sur le plat d’usure en acier inoxydable soudé sur le cuirassement du chardonnet. Les joints double queue sont logés dans un support soudé sur la semelle du montant tourillon et sont maintenus par des contreplats en acier inoxydable.

L’étanchéité entre vantaux sera obtenue au moyen d’un joint note de musique monté sur un des vantaux et venant s’appuyer sur une portée fixée sur l’autre vantail. Les trous oblongs de la portée permettront un réglage de celle-ci afin de contrôler l’écrasement de la note de musique.

La note de musique sera maintenue par des contreplats en acier inoxydable.

Des pièces de chêne seront placées dans la zone marnante afin de protéger le joint d’étanchéité de tout corps flottant.

L’étanchéité au niveau du faux-busc sera obtenue au moyen d’un joint type double queue monté dans un support soudé sur la face aval du vantail et venant s’appuyer sur la pièce d’usure, en acier inoxydable, du cuirassement métallique ancré dans le génie civil.

Un bloc de raccordement en PEHD, servant également de pièce d’appui pour renvoyer les efforts dus au buscage, permettra d’assurer une liaison entre les étanchéités centrales et celles de seuil.

##### Les vantelles (exceptées les vantelles supérieures  de la porte aval d’Abbeville)

Le remplissage et la vidange du sas seront effectués au moyen de vantelles placées sur les vantaux.

Les vantelles seront situées sur la face amont des vantaux et seront de type vantelles à jalousie.

Chaque vantail sera équipé d’une vantelle. Le rapport [hauteur de guidage/largeur de guidage] des vantelles sera au moins égal à 1,5 pour éviter tout risque de coincement en cours de manœuvre (arcboutement).

Les dimensions de l’ouverture dans la vantelle est la suivante:

- Pour les vantelles des écluses exceptée l’écluse aval d’Abbeville : 350mm * 1270mm

- Pour les vantelles inférieures de l’écluse aval d’Abbeville : 350mm * 635 mm

Les vantelles seront constituées d’une tôle épaisse en acier inoxydable raidie par un ensemble de plats horizontaux. Des plats en bronze boulonnés sur la face aval du bordé auront la double fonction de plats de glissement et de plats d’étanchéité. L’étanchéité des vantelles sera assurée lorsque celles-ci seront complètement fermées ou complètement ouvertes. Quatre patins de  contre guidage en bronze seront soudés sur la face amont du bordé. Elle supportera dans sa partie supérieure la chape de liaison avec la brimbale de manœuvre.

La liaison entre le vérin ou la crémaillère, et le tablier de la vantelle sera réalisée par une brimbale de manœuvre. En extrémité, de part et d’autre de la brimbale, un système de chape sera soudé. Celui-ci permettra l’assemblage de la brimbale avec le tablier de la vantelle et l’organe de manœuvre par l’intermédiaire d’un axe épaulé.

Les brimbales de manœuvre des vantelles seront construites en plat d’acier inoxydable. Elles seront guidées par des cavaliers soudés sur le bordé dans l’axe des poutres horizontales de l’ossature du vantail. Pour les vantelles inférieures d’Abbeville, les brimbales seront guidées par les supports de contre-guidage des vantelles supérieures.

Des butées mécaniques sont prévues soudées sur le bordé en cas de sur-course lors de la fermeture des vantelles.

##### Les vantelles supérieures de la porte aval d’Abbeville

Les vantelles supérieures de la porte aval d’Abbeville sont conçues de façon à permettre l’évacuation des eaux en cas de crue. Ce seront des vantelles abaissantes.

Les vantelles seront situées sur la face amont des vantaux et seront de type bordé plein raidi.

Chaque vantelle sera manœuvrée manuellement par un cric double synchronisé. Les vantelles seront indépendantes les unes des autres.

Les dimensions des ouvertures dégagées par les vantelles sont les suivantes:

- Ouverture centrale : 1050mm * 1460 mm

- Ouvertures latérales : 870 mm * 1460 mm

Les vantelles seront constituées d’une tôle épaisse en acier inoxydable raidie par un ensemble de plats horizontaux. Des plats en bronze boulonnés sur la face aval du bordé auront la double fonction de plats de glissement et de plats d’étanchéité. L’étanchéité des vantelles sera assurée lorsque celles-ci seront complètement fermées ou complètement ouvertes. Quatre patins de  contre guidage en bronze seront soudés sur la face amont du bordé.

Les liaisons entre les crémaillères et les bordés de vantelles seront réalisées par des chapes assemblées par des axes étagés.

Les crémaillères seront protégées à la descente par les plats de contre guidage.

##### Les pièces d’appui

Sous l'effet de la pression hydraulique :

- La poutre horizontale inférieure prend appui, suivant une direction perpendiculaire à l'angle de buscage, à une extrémité sur l'articulation de la porte et à l'autre sur la pointe du faux-busc. Elle n’est pas busquée.

- La poutre horizontale supérieure est busquée suivant un angle β= 2α (α angle de buscage de 20°), en prenant appui au centre du sas sur des butées et côté chardonnet au niveau de l'articulation supérieure.

La butée de rive sera boulonnée sur les pièces fixes scellées dans le génie civil du bajoyer. Une plaque de transfert d’effort sera soudée sur la tôle cintrée de chardonnet afin de permettre une bonne répartition des efforts dans le génie civil.

La butée de rive sera plane tandis que la pièce de buscage sur le vantail sera bombée.

La normale aux butées fera un angle β= α avec l’axe du vantail qui est incliné d’un angle α par rapport à la perpendiculaire à l’axe du sas.

Les pièces de buscage centrales (une par vantail) seront soudées et s’appuieront entre elles. Une des deux pièces sera plane tandis que la seconde sera bombée afin de garantir un bon appui de buscage. Si dans la procédure de montage fournie par l’entrepreneur, un calage des pièces de buscage s’avère nécessaire, il sera autorisé de boulonner celles-ci.

Au montage, des cales d’épaisseur seront prévues afin de régler les butées et les pièces de buscage si nécessaire. Aucun effort de buscage ne devra être transmis aux tirants d’ancrage du tourillon.

##### Les pièces fixes scellées

###### Le cuirassement de chardonnet

Le nez et le fond du chardonnet seront blindés par une tôle en acier inoxydable cintrée.

La tôle et ses ancrages seront dimensionnés pour assurer la reprise des efforts de buscage sans risque de détérioration de ces derniers.

Les pièces fixes seront réglées lors du montage de la porte au moyen d’un gabarit et ensuite scellées dans un béton de 2° phase.

Les cuirassements de chardonnet seront dans l’alignement de l’ouvrage de génie civil afin de ne pas présenter le chant de la tôle aux frottements des bateaux.

###### Le cuirassement de faux-busc

Le cuirassement du faux-busc sera réalisé par l’intermédiaire d’une tôle pliée ou d’un profilé en acier inoxydable dans la partie courante. La pointe de faux-busc sera protégée par une tôle verticale de forte épaisseur servant d’appui aux vantaux. Celle-ci sera surmontée d’une tôle épaisse de couverture. Un plat d’usure, en acier inoxydable, sera soudé sur l’ensemble du faux-busc et servira de portée aux joints d’étanchéité de seuil des vantaux.

Ces pièces seront réglées lors du montage de la porte au moyen d’un gabarit et ensuite scellées dans un béton de 2° phase.

##### Les pièces d’articulation

Les vantaux seront articulés par rapport au génie civil dans leur partie supérieure et leur partie inférieure.

###### Articulation inférieure

En plus de ses fonctions de rotation et de reprise du poids du vantail, l'articulation inférieure est conçue pour assurer également en exploitation normale la fonction d'appui simple de la traverse inférieure de la structure dont l'autre extrémité prend appui sur la pointe du faux busc convenablement renforcé.

L'articulation est également vérifiée pour l'effort engendré par un buscage accidentel de la poutre inférieure (en cas de fermeture et coincement d’un obstacle).

L'articulation inférieure est principalement constituée :

- d'une crapaudine liée à la structure du vantail par soudure, recevant le grain d’usure. La crapaudine est utilisée comme pièce d'appui support de l'étanchéité de protection.

- d'un palier en bronze, le grain, monté dans la crapaudine, muni d'inserts de lubrifiant solide sur sa partie hémisphérique frottante (graissé à vie au montage),

- d'un chapeau en acier inoxydable vissé sur la face inférieure de la crapaudine utilisé à la fois comme butée verticale du coussinet et support d’une étanchéité torique.

- d'un pivot hémisphérique qui est être élaboré à partir d'un acier inoxydable en masse et équipé d’un joint torique permettant son extraction

- d'une pièce fixe en construction mécano-soudée ancrée au génie civil, dans laquelle est inséré le pivot

La pièce fixe est conçue de manière à assurer :

- la transmission des efforts d'appuis ou de buscage accidentel de l'articulation sur la paroi verticale du bajoyer par un talon,

- la transmission des couples de rotation par les goussets raidisseurs.

Un trou d’injection sera à prévoir afin de pouvoir extraire le pivot.

###### Articulation supérieure

L’articulation supérieure sera composée :

- d’un tourillon en acier soudé en partie supérieure du poteau tourillon. L’axe du tourillon  sera surmonté d’une frette en acier inoxydable servant de pièce d’usure.

- d’un collier d’articulation équipé d’une bague bronze, à inserts de lubrifiants solides, et maintenu par deux tirants de réglage.

- d’un couvercle servant d’anti-soulévement de la rotule. Celui-ci sera équipé d’un joint torique pour créer l’étanchéité haute.

Les tirants de réglage seront fixés sur leurs supports au moyen d’écrous et de contre écrous. Une pièce en caoutchouc sera placée entre les contre écrous et le support afin d’éviter le serrage de ceux-ci sur le support. La pièce de caoutchouc ne devra pas entraver le bon fonctionnement des vantaux.

Les supports seront maintenus par les tirants d’ancrage scellés dans le fond de la fosse créée au sommet des bajoyers.

Les efforts de buscage ne devront pas être transmis aux tirants de réglage de l’articulation supérieure.

L’accès à l’articulation devra être aisé et ne devra pas nécessiter le démontage des passerelles. Le caillebotis pourra quant à lui être démonté.

La fosse d’installation de l’articulation supérieure sera totalement recouverte d’une tôle à larme fixée sur un cadre en cornières scellé dans le génie civil du bajoyer, recouvrant ainsi l’ensemble de l’articulation supérieure. Cette tôle ne devra pas dépasser du bajoyer.

##### Les passerelles

Les passerelles seront constituées d’une structure porteuse en profilés, d’un platelage en caillebotis et d’un ensemble de deux garde-corps (amont et aval). Elles seront soudées sur des supports boulonnés en partie supérieure des vantaux. La largeur utile de passage des passerelles sera de 800 mm. Cette distance s’entend entre les nus intérieurs des garde-corps, exceptée pour la passerelle de la porte aval d’Abbeville où cette distance s’entend entre le nu du garde-corps et les supports de crics.

Les caillebotis seront fixés par un ensemble d’étriers démontables. Ils seront en acier galvanisé.

La conception des passerelles autorisera l’installation des organes de manœuvre des vantelles et également la sortie des échelles de sas, sur les vantaux amont, par les usagers, sans enjamber le garde-corps.

Les garde-corps seront construits en tube d’acier peint. Leur conception et leur forme seront soumises à l’agrément de l’architecte conseil du département et devront s’inscrire dans la charte paysagère du canal de la Somme.

Un panneau de signalisation »sauf personnel autorisé » et une chaîne font parties des passerelles.

#### Organes de manœuvre des vantaux

Les différents types de manœuvrabilité des vantaux souhaités sont décrits dans le tableau ci-dessous.

|  | Vérins hydrauliques | Manœuvre par crics manuels | Manœuvre par crics motorisés |
| --- | --- | --- | --- |
| Vantaux Amont Long | X |  |  |
| Vantaux Intermédiaire Long | X |  |  |
| Vantaux Aval Long |  | X | En option 1 |
| Vantaux Amont Pont-Rémy | X |  |  |
| Vantaux Intermédiaire Pont-Rémy | X |  |  |
| Vantaux Aval Pont-Rémy |  | X | En option 2 |
| Vantaux Amont Abbeville | X |  |  |
| Vantaux Intermédiaire Abbeville | X |  |  |
| Vantaux Aval Abbeville | X |  |  |

Manœuvre par vérin hydraulique

Voir description au § 6.1.2.1

Manœuvre par cric manuel

Les crics manuels pivotants seront de type IVEA ou équivalent.

La crémaillère sera horizontale et son extrémité sera fixée sur la chape boulonnée sur la poutre supérieure du vantail.

L’axe de la manivelle sera situé environ 900 mm au-dessus du niveau du bajoyer. La longueur utile de la manivelle sera de 250 mm (entre axe carré de manœuvre-poignée).

Le support de la manivelle de manœuvre sera placé de façon à éviter toute interférence avec la passerelle lorsque les vantaux sont ouverts; un passage suffisant pour la manœuvre de la manivelle sera réservé.

Afin d’éviter l’encombrement des zones de circulation sur l’écluse les boitiers de crics seront fixés au fond d’une réservation pratiquée dans le sommet du bajoyer. Le fond de la réservation sera pentée vers le canal.

Afin de préserver la possibilité d’une motorisation de la manœuvre des vantaux par moteurs électriques, les réservations pour les boitiers de crics seront dimensionnées en conséquence. Les crics pivotants motorisés feront l’objet d’une option dans les prix à renseigner. Ils seront également de type IVEA ou équivalent.

Les fosses d’installation des crémaillères seront totalement recouvertes de tôles à larmes fixées sur des cadres en cornières scellées dans le génie civil du bajoyer.

Les graisseurs devront être accessibles sans démontage des tôles de couvertures de la fosse.

#### Organe de manœuvres des vantelles

Les différents types de manœuvrabilité des vantelles souhaités sont décrits dans le tableau ci-dessous.

|  | Vérins hydrauliques | Manœuvre par crics manuels | Manœuvre par crics motorisés |
| --- | --- | --- | --- |
| Vantelles Amont Long | X |  |  |
| Vantelles Intermédiaire Long | X |  |  |
| Vantelles Aval Long |  | X | En option |
| Vantelles Amont Pont-Rémy | X |  |  |
| Vantelles Intermédiaire Pont-Rémy | X |  |  |
| Vantelles Aval Pont-Rémy |  | X | En option |
| Vantelles Amont Abbeville | X |  |  |
| Vantelles Intermédiaire Abbeville | X |  |  |
| Vantelles Aval supérieures Abbeville |  | X |  |
| Vantelles Aval inférieures Abbeville | X |  |  |

Manœuvres par vérins hydrauliques

Voir description au § 6.1.1.1

Manœuvres par crics à crémaillère manuels

La crémaillère sera verticale et son extrémité inférieure sera fixée à la brimbale. La crémaillère sera entraînée en translation au moyen d’un boîtier de cric manuel.

L’ensemble boitier et crémaillère sera du type IVEA ou équivalent L’accès au boîtier s’effectuera par la passerelle. Les boîtiers seront boulonnés sur une structure porteuse indépendante des garde-corps. La structure porteuse sera boulonnée en partie supérieure du vantail.

Les crics seront munis de tête de sécurité frein et d’un double cliquet afin d’éviter les manœuvres brutales des vantelles. La conception de détail de la tête de sécurité sera soumise à l’agrément du maître d‘œuvre.

Les crémaillères de vantelles seront munies d’une butée haute très visible et très facilement identifiable par l’usager afin que ce dernier stoppe son effort. Les graisseurs des crics devront être judicieusement placés notamment en considérant les garde-corps.

Les brimbales des vantelles seront fixées dans leur partie supérieure à l’extrémité de la crémaillère et dans leur partie inférieure à l’extrémité supérieure de la vantelle.

La fixation entre la vantelle et la brimbale mais également entre la brimbale et  sera conçue de sorte que les efforts transmis n’induisent pas de flexion des boulons de liaison (chape symétrique par exemple)

Les brimbales des vantelles seront construites en plat d’acier inoxydable. Elles seront guidées par des cavaliers soudés sur le bordé en vis-à-vis des poutres horizontales de l’ossature du vantail. Ces cavaliers seront démontables.

## Cuirassements des rainures à batardeaux

Les rainures à batardeaux existantes seront cuirassées par des tôles pliées en forme de « Oméga » en acier inoxydable. Les dimensions des « Omégas » seront identiques pour toutes les écluses. Elles auront les dimensions suivantes :

- largeur utile: 230 mm

- profondeur utile: 240 mm

L’épaisseur de la tôle constitutive des rainures sera au minimum de 8 mm. L’arase des cuirassements se situera au niveau du bajoyer.

Les ailes des Oméga devront être parfaitement alignées sur le bajoyer afin d’éviter leur arrachement par le frottement des bateaux.

Ces rainures serviront au guidage, à la portée d’étanchéité et à la transmission des efforts aux maçonneries.

L’espace subsistant entre la face arrière du cuirassement et la maçonnerie existante sera comblé par un béton résine fluide sans retrait et résistant à la pression. Le type de matériaux employé sera soumis à l’agrément du maître d’œuvre. Les rainures seront également mécaniquement fixées au génie civil des ouvrages au moyen de chevilles placées en fond de Oméga

## batardeau

La mise à sec du sas d’une écluse sera réalisée par la mise en place d’un batardeau sur la tête amont et d’un batardeau sur la tête aval.

Chaque batardeau sera composé d’éléments superposables en aluminium.

Chaque élément sera constitué d’une poutre en construction mécanosoudée.

Cette poutre comprendra une tôle de bordé qui recevra la poussée hydrostatique, une âme horizontale et une semelle. Des voiles verticaux et des profilés horizontaux complèteront le raidissage si nécessaire.

Les montants d’extrémité prendront appui sur les cuirassements de rainures prévus à cet effet.

L’étanchéité du seuil de chaque élément sera constituée d’un profil « couteau » en néoprène fixé sur la partie inférieure du bordé par plat de serrage et boulons.

Les étanchéités latérales seront constituées d’un profil type cornière ou note de musique en néoprène fixé sur les montants d’extrémité par plats de serrage et boulons.

3 éléments sont prévus pour le batardeau amont et 5 pour le batardeau aval. Les batardeaux pourront être utilisables sur les 3 sites.

# Equipements de motorisation et de contrôles commandes des portes

## Description des équipements de manœuvre et de commande

### Manœuvre des vantelles

#### Vérin de manœuvre

Les vérins hydrauliques seront placés verticalement et accessibles depuis la passerelle à l’amont du vantail.

Le corps du vérin sera équipé d’une bride avant soudée permettant sa fixation sur un profilé support, lui-même boulonné en partie supérieure du vantail. La bride sera normalisée afin de faciliter le changement du vérin.

Pour les vérins de vantelles inférieures de l’éclusette d’Abbeville, l’utilisation de vérins avec pattes de fixation sera autorisée si l’encombrement général des équipements ne permet pas l’utilisation de brides avant.

L’extrémité de la tige du vérin sera munie d’un tenon soudé sur tige équipé d’une rotule permettant l’assemblage avec l’extrémité supérieure de la brimballe.

La course du vérin permettra l’ouverture complète de la vantelle qu’il manœuvre.

Les vérins seront dimensionnés pour autoriser l’ouverture des vantelles en tenant compte du niveau des plus hautes eaux navigables du bief amont et du sas ou du bief aval vide.

Le temps d’ouverture d’une vantelle sera de 30 secondes.

Le temps de fermeture d’une vantelle sera de 30 secondes.

L’ouverture des vantelles pourra être réalisée par palier de 1/3, 2/3 et 3/3 de course.

#### Système fins de course

Chaque vérin de manœuvre de vantelle sera équipé d’un ensemble de fin de course permettant de détecter les positions extrêmes (ouverte et fermée) de la vantelle et ainsi d’arrêter les mouvements.

Ils seront du type inductif. Ils seront placés hors d’eau et montés sur le profilé support du vérin. Leur position sera réglable et leur indice de protection sera IP67 au minimum.

Ils seront alimentés électriquement depuis la chambre de manœuvre du vantail correspondant. Les câbles d’alimentation circuleront horizontalement dans la chambre de manœuvre puis sur le haut du mur de la chambre de porte et enfin dans la poutre horizontale supérieure du tablier de vantail. Ils seront protégés mécaniquement sur toute leur longueur.

### Manœuvre des vantaux

#### Vérin de manœuvre

Chaque vantail sera manœuvré par un vérin hydraulique placé horizontalement dans la fosse de manœuvre à créer.

L’extrémité de la tige du vérin sera munie d’un tenon soudé équipé d’une rotule à inserts de lubrifiants solides. Elle sera montée sur la chape boulonnée en partie supérieure amont du vantail. Le corps du vérin, équipé de tourillons, sera monté sur cardan afin de pouvoir suivre le débattement angulaire du vantail et aussi de permettre un mouvement angulaire dans un plan vertical. Le support de cardan sera fixé par boulons précontraints et scellé au béton de la fosse à créer dans le génie civil du bajoyer.

Les tourillons d’articulation du vérin et du cardan seront munis de bagues de frottement en bronze à inserts de lubrifiants solides.

Le vérin sera dimensionné pour assurer une manœuvre du vantail en considérant une différence de niveau équivalente entre l’amont et l’aval de 200 mm.

Le vérin sera équipé d’un système élastique permettant au vérin d’absorber les déplacements du vantail lors de son buscage. Ce système assure le débuscage pour une chute résiduelle réglable de l’ordre de 100mm.

La fosse de manœuvre sera recouverte par une tôle de protection larmée, amovible afin de permettre les opérations d’entretien et de maintenance. Un verrouillage mécanique des tôles sera prévu afin d’interdire leur manipulation par des tiers.

Le temps d’ouverture d’un vantail sera de 45 secondes.

Le temps de fermeture d’un vantail sera de 45 secondes.

#### Système fins de course

Chaque vérin de manœuvre de vantail sera équipé d’une tige de recopie du mouvement et  d’un ensemble de fins de course permettant de détecter les positions extrêmes ( ouverte et fermée et débusquage ) de chaque équipement et ainsi d’arrêter ou de démarrer les mouvements.

Le débusquage des vantaux permettra de contrôler indirectement l’égalité des niveaux entre l’amont et l’aval des vantaux. Un capteur entre vantaux est prévu à cet effet. Son principe sera soumis à l’acceptation du Maître d’œuvre et de l’exploitant ( Maître d’Ouvrage).

Les fins de course seront du type inductif. Ils seront montés sur un support réglable fixé sur le corps du vérin. Leur indice de protection sera IP67 au minimum.

Ils seront alimentés électriquement depuis la chambre de manœuvre du vantail correspondant. Les câbles d’alimentation circuleront horizontalement dans la chambre de manœuvre et sur le corps du vérin et seront protégés mécaniquement sur toute leur longueur.

### Alimentation en huile sous-pression des vérins

L’alimentation en huile sous-pression des vérins de manœuvre des vantaux et des vantelles s’effectuera au moyen de mini-centrales hydrauliques.

Chaque mini-centrale alimentera une demi-tête d’écluse (1 vérin de vantail et le ou les vérins de vantelles correspondants).Elle sera enterrée dans l’alignement de la chambre du vérin de vantail et de ce fait, ne dépassera pas du niveau des terres plein de l’écluse.

Les mini-centrales devront être totalement immergeables, c'est-à-dire résister à une immersion totale en cas de crue.

Chaque mini-centrale permettra d’assurer les fonctions suivantes pour la demi-tête considérée :

- la manœuvre motorisée de la ou des vantelles,

- la manœuvre motorisée du vantail,

- la manœuvre manuelle de secours de la ou des vantelles,

- la manœuvre manuelle de secours du vantail,

Les mini-centrales seront principalement constituées :

- d’un réservoir en acier inoxydable,

- d’un ensemble de génération d’huile sous pression composé d’un moteur électrique entrainant une pompe à engrenage, les deux sens de manœuvre des vérins étant obtenus par inversion du sens de rotation du moteur de la pompe.

- d’un indicateur visuel du niveau d’huile,

- d’un contacteur de détection de niveau d’huile trop bas,

- de deux coupleurs rapides d’aspiration et de refoulement pour la connexion d’un groupe de filtration,

- d’un dispositif de contrôle externe/limitation des pressions permettant :

- de limiter les surcharges,

- de protéger les équipements contre les chocs et frottement de bateaux,

- et de retenir les charges,

- d’un dispositif de filtration avec clapet de by pass et indicateur visuel de colmatage,

L’huile utilisée sera biodégradable.

La manœuvre de secours manuel (pompage) devra être réalisable sans l’ouverture des tôles de protection des fosses des vérins de vantail.

Les différents composants de la centrale et les moteurs électriques seront sélectionnés et dimensionnés pour assurer un fonctionnement normal des équipements en considérant une température extérieure comprise entre -15 et + 50 ° Celsius.

Les mini-centrales des vantaux à deux vantelles seront strictement identiques aux mini-centrales des vantaux à une seule vantelle, même en ce qui concerne le débit des pompes et la puissance des moteurs.

### Tuyauteries rigides

#### Choix du tube

Il est employé exclusivement des tubes étirés à froid, sans soudure à extrémités lisses, conformes aux normes NF A.49-117 et DIN 17458 en acier inoxydable de nuance 316 L. Tous les tubes employés sont de la même série.

Les diamètres des tubes et raccords seront largement dimensionnés pour éviter toute restriction au passage du fluide, et sont compatibles avec les débits les plus importants des différentes phases de fonctionnement.

#### Protection des tubes

Les tubes sont au moins obturés efficacement aux deux extrémités pour le transport et le stockage sur chantier jusqu'à leur mise en œuvre. De préférence, ils sont livrés sous enveloppe plastique.

#### Supports

Les colliers, réalisés dans un acier de même nuance que celle des tuyauteries sont de fixation énergique tout en laissant la possibilité au tuyau de s'allonger par dilatation. Si les colliers de fixation sont en matière plastique, ils peuvent résister à l'huile et conserver une bonne tenue mécanique entre –30°C et +80°C (type Stauff ou similaire).

### Tuyauteries flexibles

L’emploi des tuyauteries flexibles sera limité au strict nécessaire (toute partie du circuit non mobile par rapport à son support est en canalisation hydraulique rigide). Les diamètres des flexibles et raccords seront largement dimensionnés pour éviter toute restriction au passage du fluide.

Le titulaire prend toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter toute flexion ou torsion exagérée. Lorsque le flexible est raccordé à des parties mobiles, il ne doit à aucun moment présenter un rayon de courbure inférieur à celui préconisé par le constructeur. La règle simple suivante est retenue : le tube flexible n'est pas cintré à un rayon inférieur à dix fois son diamètre intérieur.

Les tuyaux flexibles doivent comporter une ou plusieurs tresses en acier et un revêtement intérieur et extérieur en caoutchouc synthétique. Les embouts comportent un about suivant la recommandation CETOP RP 34 en acier inoxydable.

Pour faciliter les interventions sur les organes de manœuvre et les éventuels remplacements de flexibles, ils sont munis de connecteurs rapides.

### Raccords

Les raccords de tous types (tés, coudes, unions…) nécessaires aux liaisons des tuyauteries rigides, doivent être des raccords en acier inoxydable à bagues serties de la série haute pression (à arêtes) ou raccords similaires, l'acier étant de même nuance que celle des tuyauteries. En effet, il convient d'éliminer toute hétérogénéité de métal sur l'ensemble du parcours des canalisations, y compris les points de fixation.

Les dimensions sont déterminées en fonction du diamètre extérieur des tubes selon la série retenue, afin de ne pas réduire la section de passage du fluide.

Le filetage de raccordement sur les orifices des appareils hydrauliques est :

- soit le filetage BSP (gaz) conforme à la norme NF E 48-051,

- soit le filetage métrique ISO conforme à la norme NF E 03-051.

Cependant, tous les filetages de raccordement sont du même type.

## Contrôle commande

Les équipements électriques de contrôle et de commande de l’écluse se composent essentiellement de l’armoire de gestion et du pupitre de commande.

### Armoire de gestion de l’installation

La localisation de cette armoire sera définie pour chaque écluse en fonction des conditions d’accès et du point de livraison de l’énergie. Ces principales fonctions sont :

- L’alimentation en énergie et la protection générale de l’installation contre les surtensions et sur intensités,

- le contrôle des mouvements élémentaires,

- le contrôle des défauts,

- l’enregistrement et la transmission des paramètres

- la télégestion de l’ouvrage,

Cette armoire sera principalement constituée :

- d’une double enveloppe extérieure équipée d’un contact de détection d’ouverture.

- d’un sectionneur général,

- d’un disjoncteur de sécurité général,

- d’une protection parafoudre sur la ligne d’alimentation et sur la ligne de communication,

- d’un voyant « sous tension »

- d’un bouton poussoir « test lampes »

- d’un commutateur à clé du choix de mode de fonctionnement

- Arrêt

- Exploitation

- Maintenance

- d’un chauffage et une ventilation thermostatés

- d’un contrôleur d’inversion de phase,

- d’un ensemble de disjoncteur de sécurité sur chaque départ,

- d’un ensemble de transformateurs de tension et de capacité adapté,

- d’un ensemble de contacteurs moteurs,

- de l’automate programmable de gestion complète des mouvements et des sécurités de l’écluse ainsi que des communications,

- d’un bornier déporté pour le câblage des entrées sorties automate,

- d’un bornier de connexion des équipements,

- d’un afficheur digital indiquant le niveau amont côte NGF,

- d’un afficheur digital du niveau aval en cote NGF,

- d’un ensemble de voyants de défauts sous forme de LED haute luminosité:

- défaut automate

- défauts moteur (1 par moteur soit 4 ou 6)

- niveau d’huile (1 par centrale soit 4 ou 6)

- colmatage filtre à huile

- d’une batterie de secours de l’automate équipée d’un module de contrôle de charge,

- du module de réception de la télécommande compatible avec les télécommandes équipant le service d’exploitation.

- d’une prise extérieure pour le branchement d’un groupe électrogène mobile avec dispositif de basculement automatique sur l’énergie de secours,

En mode exploitation :

- L’ouverture d’une porte sera interdite si les niveaux amont et aval ne sont pas égaux (portes débusquées)

- Les vantelles d’une porte ne pourront être pas ouvertes si les vantelles de l’autre porte ne sont pas fermées.

- Les mouvements s’arrêteront sur les fins de course.

En mode maintenance

- Tous les mouvements seront autorisés

- Les fins de course n’arrêteront pas les mouvements.

Deux consoles permettant la modification des valeurs paramétrables seront fournies.

### Boîtier de commande des écluses

Les mouvements des portes et des vantelles seront déclenchés par un personnel d’exploitation présent sur le site, au moyen d’un pupitre.

Le pupitre de commande sera muni d’un pied vertical fixé sur le terre plein de l’écluse,

Il sera également équipé d’un capotage robuste monté sur charnière et verrouillé par une serrure anti-vandalisme de grande résistance, les serrures type 405 ne sont pas admises. La forme du capotage sera étudiée afin de servir de pare soleil lorsqu’il est en position ouverte, position qui sera sécurisée.

La couleur du pupitre, de son pied et de son capot sera à définir avec le Département.

Le pupitre supportera les organes de commande et les voyants relatifs aux fonctionnements des vantaux et vantelles :

- un voyant « sous tension »,

- un joystick à quatre positions, « manœuvre » et une position repos au centre, à retour automatique pour chaque porte (amont/intermédiaire pour le sas amont, ou aval /intermédiaire pour le sas aval) :

- ouverture vantaux

- ouverture vantelles

- fermeture vantaux

- fermeture vantelles

- un ensemble de voyants d’indication de positions (par porte) :

- vantaux ouverts

- vantaux fermés

- vantelles ouvertes

- vantelle fermée

- un commutateur de choix de la porte à commander

- un ensemble de voyant de défaut :

- Arrêt d’urgence

- Défaut hydraulique

- un arrêt d’urgence autoverrouillable à clé,

- un bouton poussoir d’acquittement du défaut arrêt d’urgence.

Les mouvements seront arrêtés par le retour naturel sur la position repos du joystick ou sur les fins de course correspondant.

La manœuvre des vantelles doubles sera arrêtée lorsqu’un des deux fins de course est atteint.

La course partielle des vantelles (1/3 et 2/3) sera estimée en fonction du temps total de manœuvre des vantelles, cette valeur sera paramétrable et fixée après essais.

Les voyants clignoteront pendant la manœuvre correspondante et sera fixe lorsque le capteur de fin de course sera atteint.

Les voyants seront du type diode électroluminescente à forte luminosité

### Télécommandes radio

Les télécommandes permettront de manœuvrer les portes sans nécessiter l’ouverture des pupitres de commande fixes sur site.

Chaque télécommande sera utilisable indifféremment sur chaque écluse.

Les télécommandes communiqueront par radio avec l’armoire de commande de l’écluse. Elles seront alimentées en énergie par des batteries d’accumulation rechargeables.

Le type de télécommande utilisé ne devra pas nécessiter de déclaration à l’ART.

Chaque télécommande sera composée de :

- Un boitier muni d’une sangle type bandoulière de protection minimale IP65

- un joystick à quatre positions, « manœuvre » et une position repos au centre, à retour automatique pour chaque porte (amont/intermédiaire ou aval /intermédiaire) :

- ouverture vantaux

- ouverture vantelles

- fermeture vantaux

- fermeture vantelles

- un ensemble de voyants d’indication de positions,

- vantaux ouverts

- vantaux fermés

- vantelles ouvertes

- vantelle fermée

- un commutateur de choix de la porte à commander ( amont ou aval ou intermédiaire)

- un commutateur de choix du % d’ouverture des vantelles (1/3 ; 2/3 3/3),

- un arrêt d’urgence,

L’utilisation de la télécommande mettra automatiquement hors service les boitiers afin d’éviter les conflits de commande et vice et versa.

Chaque télécommande sera fournie avec son support et son transformateur de chargement sur le secteur. Elles devront être compatibles avec les équipements existants du personnel d’exploitation et de maintenance.

### Mesure des niveaux des biefs

Les niveaux de biefs amont et aval de chaque écluse seront mesurés.

Les mesures seront stockées dans l’automate de télégestion de l’écluse et seront accessibles depuis le réseau téléphonique.

Les capteurs de mesure seront du type piézométrique et seront placés dans un endroit à l’abri des courants et des chocs des embarcations. Ils seront placés dans un tube en acier inoxydable.

Les valeurs seront stockées dans la mémoire de l’automate de l’armoire de commande de l’écluse dont la capacité sera suffisante pour un stockage, des niveaux amont et aval, sur une durée de 48 heures avec un pas de temps de 15 minutes.

Le pas de temps de la mesure de niveaux sera paramétrable.

## Poste de commande central et communication avec les écluses.

### Poste de supervision

Un poste informatique équipé d’un logiciel supervision est actuellement installé dans les locaux du gestionnaire de la voie d’eau au  Rue Baillon à Amiens.

Le titulaire aura pour mission de mettre à jour le logiciel en fonction des nouveaux équipements installés.

### Communication

Les armoires de commande des écluses sont équipées de modem pour la connexion au réseau GSM.

Le PC du poste central est équipé d’un modem pour la connexion au RTC.

Les communications consisteront en :

- appel écluse vers PCC

- appel PCC vers écluse

- appel PCC vers astreinte

#### Appel d’une écluse vers le poste central

Apparition d’un défaut :

- Défaut niveau amont

- Défaut niveau aval

- Défaut moteur centrale ( avec identification du moteur)

- Défaut niveau huile centrale ( avec identification de la centrale)

- Défaut armoire ouverte.

- Défaut mode ( si le mode maintenance reste actif pendant plus de trois heures ou si le mode exploitation reste actif plus de deux heures, ces temps étant paramétrables).

Le défaut « armoire ouverte »sera déclenché si la première porte est ouverte et le commutateur de choix de mode n’est pas actionné après un délai de 1 minute (valeur paramétrable).

#### Appel du poste central vers les écluses

Appel toutes les 12 heures de chaque écluse pour la récupération des données concernant :

- Les valeurs de niveau amont et aval

- Les données horodatées de manœuvre des portes

- Les positions des portes

Appel volontaire d’un opérateur pour contrôle et mise à jour des données.

#### Appel du poste central vers l’astreinte

Appel sur défaut majeur.

L’appel sera dirigé sur un poste RTC ou GSM en fonction d’un planning d’astreinte préétabli et d’un table de données des personnels et de leur numéro téléphonique.

## Fourniture de pièces de rechange et outillages.

Les pièces de rechange et les outillages suivant seront fournis :

- 2 microcentrales complètes

- 1 vérins de chaque type

- 1 chèvre de manutention des microcentrales y compris son palan manuel à chaine,

- 1 jeu de flexibles pour l’ensemble.

## Travaux complémentaires

Les travaux complémentaires suivants sont à prévoir par le Département, ils ne sont donc pas intégrés au marché de travaux

- alimentation électrique depuis le réseau EDF

- démarches pour la connexion au réseau téléphonique

Cependant, la connexion entre le coffret de comptage EDF et la fourniture des disjoncteurs de sécurité, ainsi que la fourniture des équipements et logiciels nécessaires à la connexion des installations au réseau GSM font partis du présent marché de travaux.

# Disposition de réalisation communes aux travaux de vantellerie et de MECANISATION et contrôle commande des portes

## Général

Nonobstant l'acceptation par le Maître d’œuvre des propositions qu'il aura présenté, nonobstant le visa sans réserves des plans, notes de calculs, schémas d'exécution par le Maître d’œuvre et la surveillance exercée par lui sur la construction par ses préposés, nonobstant les essais effectués tant aux ateliers ou usines du titulaire, de ses sous-traitants, co-traitants ou fournisseurs, que sur le chantier même reconnus satisfaisants, le titulaire reste seul responsable vis-à-vis du Maître d’œuvre de la réalisation complète des conditions du marché.

Le titulaire est entièrement responsable :

- de la conception des équipements et de leur bon fonctionnement ultérieur sur lequel il engage sa responsabilité, l'ensemble des principes constructifs décrits étant fourni afin de permettre au titulaire d'apprécier et d'évaluer l'importance et la complexité des équipements à réaliser.

- du choix du mode de réalisation et d'exécution des travaux,

- du bon déroulement de toutes les opérations de fabrication, de transport et de montage sur chantier,

- de l'organisation, de l'ordonnancement et du bon ordre, ainsi que de la conservation des biens et des personnes quant à la sécurité, l'hygiène et la surveillance sur le chantier,

- de la conservation des terrains et des installations mis gracieusement à sa disposition,

- des nuisances concernant les transports terrestres.

Il est d'autre part tenu comme entièrement responsable de tous les accidents et dommages survenus du fait ou à l'occasion des travaux, tant sur le site que partout ailleurs sur le territoire durant le transport ou toutes opérations ayant un lien quelconque avec les travaux.

## Conception

### Généralités

Les formes des équipements devront tenir compte de l’environnement hydraulique dans lequel ils fonctionnent notamment du point de vue des risques de vibration, de l’humidité ambiante et des températures prévisibles.

Les unités utilisées sur l’ensemble des documents fournis seront conformes au système métrique et au SI.

#### Evacuation de l’eau

Les assemblages devront être conçus afin d’éviter toute rétention d’eau. Des trous d’évacuation devront être prévus en nombre et en dimensions suffisantes.

#### Manutention

Toutes les pièces manutentionnées par des engins devront être équipées d’oreilles de levage judicieusement implantées en considérant notamment la position du centre de gravité de la pièce.

#### Insectes

Tous les trous et notamment, l’extrémité des tubes, seront bouchés pour éviter la nidification des insectes et particulièrement les guêpes et les frelons

#### Vandalisme

Tous les équipements accessibles ou visibles seront convenablement verrouillés ou cadenassés.

Tous les équipements placés à l’extérieur des locaux de commande (capteurs, fin de course, actionneurs, flotteurs, etc..) seront efficacement protégés contre le vandalisme et contre les tirs d’armes à feu.

#### Rongeurs

Les ouvertures, passages, trémies seront obturés afin d’éviter l’entrée des rongeurs à l’intérieur des locaux de commande et également à l’intérieur des coffrets et armoires électriques.

### Normes de références

Les normes de référence sont :

- Le corpus des Eurocodes,

- norme DIN 19704 et DIN 19705 relatives à la conception et au calcul des matériels hydromécaniques en acier,

- règle CM 66 et additif 80 pour le calcul et l’exécution des constructions métalliques dans son édition la plus récente,

- CCTG fascicule 61 titre V,

- CCTG fascicule 56

- Fascicules de recommandations techniques du CETMEF,

- Norme NFP 22-470 pour la justification des soudures,

- Code CECT pour le calcul, la fabrication et le montage des conduites en acier soudé pour les installations hydroélectriques,

- Normes FEM pour les engins de levage et de manutention,

- Norme NFE 86 050 relative aux tolérances générales des ensembles mécano soudés,

- Norme NFEN 22-768 relative aux tolérances géométriques pour les éléments non affectés de tolérances individuelles,

- Normes NFEN 287 relatives aux épreuves de qualification des soudeurs,

- Normes NFEN 288 relatives à la qualification des modes opératoires de soudage,

- Norme NFEN 10-11 relative aux recommandations pour le soudage des matériaux métalliques,

- Normes NFEN 729 relatives aux exigences de qualité en soudage,

- Normes NF P22-470, P22-471, P22-472, P22-473 et FD P22-474 relatives aux techniques de soudage pour les constructions métalliques,

- Normes NFP 22-430 et NFP 22-460 relatives aux assemblages boulonnés,

- Normes ISO 12944 relatives à la protection anticorrosion par peinture des structures en acier,

- Normes ISO 4628 relatives à la dégradation des revêtements de la protection contre la corrosion,

- Normes UTE relatives à la conception et à la réalisation des équipements électriques,

- Normes NFC 15-100 relatives à la conception et à la réalisation des équipements électriques basse tension,

- Norme NFC 13-100 relatives à la conception et à la réalisation des alimentations en énergie,

- Norme NF P98-405 Relative à la conception, la fabrication et la mise en œuvre des gardes corps pour pont et ouvrage de génie civil,

- Norme NFE 85-101 Relative aux gardes corps pour bâtiments industriels,

- Norme ISO 142 122 -1, 2 et 3 relative aux moyens d'accès permanents aux machines,

- Norme NFP 01-012 et 01-013 relatives aux règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier.

### Durée de vie de l’ouvrage

La durée de vie des structures de vantellerie avant grand carénage et remise en état à sec en atelier est fixée à trente (30) ans.

La durée de vie globale des structures de vantellerie est fixée à soixante dix (70) ans.

### Calculs

Les calculs justificatifs seront conduits conformément aux prescriptions des Eurocodes.

La DIN 19704 pourra être utilisée si les Eurocodes ne spécifie pas la conduite à suivre pour les calculs souhaités.

#### Charges à prendre en compte

- La liste des charges ci-dessous n’est pas exhaustive et il est de la responsabilité du Titulaire de déterminer toutes les situations.

- Le choix final des situations à prendre en compte dans les calculs d’exécution sera soumis à l’approbation du Maître d’œuvre au démarrage des études d’exécution.

- Cas normal

- Charges d’eau normales indiquées au  § 4.2 et leurs combinaisons les plus défavorables.

- Efforts de manœuvre sous charges d’eau normale.

- Effets hydrodynamiques les plus défavorables sous charges normales

- Poids propre

- Force de frottement au démarrage.

- Force d’inertie des équipements et de l’eau pendant les manœuvres.

Les niveaux obtenus après batardage et épuisement pour l’exploitation, la maintenance et la réparation des ouvrages et des équipements sont considérés comme normaux.

- Cas exceptionnel

- Charges d’eau exceptionnelles et leur combinaison les plus défavorables.

- Effort maximal développable par les organes moteurs sans prise en compte des dispositifs de sécurité (limiteurs de couple, fins de course, limiteurs de pression, etc.). L’effort maximal développable manuellement sera pris égal à 15 daN.

- Défaillance d’un élément constitutif de la fourniture.

- Choc d’un corps flottant d’une masse de 40 tonnes à 0,5 m/s

- Cas de charge particulier

Efforts induits par les opérations de manutention et montage

#### Contraintes et déformations dans les éléments

Les éléments de structures et les pièces mécaniques devront être justifiés vis-à-vis des états limites de résistance définis dans les normes cités ci-dessus, en fonction des cas de charges.

Les déformations des éléments de la fourniture seront déterminées en fonction des cas de charge normale qu’ils supportent.

La flèche de l’ensemble des éléments de structure des portes, vantelles et batardeaux sera inférieure à 1/600ème de leur portée.

Les flèches des éléments de structure ne devront pas altérer la bonne portée des joints d’étanchéité.

#### Rendements, coefficients de frottement et de roulement

Les rendements et coefficients de frottement utilisés dans les calculs des équipements devront être justifiés.

Les coefficients suivants pourront notamment être pris en compte :

|  | Démarrage | En mouvement |
| --- | --- | --- |
| Acier/acier | 0.35 | 0.25 |
| Bronze / Acier | 0.25 | 0.15 |

#### Efforts de manœuvre

Les organes de manœuvre des vantaux seront dimensionnés pour autoriser la manœuvre des vantaux sous une différence « équivalente » de niveau amont aval de 200 mm tenant compte des effets dus à la traînée, à l’inertie des vantaux et de la masse d’eau en mouvement.

Les organes de manœuvre des vantelles seront dimensionnés pour autoriser l’ouverture des vantelles en tenant compte du niveau des plus hautes eaux navigables du bief amont et du sas ou du bief aval vide.

Les efforts de manœuvre manuels aux manivelles et volants seront inférieurs à 15 daN.

#### Réactions sur les maçonneries

Aucune pièce mécanique ne devra transmettre aux maçonneries des contraintes supérieures à 60 bars (6 MPa) en compression et 5 bars (0,5 MPa) en cisaillement.

#### Pièces scellées dans le béton 2°phase

Les pièces scellées dans le béton deuxième phase seront dimensionnées en fonction des efforts à transmettre sans prendre en considération le béton environnant et ce quel que soit le cas de charge et le type de sollicitation. Les valeurs maximales admissibles des contraintes dans les éléments de ces pièces seront celles indiquées ci dessus.

#### Axes, tourillons, pivots

Les axes seront étagés afin de permettre un démontage aisé. L’utilisation de boulon comme axe de liaison est proscrite.

Les axes seront bloqués mécaniquement au moyen de plaquettes d’arrêt fixées par au moins deux vis. La plaquette d’arrêt sera elle même maintenue par un carré soudé sur le support de l’axe. La soudure des plaquettes d’arrêt sur les axes est proscrite.

La soudure des axes est proscrite.

Les tourillons seront équipés d’une frette en acier inoxydable.

Les pivots hémisphériques seront également en acier inoxydable.

### Matériaux utilisés

#### Généralités

Le matériau constitutif d’un élément de la fourniture sera choisi suivant la fonction de cet élément en prenant en compte l’ensemble des contraintes auxquelles cet élément est soumis et notamment,

- les charges mécaniques,

- l’exposition aux rigueurs climatiques,

- l’esthétique,

- son accessibilité pour visite et entretien,

- les conséquences de sa défaillance pour l’ensemble de l’installation.

L’ensemble des matériaux utilisés sera soumis à l’agrément du maître d’œuvre.

#### Aciers

Les aciers utilisés devront répondre aux normes suivantes :

- Acier de construction générale : NFEN 10025

- Acier inoxydable : NFEN 10088

- Acier pour tube : NFA 49501 et NFA 49311

- Acier pour usage mécanique : NFEN 10083

Les aciers inoxydables seront au minimum de la nuance X2CrNi18.9

Les aciers de construction générale seront d’une nuance faisant l’objet une garantie de résilience à 0°C.

Les éléments d’une épaisseur inférieure à 5 mm seront en acier inoxydable.

#### Aluminium

Les aluminiums utilisés seront conformes à la norme NFEN573

#### Bronze

Les bronzes utilisés pour des surfaces de frottements seront conformes à la norme DIN 1716 ou équivalent.

#### Fontes

Les fontes seront du type à graphite sphéroïdal.

#### Plastiques de frottement

Le chois des plastiques de frottement type PEHD sera soumis à l’agrément du maître d’œuvre. Leur taux d’absorption d’humidité sera le plus faible possible.

#### Bagues et coussinets de frottement

Les bagues et coussinets des articulations et des paliers immergés ou difficilement accessibles seront en bronze à insert de lubrifiants solides.

L’utilisation de bagues ou coussinets en matériaux type PEHD ou similaire sera soumis à l’approbation du maître d’œuvre.

#### Blindages et cuirassements

Les cuirassements de chardonnet, de faux busc et des rainures à batardeaux seront en acier inoxydable de nuance minimale X2CrNi18.9 selon la norme NFEN 10088

#### Composants mécaniques

L’ensemble des composants utilisés sera soumis à l’agrément du maître d’œuvre.

#### Joints d’étanchéité

Les joints d’étanchéité des batardeaux et portes d’écluses seront en Néoprène. La dureté shore du matériau sera soumise à l’agrément du maître d’œuvre.

Les joints d’étanchéité seront maintenus par des contreplats en acier inoxydable boulonnés.

L’entraxe des vis de fixation des contreplats sera au maximum de 15 fois leur épaisseur.

Les contreplats de fixation des joints ne seront pas utilisés comme butée ou portée de glissement.

#### Visserie et boulonnerie

L’ensemble de la visserie utilisée sera métrique.

La boulonnerie de diamètre inférieure à 12 mm sera en acier inoxydable.

La boulonnerie de diamètre supérieur ou égal à 12 mm sera en acier haute résistance protégé contre la corrosion.

Les vis et les écrous seront munis de rondelles. L’ensemble de la boulonnerie immergée ou soumise à des risques de vibration sera autofreinée.

Les chevilles de fixation (mécanique ou chimique) des équipements dans les maçonneries seront en acier inoxydable.

#### Appareil de levage et de manutention

Les appareils de levage tels que les palans seront conformes aux normes éditées par la FEM. Le groupe d’utilisation sera choisi en fonction des charges appliquées et des temps de fonctionnement. Ils seront dimensionnés en fonction de la plus lourde charge indivisible à manipuler.

Ces appareils feront l’objet d’une réception par un organisme spécialisé. Une copie du rapport de réception sera joint au dossier vde récolement.

Les accessoires de levage, (anneaux, crochets, etc.) devront être estampillés NF ou CE. La Charge Maximale d’Utilisation (CMU) doit être indiquée sur chaque élément.

### Equipements électriques

#### Généralités

Les équipements électriques seront réalisés conformément aux règles de l’art, prescriptions de sécurité et règles UTE

Les protections seront toutes réalisées par disjoncteurs bipolaires (monophasé) ou tétrapolaires (triphasé).

Les départs 230 VCA seront équipés de disjoncteurs différentiels instantanés.

L’ensemble des équipements sera convenablement relié à la terre y compris les dalles métalliques supports de câble.

Tous les équipements électriques sensibles seront placés au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues du site augmenté de 0,5 m.

Après leur installation les équipements électriques feront l’objet d’une réception par un organisme spécialisé, à la charge du titulaire.

#### Principe de fonctionnement

Tous les mouvements automatiques seront arrêtés par une fin de course réglable détectant la position désirée.

#### Câbles électriques

Les câbles électriques circuleront sur des supports ou dans des fourreaux différents de ceux des conduits hydrauliques. Les câbles électriques seront tirés après la mise en place des fourreaux.

Le type de câble choisi sera en rapport avec son utilisation et son environnement, notamment en ce qui concerne les risques d’immergeabilité et notamment :

Les câbles de puissance seront du type U1000R2V, les câbles enterrés seront du type U1000RVFV, les câbles immergés seront du type U1000 RGPFV.

Les passages de cloison entre les locaux secs et les zones susceptibles d’être inondées seront réalisés de façon étanche tout en garantissant le remplacement possible des câbles (utilisation de traversée de cloison à modules plastique par exemple).

Le type de fixation des câbles électriques dépendra de leur fonction et de leur localisation :

- caniveau sous les armoires électriques,

- tubes IRO dans les locaux techniques pour les câbles d’éclairage ou prise électrique,

- chemins de câble horizontaux ou verticaux en acier inoxydable type CABLOFIL dans les locaux pour tous les autres câbles,

- sous fourreaux et en tranchées pour les câbles extérieurs. Une chambre de tirage sera prévue tout les 50 m environ.

La séparation courant fort/courant faible sera réalisée tout au long du cheminement des câbles.

Quelle que soit leur localisation les câbles électriques seront efficacement protégés mécaniquement contre les chutes d’objet et le vandalisme.

#### Coffrets et armoires électriques

Les coffrets et armoires électriques seront prévus pour une utilisation en extérieur, leur indice de protection sera au minimum IP 55.

Les coffrets et armoires seront munis d’un système de fermeture à clefs.

L’entrée dans l’armoire de tous les câbles extérieurs sera réalisée au moyen de presses étoupes métalliques. Les presses étoupes seront montés sur une plaque démontable.

L’intérieur de la tôlerie formera une enceinte étanche notamment vis à vis des rongeurs et des insectes.

Les armoires posées au sol seront munies d’un soubassement d’une hauteur minimale de 100 mm.

Les coffrets seront correctement chauffés et ventilés (les ouies de ventilation seront munie de grillage anti insectes) afin d’éviter tout risque de condensation. Ils seront équipés d’un éclairage néon commandé par l’ouverture de la porte.

Les faces intérieures des portes des armoires seront équipées de râtelier permettant le stockage des schémas électriques de l’armoire concernée.

Les composants à l’intérieur des coffrets seront montés sur rails DIN, Il sera prévu une place libre de 30% minimum sur ces rails.

La position et la couleur des voyants, des boutons poussoirs et des commutateurs placés en face avant des coffrets feront l’objet d’une approbation de la part du maître d’œuvre. Ils seront repérés au moyen d’étiquettes gravées et solidement fixées.

Chaque voyant, bouton poussoir, commutateur et tous les équipements intérieurs seront repérés par une étiquette gravée et solidement fixée. Les repères seront identiques à ceux inscrits sur les schémas électriques.

L’ensemble des connexions extérieures sera réalisé sur un bornier situé en partie inférieure des coffrets.

Les câbles à l’intérieur des armoires et coffrets circuleront dans des goulottes en matériaux isolants. Ces goulottes seront convenablement capotées.

Les câbles à l’intérieur des goulottes seront repérés au moyen de colliers de couleurs numérotés, les deux extrémités de chaque câble seront repérées.

#### Equipements de sécurité

Les arrêts d’urgence, les détecteurs ou fins de courses ayant une fonction de sécurité seront connectés sur un module de sécurité type Préventa catégorie 4.

Les arrêts d’urgence seront du type coup de poing, une clé sera nécessaire pour leur déverrouillage.

#### Automate de contrôle et de télégestion

Ils seront capables de répondre à toutes les exigences du présent CCTP sans ne jamais occuper plus de 70 % des capacités des cartes. Ils seront du type Schneider TSX37 ou équivalent.

Les automates de télégestion (type SOFREL ou équivalent) seront munis d’une batterie leur assurant une autonomie de 24 h. Ces batteries seront sans entretien.

Les entrées et sorties TOR seront équipées de relais d’interface.

Les câbles de raccordement des sondes passives (niveaux, positions etc.) seront blindés du type LY avec écran.

#### Transformateurs d’alimentation

La puissance des transformateurs monophasés sera déterminée en fonction de la somme des consommations des équipements alimentés augmentée de 33%.

Leur circuit primaire et leur circuit secondaire seront protégés par des disjoncteurs de calibre adapté.

#### Protection parafoudre

Les lignes d’alimentation des armoires et de communications extérieures seront protégées contre les surtensions générées par la foudre.

#### Protection sur l’inversion des phases

Les coffrets et armoires alimentés en courant triphasé seront équipé d’un dispositif automatique de protection sur l’inversion des phases.

#### Fins de course, détecteurs de positions, codeurs, capteurs de niveau

Les fins de courses et détecteurs de position présenteront un indice de protection en rapport avec les risques d’immersion de leur lieur d’implantation, leur indice de protection étant au minimum IP55 à l’intérieur et IP67 à l’extérieur sauf indication ci dessus.

Les fins de course et détecteurs de position constamment immergés seront du type inductif et placés sous boîtier étanche. Leur câble de liaison sera de longueur suffisante afin d’éviter une connexion immergée.

Les détecteurs ou fins de course ayant une fonction de sécurité seront normalement fermés.

Chaque fin de course sera câblée individuellement et son information sera traitée distinctement.

Les codeurs seront du type absolu et non pas incrémental.

Les différents capteurs seront efficacement protégés contre les interférences électriques et électromagnétiques.

Les indications données par les capteurs de niveau seront filtrées et amortie afin de ne pas prendre en compte les variations anormales et ponctuelles des plans d’eau qu’ils mesurent (batillage, passage de bateau, interférence etc.).

#### Réseau de terre

Le circuit de terre sera réalisé par un câble de cuivre nu d’une section convenable mis en place en fond de fouille des fondations ceinturant tout les ouvrages y seront raccordés.

La résistance maximale de la prise de terre sera de 3 ohm.

Une barrette de terre, relié au circuit de terre sera implantée à l’intérieur de chaque local technique.

#### Fourreaux et gaine de protection des câbles

Les câbles sont insérés dans des gaines en polyéthylène d’un diamètre au moins 5 fois supérieur au câble.

A chaque fois que possible, les gaines seront posées dans le corps des maçonneries prisent dans la masse du béton lorsqu’il est à mettre en œuvre.

La gaine comportant le câble ne devra pas être posé tendu, mais serpente légèrement sur le lit de pose, de façon à permettre en cas d'incident la pose d'une boîte de jonction et à absorber, sans rupture, les tassements et mouvements de terrain.

#### Tranchées de circulation des fourreaux

Les tranchées de circulation des fourreaux auront une profondeur minimale de 1 mètre. Leur fond sera recouvert d’un lit de sable de 15 cm. Les fourreaux seront enrobés de sable sur une hauteur de 20 cm au-dessus de leur génératrice supérieure.

Un grillage avertisseur de coloris adapté au type de câble sera posé à 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure du fourreau. Le reste de la tranchée sera comblé avec du matériau tout venant soigneusement compacté par couche de 10 cm.

En traversée de chaussée ou sous parking, les câbles seront posés sous fourreaux enrobés de béton maigre dosé à250 kg de CPA ; cette protection devra déborder de 0,50 m minimum de part et d'autre de la voirie traversée.

#### Chambres de tirage et regards

Les chambres de tirages et les regards seront en béton y compris le fond. Ils pourront être préfabriqués.

Les chambres de tirages et les regards seront équipés de tampons de visite en fonte dimensionnés en fonction de la localisation de la chambre ou du regard. Ces tampons seront verrouillés. La surface des tampons sera parfaitement alignée avec le niveau du sol fini alentour.

Les chambres d’une profondeur supérieure à 1 m seront équipée d’échelons d’accès.

### Serrurerie

#### Gardes corps

Les gardes corps seront conformes aux normes en vigueur. Ils seront acier galvanisé à chaud et peint ou en aluminium laqué ; leur couleur finale sera défini avec Département.

Le choix des gardes corps sera soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre et du Département.

#### Caillebotis

Les caillebotis seront en acier galvanisé à chaud ou en aluminium. Ils seront antidérapants.

La maille sera de dimension 30 mm x 19 mm ou 19 mm x 34 mm.

Ils seront dimensionnés pour une charge uniformément répartie de 500 daN/m² et une charge concentrée de 250 daN.

Ils seront fixés afin de s’affranchir au maximum des problèmes de vol.

Le choix du type de caillebotis sera soumis à l’agrément du Maître d'Œuvre.

#### Echelles

Les échelles seront en acier galvanisé à chaud et peint ou en aluminium laqué leur couleur finale sera soumis à l’approbation du Département. Elles seront conformes aux normes en vigueur.

Le choix des échelles sera soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre.

#### Passerelles d’exploitation

Les passerelles seront principalement constituées d’une structure en profilé d’acier fixée au génie civil environnant ou au châssis des dégrilleurs et supportant un des panneaux en caillebotis amovibles et maintenus par des étriers.

La structure porteuse des passerelles sera en acier galvanisé à chaud et peint ou en aluminium laqué ; leur couleur finale sera RAL 6000

Les passerelles d’exploitation seront dimensionnées en tenant compte d’une charge uniformément répartie de 500 daN/m² et une charge ponctuelle de 150 daN.

Elles seront sécurisées sur tout leur pourtour par un ensemble de garde corps. Les accès seront également sécurisés.

#### Tôles de couverture

Ces tôles seront du type à larme. Elles seront dimensionnées pour une charge uniformément répartie de 500 daN/m² et une charge concentrée de 150 daN aux points défavorables.

Ces tôles seront munies de poignées escamotables pour faciliter leur préhension.

La masse maximale de chaque partie élémentaire amovible sera de 15 kg. La couleur finale sera soumise à l’agrément du maître d’œuvre.

#### Capots de protection

Les capots de protection construits en tôle fine seront en acier inoxydable. La masse maximale de chaque partie élémentaire amovible sera de 15 kg.

Les capots seront solidement fixés par vis type CHC ou FHC.

Les capots seront montés sur charnière et équipés de poignées de manutention. Ils seront cadenassés.

Des ouvertures seront prévues pour accéder aux graisseurs sans démontage des capots,  celles ci seront judicieusement implantées pour éviter l’introduction d’eau dans les capots.

La couleur finale des capots sera à définir avec le Département.

### Exploitation et maintenance

#### Certification CE

Les équipements devront être conformes aux exigences essentielles de sécurité et feront l’objet d’une déclaration de conformité et du marquage CE.

#### Sécurité

Les parties des systèmes de commande relative à la sécurité des machines seront conformes à la catégorie 3 de la norme NFEN 954-1.

Les zones d’intervention des personnels d’exploitation seront protégées contre les risques prévisibles et notamment, les chutes dans l’eau, les mises en route automatiques des équipements.

Le contrôle de la conformité des installations aux exigences de sécurité fera l’objet d’un procès verbal par un cabinet spécialisé, à la charge du titulaire.

#### Démontage et maintenance

Les éléments de la fourniture nécessitant des opérations de maintenance devront être démontables sans modification du génie civil existant après la construction.

Les éléments de la fourniture nécessitant des opérations de maintenance devront être aisément accessibles en toute sécurité. Les échelles, passerelles, garde-corps nécessaires à réaliser les opérations de maintenance en toute sécurité sont réputés être compris dans la fourniture.

Si certaines parties de la fourniture imposent, pour leur démontage ou leur maintenance l’utilisation d’outils spéciaux, ceux ci sont réputés être compris dans la fourniture.

Afin de faciliter les opérations de maintenance et de limiter le stock de pièces de rechanges les éléments de la fourniture devront présenter la plus grande homogénéité :

L’ensemble des éléments de fourniture ayant le même dimensionnement et la même destination devra être identique par exemple :

- Automates programmables,

- Electrodistributeur,

- Détecteurs de position,

- Indicateur de position en continu,

- Indicateur de niveau,

- Joints,

- Crics et vérins.

L’ensemble des éléments de la fourniture ayant la même destination devra être de même marque et de même type :

- Disjoncteurs,

- Contacteurs moteurs,

- Bagues de frottements,

- Vérins hydrauliques et boitiers de crics,

- Raccords et flexibles,

- Composants des centrales hydrauliques.

#### Notice d’exploitation

Cette notice indiquera les actions à réaliser pour la bonne conduite des équipements afin d’obtenir les fonctions pour lesquelles ils ont été conçus.

Elle présentera de façon claire et synthétique l’ensemble des équipements installés et les faces avant des coffrets et armoire de commande.

Elle précisera notamment :

- La localisation de chaque partie de la fourniture,

- La fonction de chaque organe moteur,

- La fonction de chaque détecteur et indicateur,

- Le principe de commande et de régulation des différents organes moteurs,

- Les actions à mener sur les organes de commande afin d’obtenir les mouvements souhaités,

- La signification de chaque voyant ou indicateur, notamment en ce qui concerne les défauts et les alarmes,

- Les actions à mener en cas de déclenchement de défaut ou d’alarme.

#### Notice d’entretien

Cette notice sera conforme aux normes NF X60-200 et NF X60-212.

Elle indiquera les opérations de maintenances à réaliser, leurs fréquences, les procédures de réalisation de ces opérations ainsi que les consignes de sécurité à respecter lors de ces opérations.

Les couples de serrage des vis et boulons seront indiqués.

Les points de graissage et de vérifications seront clairement repérés sur de schémas.

Elle indiquera précisément les noms et adresses des différents fournisseurs des composants tels que :

- Centrale hydraulique,

- Vérin hydraulique,

- Crics à crémaillère,

- Conduits et raccords hydrauliques,

- Indicateurs et détecteurs de position,

- Capteurs de niveaux,

- Joints

- Bagues de frottement,

- Disjoncteurs,

- Contacteurs,

- Automates programmables et de télégestion.

### Documents à fournir :

Pour chaque type de matériel les documents suivants seront réalisés et fournis à l’approbation du maître d’œuvre avant la mise en fabrication des matériels.

L’ensemble des documents fournis sera détaillé sur un répertoire permettant de suivre l’évolution des différents indices et les dates d’échange entre l’entreprise et le maître d’œuvre. Ce répertoire sera tenu à jour et transmis chaque mois par l’entreprise au maître d’œuvre.

L’ensemble des plans sera fourni sous forme papier au format maximum A1 et sous forme de fichiers informatiques au format Autocad 2002.

Les schémas électriques et hydrauliques seront fournis sous forme papier au format A3 et sous forme de fichiers informatiques au format Autocad 2002.

Les notes de calculs et les notices seront fournies sous forme papier au format A4 et sous forme de fichiers informatiques au format Word, Excel ou PDF.

Chaque document comportera un cartouche ou une page de garde indiquant :

- Le nom et l’adresse du Département avec son logo,

- Le nom et l’adresse du maître d’œuvre avec son logo,

- Le nom du projet,

- Le nom et l’adresse de l’entreprise avec son logo,

- Le numéro du document et son indice de révision,

- Une liste de suivi des différents indices,

- Le format du document,

- Le nombre total de page,

- L’échelle,

Chaque page du document indiquera :

- Le titre du document,

- Le nom du projet,

- Le nom et l’adresse de l’entreprise,

- Le numéro du document et son indice de révision,

- Le numéro de la page et le nombre total de page du document.

#### Notes de calculs

Les notes de calculs respecteront le sommaire suivant :

- Objet de la note de calcul,

Et pour chaque calcul réalisé :

- Référence des normes ou code de calcul appliqués

- Schéma présentant le système avec indication des dimensions et des charges appliquées,

- Matériaux constitutifs, leurs caractéristiques mécaniques et les valeurs limites des contraintes admissibles,

- Calcul littéral,

- Application numérique et vérification par rapport aux valeurs limites admissibles.

Dans le cas ou certains calculs seraient réalisés par un programme informatique (calculs aux éléments finis par exemple) une notice sera fournie qui présentera notamment :

- La géométrie et la structure détaillée de la pièce calculée,

- Le maillage et les conditions aux limites appliquées,

- Les hypothèses de calcul,

- Les charges appliquées et les formules employées pour les déterminer,

- Une vue tridimensionnelle indiquant les contraintes et les déformations en utilisant un code de couleur.

#### Plans et documents d’étude

Les informations suivantes devront apparaître sur chaque plan :

- Les unités utilisées,

- Le système de référencement des altitudes,

- Les tolérances générales ou particulières,

- La masse de la pièce objet du plan,

- Les matériaux constitutifs de chaque partie élémentaire de la fourniture objet du plan sous la forme d’un tableau. Chaque partie élémentaire sera repérée par un numéro,

Les plans et documents suivants seront soumis à l’approbation du maître d’œuvre :

##### Au niveau métallerie

- A minima, les notes de calculs suivantes :

- Les charges transmises au génie civil par les portes.

- la justification des tiges d’ancrage des inserts métalliques dans le béton 1° phase,

- La justification de la tenue des nez des chardonnets

- les taux de travail dans les différents éléments des portes

- Les taux de travail dans les différents éléments des vantelles

- Les taux de travail dans les différents éléments des supports des organes de manœuvre des vantaux et des vantelles

- les taux de travail dans les axes et tourillons

- les taux de travail, dans les différentes soudures, des portes, des pièces fixes.

- les pressions de contact dans les paliers et les articulations,

- La justification de la tenue des tôles de couverture des fosses.

- A minima, les plans suivants :

- plans guide de génie civil indiquant l’intensité et la position des efforts transmis ainsi que les réservations nécessaires pour les équipements de l’écluse

- plans des bétons de scellement des équipements avec indications et positions des ancrages et ferraillage.

- plans d’ensemble indiquant la position de chaque partie de la fourniture :

  - Vue d’ensemble de l’écluse

  - Vue d’ensemble de la porte amont et de son organe de manœuvre.

  - Vue d’ensemble de la porte intermédiaire et de son organe de manœuvre.

  - Vue d’ensemble de la porte aval et de son organe de manœuvre.

- Plan de détails des éléments de la fourniture et des organes de manœuvre :

- Vantail nu

- Articulation supérieure

  - Articulation inférieure

  - Joints d’étanchéité

  - Pièces fixes

  - Vantelles

  - Passerelle

  - Garde corps

  - Echelle de sas et crosse de sortie

  - Tôle de couverture des fosses et leur cadre scellé

  - les plans d'installation de chantier,

##### Au niveau motorisation et contrôle commande

- A minima, les notes de calculs suivantes :

- Les charges transmises au génie civil par les organes de manœuvre.

- la justification des tiges d’ancrage des inserts métalliques dans le béton 1° phase,

- les taux de travail dans les différents éléments des organes de manœuvre, des portes te des vantelles

- les taux de travail dans les axes et tourillons

- les efforts de manœuvres et la justification du choix des organes de manœuvre,

- Le dimensionnement des organes de manœuvre

- le dimensionnement de la centrale hydraulique et des conduits hydrauliques,

- le calcul des pertes de charge dans les conduits hydrauliques en considérant la température minimale du site,

- La justification de la tenue des tôles de couverture des fosses.

- Les temps de remplissage et de vidange des sas.

- A minima, les plans suivants :

- plans guide de génie civil indiquant l’intensité et la position des efforts transmis ainsi que les réservations nécessaires pour les organes de manœuvre

- plans des bétons de scellement des équipements avec indications et positions des ancrages et ferraillage.

- Plan de détails des éléments de la fourniture et des organes de manœuvre :

  - - Organe de manœuvre des vantaux

  - - Organe de manœuvre des vantelles

  - - Dispositif de débuscage

  - - plan d’implantation des différents capteurs et indicateurs,

  - - plan de circulation des fourreaux électriques et des tuyauteries hydrauliques et des chambres de tirages,

  - - plan détaillé des boitiers de commande

  - - plan détaillé de la télécommande

- les plans d'installation de chantier,

- schéma hydraulique

- dossier électrique pour la borne de commande incluant :

- analyse fonctionnelle

- Grafcet de fonctionnement,

- principe de positionnement des vantaux et vantelles

- schéma électrique,

- nomenclature des composants,

- plan d’implantation de l’intérieur du boitiers de commande

- carnets de câbles,

- bilan des puissances absorbées par les différents équipements,

- programme de l’automate.

#### Plans et documents de contrôles

- Procédure de contrôles dimensionnels en usine indiquant les côtes à contrôler et la tolérance admise,

- Procédure de contrôle de l’étanchéité des portes

- Procédure d’alignement des axes d’articulation et des paliers en usine et sur site,

- Procédure d’essais sur site.

## Fabrication

### Normes de références

- Norme NFE 86 050 relative aux tolérances générales des ensembles mécano soudés,

- Norme NFEN 22768 relative aux tolérances géométriques pour les éléments non affectés de tolérances individuelles,

- Normes NFEN 287 relatives aux épreuves de qualification des soudeurs,

- Normes NFEN 288 relatives à la qualification des modes opératoires de soudage,

- Norme NFEN 10-11 relative aux recommandations pour le soudage des matériaux métalliques,

- Normes NFEN 729 relatives aux exigences de qualité en soudage,

- Normes NF EN 1090-2 relatives aux techniques de soudage pour les constructions métalliques.

### Soudures

#### Exécution

Les soudures seront réalisées par du personnel agréé pour chaque type de soudure concernée.

Toutes les soudures seront continues et étanches.

Les modalités d’exécution des soudures seront décrites dans un cahier de soudage.

Les soudures entre acier inoxydable martensitique et acier de construction d’usage général sont proscrites. Les soudures d’aciers inoxydables martensitiques entre eux sont également proscrites.

#### Contrôle

La teneur et l’étendue des contrôles des soudures seront réalisées suivant les normes NFP22-471 et NFP22-473.

Les critères d’acceptation des soudures sont ceux décrits dans la norme NFP 22-471.

Les contrôles des soudures seront réalisés par du personnel agréé pour chaque type de contrôle.

### Assemblages boulonnés

Les assemblages boulonnés seront réalisés conformément aux normes NFP 22-430 et NFP 22-460.

### Usinage

L’état de surfaces des pièces sera en rapport avec leur usage, notamment en ce qui concerne les axes de rotation et les contacts entre pièces.

### Formage

Le formage des éléments unitaire de tôle sera réalisé en atelier.

Les rayons de courbures minimaux de pliage et de roulage devront être justifiés.

### Essais en atelier

Les essais suivants seront effectués :

- Contrôle dimensionnel des portes et des pièces fixes

- Essais en pression des vérins des vantaux et vantelles.

Lors de cette inspection, le maître d’œuvre, ou son représentant, procédera au contrôle de la bonne exécution de la fabrication. L’ensemble des matériels devra être visible et aisément accessible. Le constructeur devra mettre au service du maître d’œuvre l’ensemble des moyens de contrôle dont celui ci pourrait avoir besoin tel que : mètre, pied à coulisse, palmer, calibre de soudeurs, elcomètre, thermomètre.

### Surveillance et contrôle de la fabrication

Le Maître d'Œuvre se réserve le droit de suivre ou de faire suivre par un mandataire désigné à cet effet la fabrication du matériel dans les ateliers du constructeur ou de ses sous-traitants et de faire exécuter les essais sur les matériaux approvisionnés.

En aucun cas les contrôles ne pourront atténuer la responsabilité du titulaire qui restera pleine et entière.

### Documents à fournir :

La présentation de ces documents sera identique à celle des documents d’étude, ils pourront être intégrés dans le Plan Assurance Qualité ».

#### Avant la fabrication

- Certificat de qualification des soudeurs,

- Cahier de soudage,

- Qualification des modes opératoires de soudage,

- Certification des contrôleurs.

#### Après la fabrication

- Certificats de provenance des matériaux utilisés (CCPU),

- PV de contrôle des soudures selon les normes indiquées,

- PV de contrôle dimensionnel et fonctionnel des éléments de la fourniture,

- PV de mesure des épaisseurs de peinture,

- PV d’essais en pression des vérins de manœuvre.

### Réception en usine

Certains matériels (notamment armoires &électriques, automatismes, centrales…) seront essayés en usine, avant leur emballage et expédition, aux frais du titulaire.

Ces essais seront préparés sur une plateforme permettant à la Maîtrise d’œuvre de s’assurer de la bonne réalisation des fonctionnalités.

Le constructeur avertira le maître d’œuvre de la date prévue d’expédition des matériels au moins 1 mois avant celle ci. La fin de fabrication devant avoir lieu au minimum 15 jours avant la date d’expédition des matériels.

La réception en usine aura lieu au plus tard 1 semaine avant la date prévue pour l’expédition des matériels.

Le maître d’œuvre pourra également procéder à un essai/contrôle des matériels tels qu’ils sont définis ci dessus au paragraphe «  Essais en atelier ».

Les documents à fournir après la fabrication et ceux en vue de la réception seront remis au maître d’œuvre au moins une semaine avant la date de la réception en usine.

Si les contrôles effectués ou les documents fournis ne sont pas satisfaisants, le maître d‘œuvre pourra suspendre l’expédition des matériels sans que le constructeur ne puisse émettre de réclamation ni demander une rémunération supplémentaire.

Les contrôles exécutés par le maître d’œuvre ne dégagent pas la responsabilité du constructeur sur la bonne réalisation de la fourniture qui restera pleine et entière.

## Finition et protection contre la corrosion

### Général

La protection contre la corrosion par peinture sera réalisée conformément aux normes NFEN ISO 12944-1 à 12944-8.

L’ensemble des éléments de la fourniture aura un aspect et une finition en regard avec sa fonction et sa visibilité.

L’ensemble des éléments de la fourniture, excepté les parties construites en acier inoxydable ou en aluminium ou spécifiées dans la description technique ci dessus sera protégé contre la corrosion par peinture. Le type de revêtement appliqué dépendra de la localisation de l’élément de la fourniture.

Les parties de la fourniture destinées à être scellées dans du béton ne seront pas protégées contre la corrosion.

Les parties de la fourniture en acier inoxydable seront microbilllées ou passivées.

La couleur finale de chaque partie de la fourniture (y compris les passerelles gardes corps, tôle de couverture, échelles, etc.) sera déterminée par le maître d’ouvrage sur présentation d’une palette d’échantillon par l’entrepreneur. La palette devra présenter un large choix de couleur.

La composition du système de protection contre la corrosion dépend du milieu dans lequel est placé la structure à protéger :

### Matériels immergés ou situés zone de marnage

Classement Im2 suivant la norme NFEN 12944-2

Préparation des surfaces

- Sablage SA 3

- Dépoussiérage soigné

Application

- 1 couche de peinture type époxy riche en zinc ep 50 µm

- 2 couches de peinture type brai époxy ep 200 µm par couche

### Matériels situés à l’air libre

Classement C5-I suivant la norme NFEN 12944-2

Préparation des surfaces

- Sablage SA 2 ½

- Dépoussiérage soigné

Application

- 2 couches de peinture type époxy modifié ep totale 240 µm

### Galvanisation

La galvanisation sera réalisée par bain à chaud, l’épaisseur minimale déposée sera de 80µ.

## Transport

### Emballage et expédition

Le matériel sera emballé par l'Entrepreneur et à ses frais.

L’emballage et la protection de chaque équipement prendront en compte ses conditions de transport et de stockage sur site.

Les calages des matériels seront soigneusement réalisés afin d’éviter tous mouvements lors du transport.

Les parties mécaniques seront graissées ou protégées par un vernis afin d’éviter toute corrosion.

Avant d'expédier le matériel, le titulaire s'informera auprès du Maître d'Œuvre de l'opportunité de cette expédition. Le Maître d'Œuvre se réserve le droit de la retarder.

Ce retard ne pourra en aucun cas être invoqué pour modifier les index intervenant dans les formules de variation de prix.

Le constructeur prendra toutes les mesures pour assurer le stockage des matériels en attente d’expédition dans des conditions ne risquant pas de leur occasionner des dégradations ou des déformations, et ce quelle que soit la durée du stockage.

### Transport

Le constructeur prendra toutes les dispositions pour assurer le transport des équipements du lieu de fabrication aux sites de montage.

Le transport du matériel depuis les usines du titulaire ou des fournisseurs, ainsi que celui de l'outillage de montage et de manutention, s'effectuera aux frais exclusifs et sous la responsabilité du titulaire.

Chaque expédition devra faire l'objet de bordereaux détaillés qui donneront toutes les indications permettant l'identification du matériel expédié.

### Réception et stockage du matériel sur le chantier

Le titulaire reconnaîtra le matériel à son arrivée sur le chantier afin de s'assurer de sa parfaite conservation pendant le transport. En cas d'avarie, il tiendra le Maître d'Œuvre informé des constats et des réserves qu'il pourrait être amené à faire auprès du transporteur.

## Montage

### Matériaux et outillage de montage

Le titulaire prend à sa charge la fourniture des matériaux, des matières consommables, de l'outillage de chantier, des engins de levage et de manutention et d'une façon générale, toutes les dépenses relatives à l'exécution de ses travaux et à leurs différentes sujétions.

### Gardiennage du matériel

Le titulaire est tenu d'assurer à ses frais le gardiennage du matériel jusqu'au moment où la propriété en est transférée au Département.

### Alimentation en eau et en énergie du chantier

Le titulaire prendra en charge l'alimentation en eau et en énergie électrique du chantier pendant toute la durée des travaux qui lui incombent. Il ne percevra pas pour cela une rémunération spéciale.

### Levage

Le constructeur prévoira les engins de levage et de manutention permettant de réaliser le déchargement et le montage dans des conditions de sécurités optimales.

### Echafaudages

Le constructeur prévoira les échafaudages permettant de réaliser le montage dans des conditions de sécurités optimales, ceux ci devront être conformes à la réglementation en vigueur.

### Contrôle du génie civil

Avant de débuter les opérations de montage, le constructeur devra procéder à un relevé du génie civil existant afin de s’assurer :

- du positionnement correct des pièces scellées dans le béton 1° phase,

- du dimensionnement correct des réservations nécessaires

- de la concordance entre les côtes des ouvrages existantes et celles nécessaires pour le fonctionnement correct des équipements installés.

### Protection de l’environnement

Toute disposition devra être prise pour empêcher la pollution des eaux lors des opérations de montage.

#### Soudures sur site

Les soudures sur site seront réalisées suivant les procédures identiques aux soudures réalisées en atelier notamment en ce qui concerne les conditions d’acceptation.

### Retouches de peinture

Les parties de la protection contre la corrosion qui aurait pu être abîmée pendant le transport et le montage seront réparées.

Toute trace de rouille ou de graisse sur les parties à réparée sera enlevée avant réparation. La réparation devra atteindre les mêmes performances que la protection initiale.

### Aspect des équipements

A la fin du montage et avant la réception l’ensemble des équipements et du chantier sera nettoyé notamment en ce qui concerne :

Trace de pas et béton sur les équipements

Déchets tels que : Chiffons, boites de composant, bout de fils électriques, etc.

Traces de graisse et de fuites d’huile

### Essais sur le site

A la fin du montage de chacune des vannes, le titulaire procédera à des essais des matériels installés, qui comprendront au minimum :

- des essais hors d’eau :

- validation des montages mécaniques,

- validation des positions des joints,

- fonctionnement des vantaux et vantelles

- jeux entre butées fixes et mobiles

- positionnement des étanchéités par rapport à leur portée

- efforts de manœuvre des vantaux et vantelles

- essais des boitiers et des télécommandes

- des essais en eau :

- validation des indicateurs de positions de niveau et de fin de course,

- fonctionnement des vantaux et vantelles

- mesure du taux de fuite,

- efforts de manœuvre des vantaux et vantelles

- vérification de la portée des butées

- course de buscage

- validation des logiques de fonctionnement

- validation des procédures de sécurité,

- temps de remplissage et de vidange du sas

- essais des boitiers et des télécommandes

- essais de la supervision

- Communication du poste central avec chaque écluse

- Echange d’information

- Simulation de défaut et appel du poste central depuis chaque écluse

### Documents à fournir

La présentation de ces documents sera identique à celle des documents d’étude

- PV de contrôle du génie civil existant avant montage.

- PV de contrôle des soudures réalisées sur site selon les normes indiquées.

- PV d’essais sur site pour chacune des écluses

- PV de réception des équipements électriques et de contrôle commande par un organisme spécialisé.

## Garanties et tolérances

### Fonctionnement

Sans bruit anormal, ni à-coups, ni vibration notamment en ouverture partielle pour l’ensemble des vannes.

### Tolérance de fuite

| Pour les portes d’écluse | inférieure à 0,1 l/s ml de joint |
| --- | --- |
| Pour les vantelles et batardeaux | Inférieure à 0,1 l/s/ml de joint |
| Pour les autres étanchéités | Aucune fuite tolérée |

### Peinture

8 ans cliché Ri1 de la norme ISO 4628-3 de mai 2004

### Capteurs de niveau

La précision des capteurs de niveau sera de +/- 1 cm

### Indicateur de position et fin de course

La précision des indicateurs de position et des fins de course sera de +/- 0.5 cm

### Coaxialité des axes de rotation des vantaux

La tolérance de coaxialité des axes de rotation d’un même vantail sera de +/- 0,5 mm.

## Plan d’assurance qualité

Le titulaire fournira et tiendra à jour un plan assurance qualité, celui-ci décrira les dispositions que prendra le constructeur pour répondre aux exigences contractuelles décrite dans le présent marché.

Ce plan sera conforme à la norme NF X50-164

Ce plan précisera notamment :

- Les structures mises en place

- Les missions des services opérationnels et fonctionnels en matière de qualités et les responsabilités qui ne découlent.

- Les procédures qui régissent l’assurance qualité des équipements et services fournis

- Les interfaces organisationnelles et techniques internes et externes

- La formation et la qualification spécifique du personnel

- Les modalités de sa mise à jour.

Il sera soumis à l’agrément du maître d’œuvre.

Le plan assurance qualité sera constamment mis à jour par le constructeur et transmis chaque mois au maître d’œuvre.

Au cours de l’exécution du marché, le maître d’œuvre procédera à des contrôles préalablement définis pour lesquels la poursuite des travaux par le titulaire est subordonnée à leur acceptation dans un délai déterminé. Ces points de contrôles sont appelés « Points d’arrêt »

Dans le cadre du PAQ l’entreprise récapitulera l’ensemble des points d’arrêt et des délais de préavis fixés par le maître d’œuvre. Les points d’arrêt suivant sont déjà à prévoir :

- Réception en usine

- PV de contrôle du génie civil

- PV d’essais sur site

Cette liste de points d’arrêt sera étoffée, si nécessaire, durant les études en fonction des solutions techniques et des modes opératoires présentés par le titulaire.

## Programme de réalisation des prestations

Un programme de réalisation de l’ensemble de la prestation sera établi par le constructeur.

Ce programme fera apparaître les différentes phases de la prestation et notamment :

- Plan assurance qualité

- Les études

- Plans guides GC

- Notes de calculs

- Plans d’ensemble

- Plans de fabrication

- Schéma hydraulique et électrique

- La fabrication

- Approvisionnement matière

- Pièces à sceller

- Détail par sous-ensemble

- Peinture

- Le transport

- Le montage

- Par sous-ensemble mécanique

- Câblage hydraulique et électrique

- Essais

- Mise en eau

Le programme sera constamment mis à jour par le constructeur et sera transmis toutes les deux semaines au maître d’œuvre.

## Dossier de récolement

Après montage un dossier de récolement complet sera fourni en trois exemplaires papier et deux exemplaires sur CD Rom, celui ci comprendra la dernière version mise à jour de l’ensemble des plans et documents mentionnés ci dessus :

- Notes de calculs,

- Plans,

- Relevés sur site,

- PV d’essais et de contrôle,

- Notice d’entretient et d’exploitation,

- PAQ complété,

- Reportage photos des travaux en usine et sur site.

# AMENAGEMENT PAYSAGER –PLANTATIONS – DESCRIPTION DES OUVRAGES

## Description des ouvrages faisant partie du présent marché de travaux

Les travaux à la charge du titulaire comprennent essentiellement :

### Travaux préalables

#### Installation et repliement de chantier

En lieux et places indiqués par le Maître d’Œuvre sur place ou sur plan.

#### Nettoyage général du terrain

Ces travaux s'étendront sur l'ensemble de l'emprise des surfaces à aménager.

#### Piquetage

Le piquetage est réalisé conformément aux indications du plan de plantations. Le piquetage sera exécuté suivant les plans d’implantation indiquant chaque centre de fosse d’arbres et les masses plantées (tiges, jeunes plants, et arbustes) vérifié par le Maître d’Œuvre. Pour chaque zone de piquetage, le titulaire devra soumettre les implantations exécutées au plâtre ou cordage afin d’obtenir l’accord du Maître d’Œuvre qui se réserve la possibilité de modifier certains contours, courbes ou tracés si nécessaire.

#### Désherbage

Les travaux comprennent la coupe au ras du sol des végétaux ligneux ou herbacés désignés par le Maître d’œuvre, avec dessouchage mécanique ;. Le titulaire devra prendre en compte l’éventuelle nécessité d’intervenir à plusieurs reprises sur les mêmes surfaces pour obtenir le résultat escompté au moins 3 semaines avant les opérations de plantation

Tous les produits des coupes seront évacués en décharge, tout feu étant interdit.

#### Labour des terrains

Les travaux s'étendront sur l'emprise des surfaces à planter y compris celles  déjà revêtues en terre végétale et ne faisant pas l'objet d'apport, conformément au plan masse.

### Travaux de terrassement

#### Apport,  reprise et mise en œuvre de terre végétale

Les travaux comprendront l’apport de terre végétale et la mise en œuvre de la terre végétale issue du chantier et préalablement ameublée avec les broyats de déchets issus des nettoyages des boisements. Le mélange servira au remplissage des fosses de plantation

### Travaux d'engazonnement

Les travaux comprendront la réalisation de prairies sur la base de différents mélanges de graines

Les travaux comprendront la réalisation de zones enherbées entre pavés à  joints gazons.

### Travaux de végétalisation de berges

Les travaux comprendront la fourniture, l’apport sur les berges et la mise en œuvre des substrats et de la végétation adaptée au site.

#### Engazonnement hydraulique

Les travaux seront exécutés aux emplacements indiqués par le Maître d’Œuvre conformément aux prescriptions du CCTP, des plans et aux indications sur place (l'ensemble des autres surfaces et réensemencement de prairies).

### Travaux de végétalisation de berges

Les travaux comprendront la fourniture, l’apport sur les berges et la mise en œuvre des substrats et de la végétation adaptée au site.

### Travaux annexes aux plantations

Pour les implantations cf. plans de plantations.

#### Fascine pour hélophytes

Les travaux seront exécutés conformément au CCTP chapitres 2 et 3 et BPU.

### Travaux de confortement des plantations courantes

Le titulaire devra réaliser les travaux de surveillance et d'entretien, propres à garantir une bonne reprise des végétaux et une propreté de l’ensemble.

La période de confortement s'étend :

- du constat de reprise des végétaux (1er mois de septembre suivant la plantation) jusqu'au mois de septembre suivant.

- du constat de reprise de couverture des prairies manuelles ou mécaniques (1er mois de septembre suivant le semis) jusqu'au mois de septembre suivant.

- de la réception des ensemencements hydrauliques (mois de septembre/octobre ou novembre suivant le semis) jusqu'au mois de septembre suivant.

### Travaux connexes

Ces travaux comprennent la production du Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et la production des Plans de récolement (DOE).

Ils devront recevoir pour chacun d'eux, l'agrément du Maître d’Œuvre.

## Canalisations et câbles éventuellement rencontrés

Dans le cas de rencontre de réseaux en service lors de l'exécution des travaux de terrassements toutes dispositions seront à prendre par le titulaire pour ne pas endommager les canalisations ou câbles rencontrés. Dès localisation d'un de ces ouvrages, le titulaire devra immédiatement en avertir le Maître de d'Œuvre. Le titulaire aura, préalablement au début de chantier, déclenché les DICT pour aviser les concessionnaires et obtenir les plans de réseaux.

## Pièces annexes au présent document

Les travaux seront réalisés conformément aux pièces contractuelles du marché, répertoriées aux documents administratifs et sont définies par le présent C.C.T.P. complété par les plans et pièces communes au lot unique ou à tous les lots, s'il y a lieu.

# Provenance, qualité et préparation des plantes, graines et nature des matériaux divers

## Généralités

### Origine et norme des fournitures

Tous les matériaux seront fournis par le titulaire. Ils proviendront de pépinières agrées par le Département et le Maître d'Ouvre.

L'emploi de fournitures ayant des provenances et des caractéristiques différentes de celles qui sont précisées ci-après, est subordonné à la double condition suivante :

- qu'elles soient de normes égales ou supérieures à celles en vigueur en France métropolitaine au moment de la réalisation des travaux,

- qu'elles reçoivent l'accord préalable du Maître d’Œuvre Paysagiste.

### Matériaux trouvés dans les fouilles

En application de l'article 24 du C.C.A.G., le sable, les cailloux, et d'une manière générale, les matériaux de toutes natures trouvés dans les fouilles, appartiennent au Département qui en dispose comme il l'entend, sans que le titulaire ne puisse élever de réclamation.

### Dépôt et rangement

Les fournitures seront livrées et, éventuellement, métrées aux points et endroits désignés en accord avec le Maître d’Œuvre Directeur de Travaux ou son représentant dûment qualifié. Le titulaire ne pourra occuper la voie publique au-delà des limites qui lui auront été assignées.

Aussitôt que les matériaux auront été déchargés, ils seront retroussés de manière à ne pas dépasser les limites indiquées. A l'emplacement des dépôts, le terrain sera dressé par les soins de le titulaire et à ses frais avant  le rangement et le métrage des matériaux. Ceux-ci seront disposés de manière à n'être pas confondus avec les matériaux d'autres entreprises.

Les transports seront faits de manière à ne pas dégrader les trottoirs, routes ou formes déjà établis ; si des dégradations sont commises, elles devront être réparées sans retard par le titulaire ou à ses frais par un autre titulaire suivant le cas.

Si les matériaux ne sont pas immédiatement retroussés ou si les dégradations ne sont pas immédiatement réparées dans le délai prescrit par le Maître d’Œuvre Directeur de Travaux, le fait sera constaté par un procès-verbal, et le dommage réparé d'office aux frais du titulaire sans préjudice de la responsabilité de ce dernier en cas d'accident.

### Examen et réception des fournitures en vrac, préfabriquées ou manufacturées

Toutes les fournitures à employer dans l'exécution des travaux et fournies par le titulaire seront sujettes à vérification et aucune d'elles ne pourra être mise en œuvre sans avoir été préalablement vérifiée et reçue par le Maître d’Œuvre Paysagiste, qui s'assurera si les fournitures approvisionnées sur le chantier, remplissent les conditions de dimensions et de qualité exigées.

Toute réception pourra faire l'objet d'un procès-verbal indiquant les réserves faites ou les charges imposées au titulaire. Une expédition en sera remise ou notifiée au titulaire qui perdra tout droit à réclamation s'il n'a pas présenté ses observations dans les trois jours qui suivront la notification du procès-verbal.

Le titulaire pourra être tenu, et à ses frais, de démolir tous ouvrages qui auraient été construits avec des matériaux qui n'auraient pas été vérifiés et reçus, préalablement à leur mise en œuvre, ou dont la qualité ou les dimensions ne pourraient être constatés après l'emploi.

Les fournitures qui auraient été reçues sans être employées seront rangées sur place, aux frais du titulaire.

Les réceptions auront lieu sur le chantier ou sur les lieux de dépôts agréés pour les approvisionnements.

Il appartiendra au titulaire d'apporter la preuve que les fournitures sujettes à essais ont bien été soumises à ces essais.

Les frais de main-d’œuvre, fourniture et outillage nécessaires aux vérifications, épreuves et réception sont à la charge du titulaire.

Il ne sera pas tenu compte, dans le règlement des travaux, de qualités supérieures ou de fabrications spéciales, qui auraient été fournies sans ordre de service.

Sans un ordre particulier du Maître d’Œuvre Paysagiste, les végétaux ne seront approvisionnés sur le chantier qu'au fur et à mesure des besoins.

### Conservation des fournitures

Le titulaire sera responsable jusqu'à leur emploi de la conservation des fournitures approvisionnées par lui.

### Enlèvement des fournitures refusées

Les fournitures refusées devront être enlevées de l'emprise du chantier par le titulaire, dans les délais fixés par le Maître d’Œuvre Directeur de Travaux.

### Etude de laboratoire, essais, épreuves et contrôles

En complément de l'article "Examen et réception des fournitures en vrac, préfabriquées ou manufacturées" du présent C.C.T.P.; il est précisé:

- que le titulaire sera tenu de procéder, à ses frais, par des spécialistes et en présence du Maître d’Œuvre Paysagiste, à tous les prélèvements, études de laboratoire, essais sur chantier ou en usine (tels qu'ils résultent du présent cahier ou des documents visés dans celui-ci), que le Maître d’Œuvre estimerait utiles afin de s'assurer de la qualité des travaux ou des matériaux à mettre en œuvre,

- qu'au cas où les résultats obtenus se révéleraient inférieurs à ceux prescrits, le Maître d'Œuvre Paysagiste aura la faculté, conformément aux dispositions prévues par l'article 61 du Cahier des Clauses Administratives Générales, d'appliquer une moins value sur les prix de règlement des ouvrages ou des matériaux intéressés,

- qu'en cas de contestation, on adoptera les conclusions du laboratoire Régional des ponts et Chaussées et du Laboratoire Régional du Ministère de l'Agriculture, ou par un laboratoire agréé par l'une ou l'autre de ces administrations.

## Les végétaux

### Nature des essences

La nature des essences et variétés adoptées, les formes de culture, les tailles et les forces, ainsi que les lieux de plantation sont définis :

- dans le plan d’aménagement paysager,

- dans le bordereau des prix unitaires.

Il appartiendra au titulaire, lors de l'établissement de son offre, de faire les réserves qui lui apparaîtraient judicieuses sur la nature des essences imposées, compte tenu, par exemple, de la difficulté de s'approvisionner auprès des Pépiniéristes qualifiés pour la totalité des fournitures végétales en genres, espèces, variétés, forme, force, taille ou quantité ; ou encore les conditions climatiques locales.

Pour ce, le titulaire, à l'appui de sa soumission, proposera le remplacement au Maître d'Œuvre Paysagiste de ces végétaux par d'autres plus adaptés de même port, importance et d'aspect.

Faute d'avoir attiré l'attention du Département et du Maître d'Œuvre Paysagiste sur ce point - par écrit au plus tard dans les vingt jours (20) qui suivent la notification de l'approbation du Marché - le titulaire sera censé avoir engagé son entière responsabilité sur ces fournitures.

### Pépinières de provenance et qualité des plantes

Les plants sont conformes aux dispositions de l’article N 2.2.4.1 du fascicule 35 du CCTG et au recueil de Normes françaises des produits de pépinières édité par l’AFNOR ainsi qu’au recueil «exigences minimales pour la pépinière ornementale et fruitier en Europe» édité par la FNPHP, en complément de cet article, il est précisé que :

- Tous les végétaux proviennent de pépinières choisies par le titulaire. Celles-ci seront en principe régionales, dans des conditions de climat et de sol identiques au dit terrain ou plus rudes qu'elles.

- Tous les végétaux devront être de premier choix : sains, bien constitués, exempts de toutes maladies, sans mousse ni gerçures et présenter toutes les caractéristiques d'une végétations vigoureuses.

- Les végétaux d'origine étrangères devront satisfaire aux normes phytosanitaires en vigueur en France (AFNOR) et le recours aux dites pépinières devra se faire après autorisation du Maître d’Œuvre Paysagiste.

- Le titulaire devra demander l'agrément auprès du Maître d’Œuvre Paysagiste des pépinières auxquelles il compte s'approvisionner, au plus tard 7 jours après la date de notification du marché et ne devra débuter l'approvisionnement des fournitures qu'après cet agrément.

- Le titulaire organisera la réservation et le marquage en pépinières des végétaux, pour le Maître d’Œuvre Paysagiste et le Département.

- Les végétaux devront expressément être conformes aux normes AFNOR et à la qualité I de celles-ci.

- Dans chaque espèce, la fourniture devra être constituée de sujets ressemblants, de taille aussi homogène que possible. La formation des sujets devra être régulière, reflétant des allongements normaux pour les parties aériennes, comme pour les parties souterraines. Les bois seront vigoureux et bien aoûtés.

- Les lots non conformes seront systématiquement refusés, sans que le titulaire puisse se prévaloir d'une indemnité quelconque.

- Les végétaux fournis par le titulaire seront réceptionnés avant plantations sur chantier. L'Entrepreneur est tenu d'aviser huit (8) jours au moins à l'avance le Maître d’Œuvre Paysagiste, ou son représentant, pour cette réception. Avant la plantation, l'état sanitaire et la conformation des plants sont vérifiés sur le chantier et les plantes refusées sont immédiatement évacuées du chantier, dans les quarante huit (48) heures qui suivent la notification du procès verbal de rebut à l'entreprise.

- Le maniement des plants devra être effectué avec le plus grand soin. Les végétaux dont les mottes seront brisées, cassées ou fendues seront refusés, de même pour les végétaux en containers lorsque ceux-ci sont en partie vidés de leurs substrats.

- Les livraisons de plants devront obligatoirement être effectuées durant les jours ouvrables entre 9 h 00 et 17 h 00.

- L'arrachage des plants dans les pépinières s'effectue avec toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager les racines et selon les techniques appropriées pour conserver le chevelu et éviter de fendre, d'écorcher ou de blesser les plants.

- L'arrachage ne doit pas être effectué par vent desséchant ou par temps de gelée.

- La vérification de la conformité spécifique et variétale des plants s'effectue au plus tard au cours de la première période de végétation après la plantation.

### Stockage des végétaux

Le titulaire devra prendre les dispositions nécessaires pour le stockage des végétaux sur le chantier : paillage, jauge, protection contre les intempéries. Un soin particulier sera apporté aux végétaux en racines nues.

Des jauges en sable seront constituées si nécessaire. Les végétaux seront mis en jauge si besoin est, en particulier si un délai supérieur à deux (2) jours s'écoule entre l'arrachage et la plantation, ou en cas d'intempéries interdisant la plantation (gel ou temps sec et venteux pouvant provoquer le dessèchement).

L'exposition de l'appareil radiculaire des végétaux au soleil est formellement interdite (perte de croissance les premières années). Le Maître d'œuvre se réserve le droit de refuser tous les végétaux ayant subis cette action prolongée et qui aura été dûment constatée.

Les sujets livrés en paquets devront être déliés et étalés pour éviter tout échauffement.

## Graines pour ensemencement

### Mélange de graines

Les semis pour ensemencements seront réalisés à l'aide d'un mélange de graines adapté au projet composé à partir de la formulation élaborée par le Maître d’Œuvre

Les semis pour ensemencements hydrauliques seront réalisés à l'aide d'un mélange de graines adapté au projet composé à partir de la formulation élaborée par le Maître d’Œuvre.

#### Ensemencement hydraulique

Mélange 1 (à raison de 75 g/m²) pour prairie de Pont Rémy

Brachypodium pinnatum, Brômus erectus, Dactylis glomerata, Agrostis tenuis, Houlque laineuse, Achillea millefolium, Gallium mollugo; Plantago lanceolata, Salvia pratensis, Rumex acetosa, Sanguisorba minor,  Leucanthemum vulgare, Daucus  carota, Silene inflata, Trifolium incarnatum, Agrostemma  githago, Papaver Rhoeas

Le titulaire pourra être amenée à modifier le mélange en fonction des analyses de sol en place.

Mélange 2 pour pavés à joints gazon: trèfle blanc, ray-grass

Mélange 3 pour gazon : 60% Fétuque Elevée divyna,  20% Ray Grass Anglais brio, 20% Fétuque Ovine mantor

### Provenance et qualité des graines

Les graines et les mélanges sont conformes aux prescriptions de l’article N.2.2.4.2 du CCTG.

En complément de cet article N.2.2.4.2, il est précisé que :

- Le Maître d’Œuvre pourra faire procéder, aux frais du titulaire, à des essais portant sur :

- la conformité du mélange,

- le degré de pureté des essences,

- la qualité et la faculté germinative,

- l'absence de graines étrangères au mélange.

Les graines dont la qualité et la faculté germinative sont inférieures aux spécifications du règlement technique de production ne pourront être utilisées.

Pour chacune de ces espèces, le titulaire chargée de l’ensemencement fournira, au démarrage de chaque campagne de travaux, les informations suivantes :

- Nom du fournisseur,

- Provenance géographique et climatique du lot de semences,

- Année de récolte du lot de semences,

- Pureté spécifique du lot de semences, (impuretés ( 2 à 5% et constituées de matières inertes à l’exclusion de toute graine indésirable),

- Pouvoir germinatif des semences,

- Bonne constitution dans toutes les parties de la semence,

- Sans atteinte parasitaire ou cryptogamique.

- Les propositions pondérales des mélanges sont soumises par le titulaire à l’accord du Maître d’Œuvre Paysagiste.

## Terre végétale

La terre végétale issue du chantier devra être conforme aux prescriptions de l'article N 2.2.1. du fascicule 35 du C.C.T.G.

Les volumes seront exprimés en cubes non foisonnés et s'entendent livrés sur chantier par engins de transport déchargés, répandus sommairement et réglés « grosso-modo » au lieu désigné et selon les indications données par le Département ou son représentant.

Au cours de la formation grosso-modo, le sol peut être tassé modérément mais ne doit pas être compacté. Les engins utilisés seront tels qu'ils ne provoquent pas de compactage profond des sols.

La terre végétale destinée à toute plantation (en dépôt sur le site) devra être exempte de pierres, de mottes d'argile, racines, herbes, terre de sous-sol, produits phytosanitaires rémanent, parasites, toutes substances phytotoxiques, et autres matières indésirables, afin de permettre aux végétaux et aux prairies un développement harmonieux et vigoureux.

### Terres de plantation issues du chantier

Les terres de plantation doivent faire l’objet d’une identification complète par la production d’une fiche. Cette fiche doit obligatoirement figurer dans l’offre du titulaire et être mise à jour avant la signature du marché pour constituer une pièce contractuelle du Marché.

#### Echantillonnage et résultats d'analyse à fournir

L’échantillonnage des terres sur le site d'extraction se fera en présence du Maître d'œuvre.

Après l'accord du Maître d'œuvre sur le choix du laboratoire, l'entrepreneur réalisera à ses frais, pour chaque échantillon, les analyses suivantes :

- Les limites d'Atterberg (plasticité et liquidité) ;

- Une analyse granulométrique complète, sur la base des références de classification agronomique, 
y compris les éléments de diamètre supérieur à 2 mm (préciser les classes suivantes :

- 2 à 5 mm, 5 à 10 mm, 10 à 20 mm, 20 à 50 mm, supérieur à 50 mm) ;

- Valeurs des pH eau et pH KCl ;

- Teneurs en CaCO3 total, Azote total, Carbone, Matières Organiques ;

- Teneurs des éléments minéraux échangeables suivants : P205, K20, CaO, MgO,

- Teneurs des oligo éléments Cu, Zn, Mn, B ;

- La capacité d'échange cationique, et les cations de saturation, exprimés en milliéquivalent pour 100 g ;

Les résultats font partie des fiches techniques qui doivent recevoir l'accord du Maître d'œuvre avant la mise en œuvre.

#### Critères de conformité

##### Critères de conformité généraux

La terre utilisée sur le chantier doit satisfaire aux exigences minimales suivantes :

- ne pas dépasser un taux d'humidité supérieur à 90% de sa limite de plasticité ;

- la conductivité d'un extrait à l'eau 1 / 5 massique.

- présenter une structure fine et  aérée, sans zones ni mottes compactées.

- ne pas dépasser un taux de 25 % d'argile ;

- être indemne de mauvaises herbes de toute nature. A défaut, l'entreprise s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour désherber chimiquement et mécaniquement avant plantation, les matériaux terreux et leurs mélanges mis en œuvre ;

- ne pas contenir plus de 10% d'éléments supérieurs à 2 mm ;

- n'être polluées en aucune matière phytotoxique (résidus d'hydrocarbures, surcharge de sels minéraux, herbicides rémanents, etc.) ;

- ne contenir aucun matériau marneux ou présentant des signes d'hydromorphie ou d’anoxie.

##### Terre de plantation : conformité

Identification analytique de référence (tolérance maximale de 2% en valeurs relatives) :

Teneur en Matières Organiques :	supérieure à 1,5 % ;

C/N :	compris entre 8 et 12 ;

Teneur en Calcaire (CaCO3) : 	inférieure à 5 % ;

Teneur en argile (<2 µm) :	inférieure à 25 % ;

Teneur en limons fins (2 µm à 20 µm) :	comprise entre 15 et 30 % ;

Teneur en limons grossiers (20 µm à 50 µm) : 	comprise entre 30 et 60 % ;

Teneur en sables fins (50 µm  à 200 µm) : 	comprise entre 5 et 25 % ;

Teneur en sables grossiers (200 µm  à 2 mm) :	comprise entre 5 et 25 % ;

Conductivité :	inférieure à 0,25 mS

Teneur en P2O5 :	supérieure à 0,20 ‰ (*) ;

Teneur en K20 :	supérieure à 0,30 ‰ (*) ;

Teneur en Mg0 :	supérieure à 0,30 ‰ (*) ;

Teneurs en oligo-éléments :	supérieures aux seuils de carence agronomique (*)

## Engrais

### Amendement et engrais pour plantations

L'amendement de la terre ou utilisation d'engrais sera déterminé en fonction des besoins de la terre en place. Ceux-ci seront déterminés après analyse.

Le tableau ci-après indique la référence habituelle, néanmoins, la ou les composition(s) et les proportions seront arrêtées d'un commun accord entre le Maître d'Œuvre et l'entrepreneur avant le démarrage des travaux.

Les engrais de la terre végétale auront les composition et provenance ci-après :

| Dénomination | Composition dosage | Provenance |
| --- | --- | --- |
| Engrais organique 4.8.11.S. entièrement d'origine animale ou végétale | Azote = 4 % Acide phosphorique = 8 % Potasse sous forme de sulfate = 11 % Arbres tiges et cépées 1 kg/sujet Arbustes 0,10 kg/m² | Fournisseurs ou usines agréées par le Maître d’Œuvre |

La livraison d'engrais organique et de l'engrais retard sera faite uniquement en sacs fermés et pesés en usine. Les matériels utilisés et les dosages employés doivent être tels qu'il ne puisse en résulter de dommages à la végétation voisine. Le titulaire fournira au Maître d'œuvre les fiches techniques du fabricant concernant les produits qu'il compte utiliser.

## Produits phytosanitaires

- Leur utilisation est interdite.

## Les adjuvants pour l'ensemencement hydraulique

### Engrais pour engazonnement hydraulique

#### Caractéristiques des engrais

##### L’engrais organo-minéral

L’engrais organo-minéral répond à la norme NFU 42-001, et doit être homologué par le Service de Protection des Végétaux (notamment s’il contient des matières organiques d’origine animale).

Ses caractéristiques physico-chimiques sont globalement les suivantes :

- faible teneur en eau (<20%),

- teneur en  matières organiques supérieure à 50%,

- azote organique voisin de 5%,

- présence d’oligo-éléments : Fe, Zn, Mn, B, Mo, ….

- pH proche de la neutralité (supérieur à 6,5%),

- anhydride phosphorique voisin de 5%,

- oxyde de potassium voisin de 5%.

Le Maître d’Œuvre se réserve la possibilité d’augmenter le dosage de la fertilisation organo-minérale, si le produit ne répond pas intégralement aux spécifications du C.C.T.P.

L’augmentation sera proportionnelle à la carence constatée, et ce jusqu’à sa compensation.

##### L’engrais minéral

L’engrais minéral utilisé sur les ouvrages non revêtus de terre est un engrais chimique ternaire, de type N-PK.

Sa composition, selon l’époque d’application, est du type suivant :

- 4-20-20 pour les interventions automnales,

- 15-15-15 pour les interventions printanières.

#### Conditionnement des engrais – Stockage

Les engrais sont acheminés sur le chantier en sacs fermés portant les mentions suivantes :

- Leur marque (notamment pour l’engrais organo-minéral),

- Leur nature,

- Leur concentration,

- Leur poids.

Dans le cas d’un stockage des engrais sur le chantier ou au lieu de dépôt choisi par le titulaire chargée de l’ensemencement, il conviendra d’assurer leur protection contre les intempéries en fonction du type de conditionnement. Les sacs seront empilés de manière stable, sans risque de chute ou d’effondrement. Le premier lit sera posé sur un sol dépourvu d’aspérités pouvant crever les emballages.

### Les produits fixateurs

La cellulose, utilisée sur l’ensemble des terrains à ensemencer, est une pâte mécanique vierge à fibres longues. Les matériaux issus des déchets de papeterie sont prohibés, de même que les celluloses ayant connu un traitement chimique.

Le titulaire chargée de l‘ensemencement peut toutefois proposer une variante technique, qui devra alors impérativement respecter les critères initiaux à propos de la viscosité, du pouvoir de rétention, de la teneur en matière sèche et du pouvoir collant.

Le Maître d’Œuvre se réserve la possibilité de conserver la solution initiale.

### L'eau du mélange

L’eau destinée à la constitution du mélange hydraulique aura des caractéristiques chimiques compatibles avec l’activité germinative des semences.

A charge pour le titulaire chargée de l’ensemencement de se procurer auprès des Services Administratifs compétents les autorisations nécessaires au pompage de l’eau dans les réseaux collectifs ou privés.

A titre indicatif, les prélèvements d’eau, hors emprise (bassins de rétention), font l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation, conformément à la loi du 3 janvier 1992 (dite loi sur l’eau). Celui-ci est annexé au CCAP. Il définit la liste des cours d’eau où le pompage est normalement autorisé ainsi que les débits instantanés pouvant être prélevés pour l’ensemble des besoins du chantier.

## Les accessoires de plantation

### Les fascines

Elles sont constituées de boudins en fibres de coco biodégradables longs de 3 m et d’un diamètre de 0.3 m. Le substrat sec d’environ est de 8 à 9 kg/m et d’environ 20 kg/ml quand il est humide et avec la végétation. Les boudins sont plantés en pépinières de façon homogène avec 8 à 10 plantes/m. Ils comportent de 3 à 8 espèces typiques des zones humides et des roselières. Le système radiculaire très abondant et bien visible a complètement colonisé le substrat. Le choix des espèces doit respecter la zone naturelle et l’écosystème du site d’implantation.

## Parachèvement et confortement

La période de parachèvement peut être d'une durée variable selon la fin des plantations. Cette période s'étend de la fin de ces plantations jusqu'au démarrage de la période de garantie et donc de confortement et d’entretien, à savoir le premier mois de septembre suivant.

Le confortement s'effectue donc pendant la période de garantie, à savoir du constat de reprise en septembre jusqu'au 2ème constat de reprise suivant.

Lors des constats de reprise, les végétaux morts ou considérés comme tels sont enlevés immédiatement.

Le remplacement des végétaux est réalisé pendant le mois de novembre suivant. Un constat de remplacement est établi puis un constat de reprise avec procès-verbal lors du 2ème mois de septembre, en fin de période de confortement.

# Mode d'exécution des travaux d’amenagement paysagers

## Généralités

### Introduction

Sauf exception mentionnée dans les pièces écrites, une omission sur un dessin ou un descriptif technique n'aura pas pour effet de soustraire le tituliare à l'obligation de devoir exécuter la prestation.

Il appartiendra aux soumissionnaires, au cours de l'étude détaillée qu'ils feront en vue de l'établissement de leur offre, de signaler le cas échéant au Maître d'Œuvre les omissions, les imprécisions et les contradictions qu'ils auraient pu relever dans les documents, qui méritent rectification.

Le titulaire ne pourra, en conséquence, se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'être relevée dans les pièces du marché pour refuser l'exécution des travaux nécessaires au complet achèvement de la plantation, suivant les règles de l'art et selon les précisions données dans les plans et descriptifs et ce, dans le cadre des prix figurant dans le bordereau des prix.

Le titulaire devra fournir avant le démarrage du chantier un planning d'intervention avec un descriptif complet des tâches à exécuter et la durée de ces interventions. Le planning doit mettre en corrélation la nature des travaux avec les périodes correspondantes dans le temps.

Ex :	Labour : printemps - automne

Plantation : Novembre à Mars.

Ce planning devra obtenir l'accord du Maître d'Œuvre Directeur de Travaux avant le démarrage des travaux.

Le titulaire devra également inventorier tous les matériels qu'elle compte utiliser pour l'exécution des tâches et fournir ce document au Département, Directeur de Travaux et Paysagiste, en même temps que le planning.

### Documents d'exécution

#### Spécifications techniques détaillées et plan d'exécution des ouvrages

Le dossier remis aux titulaires lors de la consultation est un dossier d'exécution susceptible d'être complété ou modifié.

Avant toute exécution, le titulaire titulaire d'un marché devra procéder à la vérification des cotes des plans dressés par le Maître d'Œuvre Paysagiste. Il doit signaler, au plus tard dans les vingt (20) jours qui suivent l'ordre de service d'exécution des travaux, les erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.

Il devra également signaler tout ce qui semblerait ne pas être conforme aux Règles de l'Art et demander toutes explications à ce sujet.

#### Document à établir par l'Entrepreneur

Le titulaire devra établir les plans d'exécution de tous les ouvrages et les notes de calcul qui s'avéreraient nécessaires.

Les calculs seront établis dans les conditions précisées à l'article 17 du fascicule 1er du Cahier des Prescriptions Communes et adressés en 3 exemplaires au Maître d'Œuvre Directeur de Travaux pour visa de ce dernier au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour la réalisation.

En cours d'exécution, tous les plans de détails complémentaires établis par les titulaires seront fournis en trois exemplaires et remis au Maître d'Œuvre Directeur de Travaux au moins trois semaines avant le début des travaux.

Tout plan de détail soumis à l'approbation, aussi bien pendant la période qu'en cours d'exécution, doit être accompagné de toutes pièces ou plans nécessaires à la bonne compréhension et à l'examen.

### Prescriptions générales concernant le règlement de chantier

Les travaux décrits ci-après pouvant se dérouler concurremment d'autres types de travaux (V.R.D., etc…), le titulaire devra assurer en temps utile la libération des emplacements touchés par les travaux, de manière à ne pas entraver la bonne marche du chantier de quelque manière que ce soit.

Les travaux seront exécutés selon un planning établi au début du chantier (voir Article 3.1.1).

Il se peut que les travaux soient divisés en un certain nombre de phases afin de s'insérer dans la planification générale du chantier. Le titulaire recevra sur place les instructions nécessaires et devra s'y conformer.

Le titulaire sera tenue responsable de tous les dommages que pourraient subir les bâtiments mitoyens, les ouvrages souterrains (canalisations et réseaux de toutes sortes), les revêtements de sol, des accidents qui pourraient arriver sur le chantier du fait de ces travaux et ce, quel qu'en soit le motif.

Il devra, par ailleurs, prendre toutes les mesures utiles de manière à assurer la sécurité et la signalisation de son chantier, conformément aux lois en vigueur.

Il sera tenu, à ses frais, de reconnaître et de préparer les voies d’accès pour le passage de ses engins, d’entretenir ces accès pendant les travaux et de les remettre en état initial à la fin des travaux.

### Organisation et préparation des travaux

Le tableau ci-dessous comporte la liste non limitative des opérations à exécuter par l'entrepreneur pour l'organisation et la préparation des travaux.

| OPERATIONS | REF. DU MARCHE | DOCUMENTS A ETABLIR PAR L'ENTREPRENEUR | DELAIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Programme d'exécution des travaux | Art. III.1 du CCTP | Planning graphique et écrit, documentation | Dix (10) jours à compter de la date de notification du marché |
| Amendements et engrais | Art. II.6 du CCTP | Lettre, notice et documentation |  |
| Produit insecticide et fongicide | Art. II.7 du CCTP | Lettre, notice et documentation |  |
| OPERATIONS | REF. DU MARCHE | DOCUMENTS A ETABLIR PAR L'ENTREPRENEUR | DELAIS |
| Origine et agrément des fournitures | Art. II.1 du CCTP | Lettre, notice, documentation et échantillon | Dix (10) jours à compter de la date de notification du marché |
| Origine et agrément des Végétaux | Art. II.3 du CCTP | Lettre |  |
| origine et agrément des graines | Art. II.4 et II.5 du CCTP | Lettre |  |
| Sous détail de prix | CCAP | Lettre |  |
| Plan d'hygiène et sécurité | CCAP | Lettre |  |

### Qualification du personnel d'exécution

L'attention du titulaire est particulièrement attirée sur les soins à apporter à la plantation et à la nécessité d'avoir sur le chantier un personnel qualifié. Le Maître d’Œuvre Paysagiste aura tout pouvoir pour réclamer au titulaire le retrait du chantier des jardiniers ne tenant pas compte des règles de l'art en matière de plantations ou du personnel non qualifié et spécialisé .

### Portée du présent C.C.T.P.

Les prescriptions du présent Cahier (qui complètent ou précisent celles des tomes I et II du fascicule 35 du C.C.T.G.) ne sont nullement limitatives et le titulaire ne peut invoquer une quelconque omission pour échapper à ses obligations de parfait achèvement qui restent pleines et entières.

## Constat de l'état des lieux

Il est établi à l'ouverture du chantier un procès verbal contradictoire, entre le Maître d’Œuvre Directeur de Travaux et le titulaire, de l'Etat des lieux et notamment de l'état de surface des sols en place dans le périmètre de l'opération et dans les zones d'accès.

Il appartient au titulaire de se rendre sur les lieux pour prendre connaissance des complexités particulières de réalisation.

Au démarrage des travaux, le Maître d’Œuvre et le titulaire feront ensemble une visite de chantier pour examiner les points de détail de réalisation.

Une fois une zone réceptionnée, le titulaire en a la charge complète et prend les dispositions nécessaires pour éviter les dégradations.

Préalablement à l'exécution des travaux, l'entrepreneur devra prendre à sa charge toutes les précautions nécessaires à la protection de la végétation existante. Les blessures ou mutilations risquant de compromettre tout intérêt ou toute chance de survie du végétal entraîneront le remplacement à l'identique de celui-ci aux frais de l'entrepreneur.

## Echantillons

L'entreprise chargée des fournitures présente, à la demande du Maître d'Œuvre, tout échantillon des produits et matériaux objets du marché. Les échantillons sont de taille ou de quantité suffisamment représentative. Le coût des échantillons est réputé inclus dans le prix du marché.

Les surfaces minérales feront l'objet de la réalisation d'une planche d'essais de un mètre carré (1m2) pour validation par le Maître d'Œuvre avant réalisation.

## Implantations

### Implantation générale des ouvrages à réaliser

Les piquets définissant l'implantation des ouvrages devront être positionnés et conservés avec soin de façon à ce que le Maître d’Œuvre puisse en vérifier la concordance avec les plans.

Le titulaire ne pourra poursuivre l'exécution du chantier qu'après accord du Maître d’Œuvre Directeur de Travaux et Paysagiste sur les implantations.

### Tracé et piquetage des plantations

Le piquetage des plantations sera fait d'après les quantités réelles à mettre en œuvre et en fonction du développement futur des végétaux.

### Règlement des travaux d'implantation

Les frais engagés par le titulaire pour les travaux d'implantation de ses ouvrages sont implicitement inclus dans les prix unitaires de règlement des ouvrages.

## Travaux préalables

### Nettoyage général du terrain

D'une façon générale, il s'agit du nettoyage soigné des espaces confiés au titulaire pour être aménagés et plantés qui peut comprendre :

- L'arrachage d'arbustes, taillis et haies (se conformer à l'article N 2.3.1.2 du fasicule 35 du C.C.T.G.),

- L'abattage, le dessouchage et le débitage des arbres mors ou dépérissants,

- Le nettoyage sommaire du terrain,

- L'évacuation des résidus et matériaux impropres à la décharge publique y compris les droits de décharge.

### Désherbage

La flore adventive présente sur les espaces à planter devra être éliminée mécaniquement, et non chimiquement, garantissant une suppression totale de cette flore, sans pour autant compromettre le développement des plantations à exécuter.

Le titulaire devra prévoir des passages complémentaires en cas de nécessité afin d’assurer le résultat souhaité (inclus dans le prix unitaire).

### Labour des terrains

Travail à exécuter sur toutes les surfaces à planter. Il consiste en un labour uniquement sur la ligne de plantations.

Les matériaux impropres qui pourraient apparaître au cours de ce travail devront être extirpés et évacués en décharges publiques.

Si le Maître d’Œuvre Directeur de Travaux et Paysagiste venait à constater que ce travail n'a pas été effectué, il pourrait demander au titulaire le retroussement de la terre végétale déjà en place, faire évacuer le décompactage de la sous-couche et la remise en place de la terre végétale en sa présence, et ce, aux frais du titulaire.

Il sera effectué mécaniquement sur 0,20 m minimum.

## Travaux de terrassement et d'aménagement des sols

### Modelages paysagers.

Ces travaux de modelage ont pour objet de réaliser les raccordements des zones plantées ou engazonnées avec les circulations, avec les mouvements de sols existants (remblais, déblais, merlons) ou avec certains éléments particuliers (bords des perrés, couronnement des palplanches, bordures, ). Lorsque ces modelages sont fait sur des sols non revêtus de terre végétale, l’entrepreneur doit prévoir le décompactage du fond de forme sur 0,20 m. Si la terre végétale est déjà en place, le titulaire doit utiliser des engins adaptés afin de ne pas tasser la terre, et il doit prévoir une reprise de la terre végétale afin de ne pas dégarnir ponctuellement les surfaces traitées.

### Apport, reprise et mise en œuvre de terre végétale – Formation grosso-modo des sols

En complément des articles N 2.3.4.4 "Apport et mise en œuvre de terres ou substrats" et N 2.3.4.5 "Formation et nivellement des sols" du fascicule 35 du C.C.T.G., il est précisé que:

- Avant toute mise en œuvre de terre végétale, le titulaire sera tenu de prévenir le Maître d’Œuvre Directeur de Travaux afin qu'il puisse agréer le nivellement et le décompactage des fonds de forme.

- Toutes les sujétions d'accès et de traversées de voies pour l'amenée à pied d’œuvre de la terre végétale provenant des dépôts sont à la charge de l'Entrepreneur. Les points de traversées seront déterminés avec le Maître d’Œuvre Directeur de Travaux.

- La terre végétale sera décompactée sur stocks (rotovator, fraise, etc…) avant d'être chargée et transportée - ceci afin d'éviter qu'elle se présente sous forme de mottes trop compactes - et mise en place à l'aide d'engins à faible pression, dont le poids ne risque pas de détruire la structure physique du sol préalablement ameubli; et avec toutes précautions nécessaires vis à vis des ouvrages mitoyens aux travaux.

- Le remblaiement des fosses des plantations sera toujours réalisé par temps sec.

- Au cours de la formation grosso-modo, le sol peut être tassé modérément mais ne doit pas être compacté. Les engins utilisés seront tels qu'ils ne provoquent pas de compactage profond des sols.

- La terre végétale destinée à toute plantation devra être acceptée par le Maître d'Ouvrage ou son représentant, exempte de pierres, de mottes d'argile, racines, herbes, terre de sous-sol ou autres matières indésirables.

- Après la mise en place de la terre végétale sur toutes les surfaces à revêtir, le titulaire décompactera les secteurs où la terre aurait pu être tassée par le passage répété des engins de transport ou de mise en place (en particulier dans les secteurs où il y a eu évacuation d'excédent ou rechargement).

- Lorsque la terre végétale devra être mise en place sur talus et que celui-ci aura été préalablement préparé, ces redans seront comblés avec de la terre végétale suivant le profil définitif du talus.

- Pour cette opération, la terre végétale devra être humectée avant sa mise en œuvre. Au fur et à mesure de celle-ci, elle sera battue à la lame plate ou roulée avec un cylindre léger.

- Le titulaire aura la charge de tous les apports ultérieurs rendus nécessaires à la suite d'éventuels tassements.

Les épaisseurs de terre et leur provenance sont stipulées dans le Bordereau des Prix Unitaires.

Un coefficient de foisonnement de 1,33 est admis pour une terre végétale correspondant aux spécifications du chapitre II.

### Apport, reprise et mise en œuvre de terre végétale – Formation grosso-modo des sols

En complément des articles N 2.3.4.4 "Apport et mise en œuvre de terres ou substrats" et N 2.3.4.5 "Formation et nivellement des sols" du fascicule 35 du C.C.T.G., il est précisé que:

- Avant toute mise en œuvre de terre végétale, le tituliare sera tenu de prévenir le Maître d’Œuvre Directeur de Travaux afin qu'il puisse agréer le nivellement et le décompactage des fonds de forme.

- Toutes les sujétions d'accès et de traversées de voies pour l'amenée à pied d’œuvre de la terre végétale provenant des dépôts sont à la charge du titulaire. Les points de traversées seront déterminés avec le Maître d’Œuvre Directeur de Travaux.

- La terre végétale sera décompactée sur stocks (rotovator, fraise, etc…) avant d'être chargée et transportée - ceci afin d'éviter qu'elle se présente sous forme de mottes trop compactes - et mise en place à l'aide d'engins à faible pression, dont le poids ne risque pas de détruire la structure physique du sol préalablement ameubli; et avec toutes précautions nécessaires vis à vis des ouvrages mitoyens aux travaux.

- Au cours de la formation grosso-modo, le sol peut être tassé modérément mais ne doit pas être compacté. Les engins utilisés seront tels qu'ils ne provoquent pas de compactage profond des sols.

- La terre végétale destinée à toute plantation devra être acceptée par le Département ou son représentant, exempte de pierres, de mottes d'argile, racines, herbes, terre de sous-sol ou autres matières indésirables.

- Après la mise en place de la terre végétale sur toutes les surfaces à revêtir, le titulaire décompactera les secteurs où la terre aurait pu être tassée par le passage répété des engins de transport ou de mise en place (en particulier dans les secteurs où il y a eu évacuation d'excédent ou rechargement).

- Lorsque la terre végétale devra être mise en place sur talus et que celui-ci aura été préalablement préparé, ces redans seront comblés avec de la terre végétale suivant le profil définitif du talus.

- Pour cette opération, la terre végétale devra être humectée avant sa mise en œuvre. Au fur et à mesure de celle-ci, elle sera battue à la lame plate ou roulée avec un cylindre léger.

- Le titulaire aura la charge de tous les apports ultérieurs rendus nécessaires à la suite d'éventuels tassements.

Les épaisseurs de terre et leur provenance sont stipulées dans le Bordereau des Prix Unitaires.

Un coefficient de foisonnement de 1,33 est admis pour une terre végétale correspondant aux spécifications du chapitre II.

### Fertilisation pour plantations

En complément à l'article N 2.3.4.6. "Mise en œuvre des amendements, engrais et autres produits" du fascicule 35 du C.C.T.G., il est précisé que le titulaire devra un apport d'engrais pour l’ensemencement hydraulique dont le type et les proportions seront déterminées en commun accord entre le Maître d’Œuvre Paysagiste et lui.

L'engrais sera malaxé à la terre provenant des fouilles ou à la terre végétale d'apport avant la mise en œuvre des terres dans les fouilles.

### Les fixateurs

Le contrôle porte sur la qualité et les quantités de cellulose et d’additif colloïdal, telles que définies au chapitre II du présent C.C.T.P. Les bons de livraison sont remis par le titulaire chargée de l’ensemencement au Maître d’Œuvre ou à son représentant.

### Formation paysagère des sols plantés

En complément à l'article N 2.3.4.8 "Façons culturales" du fascicule 35 du C.C.T.G., il est précisé que ce travail comporte :

- l'épierrage par griffage ou ratissage manuel, avec mise en cordons ou en tas des pierres et déchets divers, et leur évacuation,

- l'enlèvement de tous débris de végétaux et matériaux impropres à la végétation,

- le griffage manuel pour émiettement des mottes ou enfouissement d'engrais,

- Si la surface excède 200 m2, ce griffage manuel sera remplacé par un hersage mécanique. Le nombre de passages de l'engin devra être tel que la terre soit parfaitement émiettée, présentant une structure fine et régulière et que tous les éléments physiques la composant soient intimement mélangés.

- le passage à la fraise mécanique ou du rotovator pour émiettement de terrain labouré (en fonction des analyses de terre).

- le règlement grosso-modo sur sols préalablement travaillés et ameublis, à la griffe ou au râteau pour mise en forme ou dressement du terrain suivant les pentes ou les profils requis, y compris légères reprises à la pelle pour mouvement de sol s'il y a lieu et épierrage superficiel.

Après cette opération, le terrain doit être dressé à la griffe et au râteau à la cote du projet avec tolérance de ± 0,05 m.

Le règlement définitif du sol devra être arasé au niveau du nez des bordures,

Le titulaire devra tenir compte des tassements différentiels dus au foisonnement et donc prévoir un coefficient de foisonnement de 1,33.

## Travaux de plantation

### Vérification des plants

Les végétaux destinés à la plantation doivent être exempts de maladies parasites et avoir un aspect général satisfaisant. Le système racinaire sera équilibré et le chevelu dense et non desséché.

Les opérations d’arrachage se font conformément aux dispositions de l’article N 2.3.5.1. du fascicule 35 du C.C.T.G.

### Manutention – Livraison

Le titulaire devra posséder sur le site tout le matériel de manutention pour le déchargement, les reprises pour stockages et plantations des végétaux permettant de conserver intactes les boudins prévégétalisés.

Toute livraison effectuée sur le chantier, sans marquage préalable, peut être refusée par le Maître d’Œuvre sans que l’entreprise puisse se prévaloir d’une indemnité quelconque. Les marques ne seront enlevées qu’après vérification de la conformité spécifique et variétale des plants qui s’effectuera au cours de la première période de végétation.

Il appartiendra au titulaire de se mettre en rapport avec :

- le pépiniériste, pour contrôler le bon déroulement des opérations,

- le transporteur, afin de se rendre compte que toutes les précautions ont été prises pour la protection des végétaux durant le chargement et le transport jusqu’au site.

### Plantations

En complément de l'article N 2.3.5 "Plantations" du fascicule 35 du C.C.T.G., il est précisé que :

- les travaux de plantations ne pourront commencer que lorsque le tracé et le piquetage auront été reconnus et agréés par le Maître d’Œuvre Paysagiste,

- Toutefois, les travaux seront suspendus par temps de gelée, de chutes de neige, lorsque la terre est détrempée par les pluies ou le dégel ou par période de grand vent desséchant, ainsi qu'en cas de montée de sève précoce ou de chaleur inhabituelle.

Le dépôt sur le chantier des végétaux doit faire l'objet de mesures de protection particulières

De plus, lors de la plantation proprement dite, les végétaux ne devront pas rester sur le sol, les racines à l'air libre. Ils devront être protégés à l'aide de plastiques ou de bidim, non tissé humidifiés sur le lieu même de la plantation, sur l'engin de transport (camions) ou être jaugés si le stockage est supérieur à 24 heures.

Note particulière concernant le plombage

Le plombage est un tassement hydraulique destiné à combler les vides entre la terre et l'appareil radiculaire. Il est prescrit  impérativement même si l'état hydrique du sol pourrait faire croire à son inutilité.

- Le titulaire devra assurer la reprise de tous les végétaux plantés, dans le cadre de la garantie de reprise qui s'exerce pendant la période de confortement.

- Le constat de reprise aura lieu au plus tôt le premier mois de Septembre suivant la campagne de plantation, (les végétaux défectueux seront aussitôt arrachés).

### Arrosage

L'opération de plantation terminée, il sera effectué un premier arrosage de tous les sujets.

## Les accessoires de plantations

### Fascines

Les fascines d’hélophytes peuvent être installées toute l’année sauf période de gel. En cas de sécheresse il est important de maintenir les supports humides. Il est très important de créer un bon contact avec le sol support. Lors de la préparation du site, pour éviter le lessivage, les pierres, branches et les grosses mottes doivent être retirées avant la pose. On procèdera à la mise en place des boudins végétalisé dans les plus brefs délais et dans l’attente on prendra soin de les recouvrir d’un géotextile afin d’éviter le dessèchement des racines.

La partie à couvrir doit être nivelée. Le substrat doit être bien humidifié avant la mise en place des boudins. Le boudin, sert de mulch et évite une évaporation trop rapide. Les boudins sont déposés entre deux rangées de pieux ronds en bois sec de 7 à 10 cm de diamètre ou  refendus de 28/35 cm et de 1 à 1.8 m. Ces pieux sont  plantés dans le sol d’au moins 0.9 m, en quinconce tous les 0.7 à 0.8 m. Les pieux épointés seront battus mécaniquement au refus, au minimum sur la moitié de leur longueur. On utilisera un BRH (Brise Roche Hydraulique) équipé d'une cloche de battage. Parfois le substrat permet de les enfoncer au godet. Dans ce cas, pour des raisons de sécurité il sera indispensable d'équiper le godet d'une coiffe maintenant le pieu pendant l'opération.

Une fois les fascines en place et fixées par les fils de fer ou crampillons, les pieux seront rebattus pour mettre les boudins en compression, de manière à ce que le haut de ces derniers  dépasse de 5 à 8 cm le niveau moyen de l’eau. La partie des pieux qui dépasserait encore sera tronçonnée en biseau.

## Délai de garantie – Réception des plantations

La réception des plantations et ensemencements s’établit conformément aux stipulations suivantes

1- Une réception provisoire est établie à la fin des travaux, avec les réserves d’usage quant à la reprise effective des végétaux. Cette phase s’attachera surtout à vérifier la réalisation correcte des plantations selon les règles de l’art.

2- Le titulaire est entièrement responsable du bon démarrage des végétaux qu'il a fournis et plantés au titre de son marché, et doit, de ce fait, assurer leur reprise par un entretien soigné conforme aux règles horticoles jusqu'au constat de reprise.

Les plantes manquantes, gravement mutilées, ou dépérissant notoirement au moment du constat de reprise qui aura lieu le premier mois de Septembre suivant la campagne de plantations, seront assimilées aux plantes mortes et remplacées gratuitement au titre de la présente clause de garantie.

Les vols et autres dommages du fait des usagers (vandalisme) sont exclus de la responsabilité du titulaire.

Les mises en place de renouvellement se feront selon les mêmes prescriptions et aux mêmes périodes que la plantation initiale.

Les sujets déclarés morts seront arrachés dans le mois suivant la visite de constat de reprise et leur emplacement repéré en vue d'un remplacement.

Les prestations de remplacement des végétaux sont comprises dans les prix de plantation du sujet.

Lors du remplacement des végétaux, l'entrepreneur devra être vigilant au respect des aménagements déjà réalisés.

La durée de garantie est de un an pour tous les végétaux.

## travaux d'ensemencement

### Ensemencement hydraulique

#### Phasage des travaux

Les ouvrages revêtus de terre sont ensemencés en une seule application.

#### Calendrier d'intervention

Les travaux seront réalisés selon un planning général défini par le Maître d'œuvre.

Le titulaire chargée de l’ensemencement est tenue d’intervenir sous réserve des conditions météorologiques définies ci-dessous interdisent la continuation des travaux :

- Vent supérieur à 50 Km/h ;

- Température < 0°C ;

- Précipitations abondantes, entraînant un ruissellement à la surface de terrains.

Dans le cas où le titulaire chargée de l’ensemencement intervient en dehors des périodes mentionnées ci-dessus, elle engage systématiquement sa responsabilité en cas d'échec de la végétalisation, sauf si elle répond à la demande du Maître d'Œuvre.

#### Le métré des surfaces à ensemencer

Lors de chaque campagne de travaux, la surface estimative des terrains à ensemencer par nature de mélange (I, II, ou III), est transmise par le Maître d'Œuvre au titulaire et au titulaire chargé de l’ensemencement, au plus tard deux semaines avant le démarrage du chantier.

A charge pour le titulaire chargée de l’ensemencement, si il le juge nécessaire, de vérifier par une visite du chantier, la conformité du métré. En l'absence de remarques préalables au démarrage des travaux, le titulaire chargé de l’ensemencement ne peut émettre aucune réclamation quant à un éventuel excédent de fournitures à l'achèvement de la campagne considérée.

#### Dosage des fournitures

Le titulaire fournira, en début de travaux, ses propositions de mélanges et de dosage selon les secteurs à engazonner et la nature du sol.

Les dosages des fournitures, selon la nature des terrains et la phase d’application, sont consignés dans le tableau suivant.

|  | 1 applic. |
| --- | --- |
|  | 175 Kg/ha |
| Mélange 1 |  |
| Engrais organo-minéral | 500 Kg/ha |
| Engrais minéral | 100 Kg/ha |
| Cellulose | 200 Kg/ha |

#### Modalités de mise en œuvre

##### Pompage de l'eau

Avant le démarrage de chaque campagne de travaux, les modalités des prélèvements d’eau seront définies avec le titulaire mandataire, de manière à assurer le respect des modalités de l’arrêté d’autorisation de prélèvement

Toutefois, le titulaire chargé de l’ensemencement pourra solliciter une(des) autorisation(s) particulière(s) de prélèvement d’eau auprès des services préfectoraux, indépendamment de l’Entrepreneur. Dans ce cas, le tituliare chargé de l’ensemencement fournira au Maître d’Œuvre les justificatifs des autorisations de pompage obtenues auprès des autorités compétentes.

##### Préparation du mélange hydraulique

Ce terme s'applique à l'ensemble des fournitures (semences, engrais, fixateurs, eau) introduites dans la cuve de l'hydrosemoir et homogénéisées par malaxage.

Dans l'hypothèse d'un incident technique ou d'une perturbation météorologique ne permettant pas l'épandage immédiat du mélange hydraulique, celui-ci ne doit pas séjourner dans la cuve au-delà de 24 heures ; dans le cas contraire, il est évacué vers une décharge ou un centre de traitements agréés. Les quantités détruites ne sont pas comptabilisées au titre des travaux effectués par le tituliare chargé de l’ensemencement.

L’attention du titulaire chargé de l’ensemencement est attirée sur l’interdiction de rejeter ce mélange hydraulique non utilisé au titre des travaux, dans un cours d’eau, dans un vallon sec en période d’étiage, ou dans une zone humide.

##### Etalonnage des dosages

Au démarrage de chaque campagne de travaux, le titulaire chargé de l’ensemencement procède à un étalonnage du dosage du mélange hydraulique, sur une zone-test de superficie déterminée, définie par le Maître d'Œuvre.

En fonction des résultats de l'étalonnage, elle procède le cas échéant aux corrections nécessaires (dilution du mélange hydraulique, vitesse de déplacement de l'engin, etc.).

##### Mise en œuvre

Lors d'une même application, le semis est effectué par parcours croisé des surfaces.

Le titulaire chargé de l’ensemencement doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour réaliser les semis, quelle que soit la difficulté du terrain (déclivité des talus, éloignement des zones à ensemencer par rapport aux voies d'accès, utilisation de rallonges, accessibilité aux points d'eau, présence de plantations, etc.).

A titre indicatif, il est signalé que les dimensions de certains ouvrages peuvent nécessiter l'emploi de rallonges de tuyaux.

Dans l'éventualité où les semis sont effectués simultanément aux plantations (hors marché), le titulaire chargé de l’ensemencement doit alors veiller à ne pas dégrader les piquetages ou les végétaux en place, sachant que les éventuels dégâts sont à sa charge. Tout apport d'engrais minéral dans les zones plantées est prohibé.

Sauf accord écrit du Maître d'Œuvre, le titulaire chargé de l’ensemencement engage intégralement sa responsabilité dans un échec éventuel de la colonisation végétale, au cas où elle intervient en période d'intempéries.

### Délai de garantie – Réception des ensemencements hydrauliques

En référence à l'article N 2.4.4. "La réception des travaux de végétalisation par semis hydraulique" du fascicule 35 du C.C.T.G.

#### Réception des travaux

Pour un ouvrage considéré, la réception est prononcée à l'issue d'une seule application d'ensemencement.

La date de la réception fixe l'origine du délai de parachèvement ou de confortement selon la période qui correspondra aux deux périodes liées aux plantations.

#### Durée de la garantie

La durée de garantie s'applique simultanément à celle des plantations. Pendant ce délai, le titulaire chargé de l'ensemencement s'engage à :

- signaler tout problème de pérennité au Maître d'œuvre,

- reprendre les surfaces présentant des anomalies d'évolution du couvert herbacé, jusqu'à l'obtention des objectifs de couverture.

Tous travaux de reprise de garantie (fournitures, mise en œuvre) sont à la charge de l'entreprise chargée de l'ensemencement ; ils font l'objet d'une déclaration d'intention de travaux adressée au Maître d'œuvre et comportant le contenu des travaux et les dates prévisionnelles d'intervention.

#### Modalités de la garantie : taux de recouvrement

A l'issue de chaque constat de couverture, les valeurs de recouvrement en deçà desquelles le titulaire devra réintervenir au titre de la garantie sont les suivantes pour les mélanges 2 et 3 :

- Un taux de recouvrement de 90 % avec dimension des pelades inférieure à 5 m².

NB : 	Est désigné sous le terme de pelade toute surface présentant un recouvrement en espèces semées inférieur à 25 %

## Travaux de parachèvement

D'une façon générale, le titulaire devra pendant cette période de parachèvement qui s'étend de la fin des plantations jusqu'au constat de reprise (en septembre qui suit) :

- le personnel qualifié,

- tout le matériel et tous les matériaux nécessaires aux travaux,

- tous les soins nécessaires pour maintenir en bon et parfait état la végétation et toutes les parties de l'ouvrage, conformément aux prescriptions du C.C.T.P. Chapitre II,

- la fourniture et la mise en œuvre des engrais, établissement d'un plan de fumure accompagné d'un programme prévisionnel d'intervention,

- la fourniture et mise en œuvre de produits phytosanitaires, suivant une procédure de mise en œuvre proposée par le titulaire comprenant la nature de l'intervention et le type de produit qu'elle compte employer,

- l'enlèvement et l'évacuation à la décharge (y compris droits) des produits de tontes, de taille, de fauche, feuilles mortes, végétaux morts et détritus divers.

- l'arrosage des végétaux si nécessaire.

La durée de la période est définie aux pièces administratives contractuelles du Marché.

### Parachèvement des prairies

Ces interventions consisteront en :

- le fauchage après la montée des graines de graminée

- les soins suivants conformément aux prescriptions du C.C.T.P. :

. Arrosage

. Semis de regarnissage.

## Travaux de confortement

D'une façon générale, l'entrepreneur devra pendant cette période de confortement de 1 an :

- le personnel qualifié,

- tout le matériel et tous les matériaux nécessaires aux travaux,

- tous les soins nécessaires pour maintenir en bon et parfait état la végétation et toutes les parties de l'ouvrage, conformément aux prescriptions du C.C.T.P.,

- la fourniture et la mise en œuvre des engrais, établissement d'un plan de fumure accompagné d'un programme prévisionnel d'intervention,

- l'enlèvement et l'évacuation à la décharge (y compris droits) des produits de tontes, de taille, de fauche, feuilles mortes, végétaux morts et détritus divers.

- l'arrosage des végétaux si nécessaire.

La durée de la période d'entretien est de 1 année telle que définie aux pièces administratives contractuelles du Marché.

### Confortement des prairies

Il est prévu un entretien par le titulaire et à ses frais jusqu'au 2ème constat de reprise des végétaux (1 an).

La surface prise en compte par les prestations décrites ci-dessous comprend l'intégralité des surfaces de prairies.

Les travaux précisés ci-après concernent l'entretien jusqu'au 2ème constat de reprise des végétaux ainsi que l'entretien pendant le délai de garantie qui sera de une (1) année à compter de la réception des travaux de parachèvement.

Ces interventions consisteront en :

- le fauchage deux (2) fois par an avec le matériel approprié (terrain plat ou en pente),

- le désherbage général,

- un apport d'engrais,

- le réensemencement et la réparation des parties mal venues,

- le nettoyage général du chantier effectué lors d'interventions d'entretien.

### Arrosage

Il sera effectué des arrosages autant que nécessaire des plantations durant le délai de garantie.

L'arrosage des plantations sera réalisé de manière à ce que le sol soit humecté sur une profondeur de trente à quarante centimètres sur la surface de la fouille.

### Engrais pour les plantations

Pour les zones ensemencées, il sera effectué un apport d'engrais NPK 16/08/20 à raison de 500 kilogrammes (cinq cents) par hectare chaque année.

Le titulaire veillera à ce que la répartition de l'engrais soit uniforme sur le pourtour de chaque plant. Il déposera, chaque soir, les sacs d'engrais vides qui auront été utilisés à un emplacement désigné par le Maître d'œuvre.

### Propreté du chantier

Pendant toute la durée de la garantie, c'est à dire quatre ans, le titulaire devra veiller en permanence à la propreté du chantier et procéder immédiatement au nettoyage prescrit par le Maître d'œuvre.

Si des matériaux (terre végétale, débris végétaux, engrais) sont répandus accidentellement sur les chaussées, le titulaire sera tenu de procéder, dans les moindres délais, aux balayages et nettoyages des lieux avec arrosage sous pression si besoin est.

Le nettoyage général du chantier (cf. description des travaux) comprend le ramassage des papiers gras, détritus et déchets qui dégradent l'environnement et leur évacuation aux décharges du titulaire.

### Réception définitive des travaux

La réception des travaux de plantation intervient par un constat établi au terme du délai de garantie, ce délai étant prolongé pour les végétaux remplacés.

# BATIMENT DE LONG

## cONSISTANCE DES TRAVAUX : Réhabilitation De l’annexe de la maison éclusière ET aménagement d’un local d’exploitation

Le bâtiment actuel est en mauvais état :

- Couverture dégradée

- Murs fissurés

- Remise actuelle sol en terre battue

- Absence de 3 fenêtres sur 3 baies

- Bureau actuel avec paroi et plafond détériorés

L’objectif du projet est de :

- Réhabiliter la couverture en ardoise

- Réparer et nettoyer les murs en brique

- Remplacer deux fenêtres et la porte à double vantaux

- Installer des fenêtres neuves

- Réaliser un dallage en béton dans la remise

- Créer un mur séparatif entre la remise et le local d’exploitation

- Aménager le local d’exploitation qui recevra l’armoire de commande des moteurs de l’écluse et l’armoire électrique du bâtiment

- Installer des sanitaires dans ce local

- Equiper le local d’exploitation en eau potable, en électricité et en téléphonie

- Mettre hors gel ce local

## DESCRIPTION ET POSITION DES OUVRAGES

### Démolitions – déposes

Ce prix s’applique à :

- Déposes intérieures (équipements électriques)

- Enlèvement des gravois présents sur le site pour évacuation

- Protection de tous les ouvrages existants conservés

- Dépose de bareaudage métallique scellés au devant des baies pour évacuation

- Reprise des vides en tableau et linteau par enduit de rebouchage adapté

#### Dépose de menuiseries extérieures bois

Travaux comprenant :

- dépose des menuiseries bois (fenêtres, volets bois et portail bois à deux vantaux à l’exception de la porte d’entrée du local) pour évacuation

- évacuation des gravois en centre de stockage agréé

- protection de tous les ouvrages existants conservés (porte)

- protection provisoire contre les intempéries par bâchage, entre les travaux de dépose et la mise en œuvre des nouvelles menuiseries

#### Dépose de couverture ardoises naturelles

Dépose complète d'une couverture en ardoises naturelles (ardoises, faîtages, zinguerie, volige, liteaux, solins suspendus en ciment contre les façades) pour évacuation.

- Tri et évacuation des gravois en centre de stockage agrée.

- Protection de tous les ouvrages existants conservés.

- Protection provisoire des têtes de murs par bâchage, pour éviter la détérioration de ceux-ci par les intempéries.

Prévision

Couverture du bâtiment, suivant indications sur plans de l'existant.

- Dépose des éléments de la charpente dégradés, (fermes, pannes, chevrons) pour évacuation.

- Reprise des murs au droit des parties démolies par brique et mortier.

- Évacuation des gravois en centre de stockage agrée.

- Protection de tous les ouvrages existants conservés.

Prévision

- Charpente bois du bâtiment selon constat sur place avec le Maitre d’œuvre.

#### Démolition de solivage bois

Travaux comprenant :

Dépose de solivage bois (plancher haut du bureau) compris tous ouvrages attenants (plancher bois, enduit en plafonds, isolation) pour évacuation.

- Reprise des murs et des parties démolies par brique et mortier de rebouchage adapté au support.

Sujétions particulières

- Évacuation des gravois en centre de stockage agrée.

- Protection de tous les ouvrages existants conservés.

Prévision : Solivage ou partie de solives présentes dans la zone au dessus du bureau existant.

#### Démolition mur à pan de bois

Travaux comprenant :

- Démolition d'un mur à pan de bois séparant le bureau et la remise et évacuation

Prévision : Démolition complète d’un appentis extérieur suivant indications sur plans projet.

#### Chainage de consolidation au dessus des zones fissurées

Travaux comprenant :

- Dépose des briques en partie haute fissurée des murs.

- Coffrage et coulage d'un chaînage BA en partie basse des murs de part et d’autre des fissures.

- Rebouchage soigné des trous et cavités.

#### Dépose en démolition des zones de maçonnerie de brique altérées

Maçonnerie de briques altérées

- Dépose en démolition de la maçonnerie de briques en refouillement sur l’épaisseur d’une brique selon appareillage : 12 et 24 cm y compris étaiement si nécessaire. Suivant plans à la suite de la vérification in situ en accord avec le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre. Evacuation des gravois

- Localisation : tous les murs en brique

- Reprise des maçonneries en briques y compris hourdage au mortier batard et rejointement à l’aide d’un mortier de chaux aérienne.

- Le titulaire devra également la protection des maçonneries et parements lors d’intempéries étant donné que les travaux sont réalisés à la chaux aérienne.

- Localisation : tous les murs en brique

#### Déjointoiement et rejointoiement de la totalité des maçonneries de briques :

- Dégradation des joints verticaux et horizontaux des maçonneries de briques, moellons ou pierre de taille des façades existantes sur une épaisseur de 3cm au minimum par moyen mécanique ou manuel (mise en œuvre à évaluer sur le site sur la base d’échantillons). Les joints dégradés ne devront pas présenter une épaisseur supérieure après réalisation de la dégradation des joints. Le rejointoiement sera réalisé à l’aide d’un mortier de chaux aérienne dont la composition sera établie et validée sur la base d’échantillons.

- Localisation : l’ensemble des façades

#### Hydro-gommage des maçonneries

- Hydro-Gommage des maçonneries à basse pression pour les parements de manière à réaliser un nettoyage des particules sales déposées sur la brique. La réalisation de ces travaux sera également soumise à la réalisation d’essais préalables.

Nettoyage du chantier :

- Le titulaire attributaire du présent lot devra réaliser le nettoyage du chantier à la suite de sa prestation et du repli de son matériel et de ses protections de chantier.

#### Percement d'un mur en brique et d’une chape béton pour passage de canalisation EU/EP

- Percement d'un mur en brique pour passage d'évacuation EU/EV et EP comprenant :

- Dépose des briques, démolition soignée de la chape y compris calfeutrement à l’aide d’un béton coffré après passage de la canalisation

- Évacuation des gravois en centre de stockage agrée.

- Protection de tous les ouvrages existants conservés.

Prévision

- Pour évacuation des EU - EV et EP

#### Percement d'un mur en brique pour pénétration de fourreaux

- Percement d'un mur en brique pour pénétration de fourreaux (AEP, électricité)

- Dépose des briques.

- Passage de fourreaux Ø 100 mm

- y compris calfeutrement à l'aide d'un béton coffré

Sujétions particulières

- Évacuation des gravois

- Protection de tous les ouvrages existants conservés.

- Le passage des canalisations

- Coordination avec travaux plomberies, électricité, courants faibles.

Prévision

- Pour pénétration des réseaux AEP, EDF

- Percement d’un mur en brique pour réservation coffret ERDF

#### Terrassement en déblai pour constitution du terre-plein du dallage de la remise

- Fouilles dans sol de toute nature y compris évacuation et protection de tous les ouvrages existants conservés

Prévision

- Pour fondation du dallage de la remise

#### Fondation du dallage

Remblaiement et dallage :

- Réalisation d’un dallage BA sur terre-plein pour la surface de la remise.

- Couche de fondation GNT 20/40 sur 20 cm d’épaisseur totale en couches successives et compactage entre chaque couche.

- Couche de fermeture de 5 cm d’épaisseur en 0/31.5 compris nivelage et compactage mécanique.

Corps de dallage :

- Film polyéthylène de 200 microns déroulé sur l'ensemble et relevé en périphérie. Forme de béton dosée suivant les exigences de la Norme, épaisseur suivant étude de structure, compris armatures et toutes sujétions.

- Finition surfacée lisse

Sujétions particulières

- Tous travaux accessoires pour réalisation des joints (dilatation, fractionnement, etc.) et finition en pied des murs en brique.

Prévision

- Pour réalisation dallage, suivant indications sur plans Architecte.

- Murs en séparatif en agglomérés de 20 cm compris raidisseurs et enduit ciment sur une face

#### Finitions

Dressement des tableaux

Avant pose de nouvelles menuiseries :

- Dressement des fonds de feuillures

Sujétions particulières

- Protection des ouvrages à conserver.

- Compris raccordement et étanchéité avec seuils et linteaux en brique.

Rejingots

Avant pose de nouvelles menuiseries :

- Façon d'un rejingot, compris toutes sujétions particulières.

- compris toutes sujétions de raccordement et d'étanchéité avec seuils et tableaux en brique.

Seuil

- Seuil en béton, avant pose nouveau portail bois à deux vantaux, en béton coffré, glacis au mortier hydrofugé. Finition bouchardée sur l'emmarchement.

- Compris façon de rejingot et raccordement aux tableaux.

- Calfeutrement des menuiseries extérieures à l'aide d'un mortier de ciment hydrofugé.

Sujétion particulière

- Nettoyage des menuiseries après coup.

Prévision

- Sur menuiseries extérieures, suivant indications sur plans.

Grilles d'entrée d'air en façade

#### Tranchées techniques extérieures

- Terrassement en tranchée dans sol de toute nature, pour la mise en place des fourreaux (AEP), canalisations (EU), tranchées communes, tranchées individuelles.

- Lit de sable en fond de fouilles.

- Remblaiement après coup, soigneusement compacté, en matériaux de carrière.

- Grillage avertisseur en polyéthylène.

Sujétions particulières.

- La pose en tranchée commune devra permettre l'écartement entre canalisations de natures différentes d'au moins 20 cm.

- Profondeur minimale des tranchées : 0.60 m hors voirie et 1.00 m sous voie carrossable.

- Fourniture et pose de 2 fourreaux aiguillé Ø 100 mm.

- Fourniture et mise en place du tuyau AEP à charge des travaux de plomberie.

- Évacuation des gravois.

Prévision

- Entre les bâtiments et le point de raccordement de chaque réseau, pour passage du tuyau AEP, et de l'alimentation en électricité.

#### Tranchées techniques sous dallage

- Terrassement en tranchée dans sol de toute nature, de largeur suffisante pour la mise en place des différents fourreaux, canalisations, etc…en tranchées communes, en tranchées individuelles.

- Lit de sable en fond de fouilles.

- Remblaiement après coup, soigneusement compacté, en matériaux de carrière.

- Grillage avertisseur en polyéthylène.

Sujétions particulières.

- La pose en tranchée commune devra permettre l'écartement entre canalisations de natures différentes d'au moins 20 cm.

- Fourniture et pose de 2 fourreaux aiguillé Ø 100 mm.

- Fourreaux sortant de 50 cm en plancher, formant attentes..

- Fourniture et mise en place du tuyau AEP à charge des travaux de plomberie.

- Évacuation des gravois

#### Regard EU-EV extérieur

- Terrassement dans sol de toute nature.

- En béton préfabriqué avec couvercle amovible, dimensions : 25 x 25.

- Remblayage après coup.

- Compris toutes sujétions particulières.

Prévision

- Regard EU-EV en sortie de bâtiment

#### Réseau enterre EU-EV passant en extérieur

- Terrassement en tranchée dans sol de toute nature.

- Lit de sable en fond de fouilles.

- Réseau en tuyau de polyvinyle de chez NICOLL, Ø en fonction du débit à évacuer.

- Façon de pente.

- Remblayage soigneusement compacté.

- Grillage avertisseur en polyéthylène.

- Bouchon de tringlage en sortie de bâtiment.

Sujétions particulières

- Évacuation des gravois

- Branchement sur regard EU-EV.

Prévision

- Réseau EU-EV passant en extérieur pour raccordement sur fosse septique

#### Réseau enterre EU-EV passant sous dallage

- Terrassement en tranchée dans sol de toute nature.

- Lit de sable en fond de fouilles.

- Réseau en tuyau de polyvinyle de chez NICOLL, Ø en fonction du débit à évacuer.

- Façon de pente.

- Remblayage soigneusement compacté.

- Grillage avertisseur en polyéthylène.

- Bouchon de tringlage en sortie de bâtiment.

Sujétions particulières

- Attentes dépassant du dallage

- Sorties à 1 m de la façade.

Prévision

- Réseau EU-EV passant sous dallage

## CHARPENTE BOIS

### Prescriptions techniques particulières

En complément des Prescriptions Techniques Générales, le titulaire a à sa charge :

- Les études d'exécution de ses ouvrages.

- La réception, avant de commencer ses travaux, des ouvrages de gros-œuvre afin de s'assurer que ceux-ci sont aptes à recevoir les travaux de charpente. Dans le cas contraire, aviser par écrit le Maître de l'œuvre.

- Toutes sujétions de fixation des ouvrages.

- Les dispositifs de sécurité.

#### Bois

Les bois employés pour la construction des charpentes sont des bois résineux, indigènes de Catégorie 2, qualité de sciage et conformes aux prescriptions des normes :

- NF.B 50-001 : "Bois, nomenclatures".

- NF.B 51-001 : "Caractéristiques technologiques et chimiques des bois".

- NF.B 51.002 : "Caractéristiques physiques et mécaniques des bois".

- NF.B 52.001 : "Règles d'utilisation du bois dans la construction, qualité des bois et contraintes admissibles".

- NF.B 53.100 : "Sciage des bois résineux, dimensions nominales"

- NF.P 21.202 : "Règles de calcul et d'exécution des assemblages".

- Les bois de charpente restant apparent seront de Catégorie 1.

- D'une manière générale, qu'il s'agisse de bois massifs, de matériaux dérivés du bois (contreplaqué et panneaux de particules), d'autre matériaux (métal, etc...), d'organes d'assemblage, de colles, la conformité aux normes visées dans le DTU 31.1 sera exigée. Traitements fongicide et insecticide, selon les normes en vigueur.

Humidité des bois

La résistance des bois de charpente et leur déformation sont essentiellement fonction de leur

- humidité et de la variation de celle-ci.

- L'humidité moyenne des bois déterminée conformément aux dispositions de la Norme AFNOR 51004 ne doit pas dépasser 22% lors de l'assemblage des fermes sans dépasser localement 25%.

- Les bois devront donc être " secs à l'air ", lors de la mise en œuvre, c'est à dire avoir une humidité "normale " voisine de 15 % (cf. NF B 51.002).

Protection

- La protection fongicide et insecticide des bois est réalisée au moyen de produits dont les caractéristiques sont au moins égales à celles exigées par la marque "CTB-F". Les bois scellés dans les maçonneries sont traités par produits bitumineux avant pose.

Panneaux contreplaqués

- Les panneaux contreplaqués doivent satisfaire aux spécifications des normes NF.B 54.161 , NF.B 54.171 et NF.B 172 et aux critères exigés par la qualité CTB.X.

Aciers

- Les aciers sont au moins de nuance Fe E 24.2, telle que définie dans la norme NF A 35.501.

Boulons, écrous et rondelles

Les articles de boulonnerie doivent être conformes aux spécifications de la norme NF.E 27.005 et à la norme NF.E 27.341 pour les boulons employés en charpente et NF.E 27.351 pour les boulons à tête bombée et collet carré, dits "JAPY".

Clous :

Les clous ou pointes à tige lisse doivent être conformes à la norme NF.E 27. 951.

#### Dessin d'exécution et réservations

Pendant la période de préparation de chantier, le titulaire doit soumettre au Maître d'œuvre, pour visa, documents et plans de détails de charpente précisant les ouvrages à réaliser par les autres corps d'état, tels que réservations, trémies, engravures, etc.

Après approbation ou demande de modification par le Maître d'œuvre, le titulaire transmet, un exemplaire à chacun des titulaires des autres corps d'état intéressés pour exécution.

## COUVERTURE ARDOISES

### Prescriptions techniques particulières

En complément des Prescriptions Techniques Générales, le titulaire du présent lot a à sa charge :

Les études d'exécution.

- La réception, avant de commencer ses travaux, des ouvrages de charpente afin de s'assurer que ceux-ci sont aptes à recevoir les travaux de couverture. Dans le cas contraire, aviser par écrit le Maître de l'œuvre.

- Toutes sujétions de fixation des ouvrages.

- Les dispositifs de sécurité.

#### Nature des matériaux

Supports

Les bois massifs de couverture doivent être secs à l'air et ne pas présenter de défauts susceptibles de réduire gravement leur résistance

Protection fongicide et insecticide des bois de couverture

La protection fongicide et insecticide des bois de couverture est réalisée au moyen de produits dont les caractéristiques sont au moins égales à celles exigées par la marque de qualité CTB.F.

Dispositif de fixation du support sur charpente bois

Les pointes peuvent être torsadées, crantées ou lisses. Dans ce dernier cas, elles doivent être conformes à la marque NF E 27.951.

Leur longueur doit être au moins égale à :

- Épaisseurs du support à fixer, en mm : e 15 < e > 15 2e

- Longueur de la pointe en mm : 2,5 e

Ardoises

Les caractéristiques physiques et mécaniques des ardoises doivent être conformes à la norme NF.P 32.301.

Dispositif de fixation des ardoises

La fixation des ardoises se fera par des crochets INOX , dimensions suivants exigences, qualité de crochets répondant aux normes en vigueur.

Clous à ardoises

Les clous à ardoises, dits à tête large, sont en acier galvanisé, tige cylindrique.

Bandes métalliques

Le zinc doit être conforme à la norme NF.A 55.201 " Plaques, feuilles et bobines de zinc ". Les bandes

façonnées, en ce qui concerne leur profil et leur développé, doivent répondre à la norme NF.P 34.402.

Ouvrage en zinc

Les caractéristique technique du zinc doivent répondre à la norme NFA 55.201 , NFA 55.211,NFP

30.101, NFP 30.201.

Panneaux de particules

Les panneaux de particules doivent satisfaire aux normes NF.B 54.100 "Définitions, Classification,

Désignation" et NF.B 54.110 caractéristiques dimensionnelles. Ils doivent, en outre, avoir des caractéristiques au moins égale à celles exigées par la marque CTB.H.

#### Dessins d'exécution et réservations

Le titulaire doit soumettre au Département, pour acceptation, sous quinze jours après réception de son ordre de service : documents et plans de détails de COUVERTURE précisant les ouvrages à réaliser par les autres corps d'état, tels que : engravures, emplacement et caractéristiques des taligots, douilles, éléments divers, etc.... et pour approbation ou demande de modification par la Maître de L'œuvre.

### Couverture en ardoises naturelles - classe A1 - S1 - T1

#### Couverture en ardoises naturelle de classe A1-S1-T1, conforme à la Norme EN 12326-1.

- Format : similaire à l’existant

- Pose aux crochets INOX teintés.

- Pose sur et y compris voliges en sapin du Nord traitées, dimensions suivant exigences.

- Le recouvrement et le crochet seront déterminés par le Couvreur en fonction de la pente et du degré d'exposition du site.

- Y compris sujétions particulières

- Crochets fixes d'arrimage rapide en toiture et suivant exigences du Coordinateur SPS (crochets teintés).

- Certificat à fournir.

- Coupes biaises.

- Les ardoises utilisées devront recevoir le marquage NF.

#### Sortie de ventilation de chute en zinc

Fourniture et pose de sortie de ventilation de chute par chapeau de ventilation en zinc., Ø 100 mm, compris collerette d'étanchéité et toutes sujétions particulières.

Sujétions particulières

- Coordination avec les travaux de plomberie pour le positionnement des ventilations de chute.

- Conforme à la Norme NF.

- Label TI.

- Teinte grise

#### Gouttière pendante en zinc avec crochets en fer galvanisé

Prévision : Evacuation des eaux pluviales

#### Crapaudine

Prévision : Evacuation des eaux pluviales

#### Descente E.P en zinc

Prévision : Evacuation des eaux pluviales

## MENUISERIES EXTERIEURES

### Prescriptions techniques particulières

#### Qualité des matériaux

Essence et qualité des bois

Les bois employés pour travaux de menuiserie seront sains et secs. Ils devront répondre aux exigences des normes en vigueur.

Quincaillerie

L'entrepreneur devra présenter sa proposition de base en conformité avec les marques et types prescrits.

La quincaillerie sera de première qualité et portera l'estampille S.N.F.Q.(Société Nationale Française de Quincaillerie).

Garnitures d'étanchéité

Les matériaux devront être titulaires d'un certificat de qualification A (arrêté du 10 janvier 1978): mastics extrudés, cordons préformés, bandes de mousse imprégnée. Les garnitures d'étanchéité devront comporter une protection qui sera enlevée après les opérations de peinture.

Exécution des ouvrages

Généralités sur l'exécution des ouvrages

Les travaux visés au présent corps d'état seront exécutés avec le plus grand soin, pour livrer des ouvrages en tout point irréprochables dont le titulaire garantit la robustesse, la bonne tenue et le parfait fonctionnement.

Les pièces de bois seront d'un seul tenant dans leur longueur ; au cas où il s'avérerait nécessaire qu'elles soient en plusieurs parties, elles seront exécutées de telle sorte que leur rigidité et leur durabilité soient identiques à celles des pièces d'un seul tenant.

Les parements apparents seront affleurés et poncés, les rives droites seront sans trace de sciage, flache, épaufrure, les abouts apparents étant dressés. Les bois devant rester bruts et apparents seront exempts de flaches. Les nœuds des bois devant être peints pourront être, si besoin est, bouchonnés avec des bouchons de même essence, collés en respectant le fil du bois. Les têtes de pointes tête d'homme et chevilles métalliques seront chassées sur une profondeur supérieure à 1mm sur les parements vus, les traces étant bouchées et rendues invisibles sur les bois devant rester apparents.

Il est interdit de dissimuler les défauts d'assemblage ou les défauts du bois, que ce soit au moyen de cales ou de mastic.

Assemblages

Les assemblages collés seront exécutés de telle sorte qu'aucun décollement ne puisse se produire dans le temps, par suite des variations dimensionnelles des bois, par retrait, par fendillement de la colle, par suite de l'action de l'humidité ou de l'eau. Les assemblages à tenons et mortaise seront parfaitement ajustés et maintenus à l'aide de chevilles en bois feuillu dur et sec ou en métal d'un modèle agréé.

Joints embrèves

Les joints embrevés par rainure et languette seront jointifs, le vide entre la languette et le fond de la rainure étant inférieur à 1,5mm. Les fausses languettes seront en bois feuillu dur.

Quincaillerie

Tous les articles de quincaillerie seront soumis au maître d'œuvre pour approbation avant tout approvisionnement auprès des fournisseurs.

Le titulaire devra vérifier que les produits prescrits sont conformes aux préconisations et limites d'utilisation garanties par le fabricant.

L'ensemble des menuiseries sera fourni et éventuellement posé avec toutes pattes à scellement, équerres et autres ferrures en nombre suffisant. Les entailles pour pose des ferrures auront la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des bois. L'emploi des fausses vis est formellement interdit, ainsi que l'enfoncement des vis ordinaires au marteau. Toutes les pièces mobiles des quincailleries seront, si besoin est, graissées et huilées avant pose.

A la réception, le titulaire remettra au Département ou à son représentant, trois clefs de chaque serrure mise en œuvre.

Protection des ouvrages

Protection contre les insectes et les moisissures

Toutes les pièces destinées à rester en contact avec la maçonnerie recevront, après fabrication, une couche de produit insecticide et fongicide, due par le titulaire du présent corps d'état.

Protection des pièces métalliques

Les éléments de quincaillerie, non soumis à mouvement et sujets à oxydation, recevront avant pose une couche de peinture au minium de plomb.

Stockage sur le chantier

Les différents ouvrages seront stockés sur le chantier dans un local ventilé, à l'abri des intempéries et placés de telle sorte que l'air puisse circuler entre les éléments.

Tous les frais relatifs à la mise aux conditions d'ambiance déterminées par le DTU sont à la charge du titulaire.

Impressions sur menuiseries extérieures en bois brut

Si les menuiseries extérieures ne sont pas pré-imprimées en usine, le titulaire du présent corps d'état appliquera sur toutes les menuiseries extérieures en bois brut une couche d'impression contre les risques d'humidité, avant pose de la quincaillerie et mise en place des ouvrages. Cette impression sera de nature et de facture compatibles avec la peinture définitive.

Nettoyage

Le titulaire devra balayer les locaux et enlever tous les débris, déchets et copeaux provenant de l'exécution de ses travaux.

### Fenêtres bois à la française – porte extérieure existante

#### Révision de la porte extérieure  existante en bois

Révision du bloc porte bois :

Comprenant

- Dépose l’ouvrant

- Rabotage au besoin

- Mise en jeu

- Graissage des mécanismes

- Vérification des serrures

- Remplacement des pièces défectueuses

Localisation : porte existante en façade Nord

#### Fourniture et pose de fenêtres en bois, a la française isolantes neuves

Fourniture et pose, scellement-calfeutrement de fenêtres isolantes neuves à la française

- Essence de l'ouvrant et du dormant :

bois exotique dur

- Dormant :

épaisseur 50mm minimum

étanchéité périphérique par joint à lèvres en élastomère

- Ouvrant :

épaisseur 45mm minimum

jet d'eau en bois dur

- Vitrage en fourniture et pose :

vitrage isolant ITR ép.24 mm

- Ferrage :

par paumelles cadmiées

- Garniture :

poignée de crémone intérieure seulement

- Finition :

une couche d'impression

- Performances requises :

classement : A3-E3-V2 minimum

Scellement dans le gros oeuvre

Localisation : 4 fenêtres à 2 vantaux et 1 fenêtre sanitaire à 1 vantail

#### Volets battants en bois neufs

Fourniture et mise en fonction de volets battants

Essence : bois exotique dur

Localisation : pour les 5 fenêtres

Ferrage : Pentures boulonnées,  gonds, butées hautes et basses à sceller, arrêts marseillais à sceller, condamnation par espagnolette plate

#### Porte a deux vantaux

Une porte bois à deux vantaux, ouvrant à la française vers l’extérieur avec serrure de sécurité sur vantail principal et système de fermeture deux points, crémone (haut et bas) pour le vantail secondaire

Ferrage : penture, et gonds

## CLOISON SECHES – PLATRERIE – ISOLATION

### Prescriptions techniques particulières

- La déshumidification du chantier pour ses travaux si nécessaire.

- La mise en œuvre de toutes les huisseries bois dans les cloisons sèches suivant les instructions des travaux de menuiserie bois.

- Toutes sujétions d'incorporation d'éléments divers dans les cloisons suivant exigences des travaux.

- L'ensemble des fixations pour les liaisons sur les structures bois, métalliques et béton.

- Les finitions et raccords après passages des autres corps d'état.

- Les incorporations des descentes de fileries des travaux d’électricité et de courants faibles.

- Les pièces métalliques ou bois et renforts nécessaires pour les fixations d'ouvrages des autres corps d'état.

- L'implantation des cloisons de doublage, des gaines et des plafonds.

#### Dessins d'exécution et réservations

- Le titulaire doit soumettre au Département, pour acceptation, sous quinze jours après réception de son ordre de service : documents et plans de détails précisant les ouvrages à réaliser par les autres corps d'état, tels que : engravures, emplacement et caractéristiques des taligots, douilles, éléments divers, etc....

### Nature des matériaux

#### Carreau de plâtre

Les carreaux de plâtre utilisés doivent répondre aux spécifications de la norme NF.P 72.301.

Matériau de joint et raccord pour carreau de plâtre

Le matériau de liaison des carreaux entre eux doit être une colle dont l'aptitude à cet emploi a été sanctionnée par un avis technique.

Le matériau de liaison pour raccord avec le gros-œuvre et l es huisseries peut être :

- Soit une colle spéciale pour bourrage dont l'aptitude à cet emploi a été sanctionné par un avis technique.

- Soit la colle précédente ou un mélange de plâtre PFC conforme à la norme NF B 12.301 et de colle si cette dernière est apte à un tel mélange.

#### Plaques de parement de plâtre

Les plaques de parement de plâtre utilisées doivent répondre aux spécifications de la norme NF.P 72.302.

Complexes d'isolation thermique à plaques de parement en plâtre

Les complexes d'isolation thermique à plaques de parement en plâtre, doivent faire l'objet d'un avis technique et faire l'objet d'une certification ACERMI.

Fixation pour plaque de parement plâtre

La fixation des plaques de parement en plâtre sur l'ossature bois est assurée par des vis autoperceuses tête "trompette". La longueur de la vis doit correspondre à l'épaisseur totale à visser augmentée de 20 mm.

Matériau de collage de joint et raccord pour plaque de parement plâtre

Le matériau de collage des complexes d'isolation thermique à plaques de parement en plâtre doit être un mortier adhésif dont l'aptitude à cet emploi a été sanctionnée par un avis technique.

Le matériau pour joint et raccord peut être :

- soit un enduit en poudre à pose rapide.

- soit un enduit en pâte.

L'aptitude de ces enduits à cet emploi doit avoir été sanctionnée par un avis technique.

#### Cloison de doublage

Cloison de doublage composées de :

Ossature

- Ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé de 90 mm de largeur.

- Entraxe, montants simples ou doubles suivant la résistance mécanique à obtenir.

Parements

- Parement plaque de plâtre sur 1 face dont :

- 1 BA 13 standard en surface courante.

-  1 BA 13 H1 pour passage dans pièces humides.

#### Isolation

- Intégration en âme des ossatures d'une isolation par panneaux de laine minérale de 100 mm roulé revêtu d'un papier kraft bitumé formant pare-vapeur.

- Les joints seront traités suivant une technique à faire valider par la maitrise d’œuvre

- La mise en œuvre sera conforme à l'avis technique et aux recommandations du fabricant.

Sujétions particulières

- Compris habillage des ébrasements, appuis et linteau de baie par plaque de BA 13 standard, sur fourrure en acier galvanisé avec un complément d'isolation, suivant exigence thermique.

Prévision

Doublage des murs extérieurs et intérieurs du bureau.

#### Cloison de distribution en plaques de plâtre sur ossature métallique 72/48 mm - isolation 45 mm

Cloison de distribution  composée de :

Ossature

- Ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé de 48 mm de largeur.

- Entraxe, montants simples ou doubles suivant la résistance mécanique à obtenir.

Parement plaque de plâtre sur chaque faces dont :

- 1 BA 13 standard en surface courante.

- 1 BA 13 H1 pour passage dans pièces humides.

Isolation

- Isolation en distribution par Laine de verre de 45 mm d'épaisseur, insérée dans les ossatures métalliques des cloisons de distribution. Le P.A.R. sera en appui sur chacune de ses faces directement sur les plaques de plâtre.

Finitions

- Traitement des joints par application manuelle de bandes d'armatures en papier fort microperforé. (Application à exécuter en 3 opérations).

- Traitement des angles par application manuelle de bandes d'armatures avec renfort métallique. (Application à exécuter en 3 opérations).

- La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.42 et aux recommandations du fabricant.

Sujétions particulières

- La pose des huisseries de porte et bâtis de placards est à la charge du présent lot.

- Protection en pied de cloisons passant dans les pièces humides et dans les locaux recevant une chape.

Prévision

- Cloisons des sanitaires

#### Plafond droit en plaques de plâtre sur ossature métallique

Réalisation d'un plafond droit en plaque de plâtre sur ossature métallique constitués de la façon suivante :

Ossature

- Ossature primaire spéciale feu en acier galvanisé 75/100ième, implantée à 1,20 m maximum d'entraxe, fixée au support par l'intermédiaire de suspentes adaptées disposées tous les 1,60 m maximum.

- Ossature secondaire réalisée par profilés en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10ième fixés par clipsage sur l'ossature primaire au pas de 0,50 m.

Parement

- Parement 1 plaque de BA 13 standard.

Finitions

- Traitement des joints par application manuelle de bandes d'armatures en papier fort microperforé. (Application à exécuter en 3 opérations).

- La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.232 et aux recommandations du fabricant.

Sujétions particulières : Coordination avec les travaux de charpente et avec les lots techniques pour intégrations diverses.

Prévision :Plafond droit du bureau et sanitaire.

## MENUISERIES INTERIEURES BOIS

### Prescriptions techniques particulières

En complément des Prescriptions Techniques Générales, le titulaire du présent lot a à sa charge :

- La réception, avant de commencer ses travaux, des ouvrages de gros œuvre afin de s'assurer que ceux-ci sont aptes à recevoir les travaux de menuiserie bois. Dans le cas contraire, aviser par écrit le Maitre de l'Œuvre.

- L'implantation des huisseries et bâtis.

- Les scellements, garnissages et raccords dans le même matériau que celui composant le support.

- La mise en état hygrométrique des locaux, par la mise en service d'un chauffage et/ou d'un déshumidificateur, afin de permettre l'exécution de ses travaux

- Le réglage et l'ajustage, après travaux de peinture, des menuiseries aux jeux prescrits.

- La protection de ses ouvrages contre les dégradations, pendant toute la durée du chantier.

#### Nature des matériaux

Bois

Les bois mis en œuvre devront répondre aux répondre aux caractéristiques suivantes :

- être de première qualité pour la menuiserie, être de droit fil, sains purgés d'aubier, exempts de roulures, gélivures, pourritures, échauffements, fentes, nœuds vicieux ou autres défauts.

- les bois employés seront des bois secs à l'air, leur degré d'humidité devra être au-dessous de 13% suivant norme.

- les menuiseries ne devront présenter aucun retrait après la mise en fonctionnement de l'installation de chauffage.

- les contreplaqués ne devront avoir aucun défaut apparent tel qu'il est indiqué à la Norme F.B. 5004.

- les menuiseries en bois résineux seront en sapin blanc, catégorie menuiseries.

- les ouvrages en bois exotiques seront des meilleures provenances.

Qualité des menuiseries intérieures

- sapin du nord : de qualité menuiserie à peindre, comportant des faces peintes de classe B et des faces cachées de classe C - Provenance : Suède, Norvège, Finlande, en règle générale au-dessus du 57ième parallèle.

- contreplaque a peindre : Okoumé comportant un parement de classe B et un contre-parement de classe C.

- panneaux de particules : A peindre ou à revêtir,  qualité CTBH pour les parties pouvant être en contact avec l'humidité et ignifugés suivant règles de sécurité à respecter.

Protection

- La protection fongicide et insecticide des bois est réalisée par trempage amélioré avec produits non délavables, homologués à la marque CTB.F.

Section des bois

- Les sections prescrites par les Normes Française sont des minima imposés. Le tituliare du présent lot devra calculer la section des éléments à mettre en œuvre suivant leur importance et leur destination.

Huisseries métalliques

- Les huisseries métalliques mises en œuvre recevront une protection par trempage en usine dans un bain de chromate de zinc avec séchage au four.

Les huisseries sont munies des éléments de fixation aux cloisons adaptées à celles-ci. Elles comporteront au moins un point susceptible de recevoir, par vis et écrou en laiton le conducteur de la mise à la terre

Quincaillerie

- Tous les articles de quincaillerie seront de première qualité et porteront obligatoirement le label de qualité NF-SNFQ.

Serrures

- Toutes les serrures respecteront les normes de qualité exigées par l'A.F.N.O.R. pour le label NF.Q dont elles porteront l'estampille.

#### Dessins d'exécution et réservations

- Le titulaire doit soumettre, pour acceptation, au Maître de l'œuvre, sous quinze jours après réception de son ordre de service, documents et plans de détails de MENUISERIES BOIS,

### Description et position des ouvrages

#### Bloc-porte

Fourniture et pose d'un  bloc-porte 1 vantail - 1 vantail, bec de cane a condamnation comprenant :

- Huisserie en sapin du Nord toute largeur suivant distribution environnante.

- Vantail bois à âme alvéolaire, faces prépeintes.

- Paumelles en acier zingué bichromatée de 140 (unités suivant dimensionnement).

- Serrure à l arder, bouts ronds avec gâche, bec de cane à condamnation

- Béquillage sur plaque de propreté compris accessoires de pose et de finition.

- Champlat en sapin du Nord de 35 x 10 à bords rond.

- Butées insonorisantes autocollantes en fond de feuillure.

Sujétions particulières

- Les quincailleries seront de première qualité et les serrures seront certifiées à la marque NF

- Coffres à larder série axe 40 conformes à la NF P N°26.414 et NF P 26.301.

- Huisserie posée par le lot CLOISONS SECHES pour les bloc-portes situés dans les distributions à parement plaque de plâtre.

- Ensemble destiné à être peint.

Prévision : Bloc-porte donnant sur les WC.

## REVETEMENT DES SOLS - FAIENCE

### Prescriptions techniques particulières

En complément des Prescriptions Techniques Générales, le titulaire du présent lot a à sa charge :

- La réception, avant de commencer ses travaux, des ouvrages de gros œuvre et notamment des supports, afin de s'assurer que ceux-ci sont aptes à recevoir les travaux de revêtements de sols.

- Le constat du tracé du trait de niveau qui permet de déterminer les arases des sols finis.

- Avant exécution des chapes pour les revêtements collés, la fourniture et pose de bandes polyéthylène à la périphérie des pièces, afin de supprimer les remontées d'humidité dans les parois.

- La mise en état hygrométrique des parois et des pièces par la mise en service d'un chauffage, afin d'exécuter ses travaux selon les dispositions du DTU 55.

- Avant la pose des revêtements collés et après nettoyage des sols, l'application d'un enduit de lissage ou de ragréage dont la qualité au poinçonnement sera en rapport avec le revêtement de finition.

- Les raccords après le passage des différents corps d'état.

- Le nettoyage des revêtements scellés et faïence, avant réception.

- Les dispositifs d'interdiction d'accès des pièces pendant la durée des travaux.

- Les plans de calpinage.

- Conformité des supports et des revêtements suivant exigences des DTU 20 et DTU 52.

- Quelque soit les produits retenus, les marques utilisées et les gammes seront présentées à l'Architecte avant toute commande.

### Description des ouvrages

#### Revêtement sol - Grés cérame

Surface courante

- Revêtement grès cérame.

- Dimensions : 30 x 30 cm.

- Coloris : Coloris au choix dans la gamme.

- Finition : Mat.

- Classement : U4 P4.

- Pose collée sur chape ciment.

Sujétions particulières

- Nettoyage et tous travaux pour mise en service.

- Les joints seront parfaitement alignés et rectilignes.

- Les découpes seront judicieusement réparties et nettes.

- Jointoiement résistant au nettoyage.

- Réalisation conforme au DTU 52.1.

- Toutes sujétions et profilés divers pour joints de fractionnement et/ou de rupture.

Prévision : Sols bureau et sanitaires

Plinthes droite : Plinthes droites de 30 x 10 cm en éléments spéciaux de même nature.

Prévision :En pourtour du bureau et des sanitaires

#### Revêtement mural grés émaille

Surface courante

- Revêtement grès émaillé

- Dimensions : 20 x 20 cm.

- Coloris : au choix dans la gamme.

- Finition : Mat.

- Pose collée sur supports béton/ciment ou plâtre et assimilés suivant localisations.

Sujétions particulières

- Finition de tous les angles saillants par profilé en quart de rond.

- Les joints seront parfaitement alignés et rectilignes.

- Les découpes seront judicieusement réparties et nettes.

- Jointoiement.

- Réalisation conforme au DTU 52.1.

Prévision :En sanitaires, derrière les équipements sanitaires, sur 60 cm au dessus du lave mains.

## PEINTURE

### Prescriptions techniques particulières

En complément des Prescriptions Techniques Générales, le titulaire du présent lot a à sa charge :

- La réception, avant de commencer ses travaux, des supports, afin de s'assurer que ceux-ci sont aptes à recevoir les travaux de mise en peinture.

- La mise en état hygrométrique des locaux et des parois, par la mise en service d'un chauffage, afin de permettre l'exécution de ses travaux, selon les dispositions du DTU 59.1.

- Les raccords de peinture après passage des divers corps d'état.

- Le nettoyage intérieur général avant réception: ce travail comprend le parachèvement des nettoyages exécutés par les divers corps d'état, tels que : faïences, revêtements des sols collés, appareils sanitaires, vitrerie, etc...

- Le titulaire devra, après terminaison des travaux de peinture, la vérification et la remise en état de fonctionnement des éléments de quincaillerie. Il devra également le pelage des joints mis en place dans les portes isophoniques et les portes coupe-feu.

- Quelque soit les produits retenus, les marques utilisées et les gammes seront présentées à l'Architecte avant toute commande.

#### Nature des matériaux

Matériaux

Tous les produits employés sont neufs et de première qualité. Ils sont conformes aux spécifications du DTU. Il n'est pas toléré d'addition de W.S. dans les peintures destinées aux extérieurs. Les produits sont choisis dans la classe des produits de marque et de réputation solidement établie.

Ils proviennent de firmes à faire agréer par le Maître d'Œuvre.

L'utilisation de ces produits implique leur application suivant les conseils et sous surveillance des fabricants de peinture, ceux-ci engageant de ce fait, leur pleine et entière responsabilité.

Échantillons

Le titulaire prépare à ses frais et sur indications du Maître d'Œuvre, des échantillons en nombre suffisant pour permettre d'apprécier les teintes définitives.

Le ton de ces surfaces témoins est identique à celui des échantillons choisis. Il y a autant de surfaces

témoins à réaliser que de groupes de travaux différents, de produits différents utilisés, de matériaux à

couvrir.

Les teintes et tons adoptés par le Maître d'Œuvre imposent l'emploi de couleurs fines, mélangées au

blanc et employées pures, et ce, sans supplément qu'elle que soit la peinture ou l'émulsion prévue.

#### Condition d'exécution

Subjectiles

Le titulaire devra prendre plus particulièrement connaissance du descriptif des travaux :

- Gros œuvre

- Charpente bois

- Cloisons sèches - plâtrerie - isolation

- Menuiserie bois

Afin d'estimer très exactement :

- la nature des supports.

- les réactions chimiques éventuelles.

- les couches primaires déjà prévues.

- les travaux préparatoires complémentaires à prévoir.

- l'ordre d'intervention de ses travaux par rapport aux autres corps d'état.

Il devra particulièrement apprécier l'aspect des parois en fonction des tolérances admises.

Ayant constaté l'aspect des supports, tant du point de vue surfaces, ajustement planéité, il devra signaler toutes imperfections à l'Architecte et en demander les rectifications. Sans réserves de sa part, il est censé les accepter et toute réclamation ne sera plus admise.

Il sera ainsi responsable des conséquences que l'état des supports pourrait avoir sur la tenue et l'aspect des peintures et revêtements.

Raccords

Le titulaire devra tous les raccords de peinture sur les menuiseries, après coup exécution des réglages éventuels, sur toutes les canalisations et accessoires métalliques de plomberie, après les derniers essais de mise en service.

Nettoyage

Le titulaire devra un nettoyage complet des locaux à peindre, après tous travaux étant entendu que les dits locaux lui seront livrés débarrassés de tous déchets et gravois par les corps d'état précédents.

### Description des travaux

#### Travaux extérieurs

Peinture finition brillante sur bois prépeint ou peint

Préparation

- Pour supports anciens : grattage, lessivage, rinçage, rebouchage, impression et ponçage

- Pour supports neufs : brossage

Finition courante

- Application de 2 couches de peinture brillante

Prévision

- Sur porte d’entrée, porte à 2 vantaux, fenêtres

#### Travaux intérieurs

Peinture finition satinée sur bois prépeint

Préparation

- Brossage.

Finition courante

- 2 couches de peinture acrylique satinée.

Prévision

- Sur façades de la porte des sanitaires.

Peinture finition satinée sur bois massifs

Préparation

- Brossage, ponçage, époussetage.

- 1 couche d'Impression.

- Rebouchage.

- Ponçage.

Finition courante

- 2 couches de peinture acrylique satinée.

Prévision

- Sur façades intérieures des fenêtres de la porte d’entrée et de la porte à deux vantaux.

Peinture finition satinée sur P.V.C.

Préparation

- Dégraissage soigné,

- 1 couche d'accrochage primaire.

Finition

- 2 couches de peinture laque acrylique satinée.

Prévision

- Sur évacuation apparente EV-E

Peinture finition satinée sur métaux non ferreux

Préparation

- Dégraissage soigné,

- 1 couche d'accrochage primaire.

Finition

- 2 couches de peinture laque acrylique satinée.

Prévision

- Sur canalisations apparentes de plomberie.

Peinture finition satinée sur murs

Préparation suivant support béton ou plâtre et assimilés :

- Égrenage, enduit, rebouchage, ponçage, etc.

- Impression.

Finition courante

- 2 couches de peinture acrylique satinée.

Prévision : Sur mur

Peinture finition mate en plafonds

Préparation suivant support béton ou plâtre et assimilés :

- Égrenage, enduit, rebouchage, ponçage, etc.

- Impression.

Finition courante

- 2 couches de peinture acrylique mate.

Prévision

- Sur plafond bureau et sanitaires

Nettoyage du chantier

Nettoyage du chantier avant réception comprenant :

- Vitrage des menuiseries intérieures et extérieures.

- Tous profilés des menuiseries tant en extérieur qu'en intérieur.

- Tous les appareils sanitaires, de chauffage et électriques.

- Tous les sols carrelés.

- Tous les travaux de faïences.

- etc.

Prévision

- Pour livraison du bâtiment.

## ELECTRICITE – COURANT FAIBLES

### Prescriptions TECHNIQUES PARTICULIERES

Documents à fournir avant début des travaux :

- Plans d’exécution de détail et de fabrication avec réservation nécessaires aux Corps d’Etat.

- Notices et caractéristiques des matériels et matériaux proposés.

- Schémas de principe des installations proposées.

- Références et adresses des fournisseurs.

- Plan d'implantation des appareillages.

- Plans et schémas de la distribution intérieure comportant l'indication de l'équipement des tableaux électriques, des sections de conducteurs, de leur nature, et de leur mode de pose, etc...

- Echantillons des matériels et matériaux.

- Bilan de puissance électrique

- Schémas unifilaires des armoires.

- Calculs d'éclairement des locaux.

Eléments à fournir en fin de travaux :

- Plans de récolement mis à jour

- Etiquettes sur chaque appareil.

- Notices techniques détaillées du matériel installé.

- Guides de conduite et d'entretien.

Bureau de contrôle

En dehors des réunions normales prévues en cours de chantier et pour les opérations de réception, l'entrepreneur adjudicataire doit se faire représenter par un technicien qualifié aux rendez-vous des Organismes de Contrôle et de Sécurité.

Exécution des travaux

Dans le cas d'appareils fixés sur des cloisons légères (plaques de plâtre, …), le présent lot doit fournir au lot Cloisons tous les renforts nécessaires à incorporer dans l'ossature de cloisons pour garantir la bonne tenue des appareils.

Protection des ouvrages

Il est rappelé que l'entrepreneur doit assurer lui-même la protection des matériaux approvisionnés et des ouvrages en place de son lot contre toutes dégradations ou vols pendant toute la durée des travaux, et ce, jusqu'à la réception sans réserve.

Plans de réservations :

Dans toutes les zones, le présent lot réalise ses plans de réservations pendant la période de préparation et les soumet à l'accord de la Maîtrise d'œuvre.

Le présent lot doit prendre en compte les incidences découlant des plans des autres Corps d'Etat et modifier sa prestation en conséquence.

Le titulaire doit s'assurer que le passage des canalisations n'est pas susceptible de gêner celui des canalisations autres que celles concernant son propre lot, et en particulier, que les prescriptions de la publication C 15-100, concernant l'indépendance des canalisations sont bien respectées.

Dans les ouvrages existants

Le présent lot doit tous les percements relatifs à ses interventions.

Le calfeutrement des percements est effectué par le présent lot conformément aux règles de l’art, aux prescriptions acoustiques, en respectant les degrés coupe-feu, pare-flamme et stabilité au feu des éléments traversés et sans nuire à leur résistance ou à leur aspect final.

Le titulaire a, à sa charge, le calfeutrement entre les éléments du Gros œuvre traversés et ses propres ouvrages.

Qualité de conception et mise en œuvre

Régime du neutre

Les installations électriques seront alimentées depuis le tarif jaune de l’établissement et  sont basées sur le régime de neutre TT.

Courant distribué

Le courant est disponible à partir tarif bleu EDF installé.

Chutes de tension

Les chutes de tension entre l'origine des travaux et l'utilisation doivent être inférieures:

- à 5% pour la force

- à 3% pour l'éclairage

- Règles EDF.

Niveaux d'éclairement

Les niveaux d'éclairement moyens en service à respecter sont les suivants:

- Sanitaires . 300 lux

- Salle : 300 lux

Risques des locaux

- Sanitaires . IP43 IK07

- Salle : IP20 IK07

Tension limite conventionnelle

- Volume 0, 1, 2, 3 suivant NFC 15100

Repérage

Le titulaire doit fournir un schéma général des installations avec nomenclature et repères de tous les appareils et circuits.

Chaque armoire électrique doit comporter un schéma avec repérage des borniers. Chaque appareil doit être muni d'une étiquette en dilophane gravé portant le même repère que sur le schéma général

Appareils

Les appareils définis dans la solution de base ou les variantes devront obligatoirement avoir le label NF USE et correspondre aux indices de protection suivant les risques encours dans les différents locaux.

Contrôle - essais

En cours et à la fin des travaux, le titulaire doit procéder aux vérifications de conformité suivantes

- Aux normes et règlements en vigueur.

Avant la réception, le contrôle des installations électriques doit être effectué par un bureau de contrôle  aux frais de l'entreprise du présent lot.

Le titulaire procède sous sa responsabilité et à ses frais, aux essais et mesures suivants :

- Mesure de l'isolement des circuits

- Mesure des tensions en charge à 100%

- Mesure de la résistance de terre

- Vérification de l'équilibre des phases

- Contrôle des organes de protection

- Mesure des échauffements et chutes de tension en charge

- Tests de câblages téléphone

Réception de l'installation

- La réception est subordonnée à un examen technique de l'installation et aux essais par un représentant du Département, en présence de l'Architecte et de l'Installateur chargé des travaux.

La réception comporte :

- La vérification contradictoire du parfait achèvement des travaux et de la conformité des installations réalisées.

- Les essais de l'installation, conformément aux règles générales et à la liste des contrôles et essais

Documents à fournir pour la réception des travaux

- Un procès-verbal des mesures et essais

- Un schéma de distribution sur lequel apparaissent les sections des câbles, les nombres de conducteurs, les calibres des appareils.

- Le plan d'implantation des appareils d'éclairage et des boîtes de dérivation.

- Le plan d'implantation coté du réseau de terre.

- Les plans d'installation et schémas de filerie des tableaux.

- Le jeu de tirages des installations réalisées.

- Guides de conduite et d'entretien, en 3 exemplaires.

- Feuille de test du câblage téléphone

### Description des travaux

#### Dépose – tableau de chantier

Prévoir la dépose de toutes les anciennes installations courants forts et courants faibles de tous les locaux concernés par la restructuration

Origine des installations

- Le comptage tarif bleu constitue l'origine des installations électriques.

Prestations EDF

- Mise en place d’un tarif bleu .

Prestations entreprise

- Prévoir fourniture pose et raccordement d’un disjoncteur type DB 90 500mA.

Tableau de chantier

- Fourniture et la pose de 1 tableau de chantier réglementaire qui servira aux besoins électriques de chaque entreprise et jusqu'à la mise sous tension.

#### Circuit de terre

- Prise de terre générale des bâtiments

- Prévoir la reprise du circuit de terre existant avec le cas échéant création d’un puits de terre.  La valeur de la prise de terre doit être inférieure à 10 Ohms, et le résultat de la mesure doit être affiché sur étiquette dilophane gravée, placée à proximité du sectionneur de terre.

- Prévoir la mise en place d’une prise de terre à l'aplomb de l’armoire électrique avec une barrette de mesure uniquement démontable à l'aide d'un outil.

#### Liaisons équipotentielles

Toutes les masses susceptibles d'être mises accidentellement sous tension doivent être réunies entre elles par des liaisons équipotentielles.

Sont réunis au circuit de terre les points suivants:

- Le conducteur principal de protection.

- La canalisation principale d'eau.

- Les éléments métalliques accessibles de la construction

- Les chemins de câbles métalliques.

- Les éléments métalliques d'autres canalisations de toute nature.

- Le tableau de comptage.

#### Tableaux de distribution

Généralités

Utilisation du régime de neutre TT. La sélectivité verticale est totale.

L'armoire électrique doit être réalisée à partir d'une enveloppe modulaire IP 217 minimum avec

porte fermant à clé.

La rigidité de l'enveloppe doit être suffisante pour résister à toutes les contraintes dynamiques et thermiques pouvant résulter d'un court-circuit, ainsi qu'aux chocs et percussions dus au fonctionnement normal de l'appareillage.

Elle comporte en façade avant une ou plusieurs portes avec joint d'étanchéité et paumelles invisibles, fermant par crémone et clé.

Une poche à plans largement dimensionnée est prévue à l'intérieur de la porte.

Tout le matériel doit être installé sur châssis en fer profilé DIN et être facilement accessible par la face avant de l'armoire, en vue de sa fixation, son raccordement, son entretien et éventuellement son remplacement.

Tout l'appareillage intérieur est obligatoirement alimenté par le haut. Aucun pont ne devant exister d'appareil en appareil, la distribution est réalisée par un jeu de barres de distribution en cuivre, montées sur support.

Chaque appareil est repéré par une étiquette gravée en plastique, indiquant l'utilisation et le repérage conformément au schéma; le repérage indique en clair le nom des locaux ou des appareils alimentés.

L'accessibilité des goulottes et du câblage doit pouvoir s'effectuer de la face avant de l'armoire.

L'identification des circuits principaux (liaisons d'énergie) est conforme aux normes en vigueur :

. "BLEU" pour le neutre

. "VERT/JAUNE" pour la terre

. Toutes couleurs pour les phases, sauf Bleu, Gris, Vert Jaune ou double couleur.

Entre deux connexions, aucune épissure, soudure, barrette de connexions (domino) n'est admise

sur les conducteurs, qu'ils appartiennent à des circuits principaux, auxiliaires ou de protection.

Toutes les extrémités des câbles souples sont munies de cosses serties à la pince.

Tous les conducteurs doivent être numérotés. Ils portent à chaque extrémité un porte-étiquette en

matière plastique, les repères correspondent aux plans et schémas

d'exécution.

Les câbles extérieurs ne doivent pas aboutir directement sur les appareils. Le raccordement est

effectué sur un jeu de barres intermédiaires, facilement accessibles pour les fortes sections.

Il doit être possible d'effectuer aisément des mesures, au moyen d'une pince ampère métrique, sur

les câbles de puissance.

Les câbles doivent être protégés contre les risques de détérioration de l'isolant au niveau de la

pénétration dans l'armoire. Les entrées de câbles sont réalisées par presse-étoupe, brides ou

similaires. En aucun cas, la pénétration des canalisations ne doit être exécutée par une découpe

dans le panneau arrière. Seuls, seront retenus les arrivées ou départs par le dessous ou le

dessus.

Sur toute la longueur, une barre en cuivre est installée pour la mise à la terre de l'ensemble et le

raccordement des différents départs, en aucun cas il n'est accepté de regroupement sur une seule

borne de plusieurs conducteurs de terre.

Une bonne ventilation doit éviter toute élévation anormale de température à l'intérieur.

Les différents appareillages et principalement les disjoncteurs doivent être équipés de capots

cache bornes.

Elle comporte convenablement réparti un emplacement de réserve égal au minimum à 30% de l'espace occupé.

L'armoire est fixée solidement au mur sur fers profilés et scellés. Dans tous les cas, la hauteur par rapport au sol est telle que l'appareillage de commande et de signalisation soit accessible à hauteur d'homme, sans interposition d'échelle, de marchepied, etc...

Les dispositifs de protection doivent avoir un pouvoir de coupure au moins égal à l'intensité maximale du courant de court-circuit correspondant à leur position définitive dans l'installation. Ils sont déterminés en fonction des tableaux de filiation des constructeurs.

Toutes les dispositions devront être prises pour que le bon fonctionnement des différents dispositifs électriques ne soit pas influencé par des perturbations électromagnétiques (fonctionnement des organes de puissance) ou mécaniques (vibration).

En particulier, les câbles de liaison des organes de régulation, mêmes si ils sont blindés, n'emprunteront pas les conduits des câbles de puissance, et ne sont pas placés au voisinage et

parallèlement à ceux-ci.

La protection des différents circuits est assurée par des disjoncteurs modulaires courbe C et courbe D pour les disjoncteurs protégeant les appareils à fort courant d'appel et un pouvoir de coupure à définir en fonction du tableau de filiation du constructeur.

Les télérupteurs sont modulaires et calibrés pour une intensité de 16 A minimum. Les raccordements inférieurs ou égaux à 16 mm² se font sur bornier.

Les contacteurs inférieurs à 40A sont modulaires.

Les prises de courant sont protégées par des différentiels 30 mA sauf prescription particulière.

Tableau électrique

Ce tableau préfabriqué,  doit être IP217, sera installé dans l’armoire électrique. De plus une réserve en volume et en puissance de 30 % doit être réservée sur le ou les jeux de barres force motrice.

Prévoir fourniture, pose, raccordement des protections par disjoncteurs avec un départ par type d’appareillage conformément aux normes en vigueur.

#### Canalisations principales

Prévoir fourniture, pose, raccordement d’une liaison principale permettant de relier le tarif bleu au

tableau électrique mis en place. Ce câble U1000 RO2V et de section appropriée.

Pour l’alimentation du tableau électrique depuis tarif bleu, la mise en œuvre des canalisations

enterrées sous fourreaux doit respecter les règles du paragraphe 529-5 de la norme NFC 15-100.

Section et protection des conducteurs :

La section et la protection des conducteurs sont déterminées en fonction des intensités admises

par les tableaux 52.C - 52.GA - 52.GE - 52.H de la norme C 15.100.

La section des câbles est calculée de telle façon que la chute de tension dans les câbles

alimentant les points d'utilisation les plus défavorisés, n'atteignent pas :

* 3 % pour les circuits lumière

* 5 % pour les circuits force

Prévoir la liaison entre le disjoncteur à proximité du tarif bleu et le tableau électrique :

Liaison entre disjoncteur de branchement et tableau électrique en câble U1000RO2V y compris

fixations, accessoires et signalisation

2.5.4. Canalisations secondaires

Prévoir fourniture, pose, raccordement des liaisons secondaires. La section et la protection des

conducteurs (à vérifier par le présent lot) sont déterminées en fonction des intensités admises par

les tableaux 52.C - 52.GA - 52.GE - 52.H de la norme C 15.100.

La section des câbles est calculée de telle façon que la chute de tension dans les câbles

alimentant les points d'utilisation les plus défavorisés, n'atteignent pas :

* 3 % pour les circuits lumière

* 5 % pour les circuits force

En aucun cas la section des câbles n'est inférieure à :

* 1,5 mm2 pour les circuits lumière

* 2,5 mm2 pour les circuits  16 A

* 4 mm2 pour les circuits  20A

* 6 mm2 pour les circuits  32 A

Nature des câbles et mode de pose

- Compte tenue de leur mode de pose, les câbles retenus doivent être choisis normalisés du type :

* HO7V-U sous conduit ICD orange pour les canalisations encastrées dans la dalle béton

* HO7V-U sous conduit ICD gris pour les canalisations encastrées dans les chapes

* HO7V-U sous conduit ICD pour les canalisations encastrées dans le doublage des cloisons

* HO7V-U sous conduit sous moulure plastique pour les canalisations en apparent

- Fixation des conduits rigides (IRO) à raison d'un collier tous les 0,60 m.

- Fixation des câbles à raison d'un collier tous les 0,30 m.

NOTA : Dans tous les cas le présent lot devra anticiper et prévoir les passages pendant les travaux (murs, planchers et plafonds).

Lorsque la distribution ne pourra se faire qu’en apparent, elle devra être la plus discrète possible notamment en réutilisant les passages existant.

Toutes les alimentations forces, locaux techniques et petites forces motrices doivent être réalisées en câbles RO2V ; les câbles sont passés sous tube IRO ou chemins de câbles lorsqu'il y a plus de trois câbles.

Tous les passages en apparent devront être réalisés sous goulotte PVC.

Les petits appareillages tels que prises de courant,  interrupteurs, boutons poussoirs, va et vient doivent avoir une distance de séparation de 1,2 ml minimum lorsque qu’ils sont de part et d’autre d’une cloison.

NOTA2 : Dans les locaux ou le câblage en apparent est nécessaire  il est impératif de valider les cheminements par l’architecte.

#### Appareillage

Interrupteurs, boutons-poussoirs, prises de courant

Le matériel mis en œuvre doit porter la marque nationale de conformité aux normes NF-USE ou la

marque de qualité USE.

En l'absence de norme, le matériel utilisé doit présenter toutes les qualités requises pour l'usage

auquel il est destiné.

Les interrupteurs, boutons-poussoirs et prises de courant sont fixés à 1,2 ml du sol fini dans tous

les locaux. Ils sont du type correspondant aux canalisations, robustes et solidement fixés (fixation à vis obligatoire). Les interrupteurs extérieurs aux locaux dont ils commandent l'éclairage sont à voyants lumineux, allumés lorsque l'éclairage est en fonctionnement.

Prévision : 4 p.c 10/16A dans le bureau, 1 p.c dans les vestiaires à côté du lavabo, 2 interrupteurs va et vient dans le bureau, 1 interrupteur dans les sanitaires

Eclairage

Descriptif des luminaires

Prévoir fourniture, pose et raccordement :

- luminaires type applique en plafond avec lampe fluorescente basse consommation.

- luminaire applique classe 2 équipé d’un tube 60W avec transformateur de sécurité

NOTA : les luminaires devront être validés par l’architecte avant installations

Commandes de l'éclairage.

Les commandes d'éclairage sont individualisées par locaux et incluses dans les locaux.

Prévision :

- 2 luminaires en applique sur plafond, un dans les sanitaires et un dans le bureau,

- 1 luminaire applique classe 2 et prise électrique dans les sanitaires au dessus du lavabo

Convecteurs

- Fourniture et pose de convecteurs électriques de couleur blanche, comprenant résistance blindée à diffuseur aluminium, thermostat électronique numérique programmable par fil pilote, fil pilote 6 ordres (confort, confort -1°C, confort -2°C, éco, hors-gel, arrêt), réglage indépendant des températures confort et éco, boîtier de commandes avec dispositif de blocage.

- Alimentation électrique depuis l’armoire du présent lot.

Prévision : 2 convecteurs, un dans le bureau et un dans les sanitaires

Ballons d’eau chaude

- Prévoir fourniture et pose d’un disjoncteur de protection bipolaires et d’une câble en attente U1000 RO2V pour l'alimentation du ballon d'eau chaude (ECS) installé dans le lot plomberie.

Prévision : 1 alimentation

#### Téléphone

- Cette installation doit permettre la mise en place de ligne téléphonique dans le cadre du projet.

- Il sera prévu à partir de la réglette posé par FRANCE TELECOM, un câblage d’une ligne téléphonique.

- Prévoir le télérelevage du tarif bleu en câble SYT 1 paire 9/10ième

Prises

Constitution :

- 1 Prise normalisée RJ45 catégorie 6

Raccordements prises

Constitution :

- Prévoir liaison entre coffret et prises RJ 45 en câble, L100, SFTP,

- catégorie 6, sous fourreau en cloison de doublage ou de distribution ou passage sous fourreau.

#### Consuel et réception de l'installation

- Le titulaire adjudicataire du présent lot est chargée auprès du Consuel de toutes les démarches nécessaires pour l'obtention des certificats de conformité des installations.

- La visite technique par un Bureau de Contrôle agréé, nécessaire et obligatoire par la législation suivant cette catégorie de bâtiment et permettant l'obtention du CONSUEL est à la charge du Département.

## PLOMBERIE

### Définition de travaux

- Mise en place d’appareils sanitaires avec robinetterie temporisée.

- Alimentation eau froide depuis le réseau existant.

- Production eau chaude sanitaire par ballon électrique, distribution.

- Evacuations eaux usées jusqu’aux attentes en sol.

### Prescriptions particulières

- Les dimensionnements et passages définis au dossier de consultation sont donnés à titre indicatif et devront être vérifiés par l'entreprise avant la remise de son offre.

- Avant toute exécution, le titulaire vérifiera toutes les cotes des dessins qui lui seront remis ainsi que toutes les dispositions particulières aux plans et pièces écrites pouvant influencer ses travaux (aplombs, décrochements, alignements, etc...).

- Le Maître d'Œuvre pourra demander aux entreprises tous les plans de détails qui lui semblent nécessaires pour la bonne compréhension du dossier d'exécution.

- Tous les dessins, notes de calculs et fiches techniques fournisseurs devront être soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre et du Bureau de Contrôle avant toute exécution.

Protection des ouvrages

- Il est rappelé que le titulaire doit assurer lui-même la protection des matériaux approvisionnés et des ouvrages en place de son lot contre toutes dégradations ou vols pendant toute la durée des travaux, et ce, jusqu'à la réception sans réserve ou jusqu’à la levée des réserves.

Réalisation des réservations, scellements, incorporations et rebouchages

- Le présent lot doit tous les percements relatifs à ses interventions.

- Le calfeutrement des percements est effectué par le présent lot conformément aux règles de l’art, aux prescriptions acoustiques, en respectant les degrés coupe-feu, pare-flamme et stabilité au feu des éléments traversés et sans nuire à leur résistance ou à leur aspect final.

Fourreaux

- Dans le cas de traversées de maçonnerie (murs ou plancher), les gaines ou canalisations devront être placées sous fourreaux en tube PVC rigide dont le diamètre intérieur devra excéder d'au moins 1 cm celui de la canalisation protégée, pour permettre sa libre dilatation. Ils seront convenablement posés et scellés en place ; l'espace entre les tuyaux et les fourreaux sera rempli avec du mastic plastique adhérent et réfractaire.

- Les fourreaux traversant les planchers, et posés près des murs ou cloisons, devront dépasser de 2 cm du sol fini.

- Ils seront coupés juste à la dimension pour les passages horizontaux. Ces derniers devront permettre une dilatation perpendiculaire à la section.

- Les fourreaux devront être nettoyés de toute bavure à leurs extrémités.

- Les raccords seront faits, soit au plâtre, soit au ciment, suivant la nature de l'ouvrage traversé.

Essais

Le titulaire a, à sa charge, tous les essais des installations réalisés par du personnel qualifié muni de tous les appareils nécessaires, ainsi que la rédaction des procès-verbaux. Tant que les valeurs réglementaires ou les valeurs fixées au présent C.C.T.P. ne sont pas vérifiées par ces essais, le présent lot doit tous les travaux modificatifs nécessaires à l’obtention de ces valeurs. Les essais portent sur la totalité des installations.

Les points suivants seront au minimum contrôlés :

- Essais d'isolement et de continuité des installations d'alimentations électriques.

- Mise en marche des installations et réglage des paramètres de fonctionnement.

- Contrôles des caractéristiques (débits, températures, pressions,...) des circuits.

- Essais COPREC dont les bordereaux devront être dûment remplis et une copie remise au Maître d'Œuvre et au Bureau d'Etudes.

- Le titulaire doit assister les organismes de contrôle et de sécurité chaque fois que leur intervention intéresse les installations du présent lot.

Contrôle technique - Vérification

En cours de travaux chaque fois que cela sera nécessaire et à la fin des travaux, le Maître d'Œuvre procédera aux opérations de contrôle en vue de la réception en présence du titulaire ou de son représentant. Ces opérations ont pour objet la vérification de la conformité de l'exécution.

Tous les matériaux, tout le matériel et toutes les parties d'installation qui ne seraient pas conformes à ces documents seraient catégoriquement refusés et devraient être remplacés par le titulaire sans qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni prolongation du délai d'exécution ni d'indemnité d'aucune sorte.

Réception

Le Maître d’Œuvre se réserve le droit de procéder à toute visite qu'il estimera nécessaire pour contrôler la qualité de fabrication du matériel.

Hypothèses de calculs

Conduites de distribution d’eau chaude et d’eau froide

Les calculs seront conduits conformément aux indications du D.T.U. 60.11.

Diamètres d'alimentation :

- WC à réservoir	10/12

- lavabo	12/14

Les vitesses maximales de circulation de l'eau dans les canalisations sous pression ne devront pas dépasser les valeurs suivantes :

- 1,0 m/s à l'intérieur des locaux.

- 2,0 m/s pour les canalisations principales.

Conduites d’évacuations des eaux vannes et eaux usées

Le calcul sera exécuté conformément aux prescriptions du D.T.U. 60.11. Cependant, le

diamètre nominal des chutes de WC ne devra jamais être inférieur à 100 mm.

Diamètres d'évacuation :

- Lavabo	diamètre 33

- WC 	diamètre 100

#### Appareils sanitaires

Fourniture et pose d’un lavabo

Fourniture et pose d’un ensemble de WC en céramique de couleur blanche, comprenant cuvette à sorti horizontale, réservoir, abattant

#### Eau froide

Alimentation depuis le réseau extérieur jusqu’au compteur à l’intérieur du bâtiment et du compteur jusqu’aux appareils

Pénétration bâtiment (compris percement, fourreau et rebouchage soigné) avec mise en place

  - d’une vanne générale,

  - d’un clapet anti-retour,

  - d’un réducteur de pression réglable

Fourniture et pose de tubes et raccords en cuivre écroui, épaisseur 1 mm, fixations par colliers 2 pièces démontables garnis de bagues élastomères antivibratoires, traversées de murs, planchers et cloisons sous fourreaux PVC rigides garnis de résilient, percements et rebouchages soignés à la charge du présent lot.

Prévision : alimentation des appareils.

- Fourniture et pose de vannes à boisseau sphérique, à passage intégral.

Prévision : sur alimentations du ballon E.C.S,

#### Eau chaude sanitaire

Fourniture et pose d’un chauffe-eau de petite capacité, comprenant :

- cuve avec revêtement intérieur en émail vitrifié à haute teneur en quartz,

- isolation thermique,

- anode en magnésium avec résistance compensatrice anti-corrosion,

- molette de réglage de la température avec position hors gel et voyant de contrôle,

- groupe de sécurité taré à 5 bars, entonnoir siphonné et raccordement au réseau E.U,

- alimentation électrique depuis l'attente laissée par le lot Electricité à proximité.

Prévision : ballon 15 litres.

Fourniture et pose de tubes en cuivre écroui, épaisseur 1 mm, fixations par colliers 2 pièces démontables garnis de bagues élastomères antivibratoires, traversées de murs, planchers et cloisons sous fourreaux PVC rigides garnis de résilient, percements et rebouchages soignés à la charge du présent lot.

Prévision : alimentation des appareils.

#### Évacuations eaux usées

Vidange des appareils en tube PVC M1.

Prévision : raccordements des appareils aux attentes en sol.