TD n°1 Régulation d’un niveau dans un réservoir :

Un niveau dans un réservoir est surveillé en permanence par trois détecteurs : h, m, b.

Si le niveau est entre h et m alors :

h=0	m=1	b=1

L’alimentation en eau de ce réservoir s’effectue par trois pompes P1, P2, P3 de façon à ce que :

- Si le niveau h est découvert, on ait la mise en action d’une seule pompe : P1 (m et b recouverts).

- Si les niveaux h et m sont découverts, on ait la mise en action de deux pompes : P1 et P2 (b recouvert).

- Si les trois niveaux h, m et b sont découverts, on ait la mise en action des trois pompes : P1, P2 et P3.

1- Faire le grafcet de la partie commande en prenant pour étape initiale

Cuve pleine soit h = m = b = 1.

Vous envisagerez différentes solutions (Machine de Moore, Actions conditionnelles, Evolutions simultanées, Ordres mémorisés, Forçage).

2- Nous cherchons à équilibrer l’usure des pompes, afin de prolonger la durée de vie de la partie opérative. Ceci peut être réalisé en utilisant à tour de rôle les pompes. Faire le grafcet permettant de réaliser cette nouvelle condition.

3- Ne cessant d’améliorer notre commande, nous avons constaté qu’un phénomène d’oscillation de l’eau autour d’un niveau provoque de nombreux démarrage et arrêt des pompes. Proposez une solution en adjoignant au grafcet des réceptivités temporisées.